## Slide 1: پروژه بازآفرینی شهری برای قاهره تاریخی Urban Regeneration Project for Historic Cairo

## Slide 2: مقدمه :

## Slide 3: پروژه ی بازآفرینی
این پروژه به دستور مرکز میراث جهانی یونسکو و همکاری نهادهای بین المللی، ملی و محلی قاهره تهیه شده است و پروژه بازآفرینی شهری قاهره تاریخی در سال 2010 آغاز و در سال 2014 تمام شد.

## Slide 4: لیست کلمات اختصاری
لیست لکمات اختصاری
ADAA: ال درب ال احمر
AFESD: صندوق عرب برای توسعه اجتماعی اقتصادی
APUR: کارگاه شهرسازی پاریس
CAPMAS: آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار
COM: کمیته میراث جهانی
FWP: چارچوب طرح
GIS: سیستم اطالعات جغرافیایی
GOPP: سازمان عمومی برای برنامه ریزی فیزیکی
HC: قاهره تاریخی
MOA: وزارت آثار باستانی مصر
MOC: وزارت فرهنگ مصر
MOH: وزارت مسکن مصر
MOT: وزارت گردشگری مصر
NOUH: سازمان ملی هماهنگی شهری
OUV: برجسته سازی ارزش های جهانی
SCA: شورای عالی آثار باستانی
SOUV: بیانیه برجسته سازی ارزش های جهانی
UNDP: برنامه توسعه سازمان ملل
URHC: بازآفرینی شهری قاهره تاریخی
WH: میراث جهانی
WHC: مرکز میراث جهانی

## Slide 5: دلایل انتخاب موضوع

## Slide 7: اهداف

## Slide 8: مطالعات بخشی
شهر تاریخی قاهره به وسعت 32 کیلومتر مربع در ساحل شرقی رودخانه نیل واقه شده است. این محدوده در فهرست میراث جهانی در سال 1979 تحت عنوان قاهره اسلامی ثبت شده است.

## Slide 9: فرآیند پروژه
در گزارش اولیه این پروژه (2012-2010)، ابتدا به تحدید حدود مالکیت میراث جهانی و بیان مشکلات پیش روی قاهره تاریخی از جمله، فشارهای اجتماعی اقتصادی، زیرساخت های ضعیف، مشاغل غیر قانونی و ترافیک و مسائل حمل و نقل پرداخته شده است.
در ادامه به روند برنامه ریزی برای تهیه یک برنامه حفاظتی و طرح بازآفرینی شهری اشاره شده است. از سال 2002 جرقه حفاظت از قاهره اسلامی با تاسیس سمپوزیوم بین المللی حفاظت و مرمت قاهره اسلامی توسط وزارت فرهنگ و با همکاری مرکز میراث جهانی زده شد. در ادامه در سال های 2007، 2008 و 2009 برنامه ها و نشست های متعددی جهت شناسایی مرزهای مالکیت جهانی و اقداماتی در جهت توقف فرسودگی تدوین شد.

## Slide 10: پروژه های پیشین

## Slide 11: وظایف پروژه ی جدید

## Slide 12: در 24 ماه اول این پروژه پیشرفتهایی حاصل شد از جمله:
1- تکمیل بررسی بافت شهری تاریخی 2011
2- مستندات تصویری خیابان های قاهره تاریخی 2011
3- مطالعات بخشی اقتصادی اجتماعی، مسکن، فعالیت های جامعه محور و خطرهای زیست محیطی
4- پیشنهاد تحدید حدود و منطقه بندی اولیه
5-انجام پیشنهاد یک کمپین آگاهی بخشی برای شناخت و حفاظت از قاهره تاریخی
6- مشاوره با نهاد های محلی مرتبط و سازمان ها

## Slide 13
بررسی فصول طرح

## Slide 14
پس از آن در فصل های بعدی به تحلیل نقشه های تاریخی و بررسی تحدید حدود های پیشنهادی پرداخته شده است و یک نقشه نهایی از محدوده مورد بررسی ارائه شده است.

## Slide 15
در فصل دوم گزارش اولیه 5 پارامتر جهت ارزیابی مناطق محدوده تعیین شده است. هر منطقه از قبل مشخص شده بر اساس این 5 پارامتر بررسی شده و ارزش گذاری می شوند.
1- میراث معماری
2- هم ترازی خیابان ها
3- الگوهای تقسیم مجدد
4- تداوم و فشردگی بافت ساخته شده
5- فعالیت ها و استفاده های فضای شهری

## Slide 16
در فصل سوم مجموعه ای از اقدامات حفاظتی برای 5 منطقه ارائه شده است.
ارزیابی کلی ارزش های میراث شهری در قاهره تاریخی
1- نوسازی گسترده قطعه به قطعه در دهه های اخیر بدون اقدامات مناسب برای حفاظت بافت شهری تاریخی
2- اجرای مقررات بی اعتنا به ویژگی های فضایی، گونه شناسی و مورفولوژی بافت شهری
3- کنترل محدود مقامات مربوطه بر مداخالت غیر قانونی پراکنده به ویژه بعد از انقلاب 25 ژانویه

## Slide 17: اقدامات حفاظتی عمومی برای مالکیت میراث جهانی
اقدامات حفاظتی عمومی برای مالکیت میراث جهانی
1- هیچ گونه برش یا تعریض جدید خیابان ها برای بهبود ترافیک وسایل نقلیه نباید انجام گیرد. فقط مداخالت جزیی مانند نگهداری و تعمیر،سنگفرش و محوطه سازی جهت بهبود تحرک عابران مجاز است.
2- تخریب جزئی یا کلی یا بازسازی برای بناهای فهرست شده و با ارزش مجاز نیست. فقط مداخالت حفاظتی برای ساختمان های تاریخی مجازمی باشد.
3- هیچ گونه تخریبی بدون بازسازی با احترام به ضوابط برنامه حفاظتی یا ابزار های تایید شده مجاز نیست. همه مداخلات چه بازسازی یا ساخت بناهای جدید باید در ارتباط با محدودیت های پیشنهادی برای مناطق و حرائم حفاظتی باشد.
4- مقررات پایه معماری جهت اطمینان از ترکیب مداخلات جدید با بافت تاریخی و استفاده از تکنولوزی و مصالح بناهای سنتی تاریخی سازگار
5- تنها مداخلات توسعه مجدد محدود با توجه به تجمیع و تقسیم قطعات
6- اقدامات کاربری زمین جهت جلوگیری از فعالیت هایی که بافت شهری را به خطر می اندازند و زیست پذیری آن را تضعیف می کنند.

## Slide 18
در فصل 4 مطالعات بخشی در ابعاد اجتماعی اقتصادی، الگوهای فعالیت جامعه محور، توانبخشی مسکن و خطرات زیست محیطی صورت گرفته است.
نوع سازه
کیفیت مسکن

## Slide 19
در آخرین فصل گزارش اولیه یک کمپین آگاهی جهت تبلیغ قاهره تاریخی و آشنایی بیشتر ساکنان وگردشگران از محدوده پیشنهاد شده است. در این کمپین گروه های هدف متعددی از جمله اجتماع، ذینفعان،محصلان و کارشناسان و همچنین ابزارهای استراتژی وتکمیلی مورد توجه قرار گرفته اند.
• ترویج و بهبود تصویر و شهرت مالکیت میراث جهانی
• تقویت رابطه بین گروه های هدف وسایت
• تشویق و تقویت فعالیت های سنتی (تجاری و فرهنگی)، رویدادها و جشنواره ها
• آموزش و اشتغال حرفه ای ها در توان بخشی قاهره
• تحریک گردگشری میراث فرهنگی و بهبود حمل و نقل و دسترسی به سایت
• راهنمایی سرمایه گذاران به مداخالت پایدار به نفع سایت
1- اهداف کلی عملیاتی
2- گروه های هدف
3- ابزارها (راهبردی
و تکمیلی)

## Slide 21
گزارش نهایی پروژه (2012-2014) شامل 4 فصل می باشد. در ابتدا به بررسی شرایط و ساختار یک سیستم مدیریتی می پردازد. در ارتباط با تحدید حدود پیشنهادی تجدید نظر می کند و به بررسی موارد زیر می پردازد.

## Slide 22
پروژه ی دوم
پروژه ی نهایی

## Slide 23: نظام مدیریتی
• در این زمان فقدان یک سیستم مدیریتی کارآمد حس می شد. مسئولیت وزارت اثار باستانی تنها به آثار باستانی و مناطق باستان شناسی محدود می شد. بنابراین وزارت هیچ قدرت تصمیم سازی نداشت. هیچ مکانیسم کارآمدی جهت همکاری سایر نهادها با مسولیت های مختلفی وجود ندارد.
2- فعالیت های آموزشی در حین کار: تجربه همکاری در سال 2013 تعدادی از نهادهای مصری در ارتباط با قاهره تاریخی، دعوت به مشارکت در یک فعالیت آموزشی سازمان یافته توسط تیم پروژه شدند. تقریبا همه نهاد ها استقبال کردند و واکنش مثبتی نشان دادند. تیم کارآموزان از 12 عضو تشکیل شده بود

## Slide 24: چهارچوب مدیریت پیشنهادی
یک سیستم مدیریتی کارآمد باید موارد زیر را دارا باشد:

## Slide 25
گام های زیر برای ایجاد یک ساختار مدیریتی کارآمد برای قاهره تاریخی پیشنهاد شدند:

## Slide 26: برنامه ی حفاظتی
1- مناطق و حرایم حفاظتی
• این محدوده به 5 منطقه تقسیم شده است. در ادامه برخی از اقدامات عمومی در این نواحی را بر شمرده است که در گزارش اولیه به آن اشاره کردیم.
اطلاعات کلی بنا
چیدمان بنا
عملکرد بنا
ساختار و اسکلت بنا
ارزش و یکپارچگی معماری
ارزش کلی معماری
اطلاعات کلی فضای باز/ خیابان
کاربری و استفاده کنندگان
مصالح
کیفیت کلی فضای باز/ خیابان

## Slide 27
دسته بندی و طبقه بندی مداخلات بناها
دسته بندی بناها: در این دسته بندی 6 دسته مشخص شده اند که به صورت بسیار بالا، بالا ؛ ضعیف، معمولی، ناسازگار و ساخته نشده می باشند.
3- دسته بندی و طبقه بندی مداخلات بناها
طبقه بندی مداخلات: مداخلات در محیط ساخته شده به 2 دسته تقسیم می شوند:
- مداخلات حفاظتی: شامل مرمت، توان بخشی و به روز رسانی
- مداخلات تبدیل: هماهنگ سازی، بازسازی، توسعه مجدد و تخریب

## Slide 31: پروژه های اقدام
1- مقدمه ای بر پروژه اقدام
در این فصل از محدوده مالکیت میراث جهانی بخشی به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است که به اندازه کافی بزرگ و استراتژیک باشد و قبلا در برنامه حفاظتی نبوده باشد.
1-1- در ادامه به بررسی محدوده و شناخت برخی از ابعاد محدوده پرداخته شده است از جمله:
- ویژگی های اجتماعی اقتصادی ساکنین
- کاربری
- شبکه ارتباطی و الگوهای حرکتی
- مشخصه های میراثی و منطقه بندی حفاظتی پیشنهادی

## Slide 32
1-1- ویژگی های اجتماعی اقتصادی
• این محدوده 66 هزار نفر جمعیت دارد. برخی از مناطق غربی محدوده دارای تراکم جمعیتی بالا از 550 تا 782 نفر بر هکتارهستند درحالی که متوسط تراکم جمعیتی قاهره تاریخی 484 نفر بر هکتار است. البته الزم به ذکر است که برخی مناطق نیزدارای تراکم جمعیتی پایینی هستند(69، 80 و 135)
• میانگین بعد خانوار در این محدوده 3.7 نفر می باشد. کم ترین بعد خانوار 2.9 و بیشترین 5.2 است.
• در محدوده مورد مطالعه سهم بیشتر جمعیتی مربوط به سن 15 تا 44 سال است که 55% جمعیت را تشکیل می دهند.
• متوسط بیکاری در این محدوده 4% می باشد. هم چنین میزان بی سوادی در این محدوده 24% است.

## Slide 33
استراتژی برنامه ریزی و مسائل اصلی
پروژه های مداخله استراتژیک
I. استفاده مجدد سازگار و تعیین ارزش قسمت پایینی ارگ
II. توان بخشی فضاهای باز عمومی در بافت فرسوده
III. توان بخشی بافت شهری مسکونی ویران شده3 محله درب الحصر، درب اللبنا، الحطابا،عرب الیسار

## Slide 34
2- موضوعات برنامه ریزی پروژه اقدام
2-1- توان بخشی و استفاده مجدد سازگاراز بخش پایینی ارگ
• برداشت میدانی و مستند سازی
• سازمان فضایی توسط خوشه ها و مشخصه های میراثی
• پروژه ها و پیشنهادات قبلی
• تحلیل ذینفعان
• استراتژی توان بخشی و استفاده مجدد سازگار
• فعالیت ها و کاربری های پیشنهادی
• مداخلات پیشنهادی
• اقدامات الویت دار و استراتژی کاهش خطر
• بافت شهری و ارگ
• شرایط پیاده سازی استراتژی استفاده مجدد سازگار
2-2- توان بخشی فصاهای باز عمومی
• محدوده بازار السیده عایشه
• میدان ارگ
• خیابان محمد علی
2-3- توان بخشی بافت شهری مسکونی تاریخی
• بافت شهری تاریخی
• تخلفات محیط ساخته شده و فضاهای باز
• نتایج: در این بخش دسته بندی بناها و فضای باز در 3 محله ذکر شده بررسی شده اند. سپس نقشه هایی از مداخلات در بناها و فضاهای باز ارائه شدند.

## Slide 35: طرح های بالا بردن آگاهی

## Slide 36: فصل چهار درسهایی از برنامه های اقدام
درس هایی از برنامه اقدام
1. کنترل فعالیت های ساختمانی
2. اقدامات در برابر تخطی ها
3. بهبود شرایط مسکن
4. توان بخشی و استفاده مجدد سازگار از آثار باستانی
5. به روز رسانی و عقالنی کردن فعالیت های اقتصادی
6. تعیین ارزش اوقاف
7. بهبود شرایط محیطی
8. تحرک و دسترسی
9. افزایش آگاهی و عالئم
10. مشارکت اجتماعی
مداخلات الویت دار
1. ارگ و استفاده مجدد از محدوده باب العذب
2. توان بخشی و بازآفرینی بافت مسکونی تاریخی
3. بازآفرینی فضاهای باز شهری مهم

## Slide 38: طرح پیشنهادی برای خیابان بازار عایشه

## Slide 39: نتیجه گیری
به طور کلی می توان گفت پروژه بازآفرینی شهری قاهره تاریخی پروژه ای همه جانبه و با تاکید بر تمامی ابعاد موثر بر کیفیت زندگی و رضایت شهروندان می باشد. در این پروژه مطالعات بخشی دقیقی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .. انجام گرفته و در مراحل تصمیم سازی و برنامه های مختلف مشارکت نهاد های مختلف جامعه اعم از حکومت محلی، سازمان های دولتی و اقشار مختلف جامعه را در نظر گرفته است.

## Slide 40: آموزه ها

## Slide 41
با تشکر