## Slide 1: بررسی ضوابط و مقررات مربوط به طراحی مبلمان شهری

## Slide 2: فهرست
ضوابط روشنایی
ضوابط سطل زباله
ضوابط تابلوهای اطلاع رسانی و مسیرهای شهری
ضوابط نصب تابلوها
ضوابط و مقررات ساماندهي , تنظيم و بهسازي تابلوهاي خدماتي تجاري درسطح شهر(اصفهان)
ضوابط و مقررات مربوط به پانلها و ستونهاي تبليغاتي ( مشارکتی)
ضوابط و مقررات ساماندهي , تنظيم و نصب تابلوهاي شناسايی مجتمع هاي پزشکان
ضوابط بیلبوردها
ضوابط کیوسک مطبوعات
ضوابط باجه تلفن
ضوابط ایستگاه اتوبوس و باجه فروش بلیط

## Slide 3
ضوابط المان های شهری
ضوابط آبخوری
ضوابط گلجای
ضوابط و مقررات استفاده از جعبه هاي گل در پياده روها(اصفهان)
ضوابط نیمکت
ضوابط جایگاه دوچرخه و موتور سیکلت
ضوابط و مقررات ايجاد پل های عابر پياده رفيوژ کناری و ميانی خيابان ها حد فاصل سواره و پياده رو(با در نظر گرفتن عملکردهای مسکونی ، تجاری و ...)
ضوابط و مقررات استفاده از ساعت و تقويم در بدنه ی ساختمان های اداری و تجاری
ضوابط و مقررات طاق نصرت به مناسبت اعياد و مراسم
ضوابط و مقررات شرايط استفاده مناسب از معابر پياده توسط كاربريهاي تجاري

## Slide 4: ضوابط روشنایی
استفاده از چراغ­های توکار در امتداد پله­ها به جای چراغهای پایه­دار الزامی است.
ارتفاع نصب چراغهای روشنایی در راه­های شریانی درجه2، 8 متر، 10 متر و 12 متر می­باشد. مگر در مواردی که ظاهر و نمای سیستم روشنایی مهم باشد.
ارتفاع نصب چراغهای روشنایی در معابر پیاده بین 3 تا 4 متر متغیر است.
استفاده از رنگهای ملایم، رنگهای روشن و رنگهای سرد ارجحیت دارد.
داشتن تنوع رنگی در پایه­های روشنایی سطح شهر به صورت محدود بلامانع است.
استفاده از نور آبی برای ایجاد روشنایی عمومی ممنوع است.
عدم ایجاد خیرگی توسط منابع روشنایی الزامی است.

## Slide 5
رعایت فاصله بین دو لامپ در مسیرهای مستقیم سواره 3 تا 5 برابر ارتفاع لامپ الزامی است. این فاصله بر روی پیچهای تند کمتر می شود.
تجهیزات روشنایی پیاده­رو باید مستقیماً به طرف پیاده­رو باشند.
در مورد مکان های خاص که دارای ارزش معماری متفاوتی هستند طراحی هماهنگ با محیط الزامی است.
توجه به رشد سالیانه گیاهان در صورت استقرار المانهای نوری در نزدیک آنها الزامی است.
برای روشنایی معابر باید ترجیحاً از لامپهای بخار سدیم کم فشار و پر فشار استفاده شود. لامپ بخار سدیم کم فشار راندمان زیادی داشته و نور تکرنگ زردی نیز تولید می­کند. لامپ بخار سدیم پرفشار با بهره­گیری از طول عمر بیشتر، دارای نور با ترکیب رنگهای مختلف می­باشد. استفاده از سایر انواع لامپ ها فقط برای کاربردهای خاصی می­تواند مد نظر باشد.

## Slide 6: ضوابط و مقررات اجرايي استفاده از روشنايي در معابر پياده(اصفهان)
منبع روشنايی فاقد پايه ستونی و بصورت ديوارکوب انتخاب و روی جرز، ستون و يا سايرسطوح جداره پياده رو نصب گردد.
ميزان ارتفاع منبع روشنايی حداقل دو متر و پنجاه سانتی متر و پايين ترين قسمت بازوي روشنايي حداقل دو متر و بيست سانتی متر از سطح پياده رو در نظر گرفته شود.
منابع روشنايي كه از لامپ هاي خيره كننده (بدون حفاظ و كلاهك لازم) استفاده مي كنند و موجب آزار چشم عابرين و رانندگان مي شود، حذف گردند.
گردد ، ممنوع است. Light trespass نصب هر گونه روشنايی که موجب تعدی نوری
متقاضی موظف است کليه ضوابط ايمنی را در حين نصب و پس از آن رعايت کند.

## Slide 7: ضوابط سطل زباله
رعایت سهولت تخلیه در طراحی سطل زباله ضروری است.
گنجایش سطل زباله باید متناسب با محل نصب تعیین گردد.
درنقاطی که مشکل خدمات رسانی وجود دارد و تخلیه سطل های زباله دیرتر صورت می­گیرد، استفاده از سطل های با گنجایش بیشتر ضروری است.
به جای پایه­دار بودن، نصب سطل زباله روی سایر مبلمان شهری مثل ایستگاه اتوبوس، پایه چراغ، پایه تابلو و ... به غیر از نیمکت بلامانع است.
در صورت استفاده از درپوش سریع و آسان باز شدن آن ضروری است.
در صورت چوبی بودن سطل زباله استفاده از سطل داخلی فلزی الزامی است.
استفاده از پوشش صاف و صیقلی و رنگهای براق برای جلوگیری از کثیف شدن و همچنین شستشوی راحت تر ضروری است.
سطلهای زباله پایه دار باید کاملاً در زمین ثابت شوند

## Slide 8
استفاده از مواد غیر قابل بازیافت ممنوع است.
دوام سطل زباله در برابر عوامل شیمیای ناشی از ترکیبات زباله­ها، عوامل جوی و تخریب عمدی و غیر عمدی ضروری است.
به کار بردن رنگ های تند مانند قرمز، زرد و نارنجی به صورت قالب در سطل زباله ممنوع است.
رنگ و فرم سطل زباله نباید محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهد.
به کار بردن نقوش برجسته در سطوح داخلی یا خارجی سطل زباله ممنوع است.
در صورت طراحی متنوع سطل های زباله استفاده از یک عنصر مشترک درتمامی آنها الزامی است.
استقرار سطل های زباله باید در فواصل 30 تا 50 متری بسته به شلوغی محیط انجام گیرد.
مکان یابی نصب سطل های زباله باید با توجه به دسترسی شهروندان صورت پذیرد.

## Slide 9: ضوابط تابلوهای اطلاع رسانی و مسیرهای شهری
در طراحی علائم ایمنی و ترافیکی رعایت استانداردهای بین المللی الزامی است.
استفاده از شکل و رنگ و سایر مشخصات علائم هشداردهنده و یا نوشته های « ایست» ، « خطر» و در مطالبی که ایجاد شبهه با تابلوهای انتظامی می کنند ، ممنوع می باشد.
رعایت اختصار در انتشار اطلاعات تابلوهای اطلاع رسانی الزامی است.
طراحی تابلوها و علائم تصویری که سطحی بزرگتر از 8 مترمربع دارند باید به تایید مهندس محاسب دارای پروانه اشتغال (حداقل پایه 3) برسد. این تابلوها و سازه های آن ها نباید تنها بر عناصر غیر مقاومی چون دست انداز و قرنیز ساختمان متکی گردد.
حد زیرین ارتفاع تابلوهایی که از زیر آن عبور می شود نباید از 5/2 متر کمتر باشد.

## Slide 10
حد زیرین تابلوهای دیواری و تابلوهای ایستاده­ای که از زیر آن افراد عبور نمی­کنند، باید حداقل 60 سانتیمتر بالاتر از متوسط کف و زمین باشد.
نصب تابلوها به صورتیکه دارای هر گونه حرکت یا چرخشی باشند در فضاهای باز شهری ممنوع است.
استفاده از سطوح شیشه­ای در تابلوها و علائم تصویری (غیر از شیشه نویسی) ممنوع است مگر آنکه از شیشه­های نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشند
استفاده از رنگهای منعکس کننده نور برای تابلوهایی که دیده شدن آنها در شب مهم باشد، ضروری است.
تغییرات بعد از ساخت و نصب تابلو باید منطبق بر مشخصات تعیین شده در مجوز تابلو باشد، هر گونه تغییر مغایر با مشخصات مندرج در مجوز باید با اطلاع و اجازه مسئولین ذیربط یا با تجدید مجوز صورت گیرد.
نورپردازی تابلوها نباید به گونه­ای باشد که بر روی ساختمانها و کاربریهای اطراف تابش مستقیم داشته باشد. شدت نور تابلو در هر نقطه از معابر عمومی، فضاهای ساختمان یا ملک مجاور نباید بیش از یک شمع بر فوت باشد.

## Slide 11
نورپردازی تابلوهای معرف کاربری و تبلیغاتی به صورت چشمک زن در مناطق مسکونی و حاشیه بزرگراه ممنوع است.
رعایت حداقل 5 سانتیمتر بین لامپ های روشنایی و تجهیزات الکتریکی از سطح نمایش تابلو الزامی است.
در تابلوها با رویه شیشه­ای فقط استفاده از شیشه­های نشکن مجاز می باشد.
نورپردازی تابلوهای راهنمای شهری باید توسط منابع نوری ثابت تأمین شود و از بیرون بر سطح تابلو بتابد و یا در داخل تابلو کار گذاشته شود و نور غیر مستقیم داشته باشد. این نور نباید مزاحمتی برای رانندگان و عابران ایجاد کند

## Slide 12: ضوابط و مقررات ساماندهي , تنظيم و بهسازي تابلوهاي خدماتي تجاري درسطح شهر(اصفهان)
كليه پلاكاردها و تراكت هائيكه بعنوان تابلو ثابت استفاده مي شود، بايد حذف گردند.
جمع آوري كليه تابلوهاي غيرثابت (تابلوهائيكه خارج از ضابطه در اندازه ها و اشكال مختلف در ساعاتي از شبانه روز مورد استفاده قرار مي گيرد.)
امحاء كليه ديوار نوشته ها و نقاشی ها و ترسيم ها كه بعنوان تابلو يا تبليغ استفاده مي شود.
جايگزين يا حذف تابلو واحدهائيكه تغيير شغل داده اند و يا مدتها از تعطيلی آنها مي گذرد.
(به استثناء نمونه های تاريخی تعطيل شده يا تفيير شکل داده پس از هماهنگی های لازم)

## Slide 13
پيش زدگي كتيبه يا قاب تابلو از ارتفاع دو مترو پنجاه سانتی متري از كف معبر بايستی حداكثر ده سانتی متر باشد .
حداقل ارتفاع كتيبه يا قاب تابلو از كف معبر در صورتيكه بيش از ده سانتی متر پيش زدگي داشته باشد برابر دو متر و پنجاه سانتی متر است.
حداكثر پيش زدگي كتيبه يا قاب تابلو بالاي ارتفاع دو متر و پنجاه سانتی متري برابر ده سانتی متر بيشتر از حد مجاز بالكن در همان محل باشد.
حداكثر ارتفاع كتيبه يا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري همكف تا ارتفاع زير پنجره يا جان پناه طبقه اول با هماهنگي مالكيت فوقاني، حداكثر به ارتفاع نود سانتی متر است. واحدهای تجاری خدماتی که تا پيش از اين مجوز نصب تابلو تا ارتفاع يک متر و بيست سانتی متر را اخذ نموده بودند می توانند تا مدتی با نظر شهرداری پابرجا بمانند. در تابلوهای ترکيبی معرفی و تبليغی ، مساحت سطح تبليغ بايستی محاسبه و هزينه ی آن اخذ گردد.(در صورتی که بيش از سی درصد ازسطح تابلو جهت تبليغات استفاده شده باشد ، کل مساحت به عنوان تبليغ محاسبه گردد.)

## Slide 14
حداكثر طول كتيبه يا قاب تابلو هر واحد تجاري , خدماتي در همكف بايستی برابر بر مالكيت آن واحد نسبت به معبر يا معابر باشد.
هر واحد تجاری (با توجه به ساير ضوابط) در يک کادر هماهنگ می تواند يک تابلو داشته باشد.
تابلو شناسايي واحدهاي تجاري عبارتست از : نام نوع فعاليت و خدمات نوع محصول يا موادي كه بطور دائم عرضه مي گردد( هر گونه تبليغ از شرکت های بزرگ بدون اخذ مجوز کوتاه مدت ممنوع است.) شماره تلفن و فاكس آرم ايميل و وب سايت.
تابلو مجموعه هاي بزرگ تجاري در قسمت فوقاني ورودي هاي مجموعه در ارتفاع حداکثر سه طبقه با مراعات ساير ضوابط و يا روی قسمت های مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمينه به صورت حروف و يا آرم با توجه به طراحی انجام شده از سوی طراح بنا و با تأئيد لازم می تواند انجام گردد.

## Slide 15
مغازه هاي مستقر در داخل مجموعه هاي تجاري مجاز به استفاده از تابلو در نماي بيرون ساختمان نيستند.
تابلو واحدهاي تجاري و خدماتي ( به غير از مغازه ها) كه در طبقات مجموعه ها واقع شده اند (دفاتر كار موسسات و شركتها) بصورت مجموعه نردباني متصل بيشتر از حد مجاز بالكن همگي از يك نوع در يك اندازه ، حداكثر پنجاه در هفتاد سانتی متر اشغال طبقات نردبان بر اساس موقعيت هرواحد در واحد مجموعه و در طبقات ساختمان انجام گيرد. در غير اينصورت تابلوها در مجموعه ها با توافقات کل بهره برداران ، مالکان باشد ( در واحدهائيكه در ساختمانهاي خدمات پزشكي واقع شده اند برابر مقررات تابلو خدمات پزشكي با رنگ متفاوت عمل گردد. )
مجموعه های تجاری که در طرح نمای آن ها مشخصات محل و ابعاد تابلو پيش بينی شده است و با ضوابط تنظيمی مغايرت ندارد، برابر طرح نماسازی تهيه شده ، پس از تصويب طرح توسط کميسيون عمران شورای اسلامی شهر می توانند اجراء گردند.
استفاده از تابلو شناسايي و هر نوع تبليغات روي بام به طور کل ممنوع است. درمورد حذف تابلوهای موجود، شناسايی، اخطار و فرصت لازم جهت جمع آوری توسط شهرداری برنامه ريزی وانجام گردد.

## Slide 16: ضوابط نصب تابلوها
نصب هرگونه تابلو - با تعريف مشخص شده در اين بخش- در اماكن و موارد زير ممنوع مي باشد:
-1 در معابر شریانی درجه يك
-2 در تقاطع هاي غیرهمسطح
-3 در مثلث دید تقاطع هاي شهري
-4 در سمت چپ مسیر حركت سواره
-5 بر روی بدنه بيروني (نماي قابل رويت از معابر مجاور) پل های عابرپیاده
-6 بر روی بدنه بيروني (نماي قابل رويت از معابر مجاور) پل های سواره
-7 در رمپ و لوپ
-8 در رفیوژ میانی
-9 بر روی پشت بام
-10 بر روی درختان و عناصر طبیعی
-11 در جوی و کانال آب
-12 بر روی تاسیسات شهری
تبصره: نصب تابلو در تقاطع های همسطحِ معابر شریانی درجه یک ، مجاز مي باشد

## Slide 17
ممنوعيت هاي نصب
نصب هرگونه تابلوی معرف کاربری بر روی پشت بام ممنوع است
تابلوهای معرف کاربری فقط مجاز به نصب روی نمای اصلی ساختمان یا داخل ملک و روبه معبر عمومی می باشند.
محل نصب تابلو بر ساختمان باید به صورتی انتخاب شود که هماهنگ با خطوط و سطوح اصلی معماری و نمای ساختمان بوده و به تشخیص مسئولین به معماری و نمای ساختمان لطمه ای وارد نیاورد.
تابلوها نباید نمای دومی برای ساختمان پدید آورند، بلکه باید به گونه ای طراحی و نصب شوند که جزئی از نمای ساختمان به چشم آیند.

## Slide 18
قبل از هر اقدام طرح تابلو مورد نظر بايد ارائه و مورد تأئيد کارشناسان دفتر زيباسازی قرارگيرد.
ضوابط و مقررات ساماندهي , تنظيم و نصب تابلوهاي شناسايی مجتمع هاي پزشکان
پزشکان و دندان پزشکان و ليسانسيه های پروانه دار برای راهنمايی بيماران می توانند فقط [يک] تابلو بيرون از مطب و دفتر کار صرفاً بر سطح نمای ساختمان مربوطه نصب نمايند. ولی درمحدوده ی پرتراکم از مطب پزشکان در سطح شهر، شهرداری بايد طرح ويژه ای با هماهنگی سازمان های مرتبط و دفتر زيباسازی تهيه نمايند. و پزشکان ملزم به رعايت آن هستند.
مجموعه تابلوها در ساختمان های پزشکان ، دندان پزشکان و ليسانسيه های پروانه داتنها ر ( هرساختمان که شامل دو يا چند مطب باشد) بايد به صورت پيوسته و در داخل يک قاب نردبانی به تعدادمطب ها هر مطب، يک تابلو نصب گردند.
ضوابط و مقررات مربوط به پانلها و ستونهاي تبليغاتي ( مشارکتی)

## Slide 19: ضوابط و مقررات مربوط به نصب پلاكارد در سطح معابر و ميادين سطح شهر
استفاده هر گونه پلاکارد برای تبليغات تجاری ممنوع است.
پلاکاردها صرفاً به صورت عمودی و با اخذ مجوز کوتاه مدت از شهرداری به صورت موقت نصب شود.
حداکثر ابعاد پلاکارد نود سانتی متر در يک متر و بيست سانتی متر می باشد. ( ارائه طرح و نمونه ی اجراء شده در ابعاد بزرگتر با اخذ مجوز لازم ضروری است.) و حداقل ارتفاع نصب پلاکارد از کف زمين تا زير پلاکارد نبايد از دو متر کمتر باشد.
تعداد پلاكارد اطلاع رسانی مجاز جهت نصب در هر ميدان حداکثر دو عدد و در تقاطع خيابان ها نيز يک عدد می باشد. ( در صورت تقاضای متعدد نصب پلاکارد در يک زمان بايستی به گونه ای عمل گردد که موجب آشفتگی بصری نشود.) فاصله نصب هر پلاکارد با پلاکارد بعدی درهر سمت از خيابان نبايستی کمتر از دويست و پنجاه متر باشد.
مكان نصب پلاكارد نبايد مانعي برای عبور و مرور عابرين و ديد رانندگان وسائط نقليه گردد.
پلاكارد نبايد بلحاظ طراحي و رنگ و ابعاد خللي در چهره و منظر شهری محدوده خويش ايجاد نمايد.

## Slide 20: ضوابط بیلبوردها
ضوابط مشخصات فنی
ماده : 94 ابعادکالبدی
-1 حداقل ارتفاع بیلبورد از سطح زمین باید 5/ 10 متر باشد.
-2 حداکثر ارتفاع بیلبورد از سطح زمین باید 5/ 11 متر باشد.
-3 حداقل فاصله سطح زیرین بیلبورد تا زمین می بایست 5 متر باشد.
-4 حداکثر فاصله سطح زیرین بیلبورد تا زمین می بایست 6 متر باشد.
ماده :95 ابعاد فضاي تبلیغ
1 حداقل ارتفاع تابلوهاي كوچك مقياس از سطح زمین باید 5/5 متر باشد.
-2 حداکثرارتفاع تابلوهاي كوچك مقياس از سطح زمین باید 6 متر باشد.
-3 حداقل فاصله سطح زیرین تابلوهاي كوچك مقياس تا زمین می بایست 5/2 متر باشد.
-4 حداکثر فاصله سطح زیرین تابلوهاي كوچك مقياس تا زمین می بایست 3 متر باشد.

## Slide 21
ابعاد کالبد تبلیغاتی
حداکثر ارتفاع تابلوهای معرف کاربری باید حد نهایی دست انداز بام باشد.
در تابلوهای معرف کاربری با پیش زدگی بیش از 0.1 متر، حداقل فاصله سطح زیرین تابلو تا زمین می بایست 5/2متر باشد.
در تابلوهای معرف کاربری که در فاصله 5/1متری از تقاطع نصب می گردند، حداقل فاصله سطح زیرین تابلو تا زمین می بایست 5 متر باشد
در تابلوهای معرف کاربری اگر ارتفاع تابلو کمتر از 5/2 متر نسبت به زمین باشد، حداکثر پیش آمدگی کالبد تبلیغاتی می تواند تا 0.1 متر در نظر گرفته شود.
دامنه رنگ
نصب چراغهای رنگی تبلیغاتی در کنار چراغ های راهنمایی و رانندگی به طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است.
نورپردازی تابلوها نباید به گونه ای باشد که تابش مستقیم روی ساختمان ها و کاربر یهای اطراف داشته باشد.

## Slide 22
نگار ه هاي ديواري
هرگونه طراحي و اجراي نگاره ديواري بر سطح بدنه ها و نماهاي شهري براي كاربري تبليغات تجاري ممنوع مي باشد، لذا استفاده از اين جداره ها صرفاً در كاربر يهاي فرهنگي و زيباسازي با در نظر گرفتن موضوع، موقعيت مكاني و طرح پيشنهادي با تصويب طرح اجرايي در كميسيون فني مجاز است.
تابلوهاي موقت تبليغاتي
نصب هرگونه داربست و سازه موقت ديگر براي استفاده تبليغاتي، اعم از تجاري يا فرهنگي ممنوع است.
هرگونه بهره برداري موقت در حوزه تبليغات شهري صرفاً با استفاده از ظرفيت سازه هاي جايگزين داربست باحداكثر ابعاد 3* 4 متر مجاز مي باشد. نصب هرگونه پوستر، تراكت و اعلاميه بر روي ديواره ها، نماها، مبلمان و تجهيزات شهري ممنوع مي باشد و متقاضيان صرفاً مي توانند در فضاهايي كه از سوي شهرداري بدين منظور تعبيه گرديده است، استفاده نمايند.
استفاده از پرده هاي آويز از ستون هاي برق در معابر عمومي شهر، صرفاً در اماكن تعبيه شده توسط شهرداري و با حداكثر ابعاد 0.9 متر (عرض) در 8/1 متر (ارتفاع) مجاز مي باشد.
كليه پروژه هاي عمراني شهر اعم از ساختماني، راه و تأسيسات چنانچه داراي طول زمان اجرايي بيش از يك هفته در اجرا باشند، موظف به استفاده از نماپوش براي كليه منظر قابل رويت كارگاهي مي باشند.
هرگونه استفاده از پرچم هاي رنگي تزييني صرفاً در كاربردهاي فرهنگي و اجتماعي و به تشخيص شهرداري مجاز خواهد بود.

## Slide 23: ضوابط کیوسک مطبوعات
طراحی کیوسک با استفاده از مصالح بنایی ممنوع می باشد.
در طراحی و نصب کیوسک های مطبوعاتی تجاوز به حریم پیاده­رو ممنوع است.
استفاده از چوب و هر ماده آتش زای دیگری ممنوع می باشد.
در طراحی کیوسک پیش بینی هدایت آب باران از روی سقف به پایین ضروری است.
استفاده از شیشه دو جداره برای تمامی پنجره ها الزامی است.
استفاده از پارچه­های برزنتی و پلاستیکی برای سایبان متحرک باز و بست شو، بلامانع است.
در نظر گرفتن دستگاه تهویه برای کیوسک ها به طوری که از بیرون قابل مشاهده نباشد الزامی است.
در انتخاب رنگ برای کیوسک مطبوعاتی جنبه­های فرهنگی آن باید در نظر گرفته شود.

## Slide 24
داشتن هویت رنگی ثابت درتمام نقاط شهر برای کیوسک ها الزامی است
امکان بهره برداری مشتری و فروشنده از کیوسک در شرایط نامساعد جوی در طراحی کیوسک باید در نظر گرفته شود.
به دلیل اینکه طرح کیوسک تأثیر زیادی بر معماری محیط می­گذارد استفاده از حداکثر سادگی جهت کاهش این تأثیر ضروری است.
پوشش فضای تأسیساتی روی سقف الزامی است.
در نظر گرفتن نورپردازی در شب و روشنایی بیرونی کیوسک جهت ایجاد امکان دیدن مطبوعات و مجلات در شب الزامی است.

## Slide 25: ضوابط باجه تلفن
دیواره های باجه های اتاقک دار تلفن بایستی از فاصله 10 سانتیمتری کف آن شروع شود.
جهت قرارگیری روشنایی سقفی در کابین رعایت فاصله 20 سانتی متری بین سقف کاذب و سقف اصلی الزامی است.
کف سازی بتنی تا ارتفاع حداکثر 5 سانتی متر از سطح زمین مجاز می باشد.
کیوسک های تلفن باید دارای یک رنگ سازمانی ثابت و مشخص باشند.
فونت واندازه نوشتار به کار رفته در بدنه کیوسک تلفن باید متناسب با طرح کیوسک همیشه و ثابت باشد.
طراحی کیوسک های پایه دار به گونه ای که قابلیت نصب بر روی دیوار داشته باشند ضروری است .
قابلیت نصب پشت به پشت و یا ردیفی برای کیوسک تلفن الزامی است.
روشنایی کیوسک تلفن باید در طراحی لحاظ شود.
در طراحی کیوسک های اتاقک دار داشتن دید از سه طرف الزامی است
رعایت ارتفاع متوسط برای نصب شماره گیر حدود 140 سانتی متر الزامی است.
رعایت ارتفاع سقف کیوسک های بدون پایه 200 سانتی متر و سقف کاذب کیوسک های اتاقک دار 220 سانتی متر الزامی است.
نصب کیوسک تلفن در قسمتی از پیاده رو که مانع عبور و مرور گردد ممنوع است.

## Slide 26
استقرار کیوسک تلفن به گونه ای که مانع مشاهده سایر علائم مهم شود ممنوع است.
برای رفاه حال معلولین باید در محل های پر تردد معلولین با فواصلی مشخص تلفن مخصوص آنان نصب گردد.
تلفن های عمومی که در کابین نصب نشده اند و در زیر در پوش یا حبابی تعبیه گردیده اند، اگر از لحاظ ارتفاع برای معلولین قابل دسترس باشند، می توانند مورد استفاده همگان قرار گیرند.
در صورتی که گوشی برای صندلی های ثابت پیش بینی شده باشند، این صندلی ها باید در فاصله دید 15 متر از صحنه یا محدوده نمایش قرار داده شوند.
محدوده ارتفاع دسترسی راحت فرد معلول روی صندلی چرخدار به دستگاه تلفن 123-129 سانتیمتر بایستی باشد.
در تلفن عمومی معلولین پیش بینی پیشخوان در ارتفاع 800 میلی متر به طوری که زیر آن حداقل 600 میلی متر عمق داشته باشد و بخش بیرونی آن مثل یک نرده ساخته شود، الزامی است.
برای جای گیری راحت صندلی چرخدار در داخل باجه تلفن عمومی معلولین، ابعاد باجه باید حداقل 110*140 سانتی متر باشد.
پیش بینی فضای آزاد و مسطح به ابعاد حداقل 110*140 سانتی متر در جلو تلفن الزامی است.
طول سیم دستگاه تلفن نباید کمتر از 72 سانتی متر باشد.
حداکثر ارتفاع محل شکاف برای ورود کردن سکه و یا کارت ، صفحه شماره گیر تلفن و گوشی تلفن 110-100 سانتیمتر از کف باشد.

## Slide 27: ضوابط ایستگاه اتوبوس و باجه فروش بلیط
نصب ایستگاه اتوبوس در مکان های تجاری پر رفت و آمد ، مکان هایی که آمد و شد افراد سالمند در آنجا بیشتر،الزامی است .
احداث ایستگاه اتوبوس در مجاورت جدول خیابان در صورتی که ایجاد پهلوگاه استاندارد در آن محل امکان پذیر باشد ، ممنوع است
طول پهلوگاه به ازای هر اتوبوس متوقف در ایستگاه 25 تا 12 متر می باشد.
در هنگام ساخت بزرگراه هایی که در آینده نیاز به اتوبوس خواهند داشت ، در نظر گرفتن فضای لازم برای اجرای ایستگاه اتوبوس و همچنین گذرگاه های غیر همسطح عابرپیاده برای تامین ایمنی کافی مسافران ضروری است.
در نظر گرفتن ابعاد فیزیکی یک نفر در حالت نشسته و ایستاده برای حداقل ابعاد مورد نیاز جهت سایبان ایستگاه ضروری است.
حداقل ابعاد فضای لازم برای یک سایبان یک نفره ، 100 در 100 سانتیمتر می باشد .

## Slide 28
شیب سقف ایستگاه همیشه باید به طرف پیاده رو باشد
جهت تامین روشنایی داخل سرپناه فقط استفاده ازلامپ کم مصرف باحرارت کمترو عمربالاتر مجاز می باشد.
تعبیه دستگاه تهویه برای کیوسک ها الزامی است .
رنگ غالب سازه ، صندلی و باجه های بلیط فروشی باید در کلیه ایستگاه ها یکسان باشد.
استفاده از این رنگ ها بصورت غالب توصیه نمی شود:
رنگ های تیره مثل سیاه ، سورمه ای ، قهوه ای و ... در سطح وسیع سرپناه
ترکیب رنگ های زرد و سیاه – قرمز و زرد
رنگ های چرک مثل خردلی ، خاکستری های رنگی
ترکیب رنگی سرد بدون دخالت رنگ های گرم
تقسیم سر پناه به قطعات قابل استهلاک با قابلیت تعویض و غیر قابل استهلاک بصورت دائم الزامی است.
در مکانهای خاص که دارای سبک معماری مشخص و یا رنگ غالب در محیط هستند، ایستگاه باید در عین معرفی خود از لحاظ رنگ و فرم دارای هماهنگی لازم با محیط باشد.

## Slide 29
در صورت تنوع در رنگ و فرم ایستگاه ها داشتن مشخصه و هویتی ثابت از لحاظ رنگ و فرم در تمام ایستگاه ها ضروری است.
وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ایستگاه ها برای شهروندان و توریست ها ضروری است.
طراحی فضای سبز از تلفیق گلجای با ایستگاه و یا در نزدیکی آن پیشنهاد می شود.
فرم کلی باجه های بلیط فروشی باید از شکل اختصاصی برخوردار باشند.
در طراحی ایستگاه رعایت میدان دید مناسب برای مسافرین الزامی است ، برای این منظور ، پانل سمت چپ ایستگاه بایستی شفاف بوده یا خذف شود.
صندلی باید از موادی ساخته شود که گرما و سرمای هوا تغییر چندانی در دمای صندلی نداشته باشد.
در نظر گرفتن حداقل ابعاد سایبان به نحوی که از تابش عمودی آفتاب و ریزش باران و برف جلوگیری کند ، الزامی است.
در نظر گرفتن فضای کافی برای تردد و سوار و پیاده شدن کاربران به طوری که عمل سوار و پیاده شدن مسافران به عنوان سد معبری برای پیاده رو محسوب نگردد ، ضروری است.
محل نصب باجه فروش بلیط نباید مزاحمتی در تردد عابرین پیاده ایجاد کند .
نصب باجه فروش بلیط بر روی جوی جهت صرفه جویی از فضا بلامانع است

## Slide 30: ضوابط المان های شهری
المان بایستی وظیفه ترویج فرهنگ و زیباسازی هنری را در شهر دارا باشد.
هماهنگی المان با هویت شهر مشهد و منطقه اجرایی مربوطه الزامی است.
در مورد المان هایی که جهت نصب در فضاهای باز شهری در نظر گرفته شده اند ، رعایت تناسبات حجمی با فضای پیرامون ضروری است .
در مورد المان های موقت (مناسبتی) رعایت حداقل ارتفاع 3 متر الزامی است.
نورپردازی آثار در شب الزامی است. (مگر در موارد خاص که نور به هویت اثر لطمه وارد کند.)
ارتفاع چشم مخاطب در حالت ایستاده ، نشسته و سوار بر خودرو متناسب با هر اثر بایستی بررسی شود، قرارگیری اثر درخارج از محدوده دید ، ممنوع می باشد.
قرار گیری اثر در مکانی که مانع از عبور و مرور عابر پیاده باشد ممنوع است(مگر د رمواردی ازا ین امر هدف خاصی دنبال شود.)
در مکان یابی آثار مناسبتی قرار گیری آثار در ورودی های شهر (راه های زمینی ، فرودگاه ، راه آهن، ترمینال) جهت احترام و جذب زائر و توریست ضروری است.
هماهنگی موضوعی آثار ماندگار با مکان نصب آن الزامی است

## Slide 31: ضوابط آبخوری
طراحی آبخوری با توجه به ارتفاع آرنج استفاده کننده بایستی به گونه ای انجام گرفته شده باشد که شیر آن در ارتفاع 90 تا 82 سانتیمتری از سطح محل قرار گیری کاربر برای بزرگسالان و 76 تا 74 سانتیمتری برای کودکان تعبیه شده باشد.
به دلیل ماهیت عملکردی آبخوری که همیشه مرطوب می باشد استفاده از مواد مقاوم در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی برای کاسه و بدنه آبخوری الزامی است.
استفاده از شیرهای چرخشی در طراحی آبخوری به علت صرفه جویی در مصرف آب ممنوع می باشد. بدین منظور بایستی از شیرهای فشاری و یا شیرهای الکترونیک استفاده گردد.
پیش بینی تخلیه آب های اضافی از طریق سر ریز آب به یک جوی یا چاه مجاور ضروری است.
هماهنگی کامل رنگ و فرم آبخوری با محیط پیرامون آن الزامی است.
فرم آبخوری بایستی با هویت کارکردی آن همخوانی داشته باشد.
در طراحی آبخوری از ادغام آن با دستشویی باید اجتناب کرد.

## Slide 32
پیش بینی فضای لازم جهت قرارگیری پا هنگام ایستادن الزامی است.
نصب آبخوری در زمین های خاکی و یا فاقد کف سازی ممنوع است.
در نظر گرفتن فضای آزاد برای زانو به ارتفاع 70 سانتیمتر از کف باشد و عمق 45 تا 50 سانتی متر در آبخوری ویژه معلولین الزامی است.
در تعیین ارتفاع شیر سهولت و استفاده توسط معلولینی که از صندلی چرخ دار استفاده می کنند را باید در نظر گرفت.
دسترسی به آبخوری باید براحتی صورت گیرد و با حرکت یک دست به راحتی قابل استفاده باشد.
ارتفاع فواره نباید از 900 میلی متر از کف بیشتر باشد.
لازم است فضای باز 75*120 سانتی متر جلوی آبخوری برای حرکت صندلی چرخدار وجود داشته باشد تا در مواقعی که فضای آزاد برای زانو وجود ندارد ، فرد روی صندلی چرخدار بتواند به صورت موازی از آن استفاده نماید.
به منظور تسهیل عبور و مرور و همچنین دست یابی سریع و آسان نابینایان ، در محدوده اطراف مبلمان بایستی نشانگرهایی به صورت برجسته بر روی زمین تعبیه گر

## Slide 33: ضوابط گلجای
رعایت سبکی در گلدان های با استفاده کوتاه مدت به طوری که توسط دو مرد به راحتی قابل حرکت باشد الزامی است.
استفاده از گلجای جهت ایجاد موانع ترافیکی موقت بلامانع است.
اتصال گلدان به سایر عناصر مبلمان شهری بلامانع است.
به کار بردن رنگ های تند در رنگ آمیزی گلدان ها ممنوع است.
هماهنگی پوشش سطحی گلدان های خیابانی با معماری محیط به ویژه در محیط های طبیعی ضروری است.
استفاده از گلدان باید به صورت آرایش گروهی صورت گیرد و از به کار بردن آن به صورت تکی خودداری شود.
جعبه های گل و گیاه باید جایی قرار بگیرند که مسیرها و گردشگاه های پیاده را قطع نکنند.
جهت رفاه حال نابینایان باید در مسیرهای پیاده توسط سطح متفاوتی که بتوان آن را با پا حس کرد، اطلاع داد.

## Slide 34: ضوابط و مقررات استفاده از جعبه هاي گل در پياده روها (اصفهان)
استفاده از جعبه های گل ثابت در سطح شهر ممنوع است. ( به استثناء موارديکه در طرح محوطه سازی پيش بينی و تصويب شده باشد.)
مکانيابی جعبه های گل غير ثابت بايستی با توجه به ضوابط معلولين صورت گيرد.
جانمايی جعبه های گل در پيش فضای ساختمان های اداری و تجاری ( در محدوده ی مالکيت) بايد در طرح اوليه که بر اساس آن پروانه صادر گردد ، توسط طراح در نظر گرفته شود.
استفاده از جعبه های گل آويزان در فضاهای عمومی شهری ( در رفيوژ ميانی و پياده روها و
سواره روها )ممنوع است. (حذف جعبه های گل آويزان که تا کنون صورت پذيرفته ، الزامی است.)
استقرار جعبه های گل در جزيره های ترافيکی که مسير تردد عابر پياده هستند ، ممنوع است و توصيه می شود تا در جزيره های ترافيکی در مکان های قابل اجراء از فضای سبز استفاده شود.

## Slide 35: ضوابط نیمکت
نیمکت هایی که دارای استفاده بلند مدت می باشند داشتن پشتی الزامی است.
استفاده از مصالح بنایی نظیر سنگ و آجر در طراحی نیمکت جهت هماهنگی با محیط های خاص بلا مانع است
استفاده از فرم چهارگوش در لبه جلویی سطح نشستنگاه ممنوع است.
استفاده از مواد دارای ضریب بالای انتقال حرارتی در سطوح نشیمن و تکیه گاه برای نیمکت هایی که در فضای باز
استفاده از نیمکت های با تنوع در طرح و رنگ در سطح شهر ممنوع می باشد.
استفاده از طرح های فانتزی و غیر معمول نیمکت برای کاربری های عمومی و رسمی ممنوع است.
نصب نیمکت باید به نحوی صورت گیرد که امکان جمع شدن آب زیر نیمکت و در پایه ها نباشد.
استقرار سطل زباله در مجاورت نیمکت ممنوع است
نصب نیمکت در پیاده رو به گونه ای که عبور و مرور را مختل نماید ممنوع است.
در صورت امکان در نقاطی چون دوراهی ها، تقاطع و مجاورت تلفن های عمومی و آبخوری ها، رمپ ها و پلکان ها می بایست نیمکت هایی برای نشستن تعبیه نمود.

## Slide 36: ضوابط جایگاه دوچرخه و موتور سیکلت
استفاده از هرگونه مفصل یا لولا در طراحی پایه جایگاه دوچرخه ممنوع است.
در طراحی جایگاه دوچرخه و موتور سیکلت سهولت در پارک کردن و سپس خروج از پارکینگ الزامی است.
نصب جایگاه دوچرخه و موتور سیکلت در محلی که عبور و مرور را مختل نماید ممنوع است
رعایت استحکام مناسب در برابر سرقت دوچرخه و یا موتورسیکلت در طراحی و ساخت جایگاه ضروری است.
متمایز کردن قسمتی از سطح زمین که به جایگاه اختصاص یافته به وسیله رنگ های ترافیکی الزامی است.
در مکان یابی محل استقرار جایگاه دوچرخه و موتورسیکلت، در معرض دید عموم بودن الزامی است.
نصب جایگاه دوچرخه و موتورسیکلت در فاصله کمتر از 60 سانتی متری جوی ممنوع است.

## Slide 37: ضوابط و مقررات ايجاد پل های عابر پياده رفيوژ کناری و ميانی خيابان ها حد فاصل سواره و پياده رو(با در نظر گرفتن عملکردهای مسکونی ، تجاری و ...)
محل ارتباط پياده رو با سواره رو بايد دارای علايم حسی قابل تشخيص برای نابينايان باشد.
ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است.
نصب پل در مکان هايی که دارای تابلوی توقف مطلقاً ممنوع است، ممنوع می باشد.

## Slide 38: ضوابط و مقررات استفاده از ساعت و تقويم در بدنه ی ساختمان های اداری و تجاری
ترجيحاً ساختمان های اداری و تجاری در حد دو الی سه طبقه در مجاورت فضاهای شهری عمومی (ميادين و ...) که به ديد عابران پياده می آيند توسط طراح بنا و با تأئيد شهرداری های مناطق ،ساعت (يا ساعت تقويم) مکانيابی و شکل ساعت ( يا ساعت تقويم) هماهنگ با بنا نصب شود.
پانل های تبليغاتی توأم با ساعت می توانند با اخذ مجوز و کنترل شهرداری از نظر طراحی ومکانيابی بر اساس قرارداد مجزا و در کوتاه مدت در شهر نصب شوند. بند شش در محدوده ی بافت های تاريخی از ساعت های عقربه ای بدون عدد يا با عدد فارسی و درفرم های هندسی ساده استفاده شود.

## Slide 39: ضوابط و مقررات طاق نصرت به مناسبت اعياد و مراسم
طاق نصرت صرفاً بايد در اعياد و مناسبت های مذهبی ملی نصب شود.
ارتفاع طاق نصرت از كف خيابان ( سطح آسفالت ) سواره رو تا پايين ترين قسمت طاقی ازچهار متر و پنجاه سانتی متر کمتر نباشد.
نصب طاق نصرت در پياده روها ممنوع است.
نصب طاق نصرت نبايد به هيچ وجه ، مانع ديد عابرين و رانندگان و همچنين مانع رؤيت
علائم و تابلوهای راهنمايی و رانندگی ، هنگام عبور عرضی از خيابان گردد.

## Slide 40: ضوابط و مقررات شرايط استفاده مناسب از معابر پياده توسط كاربريهاي تجاري
کاربرها ی اغذيه فروشی و تريا ها، در صورت مجاورت با معابر پياده بالای پنج متر با تشخيص کارشناسان شهرداری و با اخذ مجوز لازم می توانند حداکثر به اندازه دو متر با توجه به نظافت معابر (در صورت ترافيک کم عابر پياده در معبرو کم بودن آلودگی ها ) از اين فضا استفاده نمايند. البته نصبمبلمان ثابت در فضای پياده رو ممنوع است و متعهد هستند پس از پايان ساعات کار به جمع آوری وسائل و نظافت معابر اقدام نمايند.

## Slide 41: منابع
-مطالعات و تحقیقات استانداردهای مبلمان شهری مشهد/ خانم پریا غیاث زاده/ 1389/ مصوب
-طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری / مشاور اندیشه نگاران رواق/ 1388/مصوب