## Slide 1
معرفی و بررسی میدان پوتسدامر برلین

## Slide 2: فهرست
معرفی سایت مجموعه
تاریخچه
اهداف مرتبط با باززنده سازی پوتسدامر پلاتز
برگزاری مسابقه طراحی
ویژگی های طرح رنزو پیانو
پلان ، نما ، مقطع و ماکت ها و جزئیات پروژه
میدان پوتسدامر هم اکنون
1-دایملر سیتی
2-سونی سنتر
3-بیشیم سنتر
4-لایپزیگر پلاتز
نقش پوتسدامر پلاتز در شهر برلین
سایر جاذبه های میدان پوتسدامر پلاتس
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

## Slide 3: معرفی سایت مجموعه
سایت پروژه طراحی شده توسط رنزو پیانو در جنوب رودخانه اشمایر و در منطقه تاریخی پوسدامر و در فاصله یک کیلومتری از مجلس رایشتاگ و دروازه ی براندبورگ و جنوب غربی پارک تیرگاردن واقع شده است
N
TIERGARTEN PARK
REICHSTAG
BRUNDBURG GATE

## Slide 4: تاریخچه
از منظر تاریخی، چهار دوره مشخص و متمایز در تاریخ ساخته شدن میدان پوتسدامر پلاتس وجود دارد :
1- طراحی اولیه میدان تا نصب اولین چراغ راهنمایی در قاره اروپا (1866-1924)
2- نصب چراغ راهنمایی تا شروع جنگ جهانی (1924-1939)
3- دوره ی پس از جنگ جهانی تا سقوط دیوار برلین (1947-1989)
4- ازسقوط دیوار برلین و اتحاد دوباره آلمان تا زمان حاضر (1989- حال)

## Slide 5: طرح دروازه پوتسدام (دروازه جدید لایپزیگ) Potsdam’s gate 1866 کارل فردریش شینگل
دوره اول

## Slide 6: میدان پوتسدامر قبل از جنگ جهانی، به عنوان منطقه‌ای پر رفت و آمد و شلوغ شناخته می‌شد و قلب تپنده ی برلین بود که حیات اجتماعی و اقتصادی روز و شب در آن جریان داشت
دوره اول

## Slide 7: نصب اولین چراغ راهنمایی نیمه اتوماتیک در قاره اروپا سال 1924
دوره اول

## Slide 8: ساماندهی حرکت اتومبیل ها ، اتوبوس ها و تراموا ها توسط چراغ راهنمایی ساختمان Columbus house در سال 1932 نشانه ی معماری پیشرفته قبل از جنگ جهانی دوم
دوره دوم

## Slide 9: در طول جنگ جهانی دوم بر اثر بمباران این مرکزیت شهری آسیب فراوانی دید و به تلی از خاکستر تبدیل شد
دوره سوم

## Slide 10: با ساخت دیوار برلین در سال 1961 برلین به دو بخش تقسیم شد و دیوار برلین از میان منطقه ی پوتسدام عبور کرد دو بخش ایجاد شده کدام مرکز خود را بنیان نهادند : 1-برلین شرقی به مرکزیت الکساندر پلاتز (کمونیسم) 2-برلین غربی به مرکزیت کودام (لیبرالیسم) اما میدان پوتسدام که در حاشیه ی نوار مرگ (death-strip) قرار گرفته بود به بیابانی خالی از سکنه تبدیل و به مدت 40 سال به فراموشی سپرده شد
دوره سوم

## Slide 13: سقوط دیوار برلین در سال 1989 پس از شکست جنگ سرد سرآغازی برای تولد دوباره ی میدان پوتسدامر بود و فکر باززنده سازی آن به عنوان مرکزیت جدید شهری در پیرامون آن شکل گرفت
دوره چهارم

## Slide 15: اهداف مرتبط با باززنده سازی پوتسدامر پلاتز
برای توسعه پوتسدامر موارد متعدد و بسیار مهمی باید در نظر گرفته می‌شد:
1-ایجاد ذهنیت اهمیت تجاری و بازرگانی این منطقه در مردم
2-اجرای زیرساخت ها و شالوده های پیوند دهنده ی برلین شرقی-غربی
3-ایجاد محدودیت های ترافیکی مورد نیاز و سیستم های حمل و نقل شهری در بخش های مرکزی شهر
4- بازگرداندن روح حیات و هویت تاریخی مکان و تبدیل این منطقه به یک مرکز شلوغ و قلب تپنده کلان شهر برلین

## Slide 16: برگزاری مسابقه طراحی
ابتدا در سال 1991 مسابقه طراحی پوتسدامر پلاتز و لایپزیگر پلاتز برگزار شد و «هینز هیلمر» و «کریستوف ستلر» برندگان آن بودند و ایده ی آنها بر اساس مدل شهر های اروپایی بود که تراکم بالا و ساختمان های بلند مرتبه را مردود می شمرد
جنجال هایی در اعلام برنده ی مسابقه و پاسخگو نبودن معماری اروپایی صرف در بازطراحی منطقه موجب شد در سال 1992 مسابقه دیگری با دعوت از چهارده معمار از جمله “رنزو پیانو” ، “نورمن فاستر” ، “ریچارد راجرز “، ” ماتیاس اونگرز” ، “ریچارد مه یر”، “آراتا ایسوزاکی” ، برگزار شود
سرانجام طرح “رنزو پیانو” با اتفاق آرا به عنوان طرح برنده اعلام شده، شرکت دایملر – بنز، شهرداری برلین و مجلس سنای آلمان نیز به عنوان سرمایه گزاران و مسئولان پروژه موظف به قبول مسئولیت اجرای پروژه تا سال ۲۰۰۰ شدند.

## Slide 17: ویژگی های طرح پیانو
۷۵۰۰۰ متر مربع بود محدوده طراحی شده که 8000 مترمربع آن می بایست به فضاهای همگانی، خیابان ها و میدان ها اختصاص یابد و نزدیک به بیست درصد از متراژ نیز برای فضاهای مسکونی و اقامتی در نظر گرفته شود
در نظر گرفتن سطوح بزرگی از آب برای مقابله با حجم کلان ساخت و ساز
منطقه‌ در خود ترکیبی جالب توجهی از معماری آمریکایی و مدرن و معماری سنتی مراکز شهری قاره اروپا را در خود دارد
بازگرداندن کیفیت پویا و زنده محله تاریخی پوتسدامر

## Slide 18: اتود های اولیه رنزو پیانو

## Slide 20: پلان ، نما ، مقطع و ماکت ها و جزئیات پروژه
مسیر سواره
مسیر پیاده

## Slide 21
فضای اداری
فضای مسکونی-اقامتی
سینما سه بعدی
تالار موسیقی و تئاتر
بانک
هتل

## Slide 22
DEBIS TOWER

## Slide 23
BAHNHOFF TOWER

## Slide 24
SPEIL BANK
SKULPTUR THEATER

## Slide 25
IMAX COMPLEX
MARLENE DIETRICH AND IMAX COMPLEX

## Slide 26
خط آسمان مجموعه پوتسدامر پلاتز،خط آسمانی منحصر بفرد می باشد.صعود و نزول های شدید ناگهانی در دو سمت نمای اصلی منظره شهر را قاب کرده است

## Slide 31: میدان پوتسدامر هم اکنون
ماحصل طراحی و تلاش سازندگان این میدان نشان می‌دهد آن‌ها در کار خود برای بازگرداندن حیات شهری به این منطقه موفق بودند؛
این محوطه امروزه دارای چهار بخش عمده و اصلی است که با نام‌های :
1- «دایملر سیتی» (Daimler City) ساخته شده در سال 1998 میلادی
2- «سونی سنتر» ساخته شده در سال 2000
3- «بی‌شیم سنتر»(Beisheim Centre) ساخته شده در سال 2004
4- «لایپزیگر پلاتز » Leipziger Platz
شناخته می شود

## Slide 35: 1- دایملر سیتی Daimler City
بزرگترین بخش طراحی شده توسط رنزو پیانو می باشد
طرح جامعی که او برای نقشه اش طراحی کرد از اصول اساسی طرح جامع « هیلمر و ستلر» پیروی می کرد
این طرح شامل 19 ساختمان است که برخی از آنها توسط خود پیانو و برخی توسط معماران دیگری همچون راجزر ساخته شده است
مجتمع مسکونی مارلن دیتریش
برج دبیس
برج کولهف
ساختمان Weinhaus Huth

## Slide 36
مجتمع مسکونی ریچارد راجرز

## Slide 37: مجتمع مسکونی میدان مارلن دیتریش
از جمله پروژه های دفتر “رنزو پیانو” در دایملر سیتی می توان به مجتمع مسکونی میدان مارلن دیتریش اشاره نمود
مساحتی در حدود ۲۱۷۰۰ متر مربع در ده طبقه با کاربری های مسکونی، خرده فروشی و رستوران دارد
با طراحی اروپایی

## Slide 38
در ضلع پشتی مجتمع، خیابان سرپوشیده ای در میان بلوک های مسکونی و بلوک های اداری در نظر گرفته شده است که به تردد پیاده اختصاص داده شده و کاربری تجاری داشته و از آن ورودی هایی به ساختمان های اطراف این معبر گرفته است.

## Slide 41
دسترسی به این مجتمع توسط پله هایی دردو شکاف در سمت میدان اتفاق می افتد که به حیاط مرکزی مجتمع در ترازی بالاتر ختم می شود
شکاف ورودی (از بیرون بنا)
شکاف ورودی (از داخل حیاط)

## Slide 42
از طریق این گشودگی ها ، مجتمع با فضای شهری ارتباط پیدا می کند، بطوری که از پله های ورودی مجتمع به عنوان سکو های نشیمن در جداره میدان نیز استفاده می شود
قرارگیری کافی شاپ و رستوران ها در کنار ورودی ها
موقعیت ورودی ها در پلان همکف
پلکان ورودی

## Slide 43: پوشش گیاهی مجتمع
به دلیل کمبود فضای سبز در این پروژه با توجه به وسعت زیاد مجموعه و همچنین تا حدی برای کنترل تابش های بد سعی شده که در معابر اطراف بنا از پوشش گیاهی فشرده و خزان ناپذیر استفاده گردد، که این موضوع را در درون حیاط مرکزی بنا هم میتوان به وضوح یافت.

## Slide 44: عمارت دبیس debis tower
نخستین ساختمان مهمی است که عملیات عمرانی آن در این محوطه به پایان رسید
دارای کاربری اداری معمار رنزو پیانو
از جنس سنگ و شیشه
106 متر و 22 طبقه

## Slide 45: برج کولهوف kohlhoff tower
نمای 360 درجه و سکوی تماشایی با ارتفاع 115 متر
(Panoramapunkt)
دسترسی از طریق سریع ترین آسانسور اروپا
معمار هنس کولهوف

## Slide 46: ساختمان Weinhaus Huth تنها ساختمان باقی مانده بعد از بمباران جنگ جهانی دوم که به عنوان کافه و گالری هنری استفاده می شود

## Slide 47: 2-سونی سنتر sony center
طرح نهائی رنزو پیانو و هلموت یان، برنده نقشه اصلی پیشنهادی در بازسازی این محوطه ی مثلثی شکل شد.
شرکت سرمایه گذاری دایملر بنز و شرکت سونی با دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع به همکاری با یکدیگر پرداختند.
در این پروژه رنزو پیانو و پروژه دایملر بیشتر علاقه‌مند به ایجاد منطقه‌ای با سبک اروپائی و خیابان‌های باریک و کم‌عرض بودند
در حالی که هلموت یان و شرکت سونی بیشتر به سبک مدرن و سقفی شیشه‌ای و بزرگ علاقه داشتند.
نتیجه نهائی طرح مورد نظر این تیم منجر به پوشانده شدن سطح وسیعی از این منطقه با سقفی شیشه‌ای چادر مانندی به ارتفاع 102 متر بود که به کمک چفت و بست‌ها و حلقه‌هایی از جنس فولاد به ساختمان‌های مجاور متصل شده‌اند که این طرح از کوه فوجی ژاپن آن الهام گرفته شده بود

## Slide 49: 3-بیشیم سنتر Beisheim Center
سومین بخش مهم توسعه ی پوتسدامر پلاتز ، مرکز بیشیم و ساختمان های مجاور اش می باشد
در زمینی مثلثی شکل که سرمایه گذاریش توسط بازرگان آلمانی “اتو بیشیم” انجام شده است
شامل دو هتل با مساحت 2700 متر مربع ، بوتیک ، باشگاه ورزشی و ...

## Slide 51
4- «لایپزیگر پلاتز » Leipziger Platz
لایپزیگر پلاتز یک میدان هشت ضلعی در مرکز برلین در امتداد خیابان لایپزیگر و در همسایگی شرقی میدان پوتسدامر می باشد
این میدان در طول جنگ جهانی دوم به مخروبه ای تبدیل شد اما بعدها با حفظ پیکربندی خود با معماری مدرن بازسازی شد
ساختمان ها مهمی همچون اداره نیروی دریایی آلمان ، هتل پالاست ، سفارت کانادا ، وزارت کشاورزی ،کمیته ی یهودیان آمریکا در این میدان واقع شده است
همچنین بخشی از دیوار برلین در قسمت جنوبی آن قرار دارد

## Slide 53: نقش پوتسدامر پلاتز در شهر برلین
دسترسی به میدان پوتسدامر پلاتس از طریق سیستم حمل و نقل عمومی شهر و به وسیله خطوط بان اس و یو (U- and S-Bahn) از مسیر «تیرگارتن»(Tiergarten) امکان پذیر است.
این مرکز جدید شهر در حال حاضر نقشی مهمی در موقعیت تجاری برلین داشته و به خوبی توانسته به رشد شهری و احیای پایتخت آلمان کمک کند.
این اهمیت زمانی دو چندان شد که در سال 2000 میلادی برنامه بین المللی فستیوال فیلم برلین که بدون اغراق می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی آلمان محسوب کرد در این محل برگزار شد و دفتر مرکزی فستیوال در پوتسدامر پلاتس قرار گرفت و همه ساله در ماه فوریه، نگاه جهانی در حوزه هنر و سینما به این محل دوخته شده و میدان مارلین دیتریچ شاهد حضور برترین هنرمندان جهان است.

## Slide 54: سایر جاذبه های میدان پوتسدامر پلاتس
از دیگرجاذبه‌های میدان پوتسدامر پلاتس می‌توان به مرکز سزمین لگو ، «دایملر آرتیوم»(Daimler Atrium) و فضاهای عمومی آن از جمله نمایشگاه‌های هنری، نمایشگاه خودرو، دریاچه مصنوعی، مجموعه های سینمایی، موزه فیلم و تلوزیون، «مرکز خرید آرکادن» (Arkaden Shopping Mall)، سینمای آی مکس سه بعدی، تئاتر موزیکال، بنایی منحصر به فرد از دوران پیش از جنگ جهانی دوم و مراکز تفریحی اشاره کرد

## Slide 55
مرکز خرید ARKADEN SHOPPING MALL

## Slide 56
سالن موسیقی و تئاتر SKULPTUR THEATER

## Slide 57
مرکز سینمایی CINESTAR در سونی سنتر که محل برگزاری فستیوال فیلم برلین در هر فوریه است

## Slide 58
سینمای سه بعدی IMAX

## Slide 59
مرکز سینمایی CINEMAXX

## Slide 60
بلوار ستاره ها در رو به روی مرکز سونی که برای هنرمندان بزرگ آلمانی تعبیه شده است

## Slide 61: جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به ویژگی های طرح میدان پوتسدامر ، به این نتیجه میرسیم که خوانش ما در پارادایم «انتقادی» انجام گرفت :
دارا بودن زمینه های اقتصادی ،سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی
یافته های متاثر از ارزش ها
واردشدن انسان در فضا
مبتنی بر گفتگوی دیالکتیکی بین سوژه و ابژه و بر قراری ارتباط بین آنها
ذهنیت گرا بودن
تعمیم ناپذیر بودن نتایج

## Slide 62: منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Platz
https://en.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Platz
https://www.visitberlin.de/en/potsdamer-platz
http://www.aviewoncities.com/berlin/potsdamerplatz.htm
https://www.berlin.de/en/attractions-and-sights/3560662-3104052-potsdamer-platz.en.htm
https://www.eavar.com/fa/blog/2017/3/26/129564/potsdamer-platz-berlin/
http://iranmemari.com/potsdamer-platz
https://www.memarfa.com/11758-potsdamer-platz-residential.html
https://www.karnaval.ir/blog/pictures-berlin-wall-cold-war
http://www.asriran.com/fa/news/364404/دیوار-برلین-از-پیدایش-تا-فروپاشی-عکس