## Slide 1
معرفی و بررسی بتری پارک سیتی

## Slide 2: فهرست
مقدمه
تاریخچه بتری پارک
موقعیت بتری پارک سیتی
روند شکل گیری بتری پارک سیتی
عناصر مهم بتری پارک
حادثه ی 11 سپتامبر
حمل و نقل
تحلیل شخصی
منابع

## Slide 3: مقدمه
بسیاری از پروژه های شهری از قبیل بازسازی یا توسعه ی حومه ی شهر به علل گوناگونی توانایی حل مسائل تمامی قطعات بصورت هماهنگ را ندارند. از این رو از روشی با نام طراحی شهری هماهنگ برای اجرا و به انجام رسیدن طرح استفاده می شود.
از نظر رویه ای طرح های شهری هماهنگ باهم مشابهند اما میزان کنترل برطرح، نقطه ی تاکید و توجه آنها بستگی به ماهیت یک فرهنگ و ماهیت اولویت های تعیین شده توسط گروه های ذی نفع دارد.(جان لنگ، 1391: 45)
بتری پارک یکی از معروفترین نمونه های طراحی شهری هماهنگ در قسمت پایین منهتن نیویورک در آمریکا می باشد. (جان لنگ، 1391: 318)

## Slide 4: تاریخچه بتری پارک
در طول قرن 19 و اوایل قرن 20 بتری پارک سیتی کنونی تحت عنوان سوریه کوچک شناخته می شد که متشکل از اقوام لبنانی، یونانی، ارمنی و سایر گروه های قومی بود. یک یادآور دیرپای گذشته ی قومی این ناحیه کلیسای ارتدکس یونانی سنت نیکلاس سابق است که در حادثه تروریستی 11 سپتامبر تخریب گردید. یک کلیسای تاریخی دیگر یعنی کلیسای کاتولیک سنت جرج هنوز هم در خیابان واشنگتن 103 پا بر جا است.
در اواخر سال های 1950، ناحیه ی بندری که زمانی پررونق بود در بخش تجاری منهتن به وسیله ی شماری از اسکله های ویران کشتی ها اشغال شده بود که قربانیان صعود شرکت های کشتیرانی حمل کالا با کانتینر که آمد و شد های دریایی را به سمت بندر الیزابت در نیوجرسی منحرف کرد، شده بودند. پیشنهاد اولیه احیای این ناحیه از طریق خاکریزی در اوایل سال 1960 توسط موسسات خصوصی ارائه گردید و مورد حمایت شهردار قرار گرفت. این طرح هنگامی که فرماندار نلسون راک فلر تمایل خودش برای توسعه ی مجدد بخشی از این ناحیه را به عنوان پروژه ای مجزا اعلام کرد دچار پیچیدگی شد. گروه های گوناگون به یک توافق جمعی رسیدند و درسال 1966 فرماندار پیشنهادی را رونمایی نمود که بعدها بتری پارک سیتی می گردید.
در سال 1968 هیئت قانونگذاری ایالت نیویورک مرجع رسمی بتری پارک سیتی(BPCA) رابرای نظارت بر توسعه ی آن ایجاد نمود. بنگاه توسعه ی شهری ایالت نیویورک و 10 نهاد دولتی دیگر نیز در توسعه ی این پروژه دخیل بودند. (en.Wikipedia.org)

## Slide 5: موقعیت بتری پارک سیتی
بتری پارک سیتی در زمینی به مساحت 92 آکر در جنوب غربی منهتن در شهر نیویورک در کنار رودخانه ی هادسون قرار گرفته است . این پارک در کنار مرکز تجاری جهان واقع شده است. این پارک با مسافتی کوتاه از بخش مالی شروع شده تا نزدیکی وال استریت ادامه داردwww.amny.com)).
این پارک با اینکه مقر مرکز جهانی امور مالی و باغ زمستانی است اما بیش تر محله های آن مسکونی است همراه ساختمان های خرده فروشی با پارک های زیبای هادسون ریور و بتری پارک که یک سوم ناحیه را اشغال می کنند و اسکله زیبای گردشگری آن www.amny.com)).
اسم بتری پارک سیتی از artillery battery که زمانی یک توپخانه بوده است گرفته شده است .
بتری پارک سیتی از طرف شرق به وسیله ی خیابان وست و از شمال، جنوب و غرب به وسیله ی رودخانه ی هادسون احاطه شده است .
West street
upload.wikimedia.org
www.planetware.com

## Slide 6: موقعیت بتری پارک سیتی
در جنوب یک مرکز مالی جهانی قرار گرفته است که عبارت است از مجموعه ای از چندین ساختمان تجاری اشغال شده توسط مستاجرینی شامل :
American Express
Dow Jones & Company
Merrill Lynch
Nomura holdings
Deloitte & Touche
RBC Capital Markets
گلخانه ای معروف به Winter Garden
لنگرگاه معروف به North Cove
en.Wikipedia.org))
توسعه پارک شامل 5 بخش عمده می باشد:
در حرکت از شمال به جنوب- ابتدا بخش مسکونی شمالی شامل :
یک پارک بزرگ
یک هتل بزرگ
ساختمان های مسکونی بلند مرتبه
دبیرستان Stuyvesant
پیاده رو با سایه ای که به وسیله ی درختان ایجاد شده است.
تئاتر
رستوران
ترمینال ferry
شعبه ی مدرنی از کتابخانه ی عمومی نیویورک
(en.Wikipedia.org)
upload.wikimedia.org
en.wikipedia.org
upload.wikimedia.org
en.wikipedia.org
upload.wikimedia.org
powertripberkeley.com

## Slide 7: موقعیت بتری پارک سیتی
قسمت مسکونی بتری پارک سیتی به وسیله ی مجتمع مرکز مالی جهانی به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم می شود:
قسمت جنوبی : در جنوب مرکز مالی جهانی اکثریت نواحی مسکونی بتری پارک سیتی قرار دارند که شامل 3 بخش می شوند:
پلازا گیت وی که یک مجموعه ساختمانی بلند مرتبه است.
محله ی مسکونی Rector place
محله ی مسکونی Battery place
این محله ها شامل اکثر ساختمان های مسکونی ناحیه همراه با فضای پارک و انواع گوناگونی از مشاغل خدماتی( همچون سوپر مارکت ها، رستوران ها و سالن های سینما هستند.)
قسمت شمالی :
ساختمان های مسکونی با ارتفاع زیاد ( 20 – 45 طبقه ) با آجرهای نارنجی رنگ
ساخت و ساز ساختمان های مسکونی در شمال مرکز مالی جهانی بعد از سال 1990 شروع شد .
en.Wikipedia.org))
Gateway Plaza
Rector Place Residential Neighborhood
Battery place Residential Neighborhood
townrealestate.com
www.highrises.com
upload.wikimedia.org

## Slide 8: روند شکل گیری بتری پارک سیتی
در دهه ی 1960 اسکله های پنجه ای شکل رودخانه ی هادسون همانند دیگر بنادر سایر نقاط جهان از حالت انتفاعی خارج شد .
در بخش پایین منهتن تعداد 30 اسکله که زمانی بسیار فعال بود بدون استفاده و دچار فرسودگی شد . مالکیت اینها در اختیار شهر بوده و قسمت امور دریای و کشتیرانی شهر آن را اداره می کرد .
طرح اول :
یک پایانه جدید کشتی و یک فضای باز صنعتی در امتداد لبه ی رودخانه و تعدادی بلوک مسکونی در پشت آن
ارائه : سال 1962
عکس العمل مطبوعات ، مردم و مسئولان دولتی منفی
(جان لنگ، 1391: 318)
پیشنهاد اداره امور دریایی و کشتیرانی شهر نیویورک سال 1963
جان لنگ، 1391: 321

## Slide 9: روند شکل گیری بتری پارک سیتی
طرح دوم :
. نلسون راکفلر، فرماندار ایالت نیویورک :
پروژه یک مجموعه جامع و بر پایه ی صنایع سبک
وی از والاس.ک.هریسون ( شرکت هریسون و آبرومویتز ) خواست که طرحی را تهیه کنند.
(شرکت هرسون و آبرومویتز ) درسال 1966 یک طرح نه چندان ارزشمند را براساس ایده های شناخته شده ی باهاس / لوکوربوزیه تهیه کرد.
نتیجه : در این طرح نیز مانند طرح سال 1962 هیچ گونه رویه ی اجرایی همراه با طراحی شهری ارائه نشد .
(جان لنگ، 1391 : 319)
(ب) تصویر حجمی پروژه
(الف) طرح
جان لنگ، 1391: 321
جان لنگ، 1391: 321
طرح هریسون و ابروموویتز (پیشنهاد استاندار راکفلر)

## Slide 10: روند شکل گیری بتری پارک سیتی
طرح سوم :
شهردار نیویورک جان لیندسی:
ارائه طرح توسط شرکت کانکلین و روسانت، با همکاری شرکت هریسون و آبروموویتز (و فیلیپ جانسون به عنوان سنتز کننده ی ایده ها)
در سال 1968 :تشکیل سازمان Battery Park City Anthorits (BPCA) توسط هیئت قانونگذاری ایالت نیویورک برای نظارت بر توسعه ی آن ایجاد شد.
یک مجتمع هفت طبقه که بخشی از آن محصور و بخشی باز بوده و عملکردهای مختلف شهری و رفاهی نظیر فروشگاه ، رستوران ، مدرسه ، پارک ، تسهیلات تفریحی ، دسترسی به خطوط ارتباطی و تاسیسات
عکس العمل مطبوعات ، مردم و مسئولان دولتی مثبت
تفاوت اساسی این پیشنهاد با پیشنهادات قبلی: از یک مجتمع هفت طبقه که بخشی از آن محصور و بخشی باز بوده و عملکردهای مختلف شهری و رفاهی نظیر فروشگاه ، رستوران ، مدرسه ، پارک ، تسهیلات تفریحی ، دسترسی به خطوط ارتباطی و تاسیسات تشکیل شده است . طرح کل طول بتری پارک سیتی را در بر می گرفت (جان لنگ، 1391 : 319- 320)
نمای کلی رودخانه هادسون
نمای داخلی از محور پیشنهادی
مقطعی از محور مذکور
بتری پارک سیتی: طرح شهر/ ایالت سال 1969
جان لنگ، 1391: 322

## Slide 11: روند شکل گیری بتری پارک سیتی
در سال 1973: رکود و شرایط نزدیک به ورشکستگی (BPCA) و شهر نیویورک ، سرمایه گذاری در چنین پروژه ی عظیمی را ایجاب نمی کرد. طرح های بعدی بسیار ساده تر و معمولی تر بودند.
طرح چهارم :
ارائه : سال 1975
تاکید برعملگرایی
تقسیم کل زمین به تعدادی مجموعه ی مسکونی یا خوشه
این ایده به دلیل گران بودن کنار گذاشته شد.
با وجود این ساخت یکی ازخوشه ها یعنی پلازا گیت وی چند سال طول کشید ولی بالاخره در سال 1982 به اتمام رسید .
در این زمان BPCA طرح خوشه ها را کنار گذاشته و طرح جامع دیگری را جای آن قرار داد. (جان لنگ، 1391 : 320)

## Slide 12: روند شکل گیری بتری پارک سیتی
طرح پنجم:
ایده ی کلی و طرح جامع از : الکساندر کوپر و استانتون اکستات
سال: 1979
اساس فکری و علمی این طرح، پیش زمینه ای برای نهضت طراحی شهری جدید شد.
پیشنهاد طرح :
ساخت بالغ بر 14000 واحد مسکونی در زمین
در نظر گرفتن تسهیلات تجاری به عنوان غیرقابل تفکیک طرح
6 میلیون فوت فضای اداری روبروی مرکز تجارت جهانی قرار گیرد.
اختصاص یافتن 30 % زمین به میادین و پارک
یک فضای باز عمومی در امتداد رودخانه هادسون
اختصاص یافتن 16 % فضای محل به خیابان ها
طرح جدید مبتنی برچند هدف بود:
بتری پارک باید :
جزء غیرقابل تفکیکی از فضای منهتن پایین باشد .
شبکه ی حمل و نقل آن در سطح زمین باشد .
کیفیات زیبایی شناسی آن بر پایه ی میراث معماری نیویورک باشد .
مجتمع های تجاری در جلو و ساختمان های دیگر در عقب قرار گیرد .
کاربری ها و کنترل های ساخت و ساز به قدر کافی انعطاف پذیر باشند که به تغییرات بازار پاسخ دهند .
در انتهای شمالی زمین قرار بود یک پارک ساخته شود . این پارک امروزه به نام پارک استاندار راکفلر نامیده می شود. (جان لنگ، 1391 : 322- 324)

## Slide 13
ب
ج
و
الف
د
ه
بتری پارک سیتی: طرح جامع پیشنهادی سال 1979. (الف) طرح، (ب) دید از آن طرف رودخانه هادسون در سال 1993، (ج) فضای عمومی ساحلی در سال 2003، (د) مرکز مالی جهانی در زمینه، (ه) دیدی به سمت وینتر گاردن و (و) وینتر گاردن در سال 1993.
(جان لنگ، 1391: 323)

## Slide 14: روند شکل گیری بتری پارک سیتی
طرح جامع موقعیت هر ساختمان را روی زمین و کنترل های طراحی لازم برای هر یک مشخص کرده است. دستورالعمل ها ماهیت مصالح، مکان خطوط افقی نما، ساختمان هایی که باید پایه و تزیینات ظریفی داشته باشند، رابطه ی خاص هر پنجره با دیوار را به طور دقیق تعیین کرده است.
سیزار پلی : طراح فضای تجاری به عنوان عناصر پیش زمینه، این مکان توسط مرکز تجارت جهانی و باغ زمستان (3- 1980) اشغال شد.
هانا- اولین (شرکت معماری منظر (: فضای باز عمومی را طراحی کرد .
المپیا و یورک : سرمایه گذار اولین مرحله ی ساخت پروژه (ساختمان مرکز مالی بین المللی)
بعد از این ، سمت شمال و جنوب مجتمع مرکز مالی جهانی ساخته شد. اولین خوشه ی مسکونی که پلازا گیت وی نام داشت از طرح قبل باقی ماند . (جان لنگ، 1391 : 324- 325)
تاریخ ساخت وساز
1980 : 13ساختمان : 9 تا مسکونی و 4 تا تجاری
1990 : 6 ساختمان : 5 تا مسکونی و 1 تجاری
2000 : 10 ساختمان : 6 مسکونی و 3 تا برای استفاده های مختلف و 1 تجاری
2010 : 3 ساختمان : 1 تجاری ( کامل شده است ) و دو مسکونی (در حال احداث )

## Slide 15
رکتور پلیس آنگونه که ساخته شد
ب
پارک
ج
دستورالعمل های طراحی
الف
رکتور پلیس، بتری پارک سیتی
جان لنگ، 1391: 325

## Slide 16: عناصر مهم بتری پارک
Pier A
واقع در انتهای شمالی پارک
قبلا ایستگاه ناو جنگی بوده است.
اکنون به یاد قربانی های AIDS معروف به باغ امید (Hope Garden) در انتهای قسمت دیگر پارک در کنار گارد ساحلی امریکا ، رستوران بتری وجود دارد.
در طول رودخانه ی هادسون راهی وجود دارد برای رسیدن به مجسمه ی آزادی و جزیره ی اِلیس
یادآور یکی از اعضای ارتش است که در جنگ جهانی دوم در آب های ساحلی اقیانوس اطلس مرد .
در شمال غربی پارک شهر بتری پارک قرار گرفته است
در سرتاسر این پارک یک راه مخصوص دوچرخه در کنار رودخانه ی هادسون وجود دارد.(www.batteryparkcity.org)
nyctransported.com

## Slide 17: عناصر مهم بتری پارک
Castle Clinton
یک قصر امریکایی
ساخته شده در سال های 1808-1811
معروف بوده به west Batter به عنوان مهم ترین لنگرگاه دفاعی نیویورک در جنگ 1812
امروزه اسم آن از نام شهردار Dewitt Clinton اقتباس شده است.
در سال 2009، چهار میلیون نفر بازدید کننده داشته است(batteryparkcity.com)
از Castle garden به عنوان تئاتر استفاده می شد ولی در اواسط قرن 19 با مهاجرت زیاد اروپاییان به امریکا که در این منطقه ساکن شده بودند ، وضعیت تئاتر نامطلوب شد و این مکان بسته شد.
در سال 1940 به عنوان آکواریم نیویورک مورد استفاده قرار گرفت. (en.Wikipedia.org)
powertripberkeley.com
www.usnationalmonuments.com

## Slide 18: عناصر مهم بتری پارک
The Sphere (کره ی Fritz Koenig (
واقع در قسمت شمالی پارک به عنوان مرکز تجارت جهانی
در حادثه ی 11 سپتامبر 2001 آسیب دید ولی به طور کامل تخریب نشد .
بعد از بازسازی، به یاد قربانیان 11 سپتامبر معروف شد به eternal flame ( شور و عشق ابدی)
(en.Wikipedia.org)
Blog.abecedariumnyc.com

## Slide 19: عناصر مهم بتری پارک
خیابان های مهم در زیر پارک
بتری پارک از لحاظ ترافیکی نقش کلیدی دارد و در قسمت زیر پارک راههای بسیار فعالی وجود دارند :
تونل بروکلین- بتری
زیرگذر بتری پارک
خیابان IRT - خط خیابان هفتم
مجموعه مترو فری جنوبی
(en.Wikipedia.org)
Brooklyn – Battery Tunnel
Battery Park Underpass
IRT Broadway – Seventh Avenue Line
South Ferry subway complex
upload.wikimedia.org
i.i.cbsi.com
upload.wikimedia.org
upload.wikimedia.org

## Slide 20: حادثه ی 11 سپتامبر
در حادثه ی 11 سپتامبر 2001 قسمت اعظم بتری پارک سیتی آسیب دید. تا سال 2002 هوای آلوده ناشی از آتش سوزی مرکز تجارت جهانی وجود داشت .
بیشتر از نصف مناطق مسکونی ، 600 ساختمان در پلازا گیت وی ، میدان رکتور ، باغ زمستانی و بخش عظیمی از مرکز مالی جهانی به وسیله ی چندین قسمت هواپیما صدمه دید . (en.Wikipedia.org)
en.Wikipedia.org

## Slide 21: حمل ونقل
در حال حاضر سرویس اتوبوسرانی مرجع حمل و نقل کلانشهری به قسمتی از ناحیه خدمات می دهد. بعلاوه مرکز شهر اَلینس هم یک سرویس اتوبوس رایگان دارد که نواحی مسکونی را به ایستگاه های مترو در آنسوی خیابان غربی متصل می کند. در حال حاضر ایستگاه مترویی در ناحیه موجود نیست اما به وسیله پل های پیاده راه، ساکنین و کارگران قادر به استفاده از مترو نزدیک بخش مالی هستند(en.Wikipedia.org).

## Slide 22: نتیجه گیری
بتری پارک سیتی را می توان به عنوان یک طراحی شهری موفق به حساب آورد زیرا علاوه بر ارائه ی طرح های خلاقانه و جذاب با مشارکت عموم مردم همراه بوده است. این پارک در عین حال که مکانی برای ساختمان های اداری، تجاری و مالی بزرگ جهانی است، یک فضای سرزنده، پویا و جاذب توریست می باشد و مکانی مناسب برای تعاملات اجتماعی به حساب می آید. که دلیل آن را می توان وجود فضاهای باز و زیبای عمومی و دسترسی های مناسب به این منطقه دانست.

## Slide 23: منابع
www.batteryparkcity.org
nyctransported.com
batteryparkcity.com
www.usnationalmonuments.com
Blog.abecedariumnyc.com
i.i.cbsi.com
جان لنگ ,طراحی شهری گونه شناسی رویه ها وروشها ,ترجمه دکتر بحرینی، 1391، انتشارات دانشگاه تهران
en.Wikipedia.org
upload.wikimedia.org
www.planetware.com
Google map
powertripberkeley.com
www.highrises.com
townrealestate.com