## Slide 1: معرفی و بررسی پارک لاویلت

## Slide 2: فهرست
معرفی کامل پارک
ایده
نقاط
خطوط
سطوح
باغ ها
ساختمان های معروف پارک
نتیجه گیری
منابع

## Slide 3: معرفی پارک
طرح این پارک 55 هکتاری در اراضی صنعتی دررقابت بهترین طراحی برای پارک برنده و ساخته شد . ساخت آن ازسال 1984 تا 1987 در مکانی که قبلا کشتارگاه بزرگ پاریس و همچنین بازار ملی گوشت(فروش گاو) بود به طول انجامید
کشتارگاه بزرگ پاریس درسال 1876 با راهنمایی های ناپلئون سوم ساخته شده بود اما
درسال 1974 به جای دیگری منتقل شد.
از 55 هکتار وسعت این پارک 35 هکتارش را فضای سبز در بر دارد و از نظر بزرگی دومین فضای سبز پاریس است .
در این پارک کانالی نیز زمین را به دو قسمت تقسیم و کانال دیگری بخش عمده ی زمین را در قسمت غرب احاطه کرده است.(لنگ،جان،141:1391)

## Slide 4
هدف این پروژه در کنار پروژه های دیگری که در سالهای اخیر به اجرا در آمده اند این است که پاریس را بار دیگر به مرکز هنری جهان تبدیل کند.
هدف های خاص این پروژه عبارتند از:
1)تولید محصولی با ارزش در سطح جهانی
2)ساختن موزه ی علم و فناوری
3)ایجاد یک پارک شهری-فرهنگی(لنگ،جان،141:1391)
این پارک توسط برنارد چومی که معمار ،نویسنده و معلم سوییسی است طراحی شده است.
این پارک به عنوان مکانی برای گردش و تفریج و نیز برگزاری نمایشگاه های گوناگون هنری در آمده است .در پیرامون پارک شهر دانش و صنعت قرار دارد که بزرگ ترین موزه علمی در اروپاست .
در این پارک فعالیت های هنری و فرهنگی به نحوی است که هر آدمی را باهرسلیقه ای راخشنود می کند.
برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری و به ویژه طراحی برنارد چومی جلوه خاصی به این پارک داده است .گفته شده یکی از اهداف ساخت این پروژه رونق بخشیدن به شرق پاریس که منطقه ای تهیدست نشین بوده است.( uapg.persianblog.ir)

## Slide 5
برنامه طرح پارک شامل یک موزه بزرگ صنعت و فناوری ،یک شهر موسیقی، یک سالن بزرگ نمایشگاه و یک سالن مخصوص موسیقی راک و البته یک پارک بود.دو ساختمان موجود در زمین باید تغییر کاربری داده میشد. قصد این بود که پارک «شهریت، شادمانی و تجربه » را همزمان ارائه دهد و علاوه بر آن وحدتی بین معماری و معماری منظر بوجود آورد.
هدف ابن بود که طرح پلی بین شهر و حومه بوده و به عنوان «دروازه ای» به پاریس از سمت شرق باشد.
دستور کار طرح یک اقدام صرف ارادی از طرف دولت فرانسه بود و به هیچ وجه بر پایه ی مطالعات بازار قرار نداشت.
طراحی پارک در دو مرحله صورت گرفت:
1)در یک مسابقه بین المللی طراحی مارس 1983 معرفی شد
2) سپس گروه برنده با اعمال تغییرات آنرا نهایی کرد
) لنگ،جان،141:1391)

## Slide 6
چومی طراحی این پارک را بر مبنای 3 نظام نقاط، خطوط و سطوح طراحی کرده است:
نظام اول: تعدادی نقاط است در تقاطع ها ، در یک شبکه 120 متری،هشت مربع در طرف شمال و جنوب و 5 مربع از شرق به غرب. در تقاطع ها تعدادی ساختمانهای شکلی وجود دارد ، که ورقه های لعاب دار آهنی (به رنگ قرمز روشن) نمای آنها را پوشانده است.
نظام دوم: از تعدادی خط تشکیل می شود ، که مسیرهای حرکت عابران پیاده است و در دو گروه مرتبط سازمان یافته است. یکی از محورهای متقاطع گالری های مسقف تشکیل شده و دیگری از فضای باز و گسترده پرسه زنی «سینمایی» در ساحل ، با انواع دیدهای متوالی و فضاهای محصور.
نظام سوم: مربوط به سطوح پارک است. علاوه بر این ردیف درخت ها ، هم مراکز مهم فعالیت های پارک را به هم متصل میکند.
مصالح کف ها ، چه چمن و چه کف سازی ، به گونه ای انتخاب شده که برای فعالیت های موجود در محل های مختلف ، از همه مناسب تر است.(بحرینی،142:1391)

## Slide 7: ایده
ایده چومی در طراحی این پارک یافتن راه حلی است که بتواند عناصر موجود در سایت و فرم های پیشنهادی خود را در یک حالت که باعث تقویت تضاد در برابر ترکیب فرو پاشی در برابر وحدت ... جنون و بازیگوشی در برابر تدابیر دقیق شود .
ایده چومی از2 منبع تغزیه میشود : مبانی فلسفی دیکانستراکشن و آموزه های فلسفی میشل فوکو.
چومی طراحی این پارک را بر مبنای 3 سیستم نقاط، خطوط و سطوح طراحی کرده است . که در نهایت 3 لایه را تشکیل می دهند که هر کدام در درون خود کامل هستند ولی هنگامی که بر روی هم قرار میگیرند گاهی شدیدا با هم برخورد میکنند گاهی تحریف میشوند و گاه به هم می پیوندند. (uapg.persianblog.ir)

## Slide 8: نقاط
27 بنای کوچک قرمز رنگ با اشکال و عملکردهای متنوع و بر پایه یک مکعب با اندازه های 10*10 متر که درشبکه شطرنجی پارک در هر 120 متر از پارک جانمایی شده اند. چومی آنها را فولی نامید که در زبان فرانسه به معنای جنون است . ایده معماری فولی ها یاداورگر مکتب کانستر اکتیوسیم است نقاط (فولی ها) (uapg.persianblog.ir)

## Slide 9: خطوط
سیستم خطوط را راهروها پدید می آورند که آنها نیز انحراف می یابند و با فولی ها ترکیب میشوند.
محور شمالی- جنوبی با سقف موجدار از عناصر اصلی سیستم خطوط است.
سیستم شامل اشکال چون دایره و مثلث و مربع و... می باشد. (uapg.persianblog.ir)

## Slide 10: سطوح
محوطه ای عظیم درحدود 7 هکتار در حد فاصل ساختمان علوم Cite در شمال پارک و ساختمان تالارهای موسیقی (طرح کریستیان پورزامپارک) که شامل چمنزارهایی دایره ای و چهارضلعی شکل است که بر روی عموم مردم گشوده بوده و فضاهایی برای استراحت، بازی، مطالعه، تاتر روباز و... را فراهم می نماید، سیستم "سطوح" پارک را شکل می دهند.
با طی یک مسیر پیاده روی 90 دقیقه ای، امکان بازدید از اصلی ترین ساختمانها و فضاهای محوطه پارک فراهم می گردد.
هریک از بناهای موجود همچون فولی ها، ساختمان علوم، موسیقی، کره آسمان نما وباغ ها... جاذب و با جزییات طراحی جالب توجه هستند.
(uapg.persianblog.ir)

## Slide 11: باغ ها
در درون این پارک 10 باغ متفاوت قرار دارد
• باغ آینه
این باغ از 28 آینه ایستاده تشکیل شده است .
در این باغ فضا های خاص برای بازی کودکان وجود دارد
•باغ ریگ روان
• باغ شبکه
در این باغ 8 تراس وجود دارد که در درون آنها درختان مو هستند و همچنین 9 فواره و 7 مجسمه نیز در میان آنها است.
• باغ بامبو
این باغ 6 متر پایین تر از سطح باغ است و محل مناسبی برپیاده رویست یه علت منظره های متفاوت و همچنین وجود فواره استوانه ای که صدای جریان آب را در تمام فضای باغ پخش میکند.
• باغ حرکت
در این باغ وسایل متفاوت بازی که باعث تحرک میشود وجود دارد .

## Slide 12
در این باغ یک پیاده رو باریک از میان درختان میگذرد که از یک سمت موسیقی وهم آوری شنیده می شود این موسیقی در میان درختان پیچیده شده و فضای خاصی را به وجود می آورد.
• باغ جزیره
در باغ مسیر حرکت از مرمر سفید و سیاه کف پوش شده است که از میان درختان می گذرد.
• باغ اژدها
در این باغ 80 متر باید از یک اژدها بالا رفت تا به صورتش رسید و می توان هم برای دیدن مناظر وهم بازی از آن استفاده کرد.
(uapg.persianblog.ir)
باغ ترس دروران کودکی

## Slide 13: ساختمان های معروف پارک
پارک ترکیبی از تسهیلات را در خود جای داده است.
1)سیته،د،سیانس (موزه ی علم و فناوری)در محل بزرگترین کشتارگاه ویله ی قدیمی قرار گرفته است.40 متر ارتفاع دارد و 3 هکتار زمین را اشغال کرده است.
آدرین فین سیلبر سه عامل مهم را در طراحی خود مورد توجه قرار داده است:
الف)آب باید ساختمان را دور بزند
ب)پوشش گیاهی باید داخل گلخانه نفوذ کند
ج)سقف های گنبدی شکل نور را به داخل هدایت می کنند
2)بنای گنبدی شکل بسیار بزرگی به نام لاژاد برای تفریحات با یک پرده ی بلند نیم کره ای در پارک واقع است که در آن فیلم هایی به نمایش می گزارند.

## Slide 14
3)سالن بزرگ که گاوداری قدیمی بوده و تبدیل به فضای نمایشگاه شده است.
4)سیت.د.لا.موزیک.(شهر موسیقی)
5)لا آرگونانژ،یک موزه ی زیر دریایی که یک زیر دریایی در مقابل آن پارک شده است.
6)زینت تی یتر،(سالن کنسرت و تیاتر)تاتر یک چادر پلی استری است که برای یک جمعیت 6000 نفری کنسرت های پاپ طراحی شده است.

## Slide 15: نتیجه گیری
ویژگی منحصربه فردی که درطراحی این پارک وجود دارد این است که مکانی است برای همه ی اقشار، گردشگر،هنرمند بزرگسال کودک .که فعالیت های مختلف برای زمان های مختلف در آن گنجانده شده است.

## Slide 16: منابع
جان لنگ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1391
fa.wikipedia.com
www. archidose.org
uapg.persianblog.ir