## Slide 1: شبکه آزادراه وطراحی معابر
مبانی و روش های طراحی شهری

## Slide 2: فهرست
شبکه ی آزادراه ها
1. شبکه 2. معابر متصل به هم 3. ارتباط های فراهمسایگی 4. اندازه ی بلوک ها 5. جایگزین پیاده روها 6. طراحی دورنما 7.خیابان های دارای انحنا 8. طبقه بندی شهر
طراحی معابر
1.خیابان های کامل 2. طراحی سرعت 3. هندسه پیچیده 4. شعاع های قوس ها 5. پارک حاشیه خیابان 6. خیابان های یکطرفه و چند خطه 7. معابر متناسب با زمینه 8. خیابان های عریض و بلوارها 9. خیابان هاوجاده های روان 10. خیابان هاوجاده های کم سرعت 11. خیابان هاوجاده های مخصوص گذر بااحتیاط 12. کوچه هاوکوی های پشتی 13. گذرگاه هاوپیاده راه ها

## Slide 3
شبکه آزادراه
رشد هوشمند بر اساس شبکه ای از معابر شکل می گیرد که مکان ها را به صورتی متناسب به یکدیگر متصل می نماید. این شبکه متشکل از بلوک های نسبتا کوچکی است که درامتداد محدوده ان ساختمان ها مستقر هستند.
در رشد هوشمند هیچ یک از خیابان های موجود در یک واحد همسایگی به حرکت خودرو ها اختصاص نمی یابد.
پرسپکتیو خیابان ها عموما کوتاه و پیچ و خم دار طراحی می شود و مسیر اصلی خیابان های پر پیچ و خم باید قابل تشخیص باشد.
ساخت گذر گاه های هوایی و زیرگذرها ضرورتی ندارد.
دسترسی به جایگاه های سوخت به دور از شبکه اصلی پیش بینی می شود.

## Slide 4: کندال، فلوریدا
خیابان ها را در قالب یک شبکه مشخص سازماندهی نمایید.
شبکه
سازماندهی معابر در قالب یک شبکه ی مرتبط با هم و سلسله مراتبی باید باشد.
معابر اصلی به مرکز شهرمتصل میشوند
خیابان های کوتاه و باریک به عبور و مرور محلی با سرعت کم اختصاص میابد
شبکه واحد همسایگی در عین تاکید بر مرکزیت خود باید مسیر های چندگانه ای که اغازوپایان انها مقصد های مختلف است تامین نماید تاترافیک از حالت فشرده بیرون امده و نیاز به مسیرهای جایگزین محدودگردد.

## Slide 5: شهر شارلوت ساخت خیابان های بن بست را ممنوع کرد.
معابر متصل به هم
از ایجاد خیابان های بن بست پرهیز نمایید
تراکم بیش از حد خیابان های عبوری
ایجاد مشکل برای وسایل نقلیه اورژانس
سفر را طولانی میکند ،هزینه ی نظارت پلیسی، خطوط اتوبوسرانی و تحویل پست در آنها بیشتر است
ایالات متحده آمریکا

## Slide 6
ارتباط های فراهمسایگی
واحدهای همسایگی را به خیابان ها و محل های مجاور متصل نمایید.
توسعه ی شهری در صورت عدم اتصال با توسعه های اطراف آن، با یک تاثیر منفی ترافیکی روبرو خواهد شد.
هرخیابانی که به یک ملک قابل توسعه وارد میشود باید در سراسر ان ادامه یابدو هرگونه سایت احاطه شده توسط زمین های بالقوه قابل توسعه باید دارای شکل منظمی از خیابان ها باشد تا امکان ایجاد ارتباط با توسعه های شهری آتی باید فراهم نماییم.
گیترزبرگ، مریلند

## Slide 7
اندازه ی بلوک ها
اندازه بلوک ها را به یژه در مرکز شهر کوچک کنید
یک شبکه ی نفوذ پذیر خیابانی حاصل وجود بلوک های کوچک است.
جین جیکوبزمشاهده کرد که یشترین بخش های قابل پیاده روی شهرهای کوچک و بزرگ در جایی قرار دارد که بلوک ها کوچک ترین اندازه را دارا هستند
سیر تحول اندازه ی بلوک ها از روستا ها به سمت مرکز شهر از بزرگ به کوچک می باشد
آلیس بیچ، فلوریدا

## Slide 8
از ساختن گذرگاه های هوایی یاتونلها پرهیز نمایید
جایگزین پیاده روها
این شیوه تنها زمانی مناسب است که گذرگاه امن دیگری وجود نداشته باشد
این تمهیدات موجب خالی شدن پیاده رو ها از عابر پیاده می شود در نتیجه فروشندگان جزء زیان می بینند.
اغلب به جدایی طبقات می انجامد. فقرا و مغازه ها در سطح باقی می مانند. و به نا امنی خیابان دامن می زند.
راه حل اقتصادی تر، طراحی خیابان ها برای سرعت کم می باشد.

## Slide 9: طراحی دورنما
اکثر دورنماها را با طول پرسپکتیو کوتاه طراحی نمایید و در انتهای آنهای مکان های به یاد ماندنی قرار دهید
واحد های همسایگی از طریق یک شبکه خیابانی با دید های غیرمستقیم و دارای انحنا، ایمنی ، راحتی و لذت بیشتری را برای عابریین پیاده بوجود می آورند
در رشد هوشمند توصیه می شود خیابان های غیر مستقیم با دورنماهای ماندگار در ذهن طراحی شود تا به تعریف فضا و جهت یابی بهبود بخشیم.
اکثر دورنماها به یک ویژگی طبیعی یا فضای عمومی یا ساختمان درارای موقعیت مطلوب ختم میشوند . (دوآنی،1391،ص99و100)

## Slide 10
خیابان های دارای انحنا
انحنای خیابان ها گرچه به امنیت کمک می کند و خیابان های منحنی با دورنما های ماندگار توصیه می گردد.اما روش اغراق آمیز آن موجب سردرگمی افراد می گرددزیرا:
1.قوس ها شبیه هم هستند
2.عدم حفظ جهت واحد
یکی از راه های ایجاد انحراف مطبوع توسط یک دورنما ایجاد انحنا در خیابان است
ایالات متحده امریکا

## Slide 11
طبقه بندی شهر
حتی در بهترین واحدهای همسایگی لازم است عناصری که ذاتاً دشمن زندگی عابرین پیاده هستند، وجود داشته باشند که توصیه می شود در پشت لبه ی واحدهای همسایگی جای گیرند.
در برخی مکان ها کیفیت مسیرپیاده روی را تعدیل می نمایند تا این که این کیفیت در مکان های دیگر به حد واقعا عالی ارتقا پیدا کند.
شبکه های مشخصی از خیابان های قابل پیاده روی را ایجاد نمایید.
نیواورلئانز، لوس آنجلس

## Slide 12
طراحی معابر
واحدهای همسایگی برخوردار از رشد هوشمند حاوی طیفی از انواع معابر هستند.
نحوه ی طراحی معابر در رشد هوشمند به گونه ای عادلانه در اختیار عابران
پیاده، دوچرخه و خودرو قرار می گیرد.
انجام این کاربه وسیله ی آرام سازی ترافیک از طریق ترکیبی از طراحی سرعت های مناسب ، تقاطع های شهری ان ها از جمله جاده ها خیابان های اصلی بلوار ها قابل سازماندهی است
این طراحی های هندسی جریان آهسته و گذر با احتیاط را تنظیم می نمایند که موجب راحتی عابر پیاده می شود.

## Slide 13
خیابان های کامل
معابر به استثنا بزرگراه ها و به ویژه به استثنای خیابان های واقع در داخل واحد های همسایگی باید به عنوان مکان هایی برای جمع شدن مردم طراحی شوند
اگر خیابان ها محل خوشایندی باشند استفاده از خودردی شخصی کاهش پیدا می کند.
خیابان ها را همانطور که برای خودروها طراحی میکنید برای عابران پیاده و دوچرخه سوار ها هم طراحی کنید.

## Slide 14
طراحی سرعت
سرعت وسایل نقلیه برای ایمنی عابرین پیاده نقش حیاتی ایفا میکند.
خیابان های واحد های همسایگی را مناسب برای سرعت کم طراحی کنید.
موثرترین راه کنترل سرعت وسایل نقلیه کنترل سرعت از طریق:
باریک کردن عرض خیابان ها
پرهیز از راه های طولانی مستقیم
تامین پارک حاشیه خیابان
تامین نقاط اصطکاک بصری است

## Slide 15
هندسه پیچیده
با استفاده از تقاطع های نا منظم ترافیک را آرام نمایید.
بر خلاف باور متعارف پر پیچ و خم ترین راه ها اغلب ایمن ترین آنهاست
شعاع های قوس ها
عبور با سرعت از قوس ها را در محل های تقاطع محدود نمایید
استاندارهای متعارف طراحی دسترسی تامین شعاع های کافی دورزدن رادر تقاطع ها مدنظر قرار داده تا وسایل نقلیه با طول زیاد بتوانند به اسانی در این تقاطع ها دور بزنند.
(دوآنی،1391،ص107و108)

## Slide 16: پارک حاشیه خیابان
پارک حاشیه خیابان را در کلیه مناطق به جز نواحی روستایی تامین کنید
مزایای پارک حاشیه خیابان:
1.سرعت رانندگان را کم میکند
2.یک مانع ضخیم فولادی متشکل از خوودرو های متوقف در امتداد پیاده رو از عابرین محافظت میکند
3.تقاضا برای پارکینگ محلی کاهش پیدا میکند
4.میزان سطح نیاز برای توقفگاه های عمومی را کاهش میدهد
5.باعث افزایش فعالیت پیاده روی میشود.

## Slide 17
خیابان های یکطرفه و چند خطه
از ایجاد سیستم های خیابانی عریض وساده خودداری نمایید
خیابان یک طرفه ضمن روان کردن جریان ترافیک باعث حذف ایمنی عابران پیاده میشود
به فعالیت خرده فروشان و کسبه نیز زیان میرساند
کارایی شبکه خیابانی را محدود نموده
مساحت طی شده را به دلیل گردش خودرو ها به دور بلوک ها افزایش داده
رانندگان را دچار سردرگمی میکند.
معابر متناسب با زمینه
در واحد های همسایگی رشد هوشمند شاهد طیف گسترده ای از معابر هستیم:
نوع خیابان را با ساختار واحد همسایگی هماهنگ نماییم
خیابان های عریض و بلوار ها ،خیابان ها و جاده های روان،خیابان ها و جاده های کم سرعت،
خیابان ها وجاده های مخصوص گذربا احتیاط،کوچه ها وکوی ها ،گذرگاه ها وپیاده راه ها

## Slide 18
خیابان های عریض و بلوارها
خیابان های عریض و بلوار ها معبر ظرفیت بالایی هستند که اغلب مراکزواحد همسایگی را به یکدیگر متصل میکنند
اکثر طرح بلوار شهری که در شهرهایی نظیر واشنگتن وپاریس دیده میشود دارای دوسکوی درختکاری شده هستند که در دو طرف راه اصلی قرارگرفته اند وخیابان های باریک کم سرعتی را به وجود می اورند که حکم حایل را داشته ودسترسی به جلوخان ساختمان هارا امکان پذیر میسازد
خیابان ها و جاده های روان
معابر پرحجم را برای حرکت روان طراحی نماییم
تعداد این نوع معابر بستگی به تراکم دارد

## Slide 19
خیابان ها و جاده های کم سرعت
آزادراه های محلی را برای حرکت آرام طراحی نماییم
خیابان ها وجاده های کم سرعت به منظور تآمین حرکت محدود ترافیک گذری طراحی شده اند در عین حال
دسترسی به خانه ها را در مناطق با تراکم متوسط آسان می کند و مکان های عمومی اصلی برای جامعه محلی نیز محسوب می شوند.
خیابان ها جاده های مخصوص گذر با احتیاط
این نوع معابرمناسب برای نواحی کم تراکم هستند وبه طور طبیعی ارام کننده ترافیک میباشند ودر نتیجه نیازی به سرعتگیر نیست.

## Slide 20
کوچه ها و کوی های پشتی
کوچه ها درشهرها ونواحی تجاری ایجاد میشوند واز این لبه تا ان لبه اسفالت باسنگ فرش میشوند
حال ان که کوی ها بیشتر متعلق به نواحی مسکونی بوده وکف سازی کم عرضی دارند که حاشیه ان خاکی است
درنواحی کمترشهری شده کوی هارا میتوان روکش نکردتا سطح شنی ونفوذپذیرخود را حفظ کرده وجهت جذب
اب باران مورد استفاده قرار گیرد.
گذرگاه ها و پیاده راه ها
گذرگاه هادر نواحی شهری یافت میشود.عرض آنها بین 3 تا 6 متر است.
پارکینگ های مستقر در میان بلوک ها را به جلو خان های خیابان های اصلی متصل می کنند.
باید دارای ردیفی از ویترین مغازه ها باشد.
پیاده راه هاحالت روستایی دارند.
در میادین و پارک ها مورد استفاده قرار می گیرند.
عرض آنها بین 1.2 تا 1.8 متر است.
در واحدهای همسایگی مسکونی میانبرهایی را در میان بلوک های طویل
ایجاد میکند.

## Slide 21
منابع
راهنمای رشد هوشمند، آندره دوآنی، جف اسپک، مایک لیدون، 1391، چاپ اول، انتشارات دانشگاه گیلان
phnews.ir
kerman-city.blogfa.com
heydarabadi.blogfa.com