## Slide 1: ارزیابی و نقد طرح بازآفرینی مرکز شهر لیورپول

## Slide 2: فهرست
معرفی شهر لیورپول
بررسی مشکلات شهر
دلایل انتخاب طرح
فرآیند بازآفرینی شهری
جایگاه شهروندان در طرح
جزئیات پروژه ها
نقاط قوت و ضعف برنامه
آموزه هایی برای بازآفرینی شهری در ایران

## Slide 3: معرفی و موقعیت شهر لیورپول
لیورپول شهری بندری در شمال غربی انگلستان واقع در منطقه مرسی ساید است.
در سال 1207 قصبه ای کوچک بود که در سال 1880 به یک شهر تبدیل شد.
در سرشماری سال 2017 جمعیت لیورپول 491500 نفر بوده است.
لیورپول در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا نام گرفت.
موقعیت شهر لیورپول در انگلستان

## Slide 4: تاریخچه
برای قرن ها، این شهر بر موقعیت طبیعی خود در Mersey سرمایه گذاری شده است. با فعالیت های بندر که اقتصاد آن را با موفقیت پیش برده است.
لیورپول بندری برای تجارت دریای اطلس بین بریتانیا،آفریقا و امریکا است.
قلعه لیورپول – قرن 15

## Slide 5: مرکز تاریخی شهر
با این حال، محیط فیزیکی، تحت فشار گسترش بسیار سریع بود، به طوری که به جای محیط لذت بخش قرن هجدهم، به محیطی کثیف، آلوده و متراکم و بسته تبدیل گردید.
رشد جمعیت تماشایی بود از 5 هزار نفر در سال 1800 به 80 هزار نفر در سال 1900( اما اغلب به دلیل مهاجرت به جای رشد طبیعی ) رسید.
در نیمه دوم قرن نوزدهم، رفاه لیورپول در درجه اول توسط تبدیل شهر به بندر بزرگ فراهم می شد که باعث رونق اقتصادی آن در جهانی شدن شد.
اسکله شهر لیورپول – سال 1865

## Slide 6
مرکز تاریخی شهر
خیابان لرد - 1908
میدان کلایتون - 1923

## Slide 7: مشکلات شهر
قرن بیستم، جنگ را به ارمغان آورد و هر دو جنگ جهانی اول و دوم تا حد زیادی در فعالیت های بندر لیورپول تأثیر گذار بودند. اولا برای اولین بار خطرات جدی را برای ملوانان و کشتی ها به همراه داشت ثانیا جنگ جهانی دوم لیورپول را درگیر نقش قابل توجهی در امرار معاش از کشور کرد.
در نتیجه، برای سال های متمادی پس از جنگ، منطقه تشکیل شده بود از سایت های خالی از سکنه، ساختمان های نیمه ویران و نامناسب و توسعه تدریجی که باعث نابودی نفوذپذیری ناحیه شدند.
خیابان بهشت – پس از بمباران 15 مه 1941

## Slide 8: مشکلات شهر
مناظری که لیورپول مرکزی را در اواخر دهه 90 نشان می دهند :
زیرساخت های ضعیف
سایت های توسعه نیافته پس از جنگ
مداخلات معمولی دهه هفتاد که باعث نابودی نفوذپذیری شدند
فعالیت و یا سرمایه گذاری کم
میراث فوق العاده از ساختمان های قدیمی تر
اراضی فاقد کاربری بود که بعضاً پارکینگ شده بودند.
فرسودگی روزافزون این بافت و رها کردن آن از سوی مردم و از سوی مسؤولین شهر عملا به خالی شدن آن منجر گردیده بود.

## Slide 9: دلایل انتخاب طرح
موفق ترین پروژه بازآفرینی انگلستان
تجربه احیاء چندگانه
وجود فرایند مشارکت مردم از ابتدا تا انتهای طرح
توجه طرح به ایجاد فرصت های شغلی
توجه به خواست عمومی در شکل گیری فضاهای شهری

## Slide 10: بازآفرینی شهری
رویکرد این برنامه ریزی، یک طرح فراگیر برای توسعه دقیق تر در آینده سایت محسوب می شود، که مجموعه ای از آن برای پروژه های مرکز شهر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
اصول اساسی استخدام در این طرح باعث شد که مجموعه ای از معماران که ساختمان ها را به صورت مجزا طراحی می کنند، با یک هدف مشترک و در کنار یکدیگر کار کنند.
برنامه ریزی جامع در سال ۲۰۰۱ همچنین به وسیله ارزیابی کل اثرات محیط زیستی ارزیابی شد از جمله تجدید نظر به این طرح در اکتبر ۲۰۰۱ اضافه شد و طرح جامع به روز شده تولید شد
شروع اولیه این پروژه در سال ۱999 است
در سال ۲۰۰۱ وارد عرصه ی برنامه ریزی شد
در پاییز سال ۲۰۰۸ افتتاح شد

## Slide 11: روند برنامه ریزی لیورپول
در نوامبر ۲۰۰۴ ، همه ی رشته های نهایی فازهای ضروری و استراتژی توسعه سایت گردهم آمدند. توافق توسعه امضا شده بود، بودجه در نظر گرفته شده و در دسترس بود و توافق با فروشگاه های اصلی انجام شده بود.
از این نقطه به بعد، برنامه هایی که با ساخت آن ها موافقت شده بود به مرحله اجرا در آمدند. تعداد زیادی معمار از شرکت های مختلف در کار شرکت کردند
هماهنگی این تعداد معمار و مشاور به وضوح یک موضوع پیچیده بود. بنابراین، به عنوان بخشی از روند برنامه ریزی، شرایط برنامه ریزی جدید و به روز رسانی ها به چرخه ی مشاوران و شورای شهر رسانده می شد تا همه از به روز رسانی ها اطلاع داشته باشند.
به روز رسانی برنامه ریزی هر دو هفته یکبار به بیش از 5۰ نفر در بین نوامبر ۲۰۰۴ و دسامبر ۲۰۰۸ ارائه شد.

## Slide 12: روند برنامه ریزی لیورپول

## Slide 13: روند برنامه ریزی لیورپول
سند IAP
یک برنامه کاری جامع تجدید حیات می باشد که بر روی سه هدف اصلی تمرکز دارد:
درواقع نقش IAP شناسایی محیط های فرسوده از نظر کالبدی و فعالیتی که موانع اصلی سرمایه گذاری خصوصی اند و رفع مشکلات آن بود.
راهبردهای سند IAP
ایجاد اختلاط کاربری
ایجاد خوانایی جهت بهبود جهت یابی پیاده و درک بهتر منطقه
ایجاد دسترسی مناسب تر جهت ایجاد گشودگی در منطقه و سطح بهتری از دسترسی در قلمرو عمومی
طراحی فضاهای عمومی برای مقابله با جرم و مشکلاتی که در منطقه وجود دارد
طراحی ارتباط امن و شفاف بین مسیرهای میان میادین
ایجاد فضای تعاملی بین فضاهای عمومی و خصوصی مثل کافه های خیابانی و مغازه های فعال
توسعه منطقه
طراحی قلمرو عمومی
پشتیبانی از آموزش و اقتصاد

## Slide 14: جایگاه شهروندان در طرح
در نظر گرفتن ارزش های تاریخی و بهره گیری از مصادیق بومی که باعث نزدیک شدن اهداف طرح با خواسته های مردم شده است و بر همین اساس مردم به راحتی آنرا درک کرده و پذیرفته اند
ایجاد فضاهای منعطف و سرزنده
اهمیت به ارزش های بومی در طرح
نظر خواهی از مردم و لحاظ کردن علایق آن ها در طراحی طرح سبب ایجاد احساس تعلق خاطر در افراد شد
مردم آن چیزی را که خودشان انتخاب می کنند بهتر می پذیرند
کاربری های متعددی برای افزایش سرزندگی و حضور مردم

## Slide 15: اهداف پروژه
ارتقای کیفیت فضای شهر و فضای پیرامونی
توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی
رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنین
توجه به توسعه پایدار و تکنولوژی های سبزحفظ هویت کالبدی و جلوگیری از اغتشاش بصری
مشارکت مردم از ابتدای طرح
طراحی با بهره گیری از محیط پیرامون

## Slide 16: اصول بازآفرینی پروژه
شرکت دادن گروه های اجتماعی در فرآیند بازآفرینی
در نظر گرفتن کاربری های مختلف به جای یک نوع کاربری
انتقاد از درگیری بیش از اندازه و مستقیم دولت در امر توسعه و توجه به سرمایه گزاری بخش خصوصی
توجه به اقدامات کیفی به موازات اقدامات کمی
تأکید بر ایجاد اشتغال، کاهش فقر و افزایش درآمد ساکنین

## Slide 17: جزئیات پروژه لیورپول 1
محدوده بازآفرینی شده بالغ بر ۱۷۰۰۰۰ مترمربع
شامل فضای شهری مختلط، مرکب از 3 کاربری تجاری، مسکونی و تفریحی در شهر لیورپول است.
۲9 می ۲۰۰۸ | تاریخ افتتاح پروژه
Grosvenor Group شرکت | سرمایه گذار
Joanne Jennings, CEO | مدیریت پروژه
۱۷۰ هزار مترمربع | کل مساحت
۱3۰ هزار مترمربع | زیر بنا
3۰۰۰ عدد | پارکینگ

## Slide 18: نقشه محدوده پروژه

## Slide 19: نقشه کاربری ها
بندر
حوزه تجارت
مرکز شهر تاریخی
حوزه خرده فروشی
بخش آموزشی
بخش فرهنگی

## Slide 20: بلوک بندی و کاربری ها
17 هکتار | محدوده سایت
234000 متر مربع | فضای توسعه یافته
21500 متر مربع | کاربری تفریحی
بالغ بر 600 واحد | کاربری مسکونی
2/2 هکتار | فضای باز عمومی
3000 عدد | پارکینگ
2 عدد در مجموع با 32500 مترمربع | فروشگاه بزرگ
4000 متر مربع | کاربری تجاری خرد

## Slide 21: پروژه های اساسی تحول
پروژه های اسکله
۱- پروژه کینگز داک، ساختمان مرکز همایش ها و هتل
۲- پروژه جذب مهاجرت های بین المللی
3- پروژه مقصد اوقات فراغت(مقصد ورزشی یا کاربری های مرتبط)
۴- پروژه توسعه مجدد ساختمان مالیات و گمرک
5- پروژه پایانه لیورپول
۶- پروژه ساماندهی محوطه سازی اسکله (پیاده رو و مسیر دوچرخه و ... )

## Slide 22
پروژه های اساسی تحول
پروژه خیابان سنت جان
۱- حذف پل های هوایی در خیابان هانتربرای بهبود حرکت پیاده به همسایگی ها در شمال
۲- پیاده سازی در اتصال خیابان هانتر
3- حذف پل هوایی فرصتی برای ساختمان های جدیدد برای تعریف یک آستانه ورود ایجاد کرده است
۴- حذف پل هوایی فرصتی برای فضای خارجی گالری و موزه کافه فراهم آورده است
5- فضای سبز سنت جان در خیابان براون آشکار شده
۶- بهبود مسیر عبور پیاده در خیابان دیل

## Slide 23: پروژه های مرکز شهر
اهداف :
۱ - اولویت بندی سرمایه گذاری در قسمت های شمالی و شرقی بخش خرده فروشی و حصول اطمینان از کیفیت کلی خرده در سطح استاندارد جهانی
۲ - انتقال نقاط ورود، دسترسی پیاده و حرکت از دروازه های کلیدی شهر به داخل و اطراف بخش خرده فروشی ها
3 - بهبود کیفیت، مدیریت، مقررات و محل کلی بازار مرکز شهر، که به عنوان بخش مهم خرده فروشی های مرکز شهر عرضه می شود
۴ - تقویت کیفیت، عرضه و به کار گیری فضاهای عمومی برای رویدادها به جهت تقویت مرکز شهر لیورپول به عنوان مقصد بازدیدکنندگان، ساختمان های تاریخی، میراث فرهنگی، موسیقی، جاذبه های دریایی و ورزش
5 - توسعه رویکردی منسجم و سازگار برای مدیریت مرکز شهر، تعمیر و نگه داری، تجارت و تبلیغات
۶ - برنامه ریزی برای مداخله در اطراف میدان ویلیامسون و وایتچپل به منظور شکل دهی به فاز بعدی برنامه توسعه مرکز شهر برای تقویت ارتباطات با بخش فرهنگی شهر
۷ - توسعه مرکز خرید سنت جان و عرصه های اطراف آن، به منظور افزایشبازدیدکنندگان از خرد فروشی ها

## Slide 24: پروژه های مرکز شهر
1- سایتی با پتانسیل باز توسعه
2- میدان کویینز نوسازی شده
3- پروژه مت کوارتر
4- پروژه کاورن
5- پروژه ساختمان لیورپول 1
6- میدان ویلیامسون
7- نوسازی نمایشگاه

## Slide 25: پروژه های بخش آموزشی
بخش آموزشی پروژه توسط بخش توسعه وابسته به شهرداری طراحی شده است.
اهداف :
توسعه برنامه های دانشگاه جان مورس
سرمایه گذاری برای کمبود محل اقامت مسکونی دانشجویان
توسعه فضای آزمایشگاهی
تأمین بیمارستان آموزشی دانشگاه سلطنتی لیورپول
توسعه امکانات موجود برای دانشگاه پزشکی
باز توسعه ساختمان دانشگاه جان مورس برای استفاده های مختلف
توسعه پارک علمی لیورپول از طریق تأمین سومین مرکز نوآوری

## Slide 26: پروژه های بخش آموزشی
1- توسعه سایت دانشگاه جان مورس
۲ - پارک علمی لیورپول دانشگاه جان فاستر و کلیسای جامع
3 - پروژه ساختمان اپکس
۴ - بیمارستان آموزشی دانشگاه سلطنتی لیورپول
5 - دانشگاه لیورپول

## Slide 27: پروژه خیابان های شاخص
هر شهر بزرگ جهانی حداقل یک خیابان مهم و شاخص دارد؛ لیورپول در درجه اول با توجه به پیشینه تجاری، پتانسیل تعریف 3 خیابان شاخص را دارد، که بازدیدکنندگان آن را تحسین و ساکنین از آن لذت می برند و می تواند انگیزه ای برای تجارتی جدید باشد.
روح بخشیدن به خیابان ها از طریق افزایش فعالیت و تحرک
شبیه سازی کردن نوسازی، استفاده مجدد از برخی از ساختمان های الهام بخش
خیابان هایی متمدن شده به طوری که قدم زدن و دوچرخه سواری بر عبور و مرور خودرو اولویت دارد
تشویق توسعه فضاها و ساختمان های مورد استفاده قرار گرفته از طریق ایجاد ارزش تبلیغاتی
ایجاد خیابان هایی با رتبه جهانی، که لیورپول را از رقیبانش در سطح بین المللی جدا می کند
این برنامه بر سرمایه گذاری های زیر تمرکز دارد:
بهبود تجربه بازدیدکننده و ساکنین شهر
ارتقاء حوزه عمومی در زمینه های نام تجاری مکان، مسیریابی و خوانایی و کیفیت فضاهای عمومی
توسعه شبکه زیرساخت های سبز شهر از طریق درختان متوالی در خیابان، نماهای سبز، سقف های سبز و چشم اندازهای سازنده
ارتقاء دارایی های اجتماعی از طریق استفاده از قوانین و مقررات شمول برای طیف وسیعی از مردم
ارتباط دادن مقاصد کلیدی و پروژه های مهم در امتداد شهر

## Slide 28: پروژه خیابان های شاخص
1-StrandSt
2-HopeSt
3-Water/Dale/LimeSt

## Slide 29: پروژه خیابان های شاخص
اتصال پیاده بین بندر پرنسس و ناحیه تبلیغاتی
اتصال پیاده بین بندر پرنسس و خیابان بروک
اتصال پیاده بین ترمینال و خیابان چپل
اتصال پیاده بین ساختمان سلطنتی و خیابان واتر
اتصال پیاده بین جزیره من و خیابان جیمز
اتصال پیاده بین بندر آلبرت و ساختمان لیورپول 1

## Slide 30: استفاده از بناهای ارزشمند
شاخص اصلی موفقیت لیورپول استفاده از بناهای شهری ارزشمند بزرگی بود که مناطق کلیدی را در درون و پیرامون مرکز شهر اشغال کرده و حدود 60 سال بلا استفاده مانده بود. این موضوع به عنوان ابزاری محرک در منطقه برای بهبود تصویر ذهنی آن به نظر می رسید تا اطمینان بیشتری را برای سرمایه گذاری بوجود آورده، روحیه محلی را بهبود بخشیده و باعث ایجاد بنیادهای اقتصادی برای برنامه هایی که مبنای مردمی دارد ، شود. که در نهایت فوایدی برای ساکنان محلی و تجارت آنان در بر خواهد داشت.

## Slide 31: تاثیرات اجتماعی و اقتصادی پروژه
پروژه لیورپول تأثیر قابل توجهی بر افزایش قدرت اقتصادی در محدوده داشت، به طوری که مرکز تجاری شهر که در حال افول و زوال بود پس از اجرای طرح (که تأکید آن بر مراکز تجاری خرد بود)توانست موجبات رونق مرکز شهر لیورپول را فراهم کند به طوری که در رده بندی شهرهای برتر تجاری انگلیس شهر لیورپول با ۱۰ پله صعود در مکان پنجم قرار گرفت.
پروژه همچنین فرصت های قابل توجهی برای کار و اشتغال و همچنین آموزش و تحصیل فراهم کرد. به طوری که در طول اجرای پروژه نزدیک به 3۰۰۰ فرصت شغلی و بعد از اتمام آن بالغ بر 5۰۰۰ فرصت دائمی شغلی فراهم شد.
توسعه مجدد، تصویر جدیدی از لیورپول خلق کرد بطوری که امروزه گروه های حرفه ای ملی و بین المللی را جهت برخورداری از آموزه های حاصل از این پروژه به خود جذب می کند. در حال حاضر حس اشتیاق و غرور بعد از اجرای پروژه در میان مردم شکل گرفته است. گزارش های هیئت داوری حاکی از نظر مردم است که می گویند توسعه مرکز لیورپول آن چیزی است که ما امروزه به آن افتخار می کنیم.
جلسات ذینفعان پروژه به صورت عمومی و هر ۱۲ هفته یکبار در طول اجرای پروژه برگزار می شد. طرح تهیه شده از طریق مشورت با طیف وسیعی از کاربران تهیه گردید. در سال ۲۰۰۴ یک مرکز اطلاع رسانی با ۲ کارمند دائمی در محل پروژه تاسیس شد. این دفتر تا سال ۲۰۰۸ یعنی سال اتمام پروژه کماکان دایر بود و امکان بازدید از سایت را فراهم می نمود. همچنین جلسات منظمی به منظور اطلاع رسانی و ترغیب بخش عمومی در خصوص آنچه برای شهرشان در شرف وقوع است، برگزار می نمود.

## Slide 33: آموزه های طرح
شرکت دادن گروه های اجتماعی در فرآیند بازآفرینی با برگزاری جلسات متعدد
عدم مداخله بیش از اندازه دولت
عدم تخریب ساختمان های قدیمی و استفاده مجدد از آن ها
برنامه ریزی چندگانه و توجه به ابعاد مختلف اجتماعی،کالبدی و اقتصادی
امکان بازدید از سایت برای همه مردم و ثبت نظرات آنها در جهت بهبود روند کار

## Slide 34
نقاط قوت
درنظر گرفتن اختلاط کاربری ها
افزایش اشتغال و درامد ساکنین
سرمایه گذاری بخش خصوصی
ارتقاء امنیت شبانه با نورپردازیهای مناسب
افزایش کاربری های خدماتی- تفریحی
نقاط ضعف
عدم شفافیت اهداف برخی برنامه ها
رقابت برای جذب سرمایه گذار و عدم تخصیص بودجه کافی برای برخی از بخش ها