## Slide 1: بررسی ضوابط اجرایی کاربری زمین

## Slide 2: ضوابط اجرایی کاربری زمین
ضوابط و مقرراتی که خاص شهرسازی هستند ، ضوابطی اند که شکل کالبدی و کیفیت محیط شهری را تعیین می کنند. این ضوابط و معیارها عبارتند از :
1- ضوابط و مقررات تفکیک زمین
2- ضوابط و مقررات منطقه بندی ( zoning )
3- ضوابط و مقررات ارتفاع و تراکم ساختمان

## Slide 3: تفکیک اراضی شهری
مقررات تفکیک ، روش هایی هستند که بوسیله آن زمین ها، قطعه بندی شده ، خیابانها و مسیر تاسیسات عمومی مشخص می شوند . بسیاری از عناصر شهری که در طرح کلی شهر پیش بینی شده اند، هنگامی پدید می آیند که زمین شهر به قطعات مورد نظر تفکیک شود .
به مرحله پیچیده ای از تقسیم و قطعه بندی زمین گفته می شود که قطعات زمین متعدد را به وجود می آورد و اختصاص زمین به جاده یا خیابان را نیز شامل می شود . حال آنکه واژه تقسیم زمین یا تقسیم به قطعات کوچکتر شامل اختصاص زمین به جاده و خیابان های دسترسی نمی شود .

## Slide 4: انواع تفکیک اراضی
دسته اول قطعاتی هستند که انجام هرنوع عملیات ساختمانی در آنها به شرط آنکه با ضوابط منطقه بندی استفاده از زمین مغایرتی نداشته باشد ، آزاد است و مالک می تواند در هرموقع برای آنها تقاضای پروانه ساختمان کند و آن را به میل خود بسازد .
دسته دوم قطعاتی هستند که برای رفع نیازمندی های عمومی شه تخصیص داده شده اند و عملیات ساختمانی آنها باید توسط شهرداری یا سازمان های ذی ربط دولتی انجام گیرد . گاهی ممکن است برای نیل به مقاصد عمومی ، بهای بعضی از قطعات مذکور براساس ضوابط تصرف زمین به عنوان قیمت و غرامت به مالک پرداخت شود .
دسته سوم قطعاتی هستند که برای احداث ساختمانها یا تاسیسات معین از قبیل فروشگاه،هتل،رستوران، بانک ، پست ف مدارس غیر دولتی ، درمانگاه و بیمارستان های غیردولتی و نظایر آنها تخصیص پیدا میکنند و مالک در احداث هرنوع ساختمان در آنها مختار نیست و در عین حال شهرداری یا دولت نیز آنها را خریداری یا تصرف نمی کند . لذا مالک مجبور است آنها را به اشخاصی که راسا چنین تاسیساتی را احداث میکنند ، بفروشد .

## Slide 5: منطقه بندی (zoning)
زونینگ عبارت است از تقسیم یک شهر به مناطق یا نواحی گوناگونی ، طبق کاربری های موجود وآتی مستغلات و املاک شهری، به منظور نظارت و جهت دادن به شیوه توسعه کاربری ها درآن اراضی و مستغلات .
قوانین زونینگ اساسا مربوط است به کاربری زمین و ساختمان ، ارتفاع و حجم ساختمان ها ، تناسب و اندازه و مقدار ساختمانهایی که سطح زمین را می پوشاند و همچنین به تراکم جمعیتی در یک محدوده معین .

## Slide 6: محتوای منطقه بندی شهری
محتوای منطقه بندی شهری شامل سه زمینه اصلی است:
1- منطقه بندی کاربری
2- منطقه بندی تراکم
3- منطقه بندی ارتفاع

## Slide 7: منطقه بندی کاربری زمین
منطقه بندی کاربری زمین ، مشخصات اجرایی کاربری زمین و طرح جامع را تعیین میکند. به طورکلی هر شهر به چهار منطقه مسکونی،صنعتی،تجاری و تفریحی تقسیم میشود . مقررات منطقه بندی ، میزان همجواری و تداخل این کاربری ها را در نواحی چهارگانه یاد شده مشخص میکند . در تدوین ضوابط و مقررات منطقه بندی کاربری زمین، معیارهایی مبتنی بر اهداف اصلی رفاه، آسایش، بهزیستی و حتی زیبایی در شهر و نواحی گوناگون آن است.

## Slide 8: منطقه بندی تراکم و ارتفاع
به حداکثر ارتفاع ساختمانها در مناطق گوناگون شهر، منطقه بندی ارتفاع میگویند. چنین کنترلی بر ارتفاع ساختمانها اهدافی گوناگون دارد که مهمترین آن، هدف زیبایی شناختی (برای ساماندهی کالبدی شهر و انتظام فضاهای عمومی) و دیگری ،هدف بهداشتی و کیفیت محیطی (برای تامین نور و روشنایی و جریان هوا) است.

## Slide 9: اهداف منطقه بندی تراکم و ارتفاع
1- ارتباط کل بناها با همدیگر و بناهای همجوار
2- تامین نور معابر و تهویه هوا باتوجه به عرض خیابانها
3- تعیین خط آشکاری آسمان
4- حمایت از فضای حیاتی بناهای کوچک در مقابل انحصارگری ساختمانهای بلند
5- کنترل ارزش زمین در نواحی معینی از شهر
6- تامین روشنایی و هوای کافی برای ساختمانها ومعابر مجاور ساختمانهای بلند
7- تنظیم ترافیک و تراکم آمدورفت
برای رسیدن به این اهداف دوراه وجود دارد: یا باید ساختمانها در سطح شهر با ارتفاع و تراکم یکسان ساخته شوند، یا اینکه وجود فضهای کافی بین ساختمانها پیش بینی شود.

## Slide 10: روش های تعیین ارتفاع
1- روش گاباری
2- روش سطح اشغال زمین و طبقات (FAR)
3- روش سطح باز (OSR)
4- روش سطح آشکاری آسمان (SEP)
5- روش شاخص روشنایی

## Slide 11: روش گاباری
در این روش ارتفاع ساختمان به وسیله مثلثی که یک گوشه آن در منتهی الیه عرض خیابان مجاور و گوشه دیگر آن در انتهای زمین (حیاط‌خلوت) قرار می گیرد ، تعیین می شود. در این روش اندازه زاویه داخل خیابان بین ۴۵ درجه (نسبت ۱:۱ ) تا ۶۳درجه (نسبت ۲:۱) تعیین می شود.

## Slide 12: روش سطح اشغال زمین و طبقات
در این روش بایستی نسبت سطح اشغال زمین و سطح زیربنا یا تعداد طبقات همواره برابر با یک شود. مثلاً سطح اشغال ۵۰% ۲ طبقه‌ی سطح اشغال ۲۵% ،۴ طبقه. البته در این روش تعداد طبقات سقف معینی دارد .

## Slide 13: روش سطح باز
در این روش اندازه مبنا برای فضا باز ۴۰ % ، برای سطح اشغال ۶۰ % و برای سطح زیربنا به ۱۰۰% تعیین می‌شود. سازندگان اجازه دارند با افزایش سطح زیربنا به ۲۰۰% و ۳۰۰% به همان نسبت به فضای باز اضافه کنند .

## Slide 14: روش سطح آشکاری آسمان
در این روش نسبت اندازه فاصله عمودی به افقی بایستی به گونه‌ باشد که آسمان آشکار شود . در این قاعده به نسبت عقب نشینی ساختمان از بر خیابان ، می‌توان به ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات افزود .

## Slide 15: روش شاخص روشنایی
این معیار در شهر لندن به کار می رود و به معیار سطح اشغال شبیه است، لیکن نیمی از عرض خیابان مجاور را نیز به حساب می آورند.