## Slide 1
بررسی کامل پل های کابلی
به همراه بررسی پل کابلی میلانو

## Slide 2
پل های کابلی cable-stayed bridge
پلهای کابلی
cable-stayed bridge
پل کابلی
Suspension bridge
پل متکی برکابلی
cable-stayed bridge

## Slide 3
رفتار سازه ای پل معلق
forces in the Suspension bridge

## Slide 4
رفتار سازه ای پل متکی بر کابل
forces in the cable-stayed bridge

## Slide 5
اجزای پل متکی پل معلق
Components of Suspension bridge
عرشه – سواره رو Deck
دکل – برج pylon or tower
کابل اصلی main cable
آویزها Hanger or suspender cable
مهارها Anchorages
فنداسیون foundation

## Slide 6
اجزای پل متکی برکابل
Components of cable-stayed bridge
عرشه – سواره رو Deck
دکل – برج pylon or tower
آویزها Hanger
فنداسیون foundation

## Slide 7
مقایسه پل متکی برکابل و معلق
Compare cable-stayed on suspension bridge
پل متکی بر کابل
پل معلق
-کابلها مستقیم
-تحمل عرشه خرپایی و پایداری بر عهده کابل
-زیبا و اقتصادی برای دهانه های متوسط
-کاهش زمان اجرا بعلت ساخت مرحله به مرحله
-قابلیت باز و بسته شدن
-کابل اصلی فرم منحنی طنابی با یک انحنا
-کابل اصلی شبیه زنجیرواره یا بیز
-مناسب برای دهانه های بزرگ
-مهار رانش کابل اصلی از طریق شالود مهاری و کابل مهاری

## Slide 8
نمونه پل متکی برکابل
پل میلائو Millau bridge
-بلندترین پل جاده ای جهان
-بلندترین عرشه
- بلندترین دکل
-پل متکی بر کابل با آرایش بادبزنی
-نحوه اجرای پایه ها با استفاده از
قاب لغزنده
- سال شروع اجرا پروژه سال: 2001
- سال اتمام اجرا پروژه سال: 2004

## Slide 9
نمونه پل متکی برکابل
پل میلائو Millau bridge
-موقعیت جغرافیایی: در بالای رودخانه
تارن در شهر میلاو، واقع درجنوب فرانسه
-معمار: نورمن فاستر
-مهندس سازه:میشل ویرلوژو

## Slide 10
فاصله 2460 متری(2.5 کیلومتری ) بین دو شهر میلاو و پاریس را پوشش می دهد

## Slide 11
زمان بندی پروژه :
- از سال 1987 تا سال 1992 امکان یابی پروژه و تحقیقات پروژه انجام شده است.
- از سال 1993 تا 1994 مرحله اول طراحی و ایده پردازی انجام شده است.
- در پایان سال 1994 نظر سنجی عمومی در مورد پروژه صورت گرفته است.
- تا پایان 1996 طراحی پروژه ادامه پیدا می کند.
-از سال 1998 تا 2000 برنامه ریزی مدیرت پروژه انجام می گیرد.
-در سال 1999 نظر سنجی عمومی مجدد از پروژه انجام می گیرد.
-در 10 اکتبر2001 شروع مرحله اجرا پروژه انجام می گیرد.
-در 14 دسامبر 2004 تحویل پروژه صورت می گیرد.

## Slide 12
مشخصات فنی
پل میلائو Millau bridge
-طول: 2460 متر -فاصله بین ستون ها:342 متر - جنس ستون : بتن
-عرض: 32 متر - تعداد دهانه : 8 عدد - تعداد ستون : 7 عدد
-عمق عرشه :4.2 متر - وزن : 36000 تن -ارتفاع ستون : 77 تا 245
-شعاع انحنا :20 کیلومتر -جنس عرشه: فولادی -ارتفاع دکل: 90 متر

## Slide 13
مقایسه با برج ایفل
Compare with Eiffel tower

## Slide 14
طراحی عرشه پروژه و گزینه های اجرایی
-توجه به نکات آیرودینامیکی و کاهش فشار ناشی از جریان هوا در جهت مقابله با پیچش در عرشه پل
-توجه به سبک سازی مقطع پروژه و تو خالی کردن آن که منجر به بهینه کردن مصرف مواد مصرفی و نیروی به کار رفته می شود.
-با توجه به قانون ممان ارسی نیرو های را می توان در سطح مقطع پروژه به طور مساوی تقسیم کرد و انتقال نیرو نیز بهینه می شود.

## Slide 15
مقطع عرشه فولادی
Deck section
مقطع عرشه فلزی است که از تیرهای جعبه ای شکل و داری فرم آیرودینامکی می باشد.
سطح روی عرشه از قیر طبیعی اصلاح شده پوشیده شده است که منجر به عدم ترک خوردگی و فرسودگی+ تطبیق با سازه فلزی می شود

## Slide 16
طراحی دکل و پایه
The pier design
علت طراحی لوزی شکل دکل و پایه پل : مهمترین علت طراحی پل به صورت دو شکاف بر روی هم، انبساط و انقباض عرشه فولادی پل و اجزای آن می باشد. مهندسان محاسبه کردند که در تابستان با افزایش درجه حرارت، دمای فلزات تا چهل درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند، و نتیجه آن اضافه شدن 1.2متر به طول پل است. و نیز دکل و پایه بتنی پل در برابر این انعطافات از خودشان عکس العمل نشان می دهند که نتیجه آن دچار خمش شدن و تخریب است.لذا 90 متر بالای پایه و نیز بخش اعظمی از دکل را به صورت یک شکاف میانی در میارند. ایده این طراحی از قایق های کهن سلتکی گرفته شده است.

## Slide 17
فرم نهایی دکل و پایه
actual form of the piers and pylons continuity

## Slide 18
زدن شمع برای احداث پل
احداث چهار شمع در زیر هر پل
طول هر شمع 15متر
و قطر هر شمع 5 متر می باشد
حدود 2000مترمکعب بتن ریزی برای هر شمع انجام شده است

## Slide 19
مراحل احداث عرشه پل
construction processes
-احداث همزمان ستون های بتنی اصلی و پایه های کمکی فلزی بین هر دو ستون اصلی.
-ساخت و سر هم نمودن قطعات جاده فلزی پل بر روی زمین.
-سر دادن جاده تکمیل شده بر روی ستون های اصلی و کمکی با استفاده
از جک های عظیم هیدرولیک
- استفاده از پُلی(تترافلوئورو اتیلن) ماده‌ای بسپاری که کمترین ضریب اصطکاک را در بین کل مواد دارد و به همین دلیل در ساخت ظروف نچسب و نیز نوار آبندی به کار می‌رود، در سردادن عرشه پل
-بر پا نمودن و نصب دکل های فلزی از پیش ساخته شده 90 متری.
-انجام عملیات کابل کشی و اصلاح ناهمواری های ناشی از افتادگی جاده بر
اثر وزن بسیار زیاد آن بوسیله کشش کابل ها.
-برچیدن پایه های فلزی کمکی موقت.

## Slide 20
نصب عرشه فولادی
construction principle of the steel deck
-عرض ستون در پی: 24.5
-عرض ستون در انتها: 11
- وزن دکل: 700 تن
-جنس دکل: فلزی

## Slide 21
کابل های فولادی در سازه پل :
ظرفیت نه چندان بالای باربری طناب های کنفی ، اما در مقابل هشدار قبلی برای پاره شدن
ظرفیت باربری بالای زنجیر ولی در مقابل عدم هشدار قبلی و برش ناگهانی
هشدار قبلی و در عین حال ظرفیت بالای باربری محصول دو تجربه قبلی کنف و زنجیر بوده است.
-در هر طرف دکل 11 عدد کابل عرشه را مهار می کنند که در هنگام اجرای پروژه این تا به حدود هفت عدد کاهش پیدا کرده بود.
- کابل ها حدود 35 هزار تن وزن فلز عرشه را تحمل می کنند.
- هر کابل از 91 عدد کابل کوچک تر تشکیل شده است. که عمر حدود 100 ساله دارد.

## Slide 22
هزینه ها و مقادیر
پل میلائو Millau bridge
-این پل برای 120 سال عمر تعبیه شده است
-هزینه ساخت: 394 میلیون یورو
-بتن:127000مترمکعب
-فولاد ارماتور:19000 تن
-فولاد پیش تنیده کابلها: 5000 تن
-عمر مفید:120 سال

## Slide 23
پنج طرح پیشنهادی برای پل
five proposals for the Viaduct