## Slide 1
بررسی انواع شیشه در ساختمان

## Slide 2: فهرست :
تاریخچه شیشه
عملکرد شیشه
انواع شیشه
کاربرد شیشه در ساختمان
نمونه های موجود
منابع وماخذ

## Slide 3: تعریف و تاریخچه شیشه
معرفی شیشه
مواد تشکیل دهنده شیشه
تعاریف شیشه
تاریخچه درایران
تاریخچه دراروپا

## Slide 4
شیشه ، مایعی می‌باشد که بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین‌تر از نقطه انجماد آن ، در حالت مایع قرار دارد و بطور عمومی ، جسمی است شفاف که نور بخوبی از آن عبور می‌کند و پشت آن بطور وضوح قابل رویت می‌باشد.
شیشه از نظر ساختمان مولکولی در حالت جامد آرایش مولکولی نامنظم دارد. در درجه حرارت‌های بالا ، شیشه مثل هر مایع دیگری رفتار می‌کند. اما با کاهش دما ، گرانروی آن بطور غیر عادی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود مولکول‌ها نتوانند در آرایشی که لازمه کریستال شدن است، قرار گیرند. به این ترتیب شیشه از نظر ساختمان مولکولی مانند مایعات نامنظم است، ولی این ساختمان غیر منظم ، دیگر متحرک نیست.
شیشه جسمی سخت است که سختی آن در حدود 8 می‌باشد و همه اجسام بجز الماسه‌ها را خط می‌اندازد. وزن مخصوص شیشه 2.5 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و بسیار تُرد و شکننده است. شیشه در مقابل تمام مواد شیمیایی حتی اسیدهای قوی و بازها مقاومت کرده و تحت تاثیر خورندگی واقع نمی‌شود، به همین علت ظرف آزمایشگاهی را از شیشه می‌سازند. فقط اسید فلوئوریدریک (HF) بر آن اثر داشته و شیشه را در خود حل می‌نماید.
تعریف شیشه

## Slide 5
تعاریف مختلفی برای شیشه وجود دارد که هنوز توافق کلی بر روی آنها حاصل نشده‌است.
تعریف کلی: شیشه یک جامد آمورف(بی شکل) است.
تعریف انجمن آزمون و مواد آمريكا : شیشه ماده‌ای معدني است که از حالت مذاب طوری سرد شده‌است که بدون تبلور به حالت صلب درآمده‌است.
تعریف آكادمي ملي علوم آمريكا : شیشه ماده‌ای است که درپرش اشعه ايكس آمورف بوده و و از خود رفتار انتقال به حالت شيشه نشان بدهد.
شیشه در حدود ۳۶۰۰ سال پیش از میلاد در مصر ساخته شده است مصریان باستان شیشه گران
بی نظیر و برجسته‌ای بودند، لازم به ذکرست شیشه‌های قدیمی نور را از خود عبور نمی‌دادند وبه علت نا خالصی‌های موجود در آن رنگی بودند.
تعریف شیشه

## Slide 6: عملکرد شیشه

## Slide 7
عملکرد شیشه
منظور از عملکرد برای شیشه موارد و ویژگی هایی ست که از شیشه با توجه به کاربری های متفاوت آن در جایگاه های متفاوت انتظار می رود.
این عملکرد ها را می توان براساس خصوصیاتشان در گروه هایی تقسیم بندی کرد.
عملکرد مکانیکی
عملکرد حرارتی
عملکرد بصری
سایر....

## Slide 8
عملکردهاي مکانيکي:
عمر مفيد شيشه
استحکام شيشه
بارهاي باد وبرف
تنش حرارتي
ضربه انساني
بارحاصل از انفجار
برخورد گلوله
عملکردهاي بصري:
ورود نور روز
ديد به داخل وديد به خارج
جلوه ظاهري
عملکردهاي حرارتي:
اتلاف حرارت
کسب حرارت
تعادل حرارتي
عملکرد شیشه
عملکردهاي ديگر:
مقاومت در برابر آتش
عايق صدا
نيازهاي ايمني

## Slide 9: انواع شیشه
1. معرفی انواع آن
2. توضیح هر نوع آن

## Slide 10
شیشه های پایه:
شیشه ی شفاف معمولی شیشه ی سیمی یا مسلح شیشه ی انعکاسی (بازتابنده) شیشه ی رنگی شیشه ی مشجر ضد آتش بلوک های شیشه ای شیشه ی خم شیشه های هوشمند شیشه نانو
شیشه نشکن V-Temp شیشه یled دار
انواع شیشه در ساختمان :
شیشه هاس سکوریت
شیشه لمینیت V-Lam
شیشه دوجداره
شیشه اسپندرال
شیشه های پیشرفته:
V-Cool شیشه های دوجداره با ضریب تبادل حرارتی پایین
+شیشه کم تابش low- E
شیشه مقاوم در برابر سرقت و زلزله V-Guard
+V-Guard شیشه ضد گلوله و ایمن در برابر انفجار

## Slide 11
1- شیشه شفاف معمولي(clear glass)
شيشه هاي شفاف معمولي بيشترين درصد شيشه هاي مصرفي در ساختمان ها با ضخامت هايي از 2.5 تا 25 ميليمتر می باشد. به دو گونه‏ی شيشه هاي مسطح معمولي و شيشه هاي مسطح سنگين توليد مي شوند
2_شیشه های سیمی یا مسلح(wired glass) به شیشه هایی گفته میشود که هنگام تولید و بعد از مرحله ی ذوب و شکل دهی،یک لایه تور سیمی داخل شیشه قرار میگیرد .کاربرد این شیشه ها برای جلوگیری از حریق و در جاهایی که خطر شکستن و فرو ریختن شیشه وجوددارد میباشدو ضخامت آن حدود 4 تا 6 میلیمتراست.
غالبادر آسانسورها وکارگاه ها و موتورخانه ها به کار می رود.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 12
3_شیشه ی انعکاسی (بازتابنده)
در این نوع شیشه ها یک سطح شیشه با یک پوشش منعکس کننده نور و حرارت از جنس فلز یا اکسید فلز پوشانده میشود.این نوع شیشه ها نور خورشید را منعکس میکنند و در کاهش حرارت و و درخشندگی موثر است. این شیشه با منعکس کردن نور خورشید حرارت ناشی از تابش نور خورشید را به طور قابل ملاحظه ای کاهش میدهد شیشه در روشنایی روز مانند آینه است و از داخل کاملا شفاف است. در شب پدیده‏ ی
مذکور برعکس است.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 13
(color tinted glass ) 4- شیشه های رنگ شده براي توليد اين نوع شيشه به مواد خام در حال ذوب مواد رنگي اضافه ویا از مواد اولیه آن ترکیبی را کم مي كنند. شیشه مرغوب صیقل داده شده را می توان با حرارت دادن محکم تر نمودو یک طرف آنرا با یک رنگ شیشه ای پوشاند این کار از طریق ذوب کردن سطوح مذکور با حرارت و مخلوط كردن رنگ با ان صورت مي گيرد.همچنین می توان شیش سفید را در شیشه رنگی مذاب فرو برد تا دو روی آن رنگی شود.

## Slide 14
توسط سیستم های غلتکی تولید می گردد . در این روش طرح روی غلتک عینا بر روی سطح شیشه نقش می بندد . تنوع غلتک ها به طور گسترده ای موجب تنوع طرح های رویشیشه میگردد. این نوع شیشه ها کاربردهای تزئینی داشته و موجب عبور نور و جلوگیری از دید مستقیم که موجب حفظ محیط به طور خصوصی می گردد . شیشه های مشجر به طور گسترده ای در پنجره ها ، دربها و پارتیشن ها و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد . رنگ این نوع شیشه هادر تمام ضخامت شیشه یکنواخت می باشد . عبور انرژی خورشیدی ضریب سایه و نور گذری شیشه های رنگی بر حسب نوع رنگ تغییر می کند
انواع شیشه در ساختمان :
5- شیشه مشجر

## Slide 15
استفاده از شيشه های led دار رو به افزايش است و کم کم به عنوان يک مصالح استاندارد ساختمانی که به طور مستقيم در سازه ساختمان جای می گيرد ، شناخته می شود .در گذشته اين شيشه ها فقط در رنگهای سبز و قرمز عرضه می شدند . در سال 1990 led های آبی ساخته شد و در نهايت امروزه می توان طيفی از رنگهای متفاوت را با استفاده از led در نمای ساختمان ايجاد نمود . led ها در نمای ساختمان تا دکوراسيون داخلی منزل قابل استفاده هستند و انرژی ديود ها هم از طريق باتری و هم از طريق انرژی خورشيدی قابل تأمين است .
انواع شیشه در ساختمان :
همراه مواد اولیه این شیشه ها،مقدار زیادی اکسید بوریک بکار میرود وسیلیس آنها از انواع شیشه های معمولی بیشتر است. بطور معمول از این شیشه هابه عنوان ظروف آزمایشگاهی و آشپزخانه یا در جلو بخاری های دیواری و اجاق ها استفاده میشود.
7- شيشه هاي LED دار
6- شیشه ضد آتش(پیرکس)

## Slide 16
شیشه های خم بیشتر به منظور تحقق ایده های مهندسین معمار و طراحان نمای ساختمانها تولید
می گردد و باعث افزایش فضا ، زیبایی ، جذابیت و نیز مقاومت بیشتر می شوند.ایجاد تنوع در فضا ،استفاده از فضای بدون استفاده و ایجاد هارمونی وهماهنگی در دید از ویژگی های منحصر به فرد این نوع شیشه ها می باشد.
انواع شیشه های خم ، بنا به سفارش در جریان تولید شیشه های سکوریت و یا نیمه سکوریت در شعاع ها و خمش های معینی تولید می شوند تا فرم دلخواه ومورد نظر طراح را برای نصب در ساختمانهای مسکونی ، اداری و تجاری را فراهم آورد
انواع شیشه در ساختمان :
8- شیشه خم(Bend glass )

## Slide 17
9-بلوکهای شیشه ای
این بلوک ها از دو جداره وکیوم شده شیشه که فضای میانی آنها خلا است تشکیل شده و عایق بسیار مناسبی برای سرما ، گرما ، رطوبت و صدا بشمار می آید . بلوکهای شیشه ای علاوه بر تحمل فشار زیاد از قابلیت عبور نور برخوردار می باشند و به همین سبب کارایی زیادی در ساخت دیوار های داخلی ، نمای خارجی ، پارتیشن بندی و حتی وسایل دکوراتیو دارند .این آجرها در ابعاد ، طرحها و رنگهای گوناگون و متناسب با هر سلیقه ای تولید می شوند . و در نتیجه این محصول شیشه ای باخصوصیات منحصر به فرد خود به عنوان یک متریال کارآمد و مدرن کاربردهای بسیار متنوعی در معماری نوین پیدا کرده است.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 18
10-شیشه هوشمند :
پنجره های هوشیار درمقابل شرایط متغیرجوی واکنش نشان می دهند.این پنجره ها از لعابغیرفعال(PASSIVE)که شفافیت آن با تغییردادن نور و یا حرارت تغییرمی کند و لعاب فعال (ACTIVE)که به طور الکتریکی و اتوماتیک کنترل می شوند تشکیل گشته اند.
شیشه های فتوکرومیک عینک ها را هوشمند در نظر نمیگیرند زیرا قابل تنظیم نمی باشد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 19
استفاده از پنجره‌هایی که می‌توانند با کاهش یا افزایش جذب نور روشنایی و دمای خانه‌ها را تنظیم کنند می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های خانوار داشته باشد. با این حال به کارگیری این پنجره‌ها با هزینه تولید بالای 10دلار برای هر مترمربع در منازل و دفترهای کار چندان مقرون‌به‌صرفه به نظر نمی‌رسد.به گزارش تکنولوژی ریویو، شرکت Soladigm موفق شده است با به کارگیری تکنیک تازه‌ای ساخت شیشه‌های هوشمند حساس به تغییرات جریان الکتریکی -الکتروکرومیک- را بسیار‌ مقرون‌به‌صرفه‌تر از قبل کند. این شرکت رقم دقیقی را عنوان نکرده اما به نظر می‌رسد هزینه‌ها حداقل 80درصد کاهش داشته باشند.
در این روش لایه‌ای رسوبی متشکل از دو فیلم شفاف اکسیده با قابلیت رسانایی بالا که یک لایه یونی، یک الکترولیت و یک لایه الکتروکرومیک را در برگرفته‌اند، میان دو صفحه شیشه‌ای تعبیه‌شده است. با به کارگیری یک جریان الکتریکی با ولتاژ پایین یون‌ها از محفظه نگهداری خارج خواهند شد و با گذر از الکترولیت به لایه الکتروکرومیک خواهند رسید. برخورد یون‌ها با این لایه الکتروکرومیک جذب یا بازتاب نور را باعث خواهد شد و می‌تواند به پنجره ظاهری تیره بدهد. با تغییر جهت جریان الکتریکی می‌توان یون‌ها را به فضا اولیه برگرداند و ظاهری روشن‌تر همراه با ورود نور بیشتر را به پنجره داد.
مطالعه روی تعدادی از ساختمان‌های تجاری در 5 شهر مختلف نشان می‌دهد استفاده از این پنجره‌ها می‌تواند هزینه‌های گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع را سالانه تا 25درصد کاهش دهد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 20
مدیر تحقیقات این کمپانی اظهار میدارد که بهترین کاربرد این محصول برای آسمانخراش ها است و نه پنجره ها، چون کنترل درجه حرارت در این گونه موارد مهمتر از دید است. شیشه هایی که بطور اتوماتیک تغییر رنگ می دهند، هم اکنون بطور موفقیت آمیزی در ساخت عینک ها و شیشه اتومبیل ها مورد استفاده قرار گرفته اند. این شیشه ها که به نام الکتروکرومیک(ELECTROCHROMIC)شناخته می شوند، شفافیت خود را بوسیله جریان الکتریکی که از میان یک لایه میانی ذرات میکروسکوپی می کذرد، تغییر می دهند.این ذرات میکروسکوپی را می توان مرتب نمود تا شفافیت حاصل گردد و یا نامنظم نمود تا حالت ماتی ایجاد گردد.
ازبین کلیه شیشه های قابل تنظیم، نوع الکتروکرومیک، بیشترین میزان کنترل را در مقابل نوسانات نور و حرارت ارایه داده و بنابراین بیشترین انعطاف پذیری در تنظیم روشنایی(نور) داخلی و نیار به خنکی را تامین می کند.
وریلایت (VARI LITE)یعنی پانل شیشه ای که تا همین اواخر توسط کمپانی ای در کالیفرنیا تولید می شد، امکانات وسیعتر الکترومیک را آشکار می سازد. ذرات میکروسکوپی که در بین دولایه شیشه قرار دارند، با عبور یک جریان الکتریکی 120ولتی، شیشه را از حالت مات به حالت شفاف تبدیل می کنند. وقتی جریان قطع گردد، ذرات به حالت نامنظم درآمده و پانل شیشه ای بطورموقت به حالت مات درمیآید. این محصول در بازار موفقیت کمی داشت زیرا تنها از نظر دید ایده آل بوده و از نظر صرفه جویی درانرژی هیچکاری نکرده، وبرای حفظ شفافیت به برق مدام نیاز دارد و فوق العاده گران است.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 21
رائو مالپوری مدیر عامل شرکت سولادیم می‌گوید: «راز کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت در استفاده از مواد صحیح و بهره‌گیری از تازه‌ترین تکنیک‌ها نهفته است». این شرکت ساخت پنجره‌های هوشمند را با استفاده از اکسیدتنگستن آغاز کرد اما داغ شدن شیشه‌ها به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی و جذب پایین پرتوهای زیرقرمز توسط این پنجره باعث شدند استفاده از مواد جدید مورد توجه قرار بگیرد.
در مراحل بعدی استفاده از لایه الکتروکرومیک بر پایه واکنش متقابل میان منیزیوم و یون‌هاى هیدروژن جایگزین اکسیدتنگستن شد و علاوه بر این آلیاژ آنتیموان با عناصری مانند مس یا نقره در مقابل یون‌های لیتیوم به کار گرفته شد. این واکنش‌ها نه‌تنها حرارتی تولید نمی‌کنند بلکه می‌توانند با دقت بالایی جلوی ورود پرتوهای نور مرئی و زیرقرمز را به محیط بگیرند.
علاوه بر این روشی پیش‌بینی شده که می‌تواند با استفاده از پنجره‌های هوشمند میزان ورود نور مرئی و زیرقرمز نزدیک را کنترل کرد و از تابش خورشید در روزهای سرد زمستان حداکثر استفاده را برد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 22
11-شیشه نانو ( شیشه های خود تمیز شونده)
آلودگی، ٍفرورفتگیهای میکروسکوپی در سطح شیشه و نشست ذرات گردوغبار و ترکیب آنها با آب و چربیها می باشد. ماده نانوئی با قرار گرفتن بر روی سطح شیشه ، باعث پوشش فرورفتگی ها شده و سطح شیشه کاملا مسطح میگردد. از اینرو مانع از کثیف و خیس شدن سطح می شود و در نتیجه با یک بار بارش باران و یا آب ریختن بر روی سطح تمامی کثیفی آن از بین می رودنوجه کنید که این ماده یک لایه نیست که بر روی سطوح کشیده شود، بلکه تغییر شیمیایی در سطح مولکولی می باشد، که از آلوده شدن سطوح جلوگیری می نماید. این ترکیب آبگریز، نمیگذارد تا آب و یا هر ذره دیگری بر روی سطح شیشه و یا سرامیک بنشیند. این ماده بسیار نازک و شفاف است و اصلا قابل مشاهده به وسیله چشم نیست و در نتیجه سطوح شفاف مانند شیشه ها و لنزهای دوربین نیز به وسیله آن به راحتی محافظت می شوند. این ذرات نانو بر روی مولکولهای سطوح می چسبند و مانع از نفوذ هر نوع ماده دیگر بر روی سطح می شوند. می بینید که آب هرگز بر روی سطوح آغشته شده بوسیله این ماده نمی ایستد، بنابراین اگر جسمی بر روی این سطوح بنشیند تنها با ریختن آب بر روی سطح و یا باریدن باران پاک خواهد شد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 23
انواع شیشه در ساختمان :
پس زدن آب از روی سطوح - عدم چسبیدن آلودگی و کثافات بر روی سطوح - عدم رسوب گرفتن سطوح -پایدار نمودن سطوح در برابر فرسایش - ممانعت از خوردگی سطح توسط هوا - جلوگیری از رشد قارچ ها - سهولت پاکیزگی - صرفه جویی در آب و مواد پاک کننده - مقاومت بالا تا حدود 400 درجه سانتی گراد.
مزایای استفاده از پوشش نانو

## Slide 24
12-شیشه نشکن (tempered glass)
این نوع شیشه‌ها شامل دو یا چند لایه شیشه‌اند که بوسیله ورقه‌هایی از نایلون شفاف تحت حرارت و فشار به هم متصل می‌شوند. همچنین بعضی از انواع شیشه‌های طلق‌دار به عنوان عایق صوتی ، جاذب حرارت ، کاهنده شفافیت و شیشه ایمنی بکار برده می‌شوند. وقتی که این شیشه‌ها می‌شکنند، خاصیت کشسانی نایلون مانع از پخش و پراکندگی ذرات شیشه می‌گردد.
انواع شیشه در ساختمان :
این شیشه در مقابل تنش های حرارتی ناشی از جذب انرژی خورشید و همچنین تنش های مکانیکی مانند ضربه ، فشار باد و فشارهای ناشی از وزن برف ، مقاومت مناسبی دارد از جمله کاربردهای این نوع شیشه‌ها در خودروها و ویترین مغازه‌هایی که اشیاء گرانقیمت می‌فروشند استفاده می‌گردد. ممکن است شیشه نشکن را از جنس سکوریت بسازند

## Slide 25
13-شیشه سکوریت:
شیشه های سکوریت با اعمال شوک حرارتی بر شیشه معمولی تهیه میشوند و در مقایسه با شیشه های معمولی با مشخصات یکسان در مقابل بارهای مکانیکی ، ضربه و تنشهای حرارتی تا پنج برابر مقاومتر میباشند.شيشه سكوريت حرارتي، عبارتست از نوعي شيشه كه استحكام آن بواسطه عمليات حرارتي افزايش يافته است. در طي اين فرآيند شيشه تا دماي نرم شوندگي (حدود 700 درجه سانتيگراد) گرم و پس از آن به وسيله دميدن جريان سريع هوا به طور يكنواخت بر هر دو سطح آن سرد مي‌گردد. اين اقدام سبب ايجاد برخي تغييرات فيزيكي در شيشه شده ولي شكل ظاهري آن ثابت مي‌ماند
2) سپس شيشه حرارت داده شده تحت فرآيند کنترل شده ای سرد می شود
1) ابتدا شيشه معمولی را در کوره مخصوص تا 625 درجه سانتيگراد گرم می کنند
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 26
نحوه خرد شدن این شیشه به قطعات ریز و غیر برنده ، مانع از بروز جراحت ناشی از شکستگی شیشه در شرایط بحرانی مانند زلزله میگردد. شیشه سکوریت الزامات استانداردهای بین المللی درباره شیشه ایمنی را کاملاً برآورده میسازد. استفاده از شيشه معمولي (غير سكوريت) در ساختمانهاي بلند مرتبه در صورت بروز حادثه اعم از طبيعي مانند زلزله يا حوادث ناشي از دخالت بشر ، خطر آسيب ديدگي جدي و حتي مرگ به همراه دارد، چرا كه شيشه شكسته شده به صورت قطعات بزرگ در هوا شناور مي شود و شعاع زيادي را در معرض خطر قرار مي دهد در ضمن با توجه به آن كه در شيشه سكوريت تنش‌هاي كششي و فشاري دروني با يكديگر در تعادل مي‌باشند، نمي توان بر روي آن عمليات بعدي مانند برش، خم و يا سوراخ كاري انجام داد و بنابراين پيش از انجام عمليات سكوريت بايستي ابعاد و كليه مشخصات شيشه در نقشه تفصيلي اجرايي به طور دقيق مشخص گردد.
.
انواع شیشه در ساختمان :
موارد کاربرد:
انواع پنجره -دربهای ورودی ثابت و متحرک -درب پاسیو -پارتیشن -ويترين و پیشخوان فروشگاهها-نرده های شیشه ای

## Slide 27
14-شیشه لمینیت V-Lam
شیشه لمینیت از ترکیب دو یا چند شیشه که بین آنها یک یا چند لایه طلق PVB قرار گرفته و به صورت یک مجموعه یک پارچه درآمده است، به وجود می آید.
1)انواع شیشه مانند شیشه معمولی ، سکوریت ، نیمه سکوریت ، پوشش دار و یا اسپندرال در ساختار شیشه لمینت به کار می رود.
2) طلق PVB (لایه پلی وینیل بوتیرال)که در ساختار شیشه لمینت به کار می رود ، خاصیت عایق صوتی داشته و همچنین مانع از عبور اشعهUV ی گردد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 28
موارد کاربرد:
» انواع شیشه دوجداره
» نمای ساختمان ( به ويژه برای ساختمانهائی با نمای تمام شیشه ای)
» استودیو های ضبط صدا ، مدارس ، بیمارستانها ( به علت ويژگی عایق صوتی)
» شیشه نورگیر سقف
» شیشه ضد سرقت (بانکها ، موزه ها ، جواهر فروشی ها ،...)
» آسانسور ، نرده های شیشه ای ، کف و پله شیشه ای
» دکوراسیون داخلی
» آکواریوم
براي شيشه هاي سقف حتما بايد از شيشه هاي لمينيت استفاده شود تا خطر ناشي ازسقوط تکه هاي شکسته شيشه به حداقل برسد.براي شيشه هايي که به عنوان کف و پله استفاده مي شود در صورت شکستن خطر فرو رفتن افراد در شيشه وجود دارد. تنها گزينه مناسب استفاده از شيشه هاي لمينيت است که نحوه شکست آن به گونه اي است که
مانع از فرو رفتن افراد در شيشه مي گردد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 29
شیشه دوجداره از دولایه شیشه، جدا کننده آلومینیومی ، گاز پرکننده ، اسپیسر،چسب های اولیه و ثانويه و رطوبت گیر تشکیل می شود. با انتخاب صحیح نوع شیشه برای هرلایه می توان از ويژگیهای انواع شیشه بطور همزمان استفاده کرد.
15-شیشه دوجداره
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 30
1) هريک از جداره های شیشه در شیشه دوجداره می تواند معمولی ، سکوریت ، نیمه سکوریت ، پوشش دار ، لمینت و یا اسپندرال با ضخامت های متفاوت باشد.
2) دوجداره شیشه توسط یک جداکننده آلومینیومی حاوی مواد رطوبت گیر از همدیگر جدا می شوند. این مجموعه به وسیله دو نوع چسب مخصوص به یکدیگر متصل شده و آب بندی می شود.
3)چسب اولیه
4) چسب ثانویه
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 31
به علت وجود لایه هوا یا گازآرگون و با استفاده از شیشه Low-E و یا پوشش دار هر سه روش انتقال حرارت یعنی رسانش ، جابجائی و تابش در شیشه های دوجداره قابل کنترل است. بدین ترتیب میتوان میزان مصرف انرژی جهت سرد کردن یا گرم کردن فضای داخل را کاهش داد.
در صورت استفاده از شیشه های پوشش دار و یا لمینیت میزان ورود نور و اشعه UV کاملاً قابل کنترل است.
میزان ایزولاسیون صوتی در شیشه های دوجداره به علت وجود گاز مناسب قابل کنترل است. برای کسب نتیجه بهتر میتوان از شیشه لمینیت در هر یک از لایه های شیشه استفاده نمود. در صورت استفاده از شیشه سکوريت و یا لمینیت در لایه ها ، این شیشه مقاومت خوبی در برابر سرقت و زلزله خواهد داشت.
بعلت وجود گاز بین دو لایه شیشه دمای سطح داخلی شیشه با دمای اتاق یکسان می­ماند بنابراین شیشه در زمستان عرق نمیکند.
انواع شیشه در ساختمان :
موارد کاربرد:
پنجره ها- نمای ساختمان -(Curtain Wall) انواع ويترين فروشگاهها-سقفهای شیشه ای

## Slide 32
16-شیشه اسپندرال
استفاده از شیشه اسپندرال شیوه ای مناسب برای پوشاندن سطوح ناخواسته مانند فضای بین طبقات در نماهای تمام شیشه ای است .شیشه اسپندرال شیشه ای غیرشفاف است که فضای پشت آن قابل رؤيت نمی باشد.شیشه اسپندرال در انواع رنگها تولید می شودو میتواند با دیگر بخشهای نما تضاد يا هماهنگی داشته باشد.
از شیشه اسپندرال به منظور پوشاندن سطوح نا خواسته مانند فضای بین طبقات استفاده می شود.می توان از انواع رنگ ها به منظور ایجاد هماهنگی یا تضاد در نمای ساختمان استفاده کرد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 33
ويژگیهای شیشه اسپندرال :
شیشه اسپندرال امکان ایجاد همرنگی کامل در نمای ساختمان را فراهم میسازد. عامل تعیین کننده درایجاد همرنگی نهائی ، توانائی تولید یکنواخت طیف رنگی موردنظر است که به شدت به نحوه چاپ رنگ بر سطح شیشه و فرآیند پخت آن در مرحله تثبیت رنگ بستگی دارد. شرکت ونوس شیشه کیفیت و دوام رنگ شیشه های اسپندرال خود را تضمین میکند.
. استفاده از شیشه های اسپندرال بهترين شيوه برای پوشش مناطق کور ساختمان است. انطباق رنگی شیشه های اسپندرال با سایر بخشهای نما مستلزم در نظر گرفتن عوامل گوناگون می¬باشد. بنابراین مشاوره با بخش مهندسی فروش شرکت و استفاده از mock up در این زمینه توصیه میگردد.
انواع شیشه در ساختمان :
موارد کاربرد:
نمای ساختمان _(Curtain wall) انواع پنجره و دربهای شیشه ای -سقف های شیشه ای -ويترين فروشگاهها -پارتیشن -دکوراسیون داخلی

## Slide 34
v coolخاصيت ايزولاسيون بسیار بالا در شيشه های است.شیشه های vcool شیشه های دو جداره ای هستند که مهمترین ویژگی آن ها ضریب تبادل حرارتی پایین با محیط اطراف است.میزان جریان انرژی حرارتی که از هر متر مربع شیشه در هر ثاتیه عبور میکند،بسیار پایین است.
انواع شیشه های low_Eاز زیر شاخه های Vcool میباشد.
ويژگی های شيشه V-Cool عبارتند از:
کنترل انرژی
رفتار انتخابی نور در برابر خورشید
آرامش دمائی
17-شیشه های ((v_cool
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 35
کنترل انرژی:
این ویژگی موجب عدم انتقال انرژی حرارتی محیط داخل به فضای بیرونی در فصل زمستان و در نتیجه کاهش بار حرارتی سیستم های گرمازا می گردد. در فصل تابستان نیز از ورود گرمای شديد فضای بيرون به محيط داخل جلوگيری نموده و در نتیجه نزول بار سیستم های سرماساز را در پی خواهد داشت.در شیشه های V-Cool به علت جذب بالای انرژی حرارتی و بازتابش آن توصيه می شود که لایه های شیشه،سکوريت شوند تا مقاومت فیزیکی و مکانیکی آنها 5 برابر افزايش يابد. سکوريت کردن اين نوع شيشه ها به علت وجود پوشش های ظريف و پيچيده نیاز به تخصص ویژه دارد و تنها با استفاده از دستگاه های خاص و پیشرفته میسر است.
انواع شیشه در ساختمان :
رفتارشيشه های V-Cool در مقابل نور ، بسته به سليقه طراح و مصرف کننده از تنوع بسیاری برخوردار است. شيشه های رنگی، رفلکس يا بيرنگی که در ساختار شيشه V-Cool به کار می روند قادرند که بخشی از نور مادون قرمز یا IR ) آن بخش از اشعه خورشید که به گرما تبدیل می شود) را جذب کرده يا بازتابش نمایند. پوششهای شیشه V-Cool همچنين موجب بازتابش بخشی از اشعه مخرب ماوراء بنفش می شوند.
رفتار انتخابی در برابرنور خورشید:

## Slide 36
دمای سطح داخلی شيشه همواره تابعی از درجه حرارت محيط بيرون است. تبادل حرارتی بين بدن فردی که نزديک پنجره قرار دارد و سطح داخلی شیشه می تواند اثرناخوشایندی داشته باشد. افت زياد درجه حرارت در شب های زمستان و افزايش دما در بعدازظهر تابستان مثال های ملموسی از عدم آرامش دمائی در فضای داخل است. افراد جهت دستیابی به آرامش دمائی، پوشش خود را تغییر داده و یا ظرفيت سيستم های گرمايشی و سرمايشی ساختمان را افزایش می دهند. اين مسئله علاوه بر تاثير مستقيم بر سلامتی ساکنين باعث اتلاف انرژی نيز می گردد.
آرامش دمائی
انواع شیشه در ساختمان :
وجود پوشش های خاص در شيشه های V-Cool باعث می شود که دمای سطح داخلی شيشه غالباً تابعی از درجه حرارت فضای داخل و تقریباً مستقل از شرايط جوی محیط خارج و ابعاد پنجره باشد . بدین ترتیب شیشه های V-Cool دمای یکسانی را در تمامی فضای داخلی ساختمان اعم از قسمت های نزديک يا دور ازپنجره، فارغ از ساعات شبانه روز تامین می نمایند.

## Slide 37
شیشه V-Cool در ساختمان مجموعه سینمایی پردیس در پارک ملت تهران بکار رفته است
شیشه V-Cool در ساختمان برج میکا در کیش بکار رفته است.
شیشه V-Cool در ساختمان برج تهران بکار رفته است.

## Slide 38
18-شيشه هاي كم تابش( Low-E )
به شيشه هائي گفته مي شود كه داراي پوشش خاصي باشند. اين پوشش بيرنگ است و باعث مي گردد كه پرتوهاي نوري با طول موج پايين (يا اشعه با انرژي بالا) وارد ساختمان شوند، اما اجازه خروج اين اشعه را كه پس از برخورد با اسباب و اثاثيه داخل منزل طول موجش افزايش مي يابد نمي دهد. بنابر اين انرژي گرمائي در داخل ساختمان ذخيره مي گردد.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 39
.
انواع شیشه در ساختمان :
اين نوع شيشه داراي پوشش ( Pyrolytic ) سخت مي باشد و به همين دليل مي تواند به آساني تحت پروسه هاي مختلف مانند: برش ، سكوريت، لمينيت، خمش، دوجداره و تك جداره قرار گيرد. از نظر زيبايي ، پاسخي به پيشرفته ترين پيش نيازهاي معماري مي باشد. بعلت كم بودن مقدار رفلكس (بازتاب)، باعث مي شود اشياء را بتوان با رنگ واقعي خودشان مشاهده كرد. به سه رنگ در دسترس باشد : ساده، سبز، آبي آسماني. باعث آسايش بصري و حرارتي مي گردد. تركيبي عالي از انتقال نور، كنترل نور آفتاب ( Solar Control) و عايق حرارتي ، باعث مي شود كه به شيشه اي عالي و ايده آل براي تمام فصول تبديل مي شود

## Slide 40
اين محصول قابليت هاي زير را تامين مي نمايد:
كنترل انرژي و نور خورشيد
عايق حرارت
گذردهي نور
فرآيند آسان
كم تابش (فاكتور خورشيدي پايين)
بهترين شيشه با عملكرد بالا و با پوشش سخت در جهان مي باشد كه زيبايي برجسته اي دارد و در تمام فصول باعث صرفه جويي در انرژي مي شود.( گرم در زمستان و سرد در تابستان) در حاليكه به انتقال نور ادامه مي دهد، به شدت انتقال حرارت خورشيدي را متوقف مي كند. بخاطر خواص عالي كنترل آفتاب مي توان در هزينه هاي تهويه هوا در تابستان و همچنين بدليل عايق حرارتي و كم تابش بودن ( Low-E ) در هزينه هاي گرمايش در زمستان صرفه جوئي كنيم.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 41
عامل ایمنی از اهمیت واولویت خاصی برخوردار است. با توجه به ماهیت شیشه، انتخاب هر یک از انواع آن در بخش های مختلف بنا، آگاهی و دقت بسیاری می طلبد.«شیشه ایمن » ضمن حفظ ویژگی های مناسب نور و انرژی، در برابر انواع بلایای طبیعی چون طوفان و زلزله، همچنین حوادث خاص مقاوم است.
شیشه های مقاوم
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 42
انواع شیشه در ساختمان :
به گونه ای تولید می شود که در برابر حمله با ابزارهای مختلف سرقت، مقاوم باشدبه منظور کسب اطمینان از استحکام و کارآئی شیشه V-Guard آزمون هایمتفاوتی روی آن انجام می پذیرد. از جمله این آزمون ها پرتاب گلوله فلزیبا قطر و وزن مشخص از ارتفاع معینی به سطح شیشه است. نیروی حاصلاز این پرتاب ها معادل با نیروهای وارده با شدت های مختلف حین سرقت می باشد و رفتار شیشه ایمن در برابر این نیروها یکی از معیارهای طبقه بندی این نوع شیشه است.
شیشه های مقاوم دربرابر سرقت و زلزله
V-Guard

## Slide 43
انواع شیشه در ساختمان :
آزمایش تبر در شیشه های
V-Guard

## Slide 44
شیشه های ضد گلوله و ایمن در برابر انفجار
+ V-Guard
انواع شیشه در ساختمان :
شیشه V-Guard+ طی فرایندی طولانی وپیچیده تولید می شود. ویژگی خاص این نوع شیشه علاوه بر عایق صوتی وحرارتی، ضد گلوله و مقاوم در برابر انفجار بودن آن است.

## Slide 45
خاصیت ضد گلوله:
این نوع شیشه در برابر شلیک اسلحه کاملاً مقاوم بوده وبطوری که پس از اصابت گلوله :
•هیچ روزنه ای در سطح شیشه بوجود نیامده و مانع از ورود گلوله به فضای داخل می شود.
•پس از ترک وشکست هیچ ذره یا تراشه ای از شیشه جدا وپرتاب نمی شود
و بدین ترتیب ساکنین از هر گونه آسیبی مصون خواهند ماند.
مقاوم در برابرانفجار:
در سال های اخیر بمب گذاری به یکی از شیوه های معمول حملات تروریستی
بدل شده است. موج انفجار موجب خرابی، جراحت، آتش سوزی وآسیب های شنوائی می گردد. تکه های شکسته شده شیشه بعنوان مهم ترین عامل جراحات در محل انفجار می باشند. شیشهV-Guard + بهترین عملکرد را در برابر انفجار از خود نشان می دهد وخسارات ناشی از پرتاب شیشه های
شکسته به حداقل خواهد رسید.
انواع شیشه در ساختمان :

## Slide 46
انواع دیگر شيشه ها
شیشه های گرم شونده الکتریکی ( Electrically Heated Glass )
شیشه های ضد امواج الکترومغناطیسی ( EMI Glass )
شیشه های با قابلیت عدم تجمع بارهای الکتریکی ( Anti - Static Glass )
شیشه های هوشمند (Smart Glass ) با قابلیت کنترل نور و گرما
شیشه های ترابری خاص
شیشه های ضد آتش
آیینه های EC با کیفیت بالا در اتومبیل که باعث کاهش درخشندگی ، روشنایی زننده و تابش خیره کننده نور ماشین عقبی می شود.
شيشه خود تميز كن
سایر شیشه ها

## Slide 47: کاربردشیشه درساختمان
1. معرفی موارد استفاده آن
2. توضیح هر مورد با جزییات

## Slide 48
انواع سيستم نگهدارنده:
موارد زير مهمترين انواع سيستم هاي نگهدارنده هستند:
1. سيستم هاي قاب بندي شده ، که در آنها جام شيشه در يک قاب محيطي قرار مي گيرد.
Steel-built Curtain wall System
سيستم هاي قاب بندي شده

## Slide 49
3. سيستم هاي سطحي ،که در آنها جام هاي شيشه اي سخت کاري شده بدون قاب تنها به وسيله اتصالات پيچ سرخزينه اي که براي جذب ومحافظت شيشه در برابر جابجايي در سازه زيرين طراحي شده ، نگه داشته مي شود. رويه شيشه اي تراز شده همچنانکه ظاهر ظريف و خوشايندي دارد امکان نظافت مناسبي را فراهم مي کند
2.سيستم هاي پيچ و صفحه، که در آنها جام هاي شيشه سخت کاري شده توسط پيچ ها و صفحات اتصال فلزي کوچکي در گوشه هايشان نگه داشته مي شوند ودرزهاي ا تصال دو جام به وسيله سيليکون درزگيري مي شود. به عنوان مثال ، سايبان ورودي . به استثناي سازه هاي کوچک، بايد اطمينان يافت که از جابجايي سطح شيشه در سيستم نگهدارنده ، جلوگيري شده است.

## Slide 50
.
4. سيستم هاي اتصال به پشتيبان،(فریم لس) که درآنها شيشه با استفاده از سيليکون سازه اي درزگير به قابي مهار شده است، براي مثال دانشکده حقوق کمبريج . براي تأمين کيفيت مهاربندي مونتاژصنعتي توصيه مي شود.
زیبایی فوق العاده شیشه های بدون فريم که ساختاری یک پارچه به نمای ساختمان می بخشد به استفاده گسترده ازآن در معماری مدرن سرعت بخشیده است . شیشه های بدون فريم امکان ایجاد نماهای بواقع تمام شیشه ای را بوجود می آورد .
در سیستم شیشه های فریم لس ،فریم به صورت پنهان است.یعنی به صورتی ظریف و کم عرض اجرا می شود و آنچه در نما مشاهده می گرددفریم ها و درز باریک بین شیشه هاست.
این سیستم از یک شبکه زیر سازی مدولار پروفیل تشکیل شده که فریم های ظریفی را به آن اتصال داده و شیشه های مناسب و مقاوم روی این فریم ها جای می گیرد. این سیستم می تواند با شیشه های یک جداره یا دو جداره اجرا گردد. در شیشه های بدون فريم دوجداره یکی از لایه های شیشه بزرگتر از لایه دیگری است. در این نوع ساختار, لایه بزرگ تر شیشه با چسب مخصوص سلیکون مستقیما بروی فريم فلزی می چسبد و آن را می پوشاند .
شیشه های بازشو و غیر بازشو در این سیستم از روی نما قابل تشخیص نیستند و فاصله بین پانل های شیشه ای در هر دو حالت یکسان است. تنها تفاوت در این است که شیشه های بازشو دارای لولاهایی بسیار ظریف به ضخامت 6 تا 7 میلی متر هستند که در فاصله بین دو شیشه قرار می گیرند. باز شو ها در سیستم فریم لس برای جلوگیری از ورود باران به سمت خارج و از پایین باز می شوند. میزان باز شدن باز شو قابل تنظیم است.

## Slide 51
1
2
10
14
12
5
6
11
4
13
15
9
3
8
7
45mm System
Isometric View
1. Vertical Mullion
2. Horizontal Mullion
3. Full-width Mullion Gasket
4. Front Gasket
5. Shear Block
6. Glass Setting Pad
7. Pressure Plate
8. Cover Cap
9. Intersection Cover
10. Connecting Plate
11. Spacer
12. Sealing Washer
13. Guide Bushing
14. Fastening Screw
15. Self Drilling Screw
1.پروفيل عمودی
2. پروفيل افقی
3. درزگير عرضی
4. درزگير جلويی
5. قطعه برشی
6. صفحه نگهدارنده شيشه
7. پليت فشاری
8. کاور
9. کاور متقاطع
10. پليت متصل کننده
11. جدا کننده
12. واشر آب بندی
13. بوش هادی
14. پيچ
15. پيچ مته اي

## Slide 52
سيستم هاي پيچ و صفحه

## Slide 53
انواع سیستم های شیشه ای یکپارچه :
سیستم پوسته بیرونی نما
کرتین وال
فریم لس
اسپایدر

## Slide 54
شیشه های با ابعاد بزرگ که به وسیله تکنیک های مختلف لیمنت و سکوریت کاملاً ایمن گردیده است.
اتصالات و بستهای اسپایدر که تمام استیل می باشد و به صورت چنگکی دارای اتصالی به شیشه است.
بادبندها و استراکچرهای کاملاً محاسبه شده که اسکلت اصلی نما را تشکیل می دهد با در نظر گرفتن فشارهای داخلی مانند باد، زلزله و وزن، ارتفاع شیشه های نما طراحی می گردد.
پر کردن فاصله مورد نیاز در بین شیشه ها با چسب های تلفیقی که ضامن سلامت شیشه ها و ایزولاسیون نما می باشد.
با استفاده از شیشه های کنترل کننده انرژی و غیره تلفیقی از تکنیک های دو جداره با گاز عایق لمینت طلقی به عاملی برای ایزولاسیون کامل ساختمان تبدیل می گردد.
نمای اسپایدر(عنکبوتی)
خصوصیات و اجزای تشکیل دهنده نمای اسپایدر(عنكبوتي) :

## Slide 55
بخش هاي فولادي قطعات هرگز در تماس مستقيم با شيشه قرار ندارند ، بلكه با واشر هاي آلومينيومي يا پلاستيكي جدا مي گردند . بعد از نصب ، اين قطعات داخل حفره هاي اسپايدر رفته و با بولت ثابت مي شوند. اين قطعه داراي اندازه هاي كوناكون بر اساس ضخامت شيشه مي باشد.
اتصالات سرگرد:
این قطعات برای اتصال شیشه به اسپایدر بوده و آن را روی شبکه ثابت می کتد. دارای انواع گوناگون بوده و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود. سر آنها بند بند و مفصل دار می شود تا از انبساط و حرکت های جزئی شیشه جلوگیری نکند. قطعه در دو طرف شیشه قرار گرفته و ثابت می شود، سپس با یک مهره ی حلقوی قفل( سخت) می گردد.
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 56
قطعات عنکبوتی: این قطعات در فرم های گوناگون با تعداد متفاوت بازو و در اندازه های گوناگون بر اساس موقعیت مکانی و نیازهای سازه ای و معماری طراحی و ساخته می شوند.سیستم های مختلف اسپایدر و اتصالات متنوع آن امکان ایجاد هر نوع سطح شیشه ای را بدون هرگونه محدودیت ایجاد می کند.
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 57
فرم های مختلف قطعات عنکبوتی
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 58
فرم های متنوع اسپایدر در کنج ها
اندازه های مختلف اسپایدر بر اساس نیازهای سازه ای
فرم های اسپایدر با تعداد بازوهای متنوع
فرم های مختلف قطعات عنکبوتی
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 59
استفاده از فرم های متنوع اسپایدر در موقعیت های گوناگون
فرم های مختلف قطعات عنکبوتی
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 60
شبکه ی سازه ای: شبکه ی زیرسازی سیستم اسپایدر می تواند از سیستم های سازه ای گوناگونی مانند شبکه های لوله های فولادی یا شبکه های کابلی ساخته شود که در هر دو صورت پروفیل های لوله ای یا کابل ها از فولاد ضد زنگ هستند. بر اساس اینکه از چه شبکه ی زیرسازی استفاده کنیم مقاطع مختلف اسپایدر را به کار می بریم.
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 61
سرهم کردن، نصب و برپا نمودن اسپایدر
اندازه گیری و علامت گذاری (خطوط مرکزی) و ایجاد سوراخ روی پانل های شیشه در محل قرار گیری بولت های نگهدارنده
اندازه گیری و علامت گذاری گذاری محل قرارگیری تیغه های شیشه ای و پانل ها در کنار دیوار یا ستون ها
آماده سازی و نصب زیرسازی (ریل ها و کانل ها)
ایجاد سوراخ در محل قرارگیری اتصالات نگهدارنده ی شیشه روی سازه ی زیرسازی و هم چنین روی تیغه های شیشه ای
نصب اولیه شیشه های بالایی با براکت های آویخته
برپاسازی تیغه های شیشه ای
برپاسازی پانل های شیشه ای
کنترل کردن فاصله گذاری میان پانل ها و تیغه ها بر اساس آیین نامه و استانداردها
پانل تا پانل 5 تا 6 میلی متر
پانل تا تیغه 6 تا 10 میلی متر
پانل متحرک در تا پانل کناری (به صورت عمودی) 4 تا 6 میلی متر
پانل متحرک در تا پانل بالایی (به صورت افقی) 5 تا 8 میلی متر
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 62
البته گاهی فاصله ی پانل ها به حدود 10 تا 15 میلی متر نیز می رسد که باید از داخل و خارج درز گیری شود.
درزگیری تمام اتصالات شیشه اعم از پانل های نما و پانل ها و تیغه ها از داخل خارج با سیلیکون و درزگیر
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 63
قطعات: تمام قطعات که از فولاد ضد زنگ است باید مرتبا و به دقت تمیز نگاه داشته شوند. برای این کار باید از آب مایع شوینده یا صابون مایع استفاده شود.
سطح قطعات باید در مقابل سیمان و گچ محافظت شود و هرگز نباید بر سطح قطعات سیمان و گچ قرار گیرد.
هرگز نباید از ابزار تیز و خراشنده بر روی سطح قطعات استفاده شود.
هرگز نباید از مواد شوینده ی فرسایش دهنده، خراش دهنده و مواد قلیا یی استفاده شود.
تمیز کردن و پولیش مرتب قطعات آن ها را نو و براق نگاه می دارد.
نگهداری:
نگهداری از اجزا و اتصالات این سیستم بسیار ضروری است. پیچ ها و بولت ها باید در برابر چکه، ضربه و ساییدگی بر روی هم محافظت شوند، این آسیب ها می تواند خطراتی از جمله خم شدت میله ی داخلی بولت شود.
روش نگهداری:
اتصالات: در روند تکمیل نصب و برپاسازی باید تمام بولت ها و اتصالاتی که براکت های تیغه را به سازه ی زیرسازی متصل می کند، کنترل شود تا کاملا محکم شده باشد و در جای خود حرکتی هر چند جزئی نداشته باشد.
هم چنین اتصال شیشه به اسپایدر و مهره ی بازوی اسپایدر کنترل شود تا کاملا محکم و قفل شده باشد.
این کار باید دوباره بعد از 6 ماه تکرار شده و پس از آن هر 12 ماه یکبار تمام اتصالات کنترل شوند.
سیستم لامل(certain wall)
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 64
معرفی قطعات
اتصالات سرگرد
قطعات عنکبوتی
شبکه سازه ای
اسپایدرها روی شبکه های مناسب برای فواصل و اندازه های گوناگون پانل های شیشه ای نصب می گردند. این قطعات متشکل از یک بیس که روی شبکه فیکس شده می باشد که اسپایدرها با یک مهره ی داخلی روی آن محکم می شود.
در سیستم اسپایدر، شیشه ها روی اسپایدرهای مناسب یک، دو، سه و یا چهار بازویی( بسته به موقعیت و نیاز سازه ای) ثابت می شوند. قطعات از فولاد ضد زنگ ساخته شده و با واکس با دوام پوشانده و پولیش می شوند.
نمای اسپایدر(عنکبوتی)

## Slide 65
يكي از پركاربردترين نماهاي شيشه اي نماهاي فريم لس ميباشند كه زيبايي، آببندي مناسب و نصب ساده و بارگذاري مناسب را يكجا ارائه ميدهند. .در سیستم شیشه های فریم لس ،فریم به صورت پنهان است.یعنی به صورتی ظریف و کم عرض اجرا می شود و آنچه در نما مشاهده می گردد فریم ها و درز باریک بین شیشه هاست.
همكنون پروفيل های فريم لس در سه نوع تك جدار دو جدار و سه جداره عرضه ميشوند. رنگ اين پروفيل ميتواند انتخابي از آنادايز يا پادر كوتينگ بنا به انتخاب مشاور و كارفرما باشد.نكته ديگر لاستيك هاي پروفيل ميباشد كه از جنش سیلیکون تهيه ميشوند و در مقابل عوامل جوي و نور خورشيد مقاوم ميباشد.
زیبایی فوق العاده شیشه های بدون فريم که ساختاری یک پارچه به نمای ساختمان می بخشد , به استفاده گسترده ازآن در معماری مدرن سرعت بخشیده است . شیشه های بدون فريم امکان ایجاد نماهای واقع تمام شیشه ای را بوجود می آورد
فریم لس
پروژه آرژانتین - بیهقی

## Slide 66
این سیستم از یک شبکه زیر سازی مدولار پروفیل تشکیل شده که فریم های ظریفی را به آن اتصال داده و شیشه های مناسب و مقاوم روی این فریم ها جای می گیرد. این سیستم می تواند با شیشه های یک جداره یا دو جداره اجرا گردد. در شیشه های بدون فريم دوجداره یکی از لایه های شیشه بزرگتر از لایه دیگری است. در این نوع ساختار, لایه بزرگ تر شیشه با چسب مخصوص سلیکون مستقیما بروی فريم فلزی می چسبد و آن را می پوشاند .
شیشه های بازشو و غیر بازشو در این سیستم از روی نما قابل تشخیص نیستند و فاصله بین پانل های شیشه ای در هر دو حالت یکسان است. تنها تفاوت در این است که شیشه های بازشو دارای لولاهایی بسیار ظریف به ضخامت 6 تا 7 میلی متر هستند که در فاصله بین دو شیشه قرار می گیرند. باز شو ها در سیستم فریم لس برای جلوگیری از ورود باران به سمت خارج و از پایین باز می شوند. میزان باز شدن باز شو قابل تنظیم است.
نمای فریم لس

## Slide 67
جزئیات شیشه فریم لس تک جداره
جزئیات شیشه فریم لس دو جداره
نمای فریم لس

## Slide 68
پروژه نمای ساختمانی دوبی
پروژه شارجه
پروژه آرژانتین - بیهقی
پروژه بهشر آرژانتین
نمای فریم لس

## Slide 69
نمای فریم لس

## Slide 70
نمای فریم لس

## Slide 71
نمای شیشه ای تلفیق با پروفیلهای آلومینیومی به نام لامل است.این فریم ها امکان نصب شیشه های تک جداره و دو جداره وجود دارد. ظاهر این نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد.. از خصوصیات بارز این سیستم مقاومت در برابر تنشهای قائم و جانبی از قبیل باد، زلزله و تکانهای شدید میباشد.این سازه با ظاهری زیبا و درونی مقاوم قابلیت اجرا در سایز های غیر متعارف را دارا میباشد. شرایط نصب آن به گونه ای است که انعطاف پذیری خاصی در مواجه با نتشهای ناشی از زلزله و نشت های احتمالی ساختمان در مواقع اضطراری دارد و بصورت Self Support و تماما آلومینیومی طراحی و اجرا می گردد.از دیگر خصوصیات آن استفاده از شیشه های دو جداره با ضخامت بالا(18 الی 40 میلیمتر)و لایه درونی ترمال بریک(حرارت بند)میباشد که نتیجه آنداشتن یک عایق حرارتی و صوتی قوی برایمیباشد.طراحی زیبا و استاتیکی این سیستم به همراه عدم استفاده از پیچ و پرچ در مونتاژ و طراحی باز شوی مخفی در این سیستم علاوه بر زیبایی و دید بسیار عالی باعث بالارفتن ضریب مقاومت و آبندی و هوابندی شده است ..
کرتین وال را می توان در دو نوع رده اصلی طبقه بندی نمود :
Facecap
Frameless
نمای لامل (کرتین وال)
سیستم لامل(certain wall)

## Slide 72
انواع کاربرد شیشه درساختمان:
انواع پنجره از نظر نوع قاب
انواع پنجره از نظر نوع شيشه
انواع پنجره از نظر نحوه عملكرد
انواع پنجره از نظر فن آوري
انواع پنجره از نظر نوع قاب :
با پيشرفت صنعت ساختمان، پنجره با قابهاي متعددي توليد مي شود كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد
.1) پنجره با قاب آلومينيومي
2 ) پنجره با قاب آلومينيومي ترمال بريك
3) پنجره با قاب فيبرگلاس
4) پنجره با قاب تركيبي و كامپوزيتي
5) پنجره با قاب چوبي
6) پنجره با قاب و پنيلي (PVC)
(7 پنجره با قاب وپنيلي عايق شده
دسته بندی های شیشه

## Slide 73
انواع شیشه از نظر نوع شیشه :
1– شیشه های شفاف معمولی
2 - شیشه های مشجر:این نوع شیشه از طریق غلتک زدن نوار شیشه مذاب ساخته می شود
3 – شیشه های تزیئنی : می توان به کمک رنگ و یا پاشیدن ماسه روی شیشه و یا پیاده کردن طرح خاصی به وسیله ی اسید روی آن ، شیشه های نقش دار تزئنی تهیه کرد .
4- شیشه های ضد آتش : میزان اکسید بور در این نوع شیشه ها بیشتر است .
5 - شيشه جاذب گرماي خورشيد (Selective Surface): اغلب در جاهایی که سطوح بزرگی از شیشه در معرض خورشید قرار دارد به کار می روند و به رنگهای سبز ، خکستری و برنزی یافت
می شوند .
دسته بندی های شیشه

## Slide 74
پنجره ها از نظر نوع كاربري در ساختمان به صورت زير دسته بندي مي شوند:
1) پنجره هاي ثابت
2) پنجره هاي لولايي قائممی گویند( french- turn که به آن دولنگه بازشو یا پروانه ای(
3) پنجره هاي لولايي افقيtilt -
4) پنجره هاي كشويي قائمsliding -
5) پنجره هاي كشويي افقیsliding -
6) پنجره هاي فولکس واگنی
7) پنجره هاي آکاردئونیfolding-
8) پنجره های دو حالته -tilt&turn
انواع شیشه از نظر عملکرد شیشه :
دسته بندی های شیشه

## Slide 75
پنجره ها از نظر فن آوري ساخت به منظور بهبود كارايي و كاهش افت حرارتي به صورت زير دسته بندي مي شوند:
1) پنجره هايي كه لايه بين دو شيشه با گازهاي خنثي پر شده است
2) پنجره هايي كه در آنها از اسپيسرهاييSpacer) ) با ضريب انتقال حرارت هدايتي پائيني استفاده شده است
3) پنجره ها با پوشش شيشه Low-E و انتخاب طيفي
4) پنجره هاي هوشمند
انواع شیشه از نظر فن آوری:
دسته بندی های شیشه

## Slide 76
و بطور كمي ميزان مقاومت حرارتي پنجره به عوامل زير بستگي دارد
1- نوع شيشه مورد استفاده (شيشه، پلاستيك، شيشه هاي با ضريب صدور انرژي پايين و شيشه هاي هوشمند)
2- تعداد لايه هاي شيشه موجود در پنجره (شيشه تك جداره، دو جداره و . . .)
3- ضخامت لايه هوايي ايجاد شده بين دو شيشه
4- مقاومت حرارتي يا ضريب هدايتي قاب پنجره
5- درزبندي و هوابندي در هنگام نصب
هر يك از پارامترهاي فوق نيز وابسته به مواد تشكيل دهنده، پنجره و كيفيت ساخت آن مي باشد.
پارامترهاي اساسي جهت دسته بندي پنجره ها از نظر كارائي انرژي
نرخ نشت هوا Air Leakage))
ضريب عبور نور Visible Transmittance) )
ضريب گرماي ورودي تابش خورشيد (Solar Heat Gain Coefficient )
ضريب انتقال حرارتي كلي U-Factor) )
دسته بندی های شیشه

## Slide 77: انواع پروفیل
1. معرفی موارد استفاده آن
2. توضیح هر مورد با جزییات

## Slide 78
پروفیل ها
پروفیل های UPVC
پروفیل های ترمال بریک
پروفیل باز شو
پروفیل میانی قاب
پروفیل میانی ثابت
پروفیل میانی متحرک
و...

## Slide 79
UPVCماده ی اولیه ساخت پروفیل در پنجره های مدرن میباشد که مخفف کلمات (Unplasticised Poly Vinyl Chloride)
تشکیل شده است و اصلی ترین ماده تشکیل دهنده پروفیل پلی کلراید (polyvinyl chloride) است .
این ماده حدود 85 در صد ترکیب آمیره اولیه تولید پروفیل uPVC را تشکیل می دهد ،علاوه بر این ماده مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می شود که عدم وجود آنها یا تغییر میزان بکار رفته درفرمولاسیون میتواند محصول نهایی ساخته شده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد این ماده یک نوع تنوع ترموپلاست مدرن متشکل از مشتقات اصلی نفت خام و نمک طعام است. در فرآیند تولید یو پی وی سی با افزودن مواد مختلفی چون ضربه گیرها ، روان کننده های داخلی و خارجی ، و رنگهای صنعتی به دو ماده اصلی فوق ، ترموپلاست uPVC به دست می آید که ترکیب جدیدی از ماده اولیه PVC بوده ، ولی به علت خواص فیزیکی متفاوت این ماده جدید اصطلاحا به آن یک ماده غیر پلاستیک اطلاق می شود.(PVC ترکیبی است از مشتقات نفت خام و گاز کلر که طی فرایند پلیمریزاسیون تولید می شود .)
پنجره های دوجداره UPVC

## Slide 80
1. صرفه جویی در مصرف انرژی -عایق حرارتی وبرودتی
2. کاهش آلودگی صوتی عایق صوتی
3. مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش (UV) و حذف اثرات مخرب آن
4. کاهش در برابر آلودگی هوا
5. کاهش تابش سرد
6. کاهش هزینه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در ساختمان
7. کاهش آلودگی محیط زندگی و هزینه های مربوطه
8. هوابندی کامل
9. مقاوم در برابر باد، باران و طوفانهای شدید
10. تقویت مضاعف با استفاده از پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل uPVC
11. حفاظت از محیط زیست از طریق بازیافت و استفاده در صنایع دیگر
12. عدم نیاز به سرویسهای مکرر (تعویض، رنگ آمیزی و...) و نظافت آسان
13. غیر قابل اشتعال
14. سهولت در نصب
ویژگی هاوخصوصیات پنجره های دوجداره

## Slide 81
در شیشه های دو جداره می توان از انواع شیشه های
معمولی رنگی، رفلکس، لمینت و سکوریت استفاده کرد.
سیستم شیشه های دوجداره

## Slide 82
ترمال بریک
پروفیلهای ترمال بریک، جدیدترین تکنولوژی اروپا برای جلوگیری از اتلاف گرما میباشد. در پروفیلهای معمولی مقداری انرژی از طریق بدنه پروفیل آلومینیوم (بعلت هادی بودن آلومینیوم) از طرف داخل ساختمان به خارج هدایت میشود.پنجره های آلومینیومی معمولی در مقابل عناصر جوی مقاوم هستند ولی از آنجایی که آلومینیوم هادی خوبی میباشد، باعث تلف شدن انرژی میشوند. برای حل این مسئله محصول جدیدی به نام پنجره آلومینیومی ترمال بریک به دنیا عرضه شده است که در این پنجره ها وجود لایه پلاستیکی بین دو فریم داخلی و خارجی در مقابل انتقال حرارت شکست بوجود می آورد - کلمه Thermal Break یعنی شکست حرارتی از همانجا ریشه میگیرد.- این پنجره ها عایق حرارتی دارند یعنی از دو فریم داخلی و خارجی تشکیل شده اند که توسط یک عایق پلاستیکی از هم جدا شده اند. در گذشته پنجره های آلومینیومی حرارت را بین داخل و خارج خانه منتقل میکردند، ولی در پنجره های ترمال بریک به واسطه ترکیب پلی آمید و آلومینیوم در تولید آنها این مشکل رفع شده است .
شاید مقدار صرفه جویی در این حالت اندک بنظر آید ولی بایستی توجه داشت که در درازمدت صرفه جویی بسیار زیاد خواهد بود.
پروفیل ها

## Slide 83
بطور کلی در یک ساختمان ، پنجره یکی از مهمترین عوامل اتلاف انرژی است( حدود 3/1 از کل انرژی هدر رفته ساختمان از راه پنجره ها هدر میرود ) . ضریب انتقال حرارت بالا در آلومینیوم باعث میشود اتلاف حرارت از طریق قاب پنجره بیشتر از سطح شیشه باشد . لذا استفاده از تکنیک پل حرارتی یا ترمال بریک نمودن پروفیل بعنوان راهکاری مناسب برای کاهش اتلاف انرژی میباشد . در این سیستم پروفیلهای عایق از دو مقطع مجزا پروفیل آلومینیوم تشکیل میشود که توسط نوارهایی از جنس پلی آمید ( با الیاف شیشه ) بهم متصل میشوند . این عایق بدلیل پایین بودن ضریب انتقال حرارت ،مانع انتقال آن میشود . علاوه بر آن عایق باید در دمای بالا خواص مکانیکی خود را حفظ کند همچنین در برابر مواد شیمیایی ، آب ، اشعه و حرارت مقاومت داشته باشد .
پروفیل ها

## Slide 84
انواع پروفیل ها
پروفیلهای سری 470 با عرض 47 میلیمتر و پشتیبانی از شیشه های چندجداره تا ضخامت 20 میلیمتر بهترین انتخاب برای درب و پنجره ساختمانهای جدید میباشد. با توجه به ترمال بریک بودن این پروفیلها ، استفاده از شیشه های چندجداره و انواع نوارهای درزگیر و آب بند در این درب و پنجره ها، اتلاف انرژی ناچیز بوده، هزینه های سرمایش و گرمایش ساختمان بشدت کاهش می یابد. یراق آلات مورد استفاده در سری 470 استاندارد اروپا را دارا بوده و بسته به درخواست مشتری ساخت ایتالیا و یا ترکیه خواهد بود. نوارهای پلی آمید استفاده شده در این پروفیلها ساخت کشور ایتالیا و در مقابل اشعه خورشید ، مواد شوینده ، گرما و سرمای شدید مقاوم میباشد.

## Slide 85
انواع پروفیل ها
پروفیلهای سری 900 با عرض 90 میلیمتر و پشتیبانی از شیشه های چندجداره تا ضخامت 20 میلیمتر بهترین انتخاب برای درب و پنجره ساختمانهای جدید میباشد. با توجه به ترمال بریک بودن این پروفیلها ، استفاده از شیشه های چندجداره و انواع نوارهای درزگیر و آب بند در این درب و پنجره ها، اتلاف انرژی ناچیز بوده، هزینه های سرمایش و گرمایش ساختمان بشدت کاهش می یابد. یراق آلات مورد استفاده در سری 900 استاندارد اروپا را دارا بوده و بسته به درخواست مشتری ساخت ایتالیا و یا ترکیه خواهد بود. نوارهای پلی آمید استفاده شده در این پروفیلها ساخت کشور ایتالیا و در مقابل اشعه خورشید ، مواد شوینده ، گرما و سرمای شدید مقاوم میباشد

## Slide 86
در و پنجره های آلومینیومی به دو صورت ساده و ترمال بریک ارایه می شوند.
پنجره های Thermal break از انواع پنجره های عایق در برابر حرارت می باشند .
به دلیل ضریب انتقال حرارت بالا در آلومینیوم علاوه بر دوجداره بودن شیشه ها ، پروفیل آلومینیومی نیز از طریق تیغه های پلی آمید به هم متصل و دوجداره می شوند . این روش باعث عدم انتقال حرارت در پروفیل می شود .
پروفیلهای حاصل پروفیلهای ترمال بریک می باشند که از دو مقطع پروفیل آلومینیومی مجزا که به وسیله تیغه های پلی آمید به هم متصل می گردند، تشکیل شده اند.
سيستم ترمال بريك كه در اروپا ابداع شده است به دليل داشتن لاستيك پلي آميد مابين جدار داخلي و خارجي پروفيل كه توسط پيشرفته ترين ماشين الات اروپايي پانچ مي گردد امكان نفوذ گرما، سرما و لرزش را به صفر رسانده و امكان دو رنگ بودن نماي داخلي و خارجي را ميسر مي نمايد.
پلی آمید خواص مکانیکی خود را در حرارتهای بالا و در برابر مواد شیمیایی و آب و اشعه یو وی حفظ می کند . بالا بودن استحکام و طول عمر بالا از دیگر مزایای تیغه های پلی آمید می باشد. تیغه پلی آمید مانع انتقال حرارت از یک سطح به سطح دیگر می شود.در واقع اطلاق عنوان ترمال بریک به این سیستم به دلیل ایجاد شکست حرارتی و ممانعت از انتقال حرارت می باشد.
نتیجه استفاده از پروفیل ترمال بریک، جلوگیری از انتقال سرما و گرما از جدار خارجی به جدار داخلی و بالعکس می باشد.
بطور متوسط 30 % سطح خارجی ساختمان را پنجره تشکیل می دهد . 70 % از سطح هر پنجره را شیشه و مابقی را پروفیل تشکیل می دهد.
در صورت استفاده از سیستم ترمال بریک در درب و پنجره ها 38 % کاهش اتلاف انرژی حرارتی در فصل سرما و 32 % کاهش اتلاف انرژی برودتی در فصل گرما ، 28 % کاهش مصرف سوخت ، 20 % کاهش هزینه در سرمایه گذاری اولیه تاسیسات و به میزان قابل توجهی از آلودگی صوتی جلوگیری میشود.
درب و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک

## Slide 87
پروفيل باز شو : اين پروفيل براي بخش بازشو پنجره بكار برده ميشود
پروفیل قاب : پروفیل قاب بصورت قاب ثابت روي سنگ ، گچ و يا بستر پنجره ساختمان قابل استفاده است.
پروفیل ها

## Slide 88
پروفيل مياني ثابت : پروفیل مياني ثابت به عنوان ستون مياني پنجره ثابت ، يكطرف بازشو و يا دوطرف بازشو استفاده میگردد
پروفيل مياني متحرك : پروفیل مياني متحرك براي پنجره ها يا دربهاي دولنگه بازشو بدون ستون ثابت وسط استفاده میگردد. اين پروفيل به بازشو پنجره و يا بازشو درب متصل و همراه با آن از قاب پنجره جدا میگردد.
پروفیل ها

## Slide 89
انواع پروفیل ها
پنجره لولایی داخل بازشو تك لنگه :

## Slide 90
انواع پروفیل ها
پنجره لولایی داخل بازشو دو لنگه :

## Slide 91
انواع پروفیل ها
پنجره لولایی داخل بازشو سه لنگه :

## Slide 92
انواع پروفیل ها
پنجره ریلی دو لنگه :

## Slide 93
انواع پروفیل ها
پنجره ریلی سه لنگه :

## Slide 94
انواع پروفیل ها
پنجره ریلی سه لنگه آكاردئونی

## Slide 95
انواع پروفیل ها
پنجره های ثابت :

## Slide 96
انواع پروفیل ها
پروفیل میانی ثابت
پروفیل میانی متحرک
پروفیل پنجرهUPVC
پروفیل دوجداره (52)
پروفیل پنجره بازشو

## Slide 97
انواع پروفیل ها

## Slide 98
منابع :
کتاب مصالح ساختمانی(سام فروتنی)
شرکت ونوس شیشه
شرکت زرین شیشه
مرکز سکوریت ایران
سایت معماران پارسی