## Slide 1
Integrating it into the Transportation Planning Process
Freight Movement

## Slide 2
مقدمه بحث
توجه به جابجایی کالا در کنار جابجایی مسافران به دلیل تاثیر به سزای این مدل حمل و نقلی بر روی شبکه حمل و نقل در اواخر قرن 20
جایگاه حمل و نقل کالا
در فرآیند عام
برنامه ریزی حمل و نقل
انحصار برنامه ریزی حمل و نقل پیرامون جابجایی مسافر تا قرن 20
تعیین قوانین و آیین نامه های اجرایی در راستای حمل و نقل کالا
Notes: برای سالهای زیادی برنامه ریزی حمل و نقل منحصرا بر روی حمل و نقل مسافران تاکید داشته است. رفته رفته از اواخر قرن 20 برنامه ریزان حمل و نقل و سیاست گذاران به عامل جابجایی کالا در کنار جابجایی مسافران توجه کردند. به دلیل تاثیر به سزای این مدل حمل و نقلی بر روی شبکه حمل و نقل، نیاز به برنامه ریزی برای این مدل را افزایش می دهد. بنابراین قوانین و آیین نامه های اجرایی میتواند تاثیر به سزایی در روند حمل و نقل کالا و بار داشته باشد.
برنامه ریزان برای برنامه ریزی این مدل باید از عواملی همچون مقدار بار،نوع بار و همچنین انبار توزیعی که بار از آنجا سرچشمه میگیرد آگاه باشند.این دیتا و اطلاعات مشابه دیگر باعث میشود برنامه ریزان بتوانند نحوه تاثیر این مدل حمل و نقلی را بر شبکه حمل حمل و نقل را پایش و بررسی کنند.
اقتصاد ایالات متحده بر پایه شبکه متصل حمل و نقلی جهت جابجایی مجموعه گسترده ای از مواد خام و کالاهای صنعتی و تولیدی است که این امکان را برای مشتریان ایجاد کرده است که به صورت محلی و یا آنلاین به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی آسان پیدا کنند.این رویداد توسط یک شبکه حمل و نقل گسترده و یکپارچه با سرویس تحویل کالا صورت میگیرد.
این فصل از کتاب جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی حمل و نقل کالا در فرآیند عام برنامه ریزی تهیه شده است.

## Slide 3
بررسی مدهای مختلف جریان کالا
در ایالات متحده آمریکا
T
R
W
A
P
Truck
Rail
Water
Air
Pipe line
Notes: مقدار جریان بار در سیستم حمل و نقل ایالات متحده بسیار چشمگیر است. این حمل و نقل بار توسط خطوط هوایی، ریلی، کامیون، آبی و خطوط لوله ای به بیش از 20 میلیارد تن می رسد.

## Slide 4
بررسی نحوه توزیع انواع مدهای حمل و نقل کالا
در ایالات متحده

## Slide 5
بررسی انواع مدهای حمل و نقل کالا
در ایالات متحده
Notes: هر مد حمل و نقل کالا تاریخچه مربوط به خود را دارد و به صورت جداگانه ای روند رشد خود را پشت سر گذاشته است.برخی از ویژگی های هریک از این مد ها در ادامه آورده شده است.

## Slide 6
Pages 1015-1016
1.
حمل و نقل جاده ای کالا (کامیون)

## Slide 7
کاهش امنیت جاده ها به خصوص در مسیرهای محلی
تاثیر بر روی ظرفیت جاده ها
ازدحام بیشتر
2
3
1
حضور 2.4 میلیون کامیون در سیستم حمل و نقل جاده ای کالا آمریکا
جابجایی بار به ارزش
12 میلیارد دلار
جابجایی بار به وزن
13.8 میلیارد تن
Notes: به طور کلی در سیاست های اصلی حمل و نقل آمریکا به سمت استفاده بیشتر از سیستم های دیگر حمل و نقل کالا به خصوص حمل و نقل ریلی پیش رفته است و این امر به دلیل ملاحظات زیست محیطی و ظرفیت جاده ها بوده است.
در سیستم حمل و نقل جاده ای کالا حدود 2.4 میلیون کامیون (شخصی و اجاره ای) وجود دارد که باری به ارزش 12 تریلیون دلار و وزنی بالغ بر 13.8 میلیارد تن را در سال جابجا میکند.
2 تاثیر اساسی این نوع حمل و نقل کالا بر روی مناطق شهری و جاده ها عبارت اند از:
الف= تاثیر بر روی ظرفیت جاده ها (فضای بیشتری نسبت به اتومبیل های شخصی اشغال میکنند.)
ب= ازدحام بیشتر و کاهش امنیت جاده ها به خصوص در مسیرهای محلی

## Slide 8
Page 1016
2.
حمل و نقل ریلی کالا

## Slide 9
جابجایی حدود 3 درصد
از کل ارزش دلاری کل کالاهای حمل شده
جابجایی حدود 11 درصد
از کل وزن کالاهای حمل شده
جابجایی
کم هزینه تر،
کم آلاینده تر و
مناسب تر از نظر ایجاد مشکلات حمل و نقلی
Notes: حمل و نقل کالا توسط ریل طیف گسترده ای از حمل و نقل کالا را از کالاهای تولیدی تا منابع فله ای در ایالات متحده تشکیل می دهد.
این مد حمل و نقلی حدود 3 درصد از ارزش کل کالا ها و 11 درصد از وزن کل کالاهای جابجا شده در ایالات متحده را تشکیل میدهد.
تاثیرات این مد حمل و نقلی عبارت است از:
خطوط راه اهن بین المللی میتواند باعث تشویق حمل و نقل کالا های جاده ای در سطح محلی شده و دوباره باعث ازدحام شود
به طور کلی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در اقتصاد ایالات متحده استفاده از این مد حمل و نقلی کالا است. از اواسط سال 2010 این مد حمل و نقلی توسعه پیدا کرد و حجم بیشتری از کالا را توسط خود جابجا میکرده است.

## Slide 10
Pages 1016-1017
3.
حمل و نقل دریایی کالا

## Slide 11
جابجایی حدود 46 درصد از کل ارزش دلاری کل کالاهای حمل شده
جابجایی حدود 74 درصد از کل وزن کالاهای حمل شده
بندرگاه ها یکی از عوامل بسیار مهم در اقتصاد یک منطقه مادر شهری

## Slide 12
Page 1017
4.
حمل و نقل هوایی کالا

## Slide 13
دارای سابقه طولانی در آمریکا
جابجایی بین المللی کالا
هزینه بالای حمل و نقل کالا
Notes: نوامبر 1910 در امریکا (محموله پوشاک 105 کیلومتر)

## Slide 14
Page 1017
5.
حمل و نقل لوله ای

## Slide 15
جابجایی مایعات، سوخت وگاز های صنعتی
زیرساخت بسیار گران (2.8 میلیون دلار بر مایل)
زیرساخت بسیار پیشرفته در آمریکا
(سرعتی معادل 6 مایل بر ساعت برای مایعات و 15 مایل بر ساعت برای گازها)
دارای 2 نوع کلی خطوط مایع و خطوط گاز

## Slide 16
تاثیر جریان های حمل و نقل کالا بر روی جوامع و سیستم حمل و نقلی
در ایالات متحده
Notes: رشد میزان جابجایی کالا تاثیر زیادی بر روی سیستم حمل و نقل گذاشته است.وسایل بزرگتر و سنگین تر آسیب بیشتری بر روی تاسیسات و شبکه حمل و نقل میگذارد

## Slide 17
1
2
Community Impacts
Transportation System Impacts
ازدحام
ایمنی و امنیت
توسعه اقتصادی
تاثیرات محیطی
صوت و ارتعاش
کاربری زمین
حجم ترافیک و ظرفیت راه
مسیرهای ویژه تردد کامیون ها
یکپارچگی سیستم حمل و نقل کالا

## Slide 18
جریان ترافیک و ازدحام
تحت تاثیر قرار دادن ظرفیت جاده ای به دلیل حجم بالای تردد کامیون ها
Volume
زمان لازم جهت افزایش یا کاهش سرعت در وسایل نقلیه باربر
Operational
Characteristics
عدم وجود پارکینگ های مناسب جهت پارک کامیون ها
Truck parking
مسدودی مسیر هنگام بارگیری کامیون ها در ورودی انبار
Trucks at commercial
establishments
عرض بیشتر و شعاع گردش متفاوت نسبت به سایر وسایل نقلیه
Road Geometrics
Community Impacts
Notes: 1- جریان ترافیک و ازدحام
Volume حجم بالای کامیون های موجود در جاده، ظرفیت جاده ای موجود برای سایر کاربران حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می دهد
Operational characteristics = زمان لازم جهت افزایش و کاهش سرعت در وسایل نقلیه باربر نسبت به وسایل شخصی مسافربر تفادت دارد.
Road geometrics = کامیون ها، مخصوصا کامیون های بزرگ، نیازمند عرض بیشتر خطوط و شعاع چرخش متفاوت اند.
Trucks at commercial and retail establishments= کامیون های بزرگ در حال بارگیری باعث مسدود شدن مسیر و ازدحام می شوند.
Truck parking on shoulders and ramp = عدم وجود پارکینگ های مناسب جهت پارک کامیون ها باعث پارک این وسایل در رمپ ها و مکان های نامناسب شده است.

## Slide 19
ایمنی و امنیت
تاثیرات محیطی
کاربری زمین
حساسیت انتقال، مدیریت و نگهداری مواد خطرناک
اندازه خودرو، سرعت، فاصله توقف، انسداد بینایی، و اثرات دیگر مربوطه بر عابران پیاده، دوچرخه سواران و رانندگان
نگرانی های ایمنی در جاده ها با حجم کامیون های سنگین
آب های آلوده ناشی از نشت کشتی های حمل مواد خظرناک
آلودگی هوا
تاثیرات بر روی زیستگاه ها و گونه های کمیاب
تغییرات کاربری زمین به جهت ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی
افزایش کامیون ها در معابر محلی

## Slide 20
توسعه اقتصادی
صوت و ارتعاشات
ارزیابی چگونگی استفاده از انواع مدهای حمل ونقل برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی
رویارویی تعارضات مد حمل و نقل موجود با اهداف توسعه اقتصادی منطقه مورد نظر
استفاده از دارایی های حمل و نقل در منطقه برای جذب صنایع
نگهداری یا توسعه خدمات راه آهن برای حفظ یا جذب کسب و کار به مناطق
سر و صدای ناشی از حرکت قطارهای باربری
سر و صدا از موتورهای هواپیما، به ویژه باربری هواپیماهای قدیمی که در شب کار می کنند
ارتعاشات از ترافیک سنگین کامیون، قطارهای سنگین تر و مکرر، عمق کانال های دریایی و هواپیما
Notes: این تاثیرات باید در ابتدای هر برنامه ریزی حمل و نقلی مورد توجه قرار گیرد.

## Slide 21
Transportation System Impacts
Cost of Congestion
2000-2014
افزایش 40 درصدی
از 114 میلیارد دلار به 160 میلیارد دلار رسیده
Notes: افزایش میزان جابجایی کالا در هر ایالتی بر اساس شرایط شبکه حمل و نقل آن ایالت باعث بروز تنگناها و مشکلاتی در آن شبکه می شود.یکی از این مشکلات حجم ترافیک است.طبق بررسی های انجام شده توسط سازمان حمل و نقلی تگزاس میزان cost of congestion در ایالات متحده طی سال های 2000-2014 از 114 میلیارد دلار به 160 میلیارد رسیده است.(افزایش 40 درصدی)
نقشه پیش بینی میکند که تا سال 2040 افزایش میزان استفاده از حمل و نقل جاده ای کالا در راه های بین ایالتی ایالات متحده را شاهد خواهیم بود.
cost of congestion

## Slide 22
Notes: نقشه پیش بینی میکند که تا سال 2040 افزایش میزان استفاده از حمل و نقل جاده ای کالا در راه های بین ایالتی ایالات متحده را شاهد خواهیم بود.

## Slide 23
Notes: نقشه بعدی میزان ترافیک حاصل از عبور کامیون های باری در زمان پیک را نشان میدهد.

## Slide 24
استراتژی های بهبود شرایط
و
تعادل بین شبکه حمل و نقل کالا و حمل و نقل کلی

## Slide 25
برنامه ریزی حمل و نقل کالا
در ایالات متحده
Notes: حمل و نقل کالا مانند تمامی انواع دیگرحمل و نقل به برنامه ریزی نیاز دارد. این برنامه ممکن است به صورت جامع انجام شود و یا توسط نهاد های بخصوص برای یک مد بخصوص انجام پذیرد مانند برنامه ریزی پارکینگ حمل و نقل جاده ای کالا و .....

## Slide 26
برخی برنامه های انجام شده توسط انجمن دولتی سن دیگو SANDAG
State Route 11 and Otay Mesa East Port of Entry
این پروژه نوآورانه، حرکت موثر افراد، کالاها و خدمات بین ایالات متحده و مکزیک را بهبود می بخشد.
Analysis of Freeway Operational Strategies Related to the Use of Managed Lanes by Trucks
Freight Gateway Study Update
تجزیه و تحلیل استراتژی های مختلف برای جمع آوری و مدیریت کامیون ها در بزرگراه های منطقه.
پیش بینی نحوه جریان حمل و نقل کالا در منطقه سن دیگو در افق 2050

## Slide 27
ساختار سازمانی
اهداف و
سنجش عملکرد
طراحی سیستم
جمع آوری و
آنالیز داده ها
طراحی مدل
5.
4.
3.
1.
2.

## Slide 28
اقدامات در راستای تشکیل ساختار ساماندهی شده
Atlanta Freight Advisory Task Force
Albany, New York, Goods Movement Advisory Committee
Oregon Freight Advisory Committee
(کمیته مشورتی حمل و نقل اورگان)
1
Notes: 1:Atlanta Freight Advisory Task Force= تشکیل ملاقات های ماهانه و جلسات شامل اعضای دانشگاه های محلی، برنامه ریزان محلی، نمایندگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی کالا = که هدف این ملاقات ها تعیین سیاست های حمل و نقل کالا و بهبود کارایی این نوع حمل و نقل می باشد
2= Albany, New York, Goods Movement Advisory Committee = ملاقات هایی میان برنامه ریزان حمل و نقل کالا، پیمانکاران خصوصی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات پیرامون مسایل حمل و نقل کالا
3=Oregon Freight Advisory Committee(کمیته مشورتی حمل و نقل اورگان) = این کمیته با اهداف هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولتی پیرامون مسایل حمل و نقل کالا، استفاده از تحرکات حمل و نقل کالا جهت بهبود و رفاه اقتصادی ایالت اورگان و ارتباط اولویت های منطقه ای در حمل و نقل کالا با سایر سازمان های درگیر این نوع حمل و نقل ایجاد شده است.

## Slide 29
برخی اهداف کلی و عملیاتی در برنامه ریزی حمل و نقل کالا
New York City [New York Metropolitan Transportation Council, 2015]
بهبود وضعیت حمل و نقل کالا با از بین بردن مقررات و محدودیت های دولتی سنگین
بهبود زیرساخت های فیزیکی سیستم حمل و نقل
ارتقاء قابلیت اطمینان کلی حمل و نقل کالا در منطقه با تشویق حمل و نقل چند منظوره کالا
San Diego [SANDAG, 2014]
افزایش رشد اقتصادی و رونق اقتصادی پشتیبانی کننده از کسب و کار
کاهش اثرات زیست محیطی و اجتماعی از عملیات حرکتی کالاها برای ایجاد جوامع سالم و یک محیط تمیز
فراهم آوردن امکانات ایمن، قابل اعتماد، کارآمد و به خوبی نگهداری کالا
2

## Slide 30
سنجش عملکرد سیستم
Linking Strategies to
Vision and Goals
Needs Assessment and
Strategy Development.
Project Evaluation
and Prioritization
Managing Performance
Strengthening Accountability
Notes: در فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل مدرن ، سنجش عملکرد سیستم جهت پایش و مانیتور کردن عملکرد سیستم حمل و نقل کالا انجام می شود. طبق بررسی های انجام شده در برنامه پایش عملکرد سیستم حمل و نقل کالا ایالت کالیفرنیا ، ارزش انجام این کار در موارد ذیل آورده شده است:
1= Linking Strategies to Vision and Goals = ایجاد ارتباط بین استراتژی ها و چشم انداز و هدف کلی به عنوان هسته اصلی توسعه عملکرد سیستم
2= Needs Assessment and Strategy Development.= ارزیابی نیازها ئ توسعه استراتژی ها = برای ارزیابی شرایط، عملکرد و استفاده از سیستم حمل و نقل می توان از معیارهای عملکرد استفاده کرد. آنها همچنین به شناسایی شکاف سیستم هایی که ممکن است مورد نیاز پروژه ها، برنامه ها یا سیاست های اضافی باشد کمک کند
3: Project Evaluation and Prioritization= معیارهای عملکرد می توانند اطلاعاتی را برای شناخت چه زمان و چه مکان مناسب سرمایه گذاری در پروژه ها و برنامه ها است که بیشترین مزیت را داشته باشد.
4= Managing Performance = بهبود مدیریت و پیاده سازی سیستم حمل و نقل کالا = برجسته سازی مسائل فنی، اداری و مالی مهم برای حصول اساسی هر برنامه یا پروژه
5= Strengthening Accountability = تقویت پاسخگویی سیستم = آیا سرمایه گذاری در حمل و نقل عملکرد مورد انتظار را فراهم می کند یا خیر؟

## Slide 31
طراحی سیستم
3
تعیین معیار های طراحی سیستم حمل و نقل کالا توسط دپارتمان حمل و نقل ویرجینیا:
شمول حالت های چند منظوره از مدهای حمل و نقلی
اتصال مناطق / ایالت / مرکز فعالیت اصلی
ارائه سطح بالایی / حجم حمل و نقل = حمل و نقل کلاس بالا با حجم بالا
(بزرگراه های بین ایالتی، سیستم حمل و نقل ریلی کلاس a ، ایستگاه های بین المللی)
ارائه یک عملکرد منحصر به فرد در سراسر کشور (امنیت، توریسم، توسعه اقتصادی و ...)
Notes: یکی از مراحل اولیه مهم در برنامه ریزی حمل و نقل کالا، شناسایی امکانات، خدمات و / یا مناطق بازار است که برای حمل و نقل کالا مورد استفاده قرار می گیرد. این معمولا شامل تعیین یک شبکه حمل و نقل خاص(جاده ای، هوایی، ریلی و...) است. این قسمت همچنین شامل طراحی و شناخت مناطقی است که جریان حمل و نقل کالا با جریان حمل و نقل مسافر تقاطع پیدا میکند.
به طور کلی در این بخش طراحی و برنامه ریزی یکپارچه انواع مد های حمل و نقلی صورت میگیرد.

## Slide 32
مسیر های عبور کامیون های باری
از ایالت جورجیا به ایالت آتلانتا
هدایت جریان حمل و نقل جاده ای کالا درون
منطقه مادر شهری توسط بزرگراه های اصلی
نمایش میزان تغییر در افزایش یا کاهش
عبور کامیون ها را در بازه زمانی 2004-2010
واقع شدن مسیر های عبور طراحی شده
کامیون در مجاورت مناطق پر تردد

## Slide 33
جمع آوری و آنالیز اطلاعات
4
مبدا
مقصد
طول مسیـــــر
Notes: همانند بسیاری از انواع برنامه ریزی، مطالعات حمل و نقل بستگی زیادی به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دارد. یکی از چالش های جمع آوری داده ها برای مطالعات حمل و نقل کالا این است که اطلاعات بسیاری برای درک جریان های حمل و نقل کالا مورد نیاز می باشد .
1- جریان های داخلی و خارجی =بررسی سفر ها در مبدا و مقصد مورد نظر = تاثیر جریان های حمل و نقل کالا بر مناطق پیرامونی = در برخی دیگر از جریان های داخلی و خارجی کالا با عنوان تجارت بین المللی یاد میکنند= به طور کلی این نوع جریان حمل و نقل به مباحث اقتصادی میپردازد که دربرگیرنده انواع مد های حمل و نقلی کالاست. = برای بررسی این نوع جریانات به اطلاعات دقیق حرکت کالا نیاز است که با هماهنگی آزانس های مختلف درگیر بر برنامه ریزی حمل و نقل کالا میسر می شود.
2- بررسی طول مسیر = یکی دیگر از مواردی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد بررسی طول مسیر حرکت حمل و نقل کالا می باشد. بسیاری از مشکلات موجود در شبکه حمل و نقل بر اساس ایجاد اشکال در این قسمت می باشد. به طور مثال ترافیک سنگین کامیون های باری در طول مسیر حرکتشان در هنگام عبور از یک منطقه شهری می تواند تاثیرات زیادی به طور مثال بر روی محیط طبیعی داشته باشد.
در بعضی از اوقات راه حل ایجاد یک زیرساخت سرمایه بر می باشد. به عنوان مثال ایجاد یک راه میان بر برای کامیون های باری برای جلوگیری از ورود آن ها به معابر شهری
3- جریان های داخلی = این نوع جریانات اغلب به صورت حرکت های جاده ای و کامیون های باری اتفاق می افتد. اکثر این نوع حمل و نقل ها به جابجایی بار درون یک محدوده شهری و جهت تحویل کالا های سبک صورت میگیرد. شاید توجه به این نوع حمل و نقل کالا در سیستم برنامه ریزی حمل و نقل مورد توجه قرار نگیرد و تاثیر چندانی بر شبکه حمل و نقل نداشته باشد. ولی به طور کلی باید جریانات این نوع حمل و نقل را زیر نظر داشت.

## Slide 34
Notes: همانند بسیاری از انواع برنامه ریزی، مطالعات حمل و نقل بستگی زیادی به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دارد. یکی از چالش های جمع آوری داده ها برای مطالعات حمل و نقل کالا این است که اطلاعات بسیاری برای درک جریان های حمل و نقل کالا مورد نیاز می باشد .

## Slide 36
به طور کلی برای برنامه ریزی حمل و نقل کالا به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
Notes: به طور کلی ویژگی اطلاعات مورد نیاز در برنامه ریزی حمل و نقل کالا عبارت اند از:
تاریخ و زمان مشخص، وضعیت آب و هوایی دقیق، نوع وسیله حمل و نقلی، مبدا و مقصد سفر، تعداد توقف در طول مسیر در منطقه مورد مطالعه، تعداد سفرها در زمان مشخص، هدف سفر، وضعیت وسیله نقلیه مورد استفاده و میزان انعطاف پذیری مسیر

## Slide 37
تجزیه و تحلیل نیازها و مدل یابی
چرا حمل و نقل کالا؟
چه عوامل اقتصادی / صنعتی / کالایی که باعث تقاضای حمل و نقل می شوند؟
چه کسی حمل و نقل می کند؟
نوع حمل و نقل به کارگرفته شده؟
نحوه توزیع حمل و نقل کالا؟

## Slide 38
مدل های پیش بینی در حمل و نقل کالا

## Slide 39
مدل عوامل رشد
مدل رشد خطی
پیش بینی حجم حمل و نقل بار با احتساب میزان نرخ رشد بین 2 مقطع زمانی مشخص در گذشته و فرض ثابت ماندن این نرخ رشد تا زمان هدف
مدل رشد ترکیبی
مقدار پیش بینی شده در سال هدف، درصد معینی از سال پایه می باشد. و میزان رشد از رابطه ای غیرخطی تبعیت می کند.
Notes: 1:Atlanta Freight Advisory Task Force= تشکیل ملاقات های ماهانه و جلسات شامل اعضای دانشگاه های محلی، برنامه ریزان محلی، نمایندگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی کالا = که هدف این ملاقات ها تعیین سیاست های حمل و نقل کالا و بهبود کارایی این نوع حمل و نقل می باشد
2= Albany, New York, Goods Movement Advisory Committee = ملاقات هایی میان برنامه ریزان حمل و نقل کالا، پیمانکاران خصوصی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات پیرامون مسایل حمل و نقل کالا
3=Oregon Freight Advisory Committee(کمیته مشورتی حمل و نقل اورگان) = این کمیته با اهداف هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولتی پیرامون مسایل حمل و نقل کالا، استفاده از تحرکات حمل و نقل کالا جهت بهبود و رفاه اقتصادی ایالت اورگان و ارتباط اولویت های منطقه ای در حمل و نقل کالا با سایر سازمان های درگیر این نوع حمل و نقل ایجاد شده است.

## Slide 40
ارزیابی حساسیت (اعتبار سنجی مدل)
مفروضات کلیدی در ارزیابی حساسیت پیش بینی حمل و نقل کالا:
رشد اقتصادی ملی و محلی
رشد در بخش های اقتصادی که حجم بالایی از حمل و نقل کالا را تولید می کنند.
احتیاجات حمل و نقل بخش های اقتصادی
انتخاب مد حمل و نقل
تسهیلات کاربردی در هرواحد حجم حمل و نقل کالا

## Slide 41
مدل 4 مرحله ای
تولید سفر:
تولید سفر شامل هر 2 نوع سفرهای تولید شده و جذب شده به هر منطقه است.
مدل تولید سفر براساس مجموعه ای از نرخ تولید سفرهای سالانه یا روزانه یا معادلات کالا در منطقه است.
تولید سفرهای حمل و نقل کالا در هر زون باید به وسیله فرودگاه، بنادر، مراکز عمده تولید و سایر تولیدکنندگان اصلی سفر، به هم متصل و مرتبط شوند.
توزیع سفر:
تعیین مبدا-مقصد سفرهای حمل و نقل کالا در منطقه مورد مطالعه
متغیرهای مهم برای توزیع سفر، جاذبه ها و محصولات منطقه و مدت زمان سفر بین هر 2 منطقه می باشد.
تخمین جریان های مبدأ –مقصد با استفاده از یک مدل جاذبه
جاذبه سفر با سطح فعالیت اقتصادی یا "جرم" که در هر دو منطقه اتفاق می افتد ، رابطه مستقیم و با فاصله بین این 2 منطقه ، رابطه معکوس دارد.
کلید اعتبار یک مدل توزیع سفر، وجود مطابقت بین سفرهای پیش بینی شده و سفرهای مشاهده شده در شبکه ی جاده ای می باشد.
مدهای حمل و نقل کالا:
انتخاب مد به کارگرفته شده برای حمل و نقل کالا بین یک مبدا و مقصد خاص
بهترین مد حمل و نقل کالا، حمل و نقل جاده ای نیست و این موضوع براساس میانگین فاصله سفر در مقیاس های محلی و منطقه ای تعیین می گردد.
تخصیص شبکه:
انتخاب مسیر حرکت رسیدن به مقصد
1
2
3
Notes: 1:Atlanta Freight Advisory Task Force= تشکیل ملاقات های ماهانه و جلسات شامل اعضای دانشگاه های محلی، برنامه ریزان محلی، نمایندگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی کالا = که هدف این ملاقات ها تعیین سیاست های حمل و نقل کالا و بهبود کارایی این نوع حمل و نقل می باشد
2= Albany, New York, Goods Movement Advisory Committee = ملاقات هایی میان برنامه ریزان حمل و نقل کالا، پیمانکاران خصوصی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات پیرامون مسایل حمل و نقل کالا
3=Oregon Freight Advisory Committee(کمیته مشورتی حمل و نقل اورگان) = این کمیته با اهداف هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولتی پیرامون مسایل حمل و نقل کالا، استفاده از تحرکات حمل و نقل کالا جهت بهبود و رفاه اقتصادی ایالت اورگان و ارتباط اولویت های منطقه ای در حمل و نقل کالا با سایر سازمان های درگیر این نوع حمل و نقل ایجاد شده است.

## Slide 42
مدل های پیش بینی در حمل و نقل کالا
اولویت بندی و ارزیابی راهبرد های حمل و نقل کالا

## Slide 44
اولویت بندی پروژه ها

## Slide 45
عوامل مربوط به هزینه
مزایای تاثیر گذار
هزینه های سرمایه گذاری تسهیلات
هزینه های جاری برای تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات
هزینه های اجرایی( هزینه های کار، سوخت، تجهیزات، هزینه اتلاف وقت در شلوغی و...).
ظرفیت سازی جهت رفع مشکلات سیستم حمل و نقل کالا
ایجاد حداکثر بهره بری در سیستم با مدیریت مناسب زنجیره عرضه و تقاضا
چارچوب NCFRP برای راهبردهای حمل و نقل کالا
Notes: این تاثیرات باید در ابتدای هر برنامه ریزی حمل و نقلی مورد توجه قرار گیرد.

## Slide 47
فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین
آیا فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین به مکانیابی ترمینال ها در وضع موجود و آینده توجه دارد؟
آیا به مکانیابی و برنامه ریزی انبارهای حمل و نقل توجه شده است؟
نیازهای توسعه و یا جابجایی ترمینال ها، فرودگاه ها ، بنادر و.... در نظر گرفته شده است؟
دسترسی به امکانات حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است؟
Notes: حمل و نقل کالا مانند تمامی انواع دیگرحمل و نقل به برنامه ریزی نیاز دارد. این برنامه ممکن است به صورت جامع انجام شود و یا توسط نهاد های بخصوص برای یک مد بخصوص انجام پذیرد مانند برنامه ریزی پارکینگ حمل و نقل جاده ای کالا و .....

## Slide 48
عدم بررسی دقیق عوامل تاثیر گذار بر سیستم حمل و نقل کالا
مشارکت سهامداران
دسترسی به داده ها
2
3
1
جمع بندی
فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل کالا
چشم انداز
تجزیه و تحلیل و ارزیابی راهبردها
بیان اقدامات و اولویت بندی آن ها
اهداف کلان
اهداف عملیاتی و استراتژی ها
چالش های برنامه ریزی حمل و نقل کالا
Notes: به طور کلی در سیاست های اصلی حمل و نقل آمریکا به سمت استفاده بیشتر از سیستم های دیگر حمل و نقل کالا به خصوص حمل و نقل ریلی پیش رفته است و این امر به دلیل ملاحظات زیست محیطی و ظرفیت جاده ها بوده است.
در سیستم حمل و نقل جاده ای کالا حدود 2.4 میلیون کامیون (شخصی و اجاره ای) وجود دارد که باری به ارزش 12 تریلیون دلار و وزنی بالغ بر 13.8 میلیارد تن را در سال جابجا میکند.
2 تاثیر اساسی این نوع حمل و نقل کالا بر روی مناطق شهری و جاده ها عبارت اند از:
الف= تاثیر بر روی ظرفیت جاده ها (فضای بیشتری نسبت به اتومبیل های شخصی اشغال میکنند.)
ب= ازدحام بیشتر و کاهش امنیت جاده ها به خصوص در مسیرهای محلی

## Slide 49
تشکر از توجه شما