## Slide 1
1
طراحی فنی سازه های کابلی

## Slide 2
معرفی کابل‏ها
فهرست
مکانیزم تحمل بار توسط کابل
کابل‏های با فرم منحنی طنابی
مزایای استفاده از کابل‏ها
معایب استفاده از کابل‏ها
انواع کابل‏های معلق
نمونه‏های بررسی شده
دیتیل اتصال کابل‏ها
منابع
1

## Slide 3
کابل‏ها در ساختمان‏ها اعضای کششی محسوب می‏شوند و به این علت از عناصری که مقاومت کششی بالایی در مقابل بارهای وارد دارند ساخته می‏شوند.
روش‏های ساخت، نوع چینش اعضای تشکیل‏دهنده کابل در کنار هم، وزن، شکل و ساختار‏های متفاوتی برای کابل ‏ها وجود دارد.
کابل‏‏ها انعطاف پذیرند زیرا قطر آنها در مقابل طولشان خیلی کوچک است و این انعطاف پذیری کابل‏ها نمایانگر مقاومت خمشی محدود آنهاست.
معرفی کابل‏ها
کابل (رشته های درهم تافته)
عناصر صلب (میله)
سیم‏های فلزی، رشته‏ها و میله‏های باریک مثال‏هایی از اعضای کششی هستند که رفتاری مانند کابل‏ها دارند. کابل‏ها اصولا از فلزاتی مثل فولاد و نیکل و ... ساخته می‏شوند. کابل‏ها بسیار مقرون به صرفه می‏باشند چون سبب ساخت سازه ای سبکتر و باریکتر می‏شوند.
2

## Slide 4
برای درک مکانیزم تحمل بار‏های عمودی توسط کابل، اولین حالتی که در نظر می‏گیریم، کابل کشیده شده میان دو نقطه ثابت همتراز می‏باشد که یک‏بار متمرکز را در وسط دهانه تحمل می‏کند. کابل تحت تاثیر بار یک شکل مثلثی پیدا می‏کند و هر نیمه از کابل نیمی از بار را توسط کشش ساده به تکیه‏گاه منتقل می‏کند.
شکل مثلثی کابل که تحت بارگذاری به دست می‏آید میزان افت را مشخص می‏کند که فاصله عمودی بین تکیه‏گاه‏ها و پایین‏ترین نقطه در کابل می‏باشد.
مکانیزم تحمل بار توسط کابل
3
نیروی مایل در کابل در محل هر تکیه‏گاه می‏تواند به صورت ترکیب دو نیرو در نظر گرفته شود:
1. یک نیروی عمودی که برابر نصف بار است.
2. یک کشش افقی درونی یا رانشی.

## Slide 5
اگر دوبار یکسان در دو مکان قرینه روی کابل قرار گیرند کابل دوباره خود را با بارگذاری جدید وفق می‏دهد و بارها را با بدست اوردن ترکیبی جدید یعنی سه ضلع مستقیم تحمل می‏کند.
مکانیزم تحمل بار توسط کابل
4
اگر تعداد بارها افزایش یابد کابل ترکیب متعادل تازه ای پیدا می کند که دارای اضلاع مستقیم بین بارها و تغییر جهت در نقطه‏ی اثر بارهاست. شکل بدست آمده‏ی کابل تحت تاثیر بارهای متمرکز را چند ضلعی طنابی گویند. این یک شکل طبیعی است که کابل برای حمل بارها در کشش به خود می‏گیرد و هر چه تعداد بارهای وارده بر کابل افزایش یابد تعداد اضلاع چند ضلعی طنابی هم افزایش می‏یابد و نهایتاً شکل کابل به منحنی پیوسته نردیک می‏شود.

## Slide 6
این کابل‏‏ها اصولاً با فرم منحنی طنابی عمل می‏کنند که می‏توان آن‏ها را به دو گونه تقسیم کرد :
کابل‏های سهمی که برای بارهایی که به صورت یکنواخت در یک دهانه افقی وارد می‏شوند کاربرد دارند.
کابل های زنجیروار که برای بارهایی که در طول منحنی کابل یکنواخت هستند کاربرد دارند.
کابل‏های با فرم منحنی طنابی
5
در جایی که نسبت دهانه به خیز در کابل‏ها بیشتر از 5 باشد این دو رفتاری یکسان از خود نشان می‏دهند.
کابل‏های رشته‏ای اصولا به صورت کابل‏های معلق کاربرد دارند.
در این کابل‏ها خیز با نیروهای کابلی نسبت عکس دارد.
سهمی
زنجیروار

## Slide 7
کابل‏های با فرم منحنی طنابی
6
نسبت مناسب افت به دهانه
 | افت به دهانه
 | سهمی
 | بیز
- | سقف ساختمان‏ها
 | پل‏های معلق
 | افت به دهانه
 | سهمی
 | بیز
 | سقف ساختمان‏ها
 | پل‏های معلق

## Slide 8
مقاومت کششی زیاد فولاد همراه به کارآیی کشش ساده باعث می‏شود که کابل فولادی به عنوان یک عنصر سازه‏ای ایده‏آل برای پوشاندن دهانه‏های بزرگ به کار رود.
کابل‏ها امکان ایجاد فضاهای وسیع و بدون ستون را می‏دهند که برای بعضی از عملکردها مثل آزمایشگاه‏ها و سالن‏های ورزشی و ... بسیار مناسب است.
مزایای استفاده از کابل‏ها
7
کابل‏ها امکان ساخت و پوشش‏های سبک و در عین حال مقاوم را روی دهانه‏های بزرگ می‏دهند.
رفتار سازه‏ای بسیار مناسبی دارند به این معنی که در مقابل بارگذاری‏ها انعطاف پذیرند و خود را با نیروها تطبیق می‏دهند.
کابل‏ها امکان ترکیب با سازه‏های دیگر را دارند.

## Slide 9
در مقابل لرزش و ارتعاشات نامقاوم هستند.
در مقابل باد و زلزله نامقاومند.
مثل سازه‏های پوسته ای‏، غشایی و ... فرم پذیر نیستند و امکان ساخت سازه‏های با فرم‏های خاص را ندارند.
معایب استفاده از کابل‏ها
8

## Slide 10
سازه های کابل‏های معلق به سه دسته تقسیم می‏شوند:
1. سازه‏های با یک انحنا
2. سازه‏های با کابل مضاعف
3. سازه‏های با انحنای دوگانه
انواع کابل‏های معلق
9
سازه‏های با یک انحنا
سازه های با یک انحنا متشکل از دو یا چند کابل زنجیر وار موازی که بین تکیه‏گاه‏های اصلی کشیده شده‏اند می‏باشند.

## Slide 11
سازه‏های با کابل مضاعف شبیه به سازه‏های یک انحنا می‏باشند که کابل‏های تثبیت کننده در زیر کابل‏های معلق اصلی برای مقاومت در برابر نیروی رو به بالای باد اضافه شده.
10
سازه‏های با انحنای دوگانه
سازه‏های با انحنای دوگانه (منحنی مضاعف) از نوعی آنتی کلاستیک یا یکپارچه هستند به طوری که کابل‏های معلق در یک دهنه و کابل‏های تثبیت کننده عمود بر آنها عمل می‏کنند.
سازه‏های با کابل مضاعف
انواع کابل‏های معلق

## Slide 12
11
سازه‏های با یک انحنا
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
پـل آلامیــو Alamillo Bridge
کارخانه کاغذ سازی بورگو Burgo Paper Mill
بانک فدرال ریزرو
ترمینال دالاس Dulles Terminal
سازه‏های با کابل مضاعف
فرودگاه بین المللی دنور
سازه‏های با انحنای دوگانه
زمین ورزشی رالی Raleigh Arena
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
ساختمان مهار شده با کابل
Torre de Collserola

## Slide 13
پل کابلی نوعی تیر حمال (عرشه پل) پیوسته با یک یا چند برج بنا شده بالای پایه های پل در وسط دهانه است. از این برج‏ها، کابل‏ها به صورت اریب به سمت پایین (معمولا هر دو طرف) کشیده شده و تیر حمال (عرشه پل) را نگه میدارد.
8
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
پل‏های معلق با فرم منحنی طنابی (نمونه‏های اولیه آن در هند، چین و آمریکای جنوبی شناسایی شده) نمونه هایی از سازه های با یک منحنی می‏باشد.
نمودار مسیر بارگذاری در پل معلق

## Slide 14
معمولاً کابل‏ها در سازه‏ی پل‏ها از دکل‏های عمودی آویزان هستند. که به صورت تکی‏، موازی، پروانه ای و ستاره ای به کار می‏روند.
8
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
تـکـی
پروانه ای (بادبزنی)
موازی (چنگ)
ستاره ای

## Slide 15
8
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
پـل آلامیــو Alamillo Bridge
طرح اولیه پل آلامیو بر اساس یک پرنده در حال پرواز و یا یک هواپیما بود.
کابل های پل از نوع موازی طراحی شده است.
عدم استفاده از آرایش متقارن کابل‏ها.
اتصال دکل به پی صلب است.
دکل‏های فولادی پر شده است از بتن با نیروی کابل مقابله می کنند.
ستون فقرات پل شش ضلعی تو خالی است.
طول و فاصله کابل های طوری انتخاب شده که نیروی کششی همه برابر باشد.
فارغ از محدودیت‏های اقتصادی و با هدف نماد شهری طراحی شده است.
تعادل یک جانبه و اتصال طره‏ای دکل در پی سبب زیبایی پل شده است.
دارای شالوده‏های شمعی است.

## Slide 16
8
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
پـل آلامیــو Alamillo Bridge
نمودار انتقال نیروها
وزن تیرهای اصلی شیب‏دار در برابر رانش اصلی ایجاد شده به وسیله کابل‏های مهار مقاومت می‏نماید.
مهارهای قطری سطح پل را نگاه می‏دارند و رانش داخلی ایجاد می‏نمایند.
سطح پل رانش افقی را به تیر اصلی انتقال می‏دهد.
مهارهای قطری سطح پل را نگاه می‏دارند و رانش داخلی ایجاد می‏نمایند.
وزن تیرهای اصلی شیب‏دار در برابر رانش اصلی ایجاد شده به وسیله کابل‏های مهار مقاومت می‏نمایند.

## Slide 17
8
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
پـل آلامیــو Alamillo Bridge
نیروخای داخلی و خارجی

## Slide 18
8
پل کابلی
نمونه‏های بررسی شده
پـل آلامیــو Alamillo Bridge
جزئیات اجرایی

## Slide 19
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
کارخانه کاغذ سازی بورگو Burgo Paper Mill
سطحی معادل 7992 متر مربع.
این ساختمان دارای سقفی شبیه پل است.
پوشش دهانه در جهت بلندتر (نسبت به جهت کوتاهتر اقتصادی‏تر هم هست) برای ایجاد فضای مرکزی و بدون ستون جهت توسعه خطوط تولید اضافی در نظر گرفته شده است.
طول دهانه مرکزی 163 متر است که از 4 کابل اصلی معلق و کابل های ثانویه عمودی تشکیل شده است.
از بار مرده سطح بام برای خنثی کردن نیروهای رو به بالای باد استفاده شده است.

## Slide 20
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
کارخانه کاغذ سازی بورگو Burgo Paper Mill
تکیه گاه‏های بتنی با قاب صلب‏، پایداری جانبی مورد نیاز را، عمود بر دهانه اصلی فراهم می‏کند.
تمام سازه اصلی روی 4 ستون بتنی به ارتفاع 50 متر نگه داشته شده است.

## Slide 21
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
بانک فدرال ریزرو
استفاده از کابل‏های پس کشیده در سازه اصلی و در نتیجه ایجاد فضاهای یکپارچه با استفاده از طبقات معلق.

## Slide 22
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
بانک فدرال ریزرو

## Slide 23
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
بانک فدرال ریزرو

## Slide 24
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
ترمینال دالاس Dulles Terminal
این ساختمان به علت پلان فشرده و ایجاد مسافت های کوتاه برای عبور مسافران و همچنین به علت سقف معلق زیبا و راهروهایی که از شاه تیر‏های تکیه‏گاهی منشعب شده‏اند، مورد توجه قرار گرفته است.
شبیه به یک گهواره‏ی معلق در بین درختانی از بتن، متشکل از ستون‏هایی با فرم منحنی طنابی موازی از جنس کابل فولادی با قطر 25 میلیمتر با فاصله‏ی 3 متر از یکدیگر و پانل‏های پیش ساخته‏ی بتنی که بین آن‏ها را پوشانده است می‏باشد. لبه بیرونی بام از بتن درجاست که به شکل یک تیر انتهایی برای نگهداری سه ستون از کابل‏های بین تیرها طراحی شده است.

## Slide 25
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
ترمینال دالاس Dulles Terminal
سقف به وسیله‏ی یک ردیف از تیرهای اصلی بتنی با فواصل 12.2 متر از یکدیگر نگاه داشته می‏شوند. ارتفاع انها 19.8 متر در قسمت اصلی و 12.2 متر در جهت مخالف آن می‏باشد.
در مدت زمان ساخت، کیسه‏های موقتی شن روی سطح پیش ساخته توزیع شده بود تا فرم منحنی طنابی کابل‏ها تامین گردد. هنگامی که فرم منحنی دلخواه به دست آمد، بتن اطراف کابل‏ها ریخته شد و کابل‏ها برای ایجاد قوس‏های معکوس به منظور مقاومت در برابر نیروی رو به بالای باد سخت گردید.

## Slide 26
8
سازه‏های با یک انحنا
نمونه‏های بررسی شده
ترمینال دالاس Dulles Terminal
تیرهای بتنی ستون‏های عظیم طره شده‏ی موربی هستند که در مقابل رانش داخلی کابل‏های معلق مقاومت می‏نمایند.

## Slide 27
8
سازه‏های با کابل مضاعف
نمونه‏های بررسی شده
فرودگاه بین المللی دنور
یک مثال کاربردی از سقف های کابلی با کابل مضاعف و در خلاف جهت هم، سالن اصلی ترمینال فرودگاه دنور است که بزرگترین سازه کششی سقف و بزرگترین فضای یکپارچه در جهان می‏باشد.
سقف پارچه‏ای به علت سبکی و سرعت ساخت و به دلیل زیبایی آن انتخاب شد است.

## Slide 28
8
سازه‏های با کابل مضاعف
نمونه‏های بررسی شده
فرودگاه بین المللی دنور
قله‏های این ساختمان به وسیله 34 ستون اصلی و فولادی شامل ستون‏های 45 متری با فاصله 18.3 متر از یکدیگر ایجاد شده‏اند.

## Slide 29
8
سازه‏های با کابل مضاعف
نمونه‏های بررسی شده
فرودگاه بین المللی دنور
جزئیات اجرایی

## Slide 30
8
سازه‏های با کابل مضاعف
نمونه‏های بررسی شده
فرودگاه بین المللی دنور
انحنای پارچه‏ها بین قله‏ها 63 متر دهانه‏های طول سالن اصلی را می‏پوشاند. پوشش پارچه‏ای سقف به وسیله‏ی کابل هایی که از خط الراس و خط القعر‏ها عبور کرده که بیشترین بارهای کششی را نیز تحمل می نماید مسلح شده اند. کابل های خط‏الراس معلق بارهای ناشی از وزن و ساختمان و برف را تحمل می نمایند. در صورتی که کابل‏های تثبیت کننده خط‏الراس در برابر نیرو‏های باد مقاومت می نمایند. سومین سری از کابل‏ها کابل‏های خط الراس و خط القعر را در فاصله 12.2 متری سقف پارچه ای به هم متصل می‏کنند.
بارهای کابل تثبیت کننده
بارهای کابل معلق

## Slide 31
8
سازه‏های با کابل مضاعف
نمونه‏های بررسی شده
فرودگاه بین المللی دنور
سقف از پارچه‏ی دو لایه تشکیل شده است که جنس هر دو از فایبر گلاس با پوشش تفلون است. لایه‏ی بیرونی با ضخامت 7 میلیمتر لایه سازه‏ای اصلی است در حالی که لایه‏ی داخلی مانعی آکوستیکی را فراهم کرده و یک لایه هوا برای جلوگیری از اتلاف انرژی ایجاد می‏کند.
پارچه ها و کابل‏ها امتداد یافته و از روی دکل‏های فولادی با مقطع لوله‏ای عبور می‏کنند تا به سازه‏ی موجود ساختمان در هر انتها مهار شوند.

## Slide 32
8
سازه‏های با کابل مضاعف
نمونه‏های بررسی شده
فرودگاه بین المللی دنور
ترمینال فرودگاه بین المللی دنور-مقطع از داخل ساختمان اصلی، 5طبقه پارکینگ در هر طرف وجود دارد.

## Slide 33
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
زمین ورزشی رالی Raleigh Arena
به عنوان غرفه نمایشگاهی جهت محلی برای کارشناسی چهارپایان طراحی شد.
سقف زین اسبی ساختمان نه تنها پاسخی به نیرو‏های سازه ای است که بر آن وارد می شوند، بلکه پاسخی به نیاز به فضایی سرپوشیده که 5500 نفر را در خود جای می‏دهد، حداکثر نور نیز از بالای جایگاه فراهم می‏شود.

## Slide 34
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
زمین ورزشی رالی Raleigh Arena
کابل‏های اصلی (معلق) دهانه‏ای به طول 90.1 متر بین قوس‏ها را می پوشاند. قطر آن‏ها بین 18 تا 32 میلیمتر و فاصله‏ی آن‏ها از هم 1.8 متر می‏باشد.
کابل‏های ثانویه (تثبیت کننده) در جهت مخالف قرار گرفته‏اند و نیروی رو به بالای باد را کاهش می‏دهند. قطر آن ها 12 تا 18 میلیمتر و همچنین فاصله ای برابر 1.8 متر از یکدیگر دارند.
قوس‏های سهموی به عنوان یک حلقه فشاری در برابر نیروی رانش درونی کابل‏ها مقاومت می‏نمایند.
کابل‏های معلق بار وزن را تحمل می‏نمایند.
کابل‏های تثبیت کننده در برابر نیروی باد مقاومت می‏نماند.
ستون‏های پیرامونی فقط وزن قوس‏ها را تحمل می‏نمایند.
کابل‏های ثانویه برای اجتناب از تغییر شکل در هوای گرم پیش کشیده شده‏اند. سطح فلزی موجدار بام فاصله بین کابل‏های اصلی را می‏پوشاند و با عایق سختی به ضخامت 3.7 سانتیمتر پوشانده شده‏اند .
کل این مجموعه سقف این ساختمان تشکیل می‏دهد.

## Slide 35
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
زمین ورزشی رالی Raleigh Arena
تکیه‏گاه اصلی از دو قوس فشاری به شکل سهمی متقاطع از جنس بتن مسلح که تا ارتفاع 27.4 بالا رفته‏اند تشکیل شده است. عرض این قوس‏ها از 4.6 متر نزدیک محل تقاطع تا 7.6 متر در بالا متغییر است و ضخامت آن 76 سانتیمتر است.
قوس‏ها برای کاهش وزن دارای مقطع جعبه‏ای هستند و به قدری شیب‏دار گشته‏اند که خطوط تنش درون کابل‏ها در سطح قوس‏ها قرار گیرند. بنابراین بار سقف از طریق قوس ها به صورت مستقیم به پی ها منتقل می‏شود. در عین حال که قوس‏ها در محل تقاطعشان پیوسته به نظر می‏رسند و با همین شکل به سمت زمین ادامه پیدا میکنند. اما برای جلوگیری از به وجود آمدن گشتاورهای بزرگ در پایه‏ها در تقاطع‏ها دارای اتصالات مفصلی هستند.
برای مقاومت در برابر رانش بیرونی پایه‏ها، پایه‏های ستون از طریق کابل‏های فولادی زیرزمینی به هم متصل شده‏اند تا در برابر هرگونه تغییر مکان پی مقاومت نمایند.

## Slide 36
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
سیستم سازه‏ای سقف این استادیوم کابل مضاعف است که در ظاهر رفتاری مانند سازه‏های چادری دارد. این ساختمان برای بازی‏های المپیک طراحی شد که زمین های ورزشی، زمین مسابقات دو میدانی، اسب سواری و فوتبال را در خود جای می‏دهد.

## Slide 37
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
این ساختمان دارای سازه‏ای با کابل پیش تنیده که خصوصیات کابل‏های مضاعف برای مقاومت در برابر نیروی باد را نیز دارد و متشکل از کابل‏های فولادی با سه قطر مختلف می‏باشد. سقف‏های کابلی‏ یکی بخش مرکزی برای مسابقات و یک فضای وسیع با ایجاد سایبان در محوطه را فراهم می‏سازند. شبکه‏ی عریض بام‏ ترکیبی از کابل‏هایی با قطر 25 میلیمتر است که به صورت جفت‏های 50 میلیمتری با فاصله 76 سانتیمتری از یکدیگر در هر جهت با یک اتصال گیره‏ای در نقاط تقاطع به یکدیگر مهار شده‏اند.
ورزشگاه مونیخ از 7 شبکه ی کابلی منحنی شکل تشکیل شده است.

## Slide 38
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
1.کابل‏های محدب برای مقاومت در برابر نیروی بالا برنده‏ی باد.
2.کابل‏های مقعر برای غلبه برجاذبه.
اعمال نیروهای کششی

## Slide 39
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium

## Slide 40
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
جزئیات سازه
جزئیات اتصال بین شبکه‏ها نشان دهنده‏ی غلاف‏های نئوپرین به کار رفته برای اتصال به پانل های آکریلیک، اتصال نئوپرین بین آکریلیکی نیز نشان داده شده است.

## Slide 41
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
جزئیات سازه

## Slide 42
8
سازه‏های با انحنای دوگانه
نمونه‏های بررسی شده
استادیوم المپیک مونیخ Munich Olympic Stadium
تصاویر بیشتر

## Slide 43
8
ساختمان مهار شده با کابل
نمونه‏های بررسی شده
Torre de Collserola
ستون عظیم توسط سه جفت کابل (Cable Supported Mast ) مهار شده است.
ستون تحت فشار است.
ستون عظیم از جنس بتن است.
صلبیت ستون مرکزی توسط خرپای پیش تنیده تامین شده است.

## Slide 44
8
دیتیل اتصال کابل‏ها

## Slide 45
8
دیتیل اتصال کابل‏ها

## Slide 46
انواع سازه های غشایی کابلی
انواع شبکه ی کابلها در ساختار غشا

## Slide 47
سازه زینی شکل

## Slide 48
7
ورزشگاه المپیک مونیخ

## Slide 49
7
اعمال نیروهای کششی در
سازه ی زینی شکل این نمونه
ورزشگاه مونیخ از 7 شبکه ی کابلی منحنی شکل تشکیل شده است.

## Slide 50
اعمال نیروهای کششی در
سازه ی زینی شکل این نمونه
1.کابل های محدب برای مقاومت در برابر نیروی بالا برنده ی باد.
2.کابل های مقعر برای غلبه برجاذبه

## Slide 51
جزئیات اتصالات کابل ها در این سازه

## Slide 52
7
ورزشگاه المپیک مونیخ

## Slide 53
Raleigh arena

## Slide 54
Arena Amazonia
Manaus, Brazil
Architect: GMP
Engineer: Schlaich Bergermann

## Slide 55
سازه ی موجی شکل

## Slide 56
Sony Center Berlin
Architect: Helmut Jahn
Engineer: Ove Arup

## Slide 57
San Diego Convention Center

## Slide 58
Olympic Stadium London 2012

## Slide 59
سازه های قوسی

## Slide 60
نمونه هایی از سازه های قوسی

## Slide 61
Bangkok Airport Terminal
Architect: Helmut Jahn Engineer: Ove Arup

## Slide 62
Skating Rink Munich
Architect: Ackermann
Engineer: Schlaich / Bergermann

## Slide 63
ساختار نقطه ای

## Slide 64
Oklahoma City Mall PCV cover

## Slide 65
Denver Airport

## Slide 66
Denver Airport

## Slide 67
Incheon Stadium, South Korea

## Slide 68
توضیح قسمت های مختلف

## Slide 69
غرفه ی آلمان

## Slide 70
دو روش برای مهار سازه های نقطه ای

## Slide 71
لبه های تیر شکل

## Slide 72
خلق فرم های پیچیده بوسیله ی سازه های کابلی

## Slide 73
سازه بار رینگ وسط

## Slide 74
استفاده از تشابه مثلات

## Slide 75
جزئیات اجرایی

## Slide 76
8
منابع