## Slide 1
پاورپوینت کتاب آشنایی با
معماری اسلامی

## Slide 2: مکاتب جهان اسلام
مکتب ایران

## Slide 3
1- معماری پیش از پارسی
2- معماری پارسی
3- معماری پارتی
معماری رازی
معماری آذری
مکتب ایران
معماری اصفهانی
1- معماری صفویه
2- معماری قاجاریه (دوره انحطاط)
معماری خراسانی
معماری پیش از اسلام
در بررسي معماري ايران از نظر تاريخي آنرا به دو دوره پيش از اسلام و پس از اسلام تقسيم كرده اند:
الف ـ قرن اول تا سوم هجري: شيوه پيشين (پارسی - پارتي)
ب ـ قرن چهارم هجري تا پايان دوره قاجار (دوره پس از اسلام):
1 ـ شيوه خراساني : از ابتداي قرن چهارم تا آخر قرن پنجم هجري (به مدت 1 قرن)
2 ـ شيوه رازي : از اواخر قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم هجري (به مدت 2 قرن)
3 ـ شيوه آذري : از اول قرن هفتم تا اواخر قرن نهم هجري (به مدت 3 قرن)
4 ـ شيوه اصفهاني : از اوايل قرن دهم تا پايان دوره قاجار

## Slide 4
معماری پیش از پارسی به دوران قبل از کوچ اریاییان به ایران بر می گردد زمانی که ملتهای ناشناخته ای در ایران زندگی می کردند مردمانی که معماری پیشرفته ای داشتندهمچون مردمان ایلام زمین. ایلامیان ساکنان اصلی دشت خوزستان بودند که تا حدودی ازفرهنگ سومری تاثیر پذیرفته بودند .
مرکز تمدن ایلام شهر شوش بود که تاریخی چند هزار ساله دارد.
اثار معماری پیش از پارسی
تپه زاغه
چغازنبیل
تپه سیلک
معماری پیش از پارسی

## Slide 5
تپه سیلک
مسکن انسان در ناحیه سیلک در ابتدا به صورت کومه ها یا خانه های محقری که از نی و شاخه های درخت ترکیب یافته بود ساخته شد و بعدها روی نی و شاخه های درخت گل مالیدند و یا دیوارهای خانه را با چینه بالا بردند ولی خیلی زود برای بالا بردن دیوارها از خشت خام استفاده کردند. در ابتدا خشتها را بدون قالب می ساختند ولی بعدا برای ساختن ان قالب به کار بردند. و در داخل خانه ها دیوارها را با گل اخری رنگ می کردند.
پس از اینکه روی تپه سیلک را به منظور زیاد کردن وسعت سطح آن صاف کردند. در قسمت جنوبی آن سکوی چند ضلعی محکمی با وسعت تقریبی 2500سانتی مترساخته .این سکو که به فاصله 30 سانتی متر از کف دشت قرار داشت به منزله پایه ساختمانی بود که برای سکونت امیر برپا شده بود و امروز اثری از ان نیست. سبک قرار دادن قطعات سنگ در میان چینه های خشت خام که برای استحکام سکو به کار رفته پیش از هزاره اول قبل از میلاد در روی فلات مرسوم نبود. ایجاد ساختمان برروی بلندی مشرف به شهری که در اطراف ان قرارداشت ودر ان اتباع امیر زندگی می کردند نیز تازگی داشت بنابراین وضع جدید محل سکونت امیر و روابط او با ملتش پایه واساس پادشاهی در دوران های بعد را تشکیل داد.

## Slide 6
تپه زاغه
تپه زاغه که در دشت قزوین قرار دارد یکی از مراکز اولیه استقرار کشاورزی در ایران می باشد و دارای ویژگیهای مهم معماری وهنر است. در این مجموعه چندین خانه با نقشه چهارگوش بدست امده است و انتخاب جهت خانه هابا توجه به جهت بادهای دایمی منطقه می باشد. دراین منطقه قسمتی از خانه درمقابل باد قرار میگرفت که دارای سطح کمتری بود همچنین از باد شکن نیز استفاده میکردند . این مکان دارای سه ویژگی مهم معماری می باشد :
1-بافت متراکم مجموعه 2-ترکیب انواع خانه ها
3-ساختمان معابد

## Slide 7
1
2
2
1
2
1
2
2
1
باد شکن چینه ای
چهار گونه خانه در تپه زاغه
1- میانسرا
2- اتاق
3- ورودی
3
3
3
1
2
3
1- اتاق مرکزی
2- اجاق یا بخاری
3-اتاق همجوار
4- ورودی
4
1
2
1- میانسرا
2- فضای سر پوشیده
معبد
طرح یک خانه

## Slide 8
نیایشگاه چغازنبیل
چغازنبیل یکی از بازمانده های ارزشمند معماری ایلامی است. این بنا از پنج طبقه تشکیل شده است که هر طبقه از زیری کوچکتر است و بصورت پله پله دیده می شود. این بنا در ابتدا یک ساختمان یک طبقه بوده است گرداگرد یک میانسرا سپس طبقات بعدی هر یک بطورمستقل از درون میانسرا ساخته شدند در نمای بنا از اجرهای لعابدار ابی وسفید بهره گیری شده است ونوشته هایی به خط میخی روی برخی اجرها کنده شده است که زمان ساخت و چگونگی انرا نشان می دهد .

## Slide 9
زیگورات چغازنبیل
زیگورات بین النهرین
1- در چغازنبیل طبقات بر خلاف زیگورات های بین النهرین بر روی هم نیستند بلکه بصورت مستقل روی زمین قرار دارند.
2- در چغازنبیل زوایای زیگورات در جهات جغرافیایی قرار دارد ولی در بین النهرین اضلاع زیگورات در جهات جغرافیایی می باشد. در اطراف معبد چغازنبیل سه حصار قراردارد که داخلترین ان هفت دروازه دارد که همه انها اجر فرش شده اند ودر کنار دروازه ها معابدی برای خدایان قرار دارد به عنوان نمونه در کنار دروازه هفتم معبد خدای هومبان قرار دارد . ایلامیان معتقد بودند که باید بطور مورب وارد معابد شد ورود مستقیم را توهین به معابد می شمردند به همین دلیل هیچیک از ورودی های معابد چغازنبیل مستقیما به سمت معبدنمی رود .
در نزدیکی نیایشگاه ساختمان پالایش اب شهر قراردارد.
تفاوت زیگورات چغازنبیل با زیگورات های بین النهرین
کهن ترین تاق تیزه دار در چغازنبیل وجود دارد

## Slide 10
معماری دوران مادها
دیااکو یکی از سران قبایل مادها حکومت مادها را پایه گذاری کرد . انها از 728 قبل از میلاد تا 550 قبل از میلاد فرمانروایی کردند. در سال 605 قبل از میلاد اهمیت و شهرت جهانی ایران به دلیل پیروزی مادها بر اشوریان اغاز شد . سرانجام دولت مادها باغلبه هخامنشیان بر انها برافتاد. از ساختمان های به جای مانده از دوران مادها تپه نوشیجان و استودان ها می باشد.
تپه نو شیجان
ارامگاههای دوران مادها
استودانها
آثار معماری مادها

## Slide 11
تپه نو شیجان
ساختمان مرکزی این بنا دارای تالارهای کشیده ای است که منطق ایستایی دارد. تاقها جناغی و با روش ضربی اجر چینی شده بود . دیوارها برای جلوگیری از رانش تاقها ستبر ساخته شده اند. دورتادور ساختمان را چفدهای جناغی زده اند.
استودانها اتاقکهایی هستند که درون سنگها تراشیده شده اند و زیرو روی درگاه انها را صاف کرده اند تا قابل دسترسی نباشد. دارای دو ستون وایوان نیز می باشند.
استودانها
این ارامگاهها شامل یک ورودی و یک یا دو اتاق بودند گاهی این دو اتاق روی هم قرار می گرفتند مانند ارامگاه فرهاد و شیرین و گاهی در کنارهم قرارداشتند و بوسیله ستونهایی در داخل ارامگاه از یکدیگرجدا می شدندمانند ارامگاه فخریکا .در این ارامگاهها یک یا دو یا سه قبر کنده شده بود و در بعضی از انها مانند ارامگاه دکان داوود طاقچه هایی نیز برای قراردادن نذرها وهدایا در دیوار اتاق ها تراشیده می شد
ارامگاههای دوران مادها

## Slide 12
ستونها گرد هستند و پایه انها نیز به صورت بشقاب مدور وارونه ای است و گاهی زیر ان بشقاب نیز پایه ای مربعی قرارداده می شود و بعضی اوقات یک نوار کوچک ان دو را از هم جدا می کند سر ستونها به صورت لوحه های مربعی هستند و گاهی به تقلید از سر ستونهای چوبی به شکل برگ خرمای چهارپردر می ایند. گاهی ستون به دیوار می چسبد و صورت نیمه ستون به خود می گیرد و در این صورت سرستون ان مبدل به قسمت برجسته ای می گردد که از دیواربیرون می اید و از طرفین شکل مارپیچ پیدا می کند و از این بابت با سرستونهای ایونی شباهت پیدا می کند و در میان دو مارپیچ یک برگ خرما به سبک قدیم مجسم می گردد.
ارامگاه قزقاپان در کوههای کردستان عراق 6-7 قبل از میلاد به ارامگاههای صخره ای مادی شبیه است با این حال با انها اختلافی دارد و ان این است که سقف این ارامگاه که در سنگ کوه تراشیده شده تقلیدی از سقف ساختمانهای چوبی است .
در سکاوند در جنوب بیستون دو ارامگاه دیده می شود شکل این ارامگاهها ساده تر است و متعلق به سلاطین مادی بوده است .

## Slide 13
یکی از دروازه های تپه حسنلو ورودی فعلی
تپه حسنلو
تپه تاریخی حسنلو مربوط به هزاره اول قبل از میلاد
نمای عمومی از باقیمانده دیوارها
محوطه مراسم در پس زمینه محل نشستن شاه و در کنار ان راه پله به طبقه دوم مشهود است
یکی از ستونهای زیبای تپه تاریخی حسنلو

## Slide 14
معماری شیوه پارسی
ویژگیهای معماری پارسی
ساخت ساختمان روی سکو و تختگاه
درونگرایی
ساخت سایبان و افتابگیر
استفاده از طرح فضاهای راست گوشه و تالارهای ستوندار
زیبا سازی پیرامون ساختمانها با استخر و ابنما و پردیس
آسمانه تخت چوبی .
دیوارهای جداکننده با خشت
بهره گیری از اسمانه خمیده و تاق در زیرزمین
استفاده ار سنگهای بریده و منظم و پاکتراش و گاه صیقلی
پی سازی با سنگ لاشه گاورس
نماسازی بیرونی با سنگ تراش و نما سازی درونی با کاشی لعاب دار
پرداخت کف با بهترین ساختمایه ها .
ارایش فضاهای درروند با کاشی های لعابدار
ارایش تارمی پلکانهای کوتاه و مالرو با نقش های برجسته و کنگره های زیبا
بهره گیری از پایه ستون و سر ستون و تز یین انها
ارایش در گاهها و سردرها با بهره گیری از زغره ها و پتکانه ها

## Slide 15
آثار معماری شیوه پارسی
کاخ شوش
ارامگاه های نقش رستم
پاسارگاد
تخت جمشید

## Slide 16
نقش رستم
نقش رستم شامل استودانهای کنده شده بردیواره کوه و کعبه زرتشت می باشد بنای کعبه زرتشت بر روی سکو بنا شده است. بر بالای تمامی مقابر حجاری هایی از تصویر اهورامزدا و شاه و ملل تابع هخامنشی دیده می شود همانطور که در تصاویر دیده می شود بالا و پایین ارامگاهها را صاف کرده اند تا قابل دسترسی نباشند.
نمایی از ارامگاه شاهان هخامنشی
نمای عمومی محوطه نقش رستم
نمای جنوبی کعبه زرتشت

## Slide 17
پاسارگاد
پاسارگاد در زمان هخامنشیان باغی بوده است شامل چند ساختمان از جمله دو کاخ با طرحی ایرانی شامل تالاری ستون دار وبزرگ در میان و دو اندام شبیه ایوان در دو طرف ان که در دو سوی یکی از ایوانها دو اتاق وجود دارد.
کاخ بار عام

## Slide 18
دروازه اصلی کاخ کوروش در گوشه جنوب شرقی حصار پاسارگاد قرار داشته است و عبارت بوده است از یک تالارکه دو ردیف از چهار ستون در زیر سقف ان پایدار بوده است. در طرفین دروازه های اصلی که در قسمت کم عرض حصار باز می شوند گاوهای بالدار عظیمی قرارداشتند. از دروازه های کم عرض تر که روی دیوارهای طویل قرار گرفته بودند فقط یک پایه سنگی باقی مانده وروی ان نقش برجسته فرشته بالداری را نشان داده اندکه چهار بال دارد و لباس او از نوع لباس ایلامی هاست و تاج خاصی بر سر دارد که شبیه به تاجهای رب النوع در مصر است که به اشتباه به خاطر کتیبه ای که وجود خارجی ندارد و فقط در کتابها وجود دارد ان هم با مضمون “من کوروش هخامنشی” انرا تصویری از کوروش فرض کرده اند. یکی از ساختمان های دیگری که در پاسارگاد وجود دارد سکویی از سنگهای تراش است که جایگاه نیایش بوده است . ایرانیان ان زمان در محل های سر پوشیده عبادت نمی کردند
نقشه کاخ اختصاصی کوروش
اتشکده ای در پاسارگاد
کاخ اپادانای پاسارگاد
برج پاسارگاد
بخشی از نقوش برجسته دیوار غربی کاخ پاسارگاد

## Slide 19
محوطه عمومی پاسارگاد

## Slide 20
ارامگاه کوروش در پاسارگاد
معماری ارامگاه کوروش به گمان فراوان تاثیر پذیرفته از معماری ارارتویی و معماری مقابر هرمی شکل مصری می باشد. هم بر روی سکو ساخته شده است هم دارای سقف شیبدار است. ارامگاه کوروش در میان در ختان باغ محاصره شده بود .

## Slide 21
تخت جمشید
درونگرایی در ساختمانهای تخت جمشید بخوبی دیده می شود. پوشش اسمانه انها از نوع تیر و ستون و بصورت تخت می باشد دیوارها ستبر وبر روی انها با سنگ تراش امود شده است.نمای بیرونی بنا از تخته سنگ و نمای درونی ان از کاشی لعابدار است. بلند ترین ستونهای ان زمان مربوط به تخت جمشید است که به بیست مترمی رسد.در این بنا برای کاهش فاصله بین ستونها از سر ستونهایی استفاده شده که در قسمت بالا بصورت دو شاخه یا چند شاخه هستند. پلکانهای ورودی بنا بصورت دو طرفه است.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1- پلکان اصلی
2- دروازه ملل
3- کاخ اپادانا
4- کاخ داریوش (تچرا)
5- کاخ صد ستون
6- تالار شورا یا کاخ سه دری
7- کاخ خشایارشاه(هدیش)
8- کاخ اردشیر اول
9- گنجینه
10- حرمسرای خشایارشاه
11- اندرونی
12- دروازه نا تمام
13- ارامگاه اردشیر سوم

## Slide 22
تخت جمشید در زمان داریوش بزرگ
تخت جمشید در زمان خشایارشاه
معماری هخامنشی مبتنی بر تکرار یاخته های مربع شکل است و برافراشته وسر به سوی اسمان کشیده است و بر روی سکو بنا می شود در صورتیکه بناهای یونانی بلافاصله بدون هیچ واسطه ای از سطح زمین می رویند وبیشتر با زمین و چشم اندازهای ان در ارتباط هستند و کمتر سر به سوی اسمان می کشند.

## Slide 23
منظره عمومی تخت جمشید

## Slide 24
کاخ شوش
ساختمان کاخ شوش درونگرا می باشد و به گونه ای ساخته شده است که کمترین تابش افتاب به درون ان می تابد. شاه نشین و تنبی از فضاهای درونی کاخ است. در و پنجره های ان رو به میانسرا باز می شوند. در دیوارهای گرداگرد میانسرا ایوانچه هایی وجود دارد. مجموعه کاخ داریوش ترکیب کلی دو نوع ساختمان حیاط دار و کوشکی است.
1
5
3
2
4
6
1- کاخ اپادانا
2- کاخ چهلستون
3- خزانه داری
4- حیاط مینا کاری
5- حیاط خدمه
6- دروازه
سه بعدی ازکاخ شوش

## Slide 25
دروازه ورودی به کاخها
دروازه شهر شوش
کاخ شوش
کاخ شوش

## Slide 26
معماری شیوه پارتی
گوناگونی در طرحها و بهره گیری از اندامهای گوناگون
جفت سازی در نیایشگاهها و کاخهای پذیرایی
درونگرایی با بهره گیری از میانسرا
شکوه و عظمت دادن به ساختمان ها با بلند ساختن انها
بهره گیری از اسمانه های خمیده تاقی و گنبدی (تاق اهنگ و تاق و تویزه و نیم گنبد)
بهره گیری از چفدهای مازه دار برای تاقها و گنبد ها
پی سازی با سنگ لاشه
گوشه سازی چوبی و سکنج و ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها
ساختمایه های بوم اورد سنگ لاشه و خشت و اجروملات گیرچارو
گچ بری با خطوط شکسته و خمیده
بهره گیری از کنگره ها وکوردرها در نمای ساختمان

## Slide 27
گوشه سازی لچکی
تاق اهنگ به روش ضربی
پوشش گنبد بر فضای مکعبی شکل
نوعی تاق با نقشه چهارگوش
روش اجرای نوع تاق و تویزه

## Slide 28
اثار معماری پارتی
نیایشگاه اناهیتا در کنگاور
کاخ الحضرا(هترا)
مجموعه نسا
برجهای سنگی
کاخ اشور
کوه خواجه در سیستان
بازه هور اتشکده فیروز اباد(بارین)
قلعه دختر
اتشکده نیاسر
تاق کسری(ایوان مدائن)
شهر بیشاپور
کاخ سروستان
کاخ خسرو در قصر شیرین
ایوان کرخه
کاخ دامغان
پلهای ساسانی

## Slide 29
کاخ اشور
کاخ اشور اولین بنای چهار ایوانی است و از نمونه های جالب کاخ اجری با روکش گچی است . کاخ دارای سه میانسرا بوده که رواقی گرداگرد یکی از انها قرار گرفته است.
1
2
2
2
2
3
4
5
6
4
1
5
3
2
2
2
2
1- میانسرا
نقشه کاخ اشور
2- ایوان
3- میانسرا
4- مبانسرای رواق دار
5- اتاق ستون دار
6- حمام

## Slide 30
ایوان مدائن
دو ویژگی معماری ایرانی در این بنا به خوبی اشکار است
1- تناسب طلایی در ایوان بزرگ که اسمانه ان تاق اهنگ است 2- بهره گیری از ساختمایه معمولی یا خشتی و نه سنگ تراش

## Slide 31
کاخ الحضرا(هترا)
کاخ هترا نیز شامل ایوان و میانسرا و فضاهای دیگر است . در این کاخ برای پوشش سقف از تاق و تویزه بهره گیری شده است.
1
1
1
2
2
1
1
1
1- ایوان
2- اتاق چهار گوش تاق دار

## Slide 32
کوه خواجه در سیستان
این بنا در شیب ساخته شده است و پلانهای مرکزی ان به صورت دو ایوانی می باشد. یژگی خیلی مهم این بنا پدیدار شدن فضاهای ویژه واساسی در معماری سنتی ایرانی است. که بعدها در اکثر بناهای ایران بکار رفته اند. از جمله ایوان رو به میانسرا و میانسرا واسمانه کانه پوش و گنبد . معماری کوه خواجه به دلیل اقلیم منطقه درونگرا است. ایوان که یکی از اندامهای این بنا می باشد معمولا پشت به افتاب و رو به شمال بوده وپوشش ان به گونه نیم گنبد و کانه پوش است که در ان تاق وتویزه نیز دیده می شود. اجر چینی به صورت ضربی است . چفدها وگنبدهای ان از نوع ”بیز کند “ می باشد.
نقشه ارسن کوه خواجه
1- میانسرا 2- ایوان 3- نیایشگاه
برش طولی از کوه خواجه
سه بعدی از کوه خواجه

## Slide 33
شهر فیروز اباد
شهر فیروز اباد نظیر شهرهای عهد اشکانی به فرم دایره می باشد . مرکز حکومت یا دارالحکومه در وسط شهر و بر بالای بلندی قراردارد. ربض در اطراف ان می باشد و پس از دیوار وبرجهای ان شارستان قرار دارد. همچنین از خشت خام ساخته شده است. بنای بلند برج مانندی در وسط شهر از قلوه سنگ و ملات ساروج ساخته شده است که از این محل برای خبر کردن وعلامت دادن به نقاط دوردست استفاده می شده است. از دیگر بناهای این شهر بنای قلعه دختر و بنای اتشکده می باشد.
اتشکده فیروز اباد
نقشه اتشکده فیروز اباد
1- ایوان بزرگ
2- گنبد خانه
3- ایوانهای رو به میانسرا
4- میانسرا
اتشکده فیروز اباد که برخی انرا کاخ اردشیر بابکان می نامند در شمال شهر واقع شده است. ساختمایه ان بوم اورد بوده است (مانند سنگ لاشه ). بزرگترین بنای ساخته شده از سنگ لاشه می باشد . از تاق اهنگ و گنبد برای پوشش سقف استفاده شده است گوشه سازی ان از نوع ترنبه می باشد .سه فضای گنبد دار ان جایگاه سه اتش مقدس بودهاست.گنبد میانی بر روی یک هشت ضلعی کامل و دو گنبد طرفین بر روی یک شش ضلعی ساخته شده است.به گنبد ان کمبیزه می گویند. برای جریان یافتن هوا در داخل دیوارها از خیشخان استفاده کرده اند. بخشهای مختلف بنا نسبت به محور شمالی و جنوبی حالت قرینه دارد.

## Slide 34
قلعه دختر
بنای قلعه دختر ترکیبی از کاخ وقلعه است . اولین بنای ترکیبی از مربع و مستطیل و دایره در پلان است. ساختمایه ان از قلوه سنگ و سنگ لاشه و ملات ساروج است. در قسمت پایین ان پادیاوی بوده که درایگاه حیاط بالایی در ان قرار دارد . در قسمت میانی قلعه حیاط وسیعی قراردارد که گرداگرد ان ساختمانهای متعددی می باشد و دارای یک مهتابی وایوان بزرگی است که درایگاه تالار مربع شکلی به همین پهنا و گنبد دار بوده است که این گنبد از عظیم ترین گنبد های دوره اشکانی است. گرداگرد گنبد بزرگ حجره هایی قرار داشته و نوک گنبد سر گشاده و رو به اسمان باز بوده است. گوشه سازی ان سکنج می باشد . تاق ان از نوع پیشبر است . قلعه دارای حصار دفاعی مستحکمی نیز است.

## Slide 35
کاخ بیشاپور
کاخ بیشاپور در مرکز مجموعه یک ارگ شاهی است. این بنا گنبدی داشته است ودارای نیم گنبد نیز بوده است. در سمت راست ان تالاری با موزاییک فرش شده است که به ان پیس پیسه می گویند . ارایه های گچ بری گوناگون و هیچ کدام مانند هم نیستند و انرا مادر تمام گچبـری ها و نقشهای ایران دانسته اند .
در سمت چپ ساختمـان میانسرایی با رواق دورادور بوده است و در بالای ان معبد اناهیتا قراردارد . ساختمان ان از سنگ تراش و بقیه بناها از سنگ لاشه ساخته شده اند. پلان کاخ چهار صفه ای می باشد.
1- کاخ گنبد دار 2- نیایشگاه اناهیتا 3- تالار موزاییک 4- مسجد 5- برجهای شهر 6- ابراه
کاخ گنبد دار ونیایشگاه اناهیتا

## Slide 36
معبد اناهیتا در شهر بیشاپور

## Slide 37
اتشکده نیاسر
گنبد این بنا به گونه ترکین وبا بهره گیری از تویزه گچی ساخته شده است. ترنبه های زیر ان از نوع فیلپوش ساده است. در این چهار تاقی از دو نوع روش تاق زنی ایلامی و ضربی استفاده شده است. چفدی به نام کلیل پارتی که بنیاد همه چفدهای کلیل است در این بنا کار شده است.
طرحی از گنبد و گوشه سازی اتشکده نیاسر

## Slide 38
اتشکده بازه هور
از ویژگی های بازه هورگنبد سنگی ان است که گوشه سازی در ان توسط چوب انجام گرفته است. فضای ان مربع شکل است که جرزهای ضخیمی دارد ومصالح ان همه سنگ و خشکه چین است.

## Slide 39
تخت سلیمان
تخت سلیمان یا اتشکده اذر گشنسب در اذربایجان قراردارد .در ان جا برکه ای است که اب بطور طبیعی از ان می جوشد. اتشکده فضای گنبدداری است که در جلوی ان ایوان بوده است در کنار ان ایوان خسرو یا محل تاجگذاری خسرو قرارداشته است . در سمت چپ اتشکده یک مدرسه بوده است و در پشت بنا اتشکده و رصد خانه ودر کنار ان جایی برای نیایش اناهید یا ایزد اب بوده است.
معبد اذر گشنسب
معبد اناهیتا ودر پشت ان ایوان نمایان است
تخت سلیمان

## Slide 40
کاخ سروستان
کاخ سروستان درونگرا است . شامل یک ایوان و یک فضای مربع شکل استکه گنبدی با چفد بیز و گوشه سازی فیلپوش دارد. الگوی راهروهای کناری تاق اهنگ است. محور بنا شرقی و غربی است. ایوانهایش تاق بیضوی دارند. تمام طرحهای ساسانی به پیروی از هخامنشی کنگره دارد.ساختمایه ان سنگ واجر است.
1- ایوان اصلی
2- اتاق بزرگ گنبد دار
3- میانسرا
4- اتاق پذیرایی یا سفره خانه
5- اتاق گنبددار
6- اتاق
7- اتاق

## Slide 41
کاخ خسرو در قصر شیرین
کاخ خسرو درونگرا است پله های ورودی ان شبیه به تخت جمشید دو سویه می باشد . در پشت ایوان بزرگ ان گنبد خانه و پادیاو قراردارد.

## Slide 42
پلهای ساسانی
در این پلها از تاق بیضوی یا کلمبو بهره گیری شده است

## Slide 43
1- پس از اسلام با الگو گرفتن از باورهای اسلامی ساختمانها مردم وار تر شدند .
2- کیفیت ساختمانها نسبت به دوره پیشین افت پیدا کرد .
3- از دیدگاه نیارشی معماری شیوه خراسانی با شیوه پارتی تفاوتی نکرد .در این شیوه چفد های مازه دار (بیز یا مرغانه ای)به کار گرفته شد .اما بلندای پاکارچفد ها را کم می گرفتند کمی بیشتر از بلندای قد یک انسان بود.
بیشتر تاق ها آهنگ وبا چفد های مازه داربود .تاق چهار بخش به کار نمی رفت.
4- ساختمایه بوم آورد یا ایدری استفاده می کردند.
معماری شیوه خراسانی
مسجد تاریخانه دامغان
مسجدجامع فهرج
مسجد جامع نیریز
مسجد جامع اردستان
مسجد جامع اصفهان
مسجد قبا
مسجدپیامبر
مسجد جامع نائین

## Slide 44
در این دوره از تاق آهنگ استفاده شد.

## Slide 45
مسجد قبا (ذوالقبلتین)
نخستين فضاى ساخته شده به عنوان مسجد در تاريخ اسلام است.
1
2
3
مسجد قبا
1- بخش نخستین مسجد
2- محراب پیامبر به سوی مکه
3- محراب پیامبر به سوی بیت المقدس
بعد از مسجد قبا اين مسجد نخستين مسجد در تاريخ اسلام است. در ساخت اين بنا از سنگهاى لاشه استفاده شد . سنگها را در ساخت ديوار بدون ملات و به صورت خشکه چین بر هم نهادندو تا بلنداى قد بلندترين مرد عرب در حالي كه دستهايش را به سوي آسمان بلند كرده است رساندند. از تنه نخل هاى خشك يا درختان بي بار براى تير وستون استفاده شد . نخل خشكي را در ميان مسجد به جاى ستون وسر شاخه هايي را به عنوان تير به كار بردند.پس از پو شاندن روی تیر ها با نی روی آنها را پوست چهار پایان کشیدند.
مسجد مدينه
مسجد مدينه

## Slide 46
یکی از اصیل ترین ساختمانهای شیوه خراسانی مسجد جامع
فهرج است این مسجد شاید کهن ترین مسجد ساخته شده در ایران است که ویژگی های نیارشی شیوه پارتی را داراست.
تهرنگ آن و جایگاه میانسرا وشبستان و صفه ها آشکارا آن را اثری از روزگار اسلامی معرفی می کند که از نخست برای مسجد ساخته شده است.
نقشه مسجد جامع فهرج بسیار ساده است حتی ساده تر از
دامغان تاریخانه دامغان .شبستانی با سه دهانه دارد که
دهانه میانی بزرگتر از دو دهانه چپ وراست است.
مناره مسجد در دوره های بعد به آن اضافه شد.
پوشش صفه ها همچون نیم گنبدی ساده است با گوشه سازی ترنبه ساده.
مسجد جامع فهرج

## Slide 47
نقشه ساختمان بر پایه شبستان ستونداراست که بعدها در آن تغییراتی ایجادشده است برای نمونه دهانه میانی در شبستان جنوبی بلند تر وبزرگتر شده است
چفد های مازه دار بیزبه چفدهای تیزه دار جناغی تبدیل شده است
اين بنا يكي از كهن ترين ساختمانها در شيوه خراساني است
تاريخانه دامغان

## Slide 48
این بنا در شيوه خراساني ساخته شده وبعدها به ساختمان آن افزوده شد.
اصل مسجد تك ايواني مي باشد به این ایوان ها تکی گیری می گویند اين ايوان در اصل نیایشگاه یا آتشكده بوده است .
در دوران قاجار نقشه مسجد
به طرحي با ميانسرا تبديل شد.
مسجد جامع نيريز

## Slide 49
مسجد جامع اصفهان يكي از افتخارات معمارى اين سرزمين است. طرح نخستين اين مسجد بو مسلمي (شبستان ستوندار) بوده است سمت قبله مسجد نخست با مسجد كنوني 30درجه اختلاف دارد. بخش جنوبي با شش دهانه وشمالي با چهار دهانه وشرقي وغربي با دو دهانه ساخته شده بوده است در زمان آل بویه با کوچک کردن میانسرا به دهانه شبستان افزوده شد. ستونهاى نما نيز داراى آجر كاري شد در قرن هاى بعد مسجد به يك چهار ایوانی تبدیل شد. بدين ترتيب فضاى پیوسته وساده شبستان ها وحياط ها با ايوان ها ودو گنبداز هم جدا شد.
از اين به بعد چهارايواني بودن مسجد يكي ازخصوصيت هاي بنيادي مسجد سازي در ايران شد.
مسجد جامع اصفهان

## Slide 50
مسجد جامع اردستان در اين شيوه با شبستان ستوندار بنياد نهاده شده و در شيوه رازي و اصفهاني به چهار ايواني تبديل شده است . مسجد اوليه داراىحياط مركزي بوده باشبستانهاى ستوندار كه از چهار طرف ان رااحاطه كرده است.
شبستانهاى شمالي وجنوبي داراى پنج دهانه به طرف حياط و سه چشمه عمق داشته است. شبشتانهاى شرقي وغربي داراى شش دهانه به طرف حياط و دو چشمه عمق بوده است . ديوارهاى خارجي كه ازاجرهاى خشتي قطور ساخته شده است.
مسجد جامع اردستان

## Slide 51
مسجد جامع نايين در اين شيوه با طرح شبستان ستوندار ساخته شد و دردوره هاى بعد تغيير يا فت. بلنداي تاق ها در شيوه رازي از مازه دار به تيزه دار تبديل شد . كمرپوش ها در شبستان جنوبي كه بخش زنانه مسجد است در سده هشتم افزو ده شد. گچ بری های دوره ساسانی (نقوش آزاد ) و خط کوفی در این مسجد به کار رفته است.
اين ساختمان در كل سادگي شيوه خراساني را ندارد.
مسجد جامع نايين
back

## Slide 52
در سنجش مسجد جامع فهرج با تاریخانه دامغان می توان گفت در تاریخانه تلاش شده بلندای آسمانه کوتاه شود . اما آسمانه مسجد فهرج بلندای چشمگیری دارد.گرچه تهرنگ آن ساده تراز بنای تاریخانه است.
شبستان تابستانی تاریخانه دارای هفت دهانه در سه دهانه است درحالی که فهرج پنج دهانه در دو دهانه دارد.
پوشش وآرایش پیشانی تاق ها در فهرج کوچکترین تفاوتی با تاق های ساسانی ندارد.
مسجد فهرج از خشت ساخته شده است.
قیاس بین دو بنا در سبک خراسانی
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع نائین

## Slide 53
شیوه رازی چهارمین شیوه معماری ایران است که همه ویژگی های خوب شیوه های پیشین را به بهترین گونه دارا می باشد.
در این شیوه نغز کاری شیوه پارسی ، شکوه شیوه پارتی و ریزه کاری شیوه خراسانی با هم پدیدار می شود.
هرچند آغاز این شیوه از شمال ایران بود اما در شهر ری پا گرفت و بهترین ساختمان ها در آن شهر ساخته شده اند.
این شیوه از زمان آل زیار شروع و در زمان های آل بویه،سلجوقی،اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه پیدا می کند.
معماری شیوه رازی

## Slide 54
در اواخر شیوه خراسانی بناهایی داریم که بیشتر به شیوه رازی می خورد. بنای مقبره امیر اسماعیل سامانی، مزار ارسلان جاذب و مناره ایاز با وجود اشتراک زمانی با شیوه خراسانی از بناهای اولیه شیوه رازی می باشند.
آرایه های آجری به کار رفته در آرامگاه ارسلان جاذب
مقبره امیر اسماعیل سامانی
مزار ارسلان جاذب

## Slide 55
در شیوه رازی ساختمان هایی با کارکرد های گوناگون پدید آمدند. مانند آرامگاه های برجی و میل ها.
آرامگاه های برجی بیشتر به ریخت چهار گوشه، پنج گوشه، شش گوشه، هشت گوشه، استوانه و گرداگرد آن پره دار یا ساده ساخته می شد.
نمونه پنج گوشه آن که در دوره های بعد ساخته شد نظیر گور بابا رکن الدین در اصفهان است.
نمونه پره دار آن گنبد قابوس است.
در توران پشت یزد نمونه پنج گوشه و شش گوشه آن یافت می شود.نمونه برج چهار گوشه هم فراوان است.
میل ها،(برج های راهنما برای مسافران در بیابان بودند)، و افزون بر راهنما بودن، گور سازنده خود نیز بوده اند، نمونه آن میل رادکان و میل رسکت است .

## Slide 56
در این شیوه برخی از مسجد های دارای شبستان ستوندار به چهار ایوانی دگرگون شدند.
با برداشتن ستون های نزدیک به محراب مسجد و ستون های میانی در پهلو های میانسرا، مسجد را به میانسرایی با چهار ایوان و یک گنبدخانه،روی طرح شبستانی تبدیل کردند. نمونه آن مسجد جامع اصفهان که در شیوه خراسانی به گونه شبستان ستوندار ساخته شده بود و نیز مسجد جامع اردستان است.
برخی ، مسجد زواره را نخستین مسجدی می دانند که از نخست به گونه چهار ایوانی ساخته شده، اما کاوش های تازه نشان داده پیش از آن بنایی دیگر در محل وجود داشته است.
مسجد جامع اصفهانَ
مسجد جامع اردستان
مسجد جامع زواره

## Slide 57
نیارش
در شیوه رازی ساخت طاق و گنبد بسیار پیشرفت کرد و گونه های چفد تیزه دار برای طاق و گنبد به کار رفت. بجای طاق ساده آهنگ که در شیوه خراسانی باب بود از طاق های چهار بخش، کاربندی، طاق کلنبو و طاق چهار ترک بهره گیری شد.
طاق چهار بخش
طاق کلنبو

## Slide 58
در شیوه رازی، ساختمان از بنیاد و پای بست با ساختمایه مرغوب برپا می شد و آجرهای کوچک و بزرگ و نازک و پیش بر است که به گونه سفال لعابدار یا بی لعاب بکار می رفته است.
در شیوه رازی، گونه های نگاره با خطوط شکسته و مستقیم که بیشتر با آجر کار شده یافت می شود، نیز گره سازی با آجر و کاشی که معقلی نامیده می شود از این شیوه آغاز شد.
مسجد جامع اردستان

## Slide 59
گونه های گچ بری در معماری ایران که در شیوه رازی با نغز کاری بسیار به کار رفته، چنین هستند:
1- گچ بری «شیر شکری» با برجستگی کم.
2- گچ بری «برجسته» با برجستگی بیشتر.
3- گچ بری «زبره» با برجستگی بیشتر بدون ساییدگی گوشه ها.
4- گچ بری «برهشته» با برجستگی زیاد.
گونه دیگری از گچ بری «گچ تراش» است.
دیگر از آرایه های این شیوه گونه ای که کارکرد ساختمانی هم دارد، طاق پتکانه است.

## Slide 60
بناهای شاخص در سبک رازی:
مقبره امیر اسماعیل سامانی
گنبد قابوس
گنبد دوازده امام یزد
برج های خرقان
مسجد جامع اصفهان
شاه عبدالعظیم
مسجد جامع گلپایگان
رباط شرف
مسجد جامع زواره
مسجد جامع اردستان
گنبد سرخ مراغه
گنبد کبود مراغه

## Slide 61
ساختمان مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا در سال 295 هجری از ساختمان هایی است که زمان رواج شیوه خراسانی ساخته شده، ولی همه ویژگی های شیوه رازی را داراست.
مقبره امیر اسماعیل سامانی
چهار گوشه ساختمان چهار پیلک دارد. ساختمان آن بسیار پایدار برگزیده شده.بلندای گنبد کم نیست و شنگه نوک آن نشان می دهد، که گنبد دو پوش بوده است. چفد درگاه ورودی تیزه دار است. اما چفد پنج ها یا کپله ها در بالا مازه دار هستند
بخارا، مقبره امیر اسماعیل سامانی نقشه بنا در دو ارتفاع

## Slide 62
گنبد قابوس
گنبد قابوس یکی از خوش تناسب ترین ساختمان های جهان در سده چهارم در سال 397 هجری در گرگان ساخته شده است. این ساختمان یک میل راهنماست که علاوه بر نشان شهر، گور قابوس ابن وشمگیر بنیاد کننده آن نیز هست.کتیبه ای در بالا و پایین میل در گرد آن نوشته شده که تاریخ ساخت را هم به سال قمری و هم یزدگردی آورده است.
55.5 متر
پوسته بیرونی گنبد رک و پوسته زیرین، بستو با خیز زیاد است.آجرهای به کار رفته پیش بر است.هیچ آرایه آجری در بنا دیده نمی شود و گل اندازی نشده است.در بالای درگاه ورودی طرح پتکانه دیده می شود.
ده پاپیل گرداگرد استوانه آن را فرا گرفته اند.
برش گنبد قابوس

## Slide 63
گنبد دوازده امام یزد
گنبد دوازده امام در سال 429 هجری ساخته شد. در آن زمان بر پایه باور های ویژه ای که داشتند، برخی ساختمان ها را دوازده امام می نامیدند.
در زیر کف گنبد خانه سردابی بود که راه آن از پشت محراب بوده و اکنون بسته شده است.
پلان
نما
گوشه سازی ترمبه پتکانه
تهرنگ گنبد خانه همان آتشکده است.
گنبد دارای یک پوسته است و شاید پوسته رویی گنبد ناری بوده است.
در بالای محراب گچ بری بر هشته کار شده است.
کتیبه ای رنگی از نقاشی روی گچ روی دیوارها دیده می شود که تاریخ هم دارد.
گوشه سازی زیر گنبد ترمبه پتکانه است.

## Slide 64
برج های خرقان
برج های خرقان (460 تا 486 هجری) که سالها بعنوان امامزاده با داشتن شجره نامه بین مردم محلی معروف بود به فاصله زمانی کمی از هم ساخته شده اند. یکی از گنبد ها، گور تکین فرزند صدقه و دیگری، گور پسر او السیز است.
این دو گنبد از کهن ترین گنبد های دو پوسته گسسته در جهان هستند.
برج نخست خرقان
460 هجری قمری
برج دوم خرقان
486 هجری قمری

## Slide 65
زمینه هر دو برج هشت گوشه است و در هر گوشه ای از بیرون یک پیلک دارد.
برج دوم خرقان
پرسپکتیو
آجر چینی نمای آن، دارای نگاره های گوناگونی از گره چینی و گل انداز است.روی پیلک ها آجرکاری حصیری شده و میان دو پیلک و در هر پهلو آجرکاری بادبزنی است.کوردرها و لچکی های بالای چفدها هر کدام نگارهای جدا دارند.
در این شکل پوسته درونی و بیرونی گنبد دیده میشود.

## Slide 66
مسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهان در شیوه خراسانی بنیاد نهاده شده و بعدها در شیوه رازی، طرح شبستان ستوندار به چهار ایوانی تبدیل شد. برای هماهنگ کردن طرح گنبدخانه در شبستان ستوندار، ستون های زیر گنبد را چهارتایی به هم پیوسته اند.
مسجد جامع اصفهان نخستین تغییرات از نقشه شبستانی به گنبد خانه ای و چند ایوانی را دارد

## Slide 67
1- میانسرا
2- گنبد خواجه نظام الملک
3- گنبد تاج الملک
4- صفه صاحب
5- صفه درویش
6- صفه استاد
7- صفه شاگرد
8- دارالشتاء یا شبستان زمستانی
9- مسجد کوچک الجایتو
پلان مسجد جامع اصفهان
9
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 68
سال (ه.ق) | سیر تحول مسجد جامع اصفهان
473 | ساخت گنبد نظام الملک در پشت ایوان جنوبی(صفه صاحب) و گنبد تاج الملک(خاگی) در پشت ایوان شمالی(صفه درویش).
481 | ساخته شدن ایوان های سه گانه : شمالی(صفه درویش)، غربی(صفه استاد) و شرقی(صفه شاگرد).
710 | ساخته شدن مسجد کوچکی در شمال ایوان غربی.
768 | اضافه شدن قسمتهای مهمی به مسجد شامل : شبستانی در شمال ایوان شرقی و مدرسه ای در خاور آن.
851 | الحاق شبستانی به شکل خیمه در پشت ایوان غربی معروف به دارالشتاء یا ایوان زمستانی، همچنین یک سر در کاشیکاری در شمال ایوان غربی.
872 تا 882 | اضافه شدن دو مناره ایوان جنوبی و طاق این ایوان.و تزییناتی نظیر: ازاره های مرمرین و صفه هایی با کاشیکاری های معرق برجسته.
1006 | ساخت شبستانی در غرب چهلستون غربی ایوان جنوبی معروف به چهلستون شاه عباسی.
سلجوقی
صفوی

## Slide 69
اجزای مسجد جامع اصفهان:
میانسرا: میانسرای مسجد جامع دارای دو حوض است، یکی به شکل مربع در مرکز صحن و دیگری چند ضلعی در قسمت شمالی آن .
ایوان: مسجد جامع دارای چهار ایوان است، که در طی دوره های مختلف در پیرامون صحن آن اضافه شده اند.
مناره: این مسجد دارای دو مناره در طرفین ایوان جنوبی است. البته مورخین اشاره ای به دو مناره جنوبی دیگر و دو مناره در قسمت شمالی کرده اند که امروزه اثری از آنها باقی نیست.
ایوان صاحب
شبستان: شبستان های مختلفی در مسجد جامع اصفهان به فراخور ساخت و وظیفه ای که دارند، وجود دارد نظیر: شبستان چهلستون در گوشه جنوب شرقی مسجد و شبستان بیت الشتاء عماد که در ضلع غربی مسجد قرار دارد.
در شبستان های مسجد جامع حدود چهارصد و هفتاد طاق دیده می شود.
شبستان زمستانی مسجد جامع اصفهان

## Slide 70
گنبد: مشهورترین گنبد های مسجد جامع، گنبد معروف به گنبد نظام الملک و گنبد شمالی مسجد معروف به گنبد تاج الملک (خاکی) هستند.
گنبد خواجه نظام الملک
گنبد تاج الملک
گنبد خانه جنوبی توسط خواجه نظام الملک در 473 ساخته شد.این گنبد با دهانه 15 متر و به روش ترکین با گوشه سازی ترمبه پتکانه است.
در بالای شبستان شمالی مسجد، گنبد تاج الملک در همچشمی با گنبد نظام الملک ساخته شد. این گنبد تهرنگ آتشکده دارد. این گنبد دو پوسته و از نوع خاگی است.

## Slide 71
محراب: مسجد جامع اصفهان از مساجدی است که محراب های متعددی دارد،بلند آوازه ترین محراب آن در ضلع شمالی ایوان غربی قرار دارد.
محراب الجایتو

## Slide 72
شاه عبدالعظیم
شاه عبدالعظیم تاریخ ساخت کهنی دارد.بقعه اصلی حرم، مانند بیشتر بقعه های سده چهارم و پنجم، چهار گوشه ای است که از چهار سو باز بوده است.
درگاه اصلی دارای دو پنجره است.
نقشه ترکیب کلی اجزاء درگاه اصلی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)
ری، بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)، قاب آجری و کتیبه
کوفی تزئینی از اواخر قرن پنجم

## Slide 73
بر دیوار جنوب غربی، در درون بقعه به احتمال قوی محرابی بوده که اکنون بوسیله دالانی به ایوان بقعه امامزاده حمزه (ع) مربوط شده است.
بر بالای در، پنجره و روزنی وجود داشته که هم اکنون نیز بر جای است و زمینه چهار گوش آن با ترنبه های فیلپوش، هشت گوشه شده و سپس با شکنج های رسمی، شانزده گوشه شده است.
بر روی گنبد درونی با فاصله ای، گنبد رویی با گریو بلند و به گمان فراوان به گونه رک ساخته شده بوده است.

## Slide 74
مسجد جامع گلپایگان
مسجد جامع گلپایگان (498-512 ق) از نخست همانند گنبد دوازده امام و مسجد جامع بروجرد تنها دارای یک گنبد خانه بوده و بخشهای دیگر بعد ها به آن افزوده شده است.
گنبد تهرنگ آتشکده ای دارد.
گنبد به روش ترکین ساخته شده است.
آجرکاری شیوه رازی در آن بسیار نغز کار شده.
گرداگرد برخی ستون های این ساختمان همچون
ستون آتشکده های کهن، دارای پیلک هایی است که برش ستون را همچون برگ شبدر در می آورد.

## Slide 75
رباط شرف
رباط شرف (508 ق) در شاهراه بغداد- مرو و پیش از آن مداین- مرو ساخته شد.
این رباط دارای دو میانسرای تو درتو است که در دو زمان ساخته شده اند. در دو سوی ایوان میانسرای پشتی در ته ساختمان، دو میانسرای کوچک ساخته شده که چهار ایوان یا گیری یا چفته (صفه) گرداگرد آن را فرا گرفته اند. شاید این ها خانه خصوصی بوده اند. این خانه کوچک چهار صفه از کهنترین نمونه ها به شمار می رود.

## Slide 76
1- ورودی اصلی
3- اصطبل
5- حجره
7- رواق
9- محل اقامت خصوصی
پلان رباط شرف
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
4
8
8
2- حیاط کوچک
4- ایوان
6- ورودی حیاط بزرگ
8- ایوان
10- حیاط بزرگ

## Slide 77
آرایه های آجری رباط شرف
طاق ها در این ساختمان، آهنگ و گاه چهار بخش و کلنبو نیز می باشد.
آب مصرفی در این ساختمان از آب باران تامین می شده است. بدین گونه که بام ها به سوی ناودان های شره ای در میانسرا شیب دارند. زیر ناودان ها لگنچه های سنگی است که با جویی، آب را به آب انبار کاروانسرا میرساند. آب، انبار شده و به مصرف می رسیده است.

## Slide 78
مسجد جامع زواره
مسجد زواره بر روی بنایی کهن تر ساخته شده است.
مسجد کهن در زیر زمین و در بخش شمالی مسجد کنونی بوده است.
گرچه بر این باورند که این کهن ترین مسجد چهار ایوانی است که از نخست چنین ساخته شده، اما این گفته نادرست می آید.
پلان مسجد جامع زواره، 530 هجری قمری

## Slide 79
مسجد جامع زواره، برش های طولی و عرضی
طرحی از ایوان اصلی مسجد جامع زواره
پوشش درونی گنبد بیز و پوشش بیرونی، شبدری تند است.

## Slide 80
آسمانه شبستان جنوبی طاق آهنگ تیزه دار است.
گوشه سازی گنبد ترمبه پتکانه با بلندای زیاد است.
کهن ترین چفد های کلیل در این مسجد یافت می شود.
طاق آهنگ تیزه دار
از چفد های شبستان سمت قبله
محراب با تزیینات گچبری

## Slide 81
مسجد جامع اردستان نقشه کنونی
مسجد جامع اردستان
برش های طولی و عرضی
بخش هایی از مسجد جامع اردستان در شیوه خراسانی ساخته شده است و در شیوه رازی به یک ایوانه تبدیل شد.
مسجد جامع اردستان

## Slide 82
ویژگیهای این بنا:
آجرکاری دقیقی دارد.
ستون های شبستان از نخست چهار گوشه بوده، سپس هشت گوشه شده و پاکار طاق ها، روی پیش آمدگی (بالشتک) ستون کار گذارده شده اند.
بعد ها کمر پوش هایی به شبستان آن افزوده اند.
رواق مسجد جامع اردستان

## Slide 83
بلندای شبستان آن بسیار زیاد است و با طاق های آهنگ، ترکین و کلنبو آن را پوشانده اند.
گوشه سازی زیر گنبد، پتکانه است و با سکنج به دایره تبدیل شده است.
گچ بری کتیبه ها برجسته و زیر ایوان در مسجد جامع اردستان زبره است.

## Slide 84
محراب دارای گچبری های برجسته است.
گنبد آن دو پوسته پیوسته است. پوسته درونی به روش ترکین ساخته شده و پوسته بیرونی شبدری تند است.
تزئینات خارجی بنا آجری است

## Slide 85
1 | ایوان جنوبی | 555 هجری قمری
2 | ایوان شمالی | 946 هجری قمری
3 | ایوان شرقی | پایان قرن یازدهم هجری قمری
4 | ایوان غربی | اوایل قرن دوازدهم هجری قمری
دوره های مختلف ساختمانی مسجد جامع اردستان
1- تخریب مقصوره کوچک مسجد و اضافه نمودن زمینی در جنوب، که ساختمان گنبد در آن بنیان گذارده شد.
2- احداث ایوان جنوبی بر روی شبستان جنوبی و نیز احداث رواق های غربی و شرقی گنبد و ایوان.
3- محو نقشه شبستان های ستوندار در جبهه شرقی و غربی.
4- احداث ایوان های شمالی، شرقی و غربی.
سیر تحول بنای مسجد جامع اردستان از طرح شبستانی به چهار ایوانی:
تاریخ چهار ایوان را به ترتیب می توان برشمرد

## Slide 86
1-گسترش بر روی بنای شبستانی قرن ششم ه.ق
2-گسترش بر روی بنای شبستانی قرن دهم ه.ق
3-گسترش کامل، و تبدیل شدن به یک مسجد چهار ایوانی پس از قرن دهم

## Slide 87
گنبد سرخ مراغه: 527 تا 564 ق در معماری ایران جایگاه والایی دارد (بگونه چهار پهلوست و آسمانه آن ریخته است).
برج استوانه ای در مراغه: (563 ق) استوانه ای از آجر ساده است و در کنار آرامگاه برجی ده پهلو جا دارد ودارای تناسبات زیبایی است.
چند بنای مهم شیوه رازی در مراغه ساخته شده اند:
گنبد سرخ مراغه
گنبد کبود مراغه: (593 ق) کهن ترین آرامگاه برجی در مراغه، که به نادرست آن را گور مادر هولاکو می دانند و شاید سال ها پیش از یورش مغولان ساخته شده باشد. این برج، ده پهلوست و با مهارت ویژه ترک بندی شده است. در نمای آن تکه های کاشی بسیار نفیسی همانند نگین در میان رده های آجرچینی نشانده شده است. چون نسبت کاشی به آجر کم است، بسیار زیبا در آمده است.

## Slide 88
معماری شیوه آذری
یورش خونین مغولان،سراسر ایران بویژه خراسان را از هنرمندان و معماران تهی ساخت
این هنرمندان از چنگال درندگان بدر رفته و در سرزمینهای جنوبی ایران به پناه فرمانروایان
بومی رفتند.
در دوره بعد هنگامی که ایلخانان (جانشینان چنگیز در ایران)نیاز پیدا کردند ویرانی های
نیاکانشان را بازسازی کنند یا دست کم به خاطر نیازی که به کاخ و خانه و گرمابه و
... در پایتخت خود داشتند معماران را از سرزمین های جنوبی به دربار خود فرا خواندند .
این بار از آمیزش ویژگی های معماری مرکز ایران و جنوب با سنت ها و روش هایی
که از روزگاران کهن ، بومی آذربایجان شده بود، شیوه آذری پدید آمد.
چگونگی شکل گیری شیوه آذری:

## Slide 89
ویژگی های شیوه آذری:
ویژگی های زمانی در این شیوه بسیار کار ساز بود.
بدلیل نیاز به ساخت ساختمان های گوناگونٍ،در روند
ساختمان سازی شتاب می شد.پس به پیمون بندی و
بهره گیری از عناصر یکسان(مانند کاربندی در سازه
و آرایه)روی آوردند تا دستاوردشان باندام و سازوار
باشد.
آرایه های هندسی رایج در شیوه آذری
ساخت بناها با خشت خام و پخته و سنگ لاشه و کلنگی با شتاب و زبره(بدون نما)
نماسازی الحاقی و روسازی.
کم شدن کاربرد آجروجانشین شدن سفال نقشین وکاشی لعاب دار.
استفاده از کاشی هفت رنگ و خشتی در بعضی ازبناها .

## Slide 90
گچ بری و اندود گچ و نقاشی روی گچ بر روی نمای ساختمان.
تنوع زیاد در پلانها و نقشه ها
انواع نقشه با میانسرای چهار ایوانــی
برای مسجدها و مدرسه ها بکار رفت.
در این شیوه ساختمانهایی با اندازه های
بسیار بزرگ ساخته شد که در شیوه های
پیشین مانند نداشت،همچون گنبد سلطانیه
ومسجد علیشاه در تبریز.
بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری.
بهره گیری از هندسه و تنوع در طراحی در ”نهاز“یعنی بیرون زدگی در کالبد و ”نخیـــــر“ یعنی تورفتگی در آن نمودار می شود.

## Slide 91
استفاده از انواع و اقسام پوششهای گنبدی وطاقی
متداولترین نوع گنبد،دو پوسته گسسته با پوشش بیرونی نار
می باشد.برای ساخت از عناصری به نام خشخاشی استفاده می شود.
آرامگاه ها همچون گذشته،برونگرا و بیشتر با تهرنگ چهارگوشه،
بویژه در دوره دوم ساخته شدند.نمونه آن در ارسن شاه زنده سمرقند
بود که آرامگاه بسیاری از فرمانروایان تیموری است.
از عنصری بنام گریو برای بلند تر جلوه دادن گنبد استفاده کردند.
ساقه گنبد بلند تر می شود و از اطراف گنبد نور وارد می شود که
شباک نام داشت.عموم گنبد ها خیاره میشوند.
از ویژگی های شیوه آذری قوس و پوشش معروف به ”کلیل آذری“است.
در مجموعه و خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی و همچنین در گنبد خدابنده
بیش از هر جای دیگر به چشم می خورد.هر جا چنین قوسی باشد باید
رد پای معماری آذربایجان را جستجو کرد.
قوس کلیل نیم دایره ای است که اگر به سه قسمت مساوی تقسیم شود
قسمت وسط جهشی به اندازه یک کلوک آجر(8/1آجر)به بالا خواهد داشت.
این قوس غیر باربر است و به همین دلیل
شاهد اجرای آن در دهانه های باربر نمی باشیم.
از آن به عنوان یک عامل تزئین استفاده می شود.
و در درگاه ها و پنجره ها که چفد تنها وزن خود
را تحمل می کند آنرا می یابیم.
چفد کلیل آذری:

## Slide 92
سبک آذری شامل 2 دوره است:
سبک آذری
دوره حکومت ایلخانان،از زمان پایتخت شدن مراغه در زمان هولاکو
و جانشینان او که کمابیش در آذربایجان بودند.
دوره تیموریان،وربوط به دوره تیمور و انتخاب سمرقند به
عنوان پایتخت می باشد.
دوره اول:
دوره دوم:

## Slide 93
1) دوره ایلخانیان
مسجد جامع نطنز
مسجد جامع ورامین
محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان
مسجد جامع یزد
مقبره محمد خدابنده(الجایتو)
بقعه پیر بکران
رصد خانه مراغه
مسجد جامع علیشاه
آرامگاه سید رکن الدین
2)دوره تیموریان
مسجد کبود تبریز
مدرسه غیاثیه خرگرد
مسجد بی بی خانم
مسجد گوهر شاد
تربت شیخ جام
گور امیر در سمرقند
مدرسه الغ بیک در بخارا
آرامگاه شیخ صفی الدین

## Slide 94
بنای اصلی مسجد مربوط به سال 362 هجری (دوره سلجوقی) است.و 315 سال بعد مسجد فعلی به مسجد قبلی اضافه شد.مسجد اولیه روی خرابه های آتشکده ساسانی ساخته شده بود.مسجد جامع نطنز سه تکه است: مسجد،خانقاه وبقعه شیخ عبدالصمد.
این مسجد دارای شبستان بزرگی است که با قطعات چوب رنده شده چنار کف پوش شده است.
مسجد جامع نطنز:
Return to main menu
گنبد هشت ضلعی مسجد جامع نطنز
پلان هشت ضلعی گنبد
مقطع مسجد جامع و خانقاه شیخ عبدالصمد الصمد اصفهانی

## Slide 95
کاشی کاری مسجد جامع نطنز کاشی های فیروزه ای و آجرهای منقش
Return to main menu
نمای ایوان رفیع مسجد جامع نطنز
صحن مسجد

## Slide 96
بنای اصلی مسجد در زمان سلطنت ابوسعید
بنا شده است.بعدها در زمان حکومت شاهرخ
تعمیر شد و قسمتهایی به آن اضافه گشت
.در فضای زیر گنبد این مسجد محرابی است
که گچ بری تزئینی اش فضای بسیار زیادی
را اشغال کرده است.این محراب در زمان
شاهرخ ساخته شده است.
مسجد جامع ورامین:
Return to main menu

## Slide 97
پلان مسجد جامع ورامین
تهرنگ مسجد جامع ورامین
،میانسرای چهارایوانی است.
نیارش ساختمان دقیق است
و آمودهای پایداری دارد.
طرحی از درون رواق ها

## Slide 98
گنبد آن دو پوسته بوده که خود آن
ریخته و آهیانه مانده است که گنبد
ناری است.
در ایوان جلوی گنبد خانه ،گونه ای
ترمبه پتکانه بسیار زیبا کار شده است.

## Slide 99
مقطع و دید حجمی مسجد جامع ورامین

## Slide 100
نمایی از ایوان جلوی گنبد
  نمایی از ورودی

## Slide 101
استفاده از مقرنس
مسجد جامع ورامین

## Slide 102
اجرای گوشواره سازی رسمی (سه کنج سازی ، شکنج سازی)مسجد جامع ورامین
گوشه سازی ، تبدیل زمینه چهار به مدور جهت پوشش گنبد مسجد جامع ورامین.
Return to main menu

## Slide 103
        محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان:
در این دوره ساخت محراب های بسیار نفیس
و زیبا که عمدتاً به صورت گچ بری تزئین گشته اند
و قبلاً در شیوه رازی اجرا شده اند به اوج تنوع و
زیبایی خود می رسند.محراب الجایتو که در سال
710 هجری ساخته شده از نمونه های بسیار جالب
در گچ بری است.این محراب دارای طرحهای گچ بری
شده اصیل از طرحهای اسلیمی اولیه و خط در
ترکیبهای متنوع کوفی مثلث است و حتی ترسیمهای
هندسی اسلامی «گره»به بهترین شکل در آن طراحی
شده است.
  محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان
Return to main menu

## Slide 104
گچ بری با طرح اسلیمی و خط
محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان

## Slide 105
منبر منبت شده محراب الجایتو،مسجد جامع اصفهان

## Slide 106
نقشه شبستان الجایتو،
مسجد جامع اصفهان
پیچکهای اسلیمی گچ بری در
خط ثلث محراب الجایتو،
مسجد جامع اصفهان
Return to main menu

## Slide 107
مسجد جامع یزد
نقشه اولیه،این بخش در شمال شرقی مسجد کنونی
قرار داشته که جای آن یک شبستان نو ساخته اند.
مسجد جامع یزد در قرن ششم هجری
در شیوه خراسانی با تهرنگ شبستان
ستوندار ساخته شد که امروزه چیزی
از آن باقی نمانده است.به جای آن شبستان
ستونداری را در شرق میانسرای آن
ساخته اند.
Return to main menu

## Slide 108
پلان تکمیل شده مسجد کبیر یزد
جایگاه مسجد اولیه

## Slide 109
گنبد خانه و شبستانهای(تنبی ها)جنوب میانسرا
در شیوه آذری ساخته شد. در زمان شاهرخ در
دوزه دوم این شیوه،سردر بلند مسجد ساخته شد.
در شیوه اصفهانی دو مناره به سردر افزوده شد
و در زمان قاجاریان یک شبستان زمستانی(در
غرب میانسرا)ساخته شد.
یکی از بلندترین سردرهاست که نسبت 1به3
دارد.برای جلوگیری از رانش تاق آن دو مناره
به آن افزودند.
نمایی از شبستان غربی افزوده قاجاری

## Slide 110
صحن مسجد جامع یزد
دو پوسته گسسته است.
در جلوی سر در یا پیشخان،پادیاوی بوده که روی
آهیانه،گنبد ناری و خود،گنبدی با چفد شبدری کند
بوده که در هنگام کار به گونه شبدری تند زده
می شود.
آن پوشانده و انبار شده است.
روی آهیانه،چنبر یا حلقه های آجری ساخته شده
و خود روی آنها سوار شده است.
چفد پایه ایوان جلوی گنبدخانه،چمانه با تاق
آهنگ است. در پشت ایوان،گنبد خانه ای با گنبد

## Slide 111
چند نما از مناره وگنبد

## Slide 112
تصاویری از سردر و مناره های آن

## Slide 113
گنبد از نوع دو پوسته است .گنبد داخلی منحنی بیضی شکل و گنبد خارجی با منحنی شبدری کند ساخته شده است که البته در عمل به دلیل ایجاد مشکلات به شبدری تند مبدل گشته است.
گنبد:

## Slide 114
گنبد مسجد جامع یزد
گنبد دو پوسته بلند و پلان (خشخاشی)گنبد

## Slide 115
طاق و تویزه و نوع خوانچه پوش آن در شبستان های کناری مسجد جامع یزد دیده می شود.
نوررسانی توسط سنگهای شفاف مرمر جهت شبستان زمستانی مسجد کبیر یزد
این قسمت از بنا در دوره قاجار مرمت و ساخته شده است.

## Slide 116
خط بنائی گره دار معقلی مسجد کبیر یزد
خط کوفی مظهر اسلیمی محمد مکرر خط بنایی علی مکرر
هنر کاشی کاری ، مسجد کبیر یزد

## Slide 117
محراب مسجد جامع یزد
مقرنس بندی طاسه دار مسجد کبیر یزد
Return to main menu

## Slide 118
    مقبره محمد خدابنده(الجایتو):
مقبره محمد خدابنده(الجایتو)در سلطانیه زنجان با
دهانه 25.5 متر که در قرن 8 هجری ساخته شده
در زمان خود بزرگترین گنبد و بنای اسلامی بوده
است.این بنا یکی از باشکوهترین بناها در شیوه
آذری و شاید در کل شیوه های معماری اسلامی
ایران باشد.
Return to main menu

## Slide 119
پلان آن با زمینه هشت ضلعی است که هر ضلع
این بنای هشت ضلعی 17 متر طول دارد و در
جلوی آن ایوانی داشته که آثارش هنوز باقی
مانده است.

## Slide 120
ارتفاع گنبد 48 متر است .
آرامگاه الجایتو ،مقطع

## Slide 121
  دید خارجی از بنای سلطانیه

## Slide 122
چند دید از بنای سلطانیه

## Slide 123
انواع گره سازی درهم، کاشیها و سفال پیش بر ،کاشیهای مهری ،آمود داخلی بوده است.این بنا یکی از برجسنه ترین کاشی کاریهای سبک آذری را به نمایش می گذارد.
  گنبد سلطانیه(تزئینات):
مانند سایر بناهای دوره آذری گنبد سلطانیه نیز تزئینات بسیار زیبایی دارد.

## Slide 124
تزئینات داخلی گنبد سلطانیه

## Slide 125
رواق دور گنبد و تزئینات آن
Return to main menu

## Slide 126
  بقعه پیر بکران:
این بنا در 25 کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.در ایـن بنـا از طـرحـهای اسلیـمی سازی گچ بری استفاده شده است.
همانطور که در مورد محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان گفته شد در این دوره محراب ها با تزئینات گچ بری نفیس تر می شوند.محراب و کتیبه سازی های بقعه پیربکران که با طرحهای بسیار اصیلی بوجود آمده است موید این نظر است.
Return to main menu

## Slide 127
نمایی از بقعه پیر بکران در جنوب اصفهان

## Slide 128
پوشش بنا با آمود گچ در اسپر مقبره پیر بکران در جنوب اصفهان

## Slide 129
گچ بری پیچکهای اسلیمی ،خط ثلث محراب بقعه پیر بکران، جنوب اصفهان
Return to main menu

## Slide 130
رصد خانه مراغه:
شهر مراغه در گذشته بزرگترین مرکز
تپه ای به نام رصد در غرب شهر مراغه
قابل مشاهده است.معمار اصلی این بنا را
فخرالدین احمدبن عثمان امین مراغی
دانسته اند، اما مسئولیت ساخت مسجد
و کوشک محل اقامت هلاکو، ظاهراً بر
عهده مویدالدین عرضی سازنده ابزار و
آلات نجومی رصدخانه بوده است.
Return to main menu

## Slide 131
گنبد رصدخانه مراغه
Return to main menu

## Slide 132
مسجد جامع علیشاه:
این مسجد به دستور علیشاه گیلانی
ساخته شده،و گفته شده دارای میانسرای
بزرگ،مدرسه،مناره و برج و سه درآیگاه
(ورودی)و دیگر ساختمانها بوده است.
Return to main menu

## Slide 133
این مسجد دارای ایوانی بسیار بزرگ با
دهانه ای نزدیک به 30متر و ستبرای
دیوار ایوان 11متر است و (در همان زمان)
چون پوشش ایوان سست کار شده بود فرو
ریخته است.
نقشه ایوان بزرگ ارگ یا مسجد جامع علیشاه و ساختمانهای مجاور آنش

## Slide 134
طرحی فرضی از مسجد جامع علیشاه
Return to main menu

## Slide 135
آرامگاه سید رکن الدین
آرامگاه سید رکن الدین نزدیک به مسجد جامع یزد
ساخته شده است(725 هجری).سید رکن الدین
بنیادکننده بخشی از مسجد جامع بود.آرامگاه اکنون
گنبد خانه ای چهار گوشه است که در گذشته بخش هایی
چون مدرسه،میانسرا و... نیزدر کنار آن بوده است.
Return to main menu

## Slide 136
این گنبد خانه اکنون پا برجاست و ایوان
آن را که ویران شده بود،برای جلوگیری
از رانش گنبد بازسازی کرده اند.
نیمرخ گنبد دو پوسته پیوسته
Return to main menu

## Slide 137
مسجد کبود تبریز:
این بنا به علت پوشش کاشی معرق آبی فیروزه ای آن،
به مسجد کبود شهرت یافته است.این بنا در سال
870 هجری ساخته شده است و در ایران منحصر
به فرد است.از لحاظ شکل و طرح نمای خارجی
با مساجد سرپوشیده اولیه عثمانی شباهت دارد.لیکن
تفاوتهای مهمی در بین آنها وجود دارد.این بنا احتمالاً
چند منظوره بوده و در آن قبری وجود دارد که
احتمالاً مربوط به امیر قراقویونلو، جهانشاه و اعضاء
خانواده اوست.این مسجد در ایران به نام «فیروزه اسلام»
معروف بوده است.
Return to main menu

## Slide 138
پلان مسجد کبود تبریز
این مسجد آواز قوی شیوه معماری آذری است که بانی آن صالحه خاتون دختر جهانشاه قراقویونلو بوده است.
این مسجد برخلاف مساجد دیگر که صحن و حیاط داشته اند بدلیل هوای سرد تبریز برونگرا ساخته شده است.
محراب اولیه مسجد بعدها برداشته شد و به صورت درگاهی در آمد.این مسجد بعدها در مسجد شیخ لطف الله تقلید شده است. (پلان)

## Slide 139
سر در ورودی کاملاً تزئین یافته است. تزئین کاشی معرق در این بنا آنچنان مهارتی را در هنرهای تزئینی نشان میدهد که در آثار بعدی، کاشی کاری به این درجه نایل نمی شود.داخل مسجد از ارتفاع 1.5متری تا زیر گنبد کاشی کاری است.داخل گنبد خانه و جلوی محراب قطعه های بزرگ از سنگ مرمر حجاری شده قرار دارد.

## Slide 140
    کاشی های فیروزه ای
    کار شده درمسجد کبود

## Slide 141
ورودی مسجد نیم گنبدی است که به شبستانی با گنبدی هشت گوشه به قطر 15 متر منتهی می شود، مسجد 9 گنبد کوچک نیز داشته است.

## Slide 142
مقاطع مسجد کبود تبریز

## Slide 143
نما و برش پیش از
بازسازی

## Slide 144
برش گنبد اصلی
Return to main menu

## Slide 145
مدرسه غیاثیه خرگرد:
از قدیمی ترین بناهای چهار ایوانه دوره اسلامی،
مدرسه غیاثیه خرگرد می باشد.خرگرد در نزدیکی
منطقه خواف قرار دارد.بر روی محورهای طولی
و عرضی، صحن حیاط و در وسط اضلاع صحن
چهار ایوان قرار می گیرد.هر ایوان رو به صحن،
در یک طرف خویش 2 حجره دارند.بدین ترتیب
هر ضلع صحن دارای 4 حجره و کلاً طبقه همکف
16 حجره دارد.چون بنای مدرسه دو طبقه است
کلاً مدرسه دارای 32 حجره است.
دیدهای داخلی و بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد
از آثار دوره تیموری
Return to main menu

## Slide 146
مدارس دید به بیرون دارند حضور پلان چهار ایوانی و شکل گیری پخ ها در چهارگوشه حیاط از ویژگی های این مدرسه است.نهاز و نخیرها در تهرنگ آن بسیار باندام(متناسب) هستند.
پلان طبقه همکف و اول

## Slide 147
دید از داخل صحن مدرسه
غیاثیه خرگرد
نما سازی و تزئینات کاشی و آجر در بیرون بنا

## Slide 148
تزئینات داخلی فاقد کاشی کاری

## Slide 149
تزئینات کاشی کاری در مدارس اغلب در قسمتهای خارجی و فضاهای دور از فضای مدرس شکل می گرفت.

## Slide 150
کاشیکاری، مدرسه غیاثیه خرگرد
حضور طاقچه های گچ بری شده در دیوارهای غیر باربر.تزئینات گچ بری در فضای داخل مدرس
Return to main menu

## Slide 151
        مسجد بی بی خانم:
مسجد بی بی خانم در سمرقند بیانگر
اکثر ویژگیهای دوره دوم سبک آذری
است.گنبد دو پوسته گسسته با گریو
بلند،ایوانهای رفیع،ومناره هایی که از
سطح زمین ارتفاع می گیرند و نقش
سازه برای ایوان ورودی ایفا می کنند.
بنای آن چهار ایوانی است.
چهار مناره کوچک در چهار گوشه بنا وجود دارد.

## Slide 152
پلان مسجد بی بی خانم در سمرقند

## Slide 153
مسجد بی بی خانم در سمرقند، دید سه بعدی

## Slide 154
نماهایی از مسجد بی بی خانم در سمرقند

## Slide 155
باقیمانده های مسجد بی بی خانم

## Slide 156
باقیمانده های مسجد بی بی خانم
Return to main menu

## Slide 157
مسجد گوهرشاد:
این مسجد که یکی از آثار برجسته عصر تیموری
(دوره دوم شیوه آذری) است.معمار بنا استاد قوام الدین
شیرازی است .گنبد بنا پیازی است که درست بالای
ایوان مقصوره قرار دارد.ارتفاع گنبد زیاد نیست
و بلافاصله بعد از شروع شدن جمع می شود.رنگ اصلی
گنبد کاشی سبزرنگ است.این گنبد در دوره صفویه و
قاجاریه هم بازسازی شد.اما گنبد جدید تمام زیبایی های
عصر تیموری و ویژگیهای منحصر به فرد آن را هم دارد
.گلدسته های فیروزه ای این مسجد از سطح زمین شروع
می شوند و چسبیده به ایوان مقصوره بالا می روند و 43 متر ارتفاع دارند.
Return to main menu

## Slide 158
پلان مسجد گوهرشاد
مسجد دارای میانسرای چهار ایوانه است.

## Slide 159
سه بعدی برش خورده
برش از گنبد خانه

## Slide 160
دیدهای خارجی از مسجد گوهرشاد

## Slide 161
دیدهای مختلف از مسجد گوهرشاد

## Slide 162
تصاویری از صحن مسجد و ایوان مقصوره

## Slide 163
در ایوان مقصوره از تزئینات کاشی مرسوم خبری نیست واز تزئیانت گچ بری استفاده شده است.در عوض درست در ایوانی که هیچ کاشیکاری قابل ملاحظه ای ندارد، محرابی سنگی است که تماماً از سنگ مرمر است و بیش از 10 متر ارتفاع دارد.

## Slide 164
تزئینات زیر گنبد
تزئینات داخلی ،نمونه ای
از کارهای گره، معرق و
معقلی

## Slide 165
نمونه ای از کار معرق در مسجد گوهرشاد
بغل کشهای ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد
پشت بغل اسکلت مسجد جامع گوهرشاد مشهد در ضلع شرقی
Return to main menu

## Slide 166
بقعه شیخ احمد جامی در تربت جام:
از ویژگی های این بنا ،داشتن گنبد دو پوسته با ساقه تقریباً بلند،استفاده از کاشی مخصوصاً آبی که رنگ مطلوب ایرانی است در آمود،استفاده از کاربندیهای زیبا ،رفیع شدن ورودی ،و الگوی بنا دو ایوانی و ......
Return to main menu

## Slide 167
ایوان ورودی
از ویژگی های ساختمانهای خراسانی،
بلندای ایوانها و بویژه سردر آن است.
فاصله بین تیزه چفد ایوان تا بالای
سر درآن،“چکاد“می گویند.
این فاصله در ساختمانهای خراسانی آن
چنان بلند است که تناسب درگاه از میان
رفته است.
از جمله در ایوان بلند جلوی گنبدخانه که
در چند مرحله ساخته شده است چون نمای
آن دو رنگ است.بلندای آن 30متر است.

## Slide 168
پلان صلیبی شکل مقبره شیخ جام

## Slide 169
گنبد دو پوسته با ساقه بلند

## Slide 170
در منبت شده مقبره شیخ جام
نمایی از ورودی

## Slide 171
دیوار آجر مینایی بنای
تربت شیخ جام
طاق نمای میانی در بقعه شیخ احمد جامی در تربت جام

## Slide 172
قاب گچ بری ،حکاکی
نمای زیر گنبد،استفاده از
کاربندی های زیبا
Return to main menu

## Slide 173
گور امیر (تیمور)در سمرقند:
این بنا آرامگاه تیمور می باشد که دارای گنبد با
ساقه(یا گریو) بلند می باشد .گنبد این بنا با شیوه
گنبد های گسسته و به شکل خربزه ای ساخته شده
است و ارتفاع ساقه گریو آن به حدود 10 متر می رسد.
این مقبره مانند اکثر مقابر دوره دوم سبک آذری به
صورت برون گرا و با نقشه چهارگوش ساخته شده است.
آرامگاه تیمور ، سمرقند
Return to main menu

## Slide 174
سمرقند،گور امیر،برش از گنبد خانه،
گنبد دو پوسته گسسته و خشخاشیهای
داخل آن در نوع خود بسیار مهم است.

## Slide 175
1
3
2
1-آرامگاه
2-خانقاه
3-مدرسه
Return to main menu

## Slide 176
مدرسه الغ بیک در بخارا:
ویژگیهای کلی:مدرسه دوطبقه، بنای دو ایوانی با 4 رواق پخ نخورده و کنج دار،حجره ها به بیرون دید دارند(برونگرا)،ایوان ورودی رفیع و .......
Return to main menu

## Slide 177
پلان

## Slide 178
دید حجمی

## Slide 179
ایوان ورودی

## Slide 180
فضای داخل و صحن مدرسه که تزئینات کاشی دارد
اما در درون فضاها کاشی کاری وجود ندارد.
Return to main menu

## Slide 181
آرامگاه شیخ صفی الدین
آرامگاه شیخ صفی الدین و ساختمانهای پیرامون آن
در سده هشتم بنیاد نهاده شده.
ساختمانهای پیرامون آرامگاه یا گنبد الله الله در برگیرنده
خانقاه،چینی خانه،آرامگاه شاه اسماعیل و بی بی آغا ماه منیر
حرم خانه،جنت سرا،تالار تنبی و چله خانه می باشد.
Return to main menu

## Slide 182
1
1
2
3
10
5
4
7
6
8
1-ورودی
2-حیاط باغچه
3-حیاط کوچک
4-حیاط بزرگ
5-مسجد جنت سر
6-چینی خانه
7-قندیلخانه
8-حرم شیخ صفی
9-مقبره شیخ صفی
10-شهید خانه

## Slide 183
چند نما از آرامگاه شیخ صفی
Return to main menu

## Slide 184
سبک اصفهانی
شيوه اصفهانی ششمين و آخرین شيوه معماری ايران است. خاستگاه اصلی آن آذربايجان و متاثر از معماری بومی ان است ولی بعدها در اصفهان رشد کرده و بهترين ساختمانهای آن در این شهر ساخته شده اند.
در نوشته های غربی به سبک صفوی افشاری زندی قاجاری و زند-قاجار ناميده می شود.

## Slide 185
سبک اصفهانی
خصوصِات این دوره عبارتند از:
ساده شدن طرحها و پلان ها که اغلب چهاگوش (مربع يا مستطيل ) هستند و يا کلا شکل هندسی شکسته دارند.این سادگی در نما به حد اعلای خود می رسد.
محدود بودن زمان و همچنین افراد متخصص باعث محدوديت هایی در این شیوه شده است مثلا همانند دوره آذری زبره و نما جداگانه ساخته می شدند چون در ساختن شتاب بیشتری داشتند.
استفاده از کلیه آمودهای پیشین و البته بیشتر از کاشی خشتی هفت رنگ به جای کاشی- تراش (معرق) – گره سازی آجری و در موارد معدودی از پیش بر
استفاده از قواره بری : در این شیوه از آجر و چوب به گونه خمیده بریده شده بهره می گرفتند که به آن قواره بری می گفتند.
قواره بری

## Slide 186
سبک اصفهانی
5) استفاده از انواع و اقسام پوششهای طاق و تخت مانند طاق و تویزه و چهار بخش و کاربندی و یزدی بندی و قاب سازی و گنبدهای دو پوسته پیوسته و گنبدهای گسسته میان تهی و گریوار
6) استفاده از کاشی هفت رنگ
7) رنگ کاشی: انواع رنگها از خانواده آبی ( لاجوردی ,سرمه ای,ماستی , آسمانی )
رنگ زرد
رنگ قرمز ( ارغوانی , حنایی, زرشکی, آب هندوانه ای,
سرخابی )
8) جسارت معماران که نمونه اش استفاده از قوس 5و 7است که باربری کمتری دارد.
9) استفاده از نقاشی( که البته از تصاویر زنان اروپایی نیز استفاده می کردند )و نقش بر دیوار وجلوه گری
10) استفاده از ایوان به صورت نما سازی در منظر عمومی
11) عدم به کار بردن دیوارها در طبقات بر روی هم

## Slide 187
سبک اصفهانی
12) ایجاد آینه کاری
13) استفاده از شیشه های رنگی و حل مساله اشرافیت و خلق فضا
14) تبدیل سه دری به دو دری البته هر دو در زیر یک تاق سوم قرار می گیرندو القای استمرار هندسه در بنا ، پویایی و قرینگی را می کند.
15) استفاده از سنگ مرمر شفاف
16) تکامل مدارس
17) قدرت گرفتن شیعه
18) استفاده از سنگهای یکپارچه در دوره زندیه

## Slide 188
سبک اصفهانی
- ساخت و سازه :
الف - ایوان ( یکی از فضاهای احیا شده در شهر سازی ):
در شیوه اصفهانی از ایوان نه تنها به صورت فضایی در حد فاصل بیرونی و درونی بنا چون شیوه های پیش استفاده شده بلکه به صورت نماسازی در منظر عمومی شهر جایگاه ویژه ای یافت، تکرار ایوانها در بناهای دور میدان نقش جهان به منظر ایوان ریتمی یکدست و تازه بخشید. همزمان با دوره عباسی و بعد از آن ایوان سازی به شیوه اصفهانی در بناهای معتبر و میادین بزرگ شهرهای ایران از جمله کرمان رواج یافت.
فضای ایوان در شهر سازی از زمان اشکانی در معماری ما وجود داشت ولی در شیوه اصفهانی این فضای فراموش شده به صورتی زیبا تجدید گردید.
ب - تغییرات در پلانها ( ته رنگها ):
ته رنگ و نمای بناها نسبت به شیوه های قبل سادگی بیشتری دارد ، کل ته رنگها عموماٌ در شکلی چهار گوش یا چند ضلعی خلاصه شده است و کمتر طراحی آزاد را در بناهایی می بینیم مگر در بخشهایی که در طراحی شهری مثل مسجد امام اصفهان نسبت به میان ناچار به تغییر محور بوده اند.
استاد پیرنیا می گوید طرحها اغلب چهار گوش هستند و یا شکل هندسی شکسته دارند و از نخیز و نهاز ( تو رفتگی و بیرون زدگی در پلان ) برخلاف شیوه آذری در اینجا نمی بینیم.

## Slide 189
سبک اصفهانی
ج- تغییرات در پوششها و جایگذاری پایه ها و دیوارها :
پژوهشگران ایرانی وخارجی رواج طاقهای منحنی ایرانی را مربوط به دوره ساسانی می دانند که به مشابه یکی از عناصر مهم و اساسی معماری به دوره اسلامی می رسد.
در دوره ساسانی برای اجرای طاق ، قالب نمی بستند و آنرا با روش طاق ضربی و رومی و یا با آمیزه ای از آن دو می زدند ، که در دوران اسلامی نیز همین گونه بوده است.
مقاوم ترین چفدی که در میان دهانه های بزرگ مانند پیشان مساجد استفاده شد ، چفد چمانه با خیزی بیش از نصف دهانه است اما در شیوه اصفهانی گاه این نظم دیرین که بر مبنای اصول استیایی استوار بود نادیده گرفته شد و به جای آن از چفد پنج او هفت تند که نسبت به چفد اخیر قدرت باربری کمتری دارد ، استفاده شد ( پیشان بزرگ مسجد جامع ساوه ) و گاه رد پوشش دهانه های وسیع به جای استفاده از چفد باربر ، چفدهای غیر باربر و آموری چون پنج او هفت کند یا کفته اجرا شد که به راش طاقها و شکست طاق منجر گردید ، عملکرد این اشتباه در پوشش بازار های گنجعلی خان کرمان و باغشاه فین کاشان شکست و ریزش طاقها را در پی داشت.

## Slide 190
سبک اصفهانی
عدول از اصول استیایی تنها به همین جا خاتمه نیافت گاه در بعضی از ساختمانهای مهم و کلاسیک شاهدیم که دیوارهای باربر یا ستون در طبقه دوم بنا به جای آنکه در امتداد دیوار باربر یا ستون طبقه زیرین ادامه یافته باشد مستقیماٌ روی تیزه پوشش طبقه زیرین قرار می گیرد ، که گرچه تیز طاق نسبت به سایر قسمتهای آن مقاومت بیشتری دارد ، مع الوصف ، همه مهارت در اجرا باید آنرا عدول از اصول منطقی معماری دانست.
گرچه بی پروایی چند معمار را در چند منطقه در یک دوره تاریخی نمی توان ضعف شیوه معماری به حساب آورد ولی چون در بناهای کلاسیک و مهم این دوران در اوج شکوفایی این شیوه رخ می دهد به هر صورت در خور توجه است.
در شیوه اصفهانی گوشه سازیهای زیر گنبدها ساده تر می شود بهترین نمونه آن در مسجد لطف الله قابل رویت است. ( کاربندی یزدی )
گنبد سازی در شیوه اصفهانی از لحاظ ساخت و ساز تغییر چندانی نمی کند. گذشته از ساده ترین شدن گوشه های زیر گنبد ، ساقه گنبد نسبت به اربانه ( گریو کوتاه ) در گنبد های شیوه آذری کشیده تر می شود و به صورت گریو گردن در می آید ، علل عمده آن :
1)عظمت بخشیدن بیشتر به بناها
2) استفاده از نور بیشتر برای داخل فضاست و به پیروی از همین شیوه و در ترکیب همخوانی با گنبد ، گلدسته های مساجد نیز ساده تر ، ظریف تر و باریکتر از گلدسته های قدیمی می شوند.

## Slide 191
سبک اصفهانی
-آمودها :
کاشی هفت رنگ : کاشی هفت رنگ از ابداعات دوره عباسی است که پس از یک دوره طولانی معرق کاری در معماری ایرانی در بناهای کلاسیک اصفهان به کار می رود.
صفحات منقوش و به هم پیوسته کاشی های نما و ترکهای نگاه دار گنبد ، منظری بدیع از رنگها و گل و بوته های استلیزه شده نقشهای اسلیمی و هندسی پیش چشم بیننده می گشاید.
در زمان صفویان مخصوصاٌ شاه عباس سرعت ساخت و ساز بالا می رود ولی از نظر کیفیت ساخت و ساز ضعیف می گردد و بنا ها جنبه نمایشی به خود می گیرند و کاشی خشتی ( هفت رنگ ) که کاشی بی دوامی است. و نسبت به کاشی معرق از عمر کوتاه تری برخوردار است جایگزین می گردد اما از نظر ترکیب نقوش و رنگها یکی از جلوه های زیبا شناختی و یکی از مختصات شیوه معماری هنری اصفهانی است که همزمان با دوره عباسی و پس از آن در بسیاری از بناهای کلاسیک ایران به کار رگفته شده است.
در این کاشی با استفاده از خاک بد و رنگهایی که با یک بار به کوره رفتن پخته می شوند شاهد از بین رفتن آنها به مرور زمان می باشیم مخصوصاٌ در مناطق سردسیر که تخریب زودتر آغاز گردید هر چند که رازیگران ایرانی سعی می کردند در پوشش نهایی گنبد از این نوع کاشی استفاده نکنند.

## Slide 192
سبک اصفهانی
محققین غربی با نگرش سطحی به مسئله آمود بیش از مسائل ساخت و ساز پرداخته اند زیرا که جلوه ظاهری این بخش چشم بینده عادی را بیشتر به خود معطوف می کند و تجزیه و تحلیل آن با سادگی بیشتر امکان پذیر است.
رنگ:
رنگهای به کار رفته در پوششها و آمودها بنا یکی از ملاکهای شناخت دوره تاریخی آثار و نیز یکی از عناصر ارزیابی ذوق و پسند کلاسیک عمومی اهل فن و هنر عامه در هر دوره تاریخی است.
پس از دوره شاه عباس مسیر انحطاط و رنگ آمیزی و هماهنگی یکسان رنگها و فضای پیرامون شروع شد.
گرچه در اواخر دوره صفوی سعی در بازگشت به هنر دوره عباسی شد و آخرین بنای مشهد در این دوره مسجد مادر شاه نمونه عالی در جهت بد معماری و هنر دوره عباسی است مع الوصف انحطاط واقعی شروع شده بود.
در این دوره با تأثير گرفتن از غرب استفاده از رنگهای زشت و زننده متداول شد و کاشیکاری ایرانی را از جلوه انداخت.

## Slide 193
سبک اصفهانی
نقش بر دیوار:
نقش بر دیوار از دوران باستان در ایران بزرگ رواج داشته است نقشهای فاخر مکتب اشکانی بر دیوار کاخ یا کهندژ واقع در کوه خواجه زابل ، نقشهای مکتب ساسانی بر دیوار کاخها و نقشهای بر دیوار کاخهای اموی به سبک ساسانی حکایت از این دارد که نقشهای دیواری ، روایتی حماسی و نزئینی یکی از جلوه های فرهنگ و هنر ایران بوده است.
از مشخصات هنر عباسی احیای نقش بر دیوار است که با فضا سازی و مکان گزینی شیوه معماری اصفهان امکان تجدید حیات آن میسر شده است. ایجاد نقش های دیواری روایتی بر دیوار کاخ چهلستون و نقشهای نفیس تزئینی بر دیوار کاخهای صفوی هر یک نمونه ایارزشمند از هنر متحول نگار گری ایران است.

## Slide 194
سبک اصفهانی
آینه کاری ، گچبری و نور پردازی :
آینه کاری در نماهای داخلی از آمودهای ابداعی شیوه ه اصفهانی است که با طرحهای متنوع اجرا می شود.
نور پردازی نیز با توجه به جهت تابش آفتاب و رعایت سمت درونگرایی در بناهای ایرانی صورت گرفته است.
آجر چینی و آمودهای چوبی:
در نماسازی با اجر برای زیبایی بیشتر از آجر تیشه داری شده آب ساب معمول شده که گرچه جلوه ای بیشتر داشت ولی از دوام آن می کاست. استاد پیرنیا از این نوع آجر کاری به عنوان ضعف این شیوه یاد می کند.

## Slide 195
سبک اصفهانی

## Slide 196
مسجد
مدرسه
باغ
بازار
معماری
پل
حمام
شهرسازی
کرمان
اصفهان
شيراز
دوره اول
بازگشت

## Slide 197
دوره اول : کمی پیش از روی کار آمدن صفویان از زمان قره قويونلوها تا اواخر زمان محمد شاه قاجار (قره قويونلوها صفويه افشاريه زندیه) 809 – 1209 هجری
دوره دوم: زمان انحطاط این شیوه (قاجاریه) به علت تاثیر معماری غرب و روسیه بر معماری
ایران
شيوه اصفهانی دو دوره دارد:

## Slide 198
دوره دوم
مسجد
مدرسه
باغ
خانه
بازگشت
کاخ

## Slide 199
حمام گنجعلی خان
بازگشت

## Slide 200
حمام گنجعلی خان
حمام

## Slide 201
حمام گنجعلی خان

## Slide 202
حمام گنجعلی خان
نمایی از ورودی حمام

## Slide 203
حمام گنجعلی خان

## Slide 204
حمام گنجعلی خان

## Slide 205
حمام گنجعلی خان

## Slide 206
حمام گنجعلی خان

## Slide 207
حمام گنجعلی خان

## Slide 208
حمام گنجعلی خان

## Slide 209
حمام گنجعلی خان

## Slide 210
حمام گنجعلی خان

## Slide 211
کوشک چهلستون قزوين
بازگشت

## Slide 212
کوشک چهلستون قزوين

## Slide 213
کوشک چهلستون قزوين

## Slide 214
کوشک چهلستون قزوين

## Slide 215
کاخ چهلستون اصفهان
بازگشت

## Slide 216
کاخ چهلستون اصفهان

## Slide 217
کاخ چهلستون اصفهان
پلان
برش

## Slide 218
کاخ چهلستون اصفهان

## Slide 219
کاخ چهلستون اصفهان

## Slide 220
کاخ چهلستون اصفهان

## Slide 221
کاخ چهلستون اصفهان
جنگ چالدران

## Slide 222
عالی قاچو
بازگشت

## Slide 223
عالی قاچو

## Slide 224
عالی قاچو
پلان

## Slide 225
عالی قاچو
نما
نما

## Slide 226
عالی قاچو

## Slide 227
عالی قاچو

## Slide 228
عالی قاچو
چينی خانه

## Slide 229
عالی قاچو

## Slide 230
عالی قاچو

## Slide 231
عالی قاچو

## Slide 232
عالی قاچو
چينی خانه

## Slide 233
ارسن گنجعلی خان
بازگشت

## Slide 234
ارسن گنجعلی خان

## Slide 235
ارسن گنجعلی خان
در قسمت معماری به حمام اشاره شده است.

## Slide 236
ارسن گنجعلی خان
برش از ضرابخا نه و حمام
برش از آب انبار و کاروانسرا

## Slide 237
در قسمت معماری به این بناها اشاره شده است. در اینجا مکان قرارگیری این نقاط در ارسن بازار مد نظر بوده است.

## Slide 238
باغ عفيف آباد
بازگشت

## Slide 239
باغ عفيف آباد

## Slide 240
باغ عفيف آباد

## Slide 241
باغ دولت آباد
بازگشت

## Slide 242
باغ دولت آباد

## Slide 243
باغ دولت آباد

## Slide 244
باغ دولت آباد

## Slide 245
باغ دولت آباد
همکف
اول
دوم
نقشه سا ختمان سردر باغ

## Slide 246
باغ دولت آباد

## Slide 247
باغ دولت آباد

## Slide 248
باغ دولت آباد

## Slide 249
باغ دولت آباد

## Slide 250
باغ دولت آباد

## Slide 252
باغ
باغ ارم
باغ نارنجستان
باغ عفيف آباد
بازگشت

## Slide 253
باغ
باغ دولت آباد
بازگشت

## Slide 254
بازار
بازار اصفهان
بازار گنجعلی خان
بازار وکيل
بازگشت

## Slide 255
بازار اصفهان
بازگشت

## Slide 256
بازار اصفهان

## Slide 257
بازار وکيل
بازگشت

## Slide 258
بازار وکيل

## Slide 259
بازار وکيل

## Slide 260
بازار وکيل
اين‌ بازار كه‌ در محله‌ «درب‌ شاهزاده‌» جنب‌ مسجد جامع‌ وكيل‌ واقع‌ شده‌، مشتمل‌ بر يك‌ رشته‌حجره‌هاي‌ شمالي‌ - جنوبي‌ و يك‌ رشته‌ شرقي‌ - غربي‌ است‌ كه‌ در وسط‌ بازار توسط‌ چهارسويي‌ بزرگ‌ بريكديگر عمود شده‌ و پنج‌ در بزرگ‌ دارند. از ويژگي‌هاي‌ اين‌ بازار، مي‌توان‌ به‌ زيبايي‌ و معماري‌ خيره‌ كننده‌،عرض‌ زياد، وسعت‌ و تاق‌هاي‌ ضربي‌ مرتفع‌ آن‌ كه‌ بمنظور تهويه‌ هوا ساخته‌ شده‌اند، اشاره‌ كرد. افزون‌ بر اين‌،دريچه‌هايي‌ كه‌ در زير سقف‌ آنها ساخته‌ شده‌ است‌، هوا و نور كافي‌ بازار را تامين‌ مي‌كنند.

## Slide 261
بازار وکيل

## Slide 262
بازار گنجعلی خان
بازگشت

## Slide 263
بازار گنجعلی خان

## Slide 264
بازار گنجعلی خان

## Slide 265
بازار گنجعلی خان

## Slide 266
بازار گنجعلی خان
بازگشت

## Slide 267
بازار گنجعلی خان

## Slide 268
بازار گنجعلی خان

## Slide 269
بازار گنجعلی خان

## Slide 270
ميدان نقش جهان
بازگشت
خيابان چهار باغ

## Slide 271
حمام
حمام وکيل
حمام گنجعلی خان
بازگشت

## Slide 272
حمام وکيل
بازگشت

## Slide 273
حمام وکيل
Vakil Bath
It is located near the Vakil Mosque. Due to change in the conditions of public baths, it has lost its original shape. The Vakil Bath is a monument of the Zand period.

## Slide 274
حمام وکيل

## Slide 275
بازگشت
حمام گنجعلی خان

## Slide 276
حمام گنجعلی خان
حمام
نمایی از ورودی حمام

## Slide 277
حمام گنجعلی خان

## Slide 278
حمام گنجعلی خان

## Slide 279
هشت بهشت
بازگشت

## Slide 280
هشت بهشت

## Slide 281
هشت بهشت
نقشه کوشک و آب نماهای اطراف آن

## Slide 282
هشت بهشت
نقشه طبقه همکف
نقشه طبقه اول

## Slide 283
هشت بهشت
برش

## Slide 284
هشت بهشت
طرحی از حوضخا نه

## Slide 285
هشت بهشت

## Slide 286
هشت بهشت

## Slide 287
هشت بهشت

## Slide 288
هشت بهشت
بازگشت

## Slide 289
هشت بهشت

## Slide 290
هشت بهشت
نقشه کوشک و آب نماهای اطراف آن

## Slide 291
هشت بهشت
نقشه طبقه همکف
نقشه طبقه اول

## Slide 292
هشت بهشت
برش

## Slide 293
هشت بهشت
طرحی از حوضخا نه

## Slide 294
هشت بهشت

## Slide 295
هشت بهشت

## Slide 296
هشت بهشت

## Slide 297
کاخ و کوشک
عالی قاپو
چهل ستون اصفهان
هشت بهشت
چهل ستون قزوين

## Slide 298
خانه بروجردی ها
بازگشت

## Slide 299
خانه بروجردی ها

## Slide 300
خانه بروجردی ها

## Slide 301
خانه بروجردی ها
برش افقی زیرزمین

## Slide 302
خانه بروجردی ها
برش افقی طبقه اول
برش افقی طبقه دوم

## Slide 303
خانه بروجردی ها
برش عمودی الف-الف
برش عمودی ج - ج
برش عمودی ب - ب

## Slide 304
خانه بروجردی ها

## Slide 305
خانه بروجردی ها

## Slide 306
خانه بروجردی ها
گوشه جنوب غربی حیاط

## Slide 307
خانه بروجردی ها
حیاط و گوشه شمال غربی
حیاط و جبهه غربی

## Slide 308
خانه بروجردی ها

## Slide 309
خانه بروجردی ها

## Slide 310
خانه بروجردی ها
سه دری

## Slide 311
خانه بروجردی ها
شاه نشین جبهه جنوبی

## Slide 312
خانه بروجردی ها

## Slide 313
خانه بروجردی ها

## Slide 314
خانه بروجردی ها

## Slide 315
خانه بروجردی ها

## Slide 316
خيابان چهار باغ
بازگشت

## Slide 317
خيابان چهار باغ

## Slide 318
خيابان چهار باغ

## Slide 319
مدرسه
مدرسه خان
مدرسه چهار باغ
بازگشت

## Slide 320
مدرسه چهار باغ
بازگشت

## Slide 321
مدرسه چهار باغ

## Slide 322
مدرسه چهار باغ

## Slide 323
مدرسه چهار باغ

## Slide 324
مدرسه چهار باغ

## Slide 325
مدرسه چهار باغ

## Slide 326
مدرسه چهار باغ

## Slide 327
مدرسه چهار باغ

## Slide 328
مدرسه چهار باغ

## Slide 329
مدرسه چهار باغ

## Slide 330
مدرسه آقا بزرگ
مدرسه سلطانی
بازگشت

## Slide 331
مدرسه خان
بازگشت
بازگشت

## Slide 332
مدرسه خان

## Slide 333
مدرسه خان
نمونه ای از کاربندی به کار رفته

## Slide 334
مدرسه خان
نقشه طبقه همکف
نقشه طبقه اول

## Slide 335
مدرسه خان
برش
نما

## Slide 336
مدرسه خان
تصویر سه بعدی

## Slide 337
مدرسه خان

## Slide 338
مدرسه خان

## Slide 339
مدرسه خان

## Slide 340
مسجد
شيخ لطف الله
مسجد امام
مسجد حکيم
مسجد وکيل
بازگشت

## Slide 341
مسجد امام
بازگشت

## Slide 342
مسجد امام
یکی از مساجد زیبای ایران است . ساختمان آن در سال 1020 هجری قمری آغاز شده است و معمار بزرگ آن یکی از بزرگترین معماران ایران استاد علی اکبر اصفهانی است.نام او در کتیبه بالای سر در درآیگاه (ورودی )آورده شده است.
این مسجد به دستور شاه عباس شخص اول حکومت (در این زمان حکومت از نظر دینی و سیاسی ترکیب شده بود)در تقابل با عثمانی و نشان دادن شکوه و عظمت دولت صفوی ساخته شد.
میان محور سردر که رو به میدان نقش جهان ساخته شده و محور مسجد که رو به قبله است زاویه ای پدید آمده که معمار آنرا به بهترین گونه پاسخ داده است.
میدان نقش جهان رون(جهت) اصفهانی دارد یعنی حدودا رو به جنوب است اما مسجد رو به جنوب غربی است.
معمار ایوان شمالی مسجد در پشت هشتی را به گونه ای چرخانده است که از هشتی می- توان میانسرای مسجد را دید ولی نمی توان یکراست به ان وارد شد. بلکه باید از یکی از دو دلان گرداگرد ایوان به میانسرا رسید . در پشت دالان درازتر آبریزگاهها و وضوخانه قرار دارد.
Notes: ِِ

## Slide 343
مسجد امام
میانسرای مسجد تناسبات شش پهلوی منتظم را دارد.دو گوشه جنوبی ان دو مدرسه (به نامهای مسعودیه و ناصریه) وجود دارد که تا پیش از این حجره ای نداشته بعدها برای یکی از آنها حجره هایی ساختند. یعنی علاوه بر آموزش در این مدرسه طلبه اسکان هم داده می شدند.
چشمه های شبستان جنوبی مسجد پوشش کلمبو دارد که کمترین بلندا را دارد.همه دیوارهای شبستان با کاشی هفت رنگ آمود شده است . گنبد بزرگ مسجد دو پوسته گسسته است.اهیانه ان گنبدی است سبویی.چون دهانه آن بزرگ بوده و نزدیک به 20 متر است.خود آن گنبد ناری است.معمار گنبد استاد فریدون نایینی است .
ایوان جلوی گنبدخانه یکی از زیباترین ایوانهای ایران است.آرایه های آن بی همتاست.البته از نظر بلندا سردر مسجد جامع یزد از آن بلندتر است.چفد پایه ایوان پنج او هفت تند است.
دو گلدسته در دو سوی سردر ایوان هست که بر بالای آن اذان می گفتند.
Notes: ِِ

## Slide 344
مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 345
مسجد امام
بزرگنمایی ورودی
Notes: ِِ

## Slide 346
مسجد امام
نما - برش
نما - برش
Notes: ِِ

## Slide 347
مسجد امام
مقطع الف-الف
Notes: ِِ

## Slide 348
مسجد امام
سه بعدی برش خورده
Notes: ِِ

## Slide 349
مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 350
مسجد امام
ایوانهای تزیین شده مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 351
مسجد امام
ایوانهای تزیین شده مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 352
مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 353
مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 354
مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 355
مسجد امام
گنبد تزیین شده مسجد امام
Notes: ِِ

## Slide 356
مسجد حکيم
بازگشت

## Slide 357
مسجد حکيم
مسجد حكيم توسط طبيب شاه عباس دوم (محمد داود ملقب به طغرب خان) بين سال هاي 1656 و 1662میلادی آن چنان كه نوشته اي بر فراز سراي ورودي ساخته شده توسط خود او در نزديكي بازار روايت مي كند,ساخته شده است.
با اين حال بناي مسجد بر روي سايت مسجدي بسي قديمي تر كه در دوران حكومت صاحب اسماعيل بن آباد در قرن 10 ميلادي بنا گرديده قرار گرفته است.
ساختمان اوليه مسجد از گچ ساخته شده بوده است كه از آن بسيار اندك به جا مانده است. رنگمايه عاج گونه خوشايندي كه در قسمت هاي بر جاي مانده ديده مي شود به لطف همين استفاده از گچ مي باشد.
ورودي اين مسجد كه به خياباني نه چندان جذاب كه به سمت شمال شرق بازار اصلي ادامه مي يابد راه مي يابد با نام "ايوان جرجير" شناخته شده است و شايد قديمي ترين بناي مذهبي اصفهان باشد.
اين ايوان نشان دهنده رشد شيوه منحصر به فردي از مزين كاري تحت حكومت فرمانروايان ديلمي مي باشد. طاق آن با گچبري هاي كوفي با شكوهي مزين گرديده است. اين طاق رها از قيد و بند آويزه ها كه مشخصه اصلي روند پيشرفت نيم گنبدهايي كه بعدها ساخته مي شوند است از شكوه و جلال خاصي برخوردار مي باشد. به طوري كه به رقابت با زيبايي و عظمت گنبد مسجد شيخ لطف الله (كه 600 سال بعد از آن بنا گرديد)برمي خيزد. وضع كنوني بسيار مناسب ايوان مسجد بدين خاطر است كه توسط ديوارهاي گلي پوشانيده شده بوده اند. اداره ميراث فرهنگي در سال 1956 اقدام به تخريب اين ديوارها نمود.

## Slide 358
مسجد حکيم

## Slide 359
مسجد حکيم

## Slide 360
مسجد حکيم

## Slide 361
مسجد حکيم

## Slide 362
مسجد حکيم

## Slide 363
مسجد سپهسالار
بازگشت

## Slide 364
مسجد سپهسالار
اين‌ بنا در خيابان‌ شهيد مصطفي‌ خميني‌ واقع‌ شده‌ و از آثار قرن‌سيزدهم‌ هجري‌ قمري‌ است‌. حاج‌ ميرزاحسن‌خان‌ سپه‌ سالار، صدر اعظم‌ دوره‌ ناصرالدين‌ شاه‌ قاجار و برادرش‌مشيرالدوله‌ باني‌ اين‌ مسجد بودند. اين‌ مسجد‌ 62 متر طول‌ و 61 متر عرض‌ و 60 حجره‌ دارد. گنبد آن‌، 37 مترارتفاع‌ دارد. اين‌ بنا شامل‌ جلوخان‌، سردر، دهليز، ساختمان‌ دو طبقه‌، حجره‌ها، چهارايوان‌، گنبدي‌بزرگ‌،شبستان‌، هشت‌گلدسته‌، مناره‌ كاشي‌كاري‌ شده‌ و مخزن‌ يك‌ كتابخانه‌ معتبر است‌

## Slide 365
مسجد سپهسالار

## Slide 366
مسجد سپهسالار

## Slide 367
مسجد سپهسالار

## Slide 368
مسجد سپهسالار

## Slide 369
مسجد سپهسالار

## Slide 370
مسجد وکيل
بازگشت

## Slide 371
مسجد وکيل
مسجد وكيل يا جامع وكيل از آثار دوره زنديه در شيراز است. اين مسجد با 11 هزار متر مربع مساحت، 8660 متر زيربنا، 120 متر طول و 80 متر عرض در سال 1187 ه.ق. توسط كريم خان زند در محله درب شاهزاده، خيابان طالقاني فعلي و در حد فاصل حمام وكيل و بازار وكيل ساخته شده است.
در دو لنگه ورودي مسجد با 8 متر ارتفاع و 3 متر پهنا در هر لنگه، در ضلع شمالي مسجد قرار گرفته است. و در كنار آن نيز ورودي در بازار شمشيرگرها وجود دارد.
بر فراز سر در مسجد كتيبه اي كاشي كاري شده قرار دارد كه با خط نسخ آيات قرآني بر روي آن نگاشته شده است. در پايان نيز تاريخ 1306 ه. قيد گرديده است. بر فراز آن نيز در ميان فضايي كاشي كاري شده، كتيبه اي قرار دارد كه نام فتحعلي شاه و حسين علي ميرزا با خط ثلث و آب طلاكاري شده بر روي آن نگاشته شده است.
در پيشاني طاق سردر، كاشي هفت رنگ وجود دارد، در زير طاق نيز با كاشي هفت رنگ مقرنس كاري شده است. دو طرف جرز طاق نيز با تصاوير گل و بته كاشي كاري شده است در دو طرف در ورودي دو كتيبه قرار گرفته كه با خط ثلث عالي بر روي آن عبارت محمد، علي، الله اكبر بر روي كاشي نگاشته شده است. بر فراز چهار چوب اين در، سنگ سه گوشي است كه بر پايين آن نيز همان عبارات نگاشته شده و در پايان نيز تاريخ 1260 قيد گرديده است.
در ورودي به سوي دالاني هشت ضلعي گشوده مي شود كه سقف آن با تصاوير گل و بته كاشي كاري شده و بر روي آن با خط كوفي عبارات لااله الاالله و ياعلي نوشته شده است.
بر ديوار رو به روي در ورودي مجلسي كاشي كاري شده به شكل مربع مستطيل قرار دارد كه به دو بخش تقسيم شده است و بر روي اين دو حديثي از حضرت رسول (ص) با خط نستعليق نوشته شده است.
در زير اين كتيبه، قطعه سنگي گندمكاري به شكل مربع مستطيل قرار گرفته كه با خط نستعليق عباراتي بر روي آن نگاشته شده است. در كنار اين قطعه سنگ، كتيبه اي از سنگ مرمر مربع شكل قرار دارد كه با خط نسخ بر روي آن عباراتي نگاشته شده است.

## Slide 372
مسجد وکيل
بر ديوار رو به روي حياط نيز سنگي سه گوش با عبارات لااله الا الله به خط كوفي قرار گرفته است. در زير آن نيز بخشي از آيت الكرسي نگاشته شده است.
دالان هشت ضلعي به دو راهرو متصل است كه در زاويه 90 درجه اي راهرو سوم، حياط مسجد با طول 60 متر و عرض 60 متر با كف پوشي از سنگ مرمر قرار گرفته است. در انتهاي راهرو اول سمت چپ در ورودي، دستشويي و اتاق هايي قراردارد كه پيش از اين اتاق طلاب بوده و هم اينك به انبار تبديل شده است.
در وسط حياط حوضي به طول40 متر و عرض 5 متر و عمق 2 متر با تخته سنگ هايي در لبه آن به طول 3 تا 4 متر به كار رفته است.
عمق اين حوض هم اينك ...متر است .در چهار ضلع حياط، طاق نماهايي قرار گرفته است كه تا ارتفاع يك متر از سطح زمين در پايين جرزها ستون ها، سنگ گندمك با تصاوير گل و بته حجاري شده، قرار گرفته است. بر فراز اين سنگ ها كاشي كاري شده است و با تصاوير گل، بته، نارنج و اسامي خداوند، مزين شده است.
در ضلع شمالي مسجد طاق مرواريد با دو گلدسته كاشي كاري شده قرار گرفته كه ارتفاع آن 20 متر و پهناي دهنه آن به تنهايي 12 متر و با جرزهاي كاشي كاري شده سمت چپ و راست طاق 20 متر است. در چهار ضلع طاق مرواريد، سه طاق نماي كوچك و يك شاه تويزه قرار دارد. يكي از اين طاق نماها، دهنه راه ورود به حياط مسجد است و سه طاق نماي ديگر جلو رواقي با 5 متر عرض را تشكيل داده اند. نماي بيروني طاق مرواريد، سقف و جرزهاي آن نيز با كاشي هفت رنگ با طرح هاي گياهي و هندي پوشيده شده است.در چهار ضلع حياط، طاق نماهايي قرار گرفته است كه تا ارتفاع يك متر از سطح زمين در پايين جرزها ستون ها، سنگ گندمك با تصاوير گل و بته حجاري شده، قرار گرفته است. بر فراز اين سنگ ها كاشي كاري شده است و با تصاوير گل، بته، نارنج و اسامي خدانوند، مزين شده است.

## Slide 373
مسجد وکيل
در ضلع شمالي مسجد طاق مرواريد با دو گلدسته كاشي كاري شده قرار گرفته كه ارتفاع آن 20 متر و پهناي دهنه آن به تنهايي 12 متر و با جرزهاي كاشي كاري شده سمت چپ و راست طاق 20 متر است. در چهار ضلع طاق مرواريد، سه طاق نماي كوچك و يك شاه تويزه قرار دارد. يكي از اين طاق نماها، دهنه راه ورود به حياط مسجد است و سه طاق نماي ديگر جلو رواقي با 5 متر عرض را تشكيل داده اند. نماي بيروني طاق مرواريد، سقف و جرزهاي آن نيز با كاشي هفت رنگ با طرح هاي گياهي و هندي پوشيده شده است. ازاره داخلي طاق از سنگ مرمر سبك است و ازاره جرزهاي دو سوي چپ و راست طاق از بنگ گندمك منقش ساخته شده است. بر فراز پيشاني طاق بر روي كاشي هفت رنگ، عباراتي نگاشته شده است. بر روي جرزهاي دو سوي طاق نيز با خط نسخ عباراتي نگاشته شده است. در كمركش طاق كتيبه اي با تاريخ 1243 قرار دارد. در لبه داخلي طاق نيز كتيبه اي با خط ثلث از آيات قرآني قرار گرفته است.
در ضلع جنوبي حياط مسجد، طاقي در قرينه با طاق مرواريد و همانند آن با چهار طاق نما ساخته شده است. در زير اين طاق، در ورودي شبستان بزرگ مسجد با ابعاد 75×36 متر قرار دارد. طول شبستان 13 دهنه و عرض آن 5 دهنه دارد. در اين شبستان 48 ستون سنگي يكپارچه با ارتفاع 5 متر و قطه 80 سانتيمتر با طاق هاي ضربي قرار گرفته است كه به صورت مارپيچي به سبك زنديه حجاري شده است. كف پوش شبستان تخته سنگ هايي صاف است و ازاره آن تا ارتفاع يك متر و نيم از سطح زمين پوشيده از سنگ گندمك است.
در اين شبستان محرابي با كاشي هفت رنگ و تصاوير گل و بته قرار دارد كه ازاره آن به ارتفاع يك متر از سطح زمين پوشيده از سنگ مرمر است.

## Slide 374
مسجد وکيل
سقف محراب مقرنس كاري شده و در وسط محراب عباراتي بر روي كاشي نوشته شده است. در گوشه هاي بيروني سقف محراب نيز آياتي با خط ثلث نوشته شده است. جرزهاي سمت راست و چپ محراب پوشيده از كاشي هفت رنگ است و در آن كاشي معرقي به كار رفته كه بر آن عبارت ياعلي به خط كوفي نوشته شده است.
در سمت چپ محراب منبري با طول 6.40 متر و عرض 1.26 متر و قطر 5.5 متر از جنس مرمر مراغه آذربايجان با 14 پلكان قرار گرفته كه همچنان پابرجاست.
در ضلع غربي حياط 11 طاق نما وجود دار كه بر جرزها و لچكي آنها كاشي هاي رنگين قرار گرفته است. در پيشاني اين طاق نماها، اسامي خداوند نقش بسته است. بر پيشاني طاق ششم نيمه اي آيه اي قرآني با خط نسخ نگاشته شده و در ضلع شرقي كه قرينه ضلع غربي با 11 طاق نما و كاش كاري رنگين است، بر پيشاني طاق ششم، نيمه اول آيات طاق ششم ضلع غربي با خط نسخ نوشته شده است.
در اين شبستان، سقف (گنبدهاي ميان تويزه ها) تنها در امتداد در ورودي تا محراب كاشي كاري شده و بقيه عرق چين ها از آجر است.
در پشت هر دو طاق نماهاي ضلع شرقي و غربي، رواقي كوچك قرار دارد كه در پشت رواق ضلع شرقي شبستاني 4 دهنه با طول 25 متر و عرض 20 متر قرار گرفته كه سقف آن آجري است و در آن 12 ستون سنگي يكپارچه به ارتفاع 5 متر قرار دارد. اين شبستان را شبستان زمستاني مسجد مي نامند. در كتيبه هاي سر در ورودي و حاشيه ايوان آيات قرآني با خطوط ثلث و نسخ در زمينه لاجوردي نگاشته شده است. در ضلع شمال شرقي حياط مسجد، حياط كوچكي با 35 متر طول و 20 متر عرض قرار گرفته كه درون آن نيز حوضي سنگي وجود دارد.
اين مسجد يك بار به وسيله حسين علي ميرزا فرمانفرما فرزند علي شاه قاجار (1250 - 1212 ه.ق) مرمت شده است. مسجد وكيل به مدت 10 سال محل برگزاري نماز جمعه بوده است.
سازمان ميراث فرهنگي اين بنا را در سال 1311 ه.ش. با شماره 182 به ثبت تاريخي رسانده است.

## Slide 375
مسجد وکيل

## Slide 376
مسجد وکيل

## Slide 377
مسجد وکيل

## Slide 378
مسجد وکيل

## Slide 379
مسجد وکيل

## Slide 380
مسجد وکيل

## Slide 381
ميدان گنجعلی خان
بازگشت

## Slide 382
ميدان گنجعلی خان

## Slide 383
ميدان گنجعلی خان

## Slide 384
ميدان گنجعلی خان

## Slide 385
ميدان نقش جهان
بازگشت

## Slide 386
ميدان نقش جهان

## Slide 387
ميدان نقش جهان

## Slide 388
ميدان نقش جهان
مسجد اما م
عالی قا پو
شیخ لطف الله
در قسمت معماری به این بناها اشاره شده است. در اینجا مکان قرارگیری این نقاط در میدان نقش جهان مد نظر بوده است.

## Slide 389
ميدان نقش جهان
در قسمت معماری به این بناها اشاره شده است. در اینجا مکان قرارگیری این نقاط در ارسن بازار مد نظر بوده است.

## Slide 390
ميدان نقش جهان
عکسهای هوایی از نقش جهان

## Slide 391
ميدان نقش جهان

## Slide 393
پل
سی و سه پل
پل خواجو
بازگشت

## Slide 394
پل خواجو
بازگشت

## Slide 395
پل خواجو

## Slide 396
پل خواجو

## Slide 397
پل خواجو
نقشه طبقه زیرین
نقشه طبقه بالا

## Slide 398
پل خواجو
نمای ساختمان مرکزی

## Slide 399
پل خواجو

## Slide 400
پل خواجو

## Slide 401
پل خواجو

## Slide 402
شمس العماره
بازگشت

## Slide 403
شمس العماره

## Slide 404
شمس العماره

## Slide 405
شمس العماره
" تاريخچه شمس العماره و زندگينامه سازنده آن "
« روزی ناصرالدين شاه به دوستعلی خان معير الممالک ( نظام الدوله) گفت: کاخی بلند می خواهم که از بالای آن دورنمای شهر و مناظر اطراف تهران نمايان باشد . معير الممالک بی درنگ دست به کار شده ، پی ريزی « شمس العماره » و « تکيه دولت » را در کنارآن توسط معماران زبردست ايرانی آغاز کرد . حاج ميرزا حسين خان سپهسالار که با معيرالممالک دشمنی داشت ، نهانی چند تن را گماشته بود ، مخارج بنای مزبور را دقيقاً تهيه کنند تا درپايان کار آن را برای مقابله با صورت حساب های معيرالممالک به دست شاه برساند و از اين طريق ضربتی کاری به رقيب ديرين خود بزند . بنای شمس العماره دو ساله به پايان رسيد و مخارج آن کلاً با اثاثيه ، فرش و... به چهل هزار تومان بالغ شد . در سال 1284 به مناسبت اتمام اين بنای عظيم ، روزی را جشن گرفتند و شاه در مراسم افتتاح آن حضور يافت .
حاج ميرزا حسين خان سپهسالار نيز در مراسم افتتاح در رکاب شاه حاضر شد . شعرا با مديحه های آبدار به شاه تهنيت گفتند و شاه پس از بازديد از قسمت های مختلف اين بنای عظيم و تحسين بسيار رو به معيرالممالک کرده ، گفت: « به راستی که بنايی عالی و مجلل است ولی بايد برای دولت گران تمام شده باشد. » معير گفت: « شايد برای من گران تمام شده باشد ولی اين بنا را باهرچه درآن هست تقديم حضور همايونی می کنم ، آنگاه طوماری را که مخارج بنا در آن نوشته شده بود به دست شاه داد. شاه از ملاحظه اين احوال تغيير قيافه داده ، نگاهی به سپهسالار و حاضران انداخت و به قصر خود بازگشت . بدين ترتيب نقشه دشمنان معيرالممالک نقش برآب شد.»
اعتماد السلطنه ده سال پس از افتتاح اين بنا ، در وصف شمس العماره در« روزنامه ايران» که يک روزنامه دولتی بود می نويسد : « ...ديگر کوچه و خيابان شمس العماره است که بهترين بناها و بهترين کوچه های تهران می باشد . اين کوچه يک دروازه از آخر باغ و عمارت بادگير و شمس العماره دارد که شاه اغلب از اين در سوار شده به تفرج می روند . طول اين کوچه هزار و پانصد ذرع می شود و عرضش 20 الی 30 ذرع است . طرفين کوچه درخت های ميوه دار، چنار وغيره کاشته اند ، وسط کوچه محل عبور کالسکه و سوار ، و جنبين ( دوطرف ) محل عبور پياده است . چراغ های چودني (چدني) در طرفين نصب است که همه شب روشن مي باشد و صبح و عصر محل گردشگاه عامه است ، از هر طبقه مردم درآنجا الی سه ساعت از شب رفته مشغول گردش هستند. طرف راست کوچه ، دکاکين و خانه های مردم و طرف چپ ديوار « قلعه ارگ» است و در آخر منتهي می شود به سردر و درب مدرسه مبارکه دارالفنون ، تحتانی اين عمارت دواخانه يی است مشتمل بر هر قسم و هر جور دواهای ايرانی و فرنگی و دواسازيهای معتبر در اينجا حاضر هستند . مرتبه فوقانی آن لابراتوار وعکاسخانه عامه(عکاسخانه عمومی ) است که هر کس بخواهد عکس خود را بيندازد می رود آنجا و عکاسان ايرانی در کمال مهارت مشغول کار می شوند . همه روزه جمعيتی از عموم مردم برای تحصيل دواها ، ادويه جات و انداختن عکس به اين مکان می آيند و انتهای اين کوچه می رسد به دروازه بسيار عالی و ممتازی که بنايی است بسيار بسيار خوب و همه از کاشی های بسيار ممتاز ساخته شده که منتهی می شود به ميدان توپخانه جديد . »
روزنامه شرف ( شماره 68 سال 1306) 22 سال پس از اتمام اين بنای با عظمت در گزارشی می نويسد: « عمارت مبارکه رفيع البنای شمس العماره... مستغنی از ذکر و وصف است . خيابان مُشجَّر طولانی با صفايی ، در پای اين عمارت واقع ، و موسوم به خيابان ناصری است که از جنوب به شمال ممتد می شود و به امر دولت روز افزون احداث و بنا شده و اکنون از خيابان های ممتاز و بلکه تفرجگاههای عمومی شهر دارالخلافه است . دری که در پای شمس العماره واقع و از باغ و عمارت خاصه سلطنتی مفتوح به اين خيابان است ، اگر چه سابقاً از ابواب معتبره عاليه عمارت سلطنتی شمرده می شد ولی سردری که در خورجلوس شاهانه باشد نداشت . سه چهار سال قبل بر حسب اراده و اشاره اعليحضرت و اهتمام و توجه مخصوص امين السلطان وزير اعظم ، سردری بسيار عالی و تالاری مزين به لطايف آينه کاری و ظرايف مقرنس و گچبری رو به مشرق بنا کردند ، که همه روزه هنگام طلوع آفتاب تالار مزبور چنان مشعشع و درخشان می شود که ديده بيننده را خيره می سازد و همه وقت به انواع مبل و اسباب گرانبها ، آراسته و مرتب است و نيز حسب الامرهمايون ، ميدان بسيار وسيعی در جلواين سردر بنا کردند که اطراف آن حجرات ( حجره هاي) بسيار خوب برای ارباب حرف ( حرفه ها ) و صنايع مستظرفه ( هنرهای زيبا) وجود دارد و وسط ميدان حوض بزرگی دارد که همه وقت به قدر يک « سنگ» ، بلکه يک سنگ و نيم آب از فواره آن می جهد . نظر به حسن منظر و شايستگی موقع و فضای اين ميدان و خيابان چراغان ، آتشبازی و جشنهای اعياد ، چندی است که دراين ميدان مهيا و بر پا می شود.»
" وقايع شمس العماره و شايعات پيرامون آن "
" تاريخچه شمس العماره و زندگينامه سازنده آن "
« روزی ناصرالدين شاه به دوستعلی خان معير الممالک ( نظام الدوله) گفت: کاخی بلند می خواهم که از بالای آن دورنمای شهر و مناظر اطراف تهران نمايان باشد . معير الممالک بی درنگ دست به کار شده ، پی ريزی « شمس العماره » و « تکيه دولت » را در کنارآن توسط معماران زبردست ايرانی آغاز کرد . حاج ميرزا حسين خان سپهسالار که با معيرالممالک دشمنی داشت ، نهانی چند تن را گماشته بود ، مخارج بنای مزبور را دقيقاً تهيه کنند تا درپايان کار آن را برای مقابله با صورت حساب های معيرالممالک به دست شاه برساند و از اين طريق ضربتی کاری به رقيب ديرين خود بزند . بنای شمس العماره دو ساله به پايان رسيد و مخارج آن کلاً با اثاثيه ، فرش و... به چهل هزار تومان بالغ شد . در سال 1284 به مناسبت اتمام اين بنای عظيم ، روزی را جشن گرفتند و شاه در مراسم افتتاح آن حضور يافت .
حاج ميرزا حسين خان سپهسالار نيز در مراسم افتتاح در رکاب شاه حاضر شد . شعرا با مديحه های آبدار به شاه تهنيت گفتند و شاه پس از بازديد از قسمت های مختلف اين بنای عظيم و تحسين بسيار رو به معيرالممالک کرده ، گفت: « به راستی که بنايی عالی و مجلل است ولی بايد برای دولت گران تمام شده باشد. » معير گفت: « شايد برای من گران تمام شده باشد ولی اين بنا را باهرچه درآن هست تقديم حضور همايونی می کنم ، آنگاه طوماری را که مخارج بنا در آن نوشته شده بود به دست شاه داد. شاه از ملاحظه اين احوال تغيير قيافه داده ، نگاهی به سپهسالار و حاضران انداخت و به قصر خود بازگشت . بدين ترتيب نقشه دشمنان معيرالممالک نقش برآب شد.»

## Slide 406
شمس العماره
اعتماد السلطنه ده سال پس از افتتاح اين بنا ، در وصف شمس العماره در« روزنامه ايران» که يک روزنامه دولتی بود می نويسد : « ...ديگر کوچه و خيابان شمس العماره است که بهترين بناها و بهترين کوچه های تهران می باشد . اين کوچه يک دروازه از آخر باغ و عمارت بادگير و شمس العماره دارد که شاه اغلب از اين در سوار شده به تفرج می روند . طول اين کوچه هزار و پانصد ذرع می شود و عرضش 20 الی 30 ذرع است . طرفين کوچه درخت های ميوه دار، چنار وغيره کاشته اند ، وسط کوچه محل عبور کالسکه و سوار ، و جنبين ( دوطرف ) محل عبور پياده است . چراغ های چودني (چدني) در طرفين نصب است که همه شب روشن مي باشد و صبح و عصر محل گردشگاه عامه است ، از هر طبقه مردم درآنجا الی سه ساعت از شب رفته مشغول گردش هستند. طرف راست کوچه ، دکاکين و خانه های مردم و
طرف چپ ديوار « قلعه ارگ» است و در آخر منتهي می شود به سردر و درب مدرسه مبارکه دارالفنون ، تحتانی اين عمارت دواخانه يی است مشتمل بر هر قسم و هر جور دواهای ايرانی و فرنگی و دواسازيهای معتبر در اينجا حاضر هستند . مرتبه فوقانی آن لابراتوار وعکاسخانه عامه(عکاسخانه عمومی ) است که هر کس بخواهد عکس خود را بيندازد می رود آنجا و عکاسان ايرانی در کمال مهارت مشغول کار می شوند . همه روزه جمعيتی از عموم مردم برای تحصيل دواها ، ادويه جات و انداختن عکس به اين مکان می آيند و انتهای اين کوچه می رسد به دروازه بسيار عالی و ممتازی که بنايی است بسيار بسيار خوب و همه از کاشی های بسيار ممتاز ساخته شده که منتهی می شود به ميدان توپخانه جديد . »

## Slide 407
شمس العماره
روزنامه شرف ( شماره 68 سال 1306) 22 سال پس از اتمام اين بنای با عظمت در گزارشی می نويسد: « عمارت مبارکه رفيع البنای شمس العماره... مستغنی از ذکر و وصف است . خيابان مُشجَّر طولانی با صفايی ، در پای اين عمارت واقع ، و موسوم به خيابان ناصری است که از جنوب به شمال ممتد می شود و به امر دولت روز افزون احداث و بنا شده و اکنون از خيابان های ممتاز و بلکه تفرجگاههای عمومی شهر دارالخلافه است . دری که در پای شمس العماره واقع و از باغ و عمارت خاصه سلطنتی مفتوح به اين خيابان است ، اگر چه سابقاً از ابواب معتبره عاليه عمارت سلطنتی شمرده می شد ولی سردری که در خورجلوس شاهانه باشد نداشت .
سه چهار سال قبل بر حسب اراده و اشاره اعليحضرت و اهتمام و توجه مخصوص امين السلطان وزير اعظم ، سردری بسيار عالی و تالاری مزين به لطايف آينه کاری و ظرايف مقرنس و گچبری رو به مشرق بنا کردند ، که همه روزه هنگام طلوع آفتاب تالار مزبور چنان مشعشع و درخشان می شود که ديده بيننده را خيره می سازد و همه وقت به انواع مبل و اسباب گرانبها ، آراسته و مرتب است و نيز حسب الامرهمايون ، ميدان بسيار وسيعی در جلواين سردر بنا کردند که اطراف آن حجرات ( حجره هاي) بسيار خوب برای ارباب حرف ( حرفه ها ) و صنايع مستظرفه ( هنرهای زيبا) وجود دارد و وسط ميدان حوض بزرگی دارد که همه وقت به قدر يک « سنگ» ، بلکه يک سنگ و نيم آب از فواره آن می جهد . نظر به حسن منظر و شايستگی موقع و فضای اين ميدان و خيابان چراغان ، آتشبازی و جشنهای اعياد ، چندی است که دراين ميدان مهيا و بر پا می شود.»

## Slide 408
مسجد شيخ لطف الله

## Slide 409
مسجد شيخ لطف الله
زیبا ترین و باشکوهترین بنای دوره صفویه مسجدی است به نام شیخ لطف الله که در ضلع شرقی میدان نقش جهان مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده است.
بنای ان در سال 1528 هجری به پایان رسیده است.
عظمت مسجد شیخ لطف الله بیشتر به واسطه کاشیکاری داخل و خارج و کتیبه های زیبای ان است که به دست هنرمندان معروفی چون علیرضا عباسی . استاد حسین بنا و باقر بنا انجام شده است.
مسجد شیخ لطف الله برای شیخ لطف الله یکی از دانشمندان زمان شاه عباس بوسیله معمار بزرگ استاد محمدرضا اصفهانی ساخته شد.
تهرنگ آن با توجه به جایگاه آن نسبت به میدان و دالان دراز کنار گنبدخانه شگفت آور است و بر پایه این باور ساخته شده که نمازگزاران همه باید از پشت و روبروی محراب به شبستان وارد شوند. از این رو دالان پیچ دار ساخته شده و به پیش سرایی رسیده و از انجا به گنبدخانه راه دارد. جایی هم برای زنان در نظر گرفته شده است.
تزیینات داخلی مسجد شامل کتیبه های کاشی معرق است که تمامی شبستان قسمت داخلی گنبد و محراب را در بر می گیرد.
Notes: ِِ

## Slide 410
مسجد شيخ لطف الله
زیر زمین آن با تاقهای چهار بخش و هشت بخش پوشیده شده و بلندای آسمانه ان کوتاه است .گنبد مسجد بر روی یک کاربندی ساده و یک ”اربانه“ ساخته شده است.نگاره های زیر گنبد ”ترنج کنگری“ و ”ترنج در هم“ هستند. گونه های دیگری از نگاره های اسلیمی با کاشی تراش (معرق) در گنبدخانه دیده می شود. کتیبه بسیار زیبای آندر زیر گنبد کار خوشنویس بزرگ زمان علیرضا عباسی است.
بطور خلاصه همانطور که پروفسور پوپ گفته است مسجد شیخ لطف الله توافقی است بین یک دنیای شور و هیجان و سکوت و آرامش با شکوهی که نماینده ذوق سرشار زیبایی شناسی بوده است و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمی تواند داشته باشد.
Notes: ِِ

## Slide 411
مسجد شيخ لطف الله
پلان طبقه همکف
پلان زيرزمين
Notes: ِِ

## Slide 412
مسجد شيخ لطف الله
نما
برش
ایزومتریک
Notes: ِِ

## Slide 413
مسجد شيخ لطف الله
Notes: ِِ

## Slide 414
مسجد شيخ لطف الله
نمایی از ورودی مسجد
Notes: ِِ

## Slide 415
مسجد شيخ لطف الله
نمایی از ورودی مسجد
Notes: ِِ

## Slide 416
مسجد شيخ لطف الله
دید داخلی
Notes: ِِ

## Slide 417
مسجد شيخ لطف الله
نور گیری از گریوگنبد صورت می گیرد.
Notes: ِِ

## Slide 418
مسجد شيخ لطف الله
گنبد تزیین شده شیخ لطف الله
Notes: ِِ

## Slide 419
مسجد شيخ لطف الله
Notes: ِِ

## Slide 420
مسجد شيخ لطف الله

## Slide 421
مسجد شيخ لطف الله
زیبا ترین و باشکوهترین بنای دوره صفویه مسجدی است به نام شیخ لطف الله که در ضلع شرقی میدان نقش جهان مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده است.
بنای ان در سال 1528 هجری به پایان رسیده است.
عظمت مسجد شیخ لطف الله بیشتر به واسطه کاشیکاری داخل و خارج و کتیبه های زیبای ان است که به دست هنرمندان معروفی چون علیرضا عباسی . استاد حسین بنا و باقر بنا انجام شده است.
مسجد شیخ لطف الله برای شیخ لطف الله یکی از دانشمندان زمان شاه عباس بوسیله معمار بزرگ استاد محمدرضا اصفهانی ساخته شد.
تهرنگ آن با توجه به جایگاه آن نسبت به میدان و دالان دراز کنار گنبدخانه شگفت آور است و بر پایه این باور ساخته شده که نمازگزاران همه باید از پشت و روبروی محراب به شبستان وارد شوند. از این رو دالان پیچ دار ساخته شده و به پیش سرایی رسیده و از انجا به گنبدخانه راه دارد. جایی هم برای زنان در نظر گرفته شده است.
تزیینات داخلی مسجد شامل کتیبه های کاشی معرق است که تمامی شبستان قسمت داخلی گنبد و محراب را در بر می گیرد.
Notes: ِِ

## Slide 422
مسجد شيخ لطف الله
زیر زمین آن با تاقهای چهار بخش و هشت بخش پوشیده شده و بلندای آسمانه ان کوتاه است .گنبد مسجد بر روی یک کاربندی ساده و یک ”اربانه“ ساخته شده است.نگاره های زیر گنبد ”ترنج کنگری“ و ”ترنج در هم“ هستند. گونه های دیگری از نگاره های اسلیمی با کاشی تراش (معرق) در گنبدخانه دیده می شود. کتیبه بسیار زیبای آندر زیر گنبد کار خوشنویس بزرگ زمان علیرضا عباسی است.
بطور خلاصه همانطور که پروفسور پوپ گفته است مسجد شیخ لطف الله توافقی است بین یک دنیای شور و هیجان و سکوت و آرامش با شکوهی که نماینده ذوق سرشار زیبایی شناسی بوده است و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمی تواند داشته باشد.
Notes: ِِ

## Slide 423
مسجد شيخ لطف الله
پلان طبقه همکف
پلان زيرزمين
Notes: ِِ

## Slide 424
مسجد شيخ لطف الله
نما
برش
ایزومتریک
Notes: ِِ

## Slide 425
مسجد شيخ لطف الله
Notes: ِِ

## Slide 426
مسجد شيخ لطف الله
نمایی از ورودی مسجد
Notes: ِِ

## Slide 427
مسجد شيخ لطف الله
نمایی از ورودی مسجد
Notes: ِِ

## Slide 428
مسجد شيخ لطف الله
دید داخلی
Notes: ِِ

## Slide 429
مسجد شيخ لطف الله
نور گیری از گریوگنبد صورت می گیرد.
Notes: ِِ

## Slide 430
مسجد شيخ لطف الله
گنبد تزیین شده شیخ لطف الله
Notes: ِِ

## Slide 431
مسجد شيخ لطف الله
Notes: ِِ

## Slide 432
مدرسه سلطانی کاشان

## Slide 433
مدرسه سلطانی کاشان

## Slide 434
مدرسه سلطانی کاشان
تصویر سه بعدی