## Slide 1
بررسی فنی ایستگاه ریلی-هوایی لیون
The lyons airport railway station

## Slide 2
این پروژه در سال 1889 شروع و در سال 1994 به پایان رسیده است. ایستگاه قطار لیون برای ارتباط با فرودگاه به گونه‌ای به نظر می‌رسد كه گویی نسخه نوك تیزی از پرنده در حال پرواز است. دراین ساختمان نماد پرواز به صورت یك آرم برای كل ساختمان تبدیل شده است.
این ساختمان با وجود اندازه‌‌اش، اساساً بزرگ‌نمایی فرم سقف‌ها و غرفه‌های كالاتراواست كه وی آن را در قالب تركیب مدرنی درآورده است، یعنی سقف قوسی شكل ایستگاه قطار سنتی، كه به یادمانی برای نیروی همیشه وسوسه‌انگیز مسافرت هوایی شده است.
كاربرد سقف شیشه‌ای انعكاس روشنایی روز به عمارت اصلی (جایی كه در كولرها در آن قرار دارند) است . زیر قوسهای سفید و غول پیكر بهم چسبیده یك سیستم پیشرفته برای كنترل نور ورودی و روشنایی سالن وجود دارد

## Slide 3
ابعاد سالن ایستگاه:طول 130 متر،عرض 100 مترو ارتفاع 39متر.سالن ایستگاه که ریلها(دارای چهارریل می باشد که دو ریل مرکزی مخصوص قطارهای سریع بدون توقف و دو ریل دیگر برای ارتباط منطقه ای تا مرکز شهر لیون)آن را بهبه دو قسمت مساوی و متقارن تقسیم نموده است ؛راهروی 450 متری سر پوشیده که سکوهای راه آهن در آن قرار دارد و از یک گالری با 180 متر طول که با فولاد پوشیده شوده است به فرودگاه مجاور متصل می باشد و از این گالری راهرویی به پارکینگ شبانه متصل می شود.
در ضلع غربی سالن،شامل چندین پارکینگ و محوطه زیر زمین و ایستگاههای اتوبوس و تاکسی می باشد.در ضلع شرقی سالن، زیر زمین شامل امکانات کارکنان و بخش تحویل کالا؛طبقه همکف شامل محل اجتماعات و فروش بلیط و سایر خدمات راه آهن؛نیم طبقه شامل دفاتر رئیس ایستگاه راه آهن و رئیس پلیس راه آهن و در طبقه آخر یک رستورانکه تا تراس قرار گرفته قرار دارد.
سقف سالن ایستگاه توسط چهار تیر منحنی شکل که دو تیر مرکزی و دو تیر دیگر که در امتداد که 100 مترنماهای شمالی و جنوبی را تشکیل می دهند،که توسط یک پایه بتنی در غرب تحمل می شود و در قسمت شرقی دو تیر خارجی هسته بتنی را در بر می گیرد.

## Slide 4
او از یک هندسه شکسته در تمام سطوح برای حس حرکت و پرواز استفاده کرد.این پروژه شامل دو بخش کلی می باشد:
1.ساختمان اصلی ایستگاه قطار(30 کیلومتری جنوب فرودگاه لیون)
2.سکوهای حرکت و راهروی ارتباطی بین ایستگاه قطار و فرودگاه مجاور که همان فرودگاه شهر لیون می باشد.

## Slide 5
این پایانه یار شبیه به فرودگاهی است که ارو سارینن در نیویورک طراحی کرده است و به TWA شهرت دارد حتی در این بنا حس حرکت و پرواز بسیار ملموس تر از پایانه TWA منتقل می شود.
طرح کالاتراوا از یک حال مرکزی،دو بال برای رفت و آمد قطارها و یک گالری الحاقی که تا ساختمان اصلی فرودگاه امتداد می یابد تشکیل شده است.حال مرکزی مجموعه پویاترین بخش در میان سه بخش اصلی کالاتراوا است .

## Slide 6
حال مرکزی از یک هندسه سه بعدی سهده تبعیت می کند.ستون فقرات مرکزی توسط سه قوس مجزا و همگرا شکل گرفته و توسط تیرهای قطری مهربندی شده اند.این سازه به کمک وزن قابل توجه سازه بتنی در شرق ساختمان و دو بازوی تقویت کننده که با برج های آسانسور یکی شده اند در غرب ساختمان پایدار می شوند.

## Slide 7
بالاترین قوس که تشکیل دهنده ستون فقرات پرنده است از یک مقطع فولادی توخالی ساخته شده است که شکل مقطع آن مثلثی است در حالی که دو قوس دیگر فضای مرکزی از لوله های فولادی تشکیل شده اند.اعضای قطری مهاربندی کننده از نظر طول و ابعاد مقطع متفاوت بوده و به صورت گروه های چهارتایی بر لوله های مرکزی تکیه می نمایند.ترکیب بندی کلی مجموعه ردیفی از مثلثها را در سطح پیکره یک پرنده به وجود آورده است.
این مثلثها کاملا مسطح ، شفاف و نورگذر هستند و به صورت یکپارچه در یک سیستم سازه ای سه بعدی عمل می کنند.

## Slide 8
بالهای پرنده از عناصر خمیده ای در تراز های متفاوت و با مقیاسهای گوناگون که همانند بادبزنی رو به بالا حرکت می کنند ، شکل یافته است.هر کدام از این عناصر ، در سه نقطه مهار شده اند. قسمت پایین آنها توسط قوسهای لوله ای ستون فقرات مهار شده است . قسمت مرکزی آنها بر روی ستون های قائم قرار دارند و بالاترین قسمت آنها نیز توسط یک تکیه گاه که به یک شبکه مثلثی از تیرها متصل است و به پایه ستونها متکی است ، نگه داشته شده است . این ستون ها در مرتفع ترین نقطه به هم متصل شده اند تا یک شبکه مثلثی که در طول هال مرکزی امتداد می یابد ، به وجود آید .

## Slide 9
این شبکه از قوسهای شیبدار ، از دو مقطع آی شکل در بالا و یک لوله فلزی در پایین آن تشکیل شده است .
بنابراین ساختار بالها را می توان به صورت ترکیبی از عناصر خمیده نوک تیز (شبیه بال پرندگان است) ، یک ستون تزئینی و یک تکیه گاه مدرن و معمارانه توصیف کرد .

## Slide 10
مراحل شکل گیری سازه اصلی:
1- دو آرک بتنی با اتصال فیکس به زمین برای انتقال بار بال های بنا به زمین ساخته شده اند.
2- دو آرک فولادی برای نگه داشتن سقف بنا و تشکیل بالها و اتصال خرپا های نگه دارنده سقف ساخته شده اند این آرک های استیل به وسیله تیرهای فولادی و با اتصالات مفصلی به آرک های بتنی اولیه متصل می شوند.

## Slide 11
3- سه آرک فولادی دیگر در ناحیه مرکزی بنا که در حکم ستون فقرات پرنده است ساخته شده اند که نیروهایی را که از طریق بال های جانبی به بخش مرکزی آن منتقل می شوند مهار می نماید و سازه را در حال تعادل حفظ می نماید
این ستون فقرات مرکزی به خاطر اینکه قسمت اعظم بار سازه را متحمل می شود برای تقویت بیشتر توسط پایه های بتنی تقویت شده اند عملکرد این بخش از بنا تا حدی شبیه به طاق های به کار رفته در معماری سنتی ایران است.

## Slide 12
پوشش نهایی سازه توسط سیستم خرپا بنا شده است اتصال سقف به سایر اجزای سازه توسط اتصالات مفصلی صورت گرفته است تا سازه از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد
بخش کنسول شده سقف که توسط خرپا نگه داشته شده است توسط مفصل هایی به آرک های بزرگ فولادی متصل شده است و این آرک ها توسط تیر های فولادی به آرک های بتنی وصل شده اند که در تصویر روبرو مشخص است.
تیر های فولادی متصل کننده آرک های فولادی و بتنی

## Slide 13
اتصال خرپاهای که برای نگه داشتن سقف به کار رفته است.
اتصال آرک های فولادی ستون فقرات مرکزی به پایه های تقویت کننده بتنی

## Slide 14
اتصال تقویت کننده بتنی به فلز
تقویت کننده بتنی که برای اتصال قویتر به زمین پایه آن پهن تر شده است.

## Slide 15
همگرایی آرک ها در رسیدن به زمین(نوک پرنده)
اتصال تیرهای فولادی به آرک بتنی
اتصال مفصلی خرپا های سقف به تیر های فولادی

## Slide 16
برای پوشش سقف این بخش از ایستگاه از تیر های بتنی تو خالی که با شیشه پوشش داده شده اند استفاده شده است این بخش از طرح با دال بتنی بکار گرفته شده توسط نروی در آشیانه پرنده مقایسه شده است.

## Slide 17
نحوه ایستایی بخش کنسول شده سقف
سکو های حرکت ایستگاه قطار در این طرح همانند بسیاری از کار های کالاتراوا برگرفته از الگوها و حالات مختلف بدن انسان است بر اساس طرح روبرو نیروها در محل اتصال اعضا به یکدیگر خنثی می شوند نیرو ی جانبی در بخش انتهایی سازه مهار شده است.