## Slide 1
بررسی کامل تفکیک اراضی شهری

## Slide 2
تفکیک اراضی عبارت است از فرآیند تقسیم زمین بکر به قطعات زمین با کاربری مسکونی، خیابان و زمین های تخصیص یافته برای فضای عمومی.
واژة تفکیک به مرحلة پیچیده ای از تقسیم و قطعه بندی زمین گفته می شود که براساس آن قطعات متعدد زمین شهری برای کاربری های مورد نظر به وجود می آیند. این موضوع، اختصاص زمین به جاده یا خیابان را نیز شامل می شود. حال آنکه واژة تقسیم زمین یا تقسیم به قطعات کوچکتر، شامل اختصاص زمین به جاده و خیابان های دسترسی نمی شود تفکیک عبارت است از قطعه بندی زمین براساس مقررات و برنامه های گسترش که مورد تصویب قرار گرفته اند. بنابراین، مقررات کلی تفکیک در برگیرندة اندازه و شکل قطعات زمین، عرض و طول آنها و همچنین چگونگی تأمین دسترسی هاست
تفکیک اراضی شهری
ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ،به ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺪا سازي و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﻠک- زﻣﯿن- ﺑﻪ قطعات کوچکتر است، درحالی که افراز عبارت از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکاء یک زمین است، ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. به این ترتیب، عمل ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺮﯾﮏ را اﻓﺮاز ﮔﻮﯾﻨﺪ . در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕر از ﺗﻔﮑﯿک آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼک ﺗﺮ آورده اﻧﺪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺮاز آن را ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع ﺷﺮﮐﺎء ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺸﺎع ﺑـﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﺎﻟـﺖ اﺷـﺎﻋﻪ در آن ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﻬﻮد باشد، تعریف نموده اند.

## Slide 3
مراحل انجام تفکیک زمین
فتوکپی سند مالکیت + درخواست تفکیک + کروکی موقعیت پلاک + فیش بازدید
بازدید کارشناس شهرسازی و اخذ استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و راه وشهرسازی
تعیین گذربندی و میزان عقب نشینی لازم به وسیله کارشناس شهرسازی
تهیه کروکی قطعه بندی پلاک توسط مالک
بررسی گزارش شهرسازی و کروکی قطعه بندی شده توسط مسئول شهرسازی
موافقت با تفکیک پلاک مورد تقاضا
تنظیم پیش نویس نامه ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک
تهیه سه نسخه کپی کروکی قطعه بندی ارائه شده توسط مالک
تأیید کروکی قطعه بندی توسط کارشناس شهرسازی و تنظیم توافقنامه بر اساس اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها و اخذ مجوز از شورای شهر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی
پرداخت عوارض تفکیک و نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی
تشکیل پرونده در بایگانی شهرسازی و تنظیم صورتجلسه واگذاری سهم شهرداری از پلاک
تأیید کروکی قطعه بندی و نامه تایپ شده برای ثبت اسناد توسط مسئول شهرسازی ومعاونت شهرسازی
تأیید کروکی قطعه بندی توسط شهردار
دبیرخانه جهت صدور نامه ارسالی به ثبت اسناد

## Slide 4
اشکال تفکیک زمین شهری
1- شیوه غیررسمی تفکیک زمین، مانند تقسیم زمین به دست مالکین یا دلالان زمین در مناطق حاشیه ای و روستاهاست که مجتمعهای زیستی غیرقانونی مجاور شهرها را پدید می آورند
2- شیوه تفکیک رسمی زمین، تفکیک قانونی یا تفکیک ثبتی خوانده می شود. علی رغم قانونی بودن تفکیک ثبتی، ممکن است تفکیک زمین مطابق اصول و استانداردهای شهرسازی انجام نپذیرد و خیابانها و معابر و محل استقرار تأسیسات، مطابق طرح شهر نباشد. چنان که در بسیاری از توسعه های جدید شهری با تفکیکهای ثبتی بدون طرح تفصیلی، مناطق نامناسبی در شهرها به وجود آمده که با اصول شهرسازی مغایرت دارد.
تاسال 1345،همزمان با تهیه طرحهای جامع در ایران، سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین کاملًا در اختیارمالک بود و او اختیار داشت زمین خود را به هر شکل و اندازه ای که دوست دارد، تفکیک وقطعه بندی کند.اما اولین بار به سال1345در مواد98و99و101، الحاقی به قانون شهرداریها، به شهرداریها اختیار داده شد تا در شیوه استفاده از زمین و قطعه بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه های تفکیکی را پیش از آنکه در اداره ثبت، شکلی رسمی گیرند، مورد بررسی و تصویب قرار دهند.

## Slide 5
در تفکیک اراضی شهری حداقل موضوعاتی که باید به آن توجه کرد عبارت است از :
تشویق تراکم بالاتر در نقاط استراتژیک مانند ایستگاه های حمل و نقل عمومی ـ مترو؛ پایانه های حمل و نقل درون شهری و امثالهم ـ و نقاط چسبیده به خدمات عمومی مانند مجتمع های اداری و تجاری، پارک ها و غیره
اتخاذ تدابیری که برپایه آنها، زمین های بزرگ تر برای کاربری هایی مانند ورزشگاه ها، فضاهای سبز وسیع، مکان های صنعتی تجاری بزرگ، که باید در لبه های محلات به وجود آیند، مورد استفاده قرار گیرند.
تنوع اندازة قطعات زمین باید با گسترة فعالیت ها سازگار باشد
سیستم خیابان های طراحی شده متناسب با تقاضای آن بوده و شبکة خیابان شامل سلسله مراتبی از دسترسی ها مطابق با عملکرد آن باشد.
دسترسی به طور مناسب در ارتباط با فاصلة دید، فضای حرکتی سواره و موارد مرتبط دیگر واقع شده باشد.
واحدهای مسکونی در خیابان هایی با دسترسی فرعی و رعایت سلسله مراتب قرار گرفته باشند.
طرح تفکیک اراضی در گسترش جدید از ایجاد نواحی جلوگیری کند که مناسب گسترش نیستند.
شبکه دسترسی پیاده، ارتباط بین ساختمان ها را با پارکینگ ها، ورودی ها، فضاهای باز و خدمات تفریحی و اجتماعی دیگر به خوبی برقرار سازد.
خدمات عمومی به طور مناسب مکان یابی شده باشد.
فرآیند تفکیک اراضی عمدتا موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد :

## Slide 6
نمونه های موفق جهانی
با بررسی نمونه های گسترش های جدید شهری در چهار کشور انگلستان، آلمان، استرالیا و ایالات متحده امریکا ،از آنجا که تفکیک اراضی در کوی های این کشورها به گونه ای بوده است که با گذر زمان ساکنین این کوی ها از محل زندگی خود ابراز رضایت می کنند، لذا جزو گسترش های شهری موفق محسوب می شوند.
ویژگی ها | الگوی تفکیکی | نام شهر، مکان و زمان گسترش | 
1. استفاده از بلوک های مسکونی با فضاهای مشترک میانی/ 2.سلسله مراتب فضایی/ 3. تنوع قطعات مسکونی و نوع مسکن4 . خوانایی بر اساس نشانه ها ، ورودی های متنوع بلوک ها، فرم های متنوع فضاهای شهری 5. ایجاد هویت با استفاده از عناصر طراحی منطبق بر تاریخ شهر دورچستر /6. طراحی پیاده راه ها میان بلوک ها /7. فضاهای پارکینگ در مرکز بلوک ها / 8. کاربری ها متنوع در میدان ها و کاربری های تجاری-تفریحی در لبه ها/ 9. حداکثر استفاده از حمل و نقل عمومی و اتصال مرکز پوند بری به مرکز دورچستر | ترکیبی(دوربرگردان-شطرنجی نامنظم) | Dorchester Poundbury پوند برای گسترش شهری دورچستر است که در ناحیه دورست واقع شده است شروع این گسترش از اواسط دهه 1980بود. | انگلستان
1.بلوک ها با فضاهای مشترک میانی /2. تعریف لبه های بلوک ها با کاربری های تجاری- تفریحی/3. طراحی فضای بازی کودکان میان بلوکها/4. تنوع در بلوک ها وافزایش خوانایی/5. محور مرکزی ویژه حمل و نقل عمومی/6. فضای بسته بلوک ها برای ایجاد فضای نیمه عمومی برای ساکنین بلوک ها | ترکیبی (دوربرگردانشطرنجی منظم) | Freiburg-Reiselfeld در سال 1990زمینی به مساحت 320 هکتارتوسط شورای شهر فرایبورگ برای گسترش جدید شهر فرایبورگ به تصویب رسید که 87 هکتار آن برای ناحیه مسکونی در نظر گرفته شد. این گسترش از دهه1980 شروع شد. | آلمان

## Slide 7
ویژگی ها | الگوی تفکیکی | نام شهر، مکان و زمان گسترش | 
1. فضای باز مطلوب در تفکیک اراضی با ایجاد عقب نشینی قطعات مسکونی / 2. تجمع قطعات مسکونی و ایجاد فضای بسته نیمه عمومی/3. سلسله مراتب فضایی و دسترسی /4عدم طراحی قطعات جدا از هم برای ایجاد خانه های مجزا جهت ایجاد فضاهای محصور | دوربرگردان- سنتی | Victoria-Winte Park,Doncaster این گسترش در ناحیه دونکستر واقع است و از دهه70 شروع شد. | استرالیا
1. زمین های بازی میان بلوک ها/2. استفاده از دوربرگردان ها وجلوگیری از ترافیک عبوری در همسایگی ها/3. فضای سبز وسیع میان بلوکها/4. عدم استفاده از الگوی شطرنجی منظم و تقاطع های متعدد /5. استفاده از پیاده راه ها میان بلوک ها/6. فاصله کم قطعات زمین از خدمات عمومی /6. لبه های مجزا و مشخص | دوربرگردان- سنتی | Maryland-Crofton estate این گسترش در دهه 70 و با مساحت 80هکتار بوده است. | ایالات متحده امریکا
نمونه های بررسی شده فوق نشان می دهد عوامل زیادی بر مفهوم تفکیک اراضی شهری تأثیرگذار هستند و لذا «تفکیک اراضی شهری» یک مفهوم تک بعدی (کالبدی) نیست، بلکه ابعاد مهم دیگری را نیز در بر می گیرد. تفکیک اراضی به عنوان مرحله اولیه طراحی محسوب می شود؛ و در واقع تعیین کننده و نشانگر میزان توده و فضا در طرح ریزی گسترش شهری در آینده است. در نتیجه می توان آن را پایه اصلی شکل دهی فرم گسترش های جدید شهری به حساب آورد.

## Slide 8
جایگاه تفکیک اراضی در طرح های توسعه(هادی، جامع وتفصیلی) شهری
گرچه تفکیک زمین مستقیما یک فعالیت ساختمانی وفیزیکی نیست، ولی بدون تردید عامل اصلی ومقدمه کار ساختمان است. درصورتی که تفکیک اراضی در شهرها به نحو صحیحی انجام نشود وکنترل صحیحی نسبت به آن اعمال نگردد، کنترل های ساختمانی نیز بی نتیجه خواهد بود یاحداقل نتایج مناسبی در برنخواهد داشت. تفکیک اراضی، مخصوصا درمورد اراضی بزرگ، خودبه تنهایی می تواند به عنوان یک طرح تفصیلی برای ناحیه ای از شهر تلقی وطرز استفاده از زمین وتخصیص قطعات آن برای مصارف مختلف درنقشه تفکیکی مشخص شود. دراکثر کشورها صاحب زمین که قصد تفکیک آن را دارد، مکلف است ضمن ارسال وتصویب نقشه تفکیکی خودبه شهرداری، طرزاستفاده از قطعات زمین رامشخص کرده وکلیه فعالیت ها وعملیات زیربنایی موردنیاز آن را انجام دهد. در ضمن او می تواند هزینه انجام آنها را به شهرداری پرداخت کند تاتوسط شهرداری خدمات موردنیاز را انجام دهد.

## Slide 9
نظارت وکنترل بر تفکیک اراضی شهرها در شرایط موجود
در فرایند تفکیک وافراز، تایید نقشه تفکیکی درمحدوده شهرها توسط شهرداری ها ودر حریم شهرها وخارج از محدوده شهرها توسط بخش داری ها، درمحدوده روستاها توسط بنیاد مسکن ودهیاری ها وجهاد کشاورزی، در اراضی کشاورزی ومهلت های تعیین شده برای اعلام نظردر پاسخ به استعلام ثبتی از سوی دستگاه های ذیربط یک ضرورت است.
اماده سازی اراضی مورد تفکیک
در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی، صاحبان اراضی بزرگ که قصد تفکیک آن را دارند، مکلف می شوند تمام یا بعضی از فعالیت ها وعملیات زیربنایی شهرسازی آن را نظیر انجام لوله کشی های آب وفاضلاب وکابل کشی های برق وتلفن ونصب تاسیسات روشنایی معابر واحداث مجاری دفع آب های سطحی واسفالت وکف سازی ودرخت کاری معابر ونظایر آنها را راسا انجام دهندویاهزینه انجام آنها را به شهرداری پرداخت کنند تاتوسط شهرداری به انجام برساند.درکشور مااین موضوع درمورد احداث شهرک ها ومجتمع های ساختمانی اعمال گردیده است.