## Slide 1
طراحی فنی
بانک هنگ کنگ شانگهای (HSBC)

## Slide 2: مقدمه - بعد از نیو یورک و لندن هنگ کنگ بزرگترین مرکز اقتصادی در دنیا محسوب می شود. - بانک مرکزی هنگ کنگ معروفترین پروژه بانکی های-تک است که شش سال از کانسپت تا کامل شدن(1979-1985)طول کشیده است. -به نوعی مرکز سرمایه هاست که مشرف به مجسمه ی شمالی میدان و گذرگاه اصلی پایانه ی مسافربری است و دیدی مستقیم به بندر دارد. - در سال 1985 هزینه ی پروژه 670 میلیون دلار تخمین زده شد. -طرح مذکور برای تامین نیازهای ساختمان اداره ی مرکزی بانک،که توانایی انجام خواسته های کارکردی دقیق و فنی یکی از نهادهای مهم مالی جهان را داشته با شد و در عین حال برای قرن اینده نیز مناسب باشد،تطبیق داده شده است. -یکی از برجهای اداری با بلندترین ساختار فنر بندی در جهان((suspension structureاست. - ارتفاع ساختمان180 متر از روی زمین و 4 طبقه در زیر زمین ،بطور کل 47 طبقه می باشد. - این بنا را سر نورمان فاستر و همکاران به عنوان معمار و آ و آروپ و شرکا به عنوان مهندس سازه طرح ریزی شده است.

## Slide 3: معرفی معمار - نورمن فاستر در سال 1935 در منچستر بدنیا آمد. - واژه های تک در معماری فاستر و شرکا اکتشافی بزرگ از نو آوری های تکنولوژیکی و فرمها را نشان می دهد. - طراحی مدولار - استفاده از عناصر پیش ساخته - سبک معماری بنا اکسپرسیونیسم سازه ای است.

## Slide 4: تاریخچه بنا - اولین ساختمان بانک در سال 1865 که اوج شکوفایی اقتصادی منطقه بود شروع به کار کردو تا سال 1882 مورد استفاده قرار گرفت. - در سال 1886 تخریب شد و دوباره در همان سال ساخته شد.
- در سال 1935بنا تخریب و باز سازی شد و اولین بنا با تهویه طبیعی بودو سبک ان شیکاگو. - سال 1978 باز هم تخریب شد و 1986 ساخت آن تمام شد. -پر خرج ترین ساختمان در دنیا بود - اولین تغییر در سال 2006 صورت گرفت در لابی همکف برای بهبود امنیت و دسترسی به فضاها

## Slide 5: معرفی بنا - ارتفاع ساختمان180 متر - 43 طبقه روی زمین و 4 طبقه زیر زمین

## Slide 6: -زیر بنایی معادل یک میلیون فوت مربع دارد. - زیربنای طبقات به 29000 فوت مربع می رسد. - نسبت سطح اشغال طبقات به مساحت زمین 1/1.2 و در طبقات بزرگ به 1/1.4 هم می رسد.

## Slide 7
-مسیر ورودی از نظر حسی مانع ورود دسته جمعی می شود.
-دو پله برقی زاویه دار طبق فنگ شویی منحنی وار به سالن بانک منتهی می شوندکه احساس سوررئال به انسان میدهند.

## Slide 8
-در برابر این ورودی های عظیم فضای الو مینیوم و شیشه کمی دور از انتظار است.

## Slide 9
-پلان طبقات نشان می دهد که چگونه ساختمان با ارتفاع گرفتن عقب می نشیند.
-هال مرکزی به غیر از اسانسور و بالا برها کاملا باز است.
-طبقات 3-12 یک اتریوم مرکزی دارند.
-طبقات 13-29 کل ساختمان را در بر می گیرند.
-از 30-36 ساختمان 1/3 سطح عقب می نشیند.
از 37 به بالا فقط 1/3 سطح را پوشش می دهد.
13-29
30-36
37-47
پلان سطح چهار راه
1.اسانسورها
2.پله برقی ها
3.پله های اضطراری

## Slide 10
پلان طبقه پانزدهم
پر و خالی در راستای عمودی

## Slide 11: پلان طبقه سی ام
پلان پشت بام
-در پشت بام محلی برای فرود هلی کوپتر در نظر گرفته شده است.

## Slide 12: آتریوم

## Slide 13: برش شرقی غربی
-مقطع شرقی-غربی نشان دهنده ی چگونگی عقب نشینی بنا برای محدوده بندی مورد نیاز در شرق است.

## Slide 14: نمای شمالی
نمای شرقی
-در نمای شمالی ساختمان یک کل مستقیم است.
-در نمای شرقی به صورت یک حجم پله ای .مکانیکی

## Slide 15: برش در جهت شمالی جنوبی

## Slide 16
-اپارتمان رییس
-سازمان هییت مدیره
-دفاتر بازاریابی
دپارتمانedp-
-کارگزینی
-آموزش گروه
-سازماندهی اطلاعات
-دپارتمان هنگ کنگ (سازماندهی اطلاعات
-هال اصلی
-پذیرش،سالن کنفرانس،تراس،جلسات هییت امنا
-پذیرش،غذا خوری مدیران،تراس
-پذیرش،فضای کار کارکنان ،تراس
-سازمان اعتبارات،تراس

## Slide 18: ارتباطات عمودی -این ساختمان از ساختمان هایی است که اسانسورها همه ی کارهای حمل و نقل را انجام نمی دهندو پله برقی ها خیلی از ارتباطات را تسهیل می دهند. -5 طبقه ی خرپایی که ارتفاع دو برابر معمول دارند به عنوان مرکز اداره کننده ی ارتباطات عمودی عمل می کنند. -اسانسورها در یکی از این طبقات زوج یا فرد که در غرب قرار دارند طوقف می کنند. -بین این طبقات ارتباط عمودی توسط پله برقی ها که اجتماعی ترند صورت می گیرد.

## Slide 19
-هر طبقه خرپایی مربوط به یکی از فعالیت ها ی مهم بانکی است.
-غیر از پله برقی های سالن ساختمان 23 اسانسور و 60 پله برقی دارد.

## Slide 20
-هر طبقه ی خرپایی یک تراس دارد که علاوه بر فراهم کردن دید نقش حفاظت از ساکنان در برابر حریق را دارد.

## Slide 21: معرفی سازه -یک سازه ی عمودی متشکل از 8 ستون عظیم اساس سازه ای این بنا را تشکیل میدهند. -هر ستون از 4 ستون لوله ای گرد است که به شکل مربع قرار گرفته است. -این ستون ها در تراز هر طبقه به یکدیگر متصل می شوند.
ستون های ویریندیل

## Slide 22
خرپای ویریندیل
اتصالات صلب

## Slide 23
-ویریندیل خرپایی است که همه اجزای آن چهار گوشه اند و هیچ جز سه گوشه ای ندارد.قابی است با اتصالات صلبی که توانایی انتقال و مقاومت در لحظه خمش اعضارا دارند. -سبکتر شدن و کاهش مصالح در مرکز تیر با لاغر کردن جان تیر -بالا بردن مقاومت خمشی با توزیع مصالح دور از محور اصلی -در ساختمان wtc نیز از این نوع سازه استفاده شده بود.
عناصر سازه ای
خرپای ویریندیل

## Slide 24
نیروی باد
ستونها در کشیدگی
دیوار شبکه ای از قابهای صلب دربرش
-دیوار بیرونی مانند دیواره های خارجی یک پروفیل لوله ای شکل عمل می کنند. -ویریندیل در خرپاهای صلب که عضو مایل نداشته باشد رخ می دهد.و در سازه هایی که پایداریشان از طریق مقاومت خمشی اعضا تامین می گردد.

## Slide 26
تیر طره ای
تیر یکسر گیردار
انتقال بار طبقات به ستونها تیر طره ای
ستون و تیر و قوس در ساده ترین فرم ممکن جهت تامین اهداف مورد نظر بکار می روند اما طره ها به حوزه فرم شناسی تعلق دارند. (لویی اچ سالیوان) - طره عضوی با تکیه گاه ثابت در یک انتهاست. -فرق آن با تیر یکسر گیردار در آخرین تکیه گاه آن است که در تیر طره ثابت است.

## Slide 27
خرپای وارن
-از ستونهای ویریندیل خرپاهای وارن به ارتفاع 5 طبقه طره شده اندو ساختمان را به 5 بخش سازه ای تقسیم می کند.
-کف طبقات بین این خرپاها به صورت معلق قرار گرفته اند.
-چنین ترکیبی 4 بار در ساختمان دیده می شود.
-در نما این عناصر سازه ای به روشنی دیده می شود.

## Slide 28
استفاده از خرپای وارن درپلها
-خرپای طره ای ترکیبی از خرپای وارن و سازه فنربندی است . خرپای وارن -هیچ عضو عمودی ندارد،همه اعضای آن کج یا افقی هستند که گروهی کششی وگروهی فشاری عمل می کنند.

## Slide 29
-پلهای آویزان اینکاها اولین نمونه این سازه است -در این سازه عضو باربر از کابلها آویزان میشود. -در ساخت پلها با دهانه بسیارطولانیترساخته میشود -گرانتر از دیگر انواع پلها(پل-تیر و قوس-پل)است
Suspension structure سازه فنر بندی

## Slide 30
کشش
فشار
اتصال مفصلی
عضو کششی
عضوفشاری

## Slide 31: -طره شدن خرپاها از ستون ویریندیل

## Slide 32
عضو کششی
که وزن طبقات را به خرپای طره ای انتقال می دهد.و در انتها به طره پایینی اتصال مفصلی-فنر می شود.

## Slide 33
تحلیل نیروها
-ساختمان به صورت کششی توسط 4 جفت خرپای ویریندیل و وارن نگه داشته می شود.
-خرپاهای وارن در سه دهانه تنظیم شده اند.
-خرپای وارن علاوه بر انتقال نیروها به ستون های ویریندیل،پایداری لازم را در برابر نیروهای جانبی تامین میکند.
-پی ساختمان عمقی 20 متری داردکه نیروی وزن ساختمان را خنثی میکند.

## Slide 34
انتقال بار
-عناصر عمودی تحت فشار است.
-عناصر مورب تحت کشش است.
-عناصر افقی بدون فشار و کشش.
-مقاومت در برابر نیروهای جانبی باد توسط باد بندهای بین ستون ها دفع می شود.
÷
÷

## Slide 35
عناصر افقی
عناصر عمودی
سازه ی ثانویه
پوسته
سازه ی اولیه

## Slide 36: جزییات سازه

## Slide 37: ساخت بنا -در هر ستون 30000 تن استیل و 4500 تن الومینیوم استفاده شده است. -عملیات ساخت به طور همزمان در پایین و بالا شروع شد. -عملیات ساخت تماما در شب انجام می شد. -تیرها به صورت موقتی توسط نگهدارنده نگه داشته می شد. -به علت نوسانات دما متصل کردن عناصر با چالش روبرو می شد. -عامل دیگر تغییر سطح مقاومت زمین بود.

## Slide 38: -دکل ها در بریتانیا ساخته شده اند. -ضخامت ورق فولادی بکار رفته برای این ستونها و اندازه قطر آنها به تناسب کاهش بارهای ساختار در سطوح بالا تغییر می کند -درپی ساختمان قطر هر ستون 1.4 متر و ضخامت بیش از 100میلیمتر و در بالای برج قطر آنها 80 سانتیمتر و ضخامت 25میلیمتراست. -دهانه خرپای معلق 33.6 متر و در جهت شرقی غربی با بیش از 10.8 متر کنسول وجود دارد. -کف طبقات بوسیله ساختارهای فولادی ثانویه به یکی از خرپاها وصل می شود. -در جهت شمالی جنوبی وزن این طبقات بوسیله بادبندهای چون پلی به خرپاهای معلق در انتهای ساختمان متصل می شود. -بارهای قایم به بستر سنگی منتقل می شوندو بارهای افقی از طریق دکلها و بوسیله دال بتنی طبقه همکف به کف زیرزمین انتقال می یابد. -به دلیل بالا بودن سطح آب ذر زیرزمین دیواری محیطی به ضخامت 1 متر ساخته شده که از 25 تا 35 متری زیر بستر سنگی کشیده شده است -هر چهار ستونی که دکل را درست می کنند روی شمع های جداگانه ای قرار گرفته اند. -ترتیب دکل ها رو ساخت توزیع منظم بار مرده مورد نیاز برای مقررات در برابر حرکتهای زمین ناشی از فشار سطح آب را مانع می شود.

## Slide 39: نوع اتصال

## Slide 40: تاسیسات -سیستم توزیع از طریق کف برای تمام خدمات شامل خدمات الکتریکی و ارتباط دوربرد و تهویه مطبوع طراحی شده و همچنین سیستم پیش ساخته رایزرهای مدولار که تمام خدمات عمودی شبکه های توزیع را در خود جای داده است. -سرعت کیفیت متراکم کردن سه خاصه ای بود که باعث شد مشکل شبکه های تهویه وتوزیع هوا بوجود بیاید. -مسیر های قایم در دو طرف شرق و غرب ساختمان را بر عهده دارند.
اتصال رایزر عمودی به ستون

## Slide 41: تهویه همرفتی

## Slide 42: A سازه فلزی bپارتیشن شفاف c آبفشان ضد حریق d تهویه مطبوع eمحافظ سازه دربرابر آتش fکف تمام شده g بتن سبک h سقف تمام شده عنصر متحرک شفاف jپنجره دو جداره k شیشه ثابت خارجی l شیشه تیره جاذب گرما m چهارچوب ورودی هوا n چهارچوب خروجی هوا o نوردهی p روکش شیشه ای

## Slide 43: A سازه فلزی bپارتیشن شفاف c آبفشان ضد حریق d تهویه مطبوع eمحافظ سازه دربرابر آتش fکف تمام شده g بتن سبک h سقف تمام شده عنصر متحرک شفاف jپنجره دو جداره k شیشه ثابت خارجی l شیشه تیره جاذب گرما m چهارچوب ورودی هوا n چهارچوب خروجی هوا o نوردهی p روکش شیشه ای
تاسیسات

## Slide 44: معماری و نور -در مرکز پلان جاییکه بهعنوان نقطه کور پلان تعریف می شود جای خود را به فضای جالب و شور ا نگیزی داده است. -در حقیقت نور آتریوم توسط آینه های پریسکوپ عظیم به هال مرکزی بانک منتقل می شود. -به کمک دو دسته آینه آینه های مسطح که در قسمت جنوبی طبقه ی 12 واقع شده و آینه های مقعر که بر فراز آتریوم قرار دارد. -این آینه ها فقط در یک جهت حرکت می کنند که بر اساس ارتفاع خورشید در طول روز تنظیم می شود و حرکت شرقی غربی ندارد.

## Slide 49: سازه و معماری -سازه ی بنا از نظر بصری و کارکردی مهم ترین ویژگی ان محسوب می شودو کاملا نظر کارفرما مبنی بر داشتن پلان باز و نبود ستون در فضا رعایت شده است -بدلیل عد م وجود عناصر باربر داخلی. -عدم جلوگیری از دید مطبوع. -ستون ها در داخل دیده نمی شوند و در نما به وضوح دیده می شوند. -هر طبقه ی خرپایی نشان دهنده ی هویتی جداست.

## Slide 50: ساختمان در منظر شهری

## Slide 52
جداره ها و نما

## Slide 54
پیش بینی ها و روادید
-سیستم دو نوع پسیو و اکتیو است.
-سیستم اکتیو شامل زنگ اخطار و دستگاههای تشخیص اتش سوزی است.
-سیستم پسیو شامل مقاومت سازه در برابر اتش
-سازه ها با پوشش استیل ولایه هایی از سرامیک پوشش داده شده است. و پس از ان الومینیوم و رنگ ضد اتش.یک لایه فولاد در نهایت برای تقویت سازه روی ان قرار گرفته است.
-ساختمان اسانسور و پله فرار جداگانه دارد.

## Slide 55: ویژگی ها: -انعطاف پذیری سازه و معماری. -استفاده از فنگ شویی و فرهنگ مردم هنگ کنگ. -شکل گیری هال مرکزی با سنت بازاری مردم. -هویت مستقل طبقات خریایی -بهینه کردن رفت امد با تقسیم فضا به 5 بخش. -بالا رفتن دید با استفاده از عقب کشیدن ساختمان تا محدوده ی اسانسورها -استفاده از نور طبیعی در ساختمان. -استفاده از عناصر طبیعی در تهویه ارکان بارز -وجود 8 ستون ویریندیل. -وجود ایینه ها برای نور طبیعی

## Slide 56: ویژگیها

## Slide 57: نتیجه گیری