## Slide 1: معرفی وبررسی کامل سازه های کابلی

## Slide 2
فهرست
معرفی کابل
انواع سازه های کابلی
مطالعات موردی پل ها
مطالعات موردی کابل در ساختمان
منابع

## Slide 3: معرفی کابل
کابل عضو سازه ای کششی انعطاف پذیر است و در واقع هر انچه قطرش نسبت به طولش کم باشد را می توان کابل قلمداد نمود. همه نقاط در تحمل نیرو با هم یکسان شرکت می کند این انعطاف پذیری کابل ها نمایانگر مقاومت خمشی محدود آن هاست.
روش های ساخت کابل ها ، نوع چینش اعضای تشکیل دهنده کابل در کنار هم ، وزن ، شکل و ساختار های متفاوتی برای کابل ها وجود دارد.

## Slide 4
پوشش
نوار
پوشش دوجداره
پرکننده
کدهای رنگی
ترکیب
کابل تک لایه رسانا
.معرفی کابل

## Slide 5
در پایداری هر سازه کابلی 3 عامل نقش مهمی دارند :
مقابله با نیروی باد ( سنگین کردن/کابل مضاعف/شبکه کابلی)
مقابله با نیروی رانش کابل ( آرایش متقارن / عوامل دیگر)
پایداری جانبی در برابر باد و زلزله

## Slide 6
افت کم
افت زیاد
افزایش افت کابل افزایش طول کابل کاهش نیروی رانش تکیه گاهها کوچکتر شدن مقطع کابل کاهش نیروی درونی کابل

## Slide 7
چرا از کابل ها استفاده می کنیم؟
کابل ها امکان ایجاد فضاهای وسیع و بدون ستون را می دهند که برای بعضی از عمل کردها مثل آزمایشگاه ها و سالن های ورزشی و ...بسیار مناسب است.
کابل ها امکان ساخت پوشش های سبک و در عین حال مقاوم را روی دهانه ها ی بزرگ می دهند.
رفتار سازه ای بسیار مناسبی دارند به این معنی که در مقابل بارگذاری ها انعطاف پذیرند و خود را با نیروها تطبیق می دهند.
کابل ها امکان ترکیب با سازه های دیگر را دارند.
.معرفی کابل

## Slide 8
.معرفی کابل
کابل ها چه معایبی دارند؟
در مقابل لرزش و ارتعاشات نامقاوم هستند.
در مقابل باد و زلزله نامقاومند.

## Slide 9
.معرفی کابل
سازه های کابلی به دو گونه اند:
عناصر صلب(میله ها)
رشته های در هم بافته کابل ها
میله ها بیشتر به عنوان عناصر نگه دارنده که از یک دکل که با اتصالات صلب به پی متصل شده اند استفاده می شوند اما کابل ها اصولا برای پوشش فضاها ، ساخت پل ها و... مورد استفاده قرار می گیرند.

## Slide 10
.معرفی کابل
کابل های در هم تنیده و رشته ای:
این کابل ها اصولا با فرم منحنی طنابی عمل می کنند.که می توان آن ها را به دو گونه تقسیم کرد:
کابل های سهمی که برای بارهایی که به صورت یکنواخت در یک دهانه افقی وارد می شوند کاربرد دارد.
کابل های زنجیر وار برای بار هایی که در طول منحنی کابل یکنواخت هستند کاربرد دارند.
در جایی که نسبت دهانه به خیز در کابل ها بیشتر از 5 باشد این دو رفتاری یکسان از خود نشان می دهند.

## Slide 11
کابل ها
ساختمان ها
پل ها

## Slide 12: . مطالعات موردی پل ها
انواع پل های کابلی
1.پل معلق
2.پل معلق متکی بر کابل
4.نوع ستاره
1.نوع کابل تکی
2.نوع چنگ
3.نوع بادبزن

## Slide 13: 1.پل معلق

## Slide 14: 1.پل معلق
مهارها(شالوده ها):
مهار رانش های کابل
انتقال نیروی رانشی کابل ها به زمین

## Slide 15: 1.پل معلق
کابل ها کشش
سواره رو خمش
برج ها فشار
و بلوک بتنی برش را تحمل می کنند.

## Slide 16
نسل اول پل های معلق
اولین پل معلق در آمریکای جنوبی
با استفاده از الیاف گیاه بامبو

## Slide 17: 1.پل معلق
این پل ها به دليل معلق بودن در هوا (توسط كابلها) در برابر نيروي گشتاوري بخصوص در هنگام وزش بادهاي تند بسيار اسيب پذير است
باد موجب پیچش جانبی شدیدی در سطح پل شد که بسرعت باعث گسیختگی کابل های عمودی گردید، لرزش آئرودینامیکی پل که طراحان آن را در نظر نگرفته بودند سرانجام باعث ریختن آن شد
پل تاکوما نروز

## Slide 18: 1.پل معلق
برای جلوگیری از این آسیب 2 راه را امتحان کرده اند
تونل باد
پل سورن
خرپایی
فورث

## Slide 19
2.پل معلق متکی بر کابل

## Slide 20
2.پل معلق متکی بر کابل
چنگی
بادبزن(همگرایی کابل روی دکل)
تکی(برای عابر پیاده و سبک)
ستاره ای(همگرایی کابل روی عرشه)

## Slide 21
2.پل معلق متکی بر کابل
پل آلامیلو(چنگی)
معمار این پل کالاتراوای معروف است..

## Slide 22
2.پل معلق متکی بر کابل
پل آلامیلو(چنگی)
.
دهانه های متقاطع
ستون فقرات تو خالی پر
سطح ماشین رو
کابل های معلق

## Slide 23
2.پل معلق متکی بر کابل
پل آلامیلو(چنگی)

## Slide 24
تفاوت پل متکی بر کابل با پل معلق

## Slide 25: سقف هاودکل های مهارشده باکابل
. مطالعات موردی ساختمان ها
انواع ساختمان
های کابلی
1. مهار شده با کابل(متکی بر کابل)
2.سازه های معلق با فرم طنابی
1.تک انحنا
2.کابل های مضاعف(سقف چرخ دوچرخه ای)
3.سازه های معلق باانحنای دوگانه(زین اسبی)

## Slide 26
دکل های مهار شده با کابل(متکی بر کابل)
نقش کابل ها ،تامین پایداری دکل است.
ایده این نوع دکل ها ساخت دکلی ظریف با مصالح کمتر است.

## Slide 27
دکل های مهار شده با کابل (متکی بر کابل)
چگونگی ارایش کابل ها

## Slide 28: سقف های مهار شده با کابل (متکی بر کابل)
کابل سازه اصلی نیست و تنها برای کمک به سازه استفاده می شود

## Slide 29: سقف های مهار شده با کابل (متکی بر کابل)
P.A TECHNOLOGY CENTER

## Slide 30: سقف های مهار شده با کابل (متکی بر کابل)
P.A TECHNOLOGY CENTER
رابط حلقوی
تجهیزات مکانیکی نمایان
رابط حلقوی
میله های مهار فرعی
آزمایشگاه
آزمایشگاه
تیر اتصال عمودی فقط در برابر نیروی رو به بالای باد

## Slide 31: سقف های مهار شده با کابل (متکی بر کابل)
مرکز نمایشگاهی بندرگاه دارلینگ-
Darling Harbor
سیدنی، استرالیا، مهندس معمار: فیلیپ کوکس و همکاران، مهندس سازه: اووآروپ و همکاران

## Slide 32: سقف های مهار شده با کابل (متکی بر کابل)

## Slide 33: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
یک دسته کابل آویخته موازی با هم سقف را شکل می دهند:
خود کابل ها سقف را شکل میدهند(سقف منحنی)
سقف با آویز به کابل ها متصل می شود(سقف مسطح)
کابل در جهت دهانه بزرگتر قرار می گیرد.

## Slide 34: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
کارخانه کاغذسازی بورگو
پایداری جانبی[مانند نیروی زلزله وباد] توسط ترکیب مثلثی [پایدارترین شکل هندسی] زیرستون واتصلات صلب تامین میشود [مانند انسانی که تیر را حمل میکند]
(1962: مانتوا، ایتالیا، مهندس معمار و مهندس سازه: پیرلوئیجی نروی)

## Slide 35: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
کارخانه کاغذسازی بورگو

## Slide 36: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
کارخانه کاغذسازی بورگو

## Slide 37: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
بانک فدرال ریزرو
فدرال ریزرو- میناپلولیس -Minneapo FEDERAL Reserve Bank
میناپولیس، مهندس معمار: جی، بیرکرتز و همکاران، مهندس سازه: اسکیلنگ ، هل، کریستین سن ورابرت سون

## Slide 38: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
بانک فدرال ریزرو

## Slide 39: سازه های معلق با فرم طنابی(تک انحنا)
ساختمان ترمینال دالاس Dulles Terminal
واشنگتن، مهندس معمار: اروسارنین و همکاران، مهندس سازه: امان و ویتنی

## Slide 40: سازه های معلق باکابل مضاعف
کابل تثبیت کننده
کابل اصلی

## Slide 41: سازه های معلق باکابل مضاعف
ترمینال فرودگاه بین المللی دنور Denver International Airport
(1995: دنور، کانکتیکات، مهندس معمار: فنترس ، بردبرن و همکاران، مهندس سازه: سورود و همکاران)

## Slide 42: سازه های معلق باکابل مضاعف-چرخ دوچرخه ای

## Slide 43: سازه های معلق باکابل مضاعف-چرخ دوچرخه ای
سالن کنفرانس یوتیکا ((Utica Auditorium
(1962: یوتیکا نیوجرسی، مهندسی سازه: لولتلین و همکاران)

## Slide 44: سازه های معلق با انحنای دوگانه
استادیوم المپیک مونیخ،
Munich Olypic Stadium
مونیخ، مهندس معمار: بهنیش و همکاران، مهندس سازه: فرای اوتو، لئون ، هاردت و آندره

## Slide 45: سازه های معلق با انحنای دوگانه

## Slide 46: سازه های معلق با انحنای دوگانه
زمین بازی هاکی دانشگاه ییل-Yake Hockey Rink
نیوهاون، کانکتیکات، مهندس معمار: اروسارنین و همکاران، مهندس سازه: سوردو فالستاد. کروئگر و همکاران

## Slide 47: سازه های معلق با انحنای دوگانه
زمین ورزشی رالی-Raleigh Arena
رالی، کارولینای شمالی، مهندس معمار، دیتریک ونورویکی، مهندس سازه: سورود، الستاد و کروئگر

## Slide 48: سازه های معلق با انحنای دوگانه
سقف زین اسبی کلگری-Calgary Saddledom

## Slide 49: سازه های معلق با انحنای دوگانه
سقف زین اسبی کلگری-Calgary Saddledom

## Slide 50
جزییات

## Slide 51
جزییات

## Slide 52
جزییات

## Slide 53: منابع درک رفتار سازه ها.فولرمور.ترجمه دکترگلابچی سازه در معماری.ترجمه دکترگلابچی درک رفتار سازه ها. ترجمه دکترگلابچی ساختمان ها چگونه عمل می کنند: ترجمه دکترگلابچی و کتایون تقی زاده سیستم های سازه ها.ترجمه دکترگلابچی معمار مهندس ساختار.ترجمه دکترگلابچی