## Slide 1: پوشش های کف و انواع آن

## Slide 2
فهرست

## Slide 3
اصولاً به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا سقف طبقه انجام شود تا کاربری و عملکرد فضا را ممکن سازد، اصطلاحاً کف سازی می‏گویند.
با توجه به این تعریف متوجه خواهیم شد، برای آن که هر فضایی کارایی لازم را داشته باشد نیاز به کف سازی مخصوص آن مکان خواهد بود. بنابراین انتخاب نوع کف سازی بستگی به 2 عامل محل قرار گیری و عملکرد آن مکان دارد.
کف سازی
انتخاب نوع کف سازی بستگی به 2 عامل محل قرار گیری و عملکرد آن مکان دارد.

## Slide 4
استحکام و پایداری
مقاومت در برابر نفوذ و عبور رطوبت
دوام لازم
مقاومت در برابر اصوات و حرارت
استقامت در برابر آتش
چون انتخاب نوع کف سازی بستگی به محل و نوع عملکرد آن دارد، بنابراین با توجه به مورد، درصد متفاوت کیفیات فوق را برای طرح و ساخت کف‏سازی در نظر می‏گیریم. در محل‏هایی که مثلاً رفت و آمد وسایل سنگین (تعمیرگاه ها) مورد طراحی باشد استحکام و پایداری کف‏سازی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. درکف‏سازی زیرزمین‏ها یا سرویس‏های بهداشتی، نفوذ رطوبت عامل عمده انتخاب نوع کف‏سازی می باشد. در فضاهایی مانند ایستگاه‏های راه آهن یا ادارات دوام کف‏سازی بسیار بیشتر از فصاهای مسکونی مطرح است. در کف‏سازی بام‏ها بهتر است تأثیر نفوذ سرما و گرما نیز علاوه بر نفوذ رطوبت مورد توجه باشد و بالاخره درمکان‏هایی مانند پارکینگ‏های طبقاتی، مقاومت کف سازی دربرابر آتش‏سوزی و یا تأثیر مواد شیمیایی بایستی پیش‏بینی شود. در انتها مسائل اقتصادی در کف‏سازی به نوبه خود می تواند مؤثر باشد.
کف سازی
مشخصات

## Slide 5
انواع کف‏سازی از نقطه نظر محل قرار گیری در ساختمان به سه دسته زیر تقسیم می‏شود :
1. کف‏سازی بر روی خاک
2. کف‏سازی مابین طبقات
3. کف‏سازی بام
کف سازی
انواع (محل قرارگیری و عملکرد)
از حیث عملکرد محل نیز می توان کف‏سازی را به سه دسته زیر تقسیم نمود :
1. مکان‏های خشک
2. مکان‏های مرطوب
3. مکان‏های ویژه

## Slide 6
دو مسأله مهم طراحی کف‏سازی بر روی خاک را تحت تأثیر قرار می دهند :
اول ؛ احتمال ناپایداری خاک زیرین (مثلاً وجود خاک‏های زراعتی) : این مسأله موجب نشست و برآمدگی در سطح کف‏سازی می‏گردد.
دوم ؛ موضوع جذب آب‏های زیرزمینی از طریق خاک و مصالح ساختمانی به داخل کف ساختمان است.
1. کف‏سازی بر روی خاک
کف سازی
انواع

## Slide 7
زیرسازی
کف سازی باید بر روی یک سطح تراز بنا شود . چنانچه سطح زیر کف سازی شیبدار باشد موجب اتلاف هزینه و افت کیفیت عملیات کف سازی خواهد شد .
برای اطمینان از اینکه کف سازی دارای استحکام کافی و فاقد رطوبت است و همچنین کف سازی بر روی سطح مستوی و ترازی قرار گیرد . نیاز به عملیات خاصی است ،که اصطلاحا به آن ((زیر سازی)) میگویند.
1. ایجاد یک سطح مستوی و مستحکم در تراز مناسب برای اجرای فرش کف (استحکام لازم برای روسازی) ؛
2. حفظ روسازی از نفوذ رطوبت.
اهمیت زیرسازی
1. کف‏سازی بر روی خاک

## Slide 8
25 تا 30 سانتی‏متر روی خاک کوبیده شده را قلوه درشت چیده و سپس روی آن یک قشر مخلوط شن درشت می ریزند تا فواصل خالی بالای قلوه ها را پر کرده و یک سانتی متر روی کلیه سطوح را می‏پوشانند و سپس روی آن یک قشر بتن نوع B150 به ضخامت حداقل 5 سانتیمتر ریخته و سپس روی آن را فرش می کنند.
درصورتی که رطوبت زیاد باشد به گونه ای که بلوکاژکف نتواند مانع نفوذ رطوبت شود، همچنین به منظور هر نوع کفپوش پلاستیکی، لاستیکی، چوبی و مانند این‏ها، باید سطح زیر فرش را با عایق رطوبتی مناسب عایق‏کاری نمود.
تأسیسات زیرزمینی باید قبل از ریختن بتن در جای خود (در فضای بلوکاژ) مستقر شده باشند و لوله های آب و فاضلاب باید در زیر بتن کف قرار گیرند.
نحوه انجام عملیات زیرسازی
کف‏سازی بر روی خاک و محوطه :

## Slide 9
نقش عمده آن ایجاد یک سطح مستوی و مقاوم برای انجام فرش کف است.
از آنجا که در طبقات، زیرسازی باید حتی الامکان سبک باشد، از مصالح سبک مانند بتن سبک استفاده می شود. (بتن سبک مخلوطی است از پوکه معدنی یا کوره‏ای و حداقل مقدار سیمان 200 کیلوگرم در ازای 1000 کیلوگرم پوکه و شن و ماسه به ابعاد 0 تا 15 میلی‏متر)
بتن سبک به منظور تسطیح و عبور لوله‏های تأسیسات مورد استفاده قرار می‏گیرد. لذا در سیستم سقف کامپوزیت که سطح نهایی مستوی و مسطح است، لوله تأسیسات از زیر سقف عبور می کند و بتن سبک اجرا نمی شود.
در فضاهایی که امکان آب‏ریزی بر روی کف وجود دارد (مانند حمام و آشپزخانه)، پس از اجرای بتن کف، اقدام به عایق‏کاری با قیر و گونی می‏کنیم که در این حالت حداقل شیب مناسب برای شیب‏بندی سرویس ها و آشپزخانه 1.5% است.
2. کف‏سازی درطبقات

## Slide 10
اصولا عواملی که بر کف‏سازی بام تأثیر می‏گذارند عبارتند از:
حفظ ساختمان از نفوذ رطوبت خارج به داخل
صرفه جویی در مصرف انرژی و محدود کردن انتقال گرما ( گرما بندی)
3. کف‏سازی بر روی بام :
حفظ ساختمان از نفوذ رطوبت خارج به داخل
ابتدایی ترین روش آب بندی بام ها و سایر قسمت های ساختمان، استفاده از قیرگونی است.
ابتدا برای هدایت آب باران به سمت آبروهای از پیش تعیین شده، بام را به بخش هایی با مساحت تقریبی 100 متر مربع تقسیم نموده و محدوده های بدست آمده را به طرف آبروی خود شیب بندی می‏نمایند. برای سهولت و صحت انجام کار، ابتدا محدوده ها را کروم بندی نموده و سپس مابین کروم ها را با بتن سبک، پوکه و یا نظایر آنها پر می‏کنند. باید هنگام زیرسازی به کمک بتن سبک، شیبی به مقدار 1 تا 1.5 % بر روی زیرسازی به طرف آبرو ایجاد شود و اگر شیب از حد یاد شده بیشتر باشد، ضخامت بتن سبک بیشتر شده و بار سقف افزایش می یابد.
حداکثر فاصله بین کروم ها به اندازه یک شمشه یا 1.5 متر است.
در مناطق معتدل هر 100 متر مربع زیربنا یک آبرو از لوله‏ای به قطر 4 اینچ نیاز است. در مناطق کاملا خشک هر (150-100) متر مربع، یک آبرو و در مناطق با بارندگی شدید هر (100-50) متر مربع، یک آبرو نیاز است.
پس از شیب بندی بام، زیرسازی عایق‏کاری بام با ملات ماسه سیمان یا ماسه آسفالت نرم به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی‏متر انجام می‏شود و سپس عایق کاری قیروگونی صورت می‏گیرد.

## Slide 11
بعد از اجرای عایق رطوبتی بام، نصب عایق حرارتی (قطعات پلی استایرن و ...) طی مراحل زیر صورت می گیرد:
در ابتدا، ورق های پلی استایرن( حداقل ضخامت 5 سانتی متر) ، روی عایق رطوبتی که بر روی آن نایلون کشیده شده، گذاشته می شود.( استفاده از نایلون، جهت اجتناب از چسبیدن پلی استایرن به عایق رطوبتی است.) در مرحله بعد، روی ورق های پلی استایرن شن بادامی شسته شده به ضخامت 4 سانتی متر ریخته می شود .
در نهایت روی این لایه کف پوش مناسب فرش می شود(یا شن بادامی به ضخامت 4 سانتی متر جایگزین می شود).
اصطلاحا به سقف هایی که بعد از شیب بندی و عایق رطوبتی بام، نصب عایق حرارتی در آنها انجام می شود، سقف(بام) وارونه گویند.
صرفه جویی در مصرف انرژی و محدود کردن انتقال گرما ( گرما بندی):

## Slide 12
سنگ، بتن، موزاییک، انواع آجررسی، سرامیک و کاشی، پلاستیک های گوناگون، لاستیک، چوب، چوب پنبه، مواد نساجی، مواد قیری، آجر، ماسه آهکی، انواع اندودهای سیمانی، گچی و آهکی، فلزات، تخته گچی وکاغذ دیواری.
انواع کفپوش

## Slide 13
یکی از موارد استفاده آن مفروش کردن کف آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی است. هرچه ابعاد آن بزرگ‌تر باشد، قیمت آن نیز گران‌تر است. نقش و سختی سنگ‌های رنگی و تزیینی در ارزش‌گذاری آن‌ها مؤثر است. وجود هر گونه لکه، رگه یا ترک در سنگ‌های قیمتی باعث کاهش ارزش آن‌ها می‌شود. صیقلی دادن سنگ‌ها بعد از نصب روشی برای از بین بردن میکروب‌های بین درز سنگ‌ها است.
کفپوش سنگی
مصرف سنگ در ساختمانها به خاطر استحكام، پايداري در برابر سائيدگي، زيبايي و قابليت تميز كردن رايج است. ‌

## Slide 14
مشکلات استفاده
کفپوش سنگی
پاک کردن لکه و چربی از روی سنگ به آسانی میسر نیست. سنگ در فضاهای سرد کاربرد چندانی ندارند. از دیگر مشکلات استفاده از سنگ ایجاد سر و صدا به دلیل تماس با وسایل چوبی است. البته این مشکل را می‌توان با اضافه کردن یک تکه چرم زیر پایه صندلی‌ها از بین برد. برای مفروش کردن کف اتاق‌خواب به دلیل سرد بودن، صیقلی بودن و ایجاد اصوات مزاحم معمولاً از سنگ استفاده نمی‌شود.

## Slide 15
کفپوش سنگی
1. سطح اولیه باید هموار باشد. از کار بر روی بستر های خاک رسی و دستی که احتمال آبکشی و طبله کردن و یا فرورفتن وجود دارد خود داری باید کرد .
2. در بستر کار می باید از ملاط سیمانی مرغوب با ماسه نرم (و آبدار) حداقل به ضخامت 4 سانتیمتر ریخته شود و قبل از خشک شدن آب ملات و از بین رفتن نرمی سنگها برروی آن قرار می گیرند تا چسبیدن و تراز شدن به درستی صورت گیرد.
3. با استفاده از چکش لاستیکی و ریسمان کار ( یا شمشه ) سنگها را تراز می نمایند و با ضربات آرام چکش لاستیکی سنگها را آرام آرام بداخل ملاط فشار می دهند بحدی که درز ما بین قطعات در حد لازم با ملاط پر شود . این کار علاوه بر جلوگیری از لق شدن در آینده عملیات بند کشی را به حداقل ممکن تقلیل می دهد.
4. اضافات بندکشی را به سرعت و قبل از خشک شدن کامل بدون استفاده از هر گونه برس فلزی و فقط با استفاده از فرچه های پلاستیکی از سطوح برجسته و یا فرورفته پاک می کنند .
5. سطح بندکشی ترجیحا باید کمی پایین تر از سطح اصلی سنگها صورت گیرد .
6. در هوای معمولی تا 72 ساعت از تردد اتومبیل برروی کار چیده شده باید پرهیز کرد. در ایام سرد این میزان بیشتر می‏شود.

## Slide 16
کفپوش بتنی
کفسازی و نماسازی با بتن کاربرد وسیعی دارد و از مراکز تفریحی گرفته تا انبارها و کارخانه و پیاده روها متداول است. نظر به اينكه پوششهاي بتني، به ويژه در كفها در معرض ضربه، سائيدگي و حمله نمكها و مايعات خورنده قرار مي‌گيرند، از اين رو انتخاب مصالح مناسب و دقت در ساختن بتن حائز اهميت است. عامل مهم در پایداری بتن کف کیفیت سنگدانه مصرفی در آن است زیرا مقاومت خمیر سیمانی حتی با تاب فشاری بسیار زیاد در برابر ساییدگی و ضربه ناچیزست اختلاط کامل به منظور یکنواختی و پراکندگی همگن دانه ها و آغشته شدن کامل آنها با خمیر سیمان نیز ضروری است.کفهای بتنی ممکن است یکپارچه ریخته شوند یا در دو لایه آستر و رویه اجرا گردند. در این صورت سطح لایه آستر باید کاملا خشن و دندانه دار رها شود تا قشر رویه به خوبی به آن بچسبد .در صورت امکان ریختن دو لایه در یک زمان مناسب تر است .
سنگدانه های آهنی را می‏توان به اندازه مورد نیاز روی بتن تازه ریخت و با لرزاندن و ماله کشی آنها را به داخل بتن راند و این سنگدانه های آهنی باعث هدایت جریان الکتریسیته شده و کفها را در برابر برخورد اشیا ضد جرقه می سازد.
برای جلوگیری از سر خوردن روی کفهای بتنی بهتر است از ماله چوبی یا چوب پنبه برای پرداخت بتن استفاده شود و سطح کار زبرتر گردد .
كف‏هاي بتني را به صورت بلوكهاي پيش‌ساخته نيز در انواع مختلف مي‌سازند. اين بلوكها ممكن است به صورت يك لايه يا دو لايه ساخته شوند. قشر آستر، بتن معمولي ريزدانه است و لايه رويي را مي‌توان با سيمان پرتلند معمولي، سيمان سفيد يا رنگي و سنگدانه‌هاي خرده مرمر ساخت.

## Slide 17
بتن رنگی
جهت استحكام و دوام بيشتر بتن از مواد اضافه شونده متفاوتي استفاده شده است.
يكي از اين اضافه شونده ها كه مي توانند توليد ظاهر رنگي در بتن نمايند، پيگمنتهاي سراميكي هستند.
اثر خوردگي يون كلر بر روي اين نوع بتن (بتن رنگي حاوي پيگمنت سراميكي) بررسي مي شود. به اين منظور نمونه هاي رنگي و شاهد در حوضچه های كلر قرار مي گيرند. نتايج حاصل نشانگر بهبود خواص مقاومت بتن رنگي در مقابل خوردگي مي باشد .
کفپوش بتنی

## Slide 18
بتن رنگی
کفپوش بتنی

## Slide 19
کاربردها و ویژگی‏ها
کفپوش بتنی
کفپوش‏های بتنی از مهمترین عناصر مبلمان شهری به حساب می آیند که بعنوان نقوش حک شده بر کف خیابانها و معابر بکار می روند از جمله مشخصات این محصول به شرح زیر است :
1. ضد سایش و فرسایش و بسیار با دوام
2. مقاوم در برابر بنزین / روغن / انواع حلال ها
3. مقاوم در برابر یخ زدگی
4. مقاوم در برابر نفوذ آب
5. مقاوم در برابر حرارت و احتراق
6. ضد لغزش
7. سهولت نظافت و شستشوی مداوم

## Slide 20
ماشین‏های سنگ‏فرش اتوماتیک
کفپوش بتنی
کار با این ماشین‌ها بسیار ساده است. تنها کافی است، آجر یا سنگ‌های مورد نظر جاده سازی را به موقع درون دهان گشاد این ماشین سرازیر کنید. سنگ فرش مسطح در کوتاه زمانی آماده، بر روی سطح خیابان قرارخواهد گرفت.
ماشین‌های سنگ فرش اتوماتیک، سنگ یا آجرها را بصورت گرانشی بسته بندی یا ردیف می‌کند و بعد از یک تیغه هم عرض خیابان به بیرون هدایت می کند. ملات یا شن و ماسه ما بین آجر‌ها هم با ماشین‌های دیگری تهیه و برروی سنگ فرش‌ها ریخته می شود.
عرض تیغه‌های این ماشین‌های سنگ‌فرش به تناسب عرض خیابان‌ها، یعنی به عرض‌های‌ 4، 5 و 6 متری قابل تغییر است.
دستگاه‌های سنگ فرش اتوماتیک ساخت هلند هستند و قادر هستند با آجرهای پخته و آجرهای بتونی کار کنند. نکته قابل توجه این است که این دستگاه‌ها روزانه حدود 400 متر خیابان و جاده‌‌ی به عرض 6 متر را سنگ فرش می کنند.

## Slide 21
تفاوت بتن صنعتی و بتن سنتی
تفاوت بتن صنعتی و بتن سنتی در این است که در بتن صنعتی، مواد شیمیایی و فاکتورهای خاص وجود دارد، اما در بتن سنتی هیچ اضافه شونده ای وجود ندارد و بتنی است که آب و سیمان مصرفی آن به صورت معمول و با یک طرح اختلاط، میکس می‏شود، اما اگر بخواهیم همین بتن را صنعتی کنیم، افزودنی های خاصی به آن اضافه می کنیم.
کفپوش بتنی
از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
دارای مقاومت زیاد فشاری و مکانیکی و کششی
مقاومت در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی مانند مقاومت در برابر حرکتهای لیفتراک
ایجاد سطحی سخت و مقاوم و متراکم در برابر سایش و فرسایش و انواع روغن ها و گریس ها
غیر لغزنده بودن کف
عدم جدایی کف پوش از بتن در اثر تردد
عدم تولید باکتری و مناسب برای محیط های بهداشتی / صنایع غذایی و دارویی و کف سوله ها
دارای پایداری در دماهای متفاوت

## Slide 22
بتن صنعتی
کفپوش بتنی

## Slide 23
کفپوش‏های بتن سخت
همزمانی اجراء کفپوش و بتن وکاهش زمان اجرا نسبت به سایر کفپوشهای سنتی (موثر در زمان بندی پروژه)
حذف هر گونه ملات اضافی جهت نصب کفپوش جدید و در نتیجه کاهش هزینه ها
تنوع رنگ کفپوش و امکان اجرای چند رنگ کنار هم (زیبائی و جدا سازی همزمان)
مقاومت بالای ضربه ای و فشاری بیش از 5 برابر بتن معمولی
قابلیت تردد ماشین آلات سنگین
عدم جذب انواع آلودگیهای محیطی و صنعتی
عدم تولید خاک Anti dust
عدم جداشدگی کفپوش از بتن در مقایسه با سایرکفپوشها
دارای استانداردهای لازم از مراجع معتبر
کفپوش بتنی
خواص
موارد مصرف
روکش سطوح صنعتی که در معرض ضربه و تردد ماشین آلات و سایش ناشی ازآن می‏باشد.
سطوح بتنی که نبود خاک حائز اهمیت می‏باشد.
سطوح بتنی که در معرض ریزش روغن یا آب می‏باشد.
کف های صنعتی که نیازمند تنوع رنگ می‏باشد.
کارخانجات خودروسازی، قطعه سازی، تعمیرگاه‏های صنعتی، سالن‏های تولید و انبار ، صنایع غذائی کارخانجات بسته بندی، صنایع ریخته گری ، صنایع سنگین ، نیروگاهها، کشتارگاهها، سردخانه ها ، محوطه سازی ، پارکینگهای طبقاتی و غیره .
کاربردها

## Slide 24
این پوشش‏ها بر پایه رزین اپوکسی بیسفنل می باشد که با استفاده از رزین های مناسب، مواد افزودنی و فیلرهای مخصوص در سه لایه اجرا می گردد و با توجه به خاصیت بدون حلالی آن دارای خواص فیزیکی ثابت و نفوذ و چسبندگی عالی به سطح زیرین به صورت یکپارچه برخوردار می باشد.
1. مقاومت شیمیایی بالا در برابر مواد شیمیایی
2. مقاومت مکانیکی و دینامیکی بالا ( فشاری و خمشی)
3. چسبندگی عالی به سطح بتنی
4. قابل ترمیم سریع
5. کاملا یکپارچه و قابل شستشوی آسان
6. سرعت بسیار بالا در اجرا
7. دستیابی به حداکثر مقاومت در کمتر از 48 ساعت
8. به صورت آنتی اسید و آنتی استاتیک
9. تنوع رنگ و ظاهر دکوراتیو
10. پوشش بسیار مناسب جهت کاربرد در صنایع بهداشتی و غذایی با قابلیت شستشو بخار و اسید تا 110 درجه سانتیگراد
11. صنایع دارویی و بهداشتی و اتاق های استریل
12. سطوحی که باید الزامات HACCP و GMP در انها رعایت گردد
13. سطوح بهداشتی که عدم وجود درز و خلل و فرج به لحاظ بهداشتی بودن کف حايز اهمیت میباشد.
14. ضخامت کم.
کفپوش صنعتی بدون درز – اپوکسی:
مشخصات فیزیکی و کاربردها

## Slide 25
کفپوش‏های آنتی استاتیک
اين کفپوشها ( ضد جرقه ) بصورت رول و قابل استفاده در مراکز
سي تي اسکن و آزمايشگاههاي دارويي ، بهداشتي و صنعتي ميباشد .
کفپوش‏های ضد اسید
اين کفپوشها مقاوم در برابر خوردگي و انواع اسيدها ، بازها و روغنهاي صنعتي
کفپوش صنعتی بدون درز – اپوکسی:

## Slide 26
اجرای ساب خشک بر کل سطح جهت برطرف نمودن مناطق زاید کف
تمیز کاری سطح بتن و جرم زدایی و چربی گیری
زیر سازی اصولی با توجه به شرایط خاص محل
تخلیه کلیه ترک های عمقی کف
تخلیه کلیه قسمت های سست و لق بتن
تخلیه کلیه درزهای انبساطی
اجرای یک لایه پرایمر بر روی سطح و سیلیس پاش نمودن کل سطح
پر کردن درزهای انبساطی با مواد اپوکسی
مسطح سازی جلوی دربها با توری پلیمری
تمیز کاری نهایی سطح بتن و درزها تا حدی که سطح فاقد هرگونه گرد و غبار و الودگی باشد
اجرای لایه میانی روکش اپوکسی
اجرای ماستیک اپوکسی در سطوح مورد نیاز
ساب سطح و سنگ کاری نهایی در صورت نیاز
اجرای لایه نهایی روکش اپوکسی
روش اجــرا
کفپوش صنعتی بدون درز – اپوکسی:

## Slide 27
مـوزائـیک
موزائيك نوعي بتن است كه سطح آن سائيده شده و داراي ظاهري خالدار و درهم است و در كفها، پله‌ها، قرنيزها و نماي ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كفپوش موزائيك، ارزان، بادوام و متداول‌ترين نوع كفپوش در ايران است و بيشتر ساختمانهاي مسكوني و آموزشي و برخي از ساختمانهاي تجاري، اداري و بهداشتي با اين كفپوش مفروش شده‌اند. موزائيك را هم به صورت درجا و يكپارچه اجرا مي‌كنند، در اين صورت در سطوح بزرگ با نوارهاي شيشه‌اي، سنگي، پلاستيكي و فلزي (مانند مس، برنج، برنز و آلومينيوم) درزبندي مي‌شود و هم براي كفپوش يا قرنيز، به شكل بلوكهاي پيش‌ساخته در كارخانه مي‌سازند. موزائيك از دو لايه آستر و رويه ساخته مي‌شود. لايه زيرين، بتن ريزدانه (نخودي) است و سيمان كمتري دارد و آب آن نيز كم 0است، لايه رويي، از خرده سنگ و نرمه سنگ و گرد سنگ و سيمان بيشتري ساخته شده است. دانه‌هاي سنگي رويه مي‌توانند از انواع خرده سنگهاي سفيد و رنگي از جنس مرمر و مرمريت انتخاب شود. اندازه دانه‌هاي سنگي از چند ميليمتر تا چند سانتيمتر مي‌تواند تغيير كند و گاهي تكه‌هاي لاشه سنگ را نيز در رويه موزائيك به كار مي‌برند. ابعاد آجر موزائيك از 100 تا 500 ميليمتر تغيير مي‌كند. موزائيك به اشكال مربع، مستطيل و چندضلعي ساخته مي‌شود.

## Slide 28
طریقه نصب
مـوزائـیک
نحوه نصب موزاییک در کف و نما از سه طریق قابل اجراست :
نصب با ملات ماسه و سیمان
نصب با ملات نرم سیمان و خاک سنگ
نصب چسب کاشی
پس از نصب دوغاب نرمی روی موزاییک ها پخش نموده و قبل از خشک شدن آن را سریعا جمع آوری نمایید تا شفافیت موزاییک ها از بین نرود و تا 48 ساعت از رفت و آمد روی موزاییک ها خودداری نمایید.

## Slide 29
سرامیک
سراميك همانند آجر از خاك رس ساخته شده و ممكن است بدون لعاب يا لعابدار باشد. سراميكهاي بدون لعاب را از راه پرس كردن يا اكستروژن شكل داده و مي‌پزند، رنگ آنها پس از پخت از نخودي تا قرمز و قهو‌ه‌اي است. شكل سراميكها مربع، مستطيل و چند ضلعي است و كلفتي آنها از 12 تا 20 ميليمتر تغيير مي‌كند. ابعاد سراميكهاي مربع، 75، 100، 150، 200 و 250 ميليمتر بوده و اندازه سراميكهاي مستطيل، 150× 75 يا 200× 100 يا 250× 125 يا 300× 150 ميليمتر مي‌باشد. به همراه اين سراميكها، اشكال و ابعاد ويژه براي مصرف در گوشه‌ها و قرنيزها نيز ساخته مي‌شود. براي كف ساختمانهاي صنعتي نوعي سراميك به ابعاد 200× 100 ميليمتر و به ضخامت 30 تا 40 ميليمتر ساخته مي‌شود. نوعي از اين سراميك ضد اسيد است. سطح رويه سراميكها ممكن است داراي برجستگي و نقش نيز باشد. رويه سراميكها را ممكن است با لعاب ناهموار در رنگهاي متنوع پوشاند تا در عين حال كه ويژگيهاي سراميك لعابدار را دارا هستند، از ليز خوردن اشخاص و اشياء بر روي آنها جلوگيري شود.

## Slide 30
طریقه نصب
سرامیک
1. آماده سازی بستر
2. بند کشی
3. مراقبت ضمن گیرش
نکات نصب سرامیک‏های گرانیتی ابعاد بزرگ
از نکات فنی نصب سرامیک های گرانیتی با ابعاد بزرگ میتوان به نحوه نصب و مواد مورد استفاده در ملات و نوع ملات اشاره کرد. برای اجرا زیر کار دو حالت دارد: حالت اول: کف از قبل تراز شده است و دارای زیر سازی قدیمی مانند موزاییک ، سنگ یا سیمان کشی می باشد که در این حالت از ملاتی با مخلوط سیمان + پودرسنگ + چسب پودری و حتی الامکان چسب بتن استفاده می نماییم .
و در حالت دوم: در صورت عدم وجود زیر سازی قبلی و یا تخریب زیر سازی قدیم از روش دو ملاتی استفاده می نماییم : ملات اول با ترکیب سیمان سیاه و ماسه برای زیر سازی سرامیک و ملات دوم که به نرمه ، آب دوغاب یا شیره معروف است برای چسباندن نهایی سرامیک استفاده می‏شود. ترکیب ملات نرمه از سیمان سفید + پودرسنگ + چسب پودری سرامیک + حتی الامکان چسب بتن می‏باشد.
برای محاسبات تراز کف از وسایل مخصوص مانند : شلنگ تراز استفاده می‏شود و برای بهتر شدن کار از ریسمان بندی عمود بر هم یا ضربدری + شمشه + تراز استفاده می شود.

## Slide 31
کاشی
کاشی یکی دیگر از محصولات سفالین و سرامیکی است که به ویژه در ساختمان کاربرد و اهمیت ویژه‌ای دارد. کاشی برای تزئینات داخل و خارج ساختمان و همچنین برای بهداشت و عایق رطوبت به کار می‌رود. کاشی تزئیناتی خارج ساختمان را به‌ویژه در اماکن مذهبی به کار می‌برند.
کیفیت کاشی باید به نحوی باشد که تغییرات ناگهانی درجه حرارت 100 ـ 20 درجه سانتی‌گراد را به خوبی تحمل کرده و هیچ‌گونه آثار ترک در بدنه و یا لعاب آن ظاهر نشود. کاشی دیواری را برای حفظ بهداشت و رطوبت در آشپزخانه، محیط‌های بهداشتی، حمام و دستشویی استفاده می‌کنند.
کاشی کف را نیز به علت ضد سایش بودن و مقاومت حرارتی و الکتریکی بالا در آشپزخانه‌ها، حمام‌ها، آزمایشگاه‌ها، رختشویخانه‌ها و کارخانجات شیمیایی به کار می‌برند. همچنین کاشی باید دارای ابعاد صاف و گوشه‌های تیز باشد.

## Slide 32
نـکـات فـنی
کاشی
روش کار به سبک چسبی یکی از جدیدترین روشهای نصب کاشی، سرامیک و سنگ می‏باشد که بیشتر برای نصب کاشی است. کمتر از 25 سال سابقه دارد که اوایل به صورت پودر هایی از خارج کشور (چین و اسپانیا) وارد می‏شدند و با آب مخلوط می‏شدند و به صورت خمیر در می‏آمدند که برای پروژه های خاصی برای نصب کاشی مورد استفاده قرار می‏گرفتند و توجه سرمایه گزاران مصالح ساختمانی را به خود جلب کردند سپس تولید کنندگان داخلی به فکر تولید این نوع محصولات افتادند و دو نوع چسب 1. چسب خمیری کاشی و سرامیک مخصوص دیوار و 2. چسب پودری برای کف تولید کردند که در حال حاضر تعدادآانها به حدود 200 کارخانه در کشور می‏رسد.
مزایای روش نصب با چسب:
1. نیازی به تخریب و کنده کاری زیر کار نمی‏باشد.
2. سرعت نصب و بهره برداری را افزایش می‏دهد.
3. کثیف کاری و ریخت و پاش کمتر دارد.
4. استحکام آن هم قابل ملاحظه می‏باشد.
5. در برخی مدلها تنها راه نصب می‏باشد. (کاشی های ریز و سنگ انتیک)
6. هزینه کمتر

## Slide 33
مواد پلاستیکی
از مواد پلاستیکی کفپوش های متنوعی ساخته می‏شود که عمده ترین آنها به این شرح است:
موزاییک پلاستیکی
روکش پلاستیکی
کفپوش وینیلی یا وینیلی تایل

## Slide 34
اين كفپوش مانند موزائيك است، با اين تفاوت كه به جاي خمير سيمان از خمير رزين اپوكسي براي چسباندن خرده سنگهاي آن استفاده شده است. خمير رزين، مخلوطي از رزين اپوكسي آبكي با پركننده‌هاي بي‌اثر (شيميايي) و مواد رنگي است. معمولاً 100 كيلوگرم رزين با 50 كيلوگرم گرد سيليكات كلسيم و 25/2 كيلوگرم دي اكسيد تيتانيوم و 75/0كيلوگرم رنگينه معدني را مخلوط كرده و 10 كيلوگرم ماده افزودني براي سخت كردن و عمل آمدن از نوع آليفاتيك پلي‌مين به آن مي‌افزايند. اين مقدار خمير رزين اپوكسي، براي چسباندن 450 كيلوگرم خرده مرمر كافيست. پس از اينكه نوارهاي فلزي تقسيم‌بندي كف را روي آستر كف‌سازي به كمك چسب اپوكسي نصب كردند، مخلوط خمير و خرده مرمر را به ضخامت حدود 6 ميليمتر روي كف پهن مي‌كنند. پس از 1 تا 2 روز، مخلوط سفت و سخت شده و مي‌توان آن را سائيد. اين مخلوط را بايد كم‌كم ساخت، زيرا در دماي 24 درجه پس از 1 تا 5/1 ساعت، عمر مفيد آن تمام مي‌شود.
اين كف‏سازي را روي مصالح مختلف از قبيل چوب، بتن و موزائيك كهنه، مي‌توان اجرا كرد. به جاي خرده‌سنگ در بعضي انواع كفپوش مي‌توان از تكه‌هاي وينيل در رنگهاي متنوع استفاده كرد.
مواد پلاستیکی
موزائیک پلاستیکی
روکش پلاستیکی
مشابه آنچه در بند قبل گفته شد، رزينهاي اپوكسي براي روكش كف نيز به مصرف مي‌رسد. در روكش پلاستيكي، رزين آبكي به همراه رنگينه و ماده سخت كننده مخلوط شده و به ضخامت 6 تا 12 ميليمتر روي سطح بتني يا چوبي يا موزائيك كهنه پخش مي‌شود. اين مواد ممكن است ماله‌كشي و صاف شده يا به صورت چين‌دار رها شوند.
کاشي وينيلي از يك لايه وينيل، كه به آستري خم‌شو چسبيده است، تشكيل شده و به شكل مربع يا مربع مستطيلهايي به ابعاد 150 تا 250 ميليمتر يا به صورت نوارهايي به ابعاد 25× 900 ميليمتر يا توپهايي (رول) به عرض 500 تا 1500 ميليمتر و به ضخامت 2 تا 3 ميليمتر ساخته شده و در رنگها و طرحهاي متنوع به بازار عرضه مي‌گردد. وينيل تايل در برابر چربيها و روغنها و بسياري از اسيدها و قلياها و مشتقات نفتي، به خوبي پايداري مي‌كند. با افزودن مواد فلزي به كاشي وينيلي، كاشي هادي الكتريسته، كه ضد جرقه است، توليد مي‌شود كه براي مصرف در اطاقهاي عمل بيمارستانها و فضاهاي وابسته به آنها مناسب است.
کفپوش وینیلی یا وینیلی تایل

## Slide 35
وينيل تايل آزبستي از رزين وينيلي ترموپلاستيك، مواد روان كننده و پايدار كننده به همراه رنگينه و مواد پر كننده آزبستي ساخته مي‌شود. اين مواد به حالت گرم مخلوط شده و به صورت ورقه‌هايي به ضخامت 1.5 تا 3 ميليمتر زير فشار پرس شكل داده مي‌شود. تايلهاي مربع به ابعاد از 200 تا 250 ميليمتر، نوارهاي به طول 450 و به عرض 25 تا 50 ميليمتر از ورقه‌هاي مزبور بريده مي‌شوند. تايلهاي آزبستي نيز مانند وينيل تايل ساده، در رنگها و طرحهاي مختلف توليد مي‌شوند.
مواد پلاستیکی
کفپوش وینیلی آزبستی
کفپوش وینیلی فوم‏دار
كفپوش وينيلي فوم‌دار از يك لايه آستر از نوع اسفنج وينيلي به همراه يك لايه پارچه از گلاس‌فايبرريزبافت (به منظور تأمين پايداري و تاب آن) تشكيل شده، بر روي آن يك لايه پلاستيك وينيلي نقشدار و در سطح رويي آن لايه‌اي از وينيل شفاف به كار رفته است. اين لايه‌ها به كمك گرما به يكديگر چسبانده شده و ضخامت آنها در مجموع حدود 4 ميليمتر مي‌باشد. اين كفپوش نرم و خم‌شو است و به شكل توپهايي به عرض 1300 تا 1800 ميليمتر توليد مي‌شود. اين كفپوش را نبايد با حلالهاي قوي تميز كرد و از زدن واكس و لاك بر روي آن بايد خودداري نمود.

## Slide 36
کفپوش‏های لاستیکی
كفپوشهاي لاستيكي معمولاً از لاستيك مصنوعي كه خطر اكسيده شدن آنها كمتر از لاستيك طبيعي است ساخته مي‌شوند. براي ساختن كفپوش، نخست لاستيك آبكي را با مواد روان كننده و رنگهاي مختلف مخلوط كرده و سپس زير فشار به صورت ورقه‌هايي به ضخامت 2 تا 4.5 ميليمتر شكل مي‌دهند. تايلهاي لاستيكي را به شكل مربع يا مربع مستطيلهايي به ابعاد از 150 تا 900 ميليمتر مي‌برند. كفپوش لاستيكي، نرم و انعطاف‏پذير و نسبتاً جاذب صوت است، به همين دليل اين كفپوش براي طبقات بالاي همكف مناسب‌تر است. فرش لاستيكي به صورت نوار و باريكه نيز توليد و به بازار عرضه مي‌شود.

## Slide 37
کفپوش‏های P.V.C
پلي ونيل كلرايد Polyvinyl Chloride با نام اختصاري پي وي سي يك نوع پليمر ترمو پلاستيك است كه در صنايع متعددي كاربرد دارد. پي وي سي يكي از با ارزش ترين محصولات در صنايع شيميايي محسوب مي‏گردد. بيش از 50 درصد پي وي سي توليد شده در صنعت ساختمان كاربرد دارد. بعنوان يك مادة ساختماني مقرون به صرفه و داراي مزاياي متعددي مي‏باشد. بطوريكه در سالهاي اخير جايگزين مواد ساختماني سنتي از قبيل خاك رس، چوب و بتن در بسياري از مناطق شده است.

## Slide 38
کفپوش‏های P.V.C
پي وي سي برخلاف كفپوش‌های چوبی نیازی به واكس زدن ندارند و به‌ راحتی تمیز می‏شوند.
اما چند توصیه‌ در این مورد وجود دارد :
* لكه‌های ایجاد شده را می توان با مخلوطی از آب و كف مایع ظرفشویی از بین برد.
* اگر هنگام شستشو از مایعاتی استفاده می شود كه برای همه سطوح قابل استفاده‌‌اند، ابتدا مقداری از آن را باید در گوشه‌ای از
فضا امتحان كرد و بعد در صورتی كه به وینیل‌ها آسیبی نرسید، آن را به كار برد.
* هرگز نباید برای شستشو، كفپوش‌ها را در آب غوطه‌ور کرد، چون آب از درزها نفوذ كرده و چسب وینیل‌ها را از بین می برد.
تمیز کردن

## Slide 39
کفپوش‏های چوبی
از گذشته‌هاي دور در مناطقي كه چوب مرغوب و فراوان در دسترس بوده، قسمتهاي مختلف ساختمانها از جمله كف، بدنه و سقف آنها را با چوب مي‌پوشانده‌اند.
امروزه نيز پوششهاي چوبي به اشكال و شيوه‌هاي گوناگون متداول است. در پوششهاي چوبي از نرم‌چوبها و سخت‌چوبها در رنگها و نقشهاي متفاوت استفاده مي‌شود.
پوششهاي چوبي داراي انواعي به اين شرح هستند:
الف: كفپوش الواري
کفپوش الواري به صورت تخته‌هاي بلند به عرض 80 تا 250 ميليمتر و به ضخامت حدود 20 تا 40 ميليمتر بسته به نوع استفاده ساخته شده، اتصال آنها از پهلو و انتها با كام و زبانه است و با ميخهاي آهني يا چوبي به زيرسازي، نصب و محكم مي‌شوند.
ب: كفپوش نواري
كفپوش نواري مانند كفپوش الواري است، ولي تخته‌ها كوچكتر شده و به شكل نوارهاي باريكي درآمده‌اند. پهناي تخته‌ها معمولاً 75، 100 و 150 ميليمتر است و ضخامت آنها از 10 تا 40 ميليمتر تغيير مي‌كند. نرم‌چوبها از گونه‌هاي كاج و سخت‌چوبها از نوع بلوط غان، راش و افرا انتخاب مي‌شوند. اين كفپوشها به لحاظ مرغوبيت، دوام و پايداري در برابر سايش، درجه‌بندي و استاندارد شده‌اند.

## Slide 40
کفپوش‏های چوبی
پارکت
كفپوش پاركت معمولاً از تكه‌هاي سخت‌چوب از گونه‌هاي مختلف در اندازه‌هاي متفاوت و نقشهاي گوناگون مانند شطرنجي، جناغي و حصيري ساخته مي‌شود و در كارخانه آماده مي‌شوند. اتصال تكه‌ها بر روي زيرسازي كف، توسط درودگر با ميخ سرگم يا ماستيك در محل انجام مي‌شود

## Slide 41
کفپوش‏های چوبی
بلوک چوبی
بلوك چوبي نوعي پاركت ضخيم بوده و در ابعاد مختلف ساخته مي‌شود و به كمك آسفالت ماستيك بر روي كفسازي فرش مي‌شود.

## Slide 42
کفپوش‏های چوبی
کفپوش های چوبی مهندسی
کفپوش های مهندسی جایگزین مناسبی برای کفپوش های چوبی سخت هستند. جنس این نوع کفپوش ها دراصل از چوب جنگلی خالص تهیه شده اند که در دو لایه زیر از چوب درختان برگ سوزنی استفاده شده و در لایه فوقانی از چوب درختان برگ پهن استفاده شده است.
تفاوت این نوع کفپوش با کفپوش های چوبی سخت این است:
به راحتی می توان از آنها برای کفپوش قسمت های مرطوب خانه استفاده کرد.
قابل جداسازی پس از نصب می باشد
قابل نصب بر روی سطوح حرارت از کف می باشد
به خاطر قرارگرفتن مهندسی چوبها برروی هم، چوبها هرگز تاب بر نمی‏دارند
در کمترین زمان ممکن قابل نصب هستند (100 متر مربع، 48 ساعت)
احتیاج به ساب و لاک ندارند.

## Slide 43
کفپوش‏های چوبی
کفپوش های چوبی مهندسی

## Slide 44
کفپوش‏های چوبی
ساختار لمینت
لایه بالایی از یک پوشش و لایه دکوراتیو تشکیل شده که لایه ی پوشش باعث دوام آن می‏شود. لایه وسطی از فیبر اچ دی اف تشکیل شده است و لایه ی زیرین که به زیرسازی اتصال دارد استحکام آن را افزایش می‏دهد.
کف پوش چند لایه ای است که در هر محیطی با به وجود آوردن سطحی زیبا، ضد ضربه، نافرسا و ضدخش مورد پوشش قرار داده و با سطح ملامینی فشرده و ذره های میکروسکوپی سنگ سنباده برای دوام بیشتر، در رنگها و طرحهای متفاوت موجود میباشد.

## Slide 45
کفپوش‏های چوبی
لمینت
1- پارکت لمینت ها به هنگام نصب به کف چسب نمی خورند بلکه با شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد به صورت نر و ماده درون یکدیگر قرار می گیرند و هرچه متراژ کار بالاتر می رود وزن لمینت های در هم قفل شده نیز به نسبت بیشتر می شود و همین وزن یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی کف بدون استفاده از چسب می باشد.
2- پارکت لمینت ها به علت اینکه به کف چسب نمی خورند کف زیرین خود را خراب نمی کنند به عنوان مثال اگر کفی سنگ فرش باشد و از روی آن لمینت اجرا شود، اگر بنا به دلایلی بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم بدون اینکه کوچکترین آسیبی به کف سنگ زیرین وارد شود می توانیم این کار را انجام دهیم.

## Slide 46
کفپوش‏های چوبی
لمینت
3- پارکت لمینت ها را می توان تا چندین بار پس از نصب جمع آوری و مجددا در فضایی دیگر نصب کرد.
4- پارکت لمینت ها به علت فومی که قبل از نصب در زیر آنها پهن می شود پس از اجرای کامل تا حد زیادی از انتقال صدا به طبقه زیرین جلوگیری می کند.
5- فوم زیر پارکت لمینت ها علاوه بر عایق صدا، عایق حرارت و برودت نیز می باشد.
6- نسبت به آب بسیار مقاومتر از پارکت های قدیمی چوبی هستند.
7- نسبت به اجسام نوک تیز بسیار مقاومتر از پارکت های قدیمی هستند.

## Slide 47
کفپوش‏های چوبی
لمینت
8- سرعت نصب و اجرای پارکت لمینت بسیار بالاست به طور میانگین یک واحد با مساحت 100 متر مربع در یک روز الی یک روز و نیم اجرا می شود.
9- پس از نصب نیازی به ساب و لاک ندارد و همان لحظه که نصب به اتمام می‏رسد پس از نظافت می توان وسایل را روی آن چید.

## Slide 48
كف پوش هاى چوب پنبه اى
اين نوع كف پوش از چوب پنبه حقيقى ساخته مى شود كه از پوست درخت بلوط گرفته مى شود كه اغلب در مناطق مديترانه اى مخصوصاً در كشور پرتغال بسيار يافت مى شود. به دليل اين كه براى توليد اين كف پوش احتياج به پوست درخت بلوط داريم لذا توليد آن براى اكوسيستم مخرب نيست. اين نوع كف پوش در مكان هايى استفاده مى شود كه انعكاس صدا در آنجا مهم محسوب می‏شود و مى خواهند محيطى آرام داشته باشند مانند استوديوها. رنگ چوب پنبه رنگى گرم است و به دكوراسيون خانه يا اتاق حالتى بسيار زيبا و طبيعى مى بخشد. اين كف پوش معروف است به اين كه جزو راحت ترين نوع كف پوش براى پا محسوب مى شود و همچنين «عايق صدا»ى مناسبى نيز است و در تمام نقاط خانه مانند آشپزخانه و حتى كتابخانه كف پوش مناسبى است. ، كف پوش چوب پنبه اى مى تواند مانند كف پوش هاى چوبى به وسيله پلييوريتن براق شود.

## Slide 49
كف پوش هاى چوب پنبه اى
متداول ترين نوع براق كردن کف پوش، استفاده از واكس است كه به كف پوش ها جلاى بسيار زيبا مى بخشد و لازم است حداقل سالى يك بار واكس زده شوند. اما براى كف پوش هاى استفاده شده در آشپزخانه بهتر است ازبراق كننده پلييوريتن استفاده شود زيرا احتياج به مراقبت كمترى دارد و استحكام بيشترى هم دارد. به دليل اين كه اين نوع كف پوش جاذب آب است مى بايست كاملاً مراقب بود و هرزمان كه آب يا مايع ديگرى بر روى آن ريخت سريعاً توسط پارچه پاك و تميز شود چون اين نوع كف پوش به راحتى منبسط و منقبض مى شود. (كف‏پوش‏هاي چوب پنبه اى هم وجود داردكه از پلاستيك ساخته مى شوند)

## Slide 50
كف پوش هاى لينوليوم
اين نوع كف پوش يك مخلوط طبيعى ساخته شده از روغن تخم كتان اكسيد شده، خاك اره، سنگ آهك پودر شده، صمغ كاج و رنگدانه هاى مختلف است. اين مخلوط اولين بار در سال 1863 توسط يك انگليسى به نام فردريك دالتون ساخته شد. اين مواد بسيار مستحكم هستند و به صورت وسيعى در تمامى مناطق مانند آپارتمان ها و حتى مناطق صنعتى استفاده مى شد تا اين كه كف پوش هاى پلاستيكى در سال 1940 در دسترس مردم قرارگرفت. كف پوش هاى پلاستيكى مصنوعى در مقايسه با اين نوع كف پوش از نظر نگهدارى بسيار راحت تر بود و به طور چشمگيرى بازار فروش لينوليوم را كساد كرد.
در بعضی مواقع مردم اين دو نوع كف پوش (لينوليوم و كف پوش مصنوعى) را با يكديگر اشتباه می گيرند، در صورتى كه مواد تشكيل دهنده آن دو كاملاً با يكديگر متفاوت هستند. تنوع رنگ در كف پوش هاى لينوليوم بسيار زياد است و معمولاً به صورت ورقه اى در بازار موجود هستند.

## Slide 51
کاشی چوب پنبه‏ای
کاشي چوب پنبه اي از اختلاط تراشه ها و خرده هاي چوب پنبه با رزين و فشردن مخلوط خميري در قالب ساخته مي شود . براي گيرش رزين ، کاشي ها را مي پزند.

## Slide 52
کفپوش‏های سخت صنعتی Hrad Flooring
عدم اطلاعات کافی برخی از کارفرمایان از پیشرفت های جدید صنعتی، بعضاً باعث تحمیل هزینه و ایجاد مخارج مازاد در پروژه های مختلف می گردد. صاحبان واحدهای کوچک بصورت سنتی تمایل به استفاده از کاشی، سرامیک ، سنگ یا حتی موزائیک در کف کارخانجات خود دارند، در بازدید های صورت گرفته، به دفعات مشاهده شده که بر اثر تردد لیفتراک یا ریزش آب ، سنگ یا سرامیک دچار جداشدگی گردیده است. دلیل این تمایل عدم شناخت از سایر محصولات موجود می باشد.
کفپوش‏های صنعتی رایج دنیا
کاربرد کفپوشهای سخت صنعتی تاریخچه ای نزدیک به 60 سال دارد، این کفپوشها کاربرد بسیار وسیعی در صنعت داشته و جایگزین مطمئن، مقاوم و ارزان قیمتی برای پوششهای سنتی کف می باشد. فرمولاسیون مخصوص جهت ساخت با تنوع کاربری متغیر بوده و با توجه به نیاز هر صنعت کارشناسان مهندسی، بهترین گزینه را براساس بهره برداری هر واحد صنعتی و نیاز مشتری پیشنهاد می دهند

## Slide 53
کفپوش‏های صنعتی رایج دنیا

## Slide 54
مشخصات کلی کفپوش های صنعتی پایه سیمانی :
ترکیب مواد معدنی، دانه های فلزی، میکروفایبرها، پیگمنت و سایر افزودنی ها در محصولات پایه سیمانی به نحوی طراحی شده است که علاوه بر جلوگیری از ترکهای سطحی پلاستیک دارای خواص بسیار متنوعی می باشد.
ـ عدم تولید گرد و غبار از کف ـ عدم تغییر رنگ و افزایش براقیت بیشتر بر اثر تردد بیشتر
ـ صرفه اقتصادی در مقایسه با پوششهای سنتی کف
ـ قابلیت تردد ماشین آلات سنگین یا حتی زنجیر دار(در نوع ملاتی کفپوش )
ـ تحمل مقاومت فشاری
ـ سهولت در اجراء
ـ تنوع رنگ و قابلیت رنگ بندی ایجاد حاشیه در کف سوله های صنعتی شامل 13 رنگ
ـ عدم لغزش پرسنل روی کفپوش
ـ قابلیت استفاده روی بتن تازه و قدیمی
- نظافت آسان کف
ـ مطابق با استانداردهای ACI , DIN , ASTM

## Slide 55
کفپوش مایع
کفپوش مایع محصولی نو از خانواده کفپوش‌هاست که حاوی رنگ مایع غیرسمی، با ترکیباتی منحصر به فرد و متنوع می‌باشد. با فشار هر قدم، جلوه‌های بصری زیر سطح شیشه‌ای کاشی تغییر می‌کند. این فناوری جدید، اختراعی جهانی است که سبک، ایمنی و تکنولوژی را درهم آمیخته است.
سطح ضد لک و ایمن در مقابل سرخوردن شیشه و ساختار بادوام آن، به طور فوق العاده‌ای محدوده وسیعی از کاربردها را تضمین می‌کند. کفپوش مایع که کاملا بهداشتی است، با ظاهری بسیار مدرن و شیک، هرگز در جلب نظر شما شکست نخواهد خورد. حتی در مورد مکانهای پر رفت و آمد مثل پیاده‌روها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و سالن اجتماعات، مشکلی برای این سیستم کفپوش با تکنولوژی بالا وجود نخواهد داشت. دوام، مراقبت آسان و ظاهر بسیار خوب این کفپوش که تا مدتها دست نخورده باقی می‌ماند، به واسطه سطح ویژه‌ای که در سایه فناوری نانو بدست آمده، به راحتی قابل تمیز کردن و گارانتی بی قید و شرط است. همچنین، شما برای درخشان کردن کفپوشتان به شوینده‌های خاص یا واکس‌های براق‌کننده نیاز ندارید.
دیگر مزیت بزرگ کفپوش مایع این است که می تواند عینا مطابق با تصویر یا لوگوی موردنظر، سفارش داده شود.
معایب، ‎گوشه‌های بسیار شکننده‌ای دارد، حتی ضربه‌های جانبی ناچیز هم می‌تواند کناره کاشی را به راحتی بشکند.
همیشه به صورت افقی روی آن فشار وارد کنید نه عمودی و روکش محافظ را درست قبل از نصب، بکنید.

## Slide 56
کفپوش مایع

## Slide 57
کفپوش مایع
مزایا
سطح شیشه‌ای آبدیده با مقاومت در برابر مواد شیمیایی و سرخوردگی
سطح ضد لک و ضد آب با استفاده از فناوری نانو
ساخته شده از مواد غیر سمی و بازدارنده آتش
قابلیت خمش زیاد
سیستم ایمنی جلوگیری از پاشیدن مایع و تکه‌های شیشه در صورت شکستن

## Slide 58
کف کاذب
از گذشته جامعه صنعتی امروز از کف کاذب استفاده شده است و مورد توجه مهندسین و معماران بوده است
طبق آثار و شواهد به دست آمده کف کاذب در حمام های قدیمی استفاده می شده است و استفاده مدرن آن به اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد قرن بیستم برمی گردد و در قدیم آثار به جا مانده از کف کاذب در بناهای رومی و ایرانی بوده است و در جامعه امروز باید با بهره گیری از ماشینها و وسایل الکتریکی بتوانیم همگام با تکنولوژی پیشرفته و مدرن پیش برویم
سیستم کف کاذب به علت محل مناسب برای عبور منصوبات مکانیکی و برقی و سبک سازی وزن ساختمان ابداع شد.
اطلاق این واژه (کف کاذب ) در زبان فارسی به علت قرینه بودنش با سقف کاذب است و اصولا به کفی کف کاذب می گوییم که کف اصلی سازه ساختمان نیست و جهت افزایش ارتفاع محل رفت و آمد می باشد.

## Slide 59
کف کاذب
کف کاذب عبارتند از قطعات پیش ساخته روی کف اصلی تایل پایه و استرینگر و شامل سه قطعه که بهتر است برای ایمنی بهتر نسوز باشد.
البته بسته به نوع کف کاذب از مواد مختلف استفاده می شود در ساخت آن ابعاد تایل کف کاذب متغیر است و با توجه به کار برد آن در بازار تولید و ارائه می شود .
معمولا ابعاد کف کاذب و سایز آن کف کاذب ۵۰*۵۰ - کف کاذب ۶۰*۶۰ - کف کاذب ۶۰*۱۲۰ است بر واحد سانتی متر کف بلند شده که ما آن را کف کاذب می نامیم بکار گیری آن به دلیل پوشش حجم بالایی از کابلها و تاسیسات است که در مکانها به کار می رود .
تقریبا در تمامی اطاقهای کنترل و فرمان و مراکز کامپیوتر، سرور پستهای برق و سیستم های مکانیزه و قرنطینه و … می توان از کف کاذب استفاده کرد. اما اخیرا نوعی خاص از کف کاذب به منظور گرمایش از کف، انتقال آب سطحی و کاهش رطوبت دما کاربرد دارد.

## Slide 60
کف کاذب
انــواع
کف کاذب از نظر کاربری به انواع مختلف تقسیم می‏شود:
1. سقف کاذب مخصوص پوشاندن تأسیسات
2. کف کاذب مخصوص انتقال آبهای سطحی – خاک و ماسه
3. کف کاذب مخصوص نصب گرمایش کف و کاهش رطوبت
4. کف کاذب مخصوص سبک سازی ساختمان
5. کف کاذب و بکار گیری آن جهت نصب تاسیسات
1 و 5. سقف و کف کاذب مخصوص پوشاندن تأسیسات
کف کاذب در سالن‏های صنعتی و مراکز مخابراتی و کامپیوتر کاربرد دارد و ایجاد پوشش مناسب جهت کابل برق و شبکه کامپیوتر هدف آن است و این نوع کف کاذب دائما از محل خود جابجا می شوند و سطح آنها از کف پوش های مخصوص pvc و سنگ مصنوعی است.
این نوع کف کاذب قابلیت تحمل آتش سوزی در یک ساعت را دارند قابلیت مقاومت به بار های دینامیک متمرکز و غلطش در حدود یک تن بر هر تایل و مقاومت بار های استاتیک حداقل با ضریب طراحی ۲ و ضد الکتریسیته ساکن مناسب مراکز کامپیوتر می با شند.
این نوع کف کاذب معمولا از مواد فلزی و یا چوب و سنگ محافظت شده با فلزات ساخته شده و از نوع رایج این نوع کف کاذب نوع الومینیومی آن است و در بعضی موارد از کف کاذب از نوع مواد چوبی به صورت جایگزین استفاده می شود.

## Slide 61
کف کاذب
2. کف کاذب در سیستم انتقال آب سطحی خاک و ماسه
این نوع کف کاذب معمولا مشبک و یا درزدار است و در سالنهای ورزشی و آزمایشگاه ها و سالن‏های مواد شیمیایی و مراکز و اماکن شن خیز و بارانی نصب می شود و این نوع کف کاذب معمولا دارای تایل پلاستیکی و یا فولادی ضد زنگ و با پایه فولاد آلومینیوم و یا پلاستیک می باشد.
و به عنوان کف کاذب ثابت در کارخانه ها و فضاهای آزاد به کار می رود.
و از خواص مهم کف کاذب در این سیستم مقاومت در برابر شرایط آزاد و قابلیت نصب روی سطوح سیمانی و مقاومت در برابر اشعهUV و مقاومت در برابر پیری و خستگی مواد و مقاومت در برابر مواد اسیدی و قلیایی و رطوبت می باشد.
3. کف کاذب جهت نصب سیستم گرمایش
در کشورهای سرد سیر که لوله کشی آب گرم از سطح زیر کف انتقال داده می شود با بکار گیری لوله های هادی مانند لوله مسی انرژی گرمائی به کف کاذب انتقال می یابد و این نوع کف کاذب دارای پایه کوتاه ۹ و تایل نازک است و برای انتقال حرارت مناسب می باشد.
ویژگی آن سطح کف کاذب عموما از جنس پارکت و HPIو سرامیک و چوب پنبه ایی می باشد و به صورت پیچ و مهره به هم متصل است و این نوع کف کاذب تا حدی عایق صوتی می باشد و مقاومت مناسبی در برابر رطوبت دارد این نوع کف کاذب در برابر حشرات موذی مقومت می کند و در خانه های چوبی و پیش شاخته از این نوع کف کاذب استفاده می شود.

## Slide 62
کف کاذب
4. کف کاذب جهت کاهش وزن ساختمان ها :
این نوع کف کاذب غالبا با استفاده از چسب بتن مستقیما روی طبقات بتنی نصب می شود و نیاز به زیر سازی ندارد.
در این نوع کف کاذب از تایل سنگ و گرانیت و مرمر مصنوعی و چوب فشرده استفاده می‏شود.
نمونه محوطه برج تهران یکی از پروژه های کف کاذب است که ویژگی های این نوع کف کاذب قابلیت تنظیم محوری روی پایه ها به همراه مکان تنظیم شیب و مقاومت در مقابل بار های جانبی بدون نیاز به استرینگر و عایق صوتی مناسب و حذف صدای انعکاس تردد و قابلیت شستشو است.

## Slide 63
کف کاذب
اجزاء
کف های کاذب عموماً از سه جز کلی: تایل، پایه و استرینگر تشکیل می شوند که البته بسته به نوع کف کاذب از مواد مختلفی در ساخت آنها استفاده می شود .
ضمناً ابعاد تایل کف های کاذب متغییر بوده و باتوجه به کاربرد ویژه آنها، تولید و به بازار ارائه می‏گردند. ولی در حالت عمومی سایز آنها 50 × 50 ،60 × 60 و 120 × 60 می‏باشد. (واحد سانتیمتر)

## Slide 64
کف کاذب
مزایا
1. جلوگیری از اعمال بار مرده حاصل از پوکه ریزی و کف سازی سنتی
2. مقاومت مناسب کف کاذب امکان تعویض کف پوش ها در صورت وارد شدن صدمات نا متعارف
3. امکان حذف سریع سیستم کف کاذب و یا انتقال آن به پروزه های دیگر
4. استحکام مناسب در برابر زلزله ضمن کاهش نیروی زلزله به دلیل کاهش وزن ساختمان
5. استحکام بالا در برابر نیروی ضربات محیطی
6. عدم جذب گرد و غبار و آلاینده های محیطی
7. قابلیت ضد عفونی و شستشو
8. تهیه شده از مصالح نسوز و عایق حرارت
9. مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن و قابلیت اجرای اتصال به زمین

## Slide 65
کف کاذب آلومینیومی
مشخصات فنی کف کاذب آلومینیومی
1. پانل
پانل های کف کاذب از آلیاژ آلومینیوم تولید می شوند. این پانل ها به روش دایکست تولید می شوند که این امر باعث افزایش تراکم و همچنین افزایش مقاومت پانل ها در برابر فشار بارهای گسترده نیز می گردد. از دیگر مزایای پانل ها، ابعاد بسیار دقیق و تخت بودن آنها میباشد که باعث افزایش سرعت و دقت و زیبایی در هنگام نصب میگردد. روکش های مختلف از جمله کفپوش وینیل ، وینیل گرانیت ، وینیفلکس ، کفپوش LG ، کفپوش ترمیک و ... که بستگی به انتخاب مشتری دارد بوسیله چسب های مخصوص و قوی بر روی پانل ها مونتاژ می شوند.

## Slide 66
کف کاذب آلومینیومی
۲) پایه :
پایه ها بخش مهم زیر ساختار در سیستم کف کاذب هستند که شامل اجزا زیر می باشند :
الف) کلدانی یا کلاهک که در قسمت فوقانی پایه بر روی لوله واسط نصب می شود. جنس کلاهک از آلومینیوم بوده و به روش دایکست تولید می شود و به همین دلیل دارای مقاومت بالایی می باشد. بر روی کلاهک ۴ عدد شاخک راهنما وجود دارد که این شاخک ها سرعت و دقت مونتاژ و نصب پانل ها را افزایش داده و از حرکت پانل ها به طرفین جلوگیری می نماید. همچنین در چهار طرف کناری کلاهک ها محلی برای قرار گرفتن استرینگر یا خط کش تعبیه گردیده است که عمل اتصال پایه ها به یکدیگر جهت تثبیت بیشتر در قسمت فوقانی را بر عهده دارد.
ب) مهره قفل کن که از جنس آلومینیوم بوده و به روش دایکست تولید می شود. محل قرارگیری مهره قفل کن در قسمت زیرین کلاهک بوده و بر روی لوله واسط نصب می شود. نقش اصلی مهره فقل کن تنظیم و تثبیت ارتفاع پایه بوده و همچنین در افزایش تحمل فشار نقش مهمی دارد.
پ) لوله واسط استاندارد فولادی که تمامی اجزای پایه بوسیله رزوه هایی که در دو سر آن تعبیه شده است بر روی آن نصب میگردند . لوله های واسط پس از طی مراحل برش و ایجاد رزوه بر روی آن با استفاده از گالوانیزه ی گرم پوشش داده می شوند. از مزیت های لوله واسط ، رزوه های تعبیه شده در قسمت فوقانی لوله واسط می باشد که در هنگام نصب و اجرا امکان تنظیم و تغییر ارتفاع پایه را به میزان ( ۳۰- , ۳۰+ میلی متر ) بوجود می آورد.
این خاصیت باعث تراز ماندن سطح کف کاذب با استفاده از یکه اندازه لوله در محل های نصب که دارای شیب می باشند، می گردد. ارتفاع لوله های واسط بستگی به سفارش مشتری دارد که معمولاً بین ۱۵cm تا ۱۱۰cm انتخاب می گردد.
ت) نشیمندگاه پایه یا کف پایه که از جنس آلومینیوم بوده و به روش دایکست تولید می گردد. کف پایه وظیفه اتصال پایه را بوسیله رولپلاک یا رولبوت به زمین بر عهده دارد.
ث) واشر یا لاستیک که از جنس پلاستیک بوده و جهت جلوگیری از صدای بوجود آمده در اثر برخورد دو سطح فلز پانل و کلاهک پایه تعبیه شده که بر روی کلاهک پایه نصب می گردد.

## Slide 67
کف کاذب آلومینیومی
۳. استرینگر یا خط کش :
بخش دیگر زیر ساختار کف کاذب آلومینیومی استرینگر می باشد که از ورق گالوانیزه ساخته می شود. استرینگرها پس از طی مراحل برش ورق، فرم دادن به شکل ناودانی و پانچ سوراخ در دو سر تولید می‏شوند، سپس دو عدد پین فلزی بر روی دو سوراخ طرفین پرچ می شود. استرینگرها بر روی کلاهک پایه نصب می شوند که این عمل باعث تثبیت پایه ها در قسمت فوقانی و یکپارچگی آنان می گردد.

## Slide 68
کف کاذب فولادی
کف کاذب فولادی متشکل از دو لایه فولادی خم کاری و جوش کاری شده بر روی هم می باشند که روی آن با PVC یا HPL کفپوش گردیده و رنگ ضد خش نیز در این محصول استفاده شده است . تا ورق فولاد را در برابر زنگ زدگی حفظ کند و بین دو لایه فولادی از نوعی سیمان مخصوص ، نوعی خمیر PVC پر گردیده تا از تولید صدا جلو گیری کند. این نوع کف کاذب در صورتی که پروژه استفاده از کف کاذب آلومنیومی اجباری نباشد و به قابلیت های آن نیاز نباشد می توانید جایگزین خوبی برای کف کاذب آلومینیومی باشد. در این محصول تایل بر خلاف کف کاذب آلومینیومی بر روی استرینگر قرار میگیرد. پایه و استرینگر کامل فولادی و آبکاری شده می باشد.

## Slide 69
کف کاذب چوبی - گالوانیزه
این نوع کف کاذب متشکل از هسته مرکزی MDF یا نئوپان میباشد که به وسیله ورق گالوانیزه احاطه گردیده است و با PVC یا HPL کفپوش می‏گردد و کناره های محصول با نوار PVC و چسب حرارتی مخصوص احاطه گردیده شده تا از نفوذ آب به داخل جلوگیری گردد.
1- مورد استفاده در سالن‏های برق ، سالن‏های کنترل ، کارخانجات سیمان و ... می‏باشد.
2- این محصول از نظر اقتصادی بسیار بصرفه میباشد و در صورتی که فقط برای استفاده غیر تخصصی مورد استفاده قرار گیرد بسیار مناسب می‏باشد.
3- قابلیت شکل پذیری بالا : به علت برش راحت و آسان قابلیت شکل پذیری این محصول و تولید آن به صورت ابعاد غیر متعارف غیر از 60*60 و 50*50 را دارا میباشد.
4- این محصول نیز مقاومت تحمل بار بالایی را دارا میباشد.

## Slide 70
Soluflex
Soluflex آخرین تکنولوژی معرفی شده شرکت لگراند فرانسه برای داشتن کف کاذبی مناسب برای تمامی ساختارها می‌باشد. این نوع از کف کاذب، امکان مدیریت کابل‌ها (Cable Management) را به بهترین نحو ممکن، برای کاربر بخصوص در محیط‌های اداری با حجم کابل (شبکه و انرژی) بالا، فراهم ساخته است.
در Soluflex کلیه کابل‌های شبکه، انرژی و صدا در مکان‌هایی از پیش تعبیه شده قرار می‌گیرد و به صورت کامل از دید کاربر پنهان می‌شود.

## Slide 71
نصب اینگونه از کف‌های کاذب نیازی به تبحر و دانش اپراتور ندارد. با قرار دادن پایه‌ها بر روی سنگفرش آماده شده و نصب قطعات tiles استیل در مکان‌ها تخصیص یافته بر روی پایه‌ها امکان نصب کف کاذب به سهولت فراهم شده‌است.
بعد از نصب پایه‌ها با قرار دادن کابل‌ها مابین ساپورت‌ها (فضای کف کاذب) تا نقطه مورد نظر، باید تایل‌ها بر روی ساپورت‌ها قرار گیرد. نمای نهایی کف کاذب می‌تواند به وسیله انواع کارپت‌ها، چرم، سنگ و چوب فرش شود. عدم نیاز به چسب در حین فرآیند نصب یکی از ویژگی‌های منحصر بفرد این کف‌های کاذب می‌باشد. همچنین امکان جابجایی و نصب مجدد کلیه قطعات Soluflex در صورت جابجایی و تغییرمکان به سادگی و سرعت فراوان وجود دارد.
ویژگی‌ها:
● امکان نصب ستون مجازی
● امکان نصب باکس کف
● قابلیت برقراری ارتباط دیتا و انرژی در هر نقطه از ساختمان (کف کاذب)
● امکان تغییر و جابجایی جانمایی و مشخصات نودها در هر مکان از کف کاذب
Soluflex با بیشترین سرعت ممکن
● ضد سر بودن تایل‌های Soluflex
● ایده‌آل برای ساختمان‌های ساخته شده و بازسازی شده
Soluflex

## Slide 72
خلاصه‌ای از مشخصات فنی:
جنس
● قطعات Soluflex از استیل گالوانیزه ساخته شده است.
● قطعات نگهدارنده از پلی پروپیلن بازیافت شونده ساخته شده است.
امنیت
● در هر 100 متر مربع سیستم اتصال به زمین تعبیه شده است.
● قطعات ضد حریق مطابق با استاندارد BS EN B501-1
ابعاد و وزن
● ابعاد 225×225 میلیمتر با ضخامت 2 میلیمتر
● وزن 20 کیلوگرم در هر متر مربع
● عایق صوتی در برابر ضربه مطابق با استاندارد ISO717-2
● متعلقات زیاد مطابق با هر نیاز
Soluflex

## Slide 73
با توجه به کاربردهای متنوع Soluflex، ارائه مجموعه‌ای از متعلقات کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. در زیر به تعداد محدودی از متعلقات ارائه شده Soluflex ، پرداخته خواهد شد.
از جمله این متعلقات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
● ستون مجازی به ارتفاع 70 سانتی متر (مادولار)
● انواع Box کف مادولار (جهت نصب انواع مکانیزم‌های Program Mosaic)
● صفحات دو لبه‌ای و تک لبه‌ای در محل اتصال (interface) به دیوار
● پلکان (Step) جهت پوشاندن لبه‌های آزاد Soluflex
● قطعه گوشه (Step Corner) جهت پوشاندن سطح مشترک دو تایل
● رمپ (Ramp) در مکان‌هایی که تغییر ارتفاع به صورت ناگهانی می‌باشد
● قطعه اتصال به زمین (جهت از بین بردن اختلاف پتانسیل و حفظ امنیت)
● تایل مخصوص قرار گرفتن انواع Boxها
● انواع قطعات مخصوص جهت نصب مادول‌های (مکانیزم‌ها) لگراند
● Cable Snake جهت انتقال مستقیم کابل‌های به سیستم مورد نظر در دو رنگ
Soluflex

## Slide 74
منابع
http://www.omran118.com/Categories/Flooring.aspx
http://iranazeen.mihanblog.com/post/7
http://architecthabibi.blogfa.com/post-19.aspx
پروژه ترم‏های گذشته
عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان – سیدمحمد حسن کزازی و فرزانه عصاری
یوتیوب
گوگل.