## Slide 1: بررسی آسیب پذیری منطقه یک مشهد در برابر وقوع سوانح طبیعی

## Slide 2: معرفی محدوده:
شهرداری منطقه یک مشهد با وسعتی معادل 1611 هکتار از سه ناحیه خدماتی تشکیل شده است. این منطقه به لحاظ مرکزیت شهری از نظر تجاری ،‌اداری ،‌جمعیت و ترافیک بیش از اندازه ای را در خود جای داده است
محدوده مطالعه ما در این درس ناحیه یک و بخشی از ناحیه سه میباشد
محدوده قانونی منطقه :
چهارراه دکترا - خیابان کوهسنگی - میدان تلویزیون
میدان فلسطین - ‌خیابان سناباد - ‌مجد - ‌راهنمائی
جمعیت این منطقه تا سال 93 حدود 175000 گزارش شده است

## Slide 3: بررسی بافت موجود در منطقه:
بافت ارگانیک:
هنگام سانحه: قابلیت گریز و پناه گیری ناکافی به دلیل ناپایداری کالبدی،ریزدانگی،تراکم بالای جمعیت و فضای باز ناکافی خسارت های جانی و مالی بالاست.به علت نفوذپزیری پایین و معابر ناکافی امکان امدادرسانی پایین است.به دلیل انتقال سریع عوامل اسیب زا آسیب پذیری بالاست.
بعد از حادثه: به دلیل نفوذپذیری پایین بازسازی و پاک سازی با سرعت بسیارپایین و با مشکل صورت میگیرد.همچنین امکان اسکان موقت در خود بافت وجود ندارد.

## Slide 4: بررسی بافت موجود در منطقه:
بافت منظم ریز دانه:
هنگام سانحه: به علت فضای باز کمتر و تراکم جمعیتی بالاتر خسارت جانی و مالی بیشتری به محدوده وارد میشود. به دلیل نفوذپذیری پایین امکان امدادرسانی کمتر است.به دلیل عوامل اسیب زا (آتش یا بیماری) آسیب پذیری بالاتر است.
بعد از حادثه: به دلیل نفوذپذیری پایین پاک سازی و امدادرسانی باسرعت پایین انجام میشود.

## Slide 5
بررسی ساختار موجود در منطقه:
ساختارخطی:
قبل سانحه: خدمات در امتداد یک محور با تراکم شدید ترافیکی در محور اصلی مشاهده میشود.
هنگام حادثه: خسارت مالی و جانی زیاد درصورت صدمه دیدن محور اصلی.امدادرسانی از مناطق دیگر بصورت یک طرفه
بعد حادثه: آسیب به بخشی از منطقه موجب اخلال در عملکرد کل منطقه میشود.

## Slide 6
بررسی ساختار موجود در منطقه:
ساختارشعاعی - قطاعی:
قبل سانحه: وجود بیمارستان به عنوان هسته این ساختار باعث ایجاد حجم سنگین ترافیک در این قسمت شده است.خسارت جانی و مالی زیاد در صورت صدمه دیدن بیمارستان به عنوان هسته
هنگام حادثه: خسارت مالی و جانی زیاد درصورت صدمه دیدن محور اصلی.امدادرسانی از مناطق دیگر بصورت یک طرفه
بعد حادثه: آسیب به قسمت های دورتر از هسته و اخلال در امدادرسانی

## Slide 7
فضای باز و فضای سبز:
نیاز به فضای باز برای اسکان مردم یکی از مهمترین مسایل درهنگام وقوع سوانح است.با توجه به تراکم بالای جمعیت و بافت متراکم و همچنین نیاز سرانه هرنفر به فضای باز کمبود این فضا بخصوص در محدوده سناباد و اطراف آن حس میشود.
استقرار بخش عمده ای از فعالیت ها در پهنه مرکزی موجب افزایش بار ترافیک و تراکم بالای جمعیت در روز آسیب پذیری این منطقه را بالا میبرد.وابستگی سایر محدوده به این هسته و ایجاد چنین ترافیکی نیاز به تمرکز زدایی هسته مرکزی را ایجاب میکند
مکانیابی و تحلیل کاربری ها
راهنما
فضای سبز

## Slide 8
آتش نشانی:
تنها یک ایستگاه اتش نشانی آن هم در مجاورت محدوده باعث میشود که امداد رسانی توسط این کاربری به سایر نقاط منطقه با مشکل روبرو شود.
مدارس:
امکان اسکان موقت در مواقع بروز سوانح طبیعی به عنوان سرپناه در مواقع اضطراری عمل میکند پراکنده شدن مدارس در کل بافت و توزیع مناسب آنها باعث میشود هنگام وقوع سوانح دسترسی به سرپناه امکانپذیر باشد و بتوان آسیب دیدگان را در آن اسکان داد.
مراکز درمانی و بیمارستان:
همجواری بیمارستان ها و مراکز درمانی از یک طرف باعث ایجاد ترافیک شده و از طرف دیگر امدادرسانی از سایر نقاط منطقه به این کاربری را با مشکل مواجه کرده است.
مکانیابی و تحلیل کاربری های خاص
ر
راهنما
آتش نشانی
مدارس
مراکز درمانی
پمپ بنزین
پمپ بنزین:
همجواری با مکان های عمومی و مسیر طولانی و پرترافیک تا آتش نشانی در صورت انفجار امدادرسانی با سرعت پایین انجام میشود.

## Slide 9
بررسی تراکم جمعیتی منطقه
تراکم جمعیتی:
باتوجه به تراکم جمعیتی بسیار زیاد در خیابان سناباد و محدوده اطرافش،وجود بافت ریزدانه نامنظم ، فضای باز کم ،نفوذپذیری پایین و دوری از مراکز درمانی و آتش نشانی امکان امدادرسانی با مشکل مواجه شده و با سرعت پایین انجام میشود.همچنین به دلیل عوامل آسیب زا خسارت جانی و مالی بسیاری به دنبال دارد.

## Slide 10
آسیب پذیری منطقه در برابر گسل
گسل بینالود
گسل بینالود
نزدیکترین گسل به منطقه مورد نظر گسل بینالود است
این گسل طولی برابر 95 کیلومتر دارد و از جنوب مشهد میگذرد.اگر منطقه از سوی گسلی خطرپذیر باشد آن گسل بینالود است چراکه گسلی نزدیک به منطقه و فعال میباشد

## Slide 11
نقشه تاسیسات منطقه ای
راهنما
شبکه تغذیه موجود
نقشه توزیع برق منطقه
نقشه توزیع گاز منطقه
راهنما
پست گاز
راهنما
شبکه تغذیه موجود
نقشه توزیع آب منطقه

## Slide 12
سلسله مراتب دسترسی به طور عینه در این محدوده مشاهده میشود.توسعه شهر مشهد بصورت طولی انجام میشود.یعنی محور وکیل آباد – احمدآباد – خرمشهر – غدیر محورهای اصلی توسعه شهر به حساب می آید. مهمترین بخش این محور یعنی احمد آباد که در محدوده مورد بررسی واقع شده است که در صورت بروز حادثه در این محور عملا رابطه بین دو قسمت شهر از بین میرود و حجم بالا ترافیک را به محورهای جایگزین وارد میکند.
یکی دیگر از محورهای اصلی پرتردد محور راه آهن – شهید قرنی – توحید – حرم مطهر به شمار می آید که بیشتر بار ترافیکی که از سمت غرب حرم مطهر وارد حرم میشود را تحمل میکند.در صورت بروز حادثه نیز این محور از کارایی و خسارات زیادی را نیز به بار می آید.
سلسله مراتب و دسترسی ها