## Slide 1
بررسی سازه برج خلیفه دبی

## Slide 2
تاریخ افتتاحیه: 4 ژانویه 2010
کل زمان ساخت: 5 سال و 3 ماه و 10 روز
بیش از یک میلیارد دلار هزینه شده است
شروع و پایان پروژه
علت اصلی افتتاحیه: چهارمين سالگرد جلوس شيخ «محمد‌بن‌رشيدآل‌مختوم» به‌عنوان حاکم دبي
شرکت إعمار، شرکت املاک معظمی که بخشی از آن تحت مالکیت دولت است و برج دبی را ساخته است
شروع به ساخت: 24 سپتامبر 2004
22 میلیون ساعت کاری

## Slide 3
تاریخ های مهم اجرا
ژانويه 2004 / دي 1382:
آغاز عمليات خاکبرداري
فوريه 2004 / بهمن 1382:
آغاز شمع‌کوبي فونداسيون
مارس 2005 / فروردين 1384:
آغاز ساخت سازه برج
ژوئن 2006 / خرداد 1385:
رسيدن برج به طبقه پنجاهم
ژانويه 2007 / دي 1385:
رسيدن برج به طبقه صدم
جولاي 2007 / تير 1386:
رسيدن به طبقه 141، مرتفع‌ترين ساختمان دنيا
آوريل 2008 / ارديبهشت 1387:
رسيدن به طبقه 160، بلندترين ساخت دست بشر
ژانويه 2009 / دي 1387:
تکميل منار مخروطي راس برج، ارتفاع نهايي
سپتامبر 2009 / شهريور 1388:
تکميل نماي خارجي برج
ژانويه 2010 / دي 1389:
افتتاح رسمي برج دبي
1
2

## Slide 4
1
این برج 160 طبقه با ارتفاع 828 متر که آن را می‌توان از فاصله 95 کیلومتری دید
2
برج دوبی 57 آسانسور دارد که افراد را به 1044 آپارتمان و 49 فضای اداری و نیز یک هتل با نشان جورجیو آرمانی منتقل می‌کند.
معرفی معماری

## Slide 6
برخی از رکوردها
مجموع مساحت طبقات آن 334000 متر مربع
1
330 هزارمترمکعب بتن
2
31400 تن فولاد
3
103 هزار مترمربع شيشه
4
15500 مترمربع فولاد ضد زنگ
5
مرتفع ترين سکو براي استقرار افراد و مشاهده مناظر
6
داراي بلندترين پلکان
7
1
3

## Slide 7
برخی از رکوردها
مرتفع ترين رستوران، فوراره و استخر در جهان
1
تعداد طبقات آن 160 عدد
9
160 سوييت هتل
3
1044 آپارتمان مسکوني
11
12 طبقه اداري
12
19 هکتار فضاي باز
13
8
10

## Slide 8
طراحی
طراحی مارپیچی Y مانند این برج را آدریان اسمیت معمار SOM انجام داده است، و با الهام از معماري اسلامي و طبيعت صحرا و برای حمایت از هسته ساختاری برج، که با بالاتر رفتن باریک می‌شود، به کار رفته است. در ارتفاع بالاتر برج به یک ساختار فولادی بدل می‌شود که منار مخروطی عظیمی در راس آن قرار گرفته است.
این آسمانخراش در مرکز یک منطقه خرید جدید 20 میلیارد دلاری قرار می‌گیرد که شامل 30000 آپارتمان و یک مجتمع بزرگ فروشگاهی است که گفته می‌شود با فضایی برای 1200 مغازه بزرگترین مرکز خرید مسقف جهان است.
این پروژه را شرکت مهندسی و ساختمان سامسونگ کره جنوبی، گروه بیسیکس بلژیک و شرکت عرب‌تک امارات متحده عربی اجرا کردند.

## Slide 10
طبقه | کاربرد
B1-B2 | پارکینگ، تا‌سیسات
طبقه میانی و همکف | هتل آرمانی
1 تا 8 | هتل آرمانی
9 تا 16 | واحدهای مسکونی آرمانی
17 تا 18 | تاسیسات
19 تا 37 | مسکونی
38 تا 39 | سوئیت‌های هتل آرمانی
40 تا 42 | تاسیسات
43 | Sky Lobby
44 تا 72 | مسکونی
73 تا 76 | Sky Lobby
77 تا 108 | مسکونی

## Slide 11
109 تا110 | تاسیسات
111 تا 121 | سوئیت‌های مشارکتی
122 | رستوران At.Mosphere
123 | Sky Lobby
124 | بالکون مخصوص رویت بیرون برج
125 تا 135 | سوئیت‌های مشارکتی
136 تا 138 | تاسیسات
139 تا 154 | سوئیت‌های مشارکتی
155 | تاسیسات
156 تا 159 | تجهیزات مخابراتی و ارتباطی
160 تا انتهای برج | تا‌سیسات

## Slide 13
طراحی سازه
گل صحرايي Hymenocallis اصلي‌ترين ايده‌هاي طراحي برج دبي را به معماران آن داده‌است. اين طراحي نه تنها از نظر شکل فيزيکي نيروي وارده توسط باد در طبقات آخر را مهار مي‌کند، بلکه به ساکنان هر کدام از طبقات نمايي منحصر به فرد و بدون اشراف به سوي ساير واحد‌ها مي‌دهد.همچنين استفاده از طاق در نماي برج نشان دهنده الهام گرفتن طراحان برج خليفه از معماري اسلامي است.

## Slide 14
طراحی سازه
برج دبي شبيه سازه لوله‌اي برج سيرز در شيکاگو است، با اين وجود اين برج يک سازه لوله‌اي محسوب نمي‌شود. از مهم‌ترين مشکلاتي که مهندسان در ساخت برج تجربه کردند، مي‌توان به طراحي لرزه‌اي سازه، نيروي باد حاکم در طراحي سازه‌اي، انتقال نيرو و مصالح در ارتفاعات زياد و طراحي نماي خارجي مقاوم در برابر شرايط آب‌وهوايي سخت دبي شامل دماي بالاي محيط، طوفان‌هاي شن و تابش فرابنفش خورشيد سوزان اشاره کرد. هم‌چنين در ساختمان‌هاي بلند، تغييرات فشار و دما با افزايش ارتفاع محسوس است که اثرات آن را بايد در طراحي سازه لحاظ کرد.

## Slide 15
طراحی سازه
برج دبي شبيه سازه لوله‌اي برج سيرز در شيکاگو است، با اين وجود اين برج يک سازه لوله‌اي محسوب نمي‌شود. از مهم‌ترين مشکلاتي که مهندسان در ساخت برج تجربه کردند، مي‌توان به طراحي لرزه‌اي سازه، نيروي باد حاکم در طراحي سازه‌اي، انتقال نيرو و مصالح در ارتفاعات زياد و طراحي نماي خارجي مقاوم در برابر شرايط آب‌وهوايي سخت دبي شامل دماي بالاي محيط، طوفان‌هاي شن و تابش فرابنفش خورشيد سوزان اشاره کرد. هم‌چنين در ساختمان‌هاي بلند، تغييرات فشار و دما با افزايش ارتفاع محسوس است که اثرات آن را بايد در طراحي سازه لحاظ کرد.

## Slide 16
طراحی سازه
مهندسان، سازه بتني برج را که به شکل يک Y پهن است، به فرم پله‌اي ساخته‌اند، در نتيجه برج داراي سطح مقطع متغيري است. اين ترفند براي کاهش نيروي باد بر برج استفاده شده و علاوه بر مزاياي زيبايي و کارکردي، براي شکل دادن هسته سازه‌اي برج نيز به کار رفته است. هر کدام از بال‌هاي برج، بال‌هاي ديگر را توسط هسته مرکزي شش ضلعي برج نگهداري مي‌کند. هسته مرکزي همچنين مقاومت پيچشي سازه را فراهم مي‌آورد.

## Slide 17
طراحی سازه
ديوارهاي مياني در هر بال از هسته مرکزي تا انتهاي بال امتداد مي‌يابد و به ديوارهاي سرچکشي (Hammerhead) ختم مي‌شوند. اين ديوارهاي مياني به همراه ديوارهاي سرچکشي مشابه جان و بال يک تير عمل مي‌کنند و مقاوت سازه را در برابر برش و خمش ناشي از باد تامين مي‌کند. ستون‌هاي پيراموني و طبقه همکف برج نيز اين سيستم را تکميل مي‌کند. نتيجه کار برجي است که در برابر حرکت جانبي و پيچشي، بي‌نهايت مقاوم است.

## Slide 18
طراحی سازه

## Slide 19
طراحی سازه

## Slide 20
روند ساخت
سازه ي اصلي برج بتن مسلح است که از نظر حجمي 45000 متر مکعب و از نظر وزني به 110000 تن مي رسد. براي اين سازه 192 شمع به طول 50 متر در زمين جاگذاري شده است. از نظر ميزان کار براي ساخت اين برج در پايان، 22 ميليون نفر- ساعت کار صورت گرفته است.
پمپاژ بتن بصورت عمودي براي ارتفاعات زياد، بسيار سخت است. رکورد قبلي اين پمپاژ مربوط به يک واحد صنعتي نيرو در ايتاليا به ارتفاع 532 متر بوده است که اين رکورد با ارتفاع 601 متر پمپاژ عمودي در برج دبي شکسته شد.

## Slide 21
روند ساخت
برج دبي بيش از 500 هزار تن وزن دارد. اين ابرسازه بر روي فونداسيون مثلثي شکلي به ضخلمت 3.7 متر قرار گرفته و خود فونداسيون نيز توسط 192 شمع به قطر 1.5 متر و طول 50 متر نگه داشته مي‌شود. در فونداسيون برج از بتن با چگالي بالا و نفوذپذيري اندک، به همراه حفاطت کاتديک در زير آن استفاده شده تا هرگونه اثر مخرب ناشي از حملات شيميايي آب‌هاي زيرزميني را به حداقل برساند.

## Slide 22
طراحی سازه

## Slide 23
روند ساخت
پايه برج
يکي از شاهکارهاي مهندسي که در برج نظر هر متخصصي را جلب مي‌کند، قرار دادن 500 هزار تن وزن برج بر روي يک فريم مثلث شکل با ارتفاع 3.7 متري است.اين فريم از ميلگردهايي به قطر 1.5 متر که در عمق 50 متري زمين فرو رفته است تشکيل شده‌است.
مقابله با باد در ارتفاع 800 متري
بيش از 40 تست تونل باد مختلف بر روي برج خليفه انجام شده‌است تا تمام آثار باد در ارتفاع 800 متري از سطح دريا بر روي برج مشخص شود.

## Slide 24
طراحی سازه

## Slide 25
روند ساخت
پمپاژ بتن به‌صورت عمودي براي ارتفاعات زياد، بسيار سخت است. رکورد قبلي مربوط به يک واحد صنعتي نيروگاهي در ايتاليا به ارتفاع 532 متر بود که اين رکورد با پمپاژ عمودي بتن تا ارتفاع 601 متر در برج دبي شکسته شد. رسيدن بتن به چنين ارتفاعي حدود 30 دقيقه طول مي‌کشد، بنابراين مهندسان مجبور بودند ترکيب بتن را به گونه‌اي تغيير دهند که در اين مدت سيال باقي بماند. هم‌چنين براي پمپاژ بتن تا اين ارتفاع به پمپ‌هاي بسيار قوي احتياج است، به‌طوري‌که فشار بتن در طول عمليات پمپاژ به حدود 200 اتمسفر (معادل فشار آب در عمق 2 کيلومتري) رسيد.

## Slide 26
طراحی سازه

## Slide 27
طراحی سازه

## Slide 28
ویژگی های جانبی معماری
وسايل حمل و نقل به بالاي برج
در برج خليفه 58 آسانسور و 8 پله برقي به طور مداوم کار حمل و نقل ساکنين به طبقات مختلف برج را انجام مي‌دهند.
آسانسور بار و آتش‌نشاني برج توانايي حمل 5500 کيلوگرم جرم را دارد و بلندترين آسانسور باري جهان است. آسانسورهاي برج قابليت برنامه ريزي هوشمند براي مواقع تخليه اضطراري و آتش‌سوزي را دارند.
چند آسانسور که به افراد نمايي از بيرون برج را مي‌دهند ظرفيت 12 تا 14 نفر را دارند و با سرعت 10 متر بر ثانيه حرکت مي‌کنند. با استفاده از سريعترين آسانسورهاي جهان که سرعت آن به چهل کيلومتر در ساعت مي رسد، رسيدن به قله اين برج فقط دو دقيقه طول مي کشد.

## Slide 29
ویژگی های جانبی معماری
سريعترين آسانسور جهان در اين برج مستقر شده است که سرعت آن 18 متر در ثانيه است، سريعترين آسانسور بعد از برج دبي مربوط به برج تايپه 101 است که سرعتي معادل 16.3 متر در ثانيه دارد. برج دبي شامل 52 آسانسور است که بصورت دو عرشه اي ساخته شده اند و هرکدام توانايي جابجايي 42 نفر را در يک زمان را دارند.
ايمني برج در برابر آتش و سرعت تخليه برج، از فاکتورهاي مهم طراحي برج دبي بوده است. تمام راه‌پله‌ها با بتن احاطه شده و آسانسور باري و آتش‌نشاني برج 5500 کيلوگرم ظرفيت دارد. از آن‌جا که منطقاً انتظار نمي‌رود مردم 160 طبقه را پياده طي کنند، هر 25 طبقه، پناهگاه‌هايي با سيستم تهويه براي مواقع اضطراري وجود دارد.

## Slide 30
ویژگی های جانبی معماری

## Slide 31
ویژگی های جانبی معماری
برج دبي در بلندترين نقطه ي خود، در اثر نيروهاي جانبي حداکثر 1.2 متر نوسان ميکند. نماي بيروني شامل 142000 متر مربع است که از شيشه هاي رفلکس، آلومينيوم، پانلهاي فولادي ضد زنگ و پره هاي لوله اي عمودي تشکيل شده است. سيستم پوشش برج براي حداکثر دماي هوا در تابستانهاي دبي طراحي شده است بعلاوه اينکه دماي هوا در بلندترين نقطه ي برج به 6 درجه ي سانتي گراد مي رسد که نسبت به دماي پايه ي برج بسيار سرد است.
نماي بيروني برج 142هزار مترمربع مساحت دارد که از شيشه‌هاي رفلکس، آلومينيوم، پانل‌هاي فولادي ضدزنگ و پره‌هاي لوله‌اي عمودي تشکيل شده است. وزن کل آلومينيوم استفاده‌شده در نماي برج معادل 5 هواپيماي غول‌پيکر ايرباس A380 است. پوشش خارجي برج بر اساس حداکثر دماي هوا در تابستان دبي طراحي شده؛ اما جالب اينجاست که دماي هوا در بلندترين نقطه برج دبي به 6 درجه سانتي‌گراد بالاي صفر مي‌رسد که نسبت به دماي پايين برج بسيار سرد است.

## Slide 32
ویژگی های جانبی معماری

## Slide 33
ویژگی های جانبی معماری

## Slide 34
ویژگی های جانبی معماری
نماي شيشه‌اي برج
سطح خارجي سازه از بيش از 174000 متر مربع Guardian SunGuard Solar Silver 20 و Guardian GuardGuard NLT low-E تشکيل يافته است.
اين محصولات گارديني خواص ممتاز نوري و حرارتي براي برج ايجاد کرده است. شيشه سپري ضد تشعشع در برابر نور شديد خورشيد در کوير ايجاد کرده و بازتاب اين نور شديد به وسيله آن از گرم شدن بيش از اندازه داخل برج جلوگيري نموده و هم‌چنين برج را در مقابل بادهاي شديد و داغ کوير مقاوم مي‌سازد.
با مجموع 24348 قطعه روکش به مساحت کل132190 مترمربع؛ سطح مواج نماي خارجي برج دبي انتقال حرارت را حداقل نموده و در مصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌کند. مجموع 103000متر مربع شيشه به‌کار رفته در قطعات روکش‌نما مي‌تواند 14 زمين استاندارد فوتبال را بپوشاند و با 15500 مترمربع فولاد ضد زنگ استفاده شده در اين نما مي‌توان 34 زمين بسکتبال را پوشاند. طول بادبند ( gaskets) به کار رفته در نماي برج که 2050000 متر است اگر انتها به انتها کنار هم گذارده شود تقريباً معادل فاصله دبي با دمشق در سوريه (2052 کيلومتر) مي‌شود.

## Slide 35
ویژگی های جانبی معماری
ابتکارهاي دوستدار محيط زيست
هواي گرم و مرطوب دبي به همراه سيستم خنک کننده پيشرفته برج باعث مي‌شود تا حجم زيادي بخار آب و رطوبت از طريق سيستم کندانسور دستگاه‌هاي خنک کننده به مايع تبديل شود. حجم اين آب مايع در سال به 15 ميليون گالن برابر با حجم 20 استخر سايز المپيکي مي‌رسد و براي مصارف مختلف استفاده مي‌شود.

## Slide 36
ویژگی های جانبی معماری
فواره برج خلیفه دبیدر بیرون برج یک فواره 217 میلیون دلاری قرار دارد که طراحی شرکت WET Design است و توانایی پرتاب آب به ارتفاع 150 متری را دارد.این فواره با داشتن 6600 لامپ در 50 رنگ مختلف مناظری زیبا در محوطه بیرون برج خلیفه ایجاد می‌کند.