## Slide 1: طراحی فنی ساختمان مرکز پخش رنو در سوئندن
Renault Distributian Center

## Slide 2: معرفی بنا
مرکز پخش رنو در شهر سوئندن انگلستان واقع شده است.
معمار آن نورمن فاستر می باشد.
با زیربنایی حدود 24000 متر و در یک طبقه شامل فضاهایی از جمله انبار قطعات، امور اداری، نمایشگاه، آموزش برای خدمات پس از فروش و سالن غذاخوری برای کارکنان می باشد.
سازه ی اصلی آن کابلی است.
فرآیند ساخت آن از سال 1980 تا 1982 به طول انجامیده است.

## Slide 5: روند طراحی و ساخت
طراحی چیزی که از فاستر خواسته شده بود کار آسانی به نظر نمی رسید. در ابتدا خواسته ی کارفرما بسیار هزینه بردار بود. به او گفته شده بود که یک « مرکز پخش» برای ماشین های رنو طراحی کند که دارای انعطاف پذیری در داخل باشد و محدودیت های مالی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید دارای قابلیت گسترش در آینده باشد.
طرح می باید تصویری شاخص و متحد باشد.

## Slide 6: روند طراحی و ساخت
سایت
- شکل غیر طبیعی 6/5 هکتاری سایت
- نقطه دسترسی (ورودی) غیرقابل تغییر
- مسیرهای جنوبی که در شکل سایت موثرند.
کانسپت
- مدولار بودن فضا
- قابلیت اتصال به هم برای ایجاد فضای بزرگتر
- قابلیت گسترش در طول زمان

## Slide 7: روند طراحی و ساخت
ساختار های متداول تا آن زمان
مزایا:
آشنا و آزموده شده
معایب:
غیرقابل انعطاف برای تغییر یا گسترش
زشت
ناکارآمد
تصویر نامناسب
پر هزینه در استفاده

## Slide 8: روند طراحی و ساخت

## Slide 9: روند طراحی و ساخت

## Slide 10: روند طراحی و ساخت
این بنا به واسطه تکثیر یک الگوی سازه ای مشخص (مدول) در سطح سایت شکل گرفته است.
فضای اصلی دارای 4 دهانه در عرض و 9 دهانه در طول است که در انتها 6 مدول دیگر به آن اضافه شده است.

## Slide 11
عرض دهانه ها در تمام مدول ها 24 متر است.
هر دکل 15/6 متر ارتفاع دارد.
درون فضا ارتفاع سقف از 7/5 در گوشه ها تا 9/5 در وسط دهانه ها متغیر است.
سازه ی اصلی بنا از نوع کابلی است.

## Slide 12
مسیر انتقال بار
کل بار سقف به صورت غیرمستقیم به وسیله کابل ها و به طور مستقیم به وسیله تیرها به دکل ها و از آنجا به زمین منتقل می شود.

## Slide 13
تنش ها در این سازه فقط از نوع تنش های کششی و فشاری است که ما آن ها را به ترتیب با رنگ های قرمز و آبی در شکل زیر مشخص کرده ایم.
همانطور که در شکل پیداست نوع تنش تاثیر خود را در شکل پی گذاشته است.
نیروی کل مجموعه به صورت زنجیروار توسط کابل ها به دکل ها منتقل می شود و در بیرونی ترین مدول که این زنجیر به انتهای خود می رسد برای متعادل کردن نیروی وارد بر دکل کناری انتهای زنجیر به زمین متصل می گردد. به عبارت دیگر دکل های داخلی به طور متوازن بارگذاری شده اند ولی در کنار بارگذاری در یک طرف صورت گرفته است.

## Slide 14
از این حیث می توانیم دکل ها را در سه تیپ دسته بندی کنیم:
1. دکل متعادل بدون نیاز به کابل اتصال به زمین
2. دکل جانبی با یک کابل اتصال به زمین
3. دکل گوشه ای با دو کابل اتصال به زمین

## Slide 15
اعضای سازه ای سقف خرپاهای صفحه ای ساده ای هستند که از تیرهایی با مقاطع I شکل تشکیل شده اند که به وسیله ی کابل محکم شده اند.

## Slide 16
نورگیری بازشو به ابعاد 4*4 در وسط هر سقف تعبیه شده که فقط با 4 عدد پیچ نگه داشته می شود که از بیرون به وسیله چسب سیلیکونی درزگیری شده است. این بازشو علاوه بر نورگیری نقش تهویه هوا را نیز بر عهده دارد.
نورگیری ثابت نیز در دو گوشه هر سقف تعبیه شده که به همراه نورگیر سقف کناری، نورگیری بزرگتر می سازد.

## Slide 17
سقف این بنا متشکل از شبکه ی گسترده ای از تیرهای فلزی است و اتصالات در آن مفصلی است تا در صورت انبساط یا انقباض در اعضا، تنشی بر سازه تحمیل نشود و سازه از خود نرمش نشان دهد.

## Slide 19
دیتیل سقف
روی تیرهای سقف با عرشه ی فلزی پوشانده می شود و روی عرشه با غشایی از PVC.

## Slide 21
مآخذ
www.fosterandpartners.com
architecturalguidance.blogspot.com
www.swindonweb.com
http://www.fgg.uni-lj.si