## Slide 1: بررسی دفتر معماری AQS ARCHITECTES در کازابلانکا

## Slide 2: معرفی بنا
AQS ARCHITECTES دفتر معماری
مکان کازابلانکا ،مورکو
مساحت سلیت 9814 متر مربع
باید حتما جز افراد محلی باشید تا امکان
استفاده از این مجموعه را داشته باشید
هدف از این پروژه ایجاد شهری درون فضای شهری بوده است

## Slide 3: سایت پلان
کانسپت این طرح این بوده است که یک سری بلوک های ادامه دار دور خیابان پوشانده و مانند کاغذی بسته بندی کند.
در درون شهر تاریخی واقع شده و در حومه ی شه
فرودگاه می باشد.
سایت مجموعه ذوزنقه می باشد و از فرم
سایت در فرم دهی بنا استفاده شده است.
در واقع این مجموعه مانند یک مجموعه ی
کوچک شهری در درون فضای شهر ی
است.

## Slide 4
دسترسی از سه جهت به سایت ممکن می باشد
وجود 3 گشایش برای دسترسی آسان به
خارج از سایت
تبعیت کردن فرم ساختمان از شکل زمین
در نطر گرفتن فضای سبز برای محوطه با فرمی انعطاف پذیر
وجود دو محوطه یکاملا خصوصی
ادغام دسترسی پیاده و سواره
برای لیجاد کردن حس امنیت از خطوط شکسته استفاده شده که سرعت خودرو ها را کم می کند.
رعایت انحنای محوطه برای عبور و مرور وسایل نقلیه

## Slide 5
طریقه ی فرم سازی :
1- ابتدا دو مستطیل بوده
2- از گوشه ای ان را خالی کردند
3- شیبدار شان کرده
4- شیب را جزئی تر کرده
5- دوباره مستطیل ها را به چهار قسمت تقسیم کرده است.
6- در نهایت چهار جز متفاوت با شیب متفاوت داریم
1
2
3
6
5
4
سطح زمین از جنس سنگ فرش است.
در این طرح سعی شده معابر داخل مجموعه حس محله ای را بدهد که مردمانش با هم در ان تعاملات اجتماعی داشته باشند.

## Slide 6: ساختمان
پلان ها به صورت ایوانی می باشد و بین هر دو واحد به صورت انشعابی یک راه پله وجود دارد.
ایوان
پله

## Slide 7: تبپ بندی دسترسی ها با توجه به راه پله:

## Slide 8: تیپ بندی دسترسی ها با توجه به راه پله:

## Slide 9: تبپ بندی دسترسی ها با توجه به راه پله:

## Slide 10
نما ها در یک نگاه ساده و پر از پنجره می باشد.
هرقسمت نما متناسب با محیطی که با آن
در ارتباط است شکل گرفته .مثلا سقف پله ای بودن آن خط آسمان شیبدار به وجود آورده و این دید بهتری به واحد های موجود در بالا می دهد.
خط آسمان متفاوت نما را متنوع می کند.

## Slide 11
نما از دو متریال متفاوت ساخته شده است.
بالکون حس معلق بودن دارد.
نمای خارجی بیرونی نمایی ساده تر است در حالی که نمای به سمت داخل محلی و خانگی است.
نما در بالکون فضای مهتابی بلندی داردکه هم در نما تاثیر دارد و هم محیط طبیعی با دید مناسبی ایجاد کرده است.
اگر این پانل های مشبک قابلیت جابه جایی داشته باشد بسیار نکته خوبی است . چون در مواقعی که به نور احتیاج است از ان استفاده و در غیر این صورت ان را می توان بست.

## Slide 12: تیپ پلان ها

## Slide 13: تیپ پلان ها

## Slide 14: پلان دو خوابه و 3 خوابه
دوخوابه است .آشپزخانه بسته است. محرمیت در ورودی رعایت شده است .84متر است.
سه خوابه است. 100 متر مربع است.آشپزخانه بسته است و به ایوان پنجره سقفی دارد.
یک تراس دارد. یک اتاق خواب به ایوان پنجره دارد.

## Slide 15: پلان 5 خوابه
5 خوابه است و 132 متر مربع است.
ورودی دارای محرمیت می باشد.آشپزخانه بسته است و به همراه سه اتاق دیگر از ایوان عمومی نور می گیرد.

## Slide 16: پلان 4 خوابه
چهار خوابه است. 116 متر مربع است.
اشپزخانه بسته استو به همراه دو اتاق دیگر از ایوان نور می گیرد. دارا ی یک تراس می باشد

## Slide 17: پلان 1خوابه
ای واحد یک خوابه است و 68 مترمربع است.
آشپزخانه بسته است و از طریق ایوان نور میگیرد.
ورودی دارای محرمیت است.