## Slide 1
انواع سقف های سبک و پوشش نهایی سقف ها

## Slide 2
انواع سقف های سبک و پوشش نهایی سقف ها
مقدمه : سقف به سطح بالایی یک اتاق و یا یک سازه گویند . در ساختمانهای یک طبقه سقف برای محافظت از نور آفتاب ، باران و برف و در ساختمانهای چند طبقه علاوه بر این کار برای جداسازی طبقات از یکدیگر استفاده میشود . در مناطق سردسیر معمولا ارتفاع سقف تا کف معمولا کم میباشد تا محل راحتتر گرم شود و در مناطق گرمسیر به خاطر جریان داشتن هوا معمولا ارتفاع سقف زیاد میباشد .
سيستم نيمه جديد اجراي سقف هاي سنگين و سقف هاي سبک (پيش ساخته)
1) سقف چوبي (سقف هاي قديمي)
2) سقف طاق ضربي يا طاق آجري که کلا سقف خوبی نیست. این سقف صلبیتش زیاد نیست و در هنگام زلزله ارتعاشش خیلی زیاد است و وزنی در حدود 600-650 کیلوگرم بر متر مربع دارد.
3) سقف تيرچه بلوک که صلبیتش بالاست، ارتعاشش کم است، اجرایش راحت و از طاق ضربی سنگین تراست.
سيستم جديد اجراي سقف ها در صنعت ساختماني ايران
1) سقف کرميت
2) سقف سبک يونوليتي (فوم)
3) سقف کامپوزيت (مرکب)

## Slide 3
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
سقف کرمیت
در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.
تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند.
این نوع سقف نسبت به سقفهای دیگر از مزایای زیادی برخوردار است از قبیل:
1- کاهش مصرف بتن ووزن کمتر سقف
2- توانایی اجرای چند سقف به طور همزمان و بدون احتیاج به شمع
3- ارزان تر از کلیه سقف ها
4- مقاومتر از سقف تیرچه بلوک
5- سرعت کار بالاو مقاوم در برابر آتش سوزی
6- عایق صدا و حرارت
7- سهولت اجرای داکت
8- یکپارچگی سقف و اسکلت
9- پایین بودن تنش در بتن
10- امکان طراحی برای دهانه های بزرگ

## Slide 4
سقف کرمیت
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
سقف کامپوزیت کرمیت :
در طراحی سیستم قالب کامپوزیت کُرمیت، نظر بر آن بوده که علاوه بر سرعت و تطبیق با آیین نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادی تر باشد. از این رو اولا" قالب باید قابل استفاده مداوم باشد، ثانیا" جان تیرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادی تر طراحی نمود و از لرزش سقف نیز کاسته شود. سیستمهای کامپوزیت رایج در ایران که با تیرآهن ساده یا لانه زنبوری با تیر ورق استفاده می شوند، دارای جان باز نیستند.
سقف پلیمری کرمیت: سقف پلیمری کُرمیت در راستای سبک سازی ساختمان است ، استفاده از بلوک های پلی استایرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تیرچه تا حدود 20% و کاهش فولاد مصرفی سازه تا حدود 7% می شود. سهولات اجرای این نوع سقف، باعث افزایش سرعت اجرا و درنیتجه کاهش هزینه های اجرایی می گردد. در عین حال در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد. شیارهای مناسب ایجاد شده در زیر این بلوک ها باعث پیوستگی گچ و خاک در زیر سقف می گردد..

## Slide 5
سقف سبک یونولیتی(فوم)
مزیتهای بلوک فوم: - سبکی : با استفاده از بلوکهای سقفی پلاستوفوم حداقل 100 کیلوگرم بار مرده سقف در مقایسه با بلوکهای سیمانی و سفالی کاهش می یابد. - مقاومت : با توجه به خصوصیت دانه بندی مواد پلی استایرن، استقامت آن در ارتعاشات و ضربه به نحوی است که آنرا خنثی می نماید. - ضدحرِیق: با توجه به کندسوز بودن ، در مقابل حریق مقاوم است. - عایق : بهترین عایق از نظر نفوذ آب، گرما، سرما، صدا و حشرات می باشد و 70 % از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند.
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
- سرعت در اجرای عملیات نصب : بدلیل سبکی قطعه و ابعاد بلوک سرعت کار را تا 70% بالا می برد. - پایداری در مقابل زلزله : بدلیل خاصیت ارتجاعی ایجاد شده در برابر ارتعاشات و زمین لرزه پایداری مناسب و قابل توجهی داشته و به هیچ وجه بر اثر سقوط خرد نمی شود و خود سپری است در برابر سقوط اجسام. - صرفه اقتصادی : صرفه جویی در حمل و نقل ، مصرف آهن آلات، مصرف بتن، مصرف تیرچه، مصرف آب، مصرف بلوک و نداشتن ضایعات.

## Slide 6
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
سقف های کامپوزیت سقفهایی هستند ترکیبی از فولاد و بتن، برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند از برشگیر (ناودانی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند
میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که به صورت مش ساخته شده باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شود و با جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود.
سقف کامپوزیت ( مرکب )
مراحل اجرای سقف کامپوزیت: 1- حمل و انبار مصالح لازم برای اجرای سقف 2- قالب بندی سقف بوسیله چهارتراش ، گوه ، تخته روسی، فاصله انداز 2.5 ، ورق آلومینیوم و پلاستیک 3- مش بندی سقف بوسیله میلگرد با مقاومت تسلیم طراحی
4- نصب اسپیسرهای پلاستیکی و لقمه های بتنی 5- شمع بندی و بستن کناره های سقف ، در نظر گرفتن محل تاسیسات و بازشوها 6- آماده سازی و بازرسی سقف جهت بتن ریزی
قالب بندی این سقف ها دیگه از شمع و جک و چوب نیست ، با چند تا چوب 4 تراش و گوه و صفحه فلزی این کار انجام میشه ..
عکس های بالا فقط قرار گرفتن چوب است . همانطور که مشاهده می شود 4 تراشی رو از لای سوراخ های زنبوری رد میکنند ، روش رو الوار میذارند و زیرش رو یک گوه قرار میدند تا کامل چفت شود.

## Slide 7
سقف کامپوزیت ( مرکب )
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
.
این عکس بعد از قرار گرفتن صفحات فلزی است که روی همین الوارا سوار شده و میشود روی آن راه رفت .
قالب بندی این سقفها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود و بعد از اتمام بتن ریزی نایلون باعث راحت جدا شدن تخته ها می شود و در برخی موارد از یونولیت استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید شمع کوبی کنند و مشکلات اجرایی بیشتری دارد و دلیل دیگر اینکه یونولیت زیر سقف می ماند و ما نمی توانیم از فضای زیر سقف کامپوزیت که تیر های فرعی آنها معمولا زنبوری هستند برای عبور لوله تاسیساتی استفاده کنیم در ضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست.
یکی از مزیت های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقفهای تیرچه بلوک است چون یکی از راههای یکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طریق سقف می باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش گیر های نصب شده روی تیرهای فرعی یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد شده و در اطراف ستونها هم همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه دارند ولی در سقف تیرچه بلوک این گونه نیست.
و عکس آخر هم گل میخ ها که ناودونی هستند و نقش برشگیر رو ایفا میکنند برای اتصال بتن به تیرآهن روی زنبوری ها قرار گرفته و و دیگه کامل آماده بتن ریزی هستیم .

## Slide 8
سقف کامپوزیت ( مرکب )
محاسن:
1- وزن سبک
2-سرعت اجرای بالا. 3- بدست آوردن سقفی یکپارچه و صلب
معایب:
1 - سقف کامپوزيت بدليل هزينه کاذب کاري سنگين از عموم سقفهاي تيرچه و بلوک و کروميت هزينه تمام شده بيشتري دارد.
2 - زمان بر بودن قالب بندی سقف .هرچند سرعت اجرايي سقفهاي کامپوزيت نسبت به سقفهاي تيرچه و بلوک و کروميت بيشتر است اما بدليل کاذب کاري سنگين و نياز به نبشي کشي، در مجموع اجراي پروژه زمان بيشتري طول خواهد کشيد.
3 - سقفهاي کامپوزيت بدليل داشتن لرزش ، گزينه مناسبي براي سقف پروژه‌هاي مسکوني نمي باشد مگر اينکه به هنگام بتن ريزي زير کليه تيرآهنهاي فرعي و اصلي شمع بندي کامل شود که در اينصورت اجراي همزمان چند سقف منتفي است يا با مشکلات فراواني همراه خواهد بود.
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
4 - فضای لازم برای دپوی قالبها
در قالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آنها این است که در زیر سقف کامپوزیت خلائی وجود دارد و از این خلا برای لوله های تاسیساتی استفاده می شود.

## Slide 9
سقف کامپوزیت ( مرکب )
سیستم جدید اجرای سقف ها در صنعت ساختمانی ایران
دیتیل های اجرایی سقف کامپوزیت

## Slide 10
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
1-سقف های کابلی
سقفها را به لحاظ فرم و سازه به 14 گروه تقسیم نموده ایم:
2-سقف های خرپایی
3-سقف با شبکه سازه فضایی با اسپیس فریم
4-سازه کش بستی
5-گنبدهای ژئودزیک
6-سازه های چادری
7-سازه های متکی بر هوا
8-سازه های پر شده از هوا
9-سقف های لاملا(طاق های لاملا)
10-بام های پوسته ای
11-پوسته های استوانه ای
12-پوسته های زین اسبی
13- پوسته های غیر منظم
14-سازه های ورق تا شده

## Slide 11
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های کابلی
کابل عضو کششی نازکی است در برابر فشار مقاومت ندارد .
سیم فلزی ،طناب و میله های باریک به عنوان کابل عمل می نماید.
عضو سازه ای انعطاف پذیر را گویند.
هر آنچه که قطرش نسبت به طولش (نسبت سطح مقطع به طولش )کم باشد را می توان کابل قلمداد نمود.
بازده بسیار زیاد کابل های فولادی موجب شده تا آن ها را برای ساختن سقف هایی با دهانه زیاد مورد استفاده قرار دهندکابل های کششی بجای سیستم های پیچیده سازه ای ، اساسی ترین جز باربر بنا می باشند.
نسبت قطر به طول کم انعطاف پذیری
توزیع یکنواخت نیرو بین ذرات و رشته ها

## Slide 12
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
ساده ترین سقف کابلی شامل تعدادی کابل است که به موازات یکدیگر می باشند که از ستون ها و پشتبند هایی با مقاومت خمشی مناسب آویزان شده اند و یا از روی عناصری با مقاومت فشاری ، عبور نموده و به زمین مهار شده اند.
سقف معلق با کابل های موازی که به زمین مهار شده اند.
سقف معلق با کابل های موازی که به پایه های دیوار مهار شده اند.
سقف های کابلی

## Slide 13
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
یکی از انواع کابل ها ، کابل های با فرم منحنی طنابی می باشند. انواع آن عبارتند از:
1- سازه های با یک انحنا
2- کابل های مضاعف
3- سازه های با انحنای دو گانه
1
2
3
سقف های کابلی

## Slide 14
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های با یک انحنا
(Burgo PaperMill)
سقف های کابلی
مهمترین ضعف این سیستم ضعف در برابر نیروی رو به بالای باد
روش های مقابله
1- سنگین کردن
2-پیش تنیدگی
3- کابل ثانویه

## Slide 15
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
کارخانه کاغذ سازی بورگو
سازه های با یک انحنا
(Burgo PaperMill)
سازه بام
نمودار مسیر بارگذاری
سقف های کابلی
در این ساختمان از سقفی شبیه پل به عنوان کارخانه کاغذ سازی استفاده می گردد.دهانه مرکزی این ساختمان طولی برابر 123 متر دارد که از 4 کابل اصلی معلق با کابل های ثانویه عمودی (برای نگه داشتن بام )تشکیل شده است. بار مرده سطح بام وظیفه خنثی نمودن نیروهای رو به بالای باد را دارد. کابل های سقف این کارخانه به زمین اتصال ندارد ولی به دو سر سطح طره شده بام متصل می باشند. از این رو نیروی عکس العمل رانش کابل افقی موجب به وجود آمدن فشار شدید در سطح بام می شود.

## Slide 16
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های کابلی
Dulls terminal
سقف معلق به فرم منحنی طنابی (تک انحنا)
دسته کابل های موازی با یک انحنا
اتصال صلب ستون ها به زمین با رانش کابل مقابله می کند.
بار سقف+بتن سفت شده ی سقف با نیروی رو به بالا مقابله می کنند.
ستون ها مایل اجرا شده اند.

## Slide 17
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های کابلی
سازه های با کابل مضاعف
تفاوت آن ها با سازه های با یک انحنا این است که کابل های تثبیت کننده در زیر کابل های معلق اصلی به آن ها اضافه شده اند. نقش این کابل ها این است که در مقابل نیروی به بالای باد مقاومت کنند.
ترمینال فرودگاه بین المللی دنور
(Denver International Air port)
سالن اصلی آن دارای سقف های کابلی با کابل های مضاعف است، که در خلاف جهت هم می باشند.این فضا بزرگترین فضای یکپارچه در جهان به شمار می رود.بارهای حاصل از وزن ساختمان و برف توسط کابل های خط الراس معلق تحمل می گردد. نیروی ناشی از وزن باد توسط کابل های تثبیت کننده خط القعر تحمل می گردد. کابل های دیگری نیز هستند که وظیفه متصل نمودن کابل های خط الراس و خط القعر به یکدیگر را دارند.
از پارچه 2 لایه برای سقف استفاده شده که جنس آن ها از فایبر گلاس با پوشش تفلون است.

## Slide 18
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های کابلی
سازه های با انحنای دو گانه
کابل های تثبیت کننده عمود بر کابل های اصلی قرار می گیرند.
انحنای این سازه ها در یک جهت مثبت و در جهت دیگر منفی است.
این سازه ها درای فرم زین اسبی هستند.
Munich olympic Stadium
1- سقف شبکه کابلی(پیش تنیده)
2-سقف چادری نگه داشته شده با کابل

## Slide 19
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های کابلی
در سازه شبکه کابلی با رفتاری شبیه به چادرسه دسته کابل قطور به کار رفته :
1- کابل زنجیرواره اصلی که لبه جلویی را نگه می دارد
2- اتصال خط الراس به دکل ها
3 – اتصال کابل کناری به پی
کابل ها پیش تنیده اند.

## Slide 20: پايانه بين المللي واترلو (waterloo international terminal) اين پروژه داراي شكلي پيچيده وابعادي محدود بود وبه پنج سكوي قطار احتياج داشت.به همين دليل سازه ي خرپايي كه داراي انعطاف زيادي در فرم است،براي اين پايانه انتخاب شد. سازه اين ساختمان،از 36 قوس خرپايي تشكيل شده است كه داراي دهانه هاي متفاوت،بين 55تا35متر مي باشند.هركدام از قوس ها،از دو خرپاي منحني تشكيل شده اند كه داراي اتصال مفصلي با يكديگر مي باشند.روي خرپاي بزرگتر با شيشه وفولاد ضد زنگ پوشيده است،در حالي كه خرپاي كوچكتر در بيرون ساختمان ودر معرض ديد قرار گرفت است.
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های خرپایی
خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده اند به طوری که شبکه های مثلثی به وجود می آورند تشکیل می گردد. نیروهای وارد بر خرپا باید حتما در محل اتصالات (مفصل ها) به خرپا وارد شوند.
خرپا را برای پوشاندن سقف ها، به ویژه سقف های سنگین یا سقف های با دهانه های زیاد و نیز پل ها بکار می برند.خرپا ها ضمن داشتن مقاومت زیاد ، از نظر وزن سبک هستند. اعضای خرپا به وسیله جوش، پیچ و مهره و یا پرچ به یکدیگر متصل می شوند. اتصال اعضا گاهی به صورت مستقیم و گاهی به وسیله ورقی موسوم به ورق اتصال صورت می گیرد.

## Slide 21
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف با شبکه سازه فضایی یا اسپیس فریم
به سیستم خرپایی 3 بعدی که گسترش دهانه های آن در 2 سمت انجام شود و اعضای آن فقط تحت کشش و یا فشار باشند سازه فضاکار گویند. سازه های فضاکار به طور مشترک برای سازه هایی با اتصالات مفصلی و گیر دار مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت سازه های فضاکار اغلب از مدول های یکسان و تکرار شونده با لایه هایی به موازات هم در بالا و پایین استفاده می شوند.
ضخامت سقف فضاکار را می توان تا 3 درصد طول دهانه در نظر گرفت.این سقف ها از اتصال قطعات سپری ، نبشی و لوله به یکدیگر ساخته می شوندمزایای سقف فضاکار:
پوشش دهانه های با طول زیاد
راحتی و سرعت در اجرا
سبکی وزن سقف
مقرون به صرفه بودن
از این سقف می توان در سالن های ورزشی، آشیانه هواپیما، ایستگاه راه آهن، انبار کارخانجات، گلخانه هاو پل های پیاده رو استفاده نمود.
    عبور تاسیسات :فضاي موجود بين لايه هاي سازه فضايي اجرا شده محل مناسبي را جهت عبور تاسيسات برقي و مكانيكي كه مي بايستي در سطح سالن پراكنده شود فراهم مي سازد با اين مزيت كه اين تاسيسات از حداقل ديد برخوردار مي باشد و هم چنين اتصال اين قطعات و قطعات الحاقي ديگر نظير تابلوها ، نور افكن ها و ... به راحتي و در تمامي سطح ايجاد شده وجود خواهد داشت

## Slide 22
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
بخش الحاقی موزه لوور
(Louvre Museum Addition)
بخش الحاقی موزه لوور به عنوان یکی از مشهورترین نمونه های استفاده شده از سازه فضاکار می باشد .
سقف با شبکه سازه فضایی یا اسپیس فریم
اين هرم داراي اضلاعي به طول 53 متر و ارتفاع 21 متر است و با سازه فضاكار نگه داشته شده است. سازه فضاكار اين هرم داراي اعضاي فشاري لوله اي و كابل هاي كششي مي باشد ضخامت اين سازه فضا كار در ضخيم ترين نقطه 1.7متر است كه لبه ها به صفر مي رسد.
براي افزايش مقاومت سازه كابلهاي ضربدري در نظر گرفته شده است. پوشش نهايي از جنس شيشه مي باشد.
یکی از انواع اتصالات در سازه فضا کار
سیستم ساخت سقف با یک گوی که اطراف آن سوراخ هایی تعبیه گردیده اجرا می شود.سازه فضاكار حداقل به سه تكيه گاه براي پايداري نياز دارد گر چه بيشتر آنها داراي حداقل چهار تكيه گاه هستند

## Slide 23
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف با شبکه سازه فضایی یا اسپیس فریم

## Slide 24
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
گنبدهای ژئودزیک
ژئو پیشوندی یونانی به معنی زمین است. در رابطه با گنبد ها کلمه ژئودزیک را می توان به مفهوم کروی معنی نمود.گنبد ژئودزیک معمولا شبکه ای از مثلث ها است به طوری که با بهره گیری از حداقل مصالح ، حداکثر مقاومت را دارا می باشند.
این گنبد سازه فضا کار کروی است که بارها را توسط اعضای خطی که در یک گنبد کروی شکل قرار گرفته اند به تکیه گاه ها انتقال می دهد و کلیه اعضا در آن در کشش یا فشارند.
معمولا از پوشش نازک (پلاستیک یا فلز ) برای پوشش گنبد استفاده می شود. گنبدهای ژئودزیک براساس 5 حجم اصلی افلاطونی شکل می گیرند. این 5 حجم عبارتند از: چهارضلعی،مکعب،هشت ضلعی،دوازده ضلعی و بیست ضلعی.
باغ گیاه شناسی کلیماتون میسوری
(Missouri Botanical Gardens Climaton)
سازه آن از یک سازه فضاکار 8 ضلعی،از لوله های آلومینیومی، که توسط کابل های فولادی ثابت شده اند تشکیل گردیده است.

## Slide 25
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
گنبدهای ژئودزیک
غرفه امریکا در نمایشگاه اکسپو 67
(United States Pavilion- Expo 67)
گنبد ¾ کره ای این ساختمان، بزرگترین گنبدی است که توسط فولر اجرا شده بود و بدون استفاده از هیچ ستون میانی ، نمایشگاهی را در خود جای داده بود.
اعضای آن را لوله های فولادی تشکیل می دهند که با استفاده از گره های ستاره ای شکل به یکدیگر متصل شده اند. پوشش نهایی آن آکرلیک شفاف به صورت قطعات 8 ضلعی است.
سازه دو لايه ي اين گنبد از سه بخش تشكيل شده: لايه بيروني كه تركيبي مثلثي شكل از اعضاست، لايه داخلي كه از تركيبات 6 ضلعي تشكيل مي گردد و اعضاي جان كه لايه هاي دروني و بيروني را به هم متصل مي كند.

## Slide 26
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های چادری
ترمینال حج،فرودگاه بین المللی سلطان عبد العزیز
(Haj Terminal)
چادر یک نوع پوسته کششی یکپارچه نازک است که به وسیله یک ستون یا قوس فشاری نگه داشته می شود.چادر نوع متفاوتی از سازه های کابلی است.
چادر ها معمولا برای استفاده در سازه های موقتی در نظر گرفته می شوند زیرا پارچه مقاومت کمی در برابر خورشید داشته وبه سرعت از بین می رود. پیشرفت اخیر استفاده از قایبر گلاس یا پوششهایی که کمترین فرسایش را در برابر خورشید دارد(تفلون) افزایش داده است.
عمر مفید بیش از 20 سال است. از چادرهای بزرگ که برروی شبکه های کابلی پیچیده یا دیرکهای عمودی یا مایل فشاری قرار دارند برای ساخت غرفه های نمایشگاهی دائم یا موقت استفاده می شود
چادر ها شامل 210 مدول مربعی شکل به ابعاد 46 متر در 36 متر مي باشند که سطحی به وسعت 93000 متر مربع را میپوشانند که بزرگتر از هر سقفی در دنیاست
مدول اصلی یک پوسته چادری مربع شکل به ضلع 150 فوت (4/39 متر) است. 21 عدد از چنین چادر هایی یک مجموعه را تشکیل می دهند.
سقف این فرودگاه به راستی یک چادر نیست بلکه غشائ تشکیل شده از رشته های شیشه ای سفید رنگ است که به هم تابیده شده و شکل کلی آن ها شبیه چادر است . پوشش سقف آن فایبر گلاس با روكش تفلون که به علت طوفان های شن و سنگریزه ی منطقه ضخیم است وطول عمری بین 30 تا 50 سال دارد .
این پوشش از فولاد قوی تر هستند و رنگ سفید آن ها نور خورشید را منعکس می کنند. ماده ی پوشاننده ی سطح به عنوان یک ماده ی نیمه شفاف و مات طراحی شده است که گرما را از خود عبور نمی دهد .(تنها 7 درصد پرتو هاي رسیده به سطح ، از آن عبور می کند ) و دمای فضای زیر سقف پایین می ماند .

## Slide 27
پوشش سقف های سبک
سازه های چادری
هر مدول متشکل از یک چادر نیمه مخروطی می باشد که در مرکز به یک حلقه کششی فولادی به قطر 4 متر متصل می گردد و در اطراف به کابل های پیرامونی مهار شده و در چهار گوشه به نیمه ی ارتفاع ستون های نگهدارنده سازه متصل می شود.حلقه ی کششی مرکزی به وسیله کابل های مضاعف به بالای هر یک از ستون های تکیه گاهی آویزان شده اند
كابل ها از جنس گالوانيزه هستند كه به شدت كشيده شده اند و روي آن ها پوششي از جنس پلي يورتان براي جلوگيري از فساد و پوسيدگي كشيده شده است .نيروي وارده از كابل ها به تير ها منتقل شده و سپس به زمين منتقل مي شود .
تير هاي فولادي
پوشش چادري فايبر گلاس
كابل هاي نگه دارنده
كابل هاي معلق كششي
مدول چادر در ترمينال حج

## Slide 28
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های چادری
كابل هاي معلق بارهاي وزن را نگاه مي دارند
كابل هاي تثبيت كننده در برابر نيروي رو به بالاي باد مقاومت مي كنند
پايه هاي عمودي بارهاي عمودي را نگه ميدارند
پايه در مقابل رانش مقاومت مي كند
حلقه ي كششي فولادي

## Slide 29
پوشش سقف های سبک
سازه های چادری
چادر ها نسبت به نیروی رو به بالای باد تمایل به فرو ریختن دارد که مهار آن باید توسط کابل های مضاعف مهار شود.
با توجه به اینکه از نظرزیبایی شناسی و اقتصادی قابل توجه هستند، در آینده سهم بیشتری در سازه های ساختمانی خواهند داشت. و بیشتر بصورت اکسپوز اجرا می شود.
نکاتی درمورد پوسته های چادری
درصد اشتعال پایین .
دارای عالی ترین خواص فیزیکی .
دارای پرداخت صیقلی بالا و براق
دارای خاصیت ضد قارچ یا ضد کپک زدگی
قابلیت جوش ، با تکنوژی هوای گرم و فرکانس بالا
مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه های مضر آفتاب (UV)
استفاده از رنگدانه های با کیفیت بالا (ثبات و دوام بالای رنگ)
عدم فرسایش در شرایط مختلف آب و هوایی و طول عمر بسیار بالا
دارای رنگ لاکی، اکریلیک و پوشش PVC در هر دو سمت.

## Slide 30
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه کش بستی
سازه کش بستی یک نوع سازه فضاکار 3 بعدی پایدار است که از کابل ها و عناصر فشاری تشکیل شده است. در این سازه عناصر فشاری به صورت غیر ممتد و کابل ها به صورت ممتد می باشند و دارای هیچ اتصالی با یکدیگر نمی باشند.
دیوید گایگر گنبدهای کش – بستی را طراحی کرد که دهانه ای برابر 244 متر را می پوشاند و اولین آنها در سن پترزبورگ فلوریدا ، استادیوم دایره شکلی با ظرفیت 43 هزار نفر و به قطر 207 متر را پوشاند .سازه این استادیوم شامل خرپاهای شعاعی با عناصر مورب و سیمهایی از جنس کابل فولادی است که در برابر عناصر عمودی فولادی لوله ای شکل ، پیش تنیده اند .

## Slide 31: سازه های هوای فشرده
سازه هوای فشرده
سازه های هوای فشرده ، بارها را به تکیه گاه ها از طریق پوسته هایی با تنظیم داخلی به وسیله ی هوا منتقل می کند. مشابه کابل ها ، آنها فقط نیروهای کشش را ازطریق سطح پوسته انتقال می دهند دارای فرم منحنی طنابی نیز می باشند.
دو نوع کلی از سازه های بادی وجود دارد : سازه های متکی بر هوا و سازه های محصور باد شده.
در سازه های متکی بر هوا پوسته سقف یک لایه است که در اطراف هوابندی شده و با تنظیم فشار داخلی که کمی از فشار هوای بیرون بیشتراست نگاه داشته می شوند. در نتیجه تمامی حجم داخلی سازه با فشار هوای داخل تنظیم می گردد.
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های متکی بر هوا
سازه های محصور باد شده
سازه‌های بسته باد شده براساس عناصر سازه‌ای (مانند قوس‌ها و ستون‌ها) که فشار هوای داخل آنها تنظیم شده است، شکل گرفته‌اند. بنابراین به صورت یک فرم صلب هستند که برای نگاهداری فضای داخلی محصور که هوای داخل آن ثابت نیست به کار می‌روند.
تمامی سازه‌های متکی بر هوا تمایل به شکل نیمکره دارند .

## Slide 32
در پوسته های قابل انعطاف (مانند پارچه)سازه های متکی بر هوا ،بار وزن پوسته در مقایسه با دیگر بارها قابل اغماض است.در حقیقت تمامی سازه های متکی بر هوا که در گذشته ساخته شده یا امروزه ساخته می شوند از این نوع هستند، اما اگر مصالح مقاوم تر برای سازه هایی که در آینده ساخته می شوند ، به کار رود(برای دلایل عایق و یا طول عمر بیشتر )در آن صورت وزن پوسته باید در نظر گرفته شود. معمولا" از وارد کردن بارهای مرده ی متمرکز برای جلوگیری از میزان زیاد تغییر شکل و تنش متمرکز باید اجتناب شود. در جایی که چنین باری لازم است،بار باید روی سطح بزرگی پخش شده و پوسته نیز تقویت گردد.
شرایط بارگزاری بارهای مرده
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های متکی بر هوا
بارهای زنده
انباشته شدن برف ، مسأله ی مهمی برای سازه های متکی بر هواست،به خصوص هنگامی که خیز منحنی کم باشد (خصوصا" در دهانه های طولانی).در نتیجه ، راه حل های مختلفی برای برداشتن برف گسترش یافته است.
بار ناشی از نیروی باد امری مهم در سازه های متکی بر هواست. در سازه ای با خیز تند ، فشار باد سبب فرو ریختن داخلی در اثر فشاری که متعادل شده است در هر جهت می گردد.فشار داخلی باید به اندازه ی کافی جهت مقاومت در برابر این نیرو بزرگ باشد. در سازه هایی با خیز کم ، هوا به هنگام عبور از روی سازه سرعت گرفته در نتیجه مکش در بالای پوسته به فشار تکیه گاهی در پایین اضافه می شود و کشش در آن افزایش می یابد.
مصالح : شکل نهایی به وسیلة شکل‌گیری پانل‌های پارچه‌ای یک لایه، تقریباً با همان حالتی که چادرها شکل می‌گیرند، تعیین می‌گردند. به علاوه، مشابه سازه‌های چادری، از سال 1974، تمامی سازه‌های هوای فشرده بزرگ از پوستة فایبر گلاس با پوشش تفلون ساخته شده‌اند. این پوسته در برابر آتش سوزی و استهلاک در برابر نور خورشید به خوبی مقاوم است و عمر مفیدی بیش از 25 سال دارد.

## Slide 33
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های متکی بر هوا
کشش در پوسته با افزایش دهانه افزایش یافته و با افزایش خیز کاهش می‌یابد. سازه‌هایی با دهانه‌های بزرگ، کابل‌هایی با خیز کم را برای کاهش تنش‌ها در پوسته به کار می‌برند، دهانة مؤثر پوسته به وسیلة فضای بین کابل‌ها تعیین می‌شود.
گنبد نقره ای
این ورزشگاه سرپوشیده دارای چندین مشخصه از پروژه ای است که توسط دیوید گایگر در غرفه اوزاکا معرفی شده است که عبارت است از:
خیز کم
سقف متکی بر هوا
کابل های مهار الماس گونه
و یک حلقه پیرامونی
(Silver Dome)

## Slide 34
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های پر شده از هوا
سازه‌های پر شده از هوا، اجزای سازه‌ای پر شده از هوا را ( قوس، تیر، دیوار و ستون) یکی می‌کند،. فقط اجزا، دارای فشار تنظیم شده می‌باشند و حجم داخلی این گونه نیست. این مر دارای دو مزیت است: در این روش نیاز به هوابندی‌هایی که در سازه های متکی بر هوا مورد نیاز است، حذف می‌شود. به علاوه، اگر یکی از اجزای پر شده از هوا خالی شود (به عنوان مثال در اثر پارگی)، بخش‌های مجاور مقاومت کافی برای جلوگیری از ریزش ساختمان را دارند.
سازه‌ها پر شده از هوا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: سازه‌های دندانه‌ای پر شده از هوا و سازه‌های با دیواره‌ دو جداره.

## Slide 35
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سقف های لاملا ( طاق های لاملا )
از تقاطع یک سری قوس های به موازات یکدیگر با قوس های موازی دیگری که به سمت دیگر متمایل می شوند ، سازه سقف استوانه ای لاملا حاصل می شود.
سقف های لاملا از جنس فولاد، بتن و چوب برای ایجاد سقف های استوانه ای مورد استفاده قرار می گیرند.
گنبد تاكوما
در زمان ساخت این گنبد بزرگترین گنبد چوبی جهان به شمار می رفت. گنبد به وسیله حلقه کششی از بتن مسلح به ابعاد 91 در 91 سانتیمتر در مقطع عرضی نگاه داشته می شود و فاصله بین 36 ستون بتنی را می پوشاند.علاقه مندی به ساختمان های چوبی لاملا را به عنوان یک گزینه جذاب و اقتصادی برای ساختمان های پنوماتیک فولادی وبتنی جهت دهانه های بزرگ در فعالیت های ورزشی افزایش می دهد.

## Slide 36
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
بام های پوسته ای
سالن سخنرانی کرسگ
حجم این گنبد برابر یک هشتم کره است و در سه نقطه اتکا دارد. لبه پوسته بالایی بازشوها ی شفاف توسط یک دندانه بتنی سخت شده است که برای جمعآوری آب باران نیز مورد استفاده قرار می گیرد. نگهداری آن ها با استفاده از دیوارهای حائل حجیم بتنی پی ها صورت گرفته است.در بخش هایی از پوسته که مجاور قوس های باربر است آشفتگی های خمشی ایجاد می شود لذا افزایش ضخامت پوسته در این قسمت ها ضروری است .

## Slide 37
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
پوسته های استوانه های
موزه کیمبال
(Kimball Museum)
این موزه مجموعه ای با استفاده از پوسته های استوانه ای .سازه سقف متشکل از 14 پوسته استوانه ای است که دهانه ای به ابعاد 7*30.5 متر را می پوشاند. ضخامت پوسته ها 10 سانتیمتر است. عایق بام و پوشش مسی روی پوسته را فرا گرفته است. پوسته ها بتنی هستند.
پوسته های استوانه ای به سختی گنبدها نیستند زیرا انحنای یک طرفه آنها باعث می شود که رفتاری شبیه تیرها داشته باشند در مواردی که افزایش سختی آنها لازم باشد از تیرهای طولی در امتداد لبه های آنها استفاده می شود

## Slide 38
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
پوسته های زین اسبی
افلاک نمای مک دانل
(Mc Donnel Planetarium)
این ساختمان به وسیله یک پوسته شبه هذلولی از بتن مسلح به قطر 49 متر محصور شده است و یک فرم زین اسبی معمولی برای برج های خنک کننده دستگاه اتمی به کار رفته است. سطح بیرونی کل پوسته از ترکیب پلاستیک ضد آب است و داخل آن عایق بندی شده و با اندود گچ پوشانده شده است.
یک سطح سهموی هذلولی از انتقال یک سهمی رو به پایین بر روی یک سهمی دیگر با انحنای رو به بالا بدست می آید .این سطح شبیه زین اسب است ، مقاطع افقی آن دارای دو شاخه مجزا از یک منحنی هزلولی هستند در حالی که مقاطع عمودی اصلی آن سهمی است . ساخت این سطوح با بتن مسلح نسبتا ساده است .رفتار این پوسته شبیه پوسته استوانه ای است اما انحنای رو به بالای آن در جهت طولی به پوسته مقاومت اضافی می دهد چون سهمی های یا انحنای رو به بالا در برابر کمانش و تغییر شکل سهمی های رو به پایین ، از خود مقاومت نشان می دهد

## Slide 39
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
پوسته های غیر منظم
TWAترمینال
سقف این ساختمان پوسته ای از بتن مسلح است. برای انتخاب شکل ، به جای توجه نمودن به ملاحظات سازه ای ، ویژگی های بصری و ظاهری آن در نظر گرفته شده بودند اما مشکلاتی در رابطه با سازه به وجود آمد . البته با اصلاح نمودن طرح اولیه و تقویت پوسته در مکان هایی که به میزان نیروهای داخلی زیاد بود بر مشکلات فائق آمده شد.

## Slide 40
سقف ها به لحاظ فرم و سازه
سازه های ورق تا شده
. با توجه به آن که طول دال ها نسبت به پهنایشان چندین برابر است ، لذا هر دال مانند صفحه ای رفتار می کند که نسبت اضلاع آن زیاد است و فقط رفتار تیر یک بعدی در جهت پهنا را از خود نشان می دهد. ورق های تا شده مناسب برای پوشش سقف کارخانجات می باشد. ورق های یاد شده معمولا به عنوان سازه بام ها مورد استفاده قرار می گیرند.
(Illini Hall)
این گنبد ساخته شده از ورق تا شده گنبد اصلی آن به قطر 122 متر یک پوسته بتن مسلح است. برای این که مقاومت آن در برابر کمانش تامین شود به صورت تا شده اجرا شده است.
ورق های تا شده که ده ها متر از دهانه را می پوشانند از مصالحی چون فولاد ، چوب ، آلومینیوم با بتن مسلح ساخته می شوند . ورق های تا شده بتن مسلح اقتصادی تر است چون قالب آنها از چوب های صاف است و یا این که دالهای بتنی روی زمین پیش ساخته شده سپس به سقف انتقال یافته با جوش دادن میلگردهای متقاطع در محل درز اتصال و ریختن بتن در آن محل مجموعه صفحه های منفرد به شکل یک ورق تا شده یکپارچه در می آید .
رفتار طولی تیر در ورق تا شده

## Slide 41
پوشش سقف های سبک
ورق های پلی کربنات
پلی كربنات ، پلاستیكی شفاف است كه مقاومت حرارتی بالایی دارد . این پلاستیك تا دمای 140 درجه سانتی گراد سختی بالای خود را حفظ می كند . خواص عایق الكتریكی خوبی دارد و خود اطفاء‌ در برابر حریق است . این پلاستیك از چگالی 2/1 برخوردار بوده كه نسبت به پلاستیكهای مهندسی دیگر سبكتر است .
فراگیر بودن و قابلیت تغییر پذیری و انعطاف این محصول ، باعث شده تا در ساخت بناهای مختلفی همچون بیمارستانها ، مدارس ، ورزشگاهها و زیر ساخت های عمومی مورد توجه قرار گیرند.
در مواردی که خصوصیاتی چون شفافیت و مقاومت ضربه ای بالا در اولویت باشند ،ورقه های پلی کربنات دو یا چند جداره ابعاد گسترده تری از صنعت شیشه را در مصارف مختلف به ما ارائه می دهند و می توانند جایگزین مناسبی برای شیشه باشند.
ورقهای پلی کربنات شامل :
ورق های پـلـی کـربـنـات صـاف
ورق های پلی کربنات موجدار
ورق های پلی کربنات مشجر
ورق های پلی کربنات چند جداره

## Slide 42
پوشش سقف های سبک
ویژگی های ورق های پلی کربنات
مقاومت ضربه ای بالا تقریبا" 250 برابر بیشتر از مقاومت شیشه معمولی و 30 برابر بیشتر از مقاومت شیشه مورد استفاده در صنعت ساختمان است. همچنین ، از مقاومت ضربه ای معادل 8 برابر نمونه آکریلیک آن با ضخامت یکسان ، برخوردار می باشد. انواع ورقهای پلی كربنات در برابر خش و خراش در شرایط بسیار سخت آزمون ، مقاومتی نزدیك به شیشه از خود نشان می دهد
نصب آسان ورقه های پلی کربنات به دلیل برخورداری از خصوصیات ویژه و وزن سبک ، به راحتی قابل نصب و استفاده می باشند. یک ورق پلی کربنات در گرما یا سرما ، به راحتی خم شده و در سقف های هلالی و پنجره ها ، قابل استفاده است. حداقل شعاع خمیدگی یک ورق پلی کربنات 175 بار بیش از ورق های دیگر با ضخامت یکسان میباشد. وزن ورق های پلی کربنات بین 6/1 تا 12/1 سبکتر از وزن شیشه با همان ضخامت بوده و به راحتی قابل نصب و یا باز کردن است.
دوام و پایداری قابل ملاحظه ورق های پلی کربنات به دلیل دارا بودن مقاومت ضربه ای بالا و خاصیت ضد اشعه ماورای بنفش ، از دوام و بقای طولانی برخوردارند. پوشش یو وی بر روی سطح این ورق ها ، عاملی است برای جلوگیری از فرسایش حاصله از نفوذ اشعه ماورای بنفش ، که باعث ایجاد مقاومتی پایدار و طولانی در این محصول می گردد. یک ورق پلی کربنات در مقابل شرایط جوی نامناسب ، مقاوم بوده و خواص ماندگاری عالی خود را در محدوده حرارتی بین 140 تا 40- درجه سانتی گراد حفظ می کند.

## Slide 43
پوشش سقف های سبک
مقاومت در برابر كشش و خمش(انعطاف پذیری)
مقاومت كششی ورقهای پلی كربنات بیش از 70 نیوتن بر میلیمتر مربع (N/mm²) در حد تسلیم فیزیكی این ورقها می باشد، مقاومت خمشی این ورقها در حدود 2500 نیوتن بر میلیمتر مربع (N/mm²) می باشد كه البته این محصول را با دست می توان خم کرد.
عایق حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی
ورقهای پلی كربنات نور خورشید را جذب و در نتیجه هزینه تهویه مطبوع را در فصل گرما كاهش می دهند، این ویژگی در زمستان نیز باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شده و به دلیل خاصیت عایقی بهتر نسبت به شیشه ، سالیانه می توان به میزان 30 لیتر سوخت مایع به ازاء ‌هر متر مربع صرفه جویی نمود
خود خاموشی و اشتعال ناپذیری
ورقهای پلی كربنات آتش نمی گیرد ، شعله ور نمی شود و در دمای بالای حریق به آرامی ذوب می شود و مانع گسترش آتش شده و به صورت خود به خودی خاموش می شود
ویژگی های ورق های پلی کربنات

## Slide 44
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک

## Slide 45
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
از مهمترین كاربردهای بالقوه این محصول استفاده به عنوان جایگزین شیشه در فروشگاههای بزرگ و نمای ساختمانهای بلند و برجها می باشد.
از جمله استفاده ورقهای صاف پلی كربنات استفاده در مكانهایی است كه نیاز به رعایت مسائل امنیتی می باشد زیرا این محصول در قطرهای بالا خاصیت ضد گلوله پیدا می كند كه بخصوص برای سالنهای كنفرانس ، اجلاس سیاسی، طلا فروشی و موزه ها قابل استفاده می باشد .
به علت شفافیت بالا ایجاد سایه نكرده و به دلیل عایق بودن این مواد قابل استفاده در گلخانه ها بخصوص در مناطق سردسیر می باشد و هزینه نگهداری را كاهش می دهد.

## Slide 46
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های منحنی
(Ethylene Tetra fluoro ethylene) ETFE یک پلیمر پایه فلئوروکربن بسیار بادوام و با قابلیت های فوق العاده است این پلیمر شگفت انگیز یک پلاستیک شفاف تفلونی است که جایگزین شیشه و پلاستیک های معمولی در بسیاری از ساختمانها شده است.
ETFE در مقایسه با شیشه ،امتیازات فوق العاده ای دارد که از ان جمله می توان به وزن بسیار کم ان اشاره کرد ، به گونه ای که با دارا بودن یک درصد وزن ، هم نور بیشتری را از خود عبور میدهد و هم عایق بهتری محسوب می شود. از لحاظ هزینه های نصب بین 24 تا 70 درصد صرفه ی اقتصادی دارد.
پوشش سقف ETFE

## Slide 47
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
از دیگر ویژگی های آن می توان به حالت ارتجاعی فوق العاده ی ان اشاره کرد که می تواند تا 400 برابر وزن خود را تحمل کند. همچنین طول عمر زیاد در حدود 20 تا 40 سال داشته و از قابلیت بازیافت برخوردار است.
از نکات بارز این مصالح ، قابلیت تبدیل آن به ورق ها و صفحات نازک و با دوام است که می توانند به همان صورت مسطح و یا به صورت بالشتک های باد شده مورد استفاده قرار گیرند. معمولا هر صفحه از 2 تا 5 لایه فشرده تشکیل شده است که می تواند در قاب های آلومینیومی متصل به سازه بنا محاط شود.
این بالشتک ها می توانند با فشاری معادل 220 پاسکال متورم شوند که در این حالت بیشترین توان و مقاومت کششی و نیز عایق پذیری در آنها ایجاد می شود. میزان عایق بندی در این مصالح به مراتب از مصالح مشابه آن یعنی شیشه بهتر است. به گونه ای که صفحاتی که تنها از 3 لایه تشکیل شده اند به مراتب از شیشه عایق بهتری محسوب می شود. علاوه بر آن با افزایش این لایه ها ، به وضعیت مناسب تری از لحاظ عایق بندی در بنا دست می یابیم.

## Slide 48
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
با وجود اینکه اساس و پایه مواد تشکیل دهنده ETFE از پلیمر شفاف تشکیل شده ، اما راه های بسیاری وجود دارد که با تغییر این خاصیت بتوان میزان انعکاس و یا میزان دریافت اشعه های تابیده شده بر روی آن را تغییر داد.در واقع می توان صفحات ETFE را به شکل های مختلفی تولید کرد به گونه ای که در عین شفافیت ، بافت روی آن بتواند میزان دریافت انرژی خورشید را کاهش دهد. روش دیگر ، تولید این صفحات به صورت نیمه شفاف با ته رنگ زمینه سفید است . از سوی دیگردرجه شفافیت را نیز می توان با افزایش و یا کاهش تعداد صفحات تنظیم نمود. از روش های دیگر تنظیم میزان انعکاس و سایه اندازی این نوع از پوشش ، تغییر در میزان فشار هوای دمیده شده در بین محفظه بالشتک ها می باشد. این امر موجب کدر شدن لایه های میانی و در نتیجه تغییر میزان انعکاس درکل سطح می گردد.
ETFE از موادی فشرده و بدون بافت تشکیل شده است که سطح نهایی آن بسیار صاف و هموار است. این خاصیت به همراه عدم وجود چسبندگی در ورق هایETFEموجب شده است که سطح خارجی این مصالح هیچگونه آلودگی به خود جذب ننماید و هرگونه آلودگی مانند فضولات پرندگان نیز به هنگام بارندگی از سطح نما شسته شود به همین دلیل نمای خارجی ساختمان هایی که از ETFE استفاده می نمایند هیچگاه نیاز به پاک سازی ندارند و فضای داخلی نیز هر 5 تا 10 سال بسته به میزان آلودگی فضای داخلی می بایست تمیز گردند. به همین دلیل نیز به تجهیزات گرانقیمت و پیشرفته جهت نگهداری و نظافت پوسته داخلی و خارجی نیاز نمی باشد.

## Slide 49
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
معایب
- ETFE نسبت به شیشه صدای بیشتری را از خود عبور می دهد . به همین دلیل نیز جهت استفاده از آن در بناهایی که به صدابندی بیشتری احتیاج دارند ، محدودیت هایی وجود دارد. - می بایست به طور منظم و مداوم در بازه های زمانی چند ساله ، هوا با فشار به داخل محفظه های موجود در بین لایه های مختلف آن دمیده شود تا میزان ایستایی و مقاومت آن حفظ شود. - جمع شدن ETFE به هنگام آتش سوزی و احتراق پذیر بودن آن از جمله دیگر معایب این نوع از مصالح است.
از طرف دیگر با فشار زیاد اجسام نوک تیز سوراخ می شود، بنابراین بیشتر در سقف ها استفاده می شود.

## Slide 50: باغ بهشت بریتانیا
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
ايده پروژه بهشت، ساده بود: خلق مكاني توريستي در سطح كلاس جهاني كه بازگوكننده داستانهايي انساني از وابستگي انسانها به گياهان باشد، به ويژه مي بايست اين مكان به گونه اي تدارك ديده مي شد تا علاوه بر اينكه بصورت نمايشي جذاب جلوه گر شود، به اندازه كافي بلند و مرتفع باشد تا درختان سر به فلك كشيده جنگلهاي پر باران در آن جاي گيرند، همچنين به ميزان لازم وسيع و عريض باشد تا بتوان پوشش گياهي مديترانه اي را بصورت پرتگاههايي مصنوعي در آن قرار داد.
يك گودال عميق رسي خارج از سنت آستل براي اجراي پروژه، ايده آل بود، چراكه هم مجموعه را در مقابل باد محافظت مي كرد و هم در بخش جنوبي آن صخره اي سنگي وجود داشت كه براي دريافت نور خورشيد مناسب بود.
گرچه، سايت كامل و بدون عيب و نقص نبود: شكل مخروطي آن در مقابل سيل و طوفان بسيار آسيب پذير بود، خاك مناسبي نداشت و زمين ناپايدار بود. اين مسايل تماماً توسط معماران، مهندسين و متخصصان باغباني در نظر گرفته شد، اما براي اجراي اين پروژه نسبت به ديگر نقاط برتري داشت، بنابراين انتخاب گرديد؛ در واقع موانع اصلي با همكاري و اشتياق گروه همكاران پروژه از سر راه برداشته شدند.

## Slide 51
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
در ابتـدا تصميم بر آن شد كه دو بيـوم با ساختاري فلزي و شيشه اي ساخته شود و سازه سقف پايانه بين المللي واترلو در لندن به عنوان الگو براي آن دو انتخاب گرديد. بنابراين از طراح پايانه يعني دفتر معماري نيكولاس گريمشاو و همكاران در جهت تحقق اين تفكر، براي همكاري دعوت به عمل آمد.
متخصصين سازه هاي فضايي پيشنهادي مناسب ارايه دادند: در قانون ژئودوزيك، اجزا در سطوحي صاف براي ايجاد فرمي منحني به يكديگر پيوند مي خورند. يك خط ژئودوزيك، كوتاهترين فاصله بين دو نقطه در سطحي منحني است و باعث ايجاد طرحي براي فرم آزاد و پابرجا مي شود.
آنها پي بردند كه شيشه بسيار سنگين، انعطاف ناپذير و خطرناك براي كاربردي اينچنيني است و همچنين دريافتند كه (ETFE) كه فلوئور پليمري با ويژگيهاي كششي مناسب است، براي كاربرد در اين پروژه، راه حل خوبي است. به علاوه، مقاوم و سبك وزن است (وزني معادل يك درصد همان ابعاد شيشه دارد) و شفافيتي بالا براي عبور اشعه مـاوراءبنـفش دارد

## Slide 52
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
یک شرکت آلمانی پیشنهاد سیستمی معمولی فزیم های 2 لایه را ارائه داد. لایه بیرونی شامل 6 ضلعی هایی به ابعاد 5 تا 11 متر است در حالی که لایه درونی ترکیبی تقویت شده از اعضای 5 و 6 ضلعی و مثلث بود.
گرچه چنین سازوکاری وزن را بطور محسوس کاهش می دهد اما این سازه از تعداد زیادی اتصالات گرانقیمت برخوردار بود بنابراین با بزرکتر کردن 6 ضلعی ها در مناسب ترین حالت، تعداد اتصالات به حداقل رسید. در این حالت ETFE با خواص ویژه خود می توانست بجای شیشه این مجموعه را بپوشاند..
بالشتک های ETFE که با هندسه 6 ضلعی لایه بیرونی مطابقت دارد، با سیستمی شبیه طناب بادبان کشتی به قاب های آلومینیومی وصل می شوند. با توجه به سبک بودن بار مرده، در این مجموعه بار مرده برف و باد اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
در اتصال 2 بیوم جانبی با اندازه مختلف، از کمان های لوله ای مشبک استفاده شد که اتصالات پیرامونی 2 بیوم مجاور را به راحتی ممکن می کرد.

## Slide 53
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
مکعب آبی نامی است که برای پروژه "مرکزشنا و بازيهاي آبی" در بازيهاي المپیک سال۲۰۰۸پکن درنظرگرفته شده است. ابعاد مکعب آبی 177 در 177 متر و ارتفاع آن 31 متراست.ضخامت دیوار های پیرامون آن در حدود 6/3 متر و ضخامت سقف آن 2/7 متر است.
از ماده شفافی به نام ETFEبرای پوشاندن سازه تشکیل دهنده مکعب آبی از داخل و خارج استفاده شده است
در مجموع، برای پوشش داخلی وخارجی ساختمان حدود 100 هزار متر مربعETFEاستفاده شده است.
سازه اي كه در مورد آن در بالا اشاراتي به آن شد سازه اسپيس فريم است
سازه اي كه مثل خرپا براي فضاها يي با دهانه هاي بزرگ استفاده مي شود.
اما نكته اينجاست كه اين سازه جذابيت بيشتري نسبت به خرپا ها دارد.
مکعب آبی پکن
علت تفاوت رنگ‌ها، بازتاب تغييرات رنگ و طيف نور است، به‌طوري كه بيرون آن انعكاس آسمان و پوشش بيروني آن اندكي آبي رنگ شده و پوشش دروني بيشتر آنها سفيد رنگ است. این یکی دیگر از ویژگی هایی است که پوشش ETFE بوجود می آورد.

## Slide 54
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
این ساختمان جزء معدود بناهایی در جهان است که بیشترین بهره وری انرژی را دارست.لایه های حبابی آبی رنگ در نما ، این قابلیت را به وجود آورده تا ساختمان همانند یک گلخانه تا 90 درصد انرژی تابشی را در خود حبس کرده و از آن برای گرمایش داخلی و گرمایش استخرها استفاده شود.
چگونگی عملکرد دریچه ی تهویه
1.هوای تازه ی خارج درون حفره جریان می یابد
2.بالش های ETFE همانند یک حصار گلخانه ای عمل می کنند.
3.نور روز کنترل می شودو گرمای تابش منعکس شده و استخر را خود به خود گرم میکند.
4.ETFEعملا“برای سایه دار کردن فضای داخلی خاموش و روشن می شود.
5.فن کمکی ، هوای تازه و گرم شده را به داخل هدایت میکند.

## Slide 55
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
کارگران 22000 لوله ی فولادی سازه های فضاکار را با گره های کروی به هم جوش میدهند.سپس قابهای سازه ی مکعبی را به شکل کپسول در 4000 بالش ETFEنصب میکنند.و هر روز 30000 پا مربع از متریال را کار میکنند.

## Slide 56
پوشش سقف های سبک
پوشش سقف های سبک
آشیانه پرنده
پوشش سقف استاديوم:
بعد از نصب سازه سقف، پوششي از جنس ETFE براي آن انتخاب شد. اين پوشش در مساحت 40 هزار متر مربع و در 1038 جزء مختلف به كار رفته است.
اتيل تترا فلوئور اتيلن (ETFE) كه فلوئور پليمري با ويژگيهاي كششي مناسب است، براي كاربرد در اين پروژه، راه حل خوبي است. به علاوه، مقاوم و سبك وزن است (وزني معادل يك درصد همان ابعاد شيشه دارد) و شفافيتي بالا براي عبور اشعه مـاوراءبنـفش دارد؛ETFE در مقـابل نور خـورشيد فـرسايش نمي يابد و خاصيت عايقي بهتري نسبت به شيشه داراست. همچنين قابل بازيافت بوده و نيز مقاومتي معادل چهارصد برابر وزن خود دارد.
گرچه در برابر ايجاد سوراخهاي سطحي حساس است، اما به سادگي با استفاده از نوارهاي ETFE مي توان آن را تعمـير نمود.

## Slide 57
اینترنت
کتاب درک رفتار سازه ها نوشته فولر مور
کتاب سازه در معماری نوشته ماریو سالوادوری
www.irproje.om
http://Fa. Wikipedia.org
http://redinegroup. Blogfa.com
Khaneye- omran.blogfa.com
www.daneshgah_elmikarbordy.com
www.roofcomposit.com
www.roofcomposit.com
http://www.7gardoon.com/www.plastofoam.ir