## Slide 1: طراحی فنی ساختمان فدرال ریزرو_میناپولیس
Federal Reserve Bank

## Slide 2
(آدرس)Address: | 250 Marquette Avenue, Minneapolis, Minnesota 55401
(مالک)Ownership: | FRM Associates( FRM شرکت)
کل مساحت)Total طبقات) /تعداد Square Feet/Floors: | 540,000 square feet / 15 floors
Average Floor Size: | 36,000 square feet
Retail Square Footage: | 18,500 square feet پارکینگ: 321 جای پارک (265 عدد برای کارکنان،56 عدد استفاده شخصی)،به علاوه 7،000 جای پارک در فضای باز با 4 دور برگردان
 | ساعت کار ساختمان: 6:30AM - 6:00PM روزهای دوشنبه تا جمعه / 8:00AM - 1:00PM روز شنبه اقدامات امنیتی ساختمان:وجود نگهبان و سیستم دسترسی با کارت و دوربین های ودار بسته در لابی طبفه اول و دوم
 | دسترسی با ترانزیت:دسترسی فوری با مترو و دو بلوک برای ایستگاه مترو نوری که در آینده ساخته می شود. جنس لابی:2 طبقه لابی مرکزی از گرانیت،فولاد ضد زنگ،واستفاده از چوب گیلاس
 | سقف ها: 20' x 60' سیستم خرپای معلق
 | ارتفاع درها:8' 10” سبستم حمل و نقل در داخل ساختمان: شامل 6 آسانسور الکتریکی می باشد. مصالح سطوح خارجی: جداره پرده ای از جنس آلمینیوم و شیشه و دیوار های برشی ازجنس گرانیت ظرفیت بار کف طبقات: 500 کیلوگرم بر متر مربع مدول طراحی: تکرار المان های عمودی پنجره در فواصل 5 فوت سیستم سازه ای: زنجیرواره ( ( catenary و قاب فولادی
کلید واژه:

## Slide 3: ساختمان فدرال ریزرو_میناپولیس
Minneapolice Federal Reserve Bank
این ساختمان طویل به درازای 100 متر و پهنای 22 متر، دارای دهانه های بزرگی است که برای آزاد کردن میدان عمومی شهر از انسداد و حذف ستون هایی که امکان تداخل با طراحی بخش زیر زمینی ساختمان در زیر میدان مذکور را داشتند طراحی شد.
گونار برکرتز Gunnar Birkerts متولد ۱۹۲۵ معمار آمریکایی لاتویایی-الاصل قرن بیستم است.
گونار برکرتز پیرو سبک ایرو سارینن بوده، و آثار زیادی از خود برجای گذاشته. او مدتی در مدرسه معماری دانشگاه میشیگان نیز تدریس کرد.

## Slide 4
نمونه مبلمان شده پلان زیر زمین:
دیوار برشی
دیوار برشی
ساختمان در دو بخش طراحی شده است:
یک بخش حفاظت شده زیر زمینی بسیار بزرگ ( برای دریافت و عملیات بانکی میزان زیاد پول) و بخش اداری در 10 طبقه روی آن (مساحت هر طبقه 1560متر مربع است).

## Slide 5
میدان عمومی وسیعی بین این دو بخش با هال ورودی و فضا های پشتیبانی و خدماتی که در قسمت های انتهایی طراحی شده اند قرار دارد.
بیرکرتز این گونه توضیح می دهد :
”از یک سو مبهم بودن و امنیت ساختمان مد نظر بوده از طرف دیگر شفافیت و گویا بودن آن“
طبقه همکف:
معماران معمولآ سیمای بانک را چون قلکی (فاقد پنجره )در نظر می گرفتند، تا بستگی آن نمادی باشد برای حفظ و پس انداز سرمایه مردم.
این بانک،گشودگی به عامه مردم و دسترسی به بانک برای رفع نیازهای مالی را تأکید می کند.به راستی نیز عمومیت یافتن بانکها و مقبولی آنها در نظر مردم،چنین تعبیری را توجیه میکند.

## Slide 6
این ساختمان بیشتر به علت پوشاندن دهانه 270 فوتی (82.3 متر) در طول میدان عمومی با استفاده از سازه معلق بخش اداری مورد توجه قرار گرفته است.دو برج خدماتی در دو انتهای ساختمان (شامل :پلکان،سرویس های بهداشتی،آسانسور های خدماتی و فضاهای تأسیساتی) کل تکیه گاه های عمودی و پایداری جانبی را برای بخش اداری تأمین می کنند.
پلان تیپ طبقات(بخش های اداری) :
برج خدماتی
برج خدماتی

## Slide 7
هر یک از این برج ها با نمایی از جنس سنگ گرانیت،سازه ای برشی به شکل H از جنس بتن مسلح دارند که به طور عمودی از سطح زمین طره شده اند.
طره:
طره عضوی با تکیه گاه ثابت است که به صورت عمودی بر روی محور آن بارگذاری می شود تا حدی که باعث خمش درآن می گردد.
دیوار برشی:
دیوار برشی از بتن مسلح همانند بادبند در ساختمان فلزی است و باعث مهار جانبی و جلوگیری از نوسانات لرزه ای در ساختمان می شود.

## Slide 8
این برج شامل 6 آسانسور است که بین طبقه همکفو زیر زمین و بقیه ساختمان ارتباط برقرار می کند.
در واقع بین لابی و طبقات بالاتر شکافی وجود دارد که بر شیوه ساخت بنا تاکید می کند.

## Slide 9: سیستم های کششی
كابل هاي با فرم منحني طنابي
زنجيرواره، فرمي از منحني طنابي براي يك كابل بدون بارگذاري است كه تحت تاثير وزن كابل (و فقط وزن كابل) ايجاد مي شود(باري كه به طور يكنواخت در طول كابل وارد مي شود). سهمي فرمي از منحني طنابي يك كابل معلق با بارگذاري يكنواخت در طول افقي دهانه صرف نظر از وزن كابل مي باشد. در جايي كه نسبت دهانه به خيز بيشتر از 5 است، هر دو فرم به طور نزديكي يكسان و شبيه هم هستند و با محاسبات ساده رياضي مي توان به تعيين فرم و تحليل آنها پرداخت.
در عمل، عبارت زنجيرواره (catenary) براي هر عضو معلق منحني شكل
كه در طول آن بارگذاري شده صرف نظر از نحوه توزيع بارها بكار مي رود. براي
مثال، كابل هاي اصلي يك پل معلق از نوع كابل هاي زنجيرواره هستند، گرچه
شكل منحني آنها نزديك به يك سهمي است.
سازه هاي با فرم منحني طنابي (شناخته شده با عنوان فرم هاي فعال) سازه هايي هستند كه در برابر بارهاي وارده از شكل و تركيبي استفاده مي كنند كه تنش هاي داخلي حاصله فقط به صورت فشار و كشش مستقيم مي باشد.
كابلي را در نظر بگيريد كه بين دو تكيه گاه كشيده شده و باري را تحمل مي كند. كابل تحت باري كه از پايين وارد مي شود شكل V به خود مي گيرد و فقط تحت كشش واقع مي شود. اگر بار ديگري به آن اضافه شود شكل بار گذاري تغيير كرده و به صورت سه بخش كه هر يك قسمتي از بار را تحمل مي كنند، تقسيم مي شود. بارهاي اضافي ديگر تعداد تقسيمات را افزايش داده تا به فرم منحني كامل كه عمل توزيع را به عهده دارد، تبديل شود. در هر حالت كابل فقط تحت كشش است.
سازه هاي كابلي

## Slide 10
رانش در سازه هاي كششي
براي يك بار گذاري معين، ميزان خيز در يك سازه كششي از نوع زنجيرواره، مقدار رانش افقي ايجاد شده به سمت داخل را تعيين مي كند، هر چه انحنا كمتر باشد رانش دروني بيشتر خواهد شد.
سازه هاي كابل هاي زنجيرواره قابليت پوشاندن دهانه هاي متنوعي را دارند. در دهانه ها و شرايط بارگذاري معمولي، نسبت خيز به دهانه يكي از مسائل مهم در طراحي اوليه سازه است.
نيرو هاي وارد بر كابل، طول و قطر آنها كاملا به اين نسبت بستگي دارند. اين نسبت ارتفاع ستون هاي اصلي، نيروهاي فشاري و ميانگين مقاومت داخلي فشاري كه در كابل بوجود مي آيد را نيز تعيين مي كند.
معمولا نيروهاي كابلي نسبت عكس با خيز دارند، به عبارت ديگر، با كاهش طول كابل، قطر آن بايد افزايش يابد. اين مسئله در به حداقل رساندن مجموع فولاد به كار رفته در كابل مورد استفاده قرار مي گيرد. يك كابل كوتاه با حداقل خيز، به علت وجود نيروهاي كششي بسيار بزرگ به قطر بزرگي نياز دارد. بر عكس اين حالت، يك كابل با خيز بسيار زياد مي تواند قطر كوچكي براي تحمل نيروهاي كششي كم داشته باشد كه كاملا طولي عمل مي كند. براي بار متمركز كه در وسط دهانه وارد مي شود، خيز مناسب در حدود 50 درصد طول دهانه است. براي بار يكنواخت روي يك كابل سهمي شكل، خيز مناسب تقريبا 33 درصد طول دهانه مي باشد. گرچه در عمل، ديگر عوامل فني (ارتفاع مفيد خيز و محل تكيه گاه عمودي) اين نسبت را به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد. در بيشتر كابل هايي كه در سازه سقف ساختمان ها به كار مي روند، نسبت ارتفاع به دهانه 1:8 تا 1:10 است. سازه هاي معلق با فرم منحني طنابي به سه بخش تقسيم مي شوند: منحني داراي يك انحنا، كابل هاي مضاعف و منحني هاي مضاعف.
در این ساختمان منحنی طنابی با یک انحنا به کار رفته است:
سازه هايي با يك انحنا
سازه هايي با يك انحنا عبارتند از دو يا چند كابل زنجيرواره موازي كه بين تكيه گاه اصلي كشيده شده اند. آنها ممكن است يك سطح را به صورت مستقيم (منتج از سقف منحني) يا به صورت غير مستقيم ( استفاده از كابل هاي عمودي ثانويه براي نگاه داشتن بام مسطح يا سطح پل) نگاه دارند.
عکس العمل های رانشی و فشاری نسبت عکس با عمق میزان خیز کابل دارد.

## Slide 11
دو سازه زنجیر وار معلق (به علت بار یکنواخت
افقی که بر آنها وارد میشود بیشتر به شکل
سهمی نزدیک هستند)متشکل از صفحه
فولادی جوش داده شده که به طور متوسط 3 فوت( 0.91 متر ) عمق دارد و شامل کابل های پس کشیده به قطر 40 اینچ( mm100 (است،می باشند.8 کابل در بالای هر منحنی طنابی وجود دارد که به ترتیب به 2،4،6 عدد کابل در پایین کاهش می یابند.
افقی رانشی درونی در بالای فرم منحنی طنابی به وسیله یک خرپا به شکل جعبه در بالای ساختمان خنثی می گردد.این خرپا 28 فوت(8.5 متر) ارتفاع و 60 فوت (18.3 متر) عرض و 270 فوت (82.3 متر) طول دارد.
راستای برج ها خرپا و منحنی طنابی روی یک خط در هر انتها با هم تلاقی دارند.اتصال بحرانی این سه عامل اصلی در بالای هر گوشه از ساختمان یک لنگر فولادی به وزن 920 تن است.
طبقات بالای فرم منحنی طنابی به وسیله ستون هایی نگاه داشته می شوند(که در بالای فرم منحنی طنابی باقی می مانند)،طبقات زیر فرم منحنی طنابی به وسیله مقاطع عرضی فولادی از آن آویزان شده اند.
در این ساختمان:

## Slide 12
خرپا:
مجموعه ای مثلثی شکل است که بارها را به وسیله ترکیبی مثلثی شکل از اعضا با اتصال مفصلی به تکیه گاه ها منتقل می کند.
در اعضای خرپا فقط فشار و کشش (نه برش و خمش) ایجاد می شود و تمامی نیروهای رانشی به صورت داخلی در آن خنثی می گردد.
الف ) سيستم هاي خرپاي صفحه اي
ب ) سيستم هاي خرپاي قوسي
ج ) سيستم هاي خرپاي فضائي
    سيستم هاي خرپاي صفحه اي:
برخي از خصوصيات اين سيستم عبارتند از :
الف ) دليل بوجود آمدن يك واحد خرپا، اضافه شدن یک عضو به قاب، جهت نگهداري و تعادل قاب است.
ب ) سيستم خرپاي صفحه اي از شكل گرفتن هندسي اعضاء به عنوان اضلاع شبكه هاي هندسي به وجود مي آيد و نيروها در همان جهت انتقال مي يابند.
پ ) معروفترين و متداول ترين خرپاهای صفحه اي خرپاهاي مثلي شكل هستند.
ت ) در اين سيستم محل قرارگرفتن ستونها در زير مفصل مي باشد.
ث ) مفصل محل برخورد و اتصال اعضاء با يكديگر مي باشد و طراحي مفصل كمك بزرگي به بهتر كاركردن سيستم مي كند.
ج ) منظور از خرپاي صفحه اي خرپايي است كه كليه اعضاء آن در صفحه قرار بگيرند.
چ ) هر چه تعداد اعضاء خرپا بيشتر گردد توزيع نيرو هم بيشتر مي گردد، البته خرپاي بدست آمده بهينه نيست.

## Slide 13
برای ایجاد تأثیر بصری ناشی از رفتارهای متفاوت سازه ای،سطح شیشه ای که در زیر منحنی طنابی است با منحنی طنابی در یک تراز قرار دارد و سطح شیشه بالایی از این تراز عقب تر نشسته است.
دهانه سیم –فاصله دو پایه –نزدیک 83 متر است.چنین دهانه عظیمی در معماری در سال 1972 کاملآ بی سابقه و تجسم آن در سیمای ساختمان تازه و مبتکرانه بوده است.

## Slide 14
کف طبقات متشکل از بتن سبک روی سطح فولادی و خرپاهای فولادی سبک به ارتفاع 10 فوت(3 متر)در مرکز است.این خرپاها سرتاسر فضای داخلی بدون ستون دفاتر به عرض 60 فوت(18.3 متر) را می پوشانند و فضایی یکپارچه ایجاد می نمایند.
بارهای ناشی از نیروی باد با عملکرد دیافراگم طبقات که بارها را به برج های انتهایی انتقال می دهند،خنثی می شوند.
برش ایزومتریک با جزئیات دیوار دفاتر
نمودار مسیر بارگذاری

## Slide 15
این ساختمان در سال 1972برای اداره مرکزی بانک اصلی مینیاپولیس ساخته شد.ساختمان جدید در توسعه این بانک در نیمه سال 1990 ساخته شد.بخش اضافه شده به این ساختمان در سمت شرق آن است و بازسازی ساختمان موجود توسط شرکت Walsh Bishop Associates از سال 2000 تا 2002 ساخته شد.
ساختمان جدید
جزئیات آگزونومتری بخش الحاقی پیشنهادی معمار

## Slide 16
فضای داخلی:
لابی دو طبقه Marquette Plaza رنگ های گرم و دارای بافت را منعکس می کند.
سیمای لابی ساختمان دیوارهایی از جنس چوب گیلاس و پنل های کاملا شیشه ای می باشد. بازی با بافت ها و رنگ ها تا طبقات نهایی ادامه می یابد. در بخش امنیتی ساختمان ، مصالحی چون آهن، گرانیت صاب داده شده و چوب با رنگ های قهوه ای گرم که در فرش ها و جزئیات سقف ها بکار رفته، ترکیب می شوند و محیط انرژی زایی را خلق می کنند. در مجموع، یک اثر بی همتا و جدید است.

## Slide 17: منابع:
”درک رفتار سازه ها“، دکتر محمود گلابچی،انتشارات دانشگاه تهران، 1385
”از زمان و معماری“، منوچهر مزینی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1384
http--www_phototour_minneapolis_mn_us
http--www_social_mtu_edu-CopperCountryArchitects
www_Gunnar birkerts federal reserve bank
Marquette Plaza 250 Marquette Avenue, Minneapolis, Minnesota Glass Steel and Stone
گونار برکرتز - ویکی‌پدیا