## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحيم
برنامه‏ریزی کالبدی- بررسی 9 فعالیت معمار در امروزه

## Slide 2
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
برای هر یک از فعالیت‏هایی که معمار در زمان حال انجام می‏دهد 5 مثال بیاورید.
Problem Solving - Decision Making – Management - Planning & Designing
بیان مسأله

## Slide 3
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
حل مسأله Problem Solving
1
جوانان خانواده، این ساختمان را برای مهمانی‌های آخر هفته خود می‌خواستند و والدین‌شان برای بازیافتن آرامش از دست رفته در شهر، بازی با خواست‌های این دو نسل و دیگر دوگانه‌هایی نظیر وضع موجود-الحاقی، پلاستیک-راست‌گوشه و زبر-صیقلی، باعث شکل‌گیری شخصیت فضایی پروژه شد.
باغ‌های محمدشهر کرج در قسمتی که ساختمان در آن قرار دارد، تنها چند کوچه کوتاه با شهر فاصله دارد، فاصله‌ای که به سرعت در حال کم‌ شدن است و ساخت‌وسازهای چندطبقه شهری ـ به رغم منع قانونی ـ به سرعت، در حال نفوذ به منطقه باغات هستند. از آنجا که ویلای امیر نمی‌خواست شریک توسعه حریصانه ساخت‌وسازهای چندطبقه اطراف باشد، توسعه ساختمان (قسمت خصوصی ویلا) به صورت افقی و با اضافه کردن حجمی الحاقی در پشت ساختمان اصلی انجام شد که با پلی شیشه‌ای به حجم اصلی متصل می‌شود.
ماهیت خمیری کاهگل امکان یکی‌کردن شکستگی‌های نامطلوب حجم موجود را به ما داد و توانست همچون لفافی آشنا و دوست‌داشتنی، به دور ساختمان و داخلش بچرخد و زاویه‌های ناخواسته موجود را نرم و حجم را یگانه و یکپارچه کند؛ کل حجم به ساختمانی کاهگلی تبدیل شد که حجمی سفید به آن متصل شده است.
حجم جدید بر خلاف قسمت کاهگلی که روی زمین نشسته، از زمین فاصله گرفت تا به وسیله کف‌های شیشه‌ای و آبی که در کنار و زیر آن روان است، نوری لرزان را از چیدمان کاسه‌های روی زمین بر خواب‌هایشان بتاباند. دو درخت خشکیده از این باغ و از باغی آن‌سوتر در شکاف بین دو حجم آرام گرفتند تا از این پس، نقشی دیگرگونه را در این محیط بازی کنند.
ساختمان قبل از بازسازی، از لحاظ کیفیت معماری و مسائل فنی در سطح پایینی قرار داشت و در جریان بازسازی، سازماندهی داخلی آن به کلی عوض شد: جای آشپزخانه تغییر کرد، تنها اتاق خواب موجود به اضافه دو اتاق خواب جدید، به بیرون از محدوده قبلی ساختمان منتقل شدند، سازه تقویت و بعضی ستون‌ها حذف و ستون‌های جدیدی اضافه شد و سیستم تاسیساتی فن‌کویل، مینی‌چیلر و موتورخانه (در بیرون محدوده ساختمان و به صورت دفنی) افزوده شد.
ویلای امیر
ویلای امیر علیرضا تغابنی

## Slide 4
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
حل مسأله Problem Solving
1
ویلای امیر
ویلای امیر علیرضا تغابنی

## Slide 5
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
1
ویلای امیر علیرضا تغابنی
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
ویلای امیر

## Slide 6
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
حل مسأله Problem Solving
2
مجتمع مسکونی چیذری
شرایط زمین پروژه محدودیت هایی برای تیم طراحی پروژه ایجاد کرده بود که خود دستمایه خلاقیت در طراحی پروژه شد.
استقرار زمین پروژه در تقاطع دو معبر اصلی و فرعی و ضرورت تعریض هر دو معبر منجر به عقب نشینی دو ضلع عمود بر هم زمین و کاهش قابل ملاحظه سطح اشغال پروژه گردید. در چنین شرایطی بر اساس قوانین جاری در شهرداری تهران، پخ 45 درجه که معمولاً از آن در طراحی پروژه های خاص پرهیز می شود می تواند از محدوده ۲ متر فراتر رفته و تا جبران سطح هدررفته زیربنا ادامه پیدا کند. این ضابطه خاص که تقریباً یک نوك مثلثی را به ساختمان تحمیل می کند، در این پروژه دستمایه طراحی قرار گرفت.
ابتدا دوضلع به وجودآورنده رأس مثلث به صورت گسترده در کنار هم قرار گرفتند و پس از جانمایی فضاها و تعیین نهایی سطوح نورگیر و دامنه حرکت پنجره های مستقل برای هر فضا سطح گسترده نما مجدداً تا شد، به وضعیت قبلی خود بازگشت، تنها با این تفاوت که تا شدگی ها در هر طبقه از قانون قبلی تبعیت نکردند. سنگ طبیعی و پرده های چوبی در کنار بافت ارگانیک سیمان که در اثر استفاده از شانه ای که برای ایجاد چنین بافتی طراحی شده بود، مصالح پوشش نمای خارجی را تشکیل داد.
سال ساخت: 1391
مجتمع مسکونی چیذری محمد مجیدی

## Slide 7
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
2
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
مجتمع مسکونی چیذری
مجتمع مسکونی چیذری محمد مجیدی

## Slide 8
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی
Problem Solving
حل مسأله Problem Solving
3
ساختمانی در پخ
زمانی كه این پروژه به دفتر آنها پیشنهاد شد، مدتی بود كه كارفرما برای انتقال تیر برق مزاحم روبروی پروژه توسط اداره برق تلاش کرده بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. او هنوز درباره ساخت بنایش در این زمین، به خاطر این مشكل و شكل هندسی خاص آن مردد بود. بدتر اینکه، او هنگامی به سراغ آنها آمد كه اسكلت و سقف‌ها اجرا شده بود و دیگر امكان جابجایی و تغییر آن نبود. اما در این میان، وسوسه تجربه طراحی نمایی در پخ، دید بسیار خوب زمین، هم از محیط اطراف به نمای ساختمان و هم از درون به بیرون، وجود درختی تنومند در شمال پروژه و نیز موضوع مقابله با نور غرب كه تقریبا بیش از نیمی از پروژه در معرض آن بود، معماران این پروژه را برای طراحی این ساختمان مصمم كرد.
خوشبختانه، نور مزاحم غرب و ساختمانی با نمای زشت شیشه‌ای و تیر برق مزاحم پروژه، هر سه در یك سمت بودند و درخت تنومند مجاور زمین، نور موافق و دید به كوه‌های شمال شهر، هر سه با هم در سمت دیگر قرار داشتند. برای مقابله با نور مزاحم غرب و نیز كاهش دید طبقات به تیر برق و ازدحام سیم‌های مزاحم آن و نیز ساختمان زشت روبرو، نقاب‌هایی از جنس نما تعریف شده است كه با برآمدن از سطح نما، هدف را برآورده می كنند. این نقاب‌ها دید بدنه غربی را به سمت جنوب و دید بدنه روی پخ را به سمت شمال می‌چرخانَد و دید مزاحم بدنه شمال به دیوار پیش‌آمده را هم به سمت شمال جهت می‌دهد. همچنین زوایای برآمدن این صفحات که زاویه هر یک از سطح مجاور آن گرفته شده است، به نوعی مساله وجود ساختمان در پخ را در نما حل می‌کند.
ساختمانی در پَخ علی دهقانی – علی سلطانی – عاطفه کرباسی

## Slide 9
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
ساختمانی در پخ
ساختمانی در پَخ علی دهقانی – علی سلطانی – عاطفه کرباسی

## Slide 10
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
4
زمین خانه بهار در نجف آباد اصفهان واقع شده است. کارفرمای پروژه خانواده 4 نفره ای بودند که به علت کوچکی زمین تصمیم داشتند زندگیشان را در دو طبقه ترتیب دهند، طبقه همکف برای پدر و مادر و طبقه بالا برای بچه ها.
به خاطر پیشروی متفاوت دو پلاك در شرق وغرب زمین ما نیز مجبور بودیم ساختمان را در دو سمت به دو مقدار طول بنا کنیم، در شرق بیشتر و در غرب کمتر. همین امر بهانه ای شد تا ساختمان را از نظر عملکردی به دو بخش تقسیم کنیم، فضاهای عمومی تر)آشپزخانه، نشیمن و پذیرایی( در شرق و فضاهای خصوصی در غرب )اتاق خواب و سرویسها(. این دو بخشی شدن ساختمان را در چیدمان فضاهای بالا نیز دخیل کردیم و برای ارتباط بهتر طبقات بخشی از فضاهای عمومی طبقه بالا را خالی کرده و به وید اختصاص دادیم.
با وارد شدن از شکاف حجم و در فضای ورودی خانه با پله ای مواجه می شویم که در طبقه همکف وظیفه جدا کردن فضاهای خصوصی و عمومی از هم را نیز دارد و با فرم مجسمه گونه خود فضاهای خالی وید را با هندسه کل خانه پیوند می زند. در انتهای خانه و در امتداد فضاهایی که ساختمان را دو بخشی میکند حیاط کوچکی ایجاد کردیم که تا طبقه بالا میرود و در طبقه بالا تبدیل به یک حیاط و بهار خواب می شود. در خانه های شمالی نجف آباد با توجه به دید مستقیمی که از خانه های روبرو به حیاط مجموعه است معمولا حیاط جنوبی قابل استفاده نیست و با ایجاد این حیاط حتی با کشیده شدن پرده های جنوب خانه نشیمن و پذیرایی از دید باغچه و گلدان های بدنه حیاط شمالی و آسمان می توانند بهره مند شوند.
در طراحی نمای پروژه با توجه به امکان اجرای یکپارچه سطوح منحنی برای هماهنگی درون و بیرون پروژه ، سیمان سفید انتخاب شد.
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
خانه بهار
خانه بهار علی دهقانی – علی سلطانی – عاطفه کرباسی

## Slide 11
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
4
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
خانه بهار
خانه بهار علی دهقانی – علی سلطانی – عاطفه کرباسی

## Slide 12
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
4
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
خانه بهار
خانه بهار علی دهقانی – علی سلطانی – عاطفه کرباسی

## Slide 13
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
حل مسأله Problem Solving
5
محیط طبیعی طرح علاوه بر شیب عمومی زمین دارای درختان کهنسال و زیبای گردو و سپیدار است. ترکیب زیبای این عناصر )شیب، درختان گشن و سربه آسمان سا، کوهساران البرز، تنوع رخنمونهای سنگی و …( محیط طبیعی جذاب و چشمنوازی را ساخته است . بر چنین بستر رنگینی برنامهی طرح برای ساخت هشت واحد مسکونی) در ابتدا برنامه شامل پنج واحد مسکونی بود که در جریان اجرای طرح، مساحت زمین مجموعه افزایش یافت و تعداد واحد مسکونی آن نیز به هشت رسید (مجادلهای جدی بین محیط طبیعی و محیط انسانساخت را شکل داده است.
جدالی نه برای پیروزی که برای رهایی. برای رهایی از تسلط نیرویی بر نیروی دیگر. مجادلهای رهایی بخش میان طبیعت و انسان ، با رعایت بیشترین حق و احترام برای دیگری که به آزادی هر دو از سلطهی دیگری انجامیده است. اینگونه است که درختان کهنسال گردو و سپیداران زیبا با حجمهای معماری شاخهزده بر ستونها ترکیبی یگانه ساختهاند. هر جا درختی بوده است معماری خود را کنار کشیده و هر جاشیبی بوده است معماری بر پایه ایستاده تا شیب بگذرد. هرجا صخرهای بوده معماری بر آن نشسته به نظارهی دیگری تا بگوید حضور یکی به معنای نفی دیگری میتواند نباشد
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Problem Solving
مجموعه مسکونی فشم
مجموعه مسکونی فشم نگار قره – مزدک سپانلو

## Slide 14
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
تصمیم سازی Decision Making
1
مجتمع مسکونی نیاوران
در میان تمام راه های موجود مثل قطع درختان و استفاده از محورهای مستقیم و عمود برهم مثل ساختمان های معمولی، معمار این راه را بر اساس واقعیت های موجود سایت بهتر دانسته است. بنابراین طراحی به نوعی تصمیم سازی میباشد.
مجتمع مسکونی نیاوران محمدرضا نیکبخت

## Slide 15
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
2
در سال 1391، گروه طراحی «ارش بعد چهارم فضا» در مسابقه‌ای برای طراحی نما، محوطه، بام و طراحی داخلی یک مجموعه تجاری برنده شد که مراحل طراحی و ساخت اولیه آن انجام شده بود، اما کارفرما از طرح مجموعه راضی نبود.
در راستای بازطراحی نما، تصمیم بر ساده‌کردن احجام و ایجاد سطحی نرم و خنثی، برای کاهش اغتشاش بصری ناشی از همسایگی‌های پروژه گرفته شده و از شیشه برای بازتاب درختان کهنسال پیرامونی و تاکید بر رشته‌‌کوه‌های قرار گرفته در شمال پروژه استفاده شده است.
ترازهای ارتفاعی متفاوت پروژه، با محوطه‌سازی و تبدیل‌شدن پله‌ها به سکوهای طولی، باعث ایجاد ارتباط معبر پیاده به محوطه و شکل‏‌گیری یک فضای عمومی شهری شده است.
در طراحی داخلی پروژه، اتصال راهروهای شرقی و جنوبی مجموعه که پیش از این توسط ووید مرکزی قطع شده بود، به عنوان ایده اصلی تعیین شده و از طریق پیوستگی در طرح کف و سقف کاذب تحقق یافته است.
مجتمع تجاری ارگ علیرضا شرافتی – پانته‏آ اسلامی
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
مجتمع تجاری ارگ

## Slide 16
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمصم سازی Decision Making
2
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
مجتمع تجاری ارگ
مجتمع تجاری ارگ علیرضا شرافتی – پانته‏آ اسلامی

## Slide 17
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
3
در سال 13۷0 دکتر ملکی زمین پدری اش را که در محله اصیلی قرار گرفته بود، برای ساخت مرکز درمانی اهدا کرد تا خود به امور وکالت بپردازد. پس از گذشت سال ها در سال 1389 کلافه از ساخته نشدن بنا در این زمین، پس از مشورت با گروه طراحی " زاو" زمین را پس گرفت و از آنها خواست که در خصوص نوع کاربری بنای که قرار بود ساخته شود پیشنهاداتخود را ارائه دهند.
گروه طراحی پس از تحقیقات، پیشنهاد ساخت ساختمانی برای بی سرپرستان را ارائه دادند. آنها معتقد بودند که قرار گرفتن در بافت اصیل و تاریخی، به بی سرپرستان اجازه می دهد که صاحب اصالت شوند.
از ویژگی های پروژه بالکن های آن است. بالکن بیرون زده بنا که با تقویم و آیین های مردم شهر هماهنگ می شود، تمرین حجاب اختیاری هم هست. بود و نبودش به اراده دختران است. به درکش از خود و دنیای پیرامونش، امانیستی طور. و هم دیالوگی است برای به روز کردن سنت و بستر طرح تا به مردم بفهماند که به روز باشند با تقویم، مثل ساعت. نمونه ای از برخورد با احترام و معتدل با همه چیزهایی که نمی شود با یک پروژه تغییرشان داد، اما می شود سیاست گام به گام پیش گرفت و روزنه هایی باز کرد. روزنه هایی از جهان درون گرا و پیچیده بستر و ماهیت طرح، به جهان بیرون. به آنجا که قرار است دخترکان بی سرپرست، آرام آرام بیاموزند چگونه در آن زندگی کنند، حرمت بنهند و حرمت ببینند. این جوری است که پوشش بالکن ها خودش را با تایم لاین عقیدتی شهر میزان می کند. در عزاداری ها سیاه می شود و در اعیاد مذهبی، شاد و خندان و نارنجی، زمان خانه تکانی عید، رخت آویز فرش ها و... می شود و اگر دختران دوست داشته باشند و بتوانند کم کم به جای پرده در اعیاد چراغانی می‏شود با ریسه، چرا که نه؟
سال ساخت: 1392
اقامتگاه دختران بی سرپرست خوانسار محمدرضا قدوسی، پارسار اردم، فاطمه رضایی فخر آستانه
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
اقامتگاه دختران بی‏سرپرست

## Slide 18
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
3
اقامتگاه دختران بی سرپرست خوانسار محمدرضا قدوسی، پارسار اردم، فاطمه رضایی فخر آستانه
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
اقامتگاه دختران بی‏سرپرست

## Slide 19
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
4
ما یک زوج معمار هستیم. در شهر بزرگ و شلوغی مثل تهران، کار ما طراحی و نظارت پروژ ههای ساختمانی است؛ کاری دلچسب اما تمام وقت و سنگین. همیشه دلمان می خواست فضایی برای خودمان بسازیم تا بتوانیم آخر هفته هایمان را به دور از مشغل ههای کاری و فکری در آن سپری کنیم و یا بعد از تحویل هر پروژه، قدری در آن بیاساییم. جایی برای بازسازی افکارمان، قوایمان و مکانی برای عاشقی کردن و با هم زیستن. جایی با مختصات متفاوت از فضای آتلیه و یا حتی آپارتما نمان. اما مثل خودمان و معمار یمان ساده و منطقی. فضایی آشنا، فضایی صمیمی، فضایی راحت، فضایی سپید.
"در گلستانه"، شعر شاعر معاصر دوست داشتن یمان، حس این فضای در ذهنمان را خوب توصیف می کند و شد اسم خان همان.
دشتهایی چه فراخ! کوه هایی چه بلند! در گلستانه چه بوی علفی می آمد!
راه حل ساده لوکوربوزیه؛ خانه دوطبقه استانداردشده، ساخته شده از دو اسلب بتنی که با شش ستون نازك نگه داشته شده و یک پلکان ساده، خانه دومینو، روح همیشه حاضر در معماری معاصر مشارکتی، به ایده کلی گلستانه تبدیل شد. ترکیب "در گلستانه" سهراب تصور ما از فضا و "دومینوی" لوکوربوزیه الگوی مسکن ساده، سریع، ارزان و البته بالقوه مینیمال شد
مامن روزهای آرامش ما. خانه ای که برآیند طرح های مختلف خودمان و تمام دوست های معمارمان بر روی شش ستون لوکوربوزیه است. گلستانه را در بخش شمالی زمین و پشت به خیابان قرار دادیم؛ خانه ای رو به باغ، تا به این ترتیب، حیاط یا باغ کوچک پرتقالمان، خلوتمان هم باشد.
از سویی دیگر، باورمان این است که یک فضا با مختصات خنثی خود، باید زمین های آرام باشد برای وقوع رویداد فضا. پس بیان هنری مینیمال را متناسب با سادگی فریم دومینوی لوکوبوزیه برای فضاهای داخلی انتخاب کردیم. واکنشی دربرابر معماری بحران زده امروزمان. به این ترتیب برای تقویت حس مکان فضا، خلوص، سادگی و خوانایی تقویت شد. کمین هگرایی، وضوح در طراحی پلان، سیالیت فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیوستگی و تداوم بصری، بدون هرگونه بیان پیچیده، معماری داخلی ای یکپارچه اما خیال انگیز به وجود آورد. آنقدر که احساس تعلق به فضا و خاطر هانگیزی گلستانه برای خودمان و تمام دوستان و آشنایان معمار و هنرمندمان عجیب و بسیار بالا است.
خانه ما، گلستانه مصطفی امیدبخش – زهرا آرمند
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
خانه ما، گلستانه

## Slide 20
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
4
خانه ما، گلستانه مصطفی امیدبخش – زهرا آرمند
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
خانه ما، گلستانه

## Slide 21
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
5
مجتمع مسکونی 8 BIG
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
مجتمع مسکونی 8
مجتمع مسکونی 8، بین چند گزینه (Alternative) پیشنهادی انتخاب گردید و به بهترین شکل پاسخ‏گوی نیازهای سایت و ساکنین شد.
بنا، در جنوبی‏ترین قسمت شهر کپنهاگ یک مجتمع مسکونی اداری تجاری به شکل یک پاپیون قرار گرفته است.
این بنا خیلی بیشتر از یک ساختمان مدرن است. این ساختمان یک مجتمع شهری سه بعدی است. یک محله شهری پر جنب و جوش که تا طبقه دهم آن مسیر دوچرخه سواری دارد. تفاوت در ارتفاع اجازه می‏دهد تا از فراز این ساختمان مناظر متفاوت و جذابی به سمت کانال کپنهاگ قابل دید باشد.

## Slide 22
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
تصمیم سازی Decision Making
5
مجتمع مسکونی 8 BIG
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Decision Making
مجتمع مسکونی 8
2. برخورد مناسب با تاریخ
1. موقعیت زمین
3. نیاز کاربری‏های گوناگون
4. توجه به همجواری‏ها
5. استانداردها
6. اقلیم
7. دید و منظر
8. فضای جمعی در کانون
دیاگرام‏های ایده پردازی

## Slide 23
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
1
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
بازار چارسو
در این مجموعه که با مطالعه دقیق نمونه های موفق مشابه همراه بوده ، بنا با لغزش قسمت میانی، به 3 لایه تقسیم می‏شود. در قسمت پایین و شفاف مجموعه، شاهد استقرار فروشگاه های تجاری بزرگ؛ در قسمت میانی، فروشگاه های تجاری کوچک و در قسمت فوقانی، شاهد قرارگیری رستوران و سالن های سینما با چشم اندازی به بافت منطقه هستیم. ضمن قرارگیری یک فضای خالی مرکزی که با حرکت متنوع پله های برقی در اطراف آن، علاوه بر ایجاد یکپارچگی در عملکردهای مختلف، حرکت بین طبقات را به یک موضوع و تجربه خاص تبدیل می کند. یکی از نقاط برجسته این پروژه در مقایسه با دو مرکز تجاری دیگر، تزریق کاربری فرهنگی به مجموعه است که از این طریق بنا عملکردی چندمنظوره یافته و کیفیت زندگی در مجموعه دو چندان می شود؛ در مجموعه ای که پویایی حرکت مردم در آن، به بخش هیجان انگیزی تبدیل شده و تجربه ای متفاوت را رقم خواهد زد.
بازار چارسو محمد مجیدی

## Slide 24
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
آپارتمان مسکونی محلات
بخش عمده اقتصاد محلات، وابسته به برش و توليد سنگ مي باشد؛ كه بيش از نيمي از اين سنگ ها به علت ناكارآمدي برش سنگ، به دورريز بدل مي گردند. اين پروژه با تبديل اين ناكارآمدي به شگردي اقتصادي و زيست محيطي، به استفاده ي مجدد از اين دورريزها در نماهاي بيروني و چندي از نماهاي داخلي پرداخته است و به بازيافت سنگ هاي حاصل از توليدات سازندگان محلي اقدام نموده است.
اين ساختمان پنج طبقه شامل دو فروشگاه در سطح همكف و هشت واحد سه خوابه در طبقات بالا مي باشد. خطوط تيره رنگ نما، به تعادل رنگ و تركيب بندي نماي ساختمان در برابر متريال هاي طبيعي بومي استفاده شده در آن، كمك بسزايي نموده است.
پنجره هاي كوچك، توسط بيرون زدگي هاي مثلثي سنگي، محافظت شده اند و بازشوهاي بزرگتر، با كركره هاي چوبي پوشيده شده اند كه به ساكنين اجازه ي كنترل دما و نور را در هر سطح مي‏بخشد.
آپارتمان مسکونی محلات رامین مهدی‏زاده

## Slide 25
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
ساختمان مسکونی کهریزک
زمین های کهریزک زراعی بوده اند و میوه و تره بار پایتخت را تأمین می کردند، اما به علت نزدیکی این شهر (کهریزک) به پایتخت، این زمین های زراعی با سرعت تبدیل به بلوک های شهری می شوند که می توان این تغییر را هر سال نسبت به سال قبل مشاهده کرد.
افراد ساکن این منطقه مهاجرانی هستند که منبع درامد آنها کارگری در پایتخت می باشد و فرهنگ کاملاً بسته و متفاوتی دارند. به دلیل فقر مالی شدید مردم این بافت دغدغه اصلی آن ها کمیت می باشد و کیفیت اهمیت چندانی ندارد، به همین منظور در آپارتمان های موجود منطقه واحدهایی وجود دارند که اتاق خواب ها نورگیر ندارند و البته به علت ارزان بودن آن ها، چنین واحدهایی بیشتر مورد استقبال بوده و سریعتر به فروش می رسند.طراحی این پروژه زمانی آغاز شدکه کف دو طبقه ی آن اجرا شده بود و کارفرما از لحاظ اقتصادی محدودیت های زیادی داشته است.
مسئله اول این پروژه، کمبود زیاد بودجه برای اجرای ساختمان بود، در نتیجه باید راه حلی انتخاب می‏کردیم که قابلیت اجرا توسط کارگران بومی را داشته باشد و از طرفی متریال نیز ارزان و قابل دسترس باشد. پس بهترین گزینه متریالی برای ما آجر و سیمان بود.
ساختمان مسکونی کهریزک مهدی کامبوزیا

## Slide 26
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
ساختمان مسکونی کهریزک
مسئله ی دوم همخوانی نداشتن فرهنگ افراد ساکن با نوع ساخت و ساز منطقه بود ، به طوری که طراحی بالکن های بزرگ در پروژه های روتین مسکونی منطقه باعث استفاده نادرست مصرف کننده از آن ها می شد مثلا بالکن ها را به علت کمبود فضا دیوارکشی می کردند و به فضای داخلی تبدیل می کردند و یا به عنوان انباری استفاده می کردند و یا به علت اینکه از بالکن برای خشک کردن البسه استفاده می کردند و از طرفی نمی خواستند لباسهای آنها یا زنانشان را مردم رهگذر بینند بالکنها را با شیشه رنگی می پوشاندند که این کار نور کافی را وارد ساختمان نمی کرد و از طرفی منظره ی ساختمان را بسیار ناهنجار می کرد.
در نتیجه ما کاربری مورد نظر مصرف کننده را از بالکن ها مورد مطالعه قرار دادیم و آنها را با مدول های آجری مشبک بستیم.بدین ترتیب با مدول های آجری که هر یک نیازی از خواسته های کاربران را تأمین می کرد پروژه را طراحی کردیم و از طرفی به علت کمبود فضای واحد ها کمدهای اتاق ها یا طاقچه های نشیمن را نیز در جداره داخلی مدول ها قرار دادیم و نور کافی را با پنجره های قدی وارد پروژه کردیم.
ساختمان مسکونی کهریزک مهدی کامبوزیا

## Slide 27
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
4
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
مجموعه تجاری شهر رویاها
پروژه پیش رو مسابقه طراحی نمای ساختمان مرکز تجاری در مجموعه تفریحی شهررویاها در اصفهان است. این اسکلت بتنی در بستر خود در مجاورت سه کاربری مهم است که شخصیتهای متفاوتی به سه جبهه مجموعه خواهند داد. شخصیت بازی و سرگرمی در مجاورت شهربازی، شخصیت تبلیغاتی در مجاورت ورودی و بزرگراه و شخصیت تشریفاتی در مجاورت هتلها.
در وحله اول طراحی نما در نظر طراحان به عنوان راهبردی غلط تلقی شده، چراکه شروع پروژه با پیش فرض طراحی نما برای مجموعه ای تجاری که اصولاً پروژه ای درونگراست باعث ایجاد مرز و قطع شدن ارتباط درون و بیرون پروژه می شود و کلاً راهبرد مناسبی برای پاسخ به مسائل درون پروژه نمی باشد.
از طرفی دیگر به خاطر مجاورت پروژه با شهربازی درگیری مجموعه تجاری با بستر خود (شهر رویاها)، هدف اصلی طراحی قرار گرفت چراکه این ارتباط می تواند ارزش افزوده دو طرفه به همراه داشته باشد. بنابراین فضای پارکینگ بین شهر بازی و مجموعه تجاری حذف شده و به جای آن پلازا قرار می گیرد.
ایده اصلی طراحی این مجموعه با تمرکز بر روی سازه موجود و بهره گیری از پتانسیلهای آن جهت پاسخگویی به نیازها و برنامه عملکردى مجموعه جدید است. بنابراین طراحی با توجه به سلول بنیادی سازه موجود (مدول 6 * 6) شروع می شود و سازه موجود به مجموعه ای از مدول های جعبه ای تبدیل شده که بر اساس برنامه عملکردی و نیازهای مجموعه رشد کرده.
رشد و تکثیر فرکتالی مدولهای جعبه ای فضای داخل و خارج را نظام دهی کرده و باعث بوجود آمدن تراس ها و سطوح افقی شده است که از طرفی پلازا را به بام مجموعه متصل میکند و از طرفی دیگر باعث درهم آمیختگی درون و بیرون مجموعه شده است. آمیزش درون وبیرون باعث حرکت بهتر مردم و فعال شدن تمامی سطوح تجاری در مجموعه خواهد شد. پلازای بیرونی که
به نوعی در بر دارنده بخش سرگرمی است به عنوان یک فضای بینابین عمل میکند که شامل مجموعه ای از کافه ها، رستورانها، گالری ها و فضاها و تراسهای باز و بسته است که به نوعی زندگی بر روی نما (نمای قابل سکونت) را امکان پذیر میسازد.
مسابقه مجموعه تجاری شهر رویاها در اصفهان فرشاد مهدی‏زاده – رها اشرفی امینه

## Slide 28
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
4
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
مجموعه تجاری شهر رویاها
مسابقه مجموعه تجاری شهر رویاها در اصفهان فرشاد مهدی‏زاده – رها اشرفی امینه

## Slide 29
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
مدیریت Management
5
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Management
مجموعه همسایگی کویر
مجموعه مسکونی همسایگی کویر مشارکت چند دستگاه
این مجموعه شامل 61 واحد مسکونی با زیربنای ناخالص 8500 متر مربع ، زیربنای مفید 5330 متر مربع در زمینی به مساحت 4600 متر مربع ،در قالب دو طبقه مسکونی و یک طبقه رفاهی در میدان امیرچقماق، خیابان سلمان فارسی محله نظرکرده احداث شده است.
در این مجموعه از یک طرف با الگوبرداری از شاخص های موجود در بافت تاریخی از قبیل ساباط،کوچه های آشتی کنان،حیاط مرکزی ، تویزه ، شرفی،ازاره کاری ،نمای کاه گل و غیره به عنوان فضای کالبدی واز طرف دیگربا طراحی و اجرای مدرن فضای داخلی واحدها و استفاده از مصالح و تاسیسات مدرن سعی شده است تا تعامل سنت و مدرنیسم در عمل به نمایش گذاشته شود .
احداث این مجموعه نه تنها از متروکه شدن بیش از پیش محله نظرکرده جلوگیری نموده ،بلکه این امید را نیز با خود به همراه آورده است که بازارچه قدیمی لرد آسیاب نیز که سالیان سال حالتی متروکه به خود گرفته بود، بار دیگر فعالیت خود را به عنوان یک مرکز خرید درون محله‏ای آغاز نماید.

## Slide 30
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
1
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
خانه افشاریان
خانه افشاریان رضا نجفیان
از آنجایی که خواسته اصلی کارفرما ساخت یک واحد مستقل برای هر یک از فرزندان در چند سال بعد از بهره برداری بود، بنا باید به گونه ای طراحی می گردید که قابلیت تبدیل شدن از «خانه» به «آپارتمان» را داشته باشد. این خواسته کارفرما، انعطاف پذیری در طرح نما و پلان را می طلبید؛ به طوری که مشاور می­بایست طرحی ناتمام را پایه گذارد که بعدها با اضافه شدن دو طبقه تکامل یافته اما درعین حال هویت کامل و مستقلی برای امروز داشته باشد.
پروژه ای ساده و صمیمی ولیکن با نمایی خاص و متفاوت، خواسته دیگر کارفرمای پروژه بود. ازاین رو با در نظر گرفتن عرض و ارتفاع ساختمان، طراحی نمایی کاملا مربع شکل با شکافی در یک سوم این مربع در نظر گرفته شده که بنا را به تندیسی برآمده از جداره شهری کوچه، تبدیل نموده و درعین دعوت کنندگی و تعریف شاخص ورودی، وظیفه فاصله اندازی در فضاهای داخلی را نیز به نحو مطلوبی انجام می­دهد.
احترام بنا به رهگذر، آنچه که از مفاهیم و ارزشهای معماری اصیل ایرانی است، با عقب نشینی طبقه همکف، ضمن اختصاصِ بخشی از زمین خصوصی به فضای سبز کوچه، به خوبی در این پروژه نمود پیدا کرده است. لذا بنا از یک خانه معمولی فراتر رفته و به یک منظر شهری با کیفیت بصری چشم نواز و تأثیرگذار مبدل گشته است، تا جاییکه معنای نهفته در معماری پروژه را به ناظر و یا کاربر اثر، منتقل کرده و حس طراوت و شادابی را به وی هدیه می­کند.

## Slide 31
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
1
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
خانه افشاریان
خانه افشاریان رضا نجفیان

## Slide 32
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
2
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
خانه شریفی‏ها
خانه شریفی‏ها علیرضا تغابنی
پروژه با ایده انعطاف‏پذیری شروع شد و با این فکر که ساختمان‏ها نماهای متغیری داشته باشند. ساختمانی که هم درونگرا باشد و هم برونگرا، همچنین مطالعه اقلیم تابستانی شمال تهران (معتدل) و اقلیم زمستانی آن (سرد)، پروژه را به سوی آن سوق داد که چگونه می‏شود در زمستان حجمی بسته و بدون تراس با پنجره‏هایی کوچک داشت و در تابستان حجمی شفاف و باز، با تراس‏هایی عمیق و وسیع و پنجره‏هایی بزرگ. طرح مکعب گردان، با تغییری همواره در حجم و فضای خانه، نوعی معماری غیر قطعی به وجود می‏آورد که هم به خواسته‏های کاربر در زمستان و تابستان جواب مناسبی می‏دهد و هم کارفرما را از خواسته کلاسیک‏اش منصرف کرد.
این احجام مکعبی با زاویه چرخش ۱۸۰ درجه در فصل زمستان دارای حجمی بسته با پنجره‏های کوچک و باریک و بدون تراس و با زاویه چرخش ۹۰ درجه در فصل تابستان، دارای حجمی باز با تراس‏هایی عمیق و وسیع و پنجره‏های فراخ می‏باشد.
خانه شریفی‏ها با طرح و ایده خاص که بر محور اقلیم و نیاز کاربر شکل گرفته از جمله طراحی‏های بی‏نظیر، نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهانی است.

## Slide 33
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه نیما کیوانی – سینا کیوانی
ایجاد فضایی با حس مکان معماری ایرانی در عین حال مدرن با در نظر گرفتن نیازهای زیستی انسان، ایده کلی طراحی بنا بوده است. در این راستا به عناصر آب، گیاه و نور توجه ویژه ای شد؛ چه در نما و دیوارهای داخلی، و چه در پشت بام و رمپ و پارکینگ؛ در واقع کانسپت طراحی بنا، فرم مدرن اُرسی است که بصورت یک شبکه چوبی همراه با شیشه های رنگی بصورت پوسته دوم به جداره نما اضافه شد و این امکان در طراحی دیده شد که کاربر، مانند پنجره اُرسی آن را بالا و پایین ببرد و بدین ترتیب علاوه بر استفاده از بازی نور و رنگ بتواند با باز کردن آن، آنرا به سایبان تبدیل کند.
توجه به قاب بندی معمارانه و اصل شفافیت در معماری نیز از نکات مورد توجه در طراحی بوده است و مبحث بعد چهارم در معماری نیز از ایده های کلی طراحی بود. قابل ذکر است به دلیل واقع شدن ملک در منطقه متوسط شهر، با محدودیت اقتصادی در پروژه روبرو بودیم و گروه معماری با استفاده از متریالهای ارزان و نوع طراحی، دست به خلاقیت زد.

## Slide 34
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه نیما کیوانی – سینا کیوانی
ویژگی های خاص بنا :
1. در نظر گرفتن عناصر اصلی فضایی معماری ایران (نور، آب، گیاه)
2. توجه به محیط زیست و معماری پایدار با ایجاد فضاهای سبز
3. توجه به طراحی نورپردازی
4. استفاده از سیستم های هوشمند جهت بهینه سازی مصرف در نورپردازی و تاسیسات و آبیاری قطره‏ای
5. توجه ویژه به المان سنتی ایرانی (پنجره اُرسی) به شکل مدرن در طراحی پوسته نما و فضاهای داخلی

## Slide 35
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه نیما کیوانی – سینا کیوانی
ویژگی های خاص بنا :
1. در نظر گرفتن عناصر اصلی فضایی معماری ایران (نور، آب، گیاه)
2. توجه به محیط زیست و معماری پایدار با ایجاد فضاهای سبز
3. توجه به طراحی نورپردازی
4. استفاده از سیستم های هوشمند جهت بهینه سازی مصرف در نورپردازی و تاسیسات و آبیاری قطره‏ای
5. توجه ویژه به المان سنتی ایرانی (پنجره اُرسی) به شکل مدرن در طراحی پوسته نما و فضاهای داخلی
6. توجه ویژه به جلوگیری از اتلاف حرارت و انرژی
7. توجه به اصل دعوت‏کنندگی فضا در طراحی ورودی بنا با توجه به فرم و استفاده از گیاه و نورپردازی ویژه پیاده‏روی مقابل آن.
8. در نظر گرفتن بعد چهارم در معماری (زمان) با جابجایی تراس ها در نمای شمالی تا کاربران در هر طبقه کادر و منظر منحصر به خود را داشته باشند.
9 . توجه به اصل شفافیت و بازی با نور و کادربندی در فضای ورودی طبقه همکف با الهام از معماری خانه های ایرانی بخصوص خانه‏های کاشان

## Slide 36
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
3
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه
ساختمان مسکونی اُرسی‏خانه نیما کیوانی – سینا کیوانی

## Slide 37
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
4
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
مجتمع زیتون
مجتمع زیتون رضا دانشمیر – کاترین اسپیریدونف
استراتژی اصلی در طراحی شهری مجتمع زیتون، توجه به قدمت هزارساله گنبد قابوس و احترام به ابعاد فرهنگی آن بود. همچنین برای اجتناب از رقابت با گنبد قابوس، بنا با سطح اشغال 58 درصد گسترش افقی داشته و در شش یا هفت طبقه با الگوی خاصی از مسیر ارتباطی سه بعدی شکل گرفته است . هدف اصلی ایجاد بناهایی افقی و دوری از ساخت ساختمان های بلند به عنوان نشانه های شهری بوده است. سقف ها همچون تراس های باز شهری در سطوح مختلف طراحی شده اند. شبیه به آنچه در ماسوله می بینیم. این فضاها می تواند محلی برای گذراندن اوقات فراغت باشد. این مجموعه دو حیاط داخلی مرتبط به هم دارد که هم مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار میگیرد و هم به عنوان فضای باز بخش های تجاری و اداری استفاده می‏شود.

## Slide 38
تمرین 1 فعالیت‏های معمار
برنامه دهی و طراحی Planning & Design
5
تمرین شماره 1
فعالیت‏های معمار
Planning & Design
مصدر سیتی
مصدر سیتی فاستر و شرکاء
معطوف به آینده است و در ان اینده نگری و برنامه ریزی وجود دارد.به ان فکر شده که پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشد.و شرایط محیطی را سازگارتر هم کرده چون با تعدیل دمای هوا نسبت به فضای خارجی مجموعه 12 درجه هوای خنک‏تری دارد.

## Slide 39
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
با توجه به نگاه معماران به مفهوم زمان، حداقل ١٠ پروژه براي هر كدام از ديدگاه‏ها ذکر کنید.
سنت‏گرا - حال‏گرا - آینده‏گرا - آینده‏ساز
بیان مسأله

## Slide 40
بناها و معماران سنت‏گرا
1
ساختمان بانک ملی محسن فروغی
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران سنت‏گرا
1. ساختمان بانک ملی
2
خانه کاشان سپیده مسعودی‏نژاد
2. خانه کاشان

## Slide 41
بناها و معماران سنت‏گرا
3
موزه ایران باستان آندره گدار
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران سنت‏گرا
3. موزه ایران باستان
4
خانه‏ای در شمال شهر تهران عبدالحمید نقره‏کار
4. خانه‏ای در شمال شهر تهران
سبک معمـاری ایرانی با سردر ورودی مشابه ایوان بلند طاق کسری متعلق به دوره ساسانی و با آجرهای قرمز رنگ، در سـال 1314 هجـری شمسی آغاز شـد و پس از 2 سال مورد بهره برداری قرار گرفت.
خانه ای در شمال شهر تهران که با تلفیقی از معماری ساختمان های یزد و کاشان ساخته شده است.

## Slide 42
بناها و معماران سنت‏گرا
5
مدرسه ایرانشهر آندره گدار
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران سنت‏گرا
5. مدرسه ایرانشهر
6
دبیرستان البرز نیکلای مارکوف
6. دبیرستان البرز
آندره گدار، طرح مدرسه را به سبک معماری ساسانی با قوس‌های تخم‌مرغی و صفوی با قوس‌های خیزدار اجرا کرده است. معماری این بنا با توجه به اقلیم گرم و خشک یزد ساخته شده است، این موضوع را می‏توان از طاق‌های ضربی، سایه‌بان‌های رواق جلوی کلاس‌ها و آجر‌فرش کف حیاط فهمید. با وجود اینکه در زمان ساخت مدرسه، شهر یزد آب لوله‌کشی نداشته، اما دبیرستان دارای آب و سرویس بهداشتی بوده است و شیرهای آب خوری و حتی شیرهای آب باغچه‌ها به منبع آب طبقه دوم وصل بودند.

## Slide 43
بناها و معماران سنت‏گرا
7
کاخ دادگستری گابریل گورکیان
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران سنت‏گرا
7. کاخ دادگستری
8
تلگراف‏خانه مهندس علیخان
8. تلگراف‏خانه

## Slide 44
بناها و معماران سنت‏گرا
9
کاخ شهربانی میرزا علیخان
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران سنت‏گرا
9. کاخ شهربانی
10
سردر باغ ملی جعفرخان کاشی
10. سردر باغ ملی

## Slide 45
بناها و معماران حال‏گرا
1
خانه‏ای برای یک دوست علیرضا تغابنی
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران حال‏گرا
1. خانه‏ای برای یک دوست
2
خانه‏ای به یاد رستم سهراب رفعت
2. خانه‏ای به یاد رستم

## Slide 46
بناها و معماران حال‏گرا
3
ساختمان مسکونی اندرزگو علی دهقانی - علی سلطانی - عاطفه کرباسی
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران حال‏گرا
3. ساختمان مسکونی اندرزگو
4
ویلای فردوس سهراب رفعت
4. ویلای فردوس

## Slide 47
بناها و معماران حال‏گرا
5
مجتمع مسکونی سیپان عباس ریاحی‏فر
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران حال‏گرا
5. مجتمع مسکونی سیپان
6
آپارتمان 210 علی نقوی نمینی
6. آپارتمان 210

## Slide 48
بناها و معماران حال‏گرا
7
مجتمع تجاری ارگ علیرضا شریفی - پانته‏آ اسلامی
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران حال‏گرا
7. مجتمع تجاری ارگ
8
ساختمان اداری نارنجستان پیمان میدانی - بهزاد آیتی
8. ساختمان اداری نارنجستان

## Slide 49
بناها و معماران حال‏گرا
9
ساختمان اداری آب ورزان فاطمه رضایی - شیوا جبارنیا
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران حال‏گرا
9. ساختمان اداری آب ورزان
10
نمایشگاه تهران پارس آرش نصیری – انیسه خمسه
10. نمایشگاه تهران پارس

## Slide 50
بناها و معماران آینده‏گرا
1
مرکز تجاری سامسونگ نیما مکاری و همکاران
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏گرا
1. مرکز تجاری سامسونگ
2
کارخانه رنگ توکارنگ احسان حسینی - الهام گرامی زاده نایینی
2. کارخانه رنگ توکارنگ

## Slide 51
بناها و معماران آینده‏گرا
3
جواهری گلستان محسن تاجیک - سارا خسروی‏پور
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏گرا
3. جواهری گلستان
4
خانه شریفی‏ها علیرضا تغابنی
4. خانه شریفی‏ها

## Slide 52
بناها و معماران آینده‏گرا
5
پردیس سینمایی پارک ملت رضا دانشمیر - کاترین اسپیریدونف
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏گرا
5. پردیس سینمایی پارک ملت
6
ویلای برادر کوچکتر علیرضا تغابنی
6. ویلای برادر کوچکتر

## Slide 53
بناها و معماران آینده‏گرا
7
مجتمع تجاری سپهر رضا دانشمیر
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏گرا
7. مجتمع تجاری سپهر
8
آپارتمان تجاری آبادان فرشاد مهدی‏زاده
8. آپارتمان تجاری آبادان

## Slide 54
بناها و معماران آینده‏گرا
9
مسابقه بین الملی بنتون در ایران فرشاد مهدی زاده - ایمان ندایی - امیر بدیع
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏گرا
9. مسابقه بین الملی بنتون در ایران
10
ساختمان اداری ترمه فرشاد مهدی‏زاده - احمد بطحائی
10. ساختمان اداری ترمه

## Slide 55
بناها و معماران آینده‏ساز
1
مجتمع فرهنگی ورزشی رفسنجان سیدهادی میرمیران
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏ساز
1. مجتمع فرهنگی ورزشی رفسنجان
2
اُرسی خانه نیما کیوانی - سینا کیوانی
2. اُرسی خانه

## Slide 56
بناها و معماران آینده‏ساز
3
آرامگاه سعدی (سعدیه) محسن فروغی
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏ساز
3. آرامگاه سعدی (سعدیه)
4
تئاتر شهر تهران امیرعلی سردار افخمی
4. تئاتر شهر تهران

## Slide 57
بناها و معماران آینده‏ساز
5
برج آزادی (شهیاد) حسین امانت
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏ساز
5. برج آزادی (شهیاد)
6
موزه هنرهای معاصر کامران دیبا
6. موزه هنرهای معاصر

## Slide 58
بناها و معماران آینده‏ساز
7
آرامگاه بوعلی سینا هوشنگ سیحون
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏ساز
7. آرامگاه بوعلی سینا
8
آجرپوش امیررضا فاضل
8. آجرپوش

## Slide 59
بناها و معماران آینده‏ساز
9
فرهنگسرای نیاوران کامران دیبا
تمرین 2 معماران و مفهوم زمان
تمرین شماره 2
معماران و مفهوم زمان
بناها و معماران آینده‏ساز
9. فرهنگسرای نیاوران
10
آرامگاه خیام هوشنگ سیحون
10. آرامگاه خیام

## Slide 60
مفروض است يك زمين ٣٠٠ متري به ابعاد ١٥در٢٠ در منطقه سرد و كوهستاني اردبيل با شيب شمال به جنوب ٣٠ درصد؛ به منظور طراحي يك ويلاي مسكوني براي خانواده‏اي ٤ نفره (پدر، مادر و ٢ فرزند) و تحصيل كرده.
با توجه به نظريه سيستم ها برنامه دهي لازم را ارائه دهيد.
بیان مسأله
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل

## Slide 61
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام اول: محیط
سایت واقع در اردبیل است. در کوهپایه سبلان، زمینی به ابعاد 15 * ۲0 با شیب 30 درصد.
سایت در سمت شمال به کوه و در سمت جنوبی به خیابان محدود است و در طرفین به همسایه‏ها
اردبیل، کوهپایه سبلان، با اقلیم سرد وکوهستان‏های غربی و در دامنه غربی رشته کوه‏های مرکزی که رطوبت هوای مدیترانه را در خود نگه می‏دارند.
گرمای شدید در فصل تابستان
شدت تابش آفتاب در فصل تابستان زیاد و در زمستان کم است.
زمستان طولانی، سرد و سخت، و چندین ماه از سال زمین پوشیده از یخ است.
میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد.
فصل بهار کوتاه است و تابستان و زمستان را از هم جدا می‏کند.
باد غالب: باد شرقی در فصل‏های تابستان و بهار و باد غربی و جنوب غربی در فصول پاییز و زمستان
باد مطلوب: باد شرقی که رطوبت دریای خزر را به همراه می‏آورد.
باد مزاحم: باد غربی که در اثر عبور توده هوا از دریای مدیترانه و دریای سیاه اتفاق می‏افتد.
نقاله خورشیدی مدار 26 درجه
جهت و شدت وزش باد
موقعیت استان اردبیل
گام اول: محیط (Environment)

## Slide 62
گام اول: محیط (Environment)
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام اول: محیط
استان اردبيل درمنطقه اي سردسير و در شمال غربي فلات ايران با وسعت 5/17952 كيلومتر مربع، يك درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي‏دهد. اين استان بخشي ازفلات مثلثي شكل ايران درشرق فلات آذربايجان واقع ميباشد كه حدود3 /2 آن داراي بافت كوهستاني با اختلاف ارتفاع زياد بوده و بقيه رامناطق هموار و پست تشكيل داده است . مرتفع ترين نقطه استان ،قله سبلان با ارتفاع تقريبي 4811 متر مي‏باشد.
N
20M
15M
باد مطلوب شمال شرق
باد مزاحم جنوب غرب
هدف سیستم: طراحی یک ویلا در اردبیل (اقلیم سرد کوهستانی)
محیط: تحلیل سایت

## Slide 63
گام دوم: اهداف و اولویت‏بندی‏ها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام دوم: اهداف و اولویت‏بندی‏ها
اهداف درون سیستمی
تمامی استاندارهای عمومی مربوط به طراحی و اجرای هر ساختمان در مواردی چون:
عناصر سازه ای ساختمان: ستون - تیر - کف - سقف – دیوار
عناصر مربوط به نورگیری و تهویه: پنجره
عناصری که سیرکلاسیون را ممکن می‏سازند: در - راهرو – پله
تفکیک فضای داخلی به بخش‏های خصوصی، عمومی، نیمه خصوصی
استفاده از سازه مناسب و متناسب با اقلیم و محیط و مسائل اقتصادی
بهره گیری از نور مناسب در هر فضا و متناسب با آن فضا
نحوه چیدمان مناسب فضاهای داخلی در جهت سیرکلاسیون بهتر
نیاز به دو اتاق برای فرزندان
نیاز به پارکینگ مسقف
اهداف برون سیستمی (ویژگی های معماری بومی مناطق سرد)
پلان های متراکم و فشرده و ترجیحاً مربعی شکل
جهت قرارگیری به صورت جنوب شرقی تا جنوب غربی
استفاده از مصالح مناسب در جهت صرفه جویی انرژی
به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش
به حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و تهویه طبیعی
استفاده از رنگ مناسب در جهت جذب نیروی خورشید
استفاده از عایق مناسب در ضلع جنوب غربی
قرار گرفتن حجم در دل خاک به دلیل تبادل حرارتی کمتر
انتخاب بام های مسطح و نگهداری برف برروی بام ها به عنوان عایق حرارتی
سطح و تعداد پنجره ها کم
استفاده از پنجره های دو جداره و ایجاد اثر گلخانه ای مناسب
استفاده از بافت درخت و پوشش گیاهی مناسب

## Slide 64
گام دوم: اهداف و اولویت‏بندی‏ها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام دوم: اهداف و اولویت‏بندی‏ها
اولویت‏بندی
مسلما اهداف درون سیستمی بر اهداف برون سیستمی اولویت دارند چرا که بدون اهداف درون سیستمی معماری شکل نمی‏گیرد.
و اما اولویت بندی اهداف برون سیستمی:
1. استفاده از مصالح با ظرفیت و عایق حرارتی خوب
2. به حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و تهویه طبیعی
3. سطح و تعداد پنجره‏ها کم
4. استفاده از حرارت ناشی از تابش آفتاب در داخل ساختمان در فصل زمستان به واسطه ابعاد پنجره‏ها و رنگ پوشش سطوح خارجی
5. به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش
6. پلان های متراکم و فشرده و ترجیحاً مربعی شکل
7. جهت قرارگیری به صورت جنوب شرقی تا جنوب غربی

## Slide 65
گام سوم: اهداف اجرایی
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام سوم: اهداف اجرای
اجرای عایق‏کاری جداره ها (عایق حرارتی): شرکت آرمان عایق اسپادانا
اجرای عایق کاری حرارتی: پارس بهینه ساز
اجرای دیوارچینی (بلوك های بتن سبک): شرکت پیمانکاری زیستا
بوته کنی گیاهان: شرکت عمران ایستا
اجرای گودبرداری سایت: شرکت مهندسی کاووش مسیر
اجرای نازك کاری: شرکت معماری امود
ساخت درب های دوجداره :شرکت ارشاوین
ساخت پنجره های دو جداره:شرکت ارشاوین
اجرای تاسیسات و سیستم سرمایش و گرمایش:شرکت اختر تابش
اجرای کاشی و سرامیک : شرکت خدماتی آدا
نصب شیرالات و لوله کشی اب و گازکشی: شرکت پارس سنتر
ساخت سایبان برای پنجره:شرکت Nova-wood
اجرای تاسیسات برق کشی : شرکت تراوش نیرو
رنگ امیزی: شرکت هفت یاقوت
ساخت کابینت:شرکت آرارات
رنگ امیزی:تدبیر رنگ اردبیل
اجرای فضای سبز و باغچه: شرکت نیروانا

## Slide 66
گام چهارم: جدول سوات
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام چهارم: جدول سوات

## Slide 67
گام پنجم: بایدها و نبایدها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام پنجم: بایدها و نبایدها
- برای کاهش میزان اتلاف حرارت میبایست نسبت سطح خارجی به حجم مورد پوشش را به حداقل رساند بنابراین پلان ها باید متراکم و فشرده و ترجیحاً مربعی شکل باشند.
در شکل زیر فرم های مختلف با نسبت های مختلف سطح خارجی به حجم محصور، نشان داده شده اند.
- می‏بایست از مصالح با ظرفیت و عایق حرارتی بالا استفاده نمود.
- به حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و تهویه طبیعی
- انتخاب بام‏های مسطح و نگه‏داری برف بر روی بام‏ها به عنوان عایق حرارتی
- استفاده از حرارت ناشی از تابش آفتاب در داخل ساختمان در فصل زمستان به واسطه ابعاد پنجره‏ها و رنگ پوشش سطوح خارج
- سطح و تعداد پنجره‏ها کم باشد.
- استفاده از سطوح منعکس‏کننده مقابل پنجره‏های جنوبی به صورت فصلی برای استفاده بیشتر از حرارت خورشید در زمستان (همه مواد به جز آینه‏ها و فلزات خیلی براق دارای پراکندگی انعکاسی هستند، ولیکن این دو ماده به دلیل قابلیت انعکاس زیاد مناسب نیستند)
مصالح پیشنهادی: علف
سطوح بتنی
آجر به رنگ‏های مختلف

## Slide 68
گام پنجم: بایدها و نبایدها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام پنجم: بایدها و نبایدها
- استفاده از شکل زمین و گیاهان برای محافظت در برابر باد زمستان:
ارتفاع بادشکن با طول سایه باد متناسب است.
همچنین پهنای بادشکن زمانی که 1۲ برابر ارتفاع آن باشد در طول بادشکن تأثیر دارد.
بادشکن‏های نفوذ پذیر طول سایه باد را افزایش داده و مانع آشفتگی باد می‏شوند، موانع نفوذ ناپذیر به دلیل ایجاد آشفتگی مناسب نیستند.

## Slide 69
گام پنجم: بایدها و نبایدها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام پنجم: بایدها و نبایدها
-تقسیم فشار هوای اطراف ساختمان در صورت وزش باد را در شکل مقابل می‏توان مشاهده کرد.
با توجه به شکل سطح تماس ساختمان با باد در حالت ج کمتر از حالت الف و ب می‏باشد. به همین ترتیب، بهترین جهت‏گیری بنا برای مقابله با باد نامطلوب جنوب غربی و استفاده از باد مطلوب شرقی، شمال شرقی-جنوب غربی می‏باشد.
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، زمانی که پنجره‏ها در جداره‏های رو به باد و پشت به باد، مقابل یکدیگر قرار دارند، مناسب‎ترین تهویه هنگامی صورت می‏گیرد که جهت وزش باد نسبت به سطح پنجره رو به باد مایل باشد. ولیکن زمانی که پنجره‏ها مجاور هم تعبیه شده باشند، تهویه طبیعی زمانی مطلوب است که جهت وزش باد، عمود بر سطح پنجره رو به باد
باشد.

## Slide 70
گام پنجم: بایدها و نبایدها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام پنجم: بایدها و نبایدها
- حالات مختلف حرکت هوا در داخل اتاق با تغییر محل پنجره‏ها:
- بادشکن‏ها:
- تأثیر انواع بادشکن‏ها در الگوی حرکت باد در نزدیکی ساختمان

## Slide 71
گام پنجم: بایدها و نبایدها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام پنجم: بایدها و نبایدها
پلان شکل حرکت باد در داخل ساختمان، هنگامی که در جبهه رو به باد ساختمان، یک درخت و یک حصار قرار دارد.
شکل حرکت باد با جابه‏جایی حصار مجاور ساختمان
بنابراین استفاده از پوشش گیاهی نفوذپذیر و یا حصار در جداره غربی و جنوب غربی می‏تواند در مقابله با بادهای غربی مؤثر باشد.

## Slide 72
گام پنجم: بایدها و نبایدها
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام پنجم: بایدها و نبایدها
- قراردادن بنا در شیب و استفاده از زمین به عنوان محافظ
- استفاده از زیرزمین به عنوان منطقه حائل بین فضای داخلی و زمین.
- ایجاد نواحی داخلی آفتاب‏گیر جهت استفاده حداکثر از حرارت خورشید (مانند گلخانه)
- جایز نبودن استفاده از آب‏نما در محوطه خانه
- اسفاده از پنجره‏های دو جداره

## Slide 73
گام ششم: جانمایی و تحلیل سایت
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام ششم: جانمایی
بر اساس سطح اشغال 40 درصدی، سطح مورد نظر مشخص شده است.
محیط شلوغ و دارای چشم انداز خیابان
(مناسب برای جانمایی فضاهای شلوغ مانند نشیمن)
محیط آرام و دارای چشم انداز طبیعی
(مناسب برای جانمایی فضاهای آرام مثلا تاق خواب)
جبهه نورگیری شمالی ساختمان
(محل قرارگیری فضاهایی با اولویت نور شمال)
جبهه نورگیری جنوبی ساختمان
(محل قرارگیری فضاهایی با اولویت نور جنوب)
دسترسی به خیابان
دسترسی به طبیعت
N

## Slide 74
گام ششم: جانمایی فضاهای داخلی
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام ششم: جانمایی
استفاده از تراس برای بهره گیری از باد مطلوب تابستانی
جبهه صلب ساختمان برای جلوگیری از ورود باد مزاحم
جبهه مناسب جهت قرارگیری بخش عمومی
جبهه مناسب جهت قرارگیری بخش خصوصی
فضای قرارگیری راه پله
کاشت درختان همیشه سبز در جهت باد نامطلوب زمستانه

## Slide 75
گام نهایی: طراحی
تمرین 3 برنامه‏دهی و طراحی ویلا براساس نظریه سیستم‏ها - اردبیل
تمرین شماره 3
برنامه‏دهی و طراحی ویلا - اردبیل
گام نهایی: طراحی

## Slide 76
رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری چیست؟
بیان مسأله
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری

## Slide 77
تعریف سیستم
سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی ‍‍‍ پیروی مینماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت میکند.
نگرش سیستمی
نظریه عمومی سیستم ها به عنوان یک رویکرد فلسفی و روش شناختی، تاثیرات عمیق و پایداری در نحوه نگرش انسان معاصر نسبت به جهان و امکان تغییر آن ایجاد نموده است. (فخیمی 1379.ص 211) نگرش سیستمی، پدیده ها را از طریق درنظر گرفتن کل پدیده ها وروابط بین آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در دیدگاه سیستمی، جامعه به عنوان یک کلیت شامل مجموعه ای از اجزا میباشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات جامعه را فراهم میکند.بر این اساس در دیدگاه سیستمی ،جامعه یک موجودیت کلان و هوشیار است که دگرگونی در یک بخش بر تمامی تغییرات دیگر تاثیر میگذارد،موجب بهبود و ارتقا کارکرد سیستم یا اقول آن میشود.بصیرت حاصل از دیدگاه سیستمی ،همین توجه خاص به ارتباط متقابل اجزا و دیدن آنها در ذیل یک مکتب بهم پیوسته و منظم است.در دیدگاه سیستمی یک جامعه متشکل از چهار زیر سیستم اصلی هست که شامل زیرسیستم های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.این بخش هریک دارای زیر مجموعه های دیگری هستند و در چهار کلیت سیستم صاحب کارکردهایی خاص هستند که در نهایت تداوم سیستم را در پی خواهد داشت0(کاستلز 1383.ص 27.) یک سیستم ،یک کل متشکل از حداقل دو جز است.
سیستم دارای دو خصلت است:
۱.مجموعه
۲.نظم
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری

## Slide 78
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
شروط تشکیل سیستم | ردیف
کل مورد نظر یک و یا بیش از یک ویژگی یا کارکرد معین را داراست | ۱
هر یک از اجزا بتواند رفتار و ویژگی های کل مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهد | ۲
در کل مورد نظر٬ زیر مجموعه ای از اجزا وجود دارد که برای تحقق عملکرد معین و تعریف شده است | ۳
تاثیر گذاری هر یک از اجزا مجموعه بر رفتار یکدیگر | ۴
تاثیر گذاری هر زیر مجموعه از اجزا مجموعه | ۵
یک سیستم متشکل از حداقل ۲ جز است که ۵ شرط ذیل را شامل می شود:

## Slide 79
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
محیط سیستم‏ها
محیط سیستم را عواملی تشکیل می دهد که در خارج از سیستم قرار می گیرند.شناسایی محیط و عوامل محیطی معمولا به سادگی انجام نمیگیرد.زیرا مرز سیستم با محیط ،مرزهای ظاهری آن نیست.طبق تعریف چرچیل ،محیط، عوامل و اشیایی را شامل می شود که در رابطه خود با سیستم موثر و غیر قابل تغییراند.تعریف محیط بستگی به ناظر منظور دارد.بعنوان مثال یک خانه برای یک معمار با تمام اجزا ،یک سیستم است.ولی برای مهندس مکانیک، سیستم حرارتی یک سیستم و خانه محیط آن است.
تعیین صحیح مرز سیستم
فرض کنید یک مشکل در یک گروه آموزشی از یک دانشگاه بوجود آمده است. در بررسی این موضوع مرز مطالعه و بررسی را کجا باید درنظر گرفت؟گروه آموزشی؟ذانشگاه؟نظام آموزش عالی در ایران؟کل جامعه ایران؟....مرز را هرجا در نظر بگیریم،برخی از روابط موضوع یا پیرامون موضوع را قطع کرده ایم. یکی از اهداف آموزش رویکرد سیستمی، آموزش تعیین مرزمطالعه است. چه بسا اگر مرز را بزرگتردر نظر بگیریم، واقعیات را بسیار روشن تر و بهتر درک می کنیم.

## Slide 80
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
سیستم دربرابر راه حل شما عکس العمل نشان می دهد.وقتی فروش شما افزایش می یابد،رقبا قیمت را کاهش می دهند و فروش مجددا افت می کند.راه حل دیروز تبدیل به مسئله امروز می شود.ما درون سیستم هستیم باز خور وجود دارد. نتایج اقدامات ما، تعیین کننده وضعیتی هستند که در آینده با آن مواجهیم. وضعیت جدید، ارزیابی ما از مسئله و تصمیمات فردی مان را تغییر میدهد.
این بازخوردها ممکن است منجر به نتایج پیش‏بینی نشده و غیرمؤثر بودن سیاست‏ها گردد.
تصمیم‏های ما محیط را تغییر می‏دهند و منجر به تصمیم‏های جدید می‏شوند.
محیط
اهداف
تصمیمات
اهداف دیگران
اقدامات دیگران
محیط
تصمیمات
اهداف
اثرات جانبی

## Slide 81
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
بازتاب نگرش سیستمی در معماری
هرجا که نیاز به طراحی موجودیت با سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک واحد معین فراتر می رود ویا نیازمندی های خاصی را تحمیل مینماید. نگرشی ویژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت که در اصطلاح به آن معماری گفته می شود. معماری ترکیبی است از علم، هنر و تجربه که در رشته هایی نظیر ساختمان دارای قدمتی چند هزار ساله است. معماری یعنی ارائه توصیفی فنی ،از یک سیستم که نشان دهنده ساختار اجزا آن باشد و ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان را برقرار کنندآثار معماری جدای از کارکردها فیزیکی می توانند از منظر دیگری مورد ارزیابی و توجه قرار گیرند،که این منظر به قابلیت و کارکردهای پیامی در معماری اشاره دارد. قدرت انتقال پیام از طریق معماری به دلیل لمس سه بعدی و ادراکی که از نزدیک برای مخاطبان خود ایجاد میکنند به قدری تاثیر گذار و عمیق است که میتوان آن را به عنوان یک رسانه تلقی کرد.
چهارچوب های معماری از این حقیقت منشا گرفته اند که هر سیستم از دیدگاه مهندسی دارای جنبه های گوناگونی است. به عنوان مثال، ساختمانی را در نظر بگیرید که کاربری و توزیع فضا، نحوه ارتباط فضاهای مختلف، نمای بیرونی، اسکلت بندی، معماری داخلی، نقشه تاسیسات و غیره جنبه های مختلفی هستند که یک معمار ساختمان میتواند به آنها توجه نماید.در سیستم اطلاعاتی میتوانیم به اجزا سیستم، نحوه انجام فراینده ها، نحوه توزیع اجزا،کاربران، ترتیب انجام کارها و غیره اشاره نماییم. از طرف دیگر نگرش معمار به سیستم میتواند بعد دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه سوالات مربوط به پروژه از چه کسانی پرسیده شود و یا از منظر چه کسی پاسخ داده شود. به عنوان مثال در مورد یک ساختمان ،صاحب ساختمان ،طراح ساختمان و مهندسی که برای ساخت درنظر گرفته شده اند،دیدگاههای مختلفی خواهند داشت.در حوزه معماری سازمانی، چارچوب بیش از هر حوزه دیگری مورد توجه است به گونه ای که میتوان گفت معماری بدون چارچوب معنایی ندارد.انتخاب چارچوب در پروژه های معماری تضمین کننده یکپارچگی و تعامل پذیری محصولات نهایی بوده و معماری را در جهتی هدایت میکند که حرفه و فناوری آن گونه که لازم است هم جهت با یکدیگر باشند.

## Slide 82
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
مراحل ایجاد سیستم ها
هر پروژه ای چه ساخت یک کلبه باشد یا هواپیما با ظهور یا حضور کاربر بالقوه یک احساس نیاز و یک مجموعه از منابع شامل منابع انسانی و فیزیکی آغاز می شود.
معماری سیستم ها
معماری در پاسخ به مسایل بسیار پیچیده ای ظاهر می شود که نمیتواند با استفاده از قواعد و رویه های از پیش وضع شده حل شوند. تعریف کلاسیک معماری عبارتند از(طرح ریزی و ساخت ساختارها).اگر واژه ساختار در سطح وسیع تری شامل آرایش ها و ترکیب ها و چارچوب ها و شبکه ها وسیستم ها فرض شود آنگاه معماری سیستم ها ،طرح ریزی و ساخت سیستم هاست. معماری سیستم ها ترکیبی از اصول و مفاهیم سیستم ها و معماری است. به بیان دیگر معماری سیستم ها ، نظریه سیستم ها و مهندسی سیستم ها را با نظریه ، رسم و رسوم و حرفه معماری ترکیب میکند. هسته معماری در مفهوم سازی سیستم است. اساس معماری ساختار بندی است. ساختار بندی یعنی تبدیل شکل به کارکرد، ایجاد نظم و ترتیب در هرج و مرج یا تبدیل ایده های ناقص شکل گرفته یک مشتری به یک مدل مفهومی علمی. ایجاد تعادل بین نیازها و هماهنگ کردن فصل مشترک ها و بین افراط و تفریط حد واسط را گرفتن، فنون کلیدی ساختار بندی است.

## Slide 83
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
معماری سیستم ها در مقابل مهندسی سیستم ها
یک بعد از مقایسه معماری و مهندسی سیستم ها بررسی جایگاه آنها در مراحل ایجاد سیستم هاست. ارتباط بین مشتری و معماری باید خیلی قوی باشد که اغلب نماینده مشتری است. مهندسی تقریبا به صورت کامل با چیزهای قابل اندازه گیری سر و کار دارد و از ابزار تحلیلی حاصل از ریاضیات و علوم سخت استفاده می کند. یعنی مهندسی یک فرایند استنتاجی است.
همانگونه که ملاحظه می شود در سیستم پیچیده اجتماعی عوامل متعدد بیرونی وجود دارند که بر فرایند ایجاد سیستم ها تاثیر می گذارند.عوامل اجتماعی سیاسی، عناصر جهان واقعی به جریان اصلی ایجاد سیستم ها وصل شده اند. در شکل صفحه قبل هرچه ضخامت خط بیشتر باشد نشان دهنده ارتباط بیشتر و قوی تر است. معماری معمولا با تولید یک توصیف ذهنی یا نوشتاری مجرد(یک مدل) از سیستم ومحیطش آغاز می شود. معماری سیستم باید اصول مهندسی که هر ساختار بر آن بنا می شود را بداند در این راه تجربه و قدرت تشخیص ضروری است و معمار باید بینش حاصل از تجارب قبلی را کسب نماید مسئله معمار این است که پیچیدگی را به درجه قابل کنترل کاهش دهد، خصوصا تا جایی که بتوان آن را به فنون قدرتمند تحلیل مهندسی بررسی نمود. در مهندسی مرز تعریف شده خوبی برای سیستم یا مسئله سیستم تعریف میکنند و سپس یک راه حل محدود شده و مشخص ارائه میکنند. اما در معماری از آنجایی که با سیستم های پیچیده و بدون مرز روبرو هستیم، معماری بجای راه حل، ساختاری خلق میکند که جواب رضایت بخشی برای مسئله تولید خواهد کرد. این ساختار، ساختاری باز خواهد.

## Slide 84
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
مقایسه معماری و مهندسی سیستم ها از دیگر ابعاد
مهندسی تقریبا بصورت کامل با چیزهایی قابل اندازه گیری سر و کار دارد و از ابزار تحلیلی حاصل از ریاضیات و علوم سخت استفاده می کند،یعنی مهندسی یک فرایند استنتاجی است. معماری تا حد زیادی با چیزهای غیرقابل اندازه گیری سر و کار دارد و از ابزار غیر کمی و رهنمودهای مبتنی بر درس های علمی فراگرفته استفاده می کند،یعنی معماری فرایندی استقرایی است. مهندسی بیشتر ناشی از علم است و معماری بیشتر ناشی از هنر می باشد.مهندسی با هزینه های کمی سر و کار دارد و معماری با ارزش های کیفی سرو کار دارد.هدف مهندسی بهینه سازی فنی است. هدف معماری رضایت مشتری است. مسائل مهندسی دارای تعریفی روشن است. مسائل معماری ممکن است مبهم، تعریف نشده یا ناشناخته باشند. مهندسی سیستم مبتنی بر شکل سیستم است و معماری میتنی بر کارکرد سیستم می باشد. ساختار ها از بالا به پایین و براساس کارکرد سیستم (به جای شکل سیستم)طراحی می شوند. مهندسی برای یک سازنده و در تعامل با معماری ساخته می شود. معماری برای یک مشتری و در تعامل با یک سازنده انجام می شود.کاربرد بهترین روش های مهندسی پذیرش سیستم براساس ساختار طراحی شده، مشخصات علمی، استاندارد ها و قراردادهای تضمین می شود و در پایان پروژه ،مهندسی، چنین پذیرش هایی را تایید میکند. معماری به تعیین ساختار بهتر کمک میکند، یعنی کمک می کند که اولویت های نسبی، عملکرد قابل پذیرش، هزینه و زمانبندی، به حساب آوردن عواملی مانند ریسک فناوری، اندازه بازار برآورد شده، حرکات رقابتی احتمالی، روندهای اقتصادی، نیازمندی های نظارتی سیاسی سازمان پروژه و قابلیت های مربوط،قابلیت دسترسی، قابلیت عملیاتی، قابلیت ساخت، قابلیت بقا و غیره مد نظر قرار گیرند و در پایان پروژه معماری تکمیل رضایت بخش سیستم را تایید می کند. مهندسی تمایل به تمرکز بر فصل مشترک های زیر سیستم های تعریف شده، تحلیل و اجرای مشخصات دارد.

## Slide 85
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
متدولوژی های فرایند معماری
مهمترین متدولوژی در فرایند معماری عبارتند از:
تجویزی(مبتنی بر راه حل): دستورالعل های ساخت و استاندارد شبکه
عقلایی(مبتنی بر روش حل): تحلیل و مهندسی سیستم ها
مشارکتی (مبتنی بر ذینفع): مهندسی همزمان و طوفان مغزی
هیوریستیک(درس های فراگرفته): ساده کنید، ساده کنید، ساده کنید
دو متدولوژی اول بیشتر دارای محتوای علمی هستند و دو متدولوژی آخر بیشتر محتوای هنری دارند،متدولوژی تجویزی مبتنی بر راه حل است، این روش ساختاری را تجویز می کند به این شکل که (ساختار باید اینگونه باشد). مانند دستنامه ها، دستورالعمل های ساختمان سازی وبیانیه های معتبر. از آنها پیروی کنید و بنابر تعریف، نتیجه موفقیت آمیز خواهد بود. محدودیت های روش تجویزی (مانند پاسخ به تغییرات عمده در نیازها ،اولویت ها و شرایط)منجر به روش عقلایی شده است یعنی اصول علمی و ریاضی باید در رسیدن به یک جواب برای مسئله دنبال شوند. این روش مبتنی بر روش حل و قواعد است. هردو روش های تجویزی و عقلایی تحلیلی، استنتاجی، مبتنی بر تجربه، به راهی قابل تایید، خوب، شناخته شده و در سطح وسیعی در علم و صنعت تجربه شده اند. در مقایسه با متدولوژی مبتنی بر علم، هنر یا حرفه مانند معماری (مانند حرفه پزشکی ،حقوق و بازرگانی )غیر تحلیلی ،استقرایی، به سختی قابل تایید،کمتر شناخته شده و حداقل تا سالهای اخیر به ندرت در علم یا صنعت بصورت رسمی تدریس شده اند.
متدولوژی هیوریستیک ها مبتنی بر شعور است، یعنی مبتنی بر چیزی که در یک موقعیت و شرایط مفروض، ملموس و محسوس است. شعور مربوط به یک شرایط و اوضاع و احوال، از تجربه عمومی بدست می آید که در ساده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن بیان شده اند، این بیانیه هیوریستیک نامیده می شود. ماهیت معماری کلاسیک در حین حرکت پروژه از یک مرحله به مرحله دیگر تغییر می کند.در مراحل اولیه پروژه ،معماری، ساختاربندی یک مخلوط ساخت نیافته از رویاها ، امید ها، نیازها و امکانات فنی است. در این مرحله چیزی که بیشتر از همه نیاز است یک خلق یا تولید الهام گرفته از فناوری عملی است، که در اینجا هنر معماری نیاز است. سپس معماری، هماهنگ سازی زیر سیستم ها و علایق است و در این مقطع، زمان متدولوژی عقلایی و تجویزی فرا می رسد.

## Slide 86
تمرین 4 رابطه میان نظریه سیستم‏ها و معماری
تمرین شماره 4
نظریه سیستم‏ها و معماری
منابع
روش تفکر سیستمی،ژوئل دور وسنی و جون بیشون،ترجمه امیر حسین جهان بگلو
کاربرد اندیشه سیستمی،درک هچینز،ترجمه رشید اصلانی
نگرش سیستمی مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی
رضائیان،علی،1376،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم،تهران:سمت

## Slide 87
دانشکده معماری سوره را بر اساس وضع موجود و بر اساس تبدیل شدن آن به فضای مطلوب مورد ارزیابی قرار دهید.
بیان مسأله
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده

## Slide 88
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
پلان همکف
معرفی وضع موجود فضاها - پلان همکف

## Slide 89
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
پلان اول
معرفی وضع موجود فضاها - پلان اول

## Slide 90
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
پلان دوم
معرفی وضع موجود فضاها - پلان دوم

## Slide 91
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
پلان سوم
معرفی وضع موجود فضاها - پلان سوم

## Slide 92
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
مشخصات کاربران دانشکده معماری سوره
مشخصات کاربران دانشکده معماری سوره
مجموع دانشجویان ورودی سالیانه | کارشناسی ارشد |  |  | کارشناسی پیوسته |  |  | کارشناسی ناپیوسته |  | مقطع
 | معماری داخلی | معماری اسلامی | مهندسی معماری | معماری داخلی | معماری اسلامی | مهندسی معماری | معماری اسلامی | مهندسی معماری | رشته
390 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ورودی سالانه (نفر)
کتابخانه | بخش IT | نگهبانی | خدمات | آموزش و اداری | سمت
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | تعداد نفرات
اساتید تدریسی | اساتید هیئت علمی | مدیران گروه | معاون دانشکده | رییس دانشکده | سمت
متوسط 20- 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | تعداد نفرات
دانشجویان
اساتید
کارکنان
اگر متوسط دوران تحصیل را 4 سال در نظر بگیریم، مجموع دانشجویان مشغول به تحصیل 1560 نفر میباشند. اگر تعداد روزهای کاری را 6 روز در نظر بگیریم، روزانه تقریبا 260 نفر در دانشکده مشغول به تحصیل می باشند.

## Slide 93
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
سرانه و مساحت فضاهای موجود دانشکده معماری
سرانه و مساحت فضاهای موجود دانشکده معماری دانشگاه سوره
مساحت های موجود در دانشکده معماری سوره | مساحت پیشنهادی به ازای 1000 نفر | سرانه های استاندارد در طراحی دانشکده معماری | نام فضاها
530 m² | 70*4 m² | 4 m² | آتلیه ها
-------- | 40*2 m² | 2 m² | کلاس های تئوری
-------- | 90 m² | 4.5 m² | کارگاه ها
50m²جمعا | (سالن مطالعه: 4) (مرجع: 5.3) (مخزن: 1.1) (سرپرست کتابخانه: 6) (مجلات: 2.3) | (سالن مطالعه: 4) (مرجع: 5.3) (مخزن: 1.1) (سرپرست کتابخانه: 6) (مجلات: 2.3) | کتابخانه
30 m² | 20 m² | 4 m² | آموزش
55 m² | 45 m² | -------- | مدیریت
-------- | 180 m² | -------- | تاسیسات
35 m² | 48 m² | 2 m² | سرویس بهداشتی
50 m² | 22 m² | 1.1 m² | بوفه
70 m² | 60 m² | 1.2 m² | نمازخانه
35 m² | 46 m² | 2.3 m² | سایت کامپیوتر
19 m² | 12 m² | 4 m² | حراست
21 m² | 20 m² | 1.6 m² | اتاق اساتید
16m²جمعا | 24 m²هر کدام | -------- | اتاق مدیران گروه
65 m² | 55 m² | 1.1 m² | سالن چند منظوره
25 m² | 90 m² | -------- | انبار
10 m² | 10 m² | -------- | خدمات(آبدارخانه)

## Slide 94
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
جمع‏بندی
جمع‏بندی
آمار تعداد کاربران
تعداد دانشجویان کارشناسی : ۷50
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد: ۲50
تعداد اساتید و کادر مدیریت : 100
تعداد کارکنان ثابت : 5
بررسی بر اساس مساحت های موجود :
بر اساس سرانه های ریز فضاها چنین نتیجه گیری می شود که مساحت های موجود برای اکثر کااربری های دانشکده مناسب است، ولیکن دانشکده از نبود برخی فضاها، مثل کارگاه ماکت سازی و یا کارگاه مواد و مصالح و یا حتی فضاهای واجب تری چون اتاق برای مدیران گروه. به علاوه مساحت برخی کاربری ها مثل سالن اجتماعات،کتابخانه، بوفه ، اتاق اساتید و سایت دانشکده به نسبت کم است.
اساتید برای گذران اوقات مابین کلاس ها در دانشکده تقریبا جایی ندارند، بدین ترتیب بهتر است فضای بیشتری به آن ها تعلق گیرد و هر کدام بتوانند میزی را در اختیار بگیرند.
و اما جانمایی برخی کاربری ها نیز اشتباه است. به عنوان مثال بوفه دانشگده به عنوان یک فضای تجمع و گذران اوقات برای دانشجویان، بهتر است در دسترس تر بوده و در ارتباط با حیاط جانمایی شود و به طبع آن سالن اجتماعات که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در طبقات بالاتر جای گیرد. به علاوه برای آشپزخانه فضای تعبیه شده بسیار بسیار کم بوده و در نتیجه این فضا تنوع لازم در ارائه خدمات را ندارد.
همچنین انتشارات فضایی است که دائما مورد استفاده ی دانشجویان قرار می گیرد و بهتر است در طبقه ی همکف قرار گیرد. حراست موجود، اگر در مجاور نگهبانی قرار گیرد بهتر می تواند کار کند. (با توجه به فعالیتی که در آن صورت می گیرد).
و اما اگر تعداد و مساحت آتلیه ها کافیست، پس به چه دلیل کلاس ها تداخل پیدا کرده و همواره دانشکده با کمبود آتلیه مواجه است ؟ دلیل این مشکل عدم برنامه ریزی صحیح و عدم زمانبدی درست کلاس هاست. بدین ترتیب با حفظ همین تعداد آتلیه با همین مساحت ها و با یک برنامه ریزی مناسب این معضل حل خواهد شد.
مورد دیگر آنکه بسیاری از فضاها در دانشکده نور و تهویه ندارند. و در این مورد در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مطلوب ارائه شده است.

## Slide 95
تمرین 5 بازشناسی فضای موجود دانشکده معماری سوره
تمرین شماره 5
بررسی وضع موجود دانشکده
جمع‏بندی
جمع‏بندی
طبقه همکف:
- جابه جایی بوفه از طبقه آخر به طبقه ی همکف و تعبیه آشپزخانه ای متناسب برای آن
- جانمایی انتشارات در طبقه ی همکف
- جانمایی حراست در کنار نگهبانی
- شاخص کردن ورودی ساختمان اصلی با جابه جایی آن
- اختصاص دادن اتاق هایی به اساتید در طبقه ی همکف
- کلاس هایی که در ساختمان فرعی وجود داشتند به طبقات بالا منتقل شده اند.
طبقه اول:
- تعبیه فضایی بیشتر برای کتابخانه
- جانمایی کلاس هایی که در طبقه همکف بودند در مجاورت کتابخانه
- اختصاص دادن فضایی برای ماکت سازی و کارگاه مواد و مصالح
- اختصاص دادن فضای یکی از آتلیه های به نسبت بزرگ به سایت
طبقه دوم:
- اختصاص دادن فضایی برای مدیران گروه
- جانمایی سالن اجتماعات با مساحت بیشتر در این طبقه
- اختصاص دادن فضایی به امور دانشجویان
طبقه سوم:
-اختصاص دادن هر سه فضای این طبقه به آتلیه ها
** ایجاد یک آتریوم در مجاور برخی اتاق‏هایی که نور و تهویه ندارند، در قسمت شمالی پلان (شمال راه‏پله اصلی ساختمان اصلی) در تمامی طبقات

## Slide 96
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
برای هر کدام از حالت‌های سازگاری سیستم با محیط 5 مثال بیاورید.
Others-Others / Self-Others / Others-Self / Self-Self
بیان مسأله

## Slide 97
Others-Others
1
خانه شیشه‏ای فیلیپ جانسون
Others-Others
2
کریستال پالاس جوزف پاکستون
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
این بنا نیزهیچ تغییری در محیط ایجاد نکرده است و جدای از محیط بنا شکل گرفته.
بنایی تماما ساخته شده از فلز و شیشه در میانه هایدپارک لندن. بنا و محیط کاملا از یکدیگر مستقل هستند. نه محیط در شکل گیری ساختمان موثر بوده و نه برای ساخت ساختمان در محیط تغییری ایجاد شده است.

## Slide 98
Others-Others
3
مرکز ژرژ پمپیدو ریپارد راجرز – رنزو پیانو
Others-Others
4
خانه داگلاس ریچارد میر
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
ساختمان مستقل از محیط شکل گرفته است. بنایی مدرن با ظاهری مکانیکی در میانه بافتی تاریخی. ریچارد راجرز و رنزو پیانو، معماران این بنا، از میان رویکرد مختلف در برخورد با بافت تاریخی بخش مرکزی پاریس تصمیم به طراحی بنایی متضاد با بافت شهری اطراف سایت گرفتند. راجرز معتقد است: ((در عصر مدرن باید در ساختمان های مدرن زندگی کرد)).
این مجموعه بدون توجه به محیط ساخته شده و کاملا جدای از محیط است.

## Slide 99
Others-Others
5
برج میلاد محمدرضا حافظی
Others-Others
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
به دنبال ایجاد یک نماد شهری برای تهران جدید بجای برج آزادی که در زمان قبل از انقلاب ساخته شده بود مسئولان وقت از بین تمام گزینه های ممکن تصمیم به ساخت یک برج مخابراتی گرفتند. چیزی شبیه برج معروف به سوزن فضایی شهر سیاتل. صحبت های غلامحسین کرباسچی که معتقد است طرح ساخت برج میلاد در زمان او مطرح شد جالت توجه است! او می‌گوید: «در بازدیدهای مختلفی که از شهرهای بزرگ دنیا داشتیم، می‌دیدیم که ساختمان‌های مختلفی در این شهرها وجود دارد که هم به نوعی سمبل شهر است و هم جاذبه توریستی است برای شهر.»
همانطور که مشخص است ساختمان و محیط مستقل از هم هستند. محیط در شکل گیری بنا موثر نبوده و برای ساخت بنا هم تغییری ( مانند ایجاد تپه مصنوعی و...) در محیط ایجاد نشده.

## Slide 100
Self-Others
1
شهر شوشتر نو کامران دیبا
Self-Others
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
دیبا پروژه را به شکل ساخت و ساز افقی پرتراکم به اجرا در آورد. از ساخت آپارتمان های چند طبقه پرهیز شد و شهر هویت شهرهای افقی را گرفت. در واقع، مجموعه با الگوبرداری از شاخص های بافت موجود شکل گرفته است.
2
خانه آبشار فرانک لوید رایت
خانه‌ای است که معمار معروف آمریکایی، فرانک لوید رایت، در سال ۱۹۳۵ در پنسیلوانیای آمریکا طراحی کرده‌است و جز یکی از برترین آثار معماری قرن بیستم به شمار می‌رود.
این خانه در نزدیکی شهر پیتسبورگ و به سبک «معماری اُرگانیک» ساخته شده است.

## Slide 101
Self-Others
3
مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد مشارکت چند دستگاه
Self-Others
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
دیبا پروژه را به شکل ساخت و ساز افقی پرتراکم به اجرا در آورد.از ساخت آپارتمان های چند طبقه پرهیز شد و شهر هویت شهرهای افقی را گرفت. در واقع، مجموعه با الگوبرداری از شاخص های بافت موجود شکل گرفته است.
4
خانه‏های سنتی گیلان
بر مبنای نیازها و هماهنگ با عوامل محیطی (اكولوژیك) پدید آمده است. در چگونگی معماری گیلان، عوامل آب و هوایی همچون باران مداوم، وزش بادها، طبیعت چهارگانه (جلگه، میانبند، كوهستان و نواحی خشك) و منابع طبیعی موجود دردسترس، نقش اساسی دارد.

## Slide 102
Self-Others
5
دفاتر درآمد ناتینگهام ریچارد راجرز
Self-Others
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
جهت باد مطلوب و زاویه تابش آفتاب، دو عامل مهم در طرح ریچارد راجرز برای دفاتر درآمد داخل سرزمین در ناتینگهام انگلستان بوده است. بنا تحت تاثیر محیط شکل گرفته است.

## Slide 103
Others-Self
1
برج العرب تام رایت – شرکت اتکینز
Others-Self
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
در این بنا در محیط تغییر ایجاد کردهاند، با ایجاد جزیره‌ای مصنوعی
2
روستای کندوان
خانه ها در دل کوه حفر شده اند. یعنی خانه ها با تغییر در محیط ایجاد شده اند.

## Slide 104
Others-Self
3
رستوران آبی Ithha
Others-Self
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
در این بنا در محیط تغییر ایجاد کرده‏اند، با ایجاد جزیره‌ای مصنوعی
4
جزایر خزر و برج باکو
جزایر خزر نام ۴۱ جزیره مصنوعی در حال ساخت در سواحل جنوبی شهر باکو در جمهوری آذربایجان است. مساحت مجموع این جزایر ۲۰ کیلومتر مربع خواهد بودو برج آذربایجان با بلندی ۱۰۵۰ متر در یکی از جزایر این مجموعه ساخته خواهد شد.

## Slide 105
Others-Self
5
ماسوله
Others-Self
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط

## Slide 106
Self-Self
1
گنبد رایشتاک نورمن فاستر
Self-Self
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
در اینجا ساختمان به صورت با تمهیداتی هوشمند با تغییر محیط، تغییر کرده و خود را با محیط وفق می دهد. مانند استفاده از یک نقاب متحرک زیر گنبد شیشه ای که حرکت آن توسط کامپیوتر تنظیم شده و از تابش و انعکاس مستقیم نور خورشید جلوگیری می کند.
2
خانه شریفی‏ها علیرضا تغابنی
قابلیت چرخشفضا ها. ساختمان با این باز و بسته شدن، به مانند خانه های ارائه کند؛ در » تابستان نشین « و » زمستان نشین « قدیمی کیفیاتی چون تابستان حجمی باز، شفاف، پر از خلل و فرج و دارای تراس‏های عمیق و بزرگ باشد و در زمستا نهای تهران که تراس کمتر به کار م یآید، حجمی بسته، بدون تراس و با حداقل بازشو طراحی شود.
یعنی ساختمان می تواند در مقابل تغییرات محیطی، تغییر کند.

## Slide 107
Self-Self
3
چلسی مدرن - پوسته ایی متحرک از شیشه و خیابان
Self-Self
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط
به دليل متفاوت بودن وسليقه هاي متفاوت و سبك زندگي هر شخص، اپارتمان هايي با واحد هاي شبيه به هم ، خيلي انعطاف پذير و ازاد طراحي مي‏شوند.
4
برج داوینچی دیوید فیشر
هر طبقه بصورت انفرادی قادر است به آهستگی چرخش ۳۶۰ درجه حول مرکز خود در هر لحظه داشته باشد، سرعت چرخش میتواند به ۶ متر بر دقیقه هم برسد بصورتیکه این حرکت در داخل بدون نگاه کردن به بیرون قابل احساس نیست.به طور متوسط، چرخش هر طبقه ۷ روز به طول می انجامد و در این مدت می‌توان دیدی کامل به سراسر شهر دبی داشت.

## Slide 108
Self-Self
5
ساختمان مرکز ترفیع تجارت نورمن فاستر و همکاران
Self-Self
تمرین 6 حالت‏های سازگاری سیستم با محیط
تمرین شماره 6
سیستم و محیط

## Slide 109
بازشناسي فضاي آموزشي دانشكده معماري سوره و تحليل آن به کمک مشاهده تمامی نقشه‏ها و تصاویر عكس و ایجاد پرسش‏های مانند: آیا مکان‏یابی فضاها درست است؟ آیا سرانه‏هاي وزارت علوم رعایت گردیده و ...
سپس در مرحله بعد برنامه‏دهي ارائه گردد.
بیان مسأله
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها

## Slide 110
مقدمه
گروه معماری دانشکده سوره در سال 1373 فعالیت خود را در مقطع کاردانی رسما آغاز نمود. با توجه به استقبال گسترده دانشجویان در رشته معماری، گروه معماری از ساخنمان مرکزی به دانشکده معماری در ساختمان فعلی انتقال یافت و دانشکده معماری فعالیت رسمی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده خود دارای گروه های کارشناسی پیوسته معماری، معماری داخلی و شهرسازی، کارشناسی ناپیوسته معماری و کارشناسی ارشد در سه گرایش معماری، معماری داخلی و معماری اسلامی می باشد.
دانشکده معماری شامل 13 آتلیه، بخش اداری، سایت کامپیوتر، کتابخانه، سالن اجتماعات می باشد.
در ادامه به بررسی لایه های سیستمی فضاهای مختلف دانشکده معماری سوره می پردازیم.
مقدمه
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها

## Slide 111
خصوصیات مدل
برای ارزیابی کیفیت آموزشی دانشکده مدل لایه های سیستمی و فرایندی در معماری مبنا قرار گرفت. مدل مذکور مجموعه لایه های تشکیل دهنده یک بنا را در قالب یک دیاگرام به شکل ساده ای دسته بندی و نمایش داده است.
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها

## Slide 112
ارزیابی نمونه
تصاویر پایین بعنوان نمونه جهت راهنمایی در انجام تمرین 7 می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دو نمودار 18و19 ، خروجی کار مقاله از ارزیابی مساجد است. در واقع ما باید کاری که در این مقاله در رابطه با مسجدها انجام شده را در مورد دانشکده معماری سوره انجام دهیم و خروجی کار را در قالب دو نمودار پایین (18و19) ارائه دهیم.
مطالعه موردی
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها

## Slide 113
ارزیابی نمونه
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
تصاویر پایین بعنوان نمونه جهت راهنمایی در انجام تمرین 7 می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دو نمودار 18و19 ، خروجی کار مقاله از ارزیابی مساجد است. در واقع ما باید کاری که در این مقاله در رابطه با مسجدها انجام شده را در مورد دانشکده معماری سوره انجام دهیم و خروجی کار را در قالب دو نمودار پایین (18و19) ارائه دهیم.
مطالعه موردی

## Slide 114
ارزیابی دانشکده معماری سوره
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
اکنون با توجه به موارد ذکر شده ، به ارزیابی دانشکده معماری سوره در هر کدام از لایه ها می پردازیم:
کتابخانه :
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با کاربر |  |  | هرمانوتیکی
سنخیت با دانشگاه |  | ü | اجتماعی و فرهنگی
چیدمان خطی |  |  | زیبایی شناختی
مناسب برای دراز مدت |  | ü | اقتصادی
نداشتن هماهنگی با فضا و روحیه هنری دانشکده |  |  | کارکردی
کم بودن زمان استفاده کاربران |  |  | زمان

## Slide 115
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
کتابخانه :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 116
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
سالن اجتماعات :
ارزیابی دانشکده معماری سوره
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با کاربر |  |  | هرمانوتیکی
القای حس فضای اداری |  |  | اجتماعی و فرهنگی
القای حس فضای عمومی |  |  | زیبایی شناختی
کم هزینه |  | ü | اقتصادی
نامناسب به دلایل گوناگون از جمله یک چارچه نبودن فضا |  |  | کارکردی
عدم استفاده در زمان های مورد نیاز به دلیل برگزاری کلاس های درس |  |  | زمان

## Slide 117
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
سالن اجتماعات :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 118
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
بوفه :
ارزیابی دانشکده معماری سوره
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
نامناسب |  |  | هرمانوتیکی
فضایی بری تعاملات دانشجویان به دلیل عدم وجود فضایی مناسب برای این منظور |  |  | اجتماعی و فرهنگی
نامناسب برای یک محیط فرهنگی و هنری |  |  | زیبایی شناختی
فضای کافی برای نشستن |  | ü | اقتصادی
فضای استراحت و صرف غذا |  | ü | کارکردی
رفع نیاز |  |  | زمان

## Slide 119
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
بوفه :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 120
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
نمازخانه :
ارزیابی دانشکده معماری سوره
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با کاربر |  |  | هرمانوتیکی
عدم هماهنگی با فضای معنوی |  |  | اجتماعی و فرهنگی
بی هویت و شبیه به اتاق های واحد های مسکونی |  |  | زیبایی شناختی
مناسب برای دراز مدت |  | ü | اقتصادی
مناسب |  | ü | کارکردی
مناسب(امکان استفاده در هر زمان) |  | ü | زمان

## Slide 121
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
نمازخانه :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 122
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با مخاطب |  |  | هرمانوتیکی
عدم هماهنگی با فضای هنری |  |  | اجتماعی و فرهنگی
نامناسب |  |  | زیبایی شناختی
مناسب |  |  | اقتصادی
مکان مناسب در ابتدای ورود |  | ü | کارکردی
استمرار فعالیت |  | ü | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
نگهبانی :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 123
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
نگهبانی:
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 124
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
انتشارات :
ارزیابی دانشکده معماری سوره
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با مخاطب |  |  | هرمانوتیکی
نامناسب بودن فضا |  |  | اجتماعی و فرهنگی
نامناسب بودن مکان |  |  | زیبایی شناختی
قیمت مناسب خدمات |  | ü | اقتصادی
در حد رفع نیاز |  | ü | کارکردی
عدم فعالیت در زمان های مورد نیاز دانشجویان |  |  | زمان

## Slide 125
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
انتشارات :

## Slide 126
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
 |  |  | هرمانوتیکی
 |  |  | اجتماعی و فرهنگی
 |  |  | زیبایی شناختی
مناسب |  | ü | اقتصادی
مناسب |  | ü | کارکردی
دسترسی همیشگی |  | ü | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
سرویس بهداشتی :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 127
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
سرویس بهداشتی :

## Slide 128
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
ارتباط مناسب با کاربر |  | ü | هرمانوتیکی
فضایی برای تعاملات دانشجویان و اساتید |  | ü | اجتماعی و فرهنگی
هویت تاریخی |  | ü | زیبایی شناختی
مناسب برای دراز مدت |  | ü | اقتصادی
نامناسب برای فضای آموزشی |  |  | کارکردی
 |  |  | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
اتاق اساتید :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 129
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
اتاق اساتید :

## Slide 130
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
ارتباط مناسب |  | ü | هرمانوتیکی
 |  |  | اجتماعی و فرهنگی
به دلیل جایگیری مناسب در سایت دارای جذابیت بصری |  | ü | زیبایی شناختی
مناسب برای دراز مدت |  | ü | اقتصادی
به دلیل کمبود فضا در دانشکده بخش مدیریت کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به فضای چند کارکردی شده اشت. |  |  | کارکردی
 |  |  | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
اتاق مدیریت :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 131
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
اتاق مدیریت :

## Slide 132
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با کاربر |  |  | هرمانوتیکی
فضایی مناسب برای تعاملات دانشجویان |  | ü | اجتماعی و فرهنگی
استفاده از بخشی از آتلیه به عنوان انبار |  |  | زیبایی شناختی
مناسب برای دراز مدت (کلاس های طراحی) |  | ü | اقتصادی
القای فضای آموزشی با هویتی تاریخی مناسب با دانشکده معماری |  | ü | کارکردی
 |  |  | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
آتلیه های روبه حیاط :
ارزیابی دانشکده معماری سوره :

## Slide 133
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
آتلیه های روبه حیاط :

## Slide 134
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با کاربر |  |  | هرمانوتیکی
نا مناسب |  |  | اجتماعی و فرهنگی
نامناسب (شباهت به فضای انبار) |  |  | زیبایی شناختی
مناسب برای کوتاه مدت (کلاس های با زمان کوتاه) |  | ü | اقتصادی
نا مناسب |  |  | کارکردی
 |  |  | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
آتلیه های بدون پنجره و نور مستقیم :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 135
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
آتلیه های بدون پنجره و نور مستقیم :

## Slide 136
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
عدم ارتباط با کاربری |  |  | هرمانوتیکی
هویت تاریخی |  | ü | اجتماعی و فرهنگی
القای فضای مسکونی |  |  | زیبایی شناختی
 |  |  | اقتصادی
ساختمان ها با هویت و مصالح مختلف |  | ü | کارکردی
 |  |  | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
نما :
ارزیابی دانشکده معماری سوره :

## Slide 137
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
نما :

## Slide 138
توضیحات | خاموش | روشن | لایه ها
ارتباط مناسب با دانشجویان به عنوان فضای جمعی |  | ü | هرمانوتیکی
هویت تاریخی |  | ü | اجتماعی و فرهنگی
القای فضای هنری |  | ü | زیبایی شناختی
نبود امکانات |  |  | اقتصادی
طراحی و هماهنگی با هویت شهری |  | ü | کارکردی
 |  |  | زمان
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
حیاط :
ارزیابی دانشکده معماری سوره

## Slide 139
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
ارزیابی دانشکده معماری سوره
نما :

## Slide 140
نمودار لایه ای دانشکده معماری
لایه های سیستمی و فرآیند در معماری
تمرین 7 ارزیابی دانشکده معماری سوره براساس نگرش لایه‏ای
تمرین شماره 7
دانشکده معماری سوره – لایه‏ها
نتیجه گیری :

## Slide 141
گزینه‏های مختلف برای زمین و ساختمان نیمه‏کاره بعد از دانشگاه را بنویسید.
بیان مسأله
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل

## Slide 142
تاریخچه زمین
تاریخچه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
هتل مربوطه در سال 1352 با نام هتل آرام ساخته شد.
پس از انقلاب با تغییر کاربری به دانشگاه امام حسین تبدیل شد.
این زمین در منطقه 6 ناحیه یک تهران واقع می‏باشد.
زمین مربوطه با متراژ 630 مترمربع و 17 طبقه (6 طبقه زیرزمین و 11 طبقه روی سطح زمین) با اسکلت بتن آرمه وجود داشته است.
هر طبقه شامل: 6 واحد (اتاق)، 1 واحد خانه‏داری
لابی ورودی: 700 متر زیربنا
رستوران: 700 متر در طبقه 1-
تالار اجتماعات: در طبقه 4+

## Slide 143
وضع موجود بنا
وضع موجود بنا
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
شماره پلاک مجموعه هتل: 9
مساحت ملک طبق سند: 609.27 مترمربع
مساحت ملک پس از اصلاح: 593.17 مترمربع
مشخصات عام پهنه
کاربری‏های کنونی: مختلط تجاری، اداری و خدمات مسکونی
تعداد طبقات مجاز: 5 طبقه
قیمت صاحب ملک برای فروش وضعیت موجود هتل: 18 میلیارد تومان
قیمت عرصه و اعیان (محدوده نجات الهی):
نوساز: متری 5/000/000 تومان
کلنگی: متری 3/500/000 تومان
عرصه تنها: متری 10-8 میلیون تومان
قیمت سرقفلی در منطقه: متری 20/000/000 تومان
آپارتمان تجاری: متری 7/000/000 تومان
قیمت زمین بر خیابان فلاح پور: 20-15 میلیون تومان
تخمین بنگاه معاملات جهت هزینه بازسازی وضعیت موجود و بدون تغییر کاربری: 8-6 میلیارد تومان

## Slide 144
وضع موجود بنا
وضع موجود بنا
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل

## Slide 145
وضع موجود بنا
وضع موجود بنا
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل

## Slide 146
تحلیل سایت
تحلیل سایت
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
36.40
36.60
17.35
16.10
عرض معبر خیابان فلاح پور: 22 متر

## Slide 147
سطح اشغال طبقات
سطح اشغال طبقات
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
حداکثر سطح اشغال طبقات
از طبقه | تا طبقه | سطح اشغال%
1 | 4 | 50
همکف | همکف | 80
زیرزمین اول | زیرزمین اول | 80
زیرزمین دوم | زیرزمین های دوم به پائین | 100

## Slide 148
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
هزینه های مورد نیاز برای تکمیل پروژه
- هزینه راه اندازی مجدد کارگاه
- تعمیرات پروژه فعلی (اسکلت و ... )
- هزینه ادامه ساخت و تکمیل پروژه
- مصالح
- نیروی کار
- تجهیزات
هزینه های مورد نیاز برای تغییر کاربری
- تجهیز کارگاه – هزینه پرسنل و تجهیز
- تخریب وضع موجود
- گودبرداری
- نقشه کشی و طراحی مجدد برای کاربری جدید
- فونداسیون و اسکلت جدید
- هزینه های ساخت و اجرا ( مصالح ، پرسنل و . . . )
منطق ادامه پروژه
کاربری هتل ← سوددهی درازمدت و مستمر
منطق تغییر پروژه به کاربری مسکونی
کاربری مسکونی ← سوددهی آنی و زود بازده (فروش یا اجاره واحدها – قرارگیری زمین در منطقه خوب تهران)
ایده اولیه
به دلیل سوددهی بلند مدت ← ادامه پروژه هتل
ایده ثانویه
به منظور عدم ضرر پروژه هتل و به دلیل عدم ایجاد هزینه های گزاف ساخت پروژه جدید
ادامه پروژه هتل
تخریب هتل و جایگزینی با پروژه ای دیگر مسکونی

## Slide 149
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
هزینه‏های جاری
1. برآورد هزينه حقوق و دستمزد پرسنل :
بر مبناي جدول زير حقوق و دستمزد پرسنل برآورد گرديده است كه شامل بيمه و ماليات نيز مي باشد.
تغییــر کاربری از هتـــل به مسکــونی بـــدون تخریب (صرفاً با تغییر پلان و کاربری وضع موجود به مسکونی)
رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهانه | جمع حقوق ماهانه | حقوق سالانه بر مبناي 18 ماه حقوق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | مديريت پذيرش حسابداري كارشناس رايانه نگهبان كارگر اطاقها كارگاه لابي آشپز كمك آشپز گارسون راننده | 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 | 50 8 10 10 7 7 7 8 5 7 7 | 50 16 10 10 7 14 7 16 5 7 21 | 600 192 120 120 84 168 84 192 60 168 252
 | جمع كل | 16 | - | - | 1500
جدول حقوق و دستمزد پرسنل - مبلغ به ميليون ريال

## Slide 150
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
2. هزينه هاي سوخت ، آب و برق ، تلفن :
هزينه هاي سوخت ، آب و برق و تلفن بر اساس جدول زيربرآورد گرديده است.
3. هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاك:
تغییــر کاربری از هتـــل به مسکــونی بـــدون تخریب (صرفاً با تغییر پلان و کاربری وضع موجود به مسکونی)
جدول هزينه سوخت، آب و برق و تلفن در طول يكسال - مبلغ به میلیون ریال
رديف | شرح | جمع هزينه به هزار ريال
1 2 3 4 5 6 | هزينه گازوئيل هزينه بنزين هزينه آب هزينه برق هزينه گاز هزينه تلفن | 4200 49000 70000 175000 175000 35000
 | جمع كل | 508200
رديف | شرح | ارزش دارائي | درصد تعمير و نگهداري | هزينه نقليه و نگهداري | درصد استهلاك | هزينه استهلاك
1 2 | ساختمان تأسيسات و تجهيزات | 850*15=12750 3000 | 2 5 | 255 150 | 5 10 | 637.5 300
 | جمع | - | - | - | - | 937.5
هزينه‏هاي تعمير و نگهداري و استهلاك را برآورد و در جدول زير آورده‌ايم - مبلغ به ميليون تومان

## Slide 151
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
4. هزينه هاي پيش بيني نشده:
ما براي هزينه هاي پيش بيني نشده حدود 2 درصد كل هزينه هاي جاري را كه معادل 50 ميليون تومان مي باشد در نظر گرفته ايم.
تغییــر کاربری از هتـــل به مسکــونی بـــدون تخریب (صرفاً با تغییر پلان و کاربری وضع موجود به مسکونی)
جدول هزينه هاي جاري هتل - مبلغ به ميليون تومان
جمع هزينه هاي جاري:
رديف | شرح | جمع هزينه به ميليون تومان
1 2 3 4 5 | هزينه هاي پرسنلي هزينه هاي سوخت ، آب و برق و تلفن هزينه تعمير و نگهداري و استهلاك پيش بيني نشده خدمات بيمه | 150 82/50 500/937 50
 | جمع كل | 32/1188

## Slide 152
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
تغییــر کاربری از هتـــل به مسکــونی بـــدون تخریب (صرفاً با تغییر پلان و کاربری وضع موجود به مسکونی)
سرمايه در گردش طرح :
سرمايه در گردش هتل را معادل 2 ماه هزينه هاي جاري هتل يعني 198/000/000 تومان برآورد كرده ايم .
محاسبه درآمدهاي هتل:
ما ظرفيت كار هتل را به طور متوسط در طول سال براي سال اول 75 درصد، سال دوم 80 درصد سال سوم 90 درصد و سالهاي بعد 95 درصد در نظر گرفته ايم .
سه محل درآمدي براي هتل پيش بيني شده است :
1-پذيرش شبانه روزي اتاقهاي هتل ، 63 اتاق در روز
2-پذيراي نهار ، شام و صبحانه از ميهمانان و مسافران براي 200 نفر براي هر وعده
3-پذيرايي براي ميهماني ها‌، جشنها ، كنفرانسها و ... 3000 نفر در هر روز 2 وعده (ميزان درآمد از محلهاي پيش بيني شده هتل با توجه به نرخ‌هاي مصوب):
1-پذيرش از هر نفر براي اقامت يك روز در هتل براي هر اتاق با سرويس 128000 تومان كه با احتساب 63 اتاق و 365 روز مبلغ كل دريافتي از اين محل 000 360 943 2 تومان مي باشد .
2-پذيرائي از 200 نفر در 3 وعده غذائي به طور متوسط از هر نفر 000 50 تومان دريافتي و عايدي هتل در طول يكسال با احتساب 365 روز 000 000 950 10 تومان مي باشد .
3-پذيرائي در ميهمانيها و جشنها 300 نفر در روز در 2 وعده پيش بيني شده كه با احتساب 365 روز از هر نفر 000 50 تومان بالغ بر 000 000 950 10 تومان در طول سال مي باشد .
در مجموع درآمد هتل يكسال 000 000 845 24 تومان برآورد مي گردد.

## Slide 153
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری فرهنگی
ـ معماري يك اتفاق چند‌نظميMulti discipline است.
ـ زماني 3 ركن براي معماري قايل بودند؛ «زيبايي»، «ايستايي» و «كاركرد». اين 3 ركن هنوز هم مي‌تواند قابل قبول باشد.
ـ معماري ماهيتا امري چند‌منظومه يا چند‌وجهي است.
ـ تخصص‌هاي مختلف در يك اثر معماري دخيل هستند كه اين امر سبب شده كار گروهي در معماري مطرح شود. ولي اين كار گروهي مديريت مي‌خواهد ... طراحان مدير ... هدايت‌كننده ... من نقش معمار را در اين فرايند مؤثر مي‌بينم ... به همين دليل است كه در دانشگاه يك معمار با زمينه‌ها و نظم‌هاي مختلفي آشنا مي‌شود ... يك دانشجوي معماري مي‌فهمد كه با يك كانسپت به‌تنهايي روبرو نيست بلكه در برابر يك مولتي كانسپت قرار دارد.
ـ معماري يك اثر تجسمي است و از راه چشم ادراك مي‌شود.
ـ معماري جامع‌ترين عامل منعكس‌كننده فرهنگ يك جامعه است.
ـ در معماري سنتي تزئينات فضاي داخلي با ساير عناصر ديگر ساختمان مثل حجم بيروني، سازه و ... در هم تنيده است و نمي‌توان آن‌ها را از هم جدا كرد.
ـ انسان در جامعه پس از مدرن، انساني كثرت‌گرا و ماجراجو است. او مي‌خواهد زندگي را با تحولات معني ببخشد. تعريف زندگي براي او با يك انسان سنتي متفاوت است. نتيجه عمر انسان سنتي آثاري است كه بر جاي گذاشته درصورتي كه تعريف زندگي از ديد انسان امروزي ماجراهايي است كه در مسير زندگيش اتفاق مي‌افتد.
ـ معماري هنوز هم يك تركيب سنگين است.
ـ شهروند امروزي به زندگي در فضاهايي كه ديگران براي او مي‌سازند محكوم است و مسأله معماران امروز تغيير درجه و تقليل اين اجبار است. دغدغه در معماري امروز ديگر اين است كه بتواند با تكثرگرايي انسان هماهنگ باشد.
ـ در امريكاي امروز شغل عامل اصلي اقامت است و هر جا كه امكان اشتغال باشد، وطن است.

## Slide 154
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری فرهنگی
ـ نظريه زمين مصنوعي و آپارتمان‌نشيني كه در معماري مدرن مطرح شد ... نمونه ديگري از ... تغييرات انسان معاصر است. در جامعه ما تا 3 دهه پيش به مالكيت آپارتمان اعتبار نمي‌دادند اما اكنون اين نوع زندگي براي ما يك امر بديهي است. هم‌اكنون در بخش مرفه جهان خانه‌هاي روي آب زيادي وجود دارد، قايق‌هاي سرمايه‌داراني كه با اينترنت، ماهواره و ساير وسايل ارتباطي مجهزند و به آن‌ها اين امكان را مي‌دهند كه به‌صورت مجازي در دنياي كار حضور داشته باشند در حالي‌كه در يك نقطه جهان مستقر نيستند.
ـ به سبب تقليل وابستگي سكونت‌گاه به بستر زمين، امكان تغيير بيشتري براي كاربران فراهم مي‌آيد. اين پويايي زماني افزايش مي‌آيد كه ساختمان به‌ترتيبي طراحي شود كه كاربر لااقل بتواند در داخل آن به دخل و تصرف بپردازد.
امروزه طراحان داخلي، الگو سازند.
ـ اكثر آدم‌هايي كه در شرايط فرهنگي جهان مرفه زندگي مي‌كنند مي‌توانند خانه خود را بازطراحي كنند.
ـ معماري داخلي در حقيقت مديريت يك زمان و مكان را در اختيارتان مي‌گذارد تا به بهترين شكل زندگي كنيد.
ـ معماري معاصر ما اگر بخواهد چيزي براي گفتن داشته باشد بايد به ريشه‌هاي گذشته بازگردد.
ـ 4 اصل را مي‌توان براي معماري ايراني در نظر گرفت: مفهومي، متن‌گرا، ايجاز و ايهام و فروتني و صداقت.
ـ اكثريت جامعه با مسايل ناب فرهنگ بيگانه‌اند.
ـ براي هر ساختمان 3 ركن وجود دارد ... طراح، مجري و كارفرما.
ـ كارفرمايان بيشترين مشكلات را در فرايند طراحي و اجراي هر پروژه‌اي ايجاد مي‌كنند. عدم‌تحقق پروژه‌هاي معماري نتيجه ديدگاه كارفرمايي است.

## Slide 155
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری فرهنگی
هزینه‏های جاری
1. برآورد هزينه حقوق و دستمزد پرسنل :
بر مبناي جدول زير حقوق و دستمزد پرسنل برآورد گرديده است كه شامل بيمه و ماليات نيز مي باشد.
جدول حقوق و دستمزد پرسنل - مبلغ به ميليون ريال
رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهانه | جمع حقوق ماهانه | حقوق سالانه بر مبناي 18 ماه حقوق
1 2 3 4 5 6 7 | مديريت پذيرش حسابداري كارشناس رايانه نگهبان كارگر اطاقها كارگاه لابي | 1 2 1 1 1 2 1 | 50 8 10 10 7 7 7 | 50 16 10 10 7 14 7 | 600 192 120 120 84 168 84
 | جمع كل | 9 | - | - | 1368

## Slide 156
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری فرهنگی
2. هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاك
رديف | شرح | ارزش دارائي | درصد تعمير و نگهداري | هزينه نقليه و نگهداري | درصد استهلاك | هزينه استهلاك
1 2 | ساختمان تأسيسات و تجهيزات | 850*15=12750 3000 | 2 5 | 255 150 | 5 10 | 637.5 300
 | جمع | - | - | - | - | 937.5
3. هزينه هاي پيش بيني نشده :
ما براي هزينه هاي پيش بيني نشده حدود 2 درصد كل هزينه هاي جاري را كه معادل 50 ميليون تومان مي باشد در نظر گرفته ايم.
مبلغ به ميليون تومان
جمع هزينه هاي جاري:
رديف | شرح | جمع هزينه به ميليون تومان
1 2 3 4 5 | هزينه هاي پرسنلي هزينه هاي سوخت ، آب و برق و تلفن هزينه تعمير و نگهداري و استهلاك پيش بيني نشده خدمات بيمه | 130 82/50 500/937 50
 | جمع كل | 32/1168
مبلغ به ميليون تومان

## Slide 157
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری اداری
گسترش جمعیت شهری باعث شده است که قوانین و مقررات مخصوصی برای ایجاد نظم در جامعه وضع شود. یکی از این مقررات در مورد چگونگی استفاده از واحدهای احداثی است. بر اساس قانون از هر واحد ساختمانی فقط باید طبق کاربری مذکور در پروانه ساخت استفاده شود. در صورتی که از این ضابطه تخلفی صورت گیرد، شهرداری موظف است نسبت به برخورد قانونی با متخلف اقدام کند. در این میان برخی مشاغل استثنا هستند كه استفاده از این استثنا نیز تابع شرایط خاص و ویژه است كه مهمتر از همه چیز باید توجه داشت؛ دایر كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود بنابراین این امتیاز ‌اختصاص به مالك دارد و مشروط به مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذكور است.
هزینه‏های جاری
1. برآورد هزينه حقوق و دستمزد پرسنل :
بر مبناي جدول زير حقوق و دستمزد پرسنل برآورد گرديده است كه شامل بيمه و ماليات نيز مي باشد.
مبلغ به ميليون ريال
رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهانه | جمع حقوق ماهانه | حقوق سالانه بر مبناي 18 ماه حقوق
1 2 3 4 5 6 7 | مديريت پذيرش حسابداري كارشناس رايانه نگهبان كارگر اطاقها كارگاه لابي | 1 2 1 1 1 2 1 | 50 8 10 10 7 7 7 | 50 16 10 10 7 14 7 | 600 192 120 120 84 168 84
 | جمع كل | 9 | - | - | 1368

## Slide 158
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری اداری
2. هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاك
رديف | شرح | ارزش دارائي | درصد تعمير و نگهداري | هزينه نقليه و نگهداري | درصد استهلاك | هزينه استهلاك
1 2 | ساختمان تأسيسات و تجهيزات | 850*15=12750 3000 | 2 5 | 255 150 | 5 10 | 637.5 300
 | جمع | - | - | - | - | 937.5
مبلغ به ميليون تومان
3. هزينه هاي پيش بيني نشده :
ما براي هزينه هاي پيش بيني نشده حدود 2 درصد كل هزينه هاي جاري را كه معادل 50 ميليون تومان مي باشد در نظر گرفته ايم.
مبلغ به ميليون تومان
جمع هزينه هاي جاري:
رديف | شرح | جمع هزينه به ميليون تومان
1 2 3 4 5 | هزينه هاي پرسنلي هزينه هاي سوخت ، آب و برق و تلفن هزينه تعمير و نگهداري و استهلاك پيش بيني نشده خدمات بيمه | 130 82/50 500/937 50
 | جمع كل | 32/1168

## Slide 159
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
قیمت مصالح پای کار
(همه قیمت‏ها بر اساس آخرین فهرست بهای ابنیه منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه است)

## Slide 160
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
قیمت حمل و نقل مصالح
(همه قیمت‏ها بر اساس آخرین فهرست بهای ابنیه منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه است)

## Slide 161
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
پی سازه‏ای

## Slide 162
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
حمل و تقل و قالب‏بندی

## Slide 163
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
حمل و تقل و قالب‏بندی

## Slide 164
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
میلگردها

## Slide 165
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
بتن

## Slide 166
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
بتن

## Slide 167
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کارهای فلزی

## Slide 168
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
آجرکاری

## Slide 169
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
عایق‏کاری

## Slide 170
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
اندود داخلی

## Slide 171
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
در و پنجره‏ها

## Slide 172
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاشی و سرامیک

## Slide 173
برآورد هزینه
برآورد هزینه
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
شیشه

## Slide 174
برآورد هزینه
متدولوژی مطالعات
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
متدولوژی مطالعات
مطالعه زمين (موقعيت شهري – بررسي كاربردي) / مطالعه محيط (استان تهران – شهر تهران) / مطالعات اقتصادي جمع بندي و ارائه پيشنهاد
مطالعات زمين
محل قرارگيري سايت در مجاورت خ شهيد سپهبد قرني (منطقه 6 شهرداري)
مساحت زمني پس از اصلاح 10000 متر مربع
كاربري: تفريحي اقامتي
سطح اشغال: 60 درصد
مشخصات شهري منطقه 6
ويژگي اقتصادي – اجتماعي
كمترين ميزان خانوار نسبت به ساير مناطق
نقش عمده فعاليت بعنوان خدماتي و تجاري
راسته هاي قوي تجاري شهري
كمترين نرخ بيكاري و بيشترين شاغلين در مناطق
ويژگي كالبدي
وجود محورهاي اصلي و استخوانبندي شهر در منطقه
حضور فضاهاي شهري قابل توجه در منطقه
بافت هاي ارزشمند در منطقه
ويژگي استفاده از اراضي محدوده سايت
قرارگيري در امتداد محورهاي فراشهري و شهري
نزديكي به كانون عملكرد شهري

## Slide 175
برآورد هزینه
جمع‏بندی موقعیت زمین
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
جمع‏بندی موقعیت زمین
موقعيت عمومي | موقعيت دسترسي | موقعيت نسبت به مترو | موقعيت همسايگي
در بافت مركزي شهري | تقاطع قرني و ويلا | نزديكي به مترو خط 4 | مجاورت اداري تجاري
مساحت | ابعاد | كاربري | تراكم
ناكافي و محدود | نامناسب | --- | ناكافي

## Slide 176
برآورد هزینه
جمع‏بندی مالی طرح
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
جمع‏بندی مالی طرح
قيمت كل زمين به ازاي هر متر مربع 150.000.000 ريال بر اساس 830 مترمربع معادل 124.500.000.000 ريال پيش بيني شده است.
هزينه تخريب منطقه متري 300.000 ريال (8000 متر مربع مفيد) معادل 2.400.000.000 ريال كه روي هزينه ساخت در نظر گرفته مي شود.
هزينه بازسازي و مقاوم سازي كل پروژه معادل 40 درصد هزينه ساخت (هزينه ساخت منطقه معادل متري 12.000.000 ريال) معادل متري 4.800.000 ريال مباشد كه بر اساس كل پروژه (500 متر مربع 16 طبقه) معادل 38.400.000.000 ريال ميباشد.
قيمت با توجه به كاربري فعلي (اداري) به ازاي هر متر مربع 80.000.000 ريال 500 متر مربع مفيد در 16 طبقه معادل 640.000.000.000 ريال پيش بيني شده است.
مجموع درآمد ساليانه هتل بر اساس 63 اتاق و سالن پذيرايي 300 نفره و رستوران 200 نفره معادل 248.450.000.000 ريال محاسبه گرديده است.
هزينه تخريب و ساخت مسكوني بر اساس متري 13.000.000 ريال (8000 متر مربع مفيد) معادل 104.000.000.000ريال مي باشد.
قيمت فروش با توجه به كاربري مسكوني نوساز به ازاي هر متر مربع 70.000.000 ريال (8000 متر مربع مفيد) معادل 560.000.000.000 ريال مي باشد.
قيمت فروش با توجه به كاربري اداري نوساز به ازاي هر متر مربع 150.000.000 ريال (8000 متر مربع مفيد) معادل 1.200.000.000.000 ريال مي باشد.
قيمت فروش با توجه به كاربري فرهنگي نوساز خريداري شده توسط موسسات و سازمان هاي مرتبط به شهرداري بواسطه عدم سوددهي بالاي كاربري هاي فرهنگي به ازاي هر متر مربع 50.000.000 ريال (8000 متر مربع) معادل 400.000.000.000 ريال مي باشد.

## Slide 177
برآورد هزینه
کاربری پیشنهادی
تمرین 8 طرح توجیهی برای هتل
تمرین شماره 8
طرح توجیهی هتل
کاربری پیشنهادی
ساخت مجموعه تجاري اداري پيشنهاد ميگردد. از نظر وجود پروژه هاي مشابه كاربري يك مجموعه شاخص در سطح شهر و منطقه مي تواند عمل كند و از نظر سرمايه گذاري، بخشي از اين سرمايه به صورت واحد هاي تجاري اداري در كوتاه مدت قابل برگشت است و بخشي ديگر از طريق ارائه خدمات آينده مجموعه تامين ميگردد كه در طولاني مدت پايدار خواهد بود.
ديدگاه نسبت به مجموعه بايد بگونه اي باشد كه از طريق تعريف معماري مناسب بتوان مجموعه را در سطح كشور و منطقه بعنوان شاخص معرفي نمود.
از نظر سرمايه گذاري و بازدهي اقتصادي با توجه به اينكه در دو مسير كوتاه (فروش واحد هاي اداري، دفاتر نمايشگاه ها، .. ) و طولاني مدت (بخش اقامتي)‌اين امر امكانپذير است نسبت به ساير كاربري ها از قدرت مانور بيشتري برخوردار است.

## Slide 178
با توجه به رهیافت‏های کتاب و نظریه لایه‏ای و مباحث و مقالات ارائه شده به منظور طراحی دانشگاه سوره با توجه به سرانه‏ها و برنامه فیزیکی دانشگاه برنامه‏دهی لازم در سایت ترمینال غرب را ارائه دهید.
بیان مسأله
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
تعداد کل دانشجویان دانشکده : 4172 نفر
تعداد دانشجویان معماری دانشکده سوره: 1313 نفر

## Slide 179
بررسی نمونه‏های موردی
طراحی و لکه گذاری سایت دانشکده ی هنرهای زیبا کاملاًعملکردی بوده و براساس نیازهای دانشجویان در دو بخش شمالی و جنوبی طراحی شده است. در بخش شمالی سایت، فضای بازی به فرم نعل اسب با ساختما نهای آتلیه ی معماری، بخش اداری و سال نهای قضاوت مصور شده است. در بخش جنو ب غربی سایت دانشکده، سه ساختمان مکعبی شکل به موازات هم در جهت غربی و شرقی قرار گرفته اند. فضای باز بین ساختمان ها با پوشش گیاهی، آبنما و محل هایی برای استراحت دانشجویان طراحی شدهاست. سبک ساختمان ها، مدرن و یادآورساختمان های آدول لوس و لوکوربوزه می باشند که با پوشش عمدتاً بتنی ساخته شده اند.
نمونه موردی
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
1
دانشکده هنرهای زیبا

## Slide 180
بررسی نمونه‏های موردی
دانشگاه نانیانگ در حومه غربی سنگاپور واقع شده است. وسعت این دانشگاه حدود 200 هکتار است و نسخه اصلی طرح جامع آن در سال 1993 توسط معمار مشهور ژاپنی کنزو تانگه تهیه شده است.
در مرکز این دانشگاه منطقه ای دره مانند وجود دارد که در طرح تانگه به عنوان فضای سبز و ریه تنفسی دانشگاه در نظر گرفته شده بود. اما این دانشگاه در سالهای بعد به همان بلایی دچار شد که کل سنگاپور در سال های پایانی دهه 90 به آن مبتلا شده بود. مشکل کمبود زمین در سنگاپور که در دهه 90 به سرعت خود را به عنوان یکی از مدرن ترین مناطق جنوب شرقی آسیا تثبیت کرده بود , به سرعت تبدیل به یکی از مشکلات جدی شهر شد و سنگاپوری ها را وادار کرد تا در حوزه شهری , .بسیاری از طرح های جامع را بازنگری کنند.
نمونه موردی
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
2
دانشگاه هنر سنگاپور

## Slide 181
بررسی نمونه‏های موردی
در میان نسل دوم معماران مدرن که پس از جنگ جهانی دوم سعی در تعدیل عقاید افراطی، اعتلای آرمان ها و رفع چالش های معماری مدرن داشتند، لویی کان و پل رودولف بیش از سایرین موفق بودند. این دو معمار هر یک به نحوی تحت تاثیر اساتید معماری مدرن و مشتاق به کشف پتانسیل های مصالح جدید نظیر بتن بودند.
در سال 1963 پل رودولف Paul Rudolphساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل را در نبش تقاطعی در"نیوهاون" آمریکا طراحی نمود که درست در کنج مقابل آن گالری آثار هنری دانشگاه توسط لویی کان طراحی شده بود.
بنای گالری که یک دهه پیش از طرح رودولف احداث شده بود می توانست الگویی الهام بخش برای رودولف باشد؛ ساختمانی چهار طبقه با نمایی از شیشه و فولاد، متاثر از معماری مینیمال "میس وندر روهه". با این وجود رودولف که درصدد تبیین زبان معماری شخصی خود بود با الهام از ساختمان لارکین اثر فرانک لوید رایت و آثار متاخر لکوربوزیه، توانست سبک معماری بروتالیستی و تندیس گرا را اعتلا بخشیده و بنایی درخور تحسین و ماندگار خلق کند، بنایی که به عنوان یکی از سمبل های معماری مدرن متاخر شناخته شده و نقشی تاثیرگذار در شکل گیری معماری دهه شصت و هفتاد میلادی داشته است.
نمونه موردی
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
3
دانشگاه هنر و معماری ییل

## Slide 182
بررسی نمونه‏های موردی
در سال 1969 حریقی شبانه بخش زیادی از فضاهای داخلی را از بین برد ودر عملیات بازسازی آن قسمت هایی از طرح نیز تغییر نمود. در سال 2008 نیز طرح بازسازی وگسترش دانشگاه ییل توسط چارلز گواثمی، معمار صاحب نام آمریکایی طراحی و اجرا گردید.
نمونه موردی
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
3
دانشگاه هنر و معماری ییل

## Slide 183
بررسی وضع موجود
تهران در حد فاصل منطقه کوهستانی و دشت قرار دارد. سه عامل در اقلیم تهران نقش موثری دارد. رشته کوه البرز، بادهای مرطوب غربی و وسعت استان.
در واقع رشته کوه البرز آب و هوای تهران را معتدل کرده است . در شمال تهران، آب و هوا معتدل و کوهستانی و در نقاط کم ارتفاع نیمه خشک است . بارش معمولاً در زمستانها زیاد است . فصل سرد از ماه آذر شروع م یشود، اما در نقاط کوهستانی کمی زودتر آغاز می گردد . فصول سرد سه یا چهار ماه طول می کشد . در اسفند ماه از سرمای هوا رفت هرفته کاسته م یشود و در اواخر فروردین هوا با سرعت بیشتری گرم می شود و در اوایل خرداد هوا نسبتاً گرم است .اقلیم استان تهران در نواحی کویری و جنوب گرم و خشک، در نواحی پایکوهی سرد و نیمه مرطوب و در نواحی مرتفع سرد همراه با زمستان های طولانی است.
ویژگی های کلی:
-تابش شدید آفتاب
-اختلاف دمای شب و روز تا 30 درجه ی سانتی گراد
-تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد و سخت
-باد غالب تهران باد غربی می باشد، که باد مطلوب است
-باد مزاحم نیز باد جنوب شرقی است
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
شرایط کالبدی اقلیم
موقعیت وزوایای تابش خورشید در عرض 35 درجه شمالی (منبع:کسمائی)

## Slide 184
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
شرایط کالبدی اقلیم

## Slide 185
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
ابعاد زمین:
حدودا 200 * 110
شرایط کالبدی تحلیل سایت

## Slide 186
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
شرایط کالبدی تصاویر مجموعه سایت

## Slide 187
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
دیدگاه نظریه سیستم‏ها
اهداف درون سیستمی
کاشت درختان خزان پذیر در اطراف سایت و محوطه بخصوص ضلع شمالی و جنوبی جهت کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوای ناشی از ترمینال غرب.
تخریب ساختمان درون سایت بدلیل غیر قابل استفاده بودن و ناخوانایی با پروژه
طراحی فضای آموزشی مناسب با روحیه دانشجویان
ورودی دانشگاه بصورت خوانا
و کلیه عناصر مربوط به اجرا و طراحی
اهداف برون سیستمی
دسترسی راحت به سایت برای استفاده کنندگان / تخریب پمپ بنزین بدلیل ایجاد ترافیک و آلودگی محیط
بهره گیری از شیب زمین برای طراحی متنوع تر و دید و منظر جذاب.با استفاده از این فرم توپوگرافی میتوانیم دانشکده ها را از هم تفکیک کنیم.
به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش / پلان های متراکم و فشرده
اولویت‏ها
مسلما اهداف درون سیستمی بر اهداف برون سیستمی اولویت دارند چرا که بدون اهداف درون سیستمی معماری شکل نمی گیرد.

## Slide 188
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
محدودیت‎ها
موجودیات سایت | 
ساختمان موجود | تخریب: در طراحی دچار محدودیت نیستیم
 | حفظ بنا: طرح پیشنهادی باید متناسب با بنای موجود باشد و با آن تلفیق شود.و در نتیجه محدودیت در طراحی حاصل میشود
پمپ گاز | تخریب: باعث کم شدن محدودیتها ،آلودگی و ترافیک شده و مساحت سایت بیشتر میشود.
 | حفظ بنا: ایجاد محدودیت،آلودگی و ترافیک
توپوگرافی | تخریب: پائین آمدن تنوع،مسطح بودن سایت،دسترسی آسان و سهولت در طراحی
 | حفظ : تنوع بالا ، طراحی دشوارتر ،دسترسی دشوار تر

## Slide 189
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
SWOT
SWOT |  | 
داخلی | strength | دید از سمت جنوب به میدان و برج آزادی
 |  | وجود ساختمان در سایت و امکان استفاده از آن
 | weakness | ساختمان موجود موجب اختلال در جانمایی دیگر ساختمان ها میشود
 |  | پمپ گاز شمال سایت، که مساحت سایت را کم کرده و موجب آلودگیهای هوا و صوتی است.
 |  | خطر بروز آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه در پمپ گاز و آسیب به سایت
 |  | ترافیک به دلیل نزدیکی میدان آزادی، ترمینال و پمپ گاز
خارجی | opportunity | نزدیک بودن به ترمینال و میدان آزادی و امکان دسترسی راحت از تمام نقاط شهر
 | threat | نبود امکانات رفاهی و خدماتی مناسب در نزدیکی سایت
 |  | امکان بوجود آمدن ترافیک شدید در ساعات پیک و پرتردد در میدان آزادی و ترمینال
 |  | وجود آلودگی هوا به دلیل تردد تمام وقت اتوبوس ها در ترمینال و جایگاه سوخت

## Slide 190
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
رشته ها و گرایش‏های دانشگاه
رشته های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای دستی در دانشگاه سوره؛ مقطع کارشناسی
الف) گرایش نمایش
1-کارگردانی
2-نمایش عروسکی
3-ادبیات نمایشی
4-طراحی صحنه
ب)نقاشی
ج)گرافیک
1-ارتباط تصویری
2-تصویر سازی
د)کتابت و نگارگری
ه)هنر اسلامی
و)سینما
1-کارگردانی
2-فیلمنامه نویسی
3-تدوین
4-تصویر برداری

## Slide 191
بررسی وضع موجود
بررسی وضع موجود
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
رشته ها و گرایش‏های دانشگاه
رشته های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای دستی در دانشگاه سوره؛ مقطع کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی / نقاشی / کرافیک / سینما / انیمیشن / صنایع دستی / هنرهای اسلامی
رشته های فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه سوره؛ مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
الف) ارتباطات اجتماعی
1-روابط عمومی پیوسته
2-روابط عمومی ناپیوسته
3-روزنامه نگاری پیوسته
ب) مدیریت فرهنگی هنری
1-مدیریت امور فرهنگی ناپیوسته
2-مدیریت امور فرهنگی پیوسته
ج) رسانه و تبلیغ
1-مدیریت رسانه
2-تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
د) مدیریت فرهنگی
1-مدیریت فرهنگی هنری
2-مدیریت امور فرهنگی
ه) ادبیات پایداری

## Slide 192
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
کلاسهای تئوری، اطاق‏های سمینار و گردهمایی، کلاسهای نقشه کشی و طراحی
- سطوح آموزشی ظرفیت کلاس
- عمومی 40-55 نفر
- تخصصی 30-40 نفر
- لیسانس به بالا ۲0-30 نفر
مشخصات فیزیکی فضاها
میز و صندلیها بصورت یکپارچه باشند .
فاصله صندلیها پشت تا پشت 90 سانت یمتر و با فاصله مرکز تا مرکز 60 سانتیمتر
عرض ردیف کمتر از ۷ صندلی : عرض کل راهروهای داخل کلاس 80/1 متر
عرض ردیف بیشتر از ۷ صندلی : عرض کل راهروهای داخل کلاس 40/۲ متر
اگر بیش از 50 صندلی در کلاس وجود دارد ، باید درب دومی نیز وجود داشته باشد و در غیر اینصورت فاصله صندلی عقبی با دیوار بیش از 60% متر باشد
کف کلاس بعد از ردیف هشتم باید شیب دار بوده و ارتفاع آن برای دید مناسب باشد .
جلوگیری از انعکاس نور و یا صوت با توجه به ابعاد کلاس
بایدها و نبایدها
بایدها و نبایدها
استانداردهای فضاهای آموزشی

## Slide 193
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
تبصره 1 :
تناسب ابعاد کلاس درس با توجه به استانداردهای مختلف برای حداکثر نسبت طول به عرض کلاس از 3/1 : 1 تا ۷/1 : 1 ، متغیر است
ولی نسبتی که اکثراً در رعایت آن بعنوان حداکثر توافق دارند 4/1 : 1 است. حداقل ارتفاع در بیشتر موارد 3 متر و نسبت حجم فضای
سرانه برای سالن های کوچک 5/۲ متر مکعب و برای سالنهای بزرگ 5/4 متر مکعب تعیین شده است .
تبصره ۲ :
سطح سرانه در کشورهای اروپایی برای کلاسها متفاوت است . بدین معنی که در آلمان فدرال 9/0-8/0 متر مربع برای هر شاگرد ، در
انگلستان حداقل 93/0 مترمربع و حداکثر 6/1 متر مربع ( میانگین ۲/1 متر مربع) و در هلند 3/1 متر مربع برای تا 50 نفر و 8/0
مترمربع برای هر فرد اضافی تا ۲00 نفر و یک متر مربع برای 400 نفر (بخاطر راهروهای اضافی) را تعیین می کنند .
بایدها و نبایدها
بایدها و نبایدها
استانداردهای فضاهای آموزشی

## Slide 194
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
نمونه‏ها
فضای مورد نیاز سمینار ها نیز با توجه به اینکه ساعات مباحثه و سمینار در دوره های لیسانس بطور متوسط چهار برابر کمتر از ساعات درس است و معمولأ نیز با حضور استاد و با گروهی حدود ۲0 نفر تشکیل م یشود میتوان از همان فضای کلاسها با جا به جا کردن تجهیزات استفاده نمود، ولی بهر حال اطاق های مورد نیاز سمینارها معمولا دارای تناسب 1:1 (نزدیک به مربع ) هستند.
بایدها و نبایدها
بایدها و نبایدها
استانداردهای فضاهای آموزشی

## Slide 195
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
کارگاهها
کارگاهها باید طوری طراحی شوند که با تغییرات ناشی از روش های آموزشی با تکنولوژی قابل انعطاف باشند.
بایدها و نبایدها
بایدها و نبایدها
استانداردهای فضاهای آموزشی
تأثیرات باد
سطح تماس ساختمان با باد در حالت ج کمتر از حالت الف و ب می باشد.

## Slide 196
سرانه ریزفضاها - برنامه فیزیکی و آمار تعداد کاربران
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
سرانه‏ها و برنامه فیزیکی
ریز فضاها | سرانه -هر نفر دانشجو بر حسب متر مربع | تعداد استفاده کنندگان | مساحت هر واحد | تعداد پیشنهادی | مساحت پیشنهادی بر حسب متر مربع
آتلیه معماری آتلیه درك و بیان آتلیه هندسه و ترسیم | 4 | 25 | 100 | 6 | 600
کلاس های تئوری | 2 | 25 | 50 | 4 | 200
کارگاه مواد و مصالح کارگاه ماکت سازی | 4 | 25 | 100 | 2 | 200
کتابخانه | 2.5 | 100 | 250 | 1 | 250
آموزش | - | - | 20 | 1 | 20
تاسیسات | - | - | 24 | 1 | 24
سرویس بهداشتی آقایان | 3 | 10 | 30 | 1 | 30
سرویس بهداشتی بانوان | 3 | 10 | 30 | 1 | 30
بوفه | 2 | 80 | 160 | 1 | 160
نمازخانه | 2.5 | 20 | 50 | 2 | 100
ریاست | - | - | 24 | 1 | 24
دفتر منشی | - | - | 12 | 1 | 12
سایت کامپیوتر | 4 | 25 | 100 | 1 | 100
حراست | - | - | 12 | 1 | 12
امور مالی | - | - | 24 | 1 | 24
معاونت | - | - | 18 | 1 | 18
اتاق اساتید | 2 | 20 | 40 | 1 | 40
اتاق مدیران گروه | 3 | 6 | 18 | 1 | 18
امور دانشجویی | 4 | 7 | 28 | 1 | 28
سالن چند منظوره | 102 | 300 | 360 | 1 | 360
انبار نرم افزار و سخت افزار | - | - | 12 | 1 | 12
اتاق شورا | - | 1 | 24 | 1 | 24
دانشگاه سوره
دانشکده معماری و شهرسازی
برنامه‏ریزی کالبدی
استاد: دکتر دباغ
هانی نادری
اوژن سلیمی
صفحه :
195
گروه معماری
کارشناسی ارشد
1395/11/16

## Slide 197
مقدار فضاهای لازم برای دانشکده معماری
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 198
تحلیل لایه ای دانشکده
پیشنهاد راه حل های مطلوب برای هر لایه از سیستم
تحلیل لایه ای دانشکده
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 199
تحلیل لایه ای دانشکده
پیشنهاد راه حل های مطلوب برای هر لایه از سیستم
تحلیل لایه ای دانشکده
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 200
تحلیل لایه ای دانشکده
پیشنهاد راه حل های مطلوب برای هر لایه از سیستم
تحلیل لایه ای دانشکده
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 201
تحلیل لایه ای دانشکده
پیشنهاد راه حل های مطلوب برای هر لایه از سیستم
تحلیل لایه ای دانشکده
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 202
برنامه دهی دانشگاه سوره
برنامه اهداف، ضروریات عملکردی
1-سیرکولاسیون
2-ظاهر
3-خلوت
4-امنیت
5-تعاملات اجتماعی و آموزشی
6-دید
برنامه‏دهی دانشگاه سوره
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
هدف
سیرکولاسیون مجموعه باید برای اعضای دانشکده و همچنین بازدیدکنندگان کاملا شفاف، ساده و پرهیجان باشد.
ضرورت عملکردی
- فضاهای مجموعه باید به حداکثر جریان اطلاعات در بین گروه های آموزشی کمک کنند.
- سیستم سیرکولاسیون باید برای بازدیدکنندگان جدید، خود-گویا باشد و حس شفافی از جهت یابی را برای استفاده کنندگان فراهم آورد.
- مسیرهای اصلی سیرکولاسیون باید برای افراد ناتوان جسمی و افرادی که دارای ضعف قوای حرکتی اند، به آسانی قابل استفاده باشند.
- تمام مسیرهای اصلی سیرکولاسیون باید جذاب و از لحاظ بصری مهیج باشد.
- نظام سیرکولاسیون باید بسیار کارآمد باشد و بتواند ازدحام بعد از کلاس ها را به آسانی و در امنیت کنترل کند.
- سیستم سیرکولاسیون باید به نحوی باشد که در صورت بروز بحران (آتش سوزی، زلزله و...) برای تخلیه سریع و ایمن مجموعه مشکلی ایجاد نکند.
- باید مسیرهای سواره و پیاده مجموعه به نحوی طراحی شود که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و در کل مسیرها ایمن باشند.
سیرکولاسیون

## Slide 203
برنامه دهی دانشگاه سوره
برنامه اهداف، ضروریات عملکردی
1-سیرکولاسیون
2-ظاهر
3-خلوت
4-امنیت
5-تعاملات اجتماعی و آموزشی
6-دید
برنامه‏دهی دانشگاه سوره
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
هدف
مجموعه باید به گونه ای شفاف، از تمام گروه های آموزشی مستقل که با هدف مشترک القای ارزش هایی چون خلاقیت، کارایی و کاردانی گرد هم آمده اند، تصویر روشنی را ارائه دهد.
ضرورت عملکردی
- ساختار جدید باید ضمن حفظ استقلال هر یک از گروه های آموزشی، حس وحدت فضایی میان گروه ها را به روشنی ارتقاء دهد.
- مجموعه باید موجب تقویت حس قوی و آنی خوشامد گویی به ورود اعضای دانشکده و بازدیدکنندگان گردد.
- ظاهر مجموعه ضمن اینکه عملکرد اصلی دانشکده را نشان می دهد باید با ساختمان ها و دانشکده های دیگر نیز از لحاظ بصری هماهنگی داشته باشد.
ظاهر

## Slide 204
برنامه دهی دانشگاه سوره
برنامه اهداف، ضروریات عملکردی
1-سیرکولاسیون
2-ظاهر
3-خلوت
4-امنیت
5-تعاملات اجتماعی و آموزشی
6-دید
برنامه‏دهی دانشگاه سوره
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
هدف
فضاهای مجموعه باید کنترل جدی بر تعاملات و مزاحمت ها در محیط کار و مطالعه را برای اعضای دانشکده فراهم آورند.
ضرورت عملکردی
- میزان شفافیت و دید به محیط کار و مطالعه باید بسیار زیاد باشد. در عین حال کنترل این فضاها باید به اندازه ای باشد تا در مقابل مزاحمت های بیرونی محافظت شوند و میزان کارایی را بالا ببرد.
- انتقال صدا به محیط کار و مطالعه باید تا 35 db کاهش پیدا کند.
خلوت

## Slide 205
برنامه دهی دانشگاه سوره
برنامه اهداف، ضروریات عملکردی
1-سیرکولاسیون
2-ظاهر
3-خلوت
4-امنیت
5-تعاملات اجتماعی و آموزشی
6-دید
برنامه‏دهی دانشگاه سوره
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
هدف
تمام افرادی که از فضاهای مجموعه استفاده می کنند، باید برای رفت و آمد در هر ساعت از روز یا شب، بدون ترس از دزدی، ویرانگری یا تجاوز، احساس امنیت کنند.
ضرورت عملکردی
- تمام سطوح مجموعه و فضاهای پشتیبانی آن باید دست کم از یکی از فضاهایی که غالبا افراد در آنجا حضور دارند، به خوبی دیده شوند. در تمام فضاها باید این احساس به وجود بیاید که همیشه یک نفر آن فضا را تحت نظر دارد.
- نحوه ساماندهی کارگاه ها، آتلیه ها، نگارخانه ها،لابراتوارها و... باید به گونه ای باشد که ناظران مسئول کارگاه ها در یک جا جمع شوند.
- تمام مسیرها باید از دید شفاف برخوردار باشند و به طریقی نورپردازی گردند که امکان تشخیص چهره ها از فاصله
6 متری میسر گردد و فضاهایی که ممکن است کسی در آن ها پنهان شود، باید کاملا روشن شوند.
امنیت

## Slide 206
برنامه دهی دانشگاه سوره
برنامه اهداف، ضروریات عملکردی
1-سیرکولاسیون
2-ظاهر
3-خلوت
4-امنیت
5-تعاملات اجتماعی و آموزشی
6-دید
برنامه‏دهی دانشگاه سوره
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
هدف
مجموعه باید تعاملات اجتماعی و خودجوش میان دانشجویان تمام سال ها و گروه ها و استادان و مسئولان دانشکده ها را ارتقاء بخشد، تا امکان تبادل اطلاعات، ایده ها و شیوه ها به صورت مستمر برقرار گردد.
ضرورت عملکردی
- نقطه کانونی پردیس باید اکثریت دانشجویان و اساتید را به خود جلب کند تا هر روز از میان آن عبور و مرور کنند.
- مرزبندی فضاهای باز باید احتمال وقوع ملاقات ها و مکالمات اتفاقی را افزایش دهند.
- ارتباط بین اساتید و محیط کارگاه های رشته های مختلف باید از طریق دسترسی بصری و کالبدی به کارگاه ها برقرار باشد.
- ساختمان باید گستره متنوعی از فعالیت های آموزشی، اجتماعی، جانبی و فعالیت های فوق برنامه را برای تمام دانشجویان فراهم آورد.
- کارگاه ها باید امکان تعامل بین دانشجویان سال های مختلف و رشته های مختلف را فراهم کنند.
- "مرکز" مجموعه باید به گونه ای طراحی شود که در مواقعی که برای برگزاری مراسم از آن استفاده نمی شود، احساس خالی و متروکه بودن پیدا نکند.
- آمفی تئاترها و سالن های همایش باید در قسمتی از مجموعه تعبیه گردد که به دانشکده های مختلف نزدیک بوده و امکان برقراری ارتباط بین دانشجویان رشته های مختلف را در هنگام برگزاری مراسمات فراهم نماید.
تعاملات اجتماعی و آموزشی

## Slide 207
برنامه دهی دانشگاه سوره
برنامه اهداف، ضروریات عملکردی
1-سیرکولاسیون
2-ظاهر
3-خلوت
4-امنیت
5-تعاملات اجتماعی و آموزشی
6-دید
برنامه‏دهی دانشگاه سوره
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
هدف
مجموعه و فعالیت هایی که در آن به وقوع می پیوندد، باید برای تمام بازدیدکنندگان و اهالی دانشکده، از فضاهای مجاور آن، در محوطه دانشگاه قابل رویت باشد و هر دانشکده قابل تشخیص باشد.
ضرورت عملکردی
- فعالیت های مستمر (دانشجویان و اساتید) باید در تمام اوقات هم برای استفاده کنندگان و هم برای بازدیدکنندگان به وضوح قابل رویت باشد.
- تمام دانشکده ها باید دید مناسبی به یکدیگر داشته باشند.
- بازدیدکنندگان باید با مشاهده آنچه در اطرافشان می گذرد، احساس کنند که در کدام دانشکده حضور دارند.
دید

## Slide 208
پیوست
فهرست فضاها با جزئیات
اداری
اتاق رئیس دانشگاه
این بخش در واقع مرکز برنامه ریزی،هماهنگی و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای موسسه می باشد. با توجه به این که تقریبا تمام مدیران موسسات اموزش عالی داری مدارک بالای تحصیلی می باشند واز انجایی که این فضا ، فضایی رسمی و اداری ست ، لازم است در طراحی ان علاوه بر در نظر گرفتن نیاز به فضا هایی مانند: بخش انتظار مراجعه کنندگان ، اتاق منشی ، اتاق جلسه ، بایگانی اسناد مدیریتی و صورت جلسه ها ، سرویس بهداشتی و... به فرم و نور فضا نیز توجه کافی شود. به عنوان مثال برای طراحی اینگونه فضا ها باید از طرح های فانتزی و... خودداری کرد.نور گیری این فضا به صورت طبیعی و مصنوعی انجام میگیرد.نور طبیعی باید از سمت شرق وشمال و نور مصنوعی نیز باید به صورت لامپ های فلورسنت و از سقف تامین گردد.
اتاق معاون
از نظر فرم کمابیش شبیه به اتاق مدیریت میباشد با این تفاوت که این بخش باید دارای ارتباطی خوب ومنطقی با بخش مدیریت و نیز به اتاق مدیران گروه داشته باشد..
مدیر گروه
فضا به عنوان فضایی ارتباطی میان دانشجویان و مدیرگروه می باشد که ضمنا در ان کار های اداری نظیر تعیین واحد و... نیز انجام میشود.
معاون آموزشی
به نسبت مدیر ،معاون و مدیر گروه نیازمند فضایی محدود تر می باشد. نکته مهم در لکه گذاری این فضا ارتباط راحت بین مدیریت و معاون موسسه ومدیر گروه می باشد.در بیشتر موارد مدیریت اموزشی و پژوهشی در یک فضا سامان داده می شوند.
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 209
پیوست
مالی (حسابداری)
نیاز های این فضا عبارتند از : بخش بایگانی پرونده های مالی دانشجویان ، بخش بایگانی پرونده های مالی دانشگاه ،بایگانی پرونده های مالی اساتید و... که باید به خوبی از انها محافظت شود.این فضا باید به گونه ای طراحی شود که بیشترین فضا را برای قفسه بندی و زونکن ها در نظر گرفته شده باشد.
حراست و انتظامات
در ایران باید این قسمت باید علاوه بر بخش هایی که عهده داربرقراری نظم در دانشگاه می باشد، دارای فضایی جهت تشکیل کمیته های انظباطی باشد. در بعضی موارد این بخش به دو قسمت دختران و پسران (خواهران و برادران) تقسیم میشود که در موارد خاص امکان رسیدگیبه مشکلات و تخلفات هر دو گروه وجود داشته باشد.بخش نگهبانی نیزبه نوعی در این زیرمجموعه قرار می گیرد که نیازند فضایی برای استراحت نگهبانانی ست که در شیفت شب در دانشگاه حضور دارند.از طرفی باید به ورود و خروج نیز احاطه کافی داشته باشد.
مشاور تحصیلی
این بخش نیازمند فضایی ارام ،نور ملایم و خطوط نرم می باشد. در صورت امکان بهتر است در هنگام لکه گذاری جایی تعیین شود که در عبور و مرور زیاد نباشد.در برخی موارد در بخش مشاور تحصیلی ،مشاور اجتماعی و ازاین قبیل خدمات نیز ارائه میشود که با توجه به اضافه شدن هر یک از موارد این چنین،فضای مورد نیازش نیز در نظر گرفته شود.
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 210
پیوست
فضاهای فرهنگی- رفاهی
انتشارات
فضایی برای تکثیر و فروش جزوات اموزشی و کمک اموزشی که در محوطهدانشکده دیده می شود.در ان میز دستگاه کپی و وسایل و تجهیزات زیراکس وچاپ قرار دارد.عملکرد ان بیشتر محدود به استفاده دانشجویان همان دانشکده استاما قابلیت پاسخگویی به نیاز های افراد خارج از محیط دانشکده معماری(دانشکده های دیگر) را نیز دارد.در مورد مصالح محدودیت خاصی برای این فضا متصور نشده اند.
بوفه
مکانی با تعریف کاربری متفاوت از سلف.به این معنا که در ان چای، قهوه،غذا های سرد و... سرو می شود و نیز دارای فضای برای استراحت بین دو کلاس و ملاقات های کوتاه می باشد.در ان باید فضایی همچون اشپزخانه،یخچال،فضای میز و صندلی و... در نظر گرفته شود.نور ان باید به صورت طبیعی و مصنوعی تامین شود و در ضمن بهتر است دید مناسبی به فضای اطراف داشته باشد.
سالن اجتماعات
الف. فضای سالن: سالن اجتماعات به منظور ایجاد فضایی جهت گرد هم ایی ها،ارائه مقالات،اجرای برنامه های هنری و... طراحی میشود.عامل تاثیر گذار در سالن تعداد صندلی ها و مخروط دید می باشد.سالن های اجتماعاتی که از ان به عنوان سالن نمایش نیز استفاده می شود،علاوه بر داشتن استاندارد ها و معیار های سالن های اجتماعات باید استاندارد هایی از نظیر خروجی اضطراری و... که مربوط به سالن های نمایش می باشد را نیز دارا باشند. نور سالن از طریق نور مصنوعی تامین شده و مصالح نیز باید به گونه ای انتخاب شود که عایق صوت باشد.سالن دارای فضا های جانبی از جمله صحنه نمایش،اتاق پشت صحنه و... می باشد.
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 211
پیوست
ب. سالن انتظار: محل تجمع افراد در زمان های میان برنامه یا پیش از شروع برنامه ست که باید بر اساس ابعاد سالن اصلی طراحی شود.این فضا خود شامل قسمت های خدماتی مانند ،سرویس های بهداشتی،فروشگاه نوار یا کتاب،نیمکت،بوفه و... می باشد.نور این سالن میتواند هم از طریق نور طبیعی و هم از طریق نور مصنوعی یکنواخت تامین گردد.دیوار های بین قسمت سالن انتظار و سالن اصلی برنامه باید به خوبی جاذب صوت بوده تا سر و صدای ایجاد شده در سالن انتظار راهی بهدرون سالن اصلی نداشته باشد.فرم سالن انتظار بهتر است به گونه ای باشد که ارتباطی واضح بین ورودی های فرعی سالن اصلی و ورودی به سالن انتظار داشته باشد. به این معنا که بیننده بعد از ورود به سالن انتظار دچار سردرگمی نشود.سالن انتظار را می توان به عنوان یک فضای تقسیم بزرگ نیز در نظر گرفت.در ساخت جزئیات مبلمان این سالن نباید ازفرم های تیز و برنده استفاده کرد چرا که در مواقع اضطراری ایجاد خطر می نماید.
نماز خانه
الف. وضو خانه: از فضا های جنبی نمازخانه محسوب می شود.در ان باید امکاناتی نظیر سرویس های بهداشتی،روشویی ها،ایینه، اویز لباس و... در نظر گرفته شود.خود وضوخانه به دو بخش اقایان ( برادران) و بانوان ( خواهران) تقسیم می گردد که امکاناتی مشابه با یکدیگر دارند.در تهویه و کلا در سرویس های بهداشتی عمومی بحث تهویه و شست و شو و نظافت از اصول پایه ای محسوب می گردد.به همین خاطر سعی میشود از مصالحی استفاده کنیم که به راحتی قابلیت شست و شو و نظافت را داشته باشند.
ب. فضای نمازخانه: بر اساس تعداد دانشجویان این فضا استاندارد سازی می شود. از نظر نورگیری و مصالح محدودیت خاصی راشامل نمیشود فقط بهتر است در ان از رنگ ها و فرم های ارام و ملایم استفاده شود تا هر چه بیشتر حس آرامشی که جوهر نیایش است را محقق سازد. فضای نمازخانه نیز خود به دو قسمت خواهران و برادران تقسیم میشود.ممکن است این جداسازی با کمک پارتیشن یا پردا بوده که در مواقع لزوم بتوان فضایی یکپاچه در اختیار داشت.
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 212
پیوست
کتابخانه
الف. اتاق های مطالعه فردی: در ساختمان برخی کتاب خانه ها مکان هایی جهت مطالعات انفرادی محققان در نظر گرفته می شود.برخی از پژوهشگران و محققان در رشته های مختلف گاهی موفق به دریافت "فرصت های مطالعاتی"در داخل و یا خارج از کشور می شوند و اینگونه فضا ها میتواند برای این دسته افراد بسیار سودمند باشد.تجهیزات این اتاق عبارتست از میز کار و صندلی،میزکامپیوتر،صندلی راحتی و... که مساحت ان بیشترتابع رتبه ی علمی پژوهشگر می باشد.این اتاق ها می تواند از سمت شمال و یا شرق نورگیری شود ولی وجود پرده حتما الزامی ست.نور مصنوعی نیز باید به صورت یکنواخت و بدون ایجاد سایه باشد.مصالح این اتاق باید ازمصالحی که به خوبی جاذب صوت می باشند ساخته شود تا سر و صدا های احتمالی خارج وارد این فضا نشود.این اتاق ها به علت حجم نسبتا کم ، باید از تهویه مناسبی برخوردار باشد. برای رنگ این فضا باید سعی شود که از رنگ های ملایم مثل کرم استفاده شود تا در اثر مطالعات طولانی مدت ایجاد خستگی در فرد نکند.مکان یابی این اتاق ها بهتر است در فضا هایی باشد که رفت و امد کمتری در ان مکان ها صورت می گیرد تا هر چه بیشتر از سرو صدا در امان باشد.
ب. سالن مطالعه: محلی برای مطالعه دانشجویان بخصوص در مورد کتب مرجع و یا فیش برداری از کتب متعدد می باشد.ابعاد این فضا بر اساس میز و صندلی ان تعیین میگردد.نکته مهم در زمینه میز و صندلی ها،عدم دید
مستقیم افرادی که در دو طرف میز نشسته اند نسبت به هم می باشد. دید مستقیم از میزان تمرکز می کاهد.
نور این فضا باید به صورت مصنوعی تامین گردد و در اکثر موارد علاوه بر نور گیری از سقف،از طریق چراغ های مطالعه نیز نورگیری انجام می شود.نکته مهم باز هم عدم ایجاد سایه می باشد.اکوستیک بودن این فضا بسیار مهم می باشد.زیرا سر و صدا و رفت و امد های بی مورد اصلی ترین عوامل برهم ریختن تمرکز افراد استفاده کننده می باشد.کف سالن مطالعه و به طور کلی کتابخانه باید از مصالحی باشد که حرکت صندلی،رفت و امد و... ایجاد صدای مزاحم نکند.
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره

## Slide 213
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
ج. اتاق نوار خانه: این اتاق محلی برای نگهداری نوار های اموزشی مورد نیاز دانشجویان میباشد که عامل تعیین کننده در این فضا، قفسه های نوار ها می باشد.در این فضا می تواند از یک سیستم صوتی جهت تکثیرو... نیزاستفاده کرد لزا اهمیت اکوستیک بودن فضای این اتاق بیش از پیش مطرح می گردد.امروزه از اتاق ارشیو نوار به عنوان ارشیو سی دی ،دی وی دی و... نیز استفاده میشود.
د. محل برگدان: برای جست و جو و یافتن سریع و راحت کتاب در کتابخانه ها،از یک سری کد که بر اساس روابط خاصرشته کتابداری طراحی می شود،استفاده می گردد.این کدها در محل هایی به نام برگه دان نگهداری میگردد که خود به سه شیوه طبقه بندی میگردد:
1. بر اساس موضوع:با دانستن موضوعی که در پی تحقیق در مورد ان هستیم میتوانیم نام کتاب را پیدا کنیم.
2.. بر اساس نام پدید اورنده:اگر در مورد کتابی نام نویسنده یا مولف ان کتاب را بدانیم،با کمک شابک کتاب میتوان به راحتی ان را یافت.
3. بر اساس نام کتاب: جست و جو بر اساس نام کتاب صورت میگیرد.بدین معنا که این قسمت بر اساس نام کتاب نظم دهی شده اند.بر اساس دسته بندی بالا،سه دسته قفسه و یا برگه دان خواهیم داشت.هرچند که امروزه اکثر کتابخانه ها به سیستم جست و جوی پیشرفته کامپیوتری مجهز شده اند اما هنوز هم قسمت برگه دان،از فضا های مربوط به کتابخانه ها می باشد.در این قسمت باید فضایی جهت نوشتن کد های یافته شده ،مکانی جهت قرار دادن فیش و... در نظر گرفته شود.این قسمت باید از نور یکنواخت مصنوعی مناسبی برخوردار باشد.از انجا که رفت و امد در این قسمت زیاد است،بهتر است این قسمت را در فضا های کم اهمیت تر کل کتابخانه قرار داد تا سر و صدا های ایجاد شده و رفت و امد ها،بر رویفضا های اصلی مانند سالن مطالعه تاثیر منفی نگذارد.
ه. مخزن کتاب: محل نگهداری کتاب هایی که بر اساس کد های توضیح داده شده منظم شده و در قفسه های مربوطه نگهداری می شوند.عامل اصلی در فضا سازی مخزن کتابخانه،وجود قفسه های نگهداری کتاب و راه رو های ارتباطی بین انهاست.این قسمت نباید در معرض نور طبیعی باشد.چراکه نور طبیعی و گرد و غبار موجب فرسایش زودتر کتب می شود.تهویه این بخش نیز باید مطلوب بوده تا عمر مفید کتاب های نگهداری شده افزایش یابد.

## Slide 214
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
خ. محل متصدی: این مکان باید نسبت به سالن اصلی دید داشته و به قسمت مخزن نیز دسترسی مناسب داشته باشد.در نظر گرفتن یک پیش خوان برای جدا کردن بخش سالن مطالعه با قسمت متصدی ومخزن بسیار موثر و مفید است.دربخش استقرار متصدی،وجود میز و صندلی،محل قرار دادن کارت های عضویت،برگه امانت کتاب،دفتر ثبت ورود و خروج کتاب و... از ضروریات است.در بیشتر موارد از نور مصنوعی یکنواخت جهت روشنایی این فضا استفاده می کنیم و باید توجه داشت که مساحت ان بر اساس تعداد کتاب دار های مورد نیاز مشخص می گردد.
کارگاه عکاسی
عکاسی نیز به مانند مجسمه سازی خود رشته ای بسیار گسترده و پیچیده و مستقل می باشداما انچه برای دانشجویان معماری مهم است،دانستن "اصول عکاسی" بخصوص "عکاسی معماری" ست.برای دست یافتن به این مهم،در دانشکده های معماری کارگاهی به نام کارگاه عکاسی در نظر گرفته میشودکه در آن دانشجویان علاوه بر اصول و مبانی عکاسی،با شیوه های ظهور و چاپ فیلم نیزآشنا می شوند.
فضای کارگاه عکاسی را میتوان به دو بخش تاریکخانه چاپ و گالری عکاسی تقسیم‏بندی نمود.
در قسمت تاریک خانه کارهایی مربوط به چاپ و... انجام میشود. ابعاد این فضا بر اساس سینک های بزرگ و کوچک اب سرد و گرم و نیز میزهای اگراندیسور تعیین می شود.در این قسمت به هیچ عنوان نباید نور طبیعی وجود داشته باشد.نور مصنوعی نیز باید کنترل شده به صورت دلخواه باشد.در این قسمت باید از مصالحی استفاده کرد که قابلیت شست و شوی مرتب را داشته باشد چون ممکن است در اثر ریختن داروی ظهور و... نیاز به شست و شو به وجود اید.بخش بعد کارگاه عکاسی گالری میباشد که مکانی جهت نمایش عکس ها می باشد.مهمترین عنصر این بخش پانل های عمودی نمایش عکس ها می باشد.نور این قسمت بهتر است موضعی طراحی شود و در صورت وجود پنجره به بیرون،این پنجره ها به وسیله پرده کنترل شود تا نور مستقیم افتاب بر کیفیت عکس های به نمایش در امده تاثیر منفی نگذارد.
رنگ دیوار ها باید از رنگ های روشن باشد. البته این حکم کلی نبوده و بر اساس رنگ پانل، رنگ کف، نوع نمایش عکس‏ها و... می‏تواند تغییر کند.

## Slide 215
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
آموزشی- عملی
آتلیه ها
الف. آتلیه طراحی معماری
درس طراحی معماری یکی از مهم ترین دروس رشته معماری می باشد. در واقع در این درس تمام نکات و مسائل گفته شده در دروسی مانند عناصر و جزئیات ساختمانی،شناخت مواد و مصالح،مبانی نظری، ساخت و ارائه و... باید به صورت عملی در طراحی فضا های معماری نمود پیدا کند.به همین خاطر شناخت نیاز ها و عملکرد های این فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است. فرم کلی این فضا که همانطور که گفته شد از زیر شاخه های فضا های اتلیه ای می باشد،مانند دیگر فضا های اتلیه ایست با این تفاوت که مبلمانی مانند میز های کرکسیون، سه پایه بوم و... نیز باید در ان دیده شود. در نتیجه عامل تعیین کننده در مساخت این فضا را میتوان سه پایه بوم و صندلی و میز کرکسیون در نظر گرفت. نور این فضا باید هم به طریق طبیعی و هم به صورت مصنوعی تامین شود. نور طبیعی باید از سمت شمال و شرق باشد که دلیل آن هم عدم تابش مستقیم آفتاب است. در حالت کلی در صورت امکان باید از نور گیری از سقف نیز استفاده کرد.
اتاق مربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.
انبار وسایل اتلیه: که در ان از وسایلی مانند سه پایه و... نگهداری می شود.
رختکن: برای تعویض لباس دانشجویان این درس.
بحث جاذب صوت بودن صفحات این فضا،(دیوار ها و سقف) توجه ویژه شود.
این فضا دروشویی که می‏تواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود
این اتلیه نیز از نظ کار کرد و فرم شباهت بسیاری به اتلیه طراحی معماری دارد و در بسیاری از موارد این دو اتلیه به صورت سیال طراحی شده که قابلیت کاربری برای هر دو عملکرد را دارا باشد.
در صورت تفاوت انچه این دو را از یکدیگر متمایز میکند، مبلمان داخلی ان است.

## Slide 216
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
ب. آتلیه ترسیم فنی
برای نمایش محدوده و تقسیمات فضایی هر مکان،جزئیات اجرایی،چگونگی طراحی محوطه و... نیازمند طراحی انها هستیم.به این منظور واحد هایی به عنوان واحد ترسیم فنی در این رشته ارائه میگردد که در اینجا به بررسی عملکرد فضایی ان می پردازیم:
مساحت این فضا بر اساس میز های نقشه کشی و استاندارد های مربوط به ان تعیین می گردد. معمولا این فضا برای 24 تا 30 نفر در نظر گرفته می شود.
نور این اتلیه می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد اما نکته ضروری در مورد طراحی نور،عدم ایجاد سایه است.
به همین خاطر بهتر است از نور مصنوعی و به صورت یکنواخت استفاده کرد.نور مورد استفاده باید به وسیله لامپ های مهتابی تامین گردد و این لامپ ها باید به سقف و بالای میزهای ترسیم نصب شوند تا حداقل سایه را ایجاد کنند. رنگ میزهای ترسیم نباید رنگ های تیره و براق باشد.دلیل تیره نبودن میزها به خاطر استفاده از پوستی وکاغذ کالک و... و دید بهتر خطوط هنگام ترسیم و براق نبودن میز ها نیز به خاطر عدم انعکاس نور می باشد. رنگ سالن باید از رنگ های ملایم باشد که در طول زمان موجب خستگی چشم نگردد.این فضا نیز دارای فضا های جانبی می باشد که عبارتند از:
اتاق مربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.
روشویی که میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.
این فضا تا حد بسیار زیادی شبیه فضای اتلیه ترسیم فنی ست با این تفاوت که در ان میز های کرکسیون
نیز وجود دارد.نور این فضا نیز باید مصنوعی و یکنواخت بوده و ایجاد سایه نکند. این دو فضا را
(اتلیه ترسیم فنی و طراحی فنی) را به گونه ای طراحی میکنند که عملکرد های مورد انتظار از هر دو درس را بر آورده کنند
ج. آتلیه درک و بیان
این اتلیه نیز از نظر کار کرد و فرم شباهت بسیاری به اتلیه طراحی معماری دارد و در بسیاری ازموارد این دو اتلیه به صورت سیال طراحی شده که قابلیت کاربری برای هر دو عملکرد را دارا باشد.در صورت تفاوت انچه این دو را از یکدیگر متمایز میکند، مبلمان داخلی ان است.

## Slide 217
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
کارگاه‏ها
الف. کارگاه چوب
حتی امروزه با تمامی پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی ساختمان حاصل شده و مواد و مصالح جدید که وارد بازار شده است،باز هم با نگاهی به اطراف خود در می یابیم که هنوز هم "چوب" نقش غیرقابل انکاری در ساختمان دارد.
هرچند ممکن است دیگر از چوب به عنوان مصالحی سازه ای استفاده نشود اما از آن به عنوان درب، پارتیشن ها و... هنوز هم استفاده می گردد.
بحث کارکرد های چوب در معماری سنتی که خود مقوله دیگری ست که به تنهایی می تواند موضوع چند کتاب تخصصی باشد. کافیست تحلیلی اجمالی بر روی ارسی ها ،تیر گنبد ها، فرسپ ها و... بیندازیم تا به این مطلب بیشتر پی ببریم.
مخلص کلام این که برای دانشجویان معماری آشنایی هرچند اجمالی با چوب و کارکرد ها،قابلیت ها،انواع اتصالات،کاربرد های مختلف انواع چوب و... لازم و غیر قابل چشم پوشی ست. از این جهت در دانشکده های معماری فضایی به عنوان کارگاه چوب در نظر گرفته می شود.
ابعاد این فضا بر اساس ماشین الات و دستگاه ها و میزهای کار لازم این کارگاه تعیین می گردد
به علت سر و صدایی که این کارگاه ایجاد میکند و احتمال وجود دستگاه های سنگینی همچون اره های نیمه صنعتی،دستگاه های رنده و
تراش برقی و... بهتر است که در مکان یابی فضا ها،این کارگاه را در طبقات اول و یا در صورت امکان در زیرزمین قرار دهیم تا مزاحمتی برای سایر کلاس ها ایجاد نکند

## Slide 218
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
ب. کارگاه سفال و مجسمه
هدف ما در این کارگاه اموزش مجسمه سازی به معنای عام ان نیست.چرا که امروزه مجسمه سازی خود به عنوان رشته ای مستقل که از زیر شاخه های رشته نقاشی می باشد،در دانشگاه ها تدریس می شود.
هدف از کارگاه سفال و مجسمه سازی بیشتر آشنایی اجمالی با اصول این رشته به عنوان رشته ای جنبی و گاهی مکمل رشته معماری برای دانشجویان است.
از طرفی یکی از راه های بیان ایده های اولیه،ساخت ماکت های کچی و گاهی گلی ست که این درس می تواند در این زمینه نیز یاری رسان دانشجویان باشد تا ایده های ذهنی خود را بهتر نشان دهند.
انچه در تعیین ابعاد این کارگاه موثر است،چرخ های سفال و میز های سفالگری و مجسمه سازی ست.
در این کارگاه باید فضایی برای ساخت گل در نظر گرفت که باید به راحتی قابل تمیز کردن باشد.
در این فضا طبیعی یا مصنوعی بودن نور چندان اهمیت ندارد اما وجود گرد و غبار در برخی کار ها موجب اخلال در کار می شود .(مثلا در مراحل لعاب کاری)
کارگاه سفال دارای فضاهایی جانبی ست که عبارتند از:
اتاق مربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.
انبار وسایل کارگاه: که در ان از وسایلی مانند بسته های گچ،خاک،کاه و... نگهداری می شود.
رختکن:برای تعویض لباس دانشجویان این درس.روشویی که میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود

## Slide 219
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
ج. کارگاه ماکت:
علاوه بر اسکیس و روش های ارائه ترسیمی،روش دیگری نیز برای نشان دادن طرحیکه در ذهن شکل گرفته و یا بر اساس پلان مرحله به مرحله پیش می رود،وجود دارد که ان ماکت سازی است. ساخت ماکت یک روش بسیار مناسب برای انتقال اسان و سریع ذهنیات،ابعاد،محوطه و... می باشد.
کارگاه ماکت سازی به عنوان فضایی مستقل،بیشتر برای رشته ی شهر سازی که باید ماکت های وسیع درست کنند موضوعیت دارد.
آنچه در تعیین فضای کارگاه ماکت سازی مهم است،میز های ساخت و برش است که تعداد انها نیز بر اساس تعداد دانشجویان وسرانه ها و استاندارد های تعیین شده مشخص میگردد.
نور کارگاه ماکت سازی میتواند مصنوعی یا طبیعی باشد.ولی جهت کار بهتر وجود نور یکنواخت مصنوعی ضروری ست.
کارگاه ماکت سازی نیز دارای فضاهای وابسته یی ست که عبارتند از:
اتاق مربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.
انبار وسایل کارگاه: که در ان از وسایلی مانند فوم،یونولیت و... نگهداری می شود.
رختکن:برای تعویض لباس دانشجویان این درس.
روشویی که میتواند در داخل فضای کارگاه وحد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود

## Slide 220
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
عملکرد ها
عملکرد هر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که انسان به عنوان یگانه موجودی که روح فضا را درک میکند،از فضا دارد.حال این فضا می خواهد یک بیمارستان باشد،یا یک مرکز تفریحی یا یک ارامگاه یا …انچه که مهم است شناخت نیاز های انسان در ان فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها باید عواملی مانند فرهنگ ، اقلیم ، اقتصاد ، جامعه شناسی و… را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری در سایت شهر یزد،ابتدا نیازمند یک دسته بندی کلی هستیم که با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها ،راحت تر بتوانیم کار بررسی را انجام دهیم.لازم به ذکر است که این تقسیم بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت ندارد. قبل از هر چیز به صورت اجمالی به بررسی کلی عملکرد یک فضای اموزشی می پردازیم. هدف از طراحی فضای اموزشی،حل کردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند آموزش است. به این معنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها و امکانات است، به چه صورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را به بهترین صورتی حاصل کنند.در این مقاله سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده، عملکرد جزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس نور و فرم و روابط و مصالح و… بررسی و ذکر نماییم.

## Slide 221
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
آموزشی-تئوری
کلاس درس
کلاس درس در واقع اصلی ترین بخش قسمت اموزش های تئوری میباشد.انچه در تعیین ابعاد کلاس ها نقش اساسی دارد،همانا تعداد صندلی ها می باشد که خود عامل تعیین کننده مخروط دید می باشد.مخروط دید در واقع عبارتست از محدوده ای که ناظر(دانشجویان) به راحتی قادر به دیدن موضوع دید(تخته و استاد) باشند.چنین استانداردی در مورد مدرس نیز وجود دارد.زاویه دید مدرس باید در حدود ۱۴۰ درجه در نظر گرفته شود که بر اساس ان عرض کلاس تعیین می شود.بهتر است کلاس درس در طبقات اول و دوم در نظر گرفته شود که دلیل ان حجم بالای مراجعه کنندگان (استفاده کنندگان،دانشجویان) و تخلیه سریع تر و راحت تر انها می باشد. کلاس هایی که بر حسب نوع درس ارائه شده از جمعیت بیشتری برخوردار هستند یا به عبارت دیگر کلاس هایی که با ظرفیت زیاد طراحی می شود، باید سطحی شیبدار داشته باشد که نفرات پشت سر به راحتی بتوانند تخته و مدرس را مشاهده کنند ...
در مورد نور فضای کلاس های اموزش تئوری نکات زیر قابل توجه بوده و دلایل عملکردی دارند:
ارتفاع پنجره رابطه مستقیمی با عمق کلاس دارد. بدین معنا که هرچه عمق کلاس بیشتر باشد ،ارتفاع پنجره نیز باید بلند تر در نظر گرفته شود. دلیل این امر هدایت بهتر نور به عمق کلاس می باشد.البته در این مورد اقلیم باید به خوبی در نظر گرفته شود. زیرا اگر چنین اقدامی در مناطق کویری مانند یزد انجام شود، در واقع دمای کلاس را به نحو چشمگیری افزایش داده ایم. هر چقدر هم که طراحی پنجره ما درست و اصولی باشد،باز هم ما بی نیاز از نور مصنوعی نیستیم. در استفاده از نور مصنوعی باید توجه داشته باشیم که:
نور مصنوعی باید از سقف و توسط لامپ های مهتابی(فلوروسنت)تامین گردد. علت نور گیری از سقف این است که اگر مهتابی ها بر روی دیوار نصب شوند،موجب ازار چشم خواهند شد.
نکته مهم بعدی این است که ردیف مهتابی ها باید عمود بر ردیف صندلی ها قرار گیرد تا نوری یکنواخت حاصل شود.

## Slide 222
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
در مورد مصالح کلاس های درس باید توجه داشت که:
در ساخت کف نباید از مصالح صیقلی استفاده کرد؛ دلیل ان این است که هنگام خروج از کلاس بخصوص در هنگام خروج های اضطراری،کف های سر و صیقلی ایجاد خطر میکنند. در ضمن کف باید در مقابل سایش مقاوم بوده و قابلیت تمیز کردن باشد و دلیل ان هم میزان زیاد رفت و امد می باشد. مبحث اکوستیک بودن یکی از مباحث مهم در کلاس های درس می باشد.۲/۱ تا۳/۱ سقف باید از مصالح اکوستیک باشد .دیوار پشت سر دانشجویان نیز باید از دیوارک های گچی ساخته شود تا بتواند در مقابل پژواک صدای مدرس که در جلوی کلاس قرار دارد مقاومت کند. یکی دیگر از نکات مهم در مورد صدا،پخش یکنواخت صدا در کلاس می باشد. به این منظور باید از در مظر گرفتن فواصل طولانی در طراحی جلوگیری کرد.حداکثر فاصله بین گوینده و شنونده باید ۲۵ متر در نظر گرفته شود تا صدای مدرس به خوبی به اخرین نفرات و ردیف ها هم برسد.اگر نصف کلاس خالی باشد، به علت انعکاس صدا،از وضعیت مطلوب صدا دهی کاسته می شود. در مورد رنگ باید توجه داشت که رنگ کف کلاس باید به صورت مات در نظر گرفته شود تا از بازتابش ناخواسته نور سقف و در نتیجه ایجاد مزاحمت جلوگیری به عمل اید.برای رنگ دیوارها نیز بهتر است از رنگ های روشن و مات استفاده شود. در مورد فرم کلاس باید توجه داشت که مهمترین هدف،کم کردن فاصله بین استاد و دانشجو می باشد. این امر باعث صدای ارام و در نتیجه فشار کمتر بر مدرس می شود،میتوان به سادگی بر صدا های مزاحم خارجی غلبه کرد،میتوان از وسایل سمعی و بصری کوچکتر و ارزان تری استفاده کرد.

## Slide 223
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
عکس و اسلاید
اموزش تصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست - -بسیاری از تجارب بصری ما به صورت دیدن به وجود می اید که بخشی از این دیدن باید از طریق عکس و اسلاید از فضا ها و اتفاقات معماری صورت گیرد.از این جهت تعیین و طراحی فضایی به کلاس یا اتاق عکس و اسلاید بسیار ضروری می نماید. انچه در تعیین مساحت این فضا بسیار مهم است دو عامل صندلی و مخروط دید می باشد. این فضا نیازی به نور طبیعی ندارد.به علاوه اگر در لکه گذاری ها جایی در نظر گرفته شد که نور طبیعی داشتیم حتما باید پرده ضخیم نیز در نظر گرفته شود.دلیل این کار هم این است که هنگام استفاده از دستگاه ویدئوپروژکتور هرچه فضا تاریک تر باشد،دید بهتری نسبت به پرده تصویر ایجاد خواهد شد پس نور این فضا باید مصنوعی و کنترل شده باشد. مکان قرار گیری مدرس در کلاس اسلاید باید به گونه ای باشد که علاوه بر تسلط بر پرده نمایش جهت ارائه توضیحات لازم،موقعیت قرار گیری وی موجب ایجاد سایه بر روی پرده نمایش نگردد. جهت نظم دهی بهتر به این کلاس نیاز به تجهیزاتی از قبیل میزتلوزیون،میز پروژکتور،قفسه نوار و سی دی و… لازم می باشد.در مورد مصالح باز هم باید گفت که مصالح کف نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابلیت شست و شو و نظافت را داشته باشد.سقف و دیوار ها باید اکوستیک بوده تا از انعکس صدای فیلم های پخش شده و… جلوگیری شود. رنگ دیوار ها باید مات در نظر گرفته شود تا براق بودن دیوار ها موجب کاهش دید در کلاس نشود.

## Slide 224
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
اتاق کنفرانس
این بخش جهت بحث و تبادل نظر بین دانشجویان و اساتید و صاحب نظران در نظر گرفته می شود.در موقع طراحی بهتر استاین فضا در طبقات بالا تر دیده شود تا مشکل رفت و امد های غیر مرتبط (رفت و امد دانشجویان به کلاس ها و…) ایجاد مزاحمت نکند.مساحت این فضا ارتباط مستقیمی با میز کنفرانس دارد و میز کنفرانس نیز خود تابعی از حجم استفاده از سالن می باشد که بر اساس استاندارد ها و سرانه ها تعیین می گردد.فضایی در حدود۲۴ تا ۳۰ نفر فضایی مطلوب می باشد.نور اتاق کنفرانس میتواند طبیعی یا مصنوعی تامین گردد.اگر از نور طبیعی استفاده میکنیم،بهترین نور نور شمال می باشد. نور مصنوعی نیز باید به صورت یکنوچه در مورد عملکرد مصالح در این فضا حائز اهمیت فراوان است،بحث اکوستیک بودن فضا می باشد که با مصالحی مانند چوب، پانل های گچی پیش ساخته،دیوار های یونولیتی و… میتوان به این مهم دست یافت. اکوستیک بودن فضا موجب پخش یکنواخت و متناسب صوت در تمام اتاق میشود که این امر باعث استفاده راحت تر مخاطبین از سخنرانی سخنران می شود. اتاق کنفرانس چنانچه به منظور اتاق گرد همایی (میز گرد) هم کاربرد داشته باشد،باید فرم ان به گونه ای طراحی شود که بتوان مبلمان هایی که مخصوص اتاق های میزگرد میباشد را در داخل ان جاگذاری کرد.و نکته مهم در اینگونه مبلمان ها ،مشاهده ( رو در رو بودن) هر یک از اخت و غیر زننده باشد. ان حاضرین در جلسه می باشد که این امکان را با کمک فرم های بسته مانند دایره،بیضی و… فراهم می‏کنند.

## Slide 225
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
شناخت استفاده‏کنندگان
دانشکده معماری و شهرسازی
گروه معماری اسلامی
گروه کارشناسی ارشد که در سال تحصیلی 92-1391 تأسیس شده است در جهت احیای نگرش ارزشی در معماری و استفاده از عناصر موجود در مناطق مختلف کشور و متناسب با زیست بوم آن مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است.
از ابتدای تأسیس دانشکده، رشته کاردانی معماری در این دانشکده دایر بوده و تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان این رشته در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل داده اند. این دانشکده در حال حاضر حدود 800 دانشجو در مقطع کارشناسی و 150 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در هر ترم به طور میانگین حدود 150 دانشجوی مهمان از سایر دانشکده ها را میزبانی می کند.
علاوه بر فعالیت های علمی و پژوهشی جاری در قالب عقد تفاهم نامه های همکاری، اعزام دانشجو و تبادل استاد و برگزاری نشست های علمی و گارگاه های آموزشی با دانشگاه های معتبر دنیا ادامه دارد.
گروه مهندسی معماری
مهندسی معماری در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دایر می باشد و هر ترم در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته روی هم به تعداد 250 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد 15 نفر از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد. این گروه از خدمات علمی و پژوهشی حدود 50 مدرس مدعو علاوه بر اعضای هیأت علمی سوره استفاده می کنند. از گـروه مهندسی معماری تا سـال 1392 به تعداد 154 نفـر فارغ التحصیل شده اند.

## Slide 226
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
گروه مهندسی شهرسازی
رشد شهرها و شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز به مسائل شهری ابعاد جدیدتری بخشیده است.امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. روند رو به رشد شهرها و تداوم آن در آینده، مراقبت و هدایت توسعه های شهری را در دستور کار قرار داده و بر تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا در سطوح مختلف شهر سازی تاکید می کند.
رشته شهرسازی در عین تخصصی بودن ، دارای خصلت میان رشته ای بوده و با زمینه های گوناگون در سطوح روستایی ،شهری و منطقه ای از یکسو، و سطوح فنی و انسانی و محیطی از سوی دیگر، در ارتباط است. کارشناسان شهری می توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط های زندگی نقش موثر داشته و با ارائه طرح های مختلف در برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح فضاها مشارکت نمایند.
این کارشناسان به نسبت آموخته های خود قادر به تهیه طرح و برنامه در سطوح شهری و روستایی بوده و عملا در فرآیند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه ای خویش را ایفا مینمایند.
در این مقطع، تقویت مهارت های فنی و کاربردی و همچنین آماده سازی زمینه برای دوره تخصص کارشناسی ارشد شهرسازی و تربیت نیروی انسانی کارا در سطوح اجرایی کشور در دستور کار قرار می گیرد.

## Slide 227
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
دانشکده فرهنگ و ارتباطات
گروه ارتباطات اجتماعی
این گروه دارای سه رشته کارشناسی روابط عمومی پیوسته، روابط عمومی ناپیوسته و روزنامه نگاری پیوسته می باشد:
1- رشته روزنامه نگاري
نظر به تخصصي شدن روزنامه نگاري به عنوان يک حرفه ارتباطي و نقش آن در توسعه ملي و ارتباطات بين المللي ، دانشگاه سوره در سال 1386 بر آن شد تا ضمن راه اندازي رشته روزنامه نگاري در دوره کارشناسي به جذب دانشجو تربيت نيروي متخصص در اين رشته بپردازد. برنامه ريزي اين رشته با توجه به نيازهاي خبرگزاري ها، مطبوعات، راديو و تلويزيون.... در زمينه نيروي انساني متخصص صورت گرفته است. دوره کارشناسي روزنامه نگاري چهار سال است. نظام آموزشي اين دوره واحدي و کليه دروس آن در هشت نيم سال تحصيلي ارائه مي شود.
2- روابط عمومي
با رشد حوزه ارتباطات و به ويژه روابط عمومي در سازمان و مراکز دولتي و خصوصي و نظر به تخصصي شدن اين حوزه به عنوان يک حرفه ارتباطي و نقش آن در توسعه و ارتقاء سازمان ها و نهادهاي کلان ميانه و خُرد و در نهايت توسعه کشور دانشگاه سوره در سال 1386 بر آن شد تا ضمن راه اندازي اين رشته در نيمه اول سال 1386 و جذب آن در بهمن ماه 1386 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. برنامه ريزي اين رشته با توجه به نيازهاي سازمان هاي دولتي و خصوصي و نهادهاي مالي و اعتباري کشور و .... صورت گرفته است. دوره کارشناسي روابط عمومي چهار سال است. نظام آموزشي اين دوره واحدي و کليه دروس آن در هشت نيم سال تحصيلي ارائه مي گردد.
3- روابط عمومی ناپیوسته
این رشته بنابر نیاز سازمان های رسانه و فرهنگی جهت ارتقاء سطح علمی پرسنل کاردانی تأسیس شده است. دانشگاه سوره از مهرماه 1392 به پذیرش دانشجو در این رشته پرداخته است. دوره کارشناسی ناپیوسته این رشته دو سال است. نظام آموزشی این دوره واحدی می باشد.

## Slide 228
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
گروه مدیریت فرهنگی
این گروه دارای دو رشته ذیل می باشد:
1- رشته مديريت فرهنگي و هنري
اين رشته با هدف تعليم و تربيت افرادي متخصص براي سرپرستي و مديريت مراکز فرهنگي و هنري در سال 1380 به پيشنهاد حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي براي نخستين بار در مؤسسه آموزش عالي سوره تأسيس شد. اين رشته يکي از دوره هاي رسمي آموزش عالي کشور است که دانشجويان اين رشته از ميان ديپلم هاي گروه هاي آموزشي چهارگانه رياضي، تجربي، علوم انساني و هنر پس از موفقيت در کنکورسراسري پذيرفته مي شوند و پس از طي دوره چهارساله (حداقل 8 ترم و حداکثر 12 ترم) مدرک اين رشته را دريافت مي کنند. کارشناسان اين رشته پس از اتمام دوره مي توانند فعاليت هاي فرهنگي–هنري را در فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، کانون هاي فرهنگي و هنري، دفاتر کانون پرورش فکري کودک و نوجوان و... سرپرستي نمايند. دانشجويان گروه مديريت فرهنگي و هنري در طي دوران تحصيل خود علاوه بر فراگرفتن دروس مديريت، با مباحثي ديگر از قبيل تعاليم ديني، امور هنري، مسائل اجتماعي، فرهنگي و ارتباطي و... آشنا مي شوند تا بتوانند ضمن پاسداري از حريم فرهنگي خود به نشر و ترويج آن در سطح جامعه بپردازند.
2- رشته مديريت امور فرهنگي
با توجه به اهميت روزافزون فرهنگ و مراکز فرهنگي در جامعه کنوني اين رشته با هدف تربيت و پرورش مديران فرهنگي جهت ساماندهي و برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي و... در سال 1388 در مؤسسه آموزش عالي سوره راه اندازي شد. اين رشته يکي از دوره هاي رسمي آموزش عالي کشور است که دانشجويان آن از ميان افراد داراي مدرک کارداني پس از موفقيت در آزمون کارشناسي ناپيوسته پذيرفته مي شوند، اين دوره طي 2 سال (حداقل 4 ترم و حداکثر 6 ترم تحصيلي) برگزار مي شود.
دانشجويان رشته مديريت امور فرهنگي در طي دوران تحصيل خود علاوه بر فرا گرفتن دروس مربوط به فرهنگ با مباحثي ديگر از قبيل مسائل اجتماعي، ارتباطي، حقوقي و ... آشنا مي شوند.

## Slide 229
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
گروه رسانه و تبلیغ
این گروه دارای دو رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و مدیریت رسانه است
1. رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
سازمان تبليغات اسلامي با توجه به رسالت مهم خود در زمينه تبلغ و ترويج عقايد و احکام اسلامي، بر آن شد تا با راه اندازي رشته تبليغ و ارتباطات فرهنگي، گامي مهم در راستاي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد در عرصه تبليغ ديني بردارد. لذا در سال 1386 پيشنهاد خود را مبني بر تأسيس اين رشته به وزارت علوم ارائه کرده و در پي کسب مجوز لازم، نسبت به راه اندازي آن در دانشگاه سوره اقدام نمود. هدف اصلي از تأسيس اين دوره، تربيت کارشناساني در سطح عالي در حوزه هاي پژوهشي در ارتباطات جمعي، ارتباطات سنتي، مديريت و آموزش است که توانايي بهره گيري از روش هاي سنتي و نوين تبليغ ديني را داشته باشند و بتوانند به اظهارنظرهاي تخصصي و تحليل پيچيدگي هاي فرهنگي بپردازند.
دوره کارشناسي ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگي 32 واحد مي باشد که به صورت نظام واحدي و در حداکثر 4 نيم سال برگزار مي شود.
2. رشته مدیریت رسانه
این رشته جهت تربیت مدیر متعهد و متخصص حوزه رسانه هایی چون تلویزیون، رادیو و مطبوعات تأسیس شده است. این رشته در دانشگاه سوره از بهمن ماه 1392 به پذیرش دانشجو پرداخته است. این رشته دارای 32 واحد و به صورت نظام واحدی که در 4 نیم سال برگزار می شود.
با توجه به تسلط و چيرگي گروه هاي آموزشي در حوزه هاي آموزشي، معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي به عنوان بخشي از بدنه اجرايي – آموزشي دانشگاه اقدام به تفکيک وظايف آموزشي دانشکده ها نمود که مبناي اين اصل استقلال گروه هاي آموزشي با همکاري کليه حوزه هاي آموزشي در معاونت آموزشي بود . اکنون اين دانشگاه داراي سه دانشکده تحت عنوان دانشکده هنر، دانشکده فرهنگ و ارتباطات و دانشکده معماري مي باشد که در رشته های زیر مشغول به کار مي باشند. ضمناً گروه دروس عمومي و معارف اسلامي به دليل اهميت تأثيرگذاري آن و اهداف سازمان تبليغات اسلامي به صورت مستقل و زير نظر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی فعاليت دارد

## Slide 230
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
گروه ادبیات پایداری
ادبیات پایداری از جمله شاخه های زبان و ادب پارسی است که از پیشینه بس طولانی نزد ایرانیان برخوردار است. این شاخه به ویژه در دوران معاصر و با رویداد انقلاب اسلامی و در پی آن دفاع مقدس، اهمیت و اعتبار بیشتری یافت و آثار متنوع و متعددی در این حوزه پدید آمد که مجموعه این آثار، میراث ارزشمندی را در حوزه زبان و ادبیات فارسی فراهم آورده است. مطالعه و تحقیق درباره این آثار، ضرورت ایجاد و راه اندازی یک رشته تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد را بیش از پیش ضروری می نمود از این رو مسئولین امر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تصویب رشته ادبیات پایداری به عنوان یکی از گرایش های رشته زبان و ادب پارسی در دوره تحصیلات تکمیلی اقدام کردند. هدف اصلی از ایجاد این دوره، پرورش کارشناسانی در سطح عالی برای مطالعه و تحقیق درباره آثار منتشره پیرامون ادبیات پایداری است تا بتوانند با سود جستن از قابلیت های موجود در زبان و ادبیات فارسی به نشر و ترویج فرهنگ ایستادگی و از خود گذشتگی در سطح جامعه بپردازند.
سازمان تبلیغات اسلامی خاصه حوزه هنری از جمله مراکزی بوده که در آفرینش و انتشار این آثار در سطح جامعه پیشگام بوده و تاکنون کتاب های مختلفی در این زمینه منتشر ساخته است. از این رو مسئولین در دانشگاه سوره نیز بر آن شده تا با تکیه بر پشتوانه غنی یاد شده نسبت به راه اندازی رشته ادبیات پایداری اقدام نمایند و پس از کسب مجوز لازم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این رشته از مهرماه 1395 در این دانشگاه دایر شده و مبادرت به پذیرش دانشجو برای آن نمود.

## Slide 231
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
دانشکده هنر
گروه سینما
گروه سینمای دانشگاه سوره با هدف تربیت فیلمسازان متعهد که به ساخت فیلم های با ارزش های ایرانی و اسلامی اهتمام ورزند ایجاد شد . این گروه از بدو تأسیس مؤسسه آموزش عالی سوره در سال 1372 شروع به کار نمود. ابتدا تنها در مقطع کاردانی و از سال 1377 به بعد در مقطع کارشناسی گرایش کارگردانی فعالیت خود ادامه داد. از سال 1382 به بعد دانشجویان می توانستند علاوه بر گرایش کارگردانی در گرایش های دیگر نیز مانند گرایش تدوین، فیلمنامه نویسی و فیلمبرداری نیز تحصیل نمایند. در پی گسترش علمی دانشگاه سوره از سال 1385 ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و از سال 1391 کارشناسی ارشد سینما نیز امکان پذیر شد.
گروه نمایش
گروه نمایش از سال 1372 تاکنون با استفاده از امکانات و تجهیزات فنی و هنری برای ترویج فرهنگ و هنر اسلامی به نحو احسن به نیازهای جامعه در زمینة پیام رسانی به شیوه نمایش، آغاز به فعالیت کرد.
این گروه تا سال 1373، به طور مشترک با گروه سینما، با عنوان گروه سینماتئاتر مشغول به فعالیت بود که در اواخر همان سال این دو گروه از هم جدا و مستقل شدند.. دوره های آموزشی گروه در دو مقطع کاردانی و کارشناسی با گرایش های کارگردانی، بازیگری، ادبیات نمایشی و نمایش عروسکی برگزار شد. در سال 1374 با تبدیل شدن وضعیت سوره از نوع دوم به نوع اول، با توافقی که با سازمان سنجش وزارت علوم به عمل آمد، قرار بر پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری و همچنین تبدیل وضعیت ورودی های سال های 72 و 1373 از مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی شد.
گروه نمایش در سال های 74، 75 و 1376 دانشجو نپذیرفت و مجدداً در سال 1377، پس از ورودی های سال های 72 و 1373، در کلیه گرایش ها دانشجو پذیرفت. در حال حاضر، گرایش بازیگری تنها گرایش فاقد پذیرش دانشجو است. کلیه موارد آموزشی و پژوهشی گروه توسط 3 عضو هیأت علمی تمام وقت و به طور متوسط در هر نیم سال، حدود 25 مدرس مدعو در حال اجرا است.
از امکانات عمدة این گروه تجهیزات و دو کارگاه مجهز نمایش عروسکی و طراحی صحنه به همراه یک اتاق مجهز برای کلاس های ماسک، گریم و یک سالن اجرای تئاتر (دارای اتاق نور و گریم) به نام سالن استاد اکبر رادی با ظرفیت 50 نفر و 4 پلاتوی تمرین تئاتر است که یکی از این 4 پلاتو مجهز به سیستم نوری است و به اجراهای دانشجویان عروسکی اختصاص داده شده است.

## Slide 232
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
گروه صنایع دستی، هنر اسلامی و کتابت و نگارگری
گروه صنایع دستی از سال 1372با برگزاری کلاس های آزاد هنری آغاز به فعالیت نمود. این گروه در راستای اعتلاء خود با اخذ مجوزهای لازم در سال 1385 رشته کتابت و نگارگری در مقطع کارشناسی، و همچنین در سال 1386 رشته هنر اسلامی در مقطع کارشناسی را تأسیس کرد.
دوره های آموزشی گروه صنایع دستی، هنر اسلامی و کتابت و نگارگری در سه مقطع پیوسته و ناپیوسته کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با 3 عضو هیأت علمی و به طور متوسط در هر نیم سال، حدود 80 نفر استاد مدعو در حال اجرا می باشد.
گروه گرافیک
گروه گرافیک از سال 1372 تاکنون با استفاده از امکانات و تجهیزات فنی و هنری برای ترویج فرهنگ و هنر اسلامی به نحو احسن به نیازهای جامعه در زمینة پیام رسانی و ارتباط تصویری، آغاز به فعالیت کرد.
دوره های آموزشی گروه در دو مقطع پیوسته و ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد با 2 عضو هیأت علمی و به طور متوسط در هر نیم سال، حدود 40 نفر استاد مدعو در حال اجرا می باشد.
از امکانات عمده این گروه کارگاه های مجهز به کامپیوتر و ویدئو پروژکشن، کارگاه چاپ، حجم سازی و لابراتوار عکاسی است که دانشجویان این رشته در کنار اساتید برجسته و مجرب در بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری در قالب برگزاری جشنواره، نمایشگاه، کارگاه های آموزشی در زمینه گرافیک، چاپ، بسته بندی، تصویرسازی و... در طی سال های متمادی، موفقیت های چشمگیری کسب کرده و جذب در مراکز آموزشی و بازار کار شده اند.

## Slide 233
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
گروه عکاسی
گروه دانشگاه سوره با بیش از دو دهه کسب تجربیات فراوان در زمینه ی آموزش و راه اندازی رشته های متنوع و جدید فرهنگی و هنری، هم اکنون خود را ملزم دانسته است که بر اساس نیازهای امروز جامعه و اقبال عمومی ایجادشده در زمینه ی عکاسی، دوره ی کارشناسی ارشد این رشته را از مهرماه ۱۳۹۵ راه اندازی نماید.
ابزارهای جدید باعث شده اند که امروزه عکاسی به عنوان عمومی ترین رشته ی هنری جای خود را در میان اقشار جامعه باز نماید؛ آن چنان که می بینیم در بسیاری از ادارات و نیز شرکت های خصوصی واحد عکاسی نیز وجود دارد و خیل عظیمی از مردم نیز به سمت یادگیری اصول و فنون عکاسی گرایش پیدا کرده اند.
در چنین شرایطی تربیت عکاسان حرفه ای و صاحب اندیشه - که بتوانند کیفیت این رشته را بالاتر ببرند - بسیار احساس می شود.
هم اکنون با توجه به علاقه مندی گسترده به تحصیل در مقاطع تکمیلی و نیز کم بودن دانشگاه های دارای این مقطع، دانشگاه سوره در تلاش است با بهره مندی از دانش استادان مجرب و همچنین تهیه ی ابزار و تجهیزات مورد نیاز این رشته، گامی مهم و مؤثری در تربیت نسل جوان بردارد.
گروه نقاشی
گروه نقاشی از سال 1372 تاکنون با استفاده از امکانات و تجهیزات فنی و کارگاهی در راستای ترویج فرهنگ و هنر اسلامی به بهترین شکلی در قالب نقاشی طبیعی و نقاشی انتزاعی بیدار کردن ذوق و سلیقه ذاتی و ایجاد نیروی آفرینندگی و ابداع در دانشجویان آغاز به فعالیت نمود.
دوره های آموزشی گروه در دو مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با 3 عضو هیأت علمی وحدود 40 نفر استاد مدعو در حال اجرا می باشد.

## Slide 234
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
سابقه تاریخی شهر تهران
تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و ری که در تقاطع محورهای قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه واقع شده به سبب مرکزیت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی از قدیم مورد نظر بوده و مدعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد تهاجم و حمله قرار می‌داده‌اند.
روستای تهران به واسطه برخورداری از مغاک ها و حفره‌های زیر زمینی و مواضع طبیعی فراوان و دشواری نفوذ در آنها پناهگاه خوبی برای دولت مردان و دیگر اشخاصی بوده که احتمالاً مورد تعقیب مدعیان قرار داشته‌اند.
از سوی دیگر، کاروان‌های بزرگی که از محورهای مورد بحث عبور می‌کردند شکارهای سودمندی بودند و اغلب مورد حمله چپاول مردم بومی واقع می‌شدند. روستای تهران در واقع کانون چپاولگران و نهانگاه کالاهای دزدیده‌شده بود و این وضع تا زمان شاه تهماسب صفوی که قزوین را به عنوان پایتخت خود انتخاب نمود ادامه داشت.
تهران در برابر حمله افغان‌ها ایستادگی زیادی کرد و به همین خاطر آن‌ها پس از تصرف تهران این شهر را ویران کردند و باغ‌ها و تاکستان‌های آن را از میان بردند در زمان نادرشاه تهران دوباره نام و نشانی یافت و در همین شهر بود که نادرشاه رهبران بزرگ شیعه و سنی را گرد هم آورد و پیشنهاد اتحاد اسلامی و رفع اختلاف‌ها را به آن‌ها داد.
تهران برای نخستین بار توسّط ایل قاجار پایتخت ایران شد.
تا پیش از کشف تمدّن قیطریّه و همچنین کشف آثاری در تپّه‌های عباس آباد گمان می‌رفت پیشینه تاریخی این شهر به همان آثار یافت‌شده در حوالی شهر ری محدود می‌شود، ولی اکتشافات باستان‌شناسی در تپّه‌های عباس‌آباد، بوستان پنجم خیابان پاسداران و درّوس، نشان داد تمام آبادی‌های ناحیه تاریخی قصران، دوره‌ای درخشان از استقرار اقوام کهن و خلّاقیّت‌های فرهنگی را پشت سر گذارده‌اند. درفارسنامه ابن بلخی نیز که مربوط به سال‌های ۵۰۰ تا ۵۱۰ هجری قمری‌است. از شهر تهران به دلیل انارهای مرغوبش یاد شده‌است.

## Slide 235
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
اگرچه در آثار مکتوب کهن از تهران پیش از اسلام نام برده نشده‌است، امّا حفّاری‌های باستان شناسی ۱۳۲۱ خورشیدی در روستا‍ی دروس شمیران نشان می‌دهد که در این ناحیه، در هزاره دوّم پیش از میلاد، مردمی متمدّن زندگی می‌کرده‌اند تهران در قدیم روستایی نسبتاً بزرگ بود که بین شهر بزرگ و معروف آن زمان، شهر ری و کوهپایه‌هایالبرز قرار داشت. نخستین بار نام آن در ذکر زندگینامه حافظ تهرانیمتولد ۱۸۴ خ. آمده‌است. پس از حمله مغولان به ری و تخریب این شهر، تهران بیش از پیش رشد یافت و عدّه‌ای از اهالی آواره ری را نیز در خود جای داد و مساحتش در این دوران به ۱۰۶ هکتار رسیده بود.
نخستین بار، شاه طهماسب در ۹۱۶ خ. هنگام گذر از تهران باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید و دستور داد تا بارو و خندقی به دورش بکشند، این بارو که ۱۱۴ برج به عدد سوره‌های قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت، از شمال به میدان توپخانه و خیابان سپه ، از جنوب به خیابان مولوی ، از شرق به خیابان ری و از غرب به خیابان وحدت اسلامی (شاپور) محدود می‌شد، مساحت تهران در این دوران به ۴۴۰ هکتار رسید. در دورهشاه عبّاس اول (۹۶۶ تا ۱۰۰۷ خ.) پل، کاخ و کاروان سراهای زیادی بنا شد، در بخش شمالی برج و باروی شاه تهماسبی، چهارباغ و چنارستانی ساخته شد که بعدها دورش را دیواری کشیدند و به صورت کاخ و مقرّ حکومتی درآوردند.
کریمخان زند به مدّت ۴ سال تهران را مرکز حکومت خود قرار داد و در محوّطه ارگ بناهای جدیدی احداث نمود.
آقا محمد خان برابر نوروز 1164 خ. تهران را به پایتختی برگزید و در همین شهر تاجگذاری کرد. با گزینش این شهر به پایتختی روند گسترش کمّی و کیفی آن متحوّل شد و در مدّت ۲۲۰ سال جمعیّت آن از حدود ۱۵۰۰۰ نفر در سال ۱۱۶۴ خ. به بیش از ۷ میلیون نفر در سال 1384 رسید و وسعتش از حدود ۴٫۴ کیلومتر مربّع به بیش از ۷۳۰ کیلومتر مربّع افزایش یافت.

## Slide 236
پیوست
پیوست
تمرین 9 برنامه‏دهی جهت طراحی دانشگاه سوره
تمرین شماره 9
برنامه‏دهی جهت طراحی سوره
در دوره حکومت آقا محمد خان قاجار ، تهران به پایتختی برگزیده شد، روز یکشنبه ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۱۶۴ خ. هم‌زمان با عید نوروز آغا محمد خان قاجار در خلوت کریم‌خانی تاج سلطنت ایران را بر سر گذارد و تهران را به عنوان پایتخت این کشور معرفی کرد. در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شهر اساساً نیاز به گسترش و تغییر داشت. این تغییرات در زمان رضا شاه پهلوی آغاز شد. رضا شاه معتقد بود که ساختمان‌های کهن و قدیمی همچون بخش‌های بزرگی از کاخ گلستان ، تکیه دولت ، میدان توپخانه، استحکامات نظامی و قلعه‌های قدیمی، نباید بخشی از یک شهر مدرن باشند. به دستور او، این بناهای قدیمی با یک اسلوب معین تخریب شدند و ساختمان‌های مدرن با سبک های ایرانی پیش از اسلام، از جمله بانک ملی ، ساختمان امنیّه، ساختمان تلگراف و تلفن و دانشکده نظامی در جاهای مشخّص به خودشان ساخته شدند.بازار تهران نیز در راستای این خطّ مشی به دو نیم تقسیم شد و بسیاری از ساختمان‌های تاریخی به منظور ایجاد راه‌های درون شهری در پایتخت تخریب شدند. نمونه‌های بسیاری از باغ‌های ایرانی نیز با توجه به مدرن سازی و ایجاد شبکه جاده‌ای در شهر مشمول این طرح شدند.
در خلال جنگ جهانی دوم ، نیروهای نظامی بریتانیا و شوروی وارد شهر تهران شدند. در سال ۱۹۴۳ تهران محلّ برگزاری کنفرانس تهران بود. در دهه۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ (دوره محمد رضا شاه پهلوی )، تهران به سرعت توسعه پیدا کرد و طرح‌های زیادی ریخته شد. ساختمان‌های جدید، کم کم بیشتر و بیشتر شدند و خیابان‌ها گسترش پیدا کردند. طرح‌های دوره محمدرضا شاه پهلوی با انقلاب 1357 ایران تقریباً متوقّف شد. در طول جنگ ایران و عراق تهران بارها مورد حملات موشکی و هوایی قرار گرفت و بسیاری از مردم تهران در نتیجه این حملات کشته و مجروح شدند. پس از هر حمله هوایی، مواضع تخریب شده بازسازی می‌شدند.