## Slide 1: بررسی و ارزیابی بخش تشخیصی در بیمارستان جهت طراحی در معماری

## Slide 2: بخش تشخیصی
رادیولوژی
سی تی اسکن
سونوگرافی

## Slide 3: رادیولوژی

## Slide 4: رادیولوژی شامل قسمتهای تخصصی است که برای مقاصد تشخيص و درمان از تشعشعات يونی و اشعه ايکس استفاده می کنند
فضاهای تشخیصی در بیمارستان ها نقش تعیین کننده در بهبود و درمان دارد.پزشک معالج برای نسخه نویسی نیازمند اطلاعات کامل از بیمار است که این اطلاعات را به کمک عکس و آزمایش بدست می آورد.
.بخش راديولوژی همگام با آزمايشگاه در تشخيص امراض فعاليت می کند
خدمات تشخیصی
رادیولوژی
آزمایشگاه

## Slide 5: بخش رادیولوژی باید پذیرای بیماران بستری و سرپایی هردو باشد زیرا گاهی مراجعات بیماران سرپایی از تعداد مراجعات بیماران بستری نیز فزونی خواهد گرفت.
تسهيلات خدماتی يا در صورت تجويز پزشک معالج به طور مستقل برای بيمار مراجعه کننده صورت ميگيرد ويا به عنوان روال عای کار بيمار بستری دربیمارستان انجام می شود.
افراد داخل بخش
مخاطبان رادیولوژی
پرسنل رادیولوژی
بیماران بستری واورژانس
بیماران سرپایی
اصلی : رادیولوژیست(پزشک) ، تکنیسین رادیولوژیست
جانبی : منشی ، کمک پرستار ، پرسنل خدماتی

## Slide 6
دیاگرام روابط عملکردی بخش تشخیصی
بخش تشخیصی
درمانگاه
ورودی
ارتباط عمودی با بخش بستری
اورژانس

## Slide 7: موقعيت :
از آنجا که راديولوژی مخاطبان سرپايی خاص خود را دارد ,نزديکی
آن به ورودی حائز اهميت است .
به دليل ضرورت و فوريت استفاده بيماران اورژانسی از راديولوژی
,بخش راديولوژی بايد دردسترس اورژانس قرار بگيرد .
به خاطر سنگينی تجهيزات و ماشينهای راديو گرافی ,بايد در طراحی
,اين فضاها را در طبقه همکف،اول يا زيرزمين در نظر گرفت.
در صورت استقرار در طبقات بالاتر از طبقه اول می بایستی مرکز مجهز به آسانسور گردد.
طبقه همکف
طبقه همکف
طبقه همکف

## Slide 8
به خاطر نیاز بخش فیزیوتراپی به عکس برداری از بیماران بخش رادیولوژی باید در نزدیکی بخش فیزیزیوتراپی باشد.
به دلیل تداخل امواج این دو بخش باید فاصله ی آنها حداقل 30 متر باشد که آزمایشگاه می تواند در این فاصله قرار بگیرد.
بخش راديولوژی به مکان و فضای وسيع و تجهيزای که به طور دائم در آنجا ثابت خواهد بود,احتياج دارند.بنابراين در طراحی راديولوژی بايد امکان توسعه بخش را بدون اينکه احتياج به تغيير مکان وسايل آن باشد در نظر گرفت.

## Slide 9: ریز فضاهای بخش رادیولوژی
فضاهای عمومی
فضاهای پشتیبانی
فضاهای خدماتی
اتاق رادیوگرافی اتاق سونوگرافی
اتاق ماموگرافی سالن انتظار بیماران
اتاق آنژیوگرافی اتاق سی تی اسکن
اتاق پزشک(رادیولوژیست) اتاق رادیوژی سیار
اتاق تاریک اتاق روشن
اتاق کنترل پذیرش و صندوق
انبار تجهیزات اتاق کار تمییز
انبار فیلم رختکن و سرویس پرسنل
اتاق کار کثیف رختکن و سرویس بیماران
فضای پارک برانکارد اتاق تی شور و تنظیف

## Slide 10: بخشهای راديولوژی(فضاهای عمومی)
راديولوژی خود شامل بخشهای گوناگون با وظايف متفاوت است که عبارتند از :
اتاق رايوگرافی : عکسبرداری با اشعه x صورت می گيرد
اتاق سونوگرافی :دستگاه سونوگرافی و ميز پزشک و سرويس فضايی حدود 20 متر مربع اشغال ميکند.
اتاق مامو گرافی
اتاق سی تی اسکن :فضای کلی اتاق حدود 54 مترمربع است که 35 متر مربع آن را دستگاه اشغال ميکند.
فضای گزارش عکس :شامل اتاق روشن که در آن پزشک مربوطه عکس را مطالعه ميکند,ميشود.

## Slide 11
سالن انتظار بيمار
از جمله فضاهای عمومی بخش راديولوژی است که به دليل حضور و مکث مدت داربيمار در ان,فضايی ارامش بخش را می طلبد.
حداقل ابعاد لازم برای انتظار اين بخش 30متر مربع است,که البته برای ايجاد فضايي ارام و منعطف می تواند بزرگتر تعريف شود.
انتظار
راهروی بیمار
راهروی پرسنل
پذیرش
لابی
پذيرش
از فضاهای پشتيبانی بخش راديوگرافی است که مسئوليت بايگانی – تايپ –اطلاعات و صندوق بخش با اوست.

## Slide 12: اتاق راديولوژی
يکی از اصليترين فضاهای عمومی اين بخش است,که با اشعه ايکس کار می کند. پس برای حفظ امنيت می بايست ,ديوارها –کف و سقف را با پوشش سرب ايزوله
کرد.
ابعاد لازم برای کل اتاق ، فضای کنترل-رختکن-سرويس , حدود 40 - 36 مترمربع است.
اتاق رادیوگرافی
رختکن
سرویس
اتاق کنترل
دستگاه سیار
اتاق پزشک
انبار فیلم
راهروی بیمار
راهروی پرسنل

## Slide 13
اتاق رادیولوژیست: نزدیک منشی بخش و اتاق پرتو بوده که در ان مستقیما به راهرو تکنیسین ها باز می شود که دارای یک خروجی ضد حریق می باشد. این اتاق باید بصورت مجزا و دور از سایر فضاهای رادیولوژی قرار گیرد و در آن استفاده از مصالح آکوستیک به آرامش این فضا کمک می کند.
بخش ظهور فیلم:
به منظور جلوگیری از حرکات اضافی، اتاق های جمع آوری و توزیع قرارمی گیرند. ظهور فیلم در تانک ظهور در اتاق تاریک شروع شده و در تانک زینکینگ در اتاق نورانی تمام می شود.جایی که ممکن است فیلم در حالی که هنوز خیس است مورد مشاهده قرار گیرد.فیلم پس از ظهور و برش وارد بخش جمع آوری و توزیع می شود.
اتاق تعویض لباس:
هر اتاق باید دارای یک صندلی پشتی دار، یک آویز و آینه باشد. ممکن است اتاق ها دارای قفل بوده یا یک سری کمد مرکزی لباس داشته باشیم.برای معلولین باید اتاقی با اندازه ی مناسب و یک پرده که امکان مانور را فراهم می آورد پیش بینی شود.

## Slide 14
توالت و کمد تکنیسین ها:
وجود کمد و توالت برای تکنیسین در بخش باعث کاستن از ساعت غیبت تکنیسین ها در بخش و کارآیی کلی را افزایش می دهد.
تجهیزات انبار و نگهداری:
یک قفسه برای مصارف عمومی با درهای کشویی شامل محلول ها و مواد مصرفی مثل فیلم ها نزدیک ورودی پیش بینی می شود.
کمد البسه:درون اتاق ایکس استفاده شده و لباس های کثیف با ظروف در بسته از آن خارج می شوند.
اتاق عکسبرداری:
کف های سرامیک و دیوارهای گچ کاری شده و سقف گچ قابل قبول است.بهتر است سقف آکوستیک باشد تا به کاهش انعکاس اشعه و موج کمک کندو بهتر است دیوار سالن ها سربکوبی شود تا از تشعشع اشعه به خارج جلوگیری شود.
فضای بایگانی
محل نگهداری و گرداوری و منظم کردن فایل ها ،فیلم ها و گزارش ها که بوسیله یک بایگان که می تواند تکنیسین باشد که کارهای دیگر هم می کند در آن انجام می شود.

## Slide 15
سیستم ارتباط داخلی:
سیستم بلندگو برای داخل فضا جهت اینکه تکنیسین بتواند راهنمایی لازم را به بیمار بدهد.
برق:
یکنواختی جریان برق به کیفیت تصاویر کمک فراوان می کند .یک منبع تغذیه مستقل برای افت ولتاژهای بیش از 3ولت مورد نیاز است.برای کاستن نوسانات برق یک مبدل برای منبع تغذیه اشعه ایکس مورد نیاز است.
نور:
اتاق انتظار با نور کافی برای مطالعه و نورغیرمستقیم برای اتاق عکسبرداری به جهت عدم خیرگی مورد نیاز است.
تهویه مطبوع:
به دلیل بوی نامطبوع برخی محلول ها باید درون این فضا ها نسبت به کریدور فشار منفی ایجاد کرد تا این بو درون فضاها باقی بماند این امر با خارج کردن بیشتر هوا از اتاق(بیش از ورودی هوای اتاق ها) و ورود بیشتر هوا به کریدور ( بیش از هوای خروجی) عملی خواهد بود

## Slide 16
راهرو
راهرو
رختکن
رادیوگرافی
انتظار
پذیرش
اتاق رادیولوژیست
اتاق کنترل
تاریکخانه
بایگانی
مسیر حرکت کارکنان
مسیر حرکت بیمار
دیاگرام سیرکولاسیون رادیولوژی

## Slide 17: ابعاد-اندازه و استانداردهای بخش رادیولوژی

## Slide 18: سی تی اسکن

## Slide 19: سی تی اسکن
موارد کاربرد : -تشخیص بیماری های مغز و اعصاب , (سی تی اسکن می تواند تفاوت خون تازه و کهنه را تشخیص دهد , برای نشان دادن موارد اورژانس بیماری های مغزی بهترین کاربرد را دارد)
خون ریزی در قسمت های مختلف مغزی, اعضای داخلی و بیماری های ریه
بیماریهای مادرزادی مانند بزرگی با کوچکی جمجمه
تشخیص تومورهای داخل جمجمه ای و خارج مغزی
سی تی اسکن به معنی تصویرگری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می باشد.

## Slide 20: اتاق
بخش سی تی اسکن بطور استاندارد شامل 3بخش مجزا می باشد:
اتاق استقرار دستگاه ،اتاق اپراتور و رختکن
استقرار دستگاه
اتاق تجهیزات
راهروی بیمار
رختکن و آماده سازی
سرویس
اتاق کنترل برق
Ct.scan
اتاق اپراتور

## Slide 21
سی تی اسکن از یک مجموعه تشکیل شده است که باهم ارتباط داشته و نحوه ی قرار گرفتن و محل استقرار آنها بسیار مهم می باشد.
حداقل فضای مورد نیاز برای اتاق 25 مترمربع می باشد.
ابعاد اتاق اسکن بستگی به ابعاد گانتری و تخت دارد.معمولا حداقل فضای مورد نیاز در این قسمت 3*5 متر مربع می باشد.
بیماران ترومایی تعداد زیادی از مراجعه کنندگان این بخش را تشکیل می دهند.
به دلیل نیاز این نوع بیماران به همراهانشان و همینطور وسایل مخصوص حمل بیمار مانند برانکارد فضای مناسب جهت مانور باید وجود داشته باشد.

## Slide 22
فضای کافی جهت قسمت آماده سازی بیمار و دستگاههای جانبی مورد لزوم بخش مثل قفسه های نگهداری دارو و کمکهای اولیه ، دستگاه بیهوشی ، ساکشن و غیره نیز در نظر گرفته شود.
گانتری در هنگام اسکن دارای حرکت چرخشی بوده و ایجاد لرزه و نوسان می کند.میزان تحمل سازه های به کار رفته در بنا و احتمال آسیب و خسارت آن در دراز مدت باید در نظر گرفته شود.
ایده آل آن است که برای محافظت بیشتر در برابر اشعه ایکس حتی المقدور این فضا در زیر زمین یا همکف ساخته می شود

## Slide 23
برای حفاظت اپراتور از پرتوهای ایکس اتاقک کنترل تعبیه شده که به صورت مستقیم به بیمار دید داشته و از طریق بلندگوها و آیفون ارتباط اپراتور با بیمار برقرار می شود.
تخت بیمار نسبت به اتاق اپراتور باید به صورت مایل و با زاویه قرار گیرد به طوری که کاملا امکان رویت بیمار توسط اپراتور باشد.
استقرار دستگاه با زاویه 45 نسبت به محور طولی اتاق
سهولت رفت و آمد بیمار
دید داشتن اتاق کنترل به وضعیت بیمار

## Slide 24: اصول و نکات بخش سی تی اسکن
حفاظت در برابر اشعه
مانند هر دستگاه تولید کننده اشعه برای جلوگیری از نفوذ اشعه به محیط اطراف ، اتاق اسکن باید سرب کوبی شود.
درهای ورودی به اتاق نیز باید با لایه ای از سرب پوشیده شود. برای جلوگیری از نفوذ اشعه داخل چهارچوبها نیز باید با سرب پوشیده شود.
علایم هشدار دهنده وجود اشعه باید بر روی درهای ورودی نصب شده و همچنین از چراغهای هشدار در هنگام اسکن در سردر آنها استفاده شود.
استفاده از سیستم های تهویه و خنک کننده
در دستگاههای سی تی اسکن قسمت قابل توجهی از توان الکتریکی آن به گرما تبدیل می شود بنا براین باتوجه به شرایط اقلیمی محل نصب دستگاه و میزان گرمای محیط ، برای کاهش دما نیاز به استفاده از دستگاههای تهویه و خنک کننده هوا می باشد.

## Slide 25: اصول و نکات بخش سی تی اسکن
وجود گرد و غبار
.گرد و غبار محیط می تواند به قسمت های مختلف از جمله کامپیوتر آسیب برساند و باعث کاهش عمر آن شود
وجود هرگونه گرد و غبار در محیط و نفوذ آنها روی آشکارساز می تواند به طور جدی در کیفیت تصاویر اثر منفی بگذارد بنابراین باید تا حد امکان از نفوذ گرد و غبار و دود به داخل اتاقها جلوگیری کرد و محیط راهمواره تمییز نگه داشت.
دمای مناسب
بهترین دمای محیط بین 20-17 درجه ی سانتیگراد می باشد .
میزان رطوبت نسبی محیط 60-30 درصد می باشد.
افزایش بیش از حد رطوبت محیط می تواند در عملکرد دستگاه به خصوص در درازمدت تاثیر نامطلوب بگذارد.
نور محیط
اتاق اسکن باید دارای نور کافی باشد، برای تنظیم شدت نور محیط بهتر است از دیمر استفاده شود.در اتاق اپراتور بهتر است از نورپردازی غیر مستقیم استفاده شود،زیرا تابش مستقیم نور در مانیتورهای تصویر ایجاد انعکاس کرده و مانع تشخیص میشود.

## Slide 26: سونوگرافی
کلمه ی سونوگرافی از کلمه لاتین به معنی صوت ونیز به معنی شکل و ترسیم گرفته شده است ، به سونوگرافی اصطلاحا به معنای ماورای صوت نیز گفته می شود.
پس می توان گفت که سونوگرافی یعنی تصویر برداری بوسیله امواج فراصوتی.
دستگاه سونوگرافی و ميز پزشک و سرويس فضايی حدود 20 متر مربع اشغال ميکند.
Sound
graphic
Ultrasound

## Slide 27: بیمارستان آریا
رادیولوژی 1
رادیولوژی 2
تاریکخانه
سرویس
سرویس و رختکن
سونوگرافی
سی تی اسکن
کنترل برق
اپراتور
پذیرش رادیولوژی
پذیرش سی تی اسکن

## Slide 28
ارتباط با داروخانه و آزمایشگاه
ارتباط عمودی با بخش
انتظار

## Slide 34
بیمارستان امام خمینی (ره)

## Slide 36
مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی
سونوگرافی
آنژیو
WC
سی تی مولتی اسلایس
سی تی اسپیرال
اخذ شرح حال
تجهیزات پزشکی
M R I
M R I
M R I
تایپ
صندوق
صندوق
جوابدهی
جوابدهی
جوابدهی
اطلاعات
آماده سازی بیمار
ریکاوری
انتظار
انتظار
انتظار
انتظار
پذیرش سونو
بانک
ورودی
مونیتورینگ
خواندن کلیشه ها
پذیرش ام آر آی

## Slide 37
ورودی
اطلاعات
انتظار جوابدهی صندوق

## Slide 38
تایپ
سونو
آنژیو

## Slide 39
سی تی اسپیرال
خواندن کلیشه ها
MRI

## Slide 40
MRI
سی تی مولتی اسلایس

## Slide 41
بخش رادیولوژی اورژانس بیمارستان امام خمینی
UPS
سونوگرافی
کنترل سی تی
آماده سازی بیمار
سی تی اسکن
تاریکخانه
رادیوگرافی 1
پذیرش و بیمه
انبار
رادیوگرافی 2
رادیوگرافی 3
راهرو انتظار

## Slide 42
بخش رادیولوژی
پذیرش جوابدهی انتظار

## Slide 43
سونوگرافی
سی تی اسکن

## Slide 44
خواندن کلیشه ها
تاریکخانه

## Slide 45
رادیولوژی
OPJ

## Slide 46
پرتابل
تجهیزات