## Slide 1: معرفی و بررسی انواع کف سازی

## Slide 2: کف سازی چیست؟
به هر گونه عملیات ساختمانی که بروی سطح زمین یا سقف طبقه انجام شود تا کاربرد آن فضا را ممکن سازد کف سازی گویند.

## Slide 3: هدف از کف سازی:
هدف از کف سازی بوجود آوردن سطحی که بتواند خواسته های استفاده کنندگان را از آن بنحو مطلوب برآورده سازد.با توجه به فناوری کف جنس . متفاوت خواهد بود کف ها را باید از مصالح ساخت.
کف ها باید در مقابل سایندگی محکم ومقاوم باشد همچنین حرکت بروی آنها راحت وتا حد امکان بی صدا بوده وبه راحتی بتوان کف را نظافت کرد.
البته شکل و جنس کف سازی بسته به نوع کاربردی آن دارد.

## Slide 4
از مشخصات مهم کف سازی نیز استحکام وپایداری است واز دیگر مشخصه های آن مقاومت در برابر رطوبت دوام عایق صوتی وحرارتی واستقامت در برابر آتش را می توان نام برد .

## Slide 5: انواع کف سازی از نقطه نظر محل قرار گیری:
کف سازی بر روی خاک
کف سازی در طبقات
کف سازی بروی بام

## Slide 6: انواع کف سازی از نقطه نظر عملکرد:
کف سازی در زمینهای خشک:
در این گونه زمینها ابتدا یک لایه بتن (200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب )
با ضخامتی در حدود 10 سانتی متر ریخته و پس از آنکه بخوبی آنرا ویبره
نمودیم با تخته ماله صاف می کنیم . البته ممکن است این کف بصورت بتنی
باقی مانده و یا اینکه روی آنرا پوشش اجرا کنیم که باز هم نوع پوشش
مصرف بستگی به سلیقه مصرف کننده و نوع استفاده خواهد داشت .
این پوشش معمولاً ملات ماسه سیمان ـ موزائیک ـ سنگ فرش ـ پارکت
و غیره می باشد .

## Slide 7: انواع کف سازی از نقطه نظر عملکرد:
2)کف سازی در زمین های نیمه خشک
در زمینهای نیمه خشک ابتدا بلوکاژ را 25س م اجرا می نمائیم سپس به مقدار 10 س م بتن ریزی نموده بعداز آن ملات ماسه سیمان را 2/5 س م استفاده کرده و در پایان پوشش مورد نیاز خود را بکار میبریم

## Slide 8: انواع کف سازی از نقطه نظر عملکرد:
3)کف سازی در زمینهای با رطوبت بالا
در زمینهای های با رطوبت بالا همانند زمینهای نیمه خشک بعداز انجام بلوکاژ وبتن ریزی10 س م.استفاده ازملات برای عایق رطوبتی می باشدکه بعداز آن بروی ملات را عایق کاری کرده سپس ماسه نرمی بروی عایق ریخته ودر ادامه ملات ماسه سیمان را استفاده نموده وبروی ملات کف پوش موزائیک یا پوشش مورد نیاز را بکار میبریم.

## Slide 10: انواع پوشش ومصالح مورد استفاده در کف سازی
شن
ماسه
سيمان
عايق رطوبتي(قير و گوني)
موزاییک فرش
سرامیک وکاشی
پارکِت
فوم بتون
و .....

## Slide 11: فرش یا پوشش کف
اجرای فرش کف با موزائیک
موزائیک کف پوشی است متراکم ، در حقيقت يک جور بتن است که تراکم خود را يا از طريق فشار پرسی و يا از طريق لرزش به دست می آورد و از ماسه ، سيمان ، سنگ دانه، پودر سنگ و آب
در ابعاد و طرحهای گوناگون ساخته ميشود..
موزائیک یکی از پر کاربردترین مصالح
ساختمانی می باشد

## Slide 12
موزائیک فرش
موزائیک در اندازه ها و انواع گوناگون جهت کف پوش فضاهای داخلی و محوطه های خارجی ساختمان به کار می آید. معمولاً ملات موزائیک فرش یا ماسه آهک و یا ملات باتارد و یا ماسه سیمان می باشد. پس از فرش موزائیک درزهای موزائیک با دوغاب رقیق سیمان پر می شود، و بلافاصله سطح موزائیک فرش تمیز می گردد.

## Slide 13
موزائیک روی ملات ماسه سیمان به ضخامت متوسط2/5 س م کارگذاشته می شود که دراجرا باید توجه داشت که خطوط درز موزائیک در اطاقهای مجاور در یک امتداد باشند وپس از اجرای فرش کف بندها را بادوغاب سیمان وپودر سنگ پرمی کنند وسپس سطح موزاییک را باپارچه پاک میکنند.

## Slide 14: سرامیک و کاشی
فرش کف ممکن است با کاشی یا سرامیک انجام شود
ترتیب اجرای آن مشابهت کامل با اجرای موزاییک دارد
باید توجه داشت که فرش کف با کاشی یا سرامیک باید به وسیله کاشی یا سرامیک سالم و بدون لب پریدگی انجام شود

## Slide 16: اجرای فرش کف با کاشی وسرامیک:
استفاده از سراميك در كف سازي و نماسازي يا در توليدات
وسايل بهداشتي و مصالح ساختماني نظير انواع
آجر سفال هاي تزئيني داخل و خارج ساختمان
سفال هاي بام ساختمان ، كانالهاي فاضلابي ،
سفالهاي ضد اسيدي همه از سراميكهايي است
كه از ديرباز تهيه و مصرف مي شده

## Slide 18
اين نوع كف پوش ازچوب پنبه حقيقى ساخته مى شود كه از پوست درخت بلوط گرفته مى شود. به دليل اين كه براى توليداين كف پوش احتياج به پوست درخت بلوط داريم لذا توليد آن براى اكوسيستم مخرب نيست.
كف پوش هاى چوب پنبه اى

## Slide 19: از کارهایی که ممکن است قبل از کف سازی انجام شود:
عبور لوله کشی آب از کف ساختمان
عبور خرطوم وسیم کشی برق از کف
عبور لوله های آب گرم پکیج از کف ساختمان برای گرمایش خانه

## Slide 20
لوله كشي هاي حرارتي كف كه مرحله اي ازان جزء تاسيسات ومرحله از آن جزء كف است ودر سنا انجام مي شود

## Slide 21: عایق کاری کف:
از کارهایی که قبل ازاجرای کف انجام می شود عایق کاری است.به طور کلی استفاده از این عایق ها در ساختمان به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان است زیرا رطوبت باعث پوسیدگی مصالح ساختمان می شود .

## Slide 22: اجرای فرش کف با کاشی وسرامیک:

## Slide 24: اجرای فرش کف با سنگ:
سنگ انتخابی اولا باید فاقد خلل وفرج باشد وثانیا“ مقاومت کافی در برابر سائیدگی را داشته باشد طرز فرش وملات مصرفی مشابه فرش با آجر موزائیک می باشد.

## Slide 26
پارکِت
کف‌‌پوشی از جنس چوب است که برای داخل ساختمان استفاده می شود. بدین صورت که قطعات پارکت را به صورت موازی در کنار هم قرار می دهند تا کف ساختمان پوشیده شود. پارکت ها در ابعاد و اندازهای مختلف وجود دارند که بخاطر وجود بعضی از مواد پلاستیکی موجود در آن مانع از خوردگی‌های موریانه‌ایی و حشراتی می شود.

## Slide 27: پارکت: از چوب مقاوم ونرم معمولا به طول 30 س م وعرض 10 س م میباشد. ضخمات پارکتها معمولا 2 س م بوده.
به علت این که از چوب در ساختار آن استفاده شده نباید در مجاورت با رطوبت و آب باشد که این نوعی ضعف برای این مواد محسوب می شود.

## Slide 28: خصوصیات پارکت:
1)مقاوم در برابر رطوبت
2)مقاوم به ضرب
3)مقاوم در مقابل خمش
4)مقاوم در مقابل حرارت
5)نفوذ نا پذیردربرابر اجسام ریز
6)مقاوم دربرابرسایش

## Slide 30: اجرای فرش کف لاستیکی-پلاستیکی وپارکت
برای اجرای این فرشها ابتدا باید سطح کاملا صافی بوجود آورد.برای بدست آوردن سطح کاملا صاف ابتدا بعنوان زیرسازی کف را به وسیله آجرسیمانی ساده فرش می نمایند سپس روی آنرا بوسیله دو قشر ماستیک مخصوص زیر سازی صاف می نمایند.پس از انجام زیرسازی یاد شده قطعات لاستیکی-پلاستیکی یا پارکت را بوسیله چسب مخصوص کاملا لب به لب وبدون درز نصب میکنند.اگر فرش کف پارکت شود آنرا با دستگاه مخصوص ساب زده وکاملا صیقلی می کنندوپس از آن بادودست لاک مخصوص روی آنرا میپوشانندومجدداصیقلی میکنند.