## Slide 1
مفهوم منظر شهری
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
رویکردهای عملی و نظری منظر
نمونه موردی
منابع و ماخذ
تکنیک های منظر شهری

## Slide 2
از دیدگاه دکتر گلکار
مفهوم منظر شهری

## Slide 3
اهمیت منظر شهری از آنروست که کلیت شهر را به مثابه ی یک ”متن“ آشکار ساخته، امکان قرائت و خوانش این متن را فراهم می آورد.
جین جیکوبز در وصف اهمیت خیابان و منظر شهری می گوید: ”به شهر می اندیشید و چه به خاطر خواهد آمد؟ خیابان های آن! هنگامی که خیابان های شهر زیبا و جالب باشد آن شهر سرزنده و زمانی که خیابان های شهر زشت و خسته کننده باشد، آن شهر ملال آور به خاطر آورده خواهد شد“.
اساسا منظر شهری، سطح تماس (Interface) ”انسان“ و ”پدیده شهر“ و از اینرو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تاثیر آن شکل می گیرد.
اهمیت منظر شهری
مفهوم منظر شهری

## Slide 4
جایگاه منظرشهری در تعامل انسان - محیط
منظر عینی شهر
Cityscape
منظر ذهنی شهر
City Image
منظرذهنی-ارزیابانه شهر
City Evaluation-Image
از نگاه چشم ”سر“
(زیر-سیستم ادراکی)
از نگاه چشم ”دل“
(زیر-سیستم ارزیابانه)
از نگاه چشم ”ذهن“
(زیر-سیستم شناختی)
مدل ذهنی روابط میان انسان و محیط نشان می دهد که یک رابطه ی دو طرفه میان ویژگی های محیط شهری از یک سو و ادراک، شناخت، ارزیابی و رفتار انسانی از سوی دیگر وجود دارد.
محیط
ادراک
شناخت
ارزیابی
رفتار
منظر عینی شهر
Cityscape
منظر ذهنی شهر
City Image
منظر ذهنی-ارزیابانه شهر
City Evaluation-Image
مفهوم منظر شهری

## Slide 5
سیر تکامل مفهوم و نقش منظر شهری
روند تکاملی مفهوم منظر شهری را در تناظر با الگوهای گوناگون طراحی شهری در قالب 4 الگو می توان صورت بندی کرد:
1.الگوی ”منظر شهری آرایشی/تزئینی“ (متناظر الگوهای پیش طراحی شهری و طراحی شهری آرایشی)
2.الگوی ”منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور“ (متناظر الگوی طراحی شهری عملکردگرا)
3.الگوی“منظر شهری ادراکی/زمینه گرا“ (متناظر الگوی طراحی شهری ادراکی)
4.الگوی“منظر شهری پایدار/هوشمند“ (متناظر الگوی طراحی شهری پایدار)
مفهوم منظر شهری

## Slide 6
منظرشهری آرایشی / تزئینی
منظر شهری آرایشی/تزئینی بر دو پایه زیبایی شناسی کلاسیک و زیبایی شناسی رمانتیک استوار است که در دو الگوی ”منظر شهری کلاسیک“ و ”منظر شهری رمانتیک“ تجلی می یابد.
ریشه های تئوریک منظر شهری کلاسیک:
آموزه های ویتروویوس( قرن اول پیش از میلاد،رم باستان)
نظریه پردازان دوره رنسانس
نهضت زیباسازی شهری و آرای دانیل برنهام(نمایشگاه کلمبیا در سال 1893 میلادی، شیکاگو)
اقدامات بارون اوسمان در پاریس(از سال 1853 تا 1870)
مهم ترین ویژگی ”منظر شهری آرایشی/تزئینی“ فهم منظز شهری به عنوان ”نمای دو بعدی جداره“ (facade) می باشد.
مفهوم منظر شهری

## Slide 7
دوران رم و یونان باستان
دوره رنسانس و باروک
جنبش نئوکلاسیک و نهضت زیباسازی شهری
طراحان شهری نوخردگرا
آغاز
اوج
احیا
تداوم
ریشه های تئوریک منظر شهری رمانتیک
شهرهای ارگانیک دوران قرون وسطا
جریان طراحی شهری خوش منظر
(کامیلوسیته-ریموندآنوین)
آغاز
اوج
منظرشهری آرایشی / تزئینی
ریشه های تئوریک منظر شهری کلاسیک
مفهوم منظر شهری

## Slide 8
1.قاعده مندی طرح جداره ها
2. وجود پیوستگی وکشش افقی در نمای عمومی خیابان ها
3. وجود خط آسمان مسطح و تقریبا بدون شکستگی عمده
4. وجود دید های بی انتها که تحت تاثیر قواعد پرسپکتیو در مورد خیابان های مستقیم وطویل ایجاد می گردد.
5. استفاده از عناصر پایانه ای برای مسدود کردن مناظر بی انتهای خیابان ها
ویژگی های عمده منظرشهر کلاسیک
مفهوم منظر شهری
منظر شهری کلاسیک، خیابان امام خمینی ، تهران

## Slide 9
1. وجود تنوع در بیان و واژگان طراحی معماری ساختمان ها به نحوی که شکل گیری یک جداره اصطلاحا ”چند صدایی“را موجب می شود.
2. وجود کشش عمیقی در نمای خیابان ها که به واسطه همجواری ساختمان های مختلف الارتفاع صورت می گیرد.
3. وجود خط آسمان منقطع و شکسته
4. وجود دیدهای بسته به گونه ای که هر خیابان دارای ابتدا و انتهای تعریف شده ای است.
5. در مظز شهری رمانتیک عناصر جداره به عنوان عناصر پایانه ای
عمل نموده و منظره را مسدود می کنند و از این رو بر خلاف
مناظر کلاسیک نیازی به کاربرد ستون یادبود و مجسمه و ... به
عنوان عناصر پایانه ای ندارد .
ویژگی های عمده منظرشهر رمانتیک
مفهوم منظر شهری
منظر شهری رمانتیک ، آمستردام، هلند

## Slide 10
منظر شهری عملکرد گرا/ برنامه محور
بنیان های نظری ”منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور“ را می توان در آرا نظریه پردازان برجسته مدرنیسم همچون لوکوربوزیه و سالیوان و همچنین در مانیفست معروف این جنبش یعنی ”منشور آتن“ جستجو نمود .در واقع مفهوم منظر شهری در جنبش مدرن تحت تاثیر ”زیبایی شناسی عملکردگرا“ ی این جنبش دچار تحولی اساسی می گردد و مفهوم تزئینی و آرایشی پیشین خود را تا حدود زیادی از دست می دهد .
منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور منظری است که از واحدهای قابل تجزیه یعنی نمای تک بناها شکل گرفته است .
مفهوم منظر شهری

## Slide 11
منظر شهری عملکرد گرا/ برنامه محور
مهم ترین ویژگی منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور اینست که از مفهوم جداره دو بعدی فاصله می گیرد و به شکل یک ساختار فضایی سه بعدی مطرح می گردد .
از دیگر ویژگی ها :
حذف ترئینات و نقش تزئینی نما
حذف ارجاعات تاریخی در ترکیب بصری مناظر
حضور و سلطه تکنولوژی و مصالح مدرن
تاکید بر خلوص گرایی در کاربرد مصالح ورنگ
مفهوم منظر شهری
اضمحلال فضای خیابان
پوسته جداکننده درون و بیرون بنا

## Slide 12
منظرشهری ادارکی/ زمینه گرا
بنیان های نظری ”منظر شهری ادراکی/زمینه گرا“را می توان در نظریات پست مدرنیست ها دید .منظر شهری ادراکی/زمینه گرا بر پایه زیبایی شناسی ادراکی یا پدیدار شناسانه تجلی می یابد .
در این الگو نگاه به شهر نه فقط به وسیله چشم سر که در منظر شهری آرایشی/تزئینی و منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور مطرح بود بلکه از طریق چشم ذهن و نیز چشم دل صورت می گیرد و تصویری است که از ترکیب سه نگاه مذبور به دست می آید.
مفهوم منظر شهری
منظر شهری زمینه گرا به کمک معماری میان افزا
منظر شهری زمینه گرا به کمک حفاظت جداره ها

## Slide 13
منظرشهری ادارکی/ زمینه گرا
ویژگی اصلی منظر شهری ادراکی/زمینه گرا آن است که به عنوان یک ”ساختار اجتماعی-فضایی“ مطرح می گردد.مفهوم منظر شهری در این الگو از مفهوم فضایی و سه بعدی فراتر رفته و با لحاظ گردیدن بعد ”معنا“ یک تحول چارچوبی از پارادایم ”فضا“ به پارادایم ”مکان“ صورت می گیرد.
دیگر ویژگی های منظر شهری ادراکی/زمینه گرا:
عمده شدن نقش ”بعد زمان“ و مسئله ی تعامل فضا و زمان در قالب حرکت
طرح اهمیت مسئله ی ”حرکت“ در ارزیابی منظر شهری ، برای نخستین بار توسط گوردن کالن با نظریه ی ”دیدهای متوالی“ مورد تاکید قرار گرفت.
مفهوم منظر شهری

## Slide 14
منظر شهری پایدار / هوشمند
منظر شهری پایدار محصول الگوی طراحی شهری پایدار یعنی محصول دوران بلوغ طراحی شهری است.
بنیان های نظری منظر شهری پایدار /هوشمند را می توان در آرا نظریه پردازان برنامه ریزی و طراحی محیطی که تلاش نمودند معماری و طراحی شهری را در چارچوب مفهوم توسعه پایدار باز-تعریف نمایند ، نظیر: یان مک هارت، پیتر کلتورپ، هیلد برند فری و ... جستجو کرد.
مهم ترین ویژگی منظر شهری پایدار/هوشمند آن است که به عنوان یک ”ساختار اجتماعی-فضایی پایدار“ مطرح می گردد.
چارچوب کلی منظر شهری پایدار را می توان پارادایم ”مکان پایدار“ در نظر گرفت که در آن چهار عنصر ”کالبد“، ”فعالیت“، ”تصورات“ و ”اکوسیستم“ به طور هماهنگ در مشروط ساختن و شکل بخشیدن به منظر شهری سهیم می باشند.
مفهوم منظر شهری

## Slide 15
منظر شهری پایدار / هوشمند
از دیگر ویژگی های منظر شهری و ساختمان های پایدار ، الگوبرداری از طبیعت است.
مهم ترین وجه مشخصه ی منظر شهری پایدار/هوشمند نقش زیست محیطی آن است که گاهی به صورت انطباق غیر فعال با محیط و از طریق کاربرد فن آوری های متعارف صورت می گیرد(منظر شهری پایدار) و گاه به صورت انطباق فعال با محیط و از طریق کاربرد فن آوری های پیشرفته، اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان ها و شهر تحقق می یابد(منظر شهری هوشمند).
مفهوم منظر شهری

## Slide 16
نمای جداره (Urban Facade)
منظر شهری آرایشی/تزئینی
ساختار فضایی (Spatial Structure)
منظر شهری عملکردی/برنامه محور)پارادایم فضا)
ساختار اجتماعی-فضایی (Socio-Spatial Structure)
منظر شهری ادراکی/زمینه گرا(پارادایم مکان)
ساختار اجتماعی-فضایی پایدار (Sustainable Socio-Spatial Structure)
منظر شهری پایدار/هوشمند(پارادایم مکان پایدار)
نتیجه گیری
مفهوم منظر شهری

## Slide 17
ساختار زیبایی شناسی منظر
از دیدگاه سایمون بل

## Slide 18
بالا
پائین
احساسی
رسمی
بیانگر
نمادین
ضرورت دانش، پیامد های فرهنگی جامعه ای
بالا
پائین
مشارکت
سنتی
(اسلوب چشم اندازی)
محیطی
(مشغولیت چند حسی)
فاصله
(مبتنی بر دیدار)
وسیله ی پاسخ زیبایی شناسی
سرشت پاسخ زیبایی شناسی
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
ساختار زیبایی شناسی منظر
چارچوب ساختار زیبایی شناسی پیرامون دو عنصر مکمل شکل گرفته است:
1.وسیله ی پاسخ زیبایی شناسی
2.سرشت پاسخ زیبایی شناسی
هریک از این ها طیفی را نمایندگی می کند که اغلب تئوری های زیبایی شناسی مختلف را به همزیستی با یکدیگر قادر می سازد.این چارچوب ، پیوند های محکمی بین ادراک، زیبایی شناسی و طراحی به وجود می آورد.

## Slide 19
اسلوب از فاصله دیدن، ادراکی است که ناظر به طور فیزیکی دور از منظره است، در نتیجه فقط حس دیداری و شاید شنیداری جوابگو خواهد بود یا از نظر فیزیکی به اندازه ای دور است که ناظر به طور روان شناختی ، از منظر منفصل شده است.
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
ساختار زیبایی شناسی منظر
جزئیات وسیله ی پاسخ زیبایی شناسی
سنتی
فاصله
نگریستن ایستا
اسلوب دیدن ویژگی های طبیعی
احتمال تجربه ی جنبه های زیبایی و متعالی همبسته با کانت، برک، شوپنهاور
شکل اصلی زیبایی وایتهد
مهم برای مناسبت های خاص، تعطیلات
احتمال گریختن از دنیا و مسائل آن
قدری احتمال برای تجربه ی هر دو نمونه، مانند پیاده روی روی چوب ها(مشغولیت) با برخی نقاط دید طبیعی
محیطی
مشارکت
تجربه ی دید از راه حرکت
درگیر شدن با تمام حواس
تجربه ی مداوم دوران زندگی در بیداری
زنجیره ی ”خود-محیط“ برلینت
”شکل فرعی زیبایی وایتهد“
شرایط زیبایی شناسی منظر جنبه ای مهم برای کیفیت زندگی هر روزه ماست

## Slide 20
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
ساختار زیبایی شناسی منظر
جزئیات سرشت پاسخ زیبایی شناسی
(اثر) پیامدهای اولیه بر حواس
عوامل ترکیب شونده، درک الگوها
دانش پیش یا پسا ادراکی، اطلاعات حسی فیزیکی وارد ”بحثی اساسی“ برای رسیدن به شرایط چیزی که ادراک می شود.(کارسون)
تدقیق سرشت واکنش (پاسخ) زیبایی شناسی
حواس فیزیکی
رسمی
بیانگر
نشانه ای
زیبایی شناسی شناختی (ادراکی) به تدریج به زیبایی های احساسی غلبه می کند.
بدون نیاز به دانش(دانش ضروری نیست)
دانش و فهم افزایش می یابد
دانش خیلی مهم است، دانش کم ممکن است به پاسخ-واکنش نامناسب منجر شود

## Slide 21
  نمودار فوق جا به جایی پیشرو از لحظه اول مشاهده یک منظر ، وقتی اطلاعات حسی فائق است تا زمانی که ما آن را با دانش، اعتقادها و شرایط فرهنگی خود انطباق داده ایم ، را نشان می دهد.این گام ها از یک مرحله ی رسمی پیش می رود که منظور از آن کشف شکل و الگو و ساختار زیرین منظره است.تا مرحله ای که ما هوشیارانه یا به طور ناخودآگاه سعی در درک آنچه می بینیم ، داشته و دانشی را که از قبل در ذهن داریم ، بادریافت های جدیدمان مطابقت می دهیم .در نهایت در این مدل همبستگی ها را به آنچه مشاهده می کنیم ، اعمال می کنیم، این ها ممکن است معانی یا ارزش ها باشند.
ساختار زیبایی شناسی منظر
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر

## Slide 22
چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
ساختار زیبایی شناسی منظر
ارتباط احتمالی با ”زیبایی شناسی جهانی“ ، تئوری بوم شناختی (اپلتون) ، روان شناسی تکاملی
با آنچه ما از الگوهای دیداری درک می کنیم مرتبط است، تئوری برداشت اولیه(مار)، روان شناسی گشتالت(کوهلر و دیگران)، اصول بصری طراحی(بل)، تمایل به الگوهای متفاوت(کاپلان)
حضور یا عدم حضور ”خواست“ (شوپنهاور)، تئوری توان (گیبسون) ، زمان عمیق(رولستون)
منظر یا منظر های سنتی با فرهنگ های مختلف ارتباط دارند.
حواس فیزیکی
رسمی
بیانگر
نشانه ای
اولین تاثیر حسی
عوامل ترکیب بندی، درک الگوها
دانش و اطلاعات حسی به مبحث حساسی وارد می شوند.(کارسون)
عناصر فرهنگی دارای محتوا و معنا که به آن شکل داده است
جزئیات سرشت پاسخ زیبایی شناسی

## Slide 23
نظریه سایمون بل در چارچوب نظریه زیباشناختی ، در مجموعه ماهیت پاسخ زیباشناسی در بخش رسمی قرار می گیرد چرا که به دنبال یافتن الگویی است که فرای سنتی یا مشارکتی بودن رویکرد زیباشناسی منظر ، بتواند در درک آنچه که دیده می شود یاری کننده باشد.
1.عناصر اصلی : که تمامی منظر ها براساس آن ها به وجود آمده اند.
2.متغیر ها: یعنی هر کدام از این عناصر اساسی ممکن است به روش های گوناگونی آورده شوند.
3.سازماندهی: یعنی عناصر ممکن است در الگوهای مختلفی نظم داده شوند.
نظریه سایمون بل

## Slide 24
اهداف طراحی
وحدت
تنوع/کثرت
حس مکان
اصول سازماندهی
ساختاری
فضایی
نظم دهی
عناصر اصلی
نقطه
خط
سطح
حجم
متغیرها
تعداد
وضعیت
جهت
اندازه
شکل
فاصله
بافت
تراکم
نور
نیروهای بصری
سنگینی بصری
سازماندهی
تکنیک سایمون بل

## Slide 25
روش عملی اجرای این ساختار ، عکس برداری از منظر و در نظر گرفتن تک تک عناصر و بررسی این که چطور این عناصر در منظر به کار رفته اند و سپس تهیه یک کپی از عکس و رسم تصویر مختصر مدادی از آن راه های مفیدی برای ثبت عناصر کلیدی و تعریف کننده ی چیز های متمایز هر چشم انداز هستند.مسائل بصری را می توان شناسایی کرد و جنبه هایی را که چشم انداز را ویژه و خاص می کنند یادداشت کرد و برای حفاظت یا لحاظ کردن در طراحی به کار گرفت.
نظریه سایمون بل

## Slide 26
1.نقطه دارای بعد نیست اما ، جایی را در فضا مشخص می کند.
2.اشیای کوچک می توانند نقطه ای دیده شوند.
3.ویژگی نقطه ممکن است با بیان قدرت و مالکیت همبستگی داشته باشد و به صورت نمادین در همه ی زمینه ها به کار رود.
عناصر اصلی
نقطه
بسیاری از شاخص ها در منظر می توانند به عنوان نقطه مطرح می شوند:
.aیک کلیسا یا شیئی نظیر آن در افق
.bیک نقطه نورانی مانند ستاره ای در آسمان
.cنقطه ی تلاقی خطوط موازی
.dخطوط یا شیئی در افق که نقطه ی گریز را تشکیل می دهند.

## Slide 27
عناصر اصلی
نقطه
نقطه ی تلاقی خطوط موازی
شیئی در افق

## Slide 28
1.گسترش یک نقطه در یک جهت خط را به وجود می آورد.
2.خط می تواند به طور غیر مستقیم از طریق موقعیت نقاط ایجاد شود.
3.خطوط می توانند تخیلی ولی هنوز تاثیرگذار باشند.
4.لبه های سطوح به صورت خط دیده می شوند.
5.خطوط می توانند صفات خاص خودشان را داشته باشند.
6.خطوط طبیعی در منظر رایج و مهم اند.
7.خطوط انسان ساخت در منظر بی شمارند.
8.خطوط در بسیاری از مواقع به صورت مرز استفاده می شوند.
9.خطوط می توانند به صورت عنصر تعریف کننده در معماری عمل کنند.
عناصر اصلی
خط
خطوط انسان ساخت

## Slide 29
عناصر اصلی
خط
خطوط طبیعی
خطوط انسان ساخت

## Slide 30
1.یک خط تک بهدی اگر گسترده شود، یک صفحه ی دو بعدی ایجاد می کند.
2.سطوح می توانند مسطح ، پیچ خورده یا منحنی باشند.
3.سطوح ممکن است القایی یا واقعی باشند.
4.سطوح در موقعیت های متفاوت می توانند موجب محصوریت فضا شوند.
5.سطوح طبیعی بی نقص بسیار اندک اند.
6.سیمای شکل های مصنوع از سطح تشکیل شده است.
7.سطوح می توانند به عنوان ابزاری برای بیان منظورهای دیگر به کار روند.
8.سطوح می توانند برای بیان قدرت ذاتی شان مانند انعکاس استفاده شوند.
سطح
عناصر اصلی
ترکیبی از سطوح عمودی و افقی و شیب دار

## Slide 31
1.حجم عبارت است از گسترش سه بعدی یک سطح دو بعدی.
2.حجم ممکن است باز یا بسته باشد.
3.احجام بسته ممکن است هندسی یا نامنظم باشند.
4.ساختمان ها ، شکل های زمین و درختان ، همه احجام توپر-به صورت توده در فضا-هستند.
5.احجام باز توسط سطوح یا سایر احجام توپر ، برای ایجاد فضای محصور شده تعریف می شوند.
6.فضای داخلی ساختمان ها، دره های عمیق و فضاهای زیرین چتر درختان همه احجام بازند.
عناصر اصلی
حجم
حجم پر

## Slide 32
عناصر اصلی
حجم
احجام باز می توانند توسط ساختار فضایی مشبک تعریف شوند یا ممکن است توسط سطوح بسته به صورت حفره یا فضای توپر ترکیب شوند و یک حفره یا فضای خالی را شکل دهند.
حجم باز چتر درختان

## Slide 33
عناصر اصلی
ترکیب عناصر
1.بسیار نادر است که عنصر پایه ای به صورت مجرد وجود داشته باشد.
2.تمایز بین عناصر ممکن است مبهم باشد.
3.فاصله ممکن است ادراکی را که عنصر ارائه می کند، تغییر دهد.

## Slide 34
1.عناصر به صورت مجزا یا به عنوان یکی از تعدhد ی از عناصر وجود دارند.
2.تعداد بیشتر اغلب به معنای پیچیدگی بیشتر است.
3.تعداد از راه های مختلف بیان می شود.
4.ممکن است در این که تعداد شامل چیست، ابهام وجود داشته باشد.
5.تعداد به صورت نسبت ها و سری های عددی می تواند یافته شود.
متغیرها
تعداد

## Slide 35
متغیرها
1.سه وضعیت اصلی افقی، عمودی و مایل وجود دارد.
2.نقاط با در نظر داشتن فضایی که اشغال می کنند ، جانمایی می شوند.
3.خطوط، بسته به وضعیت قرارگیریشان می توانند موجب ایجاد تنش و نیروهای بصری شوند.
4.صفحات ممکن است با هم تداخل یا همپوشانی داشته باشند.
5.وضعیت صفحات ممکن است با شکل زمین در تعامل باشند.
6.وضعیت ساختمان ها می توانند با یکدیگر، با شکل زمین یا با عوامل دیگری مزتبط باشند.
7.دلایل غیر بصری در وضعیت قرارگیری می توانند بر الگوها و ساختارهای بصری تاثیر بگذارند.
وضعیت

## Slide 36
متغیرها
وضعیت
نمایش ارتباط وضعیت یکی نقطه و یک صفحه
داخل ، در مرکز ، پایدار
خارج در مزکز ، بالقوه ناپایدار
داخل، خارج از مرکز ، پایدار
داخل ، مماس با لبه ، پویا
نمایش انواع قرارگیری خطوط متقاطع در رابطه با یک صفحه
موازی داخل لبه ها ، متعادل اما شناور
موازی و بیرون زده از لبه ها ، متعادل و متحد
موازی و مماس با لبه ها ، تقسیم کننده صفحه
مایل ، به گوشه ها رسیده ، متعادل
مایل ، به گوشه ها نرسیده ، نامتعادل ، تنش زا

## Slide 37
متغیرها
1.عناصر ممکن است نسبت به جهت خاصی قرار گیرند.
2.شکل یک عنصر ممکن است جهت را نشان دهد.
3.خطوط در منظر ممکن است یک جهت را القا کرده یا بیننده را به ترکیب دعوت کنند.
4.عناصر طبیعی جهت ها را بر اساس نیروهایی مثل باد یا موج نشان می دهد.
جهت

## Slide 38
متغیرها
1.سمت تلفیقی از وضعیت و جهت است.
2. معنای ادبی و لغوی سمت ”رو به شرق“ است.
3.سه نوع سمت داریم:
براساس جهت جغرافیایی /در ارتباط با سطح زمین / در ارتباط با ناظر
4.عدم سمت و سو ممکن است هدف طراحی باشد و حالتی نمادین با خود آورد.
سمت و سو

## Slide 39
متغیرها
1.اندازه به ابعاد عناصر توجه دارد
2.تعاریف شامل بلند/کوتاه، بزرگ/کوچک، پهن/باریک، کم عمق و عمیق است.
3.اندازه در تعریف به سیستم سنجش و اندازه گیری وابسته است که احتمال دارد از منابع مختلفی استخراج شود.
4.اشکال بزرگ، بلند و عمیق تحسین برانگیزند و برای نمایش قدرت به کار می روند
5.اشکال کوچک تر ممکن است به دلیل تاثیر کم ، ارزشمند باشند.
6.گیاهان و جانوران به دلیل مسائل ژنتیکی و عوامل محیطی ، اندازه های محدودی دارند.
اندازه

## Slide 40
متغیرها
1.یکی از مهم ترین متغیر هاست.
2.خطوط ، سطوح و احجام همگی دارای شکل اند.
3.اشکال در یک طیف از ساده و هندسی تا ارگانیک و پیچیده متفاوت اند.
4.پیچیدگی اشکال برای وحدت طرح مهم است.
5.شکل های طبیعی اغلب نامنظم اند، اما برخی از آن ها در مقیاس های کوچک هندسی اند.
6.گیاهان به خصوص درختان گستره ی وسیعی از اشکال را ارائه می دهند.
7.ساختمان ها اغلب از اشکال هندسی ترکیب شده اند اما گاهی طرح های ارگانیک نیز یافت می شوند.
8.اشکال هندسی و ارکانیگ می توانند با هم ترکیب شوند تا اثرهای جالب تری ایجاد کنند..
شکل

## Slide 41
متغیرها
1.فاصله گذاری بین عناصر می تواند بخش جدایی ناپذیر طراحی باشد.
2.فاصله ممکن است مساوی یا نامساوی ، منظم یا نامنظم باشد.
3.فاصله ممکن است الگوهای رسمی یا غیر رسمی تولید کند.
4.فاصله ، عنصری کارآمد در طراحی است.
5.فواصل منظم را در نقشه ی بسیاری از شهرها و شهرک های دنیا را می توان دید.
6.ساختمان ها اغلب براساس شبکه ای با فواصل منظم طراحی و ساخته می شوند.
فاصله و وقفه

## Slide 42
متغیرها
1.بافت به فاصله مربوط می شود
2.بافت به اندازه ی عناصر و فاصله ی بین آن ها مربوط می شود.
3.بافت از نرم تا زیر متغیر است.
4.بافت وقتی از فاصله های متفاوت دیده می شود متغیر است و این امکان را ایجاد می کند که چندین بافت به طور 5.هم زمان با یکدیگر همزیستی داشته باشند.
6.گیاهان بافت های متفاوتی دارند ، چه در عناصر تشکیل دهنده و چه در ظاهر کلی شان.
7.الگوهای کاربری زمین گستره ای از بافت یا دانه بندی را نشان می دهند.
8.نواحی ساخته شده نیز ممکن است از فاصله ی مشخصی به صورت یک بافت دیده شوند.
بافت
اندازه عناصر با فواصل بین آنها افزایش می یابد بافت از نرم به زبر تغییر می کند.

## Slide 43
متغیرها
1.تراکم با فاصله و بافت مرتبط است.
2.درجه بندی تراکم را می توان در نواحی انتقالی بین کاربری ها و انواع کاشت گیاهی دبد.
3.مناظر شهری ، الگوهای تراکم مرتبط با عملکرد را به نمایش می گذارند.
تراکم
الگنوهای تراکم
با کاهش فواصل بین خطوط تراکم به سمت مرکز شکل بیشتر می شود.
در این الگو با کم شدن فواصل تراکم در بخش میانی بیشتر می شود
تراکم به سمت لبه ها بیشتر است
تراکم می تواند بانظم کاهش یابد
تراکم می تواند به صورت نامنظم کم شود

## Slide 44
متغیرها
1.چندین روش برای سازماندهی و توضیح رنگ ها وجود دارد.
2.چرخه ی رنگ ، وسیله ی مناسبی برای نمایش روابط بین رنگ های مختلف است.
3.رنگ ها از راه درخشش، رقیق بودن یا غلظتشان قابل توصیف ترند.سیستم مانسل مثالی متداول است.
4.رنگ های مشخص می توانند به عنوان گرم یا سرد توصیف می شوند.رنگ های برجسته یا رنگ های دور شونده، آبی شدن همواره با فاصله مرتبط است.
5.رنگ های تیره فضای کمتری اشغال می کنند و سنگین تر از رنگ های روشن هستند.
6.مناظر با گستره ی محدود و مشخصی از رنگ ها مرتبط اند که به ما کمک می کنند به مناظر هویت بومی دهیم.
7.رنگ های موجود در منظر می تواند به عنوان یک صفحه ی رنگ برای ساختارهای انسان ساخت به کار رود.
8.سازه های بزرگ می توانند از طریق رنگ های هماهنگ با آبی آسمانی از زمین جدا شوند. .
رنگ

## Slide 45
متغیرها
1.همه ی مناظر و اشیا در طول زمان تغییر می کنند.
2.زمان در ارتباط با چرخه های طبیعی ، منظومه ی هستی و دوره ی زندگی ما مشخص می شود.
3.زمان می تواند به صورت چرخه ای یا پیش رونده ثبت شود.
4.تغییرات در فواصل زمانی متفاوتی اتفاق می افتند.
5.فصول یکی از مهم ترین روش های تقسیم زمان است.
6.طول عمر انسان ، حیوانات و گیاهان از دیگر شکل های ثبت زمان است.
7.زمان همچنین در حرکت و موقعیت یک ناظر متحرک دخیل است.
زمان

## Slide 46
متغیرها
1.ما برای درک محیط به نور نیاز داریم .
2.منبع نور می تواند مصنوعی یا طبیعی باشد.
3.مقدار نور ، جهت و کیفیت نور اهمیت دارد.
4.نور طبیعی دربرگیرنده ی همه ی طول موج های قابل رویت است.
5.نور ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
6.رنگ به نور وابسته است.
7.کیفیت نور با قدرت نور و شفافیت اتمسفر ارتباط دارد و از متغیرهای مهم است.
8.جهت نور متغیر دیگری است می تواند از پشت ، جنب ، روبه رو یا بالا باشد.
9.نور مصنوعی قدرت کاملی برای کنترل تاثیرات مورد نظر فراهم می آورد.
نور
چهت نور گیری :
نور جانبی
نور از پشت
نور از جلو

## Slide 47
متغیرها
نیروی بصری
1.احساس حرکت ممکن است در اشیا و تصاویر ثابت وجود داشته باشد.
2.وضعیت عناصر و شکل های آن ممکن است خطای بصری حرکتی یا نیروی حرکتی ایجاد کند.
3.عمل نیروی بصری ممکن است متضاد یا مکمل باشد.
4.نیروهای بصری همیشه در شکل زمین وجود دارن.قله ها و رئوس به سمت پایین، دره ها و حفره ها و تپه ها به سمت بالا.
5.اشکال و خطوط تحمیل شده بر منظر با نیروهای بصری موجود در شکل زمین مرتبط اند.
6.اشکال سازگار با نبروهای بصری ، نتیجه ی وحدت یافته و حل شده های را تولید می کنند.
طرز قرارگیری یک عنصر موجب ایجاد نیرویی در اتباط با اطرافش می شود.
موقعیت مرکزی دارای تعادل است.
موقعیت بالا نامتعادل است.
به نظر می رسد نقطه در حال سرخوردن ار روی لبه صفحه به سمت پایین است.

## Slide 48
متغیرها
نیروهای بصری به روش های مختلفی عمل می کنند.
یک حرکت از کنار با فشرده کردن نوارهای مشکی
یک نیروی به سمت پایین نوارهای مشکی را به سمت پایین کشیده و فشرده کرده است.
نورهای مشکی از هم جدا شده اند.
حرکت، نوارهای مشکی را برش داده و هماهنگی و پاسخگویی کمتری نسبت به سه حالت قبلی دارد.
نیروی بصری

## Slide 49
متغیرها
1.اشیای خاصی ممکن است نیروهای بصری نشان ندهند، اما ثقل بصری ایجاد کنند.
2.شکل های افقی، سنگین و بسیار پایدار، بیشترین ثقل بصری را نشان می دهند.
سنگینی(ثقل)بصری

## Slide 50
والاترین هدف بصری هر طرحی، ایجاد تعادل مابین وحدت و تنوع و احترام به روح مکان است.
وحدت:
در طراحی ، وحدت لازم است تا قسمتی به قسمت های دیگر مرتبط شود و کلیتی شکل گیرد.
بسیاری از عناصر سازمان دهنده به وحدت کمک می کنند.
طرح وحدت یافته باید زنده، همراهی کننده ی ریتم و رفع کننده ی تنش باشد.
وحدت مکمل با استفاده ی آگاهانه از تضادها که به هر جهت به کلیتی مرتبط می شوند، درگیر است.
مناظر طبیعی به طور معمول در درونشان وحدت یافته اند، زیرا الگوهای بصری مرتبط با فرآیندهای طبیعی اند.
ایجاد الگوهای غیر مسئولانه ی انسان ساخت در منظر ، منجر به مخدوش شدن وحدت ذاتی مناظر طبیعی می شود.
در منظر های موجود شهری ، عناصر جدید باید در عین حالی که به تنهایی قادر به خودنمایی هستند ، باید به تداوم و بافت پاسخگو باشند(تعادلی دقیق برای دستیابی).
با استفاده از طراحی منظر آشفته می توان درجه ای از وحدت را سرایت داد ، با به کارگیری برخی از عوامل سازمان دهنده.
اهداف طراحی
اهداف طراحی

## Slide 51
تنوع/کثرت:
تنوع به میزان گوناگونی در طرح یا منظر مربوط می شود.
تنوع به روش های زیادی ارزشمند تلقی می شود.
تنوع از نظر مقیاس متغیر است.از گستره های زیادی از یک منظر مشابه تا تنوع زیاد در فواصل کوتاه تر.
افزایش کثرت به کاهش مقیاس منجر می شود.
نواحی با آب و هوای خشن ، از نظر بصری در الگوهای گیاهی گوناگونی کمتری دارند.
منظرهای قدیمی به دلیل بقایای جمع شده از فعالیت های انسانی، متنوع تر از جدیدترها هستند.
نواحی دارای فرهنگ مختلط اغلب به تناسب تنوع بیشتری دارند.
تنوع باید با وحدت در تعادل باشد، کثرت زیاد ممکن است موجب آشوب بصری شود.
عناصر جدید رد منظر بسته به اینکه چطور با آنها برخورد شود،ممکن است به افزایش یا کاهش منجر شوند.
مناظر دارای تنوع در مقیاس های مختلف رضایت بخش ترند.
اهداف طراحی
اهداف طراحی

## Slide 52
حس مکان:
حس مکان یا روح مکان، به کیفیت منحصر به فرد و ویژه ای که یک مکان نسبت به سایر مکان ها دارد اشاره دارد.
حس مکان ناملموس است، اما ویژگی باارزشی است که هنگامی که به منظری نسبت داده می شود، آن را حساس می سازد.
حس مکان ممکن است آسیب پذیر باشد، چرا که عوامل مشترک درآن ممکن است به سختی شناسایی شوند.
نواحی به نسبت گسترده ولی خود کفا و واحی کوچک مقیاس تر، می تانند حس مکان داشته باشند .
هر طرحی باید نسبت به یک حس مکان قوی جوابگو باشد.
یک منظر فاقد ویژگی می تواند با طراحی خلاقانه که خوب بکار بسته شود حس مکان قوی تری پیدا کند.
اهداف طراحی
اهداف طراحی

## Slide 53
اصول سازماندهی به سه دسته تقسیم می شوند :
سازماندهی فضایی :
مرتبط با موقعیت نسبی و تعاملات بین عناصر در فضا
راهنماهای فضایی متغیر های گشتالت هستند که شامل: نزدیکی/ همجواری، محصوریت، در هم آمیختگی /تداخل، تداوم، تشابه، نقش و زمینه .
سازماندهی ساختاری :
به راه هایی که قسمت های مختلف طرح را به هم جفت می کند.
عناصر ساختاری عبارتند از : توازن، تنش، ریتم یا ضرباهنگ، تناسب، مقیاس .
سازماندهی نظم دهی(انتظام) :
این سازماندهی به ایجاد نظم در طراحی منظر یا ترکیب بندی مربوط می شود.
اصول نظم دهی عبارتند از : محور، تقارن، سلسله مراتب، محمل یا مبنا، دگرگونی یا تغییر شکل .
اصول سازماندهی
سازماندهی

## Slide 54
رویکرد های عملی و نظری منظر
رویکرد سنتی
    کامیلو سیته
    منوچهر مزینی
    ریچارد هدمن
    یان بنتلی
    A.V.R
رویکرد مشارکتی
    گوردون کالن
    فیلیپ تیل

## Slide 55
کامیلو سیته
رویکرد سنتی

## Slide 56
کاملو سیته معمار و شهرساز اتریشی ، در مقدمه کتاب خود ”ساخت شهر بر اساس اصول هنری ” می نویسد :
  ناآگاهی و ناکارمدی ما در جداسازی زمین های مسکونی محله ها ، سرچشمه مشکلات بسیاری شده است. این موضوع انگیزه ای شد تا به خود جرات دهم و به دنبال ریشه یابی علل زیبایی شمار زیادی از فضاهای شهری ومیدان های قدیمی باشم. زیرا شناخت درست علت ها ، قواعدی را به دست می دهد، که پیروی از آنها ما را به تاثیرات مطلوب همانندی ، رهنمون سازد.
او با تجزیه و تحلیل فضاهای شهری ارزشمند از 4 کشور ، اتریش ، آلمان، ایتالیا و فرانسه به این منظور دست می یابد. وی امید دارد تا با ارائه مواردی قابل استفاده و نتایجی نظری، به یاری تکنسین ها شتافته، بخشی از ساختمان بزرگ آموزش زیباشناختی عملی را برای تکنسینها شهرسازی آماده نماید. او مکان های اصلی شهر را از زمان های دور تاکنون، نیاز حیاتی و مهم ترین عامل زندگی جمعی می داند .
رویکرد سنتی

## Slide 57
او رخداد های گوناگونی را که در آگورا ، فوروم و میدان های شهرهای سده های میانه تا سده نوزدهم پیش امده ، با دقتی فراوان معرفی کرده ، مزایای آن را برای فرد و جمع خاطرنشان می کند. دلمشغولی اصلی او زندگی جمعی یا به گفته خودش ”زندگی عمومی“ است. او می کوشد در جایگاه یک معمار، قواعدی کالبدی را برای حفظ و تقویت این زندگی جمعی در شهر، از دل فضاهای باز جذاب تاریخی بیرون بکشد. او این قواعد را ”هنری“ می نامد.
سیته در نمونه های میدان هایی مانند تصاویر بالا
  رابطه بین بناها ، یادمان ها و میدان ها مجموعه میدان های هم جوار
  خالی گذاشتن مرکز میدان ها نامنظمی و شکل هندسی میدان های قدیمی
  محصور بودن میدان ها اندازه و شکل میدان ها
رویکرد سنتی

## Slide 58
منوچهر مزینی
رویکرد سنتی

## Slide 59
منوچهر مزینی
رویکرد سنتی
منوچهر مزینی محققی است که با تکیه بر دیدگاههای روان شناختی لینچ و بر مبنای تجارب شخصی خود در مطالعه شهرهای نوبنیاد انگلستان ، به تدوین نظریه ای در زمینه منظر شهری می پردازد. وی بارویکردی زیبایی شناسانه مسائلی را مورد بررسی قرار می دهد که یک شهر را به لحاظ بصری از سایر شهرها متمایز می کند. و معتقد است روحیه بصری (منظر) هر شهر حاصل تاثیر کلی و جامعی است که ناظر به هنگام دیدار و یا زندگی در شهر یا بخشی از آن به دست می آورد . بر همین اساس او در ”مطالعه کالبد شهر تهران از نظر بصری و زیبایی شناسی“ برای تحلیلی علمی و عملی و ظاهر بصری یک شهر ابتدا جسم آن (پیکر، سینما و چهره ) و سپس جان آن را (فعالیت های جاری، خصوصیات سیمنتیک، صدا وبو) بررسی می کند.

## Slide 60
پیکر شهر مقیاس کلان : مراد از پیکر شهر تمام جسم شهر است که شامل بخش های ساخته شده و نشده ، عوامل طبیعی، راهها و ... بوده و می تواند به صورت کلیتی یکپارچه و پیوسته تظاهر یابد.
  ورودی شهر
  احجام پروخالی
  خط آسمان
  نیمرخ شهر
سیمای شهر (مقیاس میانی) : سیمای شهر عبارتست از جسمیت یافتن بافت شهر در فضا و در ورای دو بعد که ویژگی های بصری آن نزدیک تر از پیکر و دورتر از چهره به دیده می آید.
رویکرد سنتی
منوچهر مزینی

## Slide 61
چهره شهر (مقیاس خرد) : نخستین برداشت بصری که شخص از درون شهر می کند از چهره آن است. به طوریکه تمامی جزئیات دیده می شود و به همین دلیل تاثیر بصری چهره از پیکر و سیما بسیار بیشتر است .
  نما
  فضا
  تجهیزات شهری (مبلمان شهری)
رویکرد سنتی
منوچهر مزینی

## Slide 62
ریچارد هدمن
رویکرد سنتی

## Slide 63
کتاب Fundamental of urban design ریچارد هدمن برای اولین بار در سال 1984 توسط انجمن برنامه ریزان امریکا به چاپ رسید. این کتاب با رویکردی زمینه گرا اصول طراحی و ضوابطی را برای مداخله متناسب و معقول در فضای کالبدی ارائه می دهد. در تعریف طراحی زمینه گرا در این کتاب آمده است :
  ” طراحی با توجه به زمینه به این معنی است که بین ساختمانهای موجود و طرح پیشنهادی ارتباطات بصری کافی بوجود آید، بطوریکه حاصل ، شکل گیری مجموعه ای منسجم با شد.“
هدمن ویژگی های ایجاد ارتباط بصری را با بررسی نماهای خانه های ردیفی ”کوئین ان“ معرفی کرده و تاکید می کند ضوابطی که برای تجزیه و تحلیل به کار می رود می بایست نه برا اساس یک لیست از پیش تعیین شده ، بلکه براساس واقعیت موجود باشد.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 64
ریچارد هدمن
ویژگی های ارتباط بصری در خانه های ردیفی خیابان کوئین ان
  خط آسمان
  فاصله بین ساختمان ها
  تناسبات پنجره ها ، برجستگی ها و فرورفتگی های نما
  فرم وشکل کلی بنا
  محل و نحوه حل مدخل ورودی
  جنس مصالح و پرداخت بافت ها
  الگوی سایه حاصل از حجم و عناصر تزئینی
  مقیاس بنا
  سبک معماری
  محوطه سازی در صورت وجود
رویکرد سنتی

## Slide 65
خط آسمان
خط افق بدیع و زیبای برج ها و فرم پیچیده سقفهای شیب دار
هویت خاصی را القا می کند.
پیوستگی در خط آسمان ، تداوم و یکپارچگی در کل مجموعه
فاصله میان ساختمان ها
شکاف عمیق میان نماها، طرحی از خطوط سایه عمودی به وجود می آورد که بصورت چارچوبی پیرامون نمای ساختمان های قرار گرفته است.
برجستگی ها و فرورفتگی ها
احساس عمق و استواری در نتیجه عقب نشینی از حد مالکیت لبه خیابان به منظور ایجاد فضای کافی برای برجستگی
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 66
تناسبات پنجره ها
پنجره ها ، درها ، برجستگیها و ستون های این خانه ها هرچند دارای شکل های مختلفی هستند، اما تناسبات مشابهی دارند.
فرم بنا
فرم های هندسی سه بعدی پیچیده هویت بخش این ردیف ساختمانی
معماری محل ورود
درها و ورودی از کف خیابان بالاتر بوده و پلگانی را که با نرده های برجسته به یک هشتی یا ایوان عمیقا فروه نشسته ختم می شود نمایان می کند.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 67
تزئینات و رنگ
استفاده مفرط از کنده کاری های چوبی، تخته های اضافی ، طاقچه های دیوار کوب ، تزئینات سقف و شیروانی حاصل پیچیدگی و غنای جزئیاتی است که به این فرمهای ساختمانی تاثیری یادمانی می بخشد.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن
مقیاس بنا
اختلاف ارتفاع باترکیب فرم ساختمانی پنهان شده است.

## Slide 68
سایه روشن
استفاده مفرط از کنده کاری های چوبی، تخته های اضافی ، طاقچه های دیوار کوب ، تزئینات سقف و شیروانی حاصل پیچیدگی و غنای جزئیاتی است که به این فرمهای ساختمانی تاثیری یادمانی می بخشد.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 69
در فصل پنجم کتاب به بررسی سیمای شهر می پردازد:
  ” سیمای شهر مانند امضای شهر است که بوسیله آن شناخته می شود
  خط افق یک شهر هم چون دستخط یک شخص دارای ویژگی های مهمی در مورد ماهیت شهر است.“
او در خط افق شهر
  قابل رویت بودن
  ارتباطات فرمی
  کنترل ارتفاع
را بررسی می کند.
در یک شهر مسطح تنها قسمت های بالای ساختمان های بلند در زمینه آسمان دیده می شوند.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 70
1. قابل رویت بودن: طی حرکت به طرف شهر و در داخل آن، آنچه را که مشاهده می شود فرم طبیعی زمین ، وسعت ، مقیاس و الگوی توسعه تعیین می کند.
  در شهر مسطح
  در شهر غیر مسطح
در یک شهر غیر مسطح ، ساختمان های بزرگی که در زمینه ای از ساختمانهای کوچک قرار گرفته اند، ممکن است کاملا داری چشم انداز منظر باشند.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 71
2. ارتباطات فرمی : فرم صحیح و متناسب ساختمان ها در زمینه شهری و هم چنین تاثیر آنها بر فرم شهر تحت تاثیر شرایط و عوارض زمین و توپوگرافی است.
  هنگامیکه فرم طبیعی زمین دارای ویژگی هیا ارزشمند است ، می باید بااین
  ویژگی ها هماهنگی و در صورت امکان آنها را تقویت کرد.
3. کنترل ارتفاع : حفظ هویت خط آسمان شهر از طریق محدودیت های ارتفاعی
از محدودیت های ارتفاعی می توان به صورت های مختلف برای حفظ وحدت معمارانه و سمبلیک ساختمان های مهم شهری استفاده کرد.
رویکرد سنتی
ریچارد هدمن

## Slide 72
یان بنتلی
رویکرد سنتی

## Slide 73
یان بنتلی و همکاران
نویسندگان کتاب محیط های پاسخده در طرح و توضیح مفاهیمی کیفی که طراحان می باید به منظور آفرنیش میحط هایی پاسخده در طرحشان به کار گیرند، روکردی گام به گام را در پیش گرفته اند. در این میان در تعریف سازگاری بصری آمده است :
سازگاری بصری : طراحی ظاهر بیورنی فضا به این معنی که مکان بتواند به یاری کیفیت جزئیات ظاهری خود، مفاهیمی را به مردم منتقل کند تا آنان را با حق انتخاب هایشان در پیوند با آن مکان آشنا کند.این مفهوم بر سازگاری میان جزئیات ظاهری فضا با کارکرد و معنای آن تاکید دارد.
از دید این نویسندگان تعابیر و تفسیرهای مردم از یک مکان ، سازگاری بصری را ایجاد می کند که به افزایش خوانایی در فرم و عملکرد ، گوناگونی و انعطاف پذیری در مقیاس خرد و کلان کمک می کند.
  به وسیله پشتیبانی از خوانا بودن در فرم و عملکرد
  به وسیله پشتیبانی از گوناگونی
  به وسیله پشتیبانی از انعطاف پذیری در مقیاس کوچک و بزرگ
رویکرد سنتی

## Slide 74
رویکرد سنتی
بنتلی در پاسخ به این سوال که ما به کدام شاخص ها جهت طراحی همگرا با خوانایی ، گوناگونی و انعطاف پذیری نیاز داریم می نویسد؟
برای پشتیبانی از خوانایی، ما نیازمند شاخص هایی هستیم که به عنوان رابط بین ساختمان مورد نظر ما و زمینه آن تعبیر خواهند شد.خواه این شاخص ها با تقویت راه ها، گره ها، نشانه ها، لبه ها و نواحی مهم (عوامل خوانایی) از خوانایی پشتیبانی کند و خواه مستقلا در جهت خوانایی به کار گرفته شوند، اینها را شاخص های زمینه ای می نامیم.
برای پشتیبانی از کفیات گوناگونی و انعطاف پذیری ما به شاخص هایی نیاز داریم که به مثابه عناصر متناسب با تنوع کاربری ها مورد دغدغه خاطر تعبیر خواهند شد، اینها را شاخص های کاربری می نامیم.
چنانچه قرار باشد رویه یک عنصر با فضا به عنوان یک نشانه عمل کند و یا نشانه ای را تقویت کند ، شاخص ها را می توان از ناحیه ای که آن نشانه قابل رویت خواهد بود جستجو کرد.
یان بنتلی و همکاران

## Slide 75
ویژگی های عناصر جداره
  وزنهای عمودی
  وزنهای افقی
  خطوط آسمان
وزنهای عمودی
وزنهای افقی
خط آسمان
شاخص های کلیدی مقیاس کوچک
یان بنتلی و همکاران
رویکرد سنتی

## Slide 76
ویژگی های عناصر جداره
  جزئیات دیوار
  پنجره ها
  درها
  اجزا عناصر کف
پنجره ها
جزئیات دیوار
جزئیات عناصر کف
شاخص های کلیدی مقیاس کوچک
یان بنتلی و همکاران
رویکرد سنتی

## Slide 77
در پایان این نوسیندگان در برگه طراحی فصل سازگاری بصری، چگونه طراحی گردن را با توجه به شاخص های زمینه ای حوزه پیرامونی را مورد بررسی قرار می دهند.
شاخص هایی که با تجزیه و تحلیل شخصیت بصری زمینه ای از دو نوع زیرند:
عناصر (شامل جزئیات دیوار، پنجره ها، در و جزئیات سطح همکف)
ارتباطات بین عناصر (شامل تکرارهای موزون عمودی و افقی و ارتباطات خط آسمان)
عناصر و ارتباطات هر دو می توانند از شباهت کامل تا تفاوت کامل تغییر کند و توجه به چهار مفهوم کلیدی که در زیر داده شده مفید است.
عناصر مشابه با ارتباطات متفاوت
عناصر مشابه با ارتباطات مشابه
عناصر متفاوت با ارتباطات مشابه
عناصر متفاوت با ارتباطات متفاوت
مشابهت عناصر
تفاوت عناصر
تفاوت ارتباطات
مشابهت ارتباطات
یان بنتلی و همکاران
رویکرد سنتی

## Slide 78
در این حالت یک شخصیت بصری به وسیله عناصر مشابه در یک نظام ارتباطات مشابه شکل گرفته است.
در این حالت ارتباطاتی جدید و یا عناصر جدید ایجاد خواهد شد که نسبت به زمینه اش متفاوت است.
در این حالت با به کاربردن بسیاری از همان عناصر نظام و ارتباطات در طرح جدید ، شخصیت بصری موجود تقویت می شود.
یان بنتلی و همکاران
رویکرد سنتی

## Slide 79
در حالتی که شمار شاخص ها از هر نوعی محدود باشد، شخصیت بصری به وسیله عناصر متفاوت به نظم درآمده در نظام ارتباطات متفاوت شکل می گیرد.
در انداختن طرحی نو خواه بر مبنای بازپیرایی همان عناصر باشد خواه برمبنای بازپیرایی همان ارتباطات زمینه های موجود تباین پیدا خواهد کرد.
این امر مهمی است که برای تقویت نمودن شخصیت موجود از قرار دادن ارتباطات مشابه یا عناصر مشابه در طرح جدید اجتناب نمود.
یان بنتلی و همکاران
رویکرد سنتی

## Slide 80
زمانیکه در محدودیت عناصر مشترک ، شمار شاخص های ارتباطی زیاد باشد ، شخصیت بصری به وسیله عناصر متفاوت به نظم درآمده در زمینه ارتباطات متشابه شکل می گیرد.
در حالت اخیر برای در انداختن طرح جدید که نسبت به زمینه اش متفاوت است. تغییر نظام ارتباطات ار تغییر عناصر، موثر تر خواهد بود.
در جهت تقویت شخصیت موجود ، تاحد ممکن از شاخص های ارتباطی موجود برای در انداختن طرح جدید استفاده می شود.
یان بنتلی و همکاران
رویکرد سنتی

## Slide 81
گوردون کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 82
گوردن کالن پایه گذار رویکرد طراحی شهری بر مبنای تجربه ، ادراک و خصایص مکان خاص در مقابل نظریه عقلایی نمودن (Rationalization) شهر مدرنیزم است.
گوردن کالن منظر شهری را اینگونه تعریف می کند:“یک ساختمان معماری است اما دو ساختمان منظر شهری است.“ همانگونه که معماری ساختمان را یک هنر می دانست باور داشت که چگونگی رابطه ی میان آن ها به عنوان عناصر محیط نیز ، هنر است.او از این هنر با عنوان ”هنر مناسبات“ یاد کرده است. او باور داشت که نمی توان تنها بر نگرش علمی تکیه کرد و در این میان ارزش ها و معیار های دیگری باید مطرح شود ، او در این ارتباط مفهوم ”دستکاری ماهرانه Manipulate“ زا مطرح کرد ؛به معنای دستکاری در عناصر شهری به منظور تامین تاثیر آن ها بر حواس انسان.
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 83
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی
کالن واکنش های حسی را در 3 حالت بررسی کرد:
1.دیدشناسی“دید پی در پی“
2.توجه به مکان
3.توجه به محتوا
دربحث دیدشناسی مفهوم ”دیدهای متوالی“ را مطرح کرد، به این معنی که مناظر شهری در دسته ای از آشکارسازی ها ظاهر می شوند.ایده ی دیدهای متوالی او نشان گر فرآیندی است که ریشه در تجربه ی ”موضع شناختی“ بیننده ی در حال حرکت دارد.روش پژوهش های او نیز بر پایه ی تحلیل بصری و شناخت ویژگی های بصری منظر شهر ، نهاده بود.

## Slide 84
گوردن کالن
شهر را از جایگاه بصری شامل دو گروه عناصر می داند:
منظره های موجود ، منظره های در حال نمایان شدن ؛ یعنی زنجیره ای اتفاقی از رویدادها که به باور او در این میان ، هنر مناسبات با دستکاری ماهرانه می تواند شهر را به صحنه ای هماهنگ بدل کند. او مفاهیمی چون ”منظر دیوار“ و ”منظر خیابان“ و ”منظر کف“ را به عنوان عناصر محدود کننده ی فضا می دانست.از دید او شهر مجموعه ای است که می توان در آن حرکت کرد و به صورت ”تباین پیوسته ی ناظر“ آن را ادراک نمود ؛ نه به صورت تصویری ثابت.
Serial Vision: A series of drowing showing what a person would see at a successin of viewpoints when walking through an area.The technique was devised by the architect and illustrator GORDON CULLEN as a way of visualising what exists or is proposed.
رویکرد مشارکتی

## Slide 85
کالن ، عمل مکان را به عنوان مفهومی مطرح کرد که به واکنش های ما نسبت به موقعیت بدنمان در محیط مربوط می شود، ”وقتی که شما وارد اتاقی می شوید به خود می گویید من بیرون آن هستم ، من داخل آن می شومو من در میان آن هستم“.او اینگونه تجربه ها را که ار اثرات ”برونی“ و ”درونی“ ناشی می شود را به عنوان علت همیشگی و ناخودآگاه بدن در ارتباط با محیط و با مفهوم ”حس موقعیت“ مطرح نمود و آن را عاملی مهم در طراحی محیط می دانست : ”اگر ما شهرهایمان را با توجه به حرکت افراد و جا به جایی آن ها طراحی کنیم-برای پیاده یا سواره – به آسانی خواهیم دید که چطور یک شهر تجربه ای تجسمی می گردد.سفری از میان فشارها و خلا ها به یک توالی از فضاهای باز و بسته ، یک توالی از محدودیت و آرامش“.
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 86
کالن تاکید داشت که در نتیجه ی چنین احساس هویت و حساسیتی نسبت به محیط از سوی فرد به ازای هر ”این جا“ یک ”آن جا“ نیز وجود دارد.به باور او برخی از بهترین تاثیراتی که از منظر شهر دریافت می شود در نتیجه ی پیوند ماهرانه میان این دو مفهوم است.
کالن برقراری این ارتباط را در دو سطح مختلف مطرح می کند:
1.نخست زمانی که این رابطه به کنش دو سویه میان ”این جای شناخته شده“ و ”آن جای شناخته شده“ وابسته است.در این مقوله ، مباحثی چون نشانه گذاری ها ، تغییر سطح ، دیدها، محصوریت ها و ... مطرح می شوند.
گوردن کالن
2.در سطح دوم رابطه ی میان ”این جا“ و ”آن جا“ را در حالتی تعریف می کند که در آن ”این جای شناخته شده“ در پیوند با ”آن جای ناشناخته“ ی نامحدود و اسرار آمیز قرار می گیرد.او در این باره مفهوم ”رارآمیزی“ را در شهر مطرح می کند.
رویکرد مشارکتی

## Slide 87
گوردن کالن
کالن مفهوم ”محتوا/درون مایه“ را در ارتباط با برخی از اجزای ساختار شهر مطرح می کند ؛ مانند رنگ ، بافت ، مقیاس ، سبک ، شخصیت و منحصر به فرد بودن آن . به باور او با دستکاری ماهرانه ی این عناصر ، می توان نظم و ترتیب را جایگزین بی نظمی و هرج و مرج کرده و آن ها را به گونه ای کنار یکدیگر نهاد که منافع جمعی را تامین کند.
رویکرد مشارکتی

## Slide 88
کالن سواد بصری را شامل 3 بخش می داند:
1.مفهوم علامت گذاری خاموش
2.آفرینش واژگان بصری
3.روش یا قواعد یادگیری زبان شهر و چگونگی به کار بردن این واژه ها برای شرایط محیطی مختلف
سواد بصری و یافتن روش های مناسب استفاده از آن باعث می شود یک محیط نا آشنا برای شهروند به محیطی دوستانه و دلخواه تبدیل شود.
کالن معتقد است که شهر ها به عنوان مجموعه ای از پیام ها و علامت های خاموش می توانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند، به باور او سواد بصری یک زبان است و هدف اصلی، بهبود زبان بصری مشترک و ایجاد درک مشترک میان مردم و متخصصان می باشد..
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 89
کالن برای دستیابی به طرحی هماهنگ با ویژگی های محیط روشی به نام پویشگر “scanner” را مطرح کردو با توجه به پویایی محیط ، ویژگی های آن را در نموداری که از دو جدول تشکیل شده است ، نشان داد.
1.یک جدول مربوط به عوامل انسانی که مباحثی چون خانواده ، کار و فراغت را در بر می گیرد.
2.جدول دوم مربوط به عوامل فیزیکی است، شامل:منظر طبیعی ، منظر شهری و ساختمان.
این تقسیم بندی کلی در مرحله ی بعد با پرداختن به جزئیات بیشتر به صورت چک لیستی در آمد که برای ثبت کیفیت های منظر در کار طراحی استفاده شد.
تعاملات اجتماعی و ارتباط با دیگران (به صورت فردی یا گروهی)، علائق (درک محرک ها و تمایلات)، ساختار بصری محیط و احساس هویت مکانی از جمله مواردی است که به این چک لیست افزوده شد.
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 90
تغییر پارادایمی که در رویکرد به شهر ، در نوشته ها و طرح های کالن مطرح شد، عبارت است از محوریت نقش بیننده ی عادی به جای اندیشه های انتزاعی نخبگان طراح.این موضوع به ظاهر بدیهی ، تفاوت رویکردی آشکاری با روحیه و حس و حال نوگرایانه ی رایج روزگار خود داشته است.جایگاه ویژه ی بیننده ی درگیر با زندگی روزانه را در سه مبحث پیشنهادی وی می توان دریافت.
1.پافشاری بر دیدشناسی بیننده، بر پایه ی تجربه موضع شناسانه ی فرد در حال حرکت.
2.بیان بحث زبان خاموش شهر و ضرورت توجه به پیوند آن با ساختارهای کالبدی شهر.
3.حضور انواع آدمک ها در اسکیس های متعددش که به گونه ای روایتگر تعلق شهر به ساکنان جورواجورش می باشد.
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 91
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 92
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 93
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 94
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 95
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 96
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 97
گوردن کالن
رویکرد مشارکتی

## Slide 98
فیلیپ تیل
رویکرد مشارکتی
)Notation System(

## Slide 99
فضاهای گمشده یا فضاهای ناخوانا اجزای سازنده یک فضا را تعریف نمی کند. برای حل این مشکل فیلیپ ثیل مجموعه های از علائم قرارداری را تعریف می کند و با وزن دهی به این علائم بر اساس وضوح آنها ، وزن خوانایی یا تعیین فضایی هریک از فضاهای شهری را به دست می آورد.
فضاهای شهری را به دو صورت کلی می توان مورد بررسی قرار داد
  حرکت در فضاهای شهری
  به صورت ثابت
در نوع اول بسته به سرعت حرکت ، مقیاس فضا و جزئیات مورد نظر به دو قسمت تقسیم می شود.
  حرکت پیاده (کند)
  حرکت سواره (تند)
این نحوه برداشت و تحلیل فضا به طور کلی توالی نامیده می شود.
مردم معمولا فضاهای شهری را از طریق حرکت درون آنها تجربه می کنند . برای این که ادراک کاملی از آن فضا داشته باشند. نیازمند این مطلب است که منظرهای آن را به خاطر بسپارند. روشهای گوناگونی جهت ثبت و تحلیل اطلاعات وجود دارد . روش های قدیمی به این صورت است که نقشه و اسلایدهایی به صورت متوالی از مسیر مورد نظر تهیه می شود که زاویه دیددر آن محدود است وقطعا توصیف دقیقی از فضا به دست نمی دهد. در تکامل این روش ها به مستندسازی تصاویر همراه با فیلم می پرداختند.
روشی که توسط فیلیپ ثیل به وجود آمد و هنوز کاربری آن ادامه دارد کامل ترین و پیچیده ترین روشی است که از نمودارهای حاصل از این روش می توان جزئیات را خواند وعوامل را به طور جداگانه بررسی کرد یا کل فضا را تجربه نمود.
رویکرد مشارکتی

## Slide 100
به کار گیری این روش ساده است و می توان آنها را مستقیما در طراحی مورد استفاده قرار داد. این روش ها به خاطر استفاده از علائم و نشانه ها بیشتر جنبه تخصصی داشته و برای ارائه در مقابل مردم مفید نخواهد بود . این نمودارها را می توان برای ثبت و تحلیل فضاهای عابرین پیاده و سرعت کم مورد استفاده قرار داد.
ثیل سعی می کند کلیه خصوصیات فضا را برروی نقشه منعکس سازد به این ترتیب وسیله ای تحلیلی و عمومی برای برداشت و شناخت فضا و نهایتا طراحی آن ارائه می نماید. اهمیت این روش در مقایسه با روش های سنتی، تحلیلی بودن آن است.
رویکرد مشارکتی

## Slide 101
Space
Whose space establishing elements
are
Surfaces
Screens
Objects
Place
whose place qualifying agents are
Props Finishes Effects
Occasion
Whose occasion conditioning elements
are
Men
Women
Children
Scene is composed of space, place, and occasion.
ENVIRONMENT INTRODUCTION
هر چشم انداز از سه جز فضا، مکان و موقعیت تشکیل شده است.
در این تکنیک ما با بررسی اجزاء فضا و مبلمان موجود در یک مکان خاص و با در نظر گرفتن موقعیت فرد در هر سکانس به تحلیل کیفی چشم انداز مورد نظر می پردازیم .
رویکرد مشارکتی

## Slide 102
+
رویکرد مشارکتی

## Slide 103
SIMULTANEOUS SPACES
Usually established by entiations of the under-surface.
The smallest AND most explicit space is the
Primary Space
Sub-Space
Usually established by surfaces and screens,in the over and side position
Secondary Space
Are the in-spaces larger than the primary space
2-فضای خام یا اولیه
1-ریز فضا
3-فضای ثانویه
در هر سکانس فضا به سه بخش ریز فضا، فضای اولیه، فضای ثانویه تقسیم می شود و در تحلیل فضا به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند . این فضاها به صورت همزمان درک می شوند و تحت عنوان فضاهای همزمان مطرح هستند .
رویکرد مشارکتی

## Slide 104
z
L
LE
ENVIRONMENT THE ANAOMY OF SPACE
در تحلیل فضا آنچه بیش از همه اهمیت دارد موقعیت فرد در سکانس مورد نظر است و نت هایی که ترسیم می شود بر این اساس می باشد .در تصویر روبه رو به تقسیم بندی نقشه نیمکره ای بر اساس موقعیت فرد می پردازیم که در مراحل بعدی تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد .
رویکرد مشارکتی

## Slide 105
Common Space Establishing Elements of the three basic types, in the three basic position
In the over position
In the side position
In the under position
Ceiling
Canopy
Roof
Baldachin, etc.
surfaces
Screens
Objects
Wall
Fence
Foliage
Curtain, etc.
Rug
Podium
Stage
Terrace, etc.
Trellis
Foliage
Branches
Grille, etc.
Screen
Foliage
Blausters
Fence, etc.
Grating
Gridiron
grille
Wire
Branch
Umbrella
Cloud, etc.
Building
Post
Hill
Tree, etc.
Tightrope
Stepping store
pedestal
سطوح : دیوارها، سقف ها، کف ها
صفحه ها : سطوح مشبک، نرده ها، ردیف درختان، . . .
اشیا : هر چیزی که بتوانیم موقعیت خود را نسبت به آن تعیین کنیم
اصلی ترین اجزا سازنده فضا در سه نوع کلیدی و در سه موقعیت اساسی
موقعیت
انواع÷
SEE
رویکرد مشارکتی

## Slide 106
بررسی درجه وضوح
فضای مبهم
فضای قابل حدس
وضوح کامل
در این مرحله با استفاده از نت های موجود به وضوح و خوانایی فضا وزن می دهیم و از این طریق میزان تعریف شدگی هر فضا را تعیین می کنیم.
رویکرد مشارکتی

## Slide 107
SEEPI
شاخص موقعیت اجزا سازنده فضا
در این نمودارها SPACE.FORM هایی به صورت نمونه برای صفحات عمودی آورده شده است .
این space formها در ترکیب با connection ها که در صفحه بعد ارائه می شود notation form ها را که معیار اصلی سنجش خوانایی و وضوح فضاست بوجود می آورند.
رویکرد مشارکتی

## Slide 109
TYPICAL SEE CONNECTIONS
در این نمودار به بررسی ارتباطات موجود میان اجزا فضا می پردازیم که در ترسیم نت ها در مراحل بعدی موثر می باشد .
رویکرد مشارکتی

## Slide 110
1- عکس هوایی و نقشه و کروکی ای از ز مسیر مورد نظر
2- پروفیل طولی و عرضی از معبر مورد نظر
3-چرخش ها (turn ها)
4- طبقه بندی عناصر مستقر در فضا
5-مشخص کردن تغییر سکانس ها (space zone ها )
6-ایجاد notation form ها ((space form+connection
7- ایجاد pattern ها
مراحل انجام روش تیل در تحلیل منظر
و در واقع بعد از ترسیم نت ها با انتخاب مسیر هایی که نت مشخص و خوانایی ندارند و بیان مسئله برای این سایت ها ، به ارائه نت های پیشنهادی جهت افزایش خوانایی این مسیر ها و محدوده ها می پردازیم.
رویکرد مشارکتی

## Slide 111
نمونه موردی
در رویکرد سنتی
تکنیک A.V.R در شهر لندن

## Slide 112
لندن
اختصاص بخشی از طرح شهر لندن به چارچوب مدیریت منظر شامل :
26 دید از لندن
و 11ویستا حفاظت شده
و برخی نشانه های مهم
رویکرد سنتی

## Slide 113
S.P.G
رویکرد سنتی
تقسیم بندی دیدهای در نظر گرفته شده برای لندن به چهار دسته :
Back ground View
Middle ground View
Fore ground View
Land Marks
ترکیب مناسب دیدها در توسعه آتی
SPG: Supplementary Planning Guidance

## Slide 114
ارائه S.P.G
رویکرد سنتی
SPG: Supplementary Planning Guidance
اهداف SPG
2. مضامین سیاست ها برای دهکده های لندن و دیگر محدوده های قانونی
3. فرآیندی برای تعریف و ارزیابی طرح های پیشنهادی (AVR)
4. روش های مدیریت منظر
5. توصیف ویژگی های عمومی دیدها و راهنمای حفظ و مدیریت آن ها

## Slide 115
A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
فرآیندی برای تعریف و ارزیابی طرح های پیشنهادی

## Slide 116
مفاهیم A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
استفاده از ارزیابی کیفیت بصری در چارچوب مدیریت منظر شهر لندن
بررسی کلیه اثرات مثبت و منفی توسعه آتی
ارزیابی مواردی مانند معماری مرسوم، طرح های معمارانه، مدل های فیزیکی، عکس های مرجع و...

## Slide 117
روش کار A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
AVR: یک تصویر ثابت یا متحرک است که موقعیت توسعه پیشنهادی را به طور دقیق نشان داده میزان رویت پذیری را با ظرافت بیان می دارد
AVR به عنوان ترکیبی از عکس سه بعدی توسعه پیشنهادی با جانمایی در زمینه موجود به صورت عکس و ویدئو
امکان استفاده از چند AVR در زوایای مختلف برای مقایسه بهتر ابعاد مختلف پروژه

## Slide 118
انتخاب زمینه مناسب برای دید
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)

## Slide 119
A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)

## Slide 120
A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)

## Slide 121
انتخاب عرصه مناسب برای A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
لزوم دقت در تطبیق تجربه غنی ادارک انسانی
بر مدل های سه بعدی شده
لزوم تصویرسازی با جزئیات در سوژه و مفهوم
جنبی در زمینه در راستای تطبیق عکس با
ادرا ک انسانی

## Slide 122
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
لزوم تطبیق زاویه دید در عکس شبیه سازی شده با زاویه دید طبیعی قابل رویت برای انسان
انتخاب خط واصل چشم انسان با سوژه به عنوان محور دید
استفاده از زاویه حداکثر 40 درجه (20 درجه از هر طرف محور دید) به عنوان زاویه دید
40 degrees
انتخاب عرصه مناسب برای A.V.R

## Slide 123
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
AVR image annotated to show that a wider field of view has been used to include the wider townscape context. The proposal and the existing tower at 30 St Mary’s Axe lie within the central area of the image and thereby avoid obvious distortion.
انتخاب عرصه مناسب برای A.V.R

## Slide 124
هدف A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
با ترکیب کردن با دقت یک تصویر از یک توسعه پیشنهادی با یک نمایش از محتوی موجود،همه AVR ها می توانند موقعیت و توده یک توسعه پیشنهادی را شرح دهد. همچنین آنها ممکن است بتوانند خواص اضافی از قبیل میزا ن نمایانی،فرم معماری یا انتخاب متریالهای منتخب را نشان دهد. درحالتهای بسیار پیچیده شان،آنها یک برداشت مفیداز اینکه چگونه یک توسعه پیشرفته در محیطش تحت شرایط نورپردازی و آب وهوایی خاص به نظر می رسد،را ارائه میدهد. هنگامی که AVR ها ی پیچیده تقاضا می شوند،زمان بیشتری نیاز است و بنابر این هزینه ها بالا می روند.به همین دلیل سرمایه گذاران یک پروژه باید مراقب باشند تا AVR هایی از یک نمونه را تقاضا دهند که خواصی را که از یک موقعیت خاص نیاز است،ارائه دهد.

## Slide 125
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
تعریف هدف AVR. برای هر مرحله AVR سبکهای ارائه مختلفی زیادی در دسترس هست.
مرحله 1 AVR
موقعیت و ابعاد طرح پیشنهادی:
نشان دادن موقعیت و اندازه
(در این نمونه یک محدوده اضافه شده به یک عکس)
مرحله 2AVR
موقعیت و اندازه درجه نمایانی طرح پیشنهادی
تعیین زاویه دید
(در این نمونه یک تصویر خطی مسدود شده)
هدف A.V.R

## Slide 126
(Accurate Visual Representation)
مرحله 3 AVR
مانند مرحله 1+شرح فرم معماری:
ارائه فرم معماری
(در این نمونه بعنوان یک فرم سایه دار در یک متریال مات یکنواخت)
مرحله 4AVR
مانند مرحله 2+استفاده از متریال:
شرح استفاده از متریال
(در این نمونه استفاده یک تکنیک ارائه واقع گرایانه روی عکس)
هدف A.V.R
رویکرد سنتی

## Slide 127
اطلاعات ضمیمه A.V.R
رویکرد سنتی
(Accurate Visual Representation)
کد تعیین هویت
موقعیت نقاط دید و جهت های دید
زمان و منبع عکس یا فیلم
نقشه نشان دهنده مکان و موفعیت دوربین(مختصات مکانی دوربین)
مشخص کردن میدان دید هر محور بصری و توضیح آن با نوشته یا نقشه های ترکیب شده
AVR made up from 3 photographs taken from a common point. The proposed building is shown in a fully rendered style with other consented schemes shown in silhouette onlyo

## Slide 128
نمونه موردی
در رویکرد سنتی
تلفیق تکنیک بنتلی و هدمن در برداشت جداره
در شهر نیاسر

## Slide 129
برداشت جداره خیابان منتظری
خط آسمان جبهه غربی خیابان منتظری، به دلیل وجود عنصر شاخص برج چالقاب ، باعث ایجاد تاکید عمودی شده است و دارای کیفیت های خوانایی و هویت می باشد.
Sky line
Out line
خط بیرونی نشان دهنده تداوم و گسستگی جداره ار یک سو و جهت شیب از سوی دیگر است. به دلیل نبود تقاطع در این جبهه پیوستگی دیده می شود. شیب این جبهه به دلیل قرار گیری در دامنه ارتفاعات در جهت جنوبی ، شیب نزولی دارد.
West Elevation
تکنیک بنتلی و هدمن

## Slide 130
برداشت جداره خیابان منتظری- خط بام ، خط ترکیب
Roof line
line
درخط ترکیب بخش دوم جبهه غربی خیابان منتظری ، برج چالقاب دیده می شود که سبب هویت و خوانایی آن شده است.
West Elevation
تکنیک بنتلی و هدمن

## Slide 131
برداشت جداره خیابان منتظری- ریتم
در جبهه غربی ریتم غالب نما ، ریتم افقی است. ترکیب واحدهای شمالی و جنوبی در کنار هم ، سبب ناهماهنگی خطوط نما در این جبهه شده است.
West Elevation
Rhythm
تکنیک بنتلی و هدمن

## Slide 132
برداشت جداره خیابان منتظری- تخلخل
Concavity
در مقایسه دو جبهه غربی و شرقی می توان به این نتیجه رسید که نسبت بین سطوح شفاف و کدر که در تخلخل دیده می شود در جبهه شرقی بیشتر از غربی است. بیشتر سطوح شفاف جبهه شرقی را بازشوهای خرده فروشی ها تشکیل می دهد.
West Elevation
East Elevation
تکنیک بنتلی و هدمن

## Slide 133
برداشت جداره خیابان منتظری- بازشوها
تکنیک بنتلی و هدمن
West Elevation
East Elevation
Fenestration
به دلیل پیروی جبهه شرقی از یک قانون مندی یکسان نسبت بازشوها در جبهه غربی از توزیع مناسب تری برخوردار است.
محور افقی
محور عمودی

## Slide 134
نمونه موردی
در رویکرد مشارکتی
شهر نیاسر

## Slide 135
برداشت بصری محله تالار در شهر نیاسر
تکنیک کالن
G
G
G
G
G
هویت محلی
دید گسترده
نشانه
یکبارگی
کریدور بصری

## Slide 136
دید های پی در پی در محله سرکمر شهر نیاسر
تکنیک کالن
1
2
3
1
2
3
با مقایسه دیدها تباین فضایی موجود در فضا آشکار می شود و امکان بررسی کیفیت بصری و ارتقای کیفیت فضا وجود دارد.

## Slide 137
منابع و مآخذ
کالن،گوردن. 1977. ترجمه منوچهر طبیبیان.1377.گزیده منظر شهری.تهران:دانشگاه تهران.
بل،سایمون.ترجمه محمدرضا مثنوی.1387.عناصر طراحی بصری در منظر.تهران:دانشگاه تهران.
ای ین،بنتلی،آلن الکک،پال مورین،سو مک گلین،و گراهام اسمیت.1945.ترجمه مصطفی بهزادفر.1382.تهران:دانشگاه علم و صنعت.
بحرینی،حسین. .فرایند طراحی شهری.تهران:دانشگاه تهران.
هدمن،ریچارد،و آندرو یازوسکی.ترجمه راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان.1384.تهران:دانشگاه علم و صنعت.
پاکزاد،جهانشاه.1385.سیر اندیشه ها در شهرسازی از آرمان تا واقعیت.تهران:شرکت عمران شهرهای جدید..
پاکزاد،جهانشاه.1386.سیر اندیشه ها در شهرسازی از کمیت تا کیفیت.تهران:شرکت عمران شهرهای جدید.
پاکزاد،جهانشاه.1388.سیر اندیشه ها در شهرسازی از فضا تا مکان.تهران:شهیدی.
گلکار،کورش.1385.مفهوم منظر شهری.مجله آبادی 53: 38-47.
محمودی،سید امیر سعید.1385.منظر شهری مروری بر چند نظریه.مجله آبادی 53: 54-61.
ذکاوت،کامران.1385.چارچوب استراتژیک مدیریت بصری شهر.مجله آبادی 53: 26-37.
سیته،کامیلو.1909.ترجمه فریدون قریب.ساخت شهر براساس مبانی هنری.1385.تهران:دانشگاه تهران.
Thiel,Philip.Space,Place,and Occasion.Enviroment Introduction.
Thiel,Philip.people,path,and purposes:notation for participatory envirotecture