## Slide 1
THE MORPHOLOGICAL DIMENSION

## Slide 2: سیستم های فضای شهری
انواع سیستم های فضای شهری :
1)سیستم فضای شهری سنتی:
این سیستم شامل بناهایی است که از اجزا و واحد های شهری تشکیل شده اند در حالیکه واحدهای ساختمانی و فضای خارجی محصور هستند.
2)سیستم فضای شهری مدرن:
این سیستم نوعا حاوی عمارت هایی با ایستایی آزاد و بناهایی در صحنه خیابان هستند.

## Slide 3: مورفولوژی شهری
مورفولوژی شهری عبارتست از مطالعه و بررسی شکل و فرم ساختمان ها.
مطالعه سیستماتیک از تکوین،رشد،فرم،طرح،ساخت،کارکرد و توسعه شهر با توجه به ساخت های اجتماعی و اقتصادی.
مورفولوژی به معنای طرح ها،ساختمانها،كاربری،خيابان،نقشه ها و چشم اندازهای شهری است.
مهمترین عناصر چشم اندازهای شهری از دیدگاه conzon:
1) زمین مورد استفاده
2)سبک معماری ساختمان ها
3)طرح و نقشه خیابان ها

## Slide 4: مورفولوژی شهری
`
تعريف مورفولوژی شهری
مورفولوژی شهری عبارتست از مطالعه و بررسی شکل و فرم ساختمان ها
مطالعه سیستماتیک از تکوین،رشد،فرم،طرح،ساخت،کارکرد و توسعه شهر با توجه به ساخت های اجتماعی و اقتصادی.
مورفولوژی به معنای طرح ها،ساختمانها،كاربری،خيابان،نقشه ها و چشم اندازهای شهری است.

## Slide 5: مورفولوژی شهری
`
مهمترین عناصر چشم اندازهای شهری از دیدگاه
زمین مورد استفاده
سبک معماری ساختمان ها
طرح و نقشه خیابان ها
conzon

## Slide 6: kngwfdtrwedesestrwedtrsedtrw
اساس مهم مورفولوژی شهری را کیفیت کاربری زمین تشکیل میدهد
A :سیستم سنتی شهری(خانه های کوچک با بناهای دارای فضای محصور)
B :سیستم مدرن شهری(خانه های عالی و بناهای دارای فضا)
C :بیرون جهیدن ساختمان های بلند از الگوی ساختمان های کوچک
D :بناها با ایستایی آزاد در الگوی خانه های کوچک
A | B
C | D
خانه های کوچک
خانه های عالی
خانه ها به عنوان معرف و محصور کننده فضا
خانه ها به عنوان اشیا در فضا
زمین مورد استفاده

## Slide 7: سبک معماری ساختمان ها
1-بهره برداری از حداکثر ترافیک پیاده رو و موقعیت هایش برای دسترسی.
2-بهره برداری از دستیابی بخش عقبی در فضای واسط ، بناهایی با ایستایی آزاد ساخته شد.
3-فشردگی بالای ساختمان بدون دسترسی مستقیم به خیابان(نقطه بالای سیکل یا راس فاز)
4-به وجود آمد ن جزئیات و یا فضای بیکار قبل از گسترش
بناهایی که در طول زمان پایدار می مانند،اغلب برای کاربرد های متنوعی تکمیل شده اند و یا به لحاظ سمبلیک معرف شهر هستند.

## Slide 8: سبک معماری ساختمان ها
این بناها نشان دهنده آن است که مدارکی از نقشه اصلی بخش جلویی بنا بصورت بلند و باریک داخل فضای عمومی بوده است.

## Slide 9: طرح و نقشه خیابان ها
الگویCadastral
این الگو طرح اولیه ای است از ساختمان های شهری و در بین آنها فضاهای عمومی.ساختمان ها فضا را تعریف می کنند و بالعکس.
الگوهای مرکب از خیابان های بسیاری است در اندازه کوچک که دارای شبکه شهری خوبی هستند در حالیکه الگوهایی که دارای خانه های بزرگتر کمتری هستند شبکه شهری مطلوبی ندارند.

## Slide 10: طرح و نقشه خیابان ها
Rothenburg
فیلادلفیا-آمریکا
فلورانس-ایتالیا

## Slide 11: طرح و نقشه خیابان ها
ساوانا
واشنگتن

## Slide 12: نحوه ارتباط بین راه های محلی و شبکه خیابان های اصلی
نقش دسترسی
نقش اجتماعی

## Slide 13: تاثیر نقش ترافیک عبوری بر کاهش تعاملات اجتماعی

## Slide 14
تغییر نظام سلسله مراتب راه
تغییر شکل راهها از حالت مستقیم به صورت منحنی
Pod development
به کارگیری کوچه های بن بست
حذف ترافیک عبوری از داخل محلات
Notes: 14

## Slide 15: حذف ترافیک عبوری از داخل محلات
تغییر نظام سلسله مراتب راه

## Slide 16: حذف ترافیک عبوری از داخل محلات
تغییر شکل راهها از حالت
مستقیم به صورت منحنی
Notes: 16

## Slide 17: حذف ترافیک عبوری از داخل محلات
Pod development
Notes: 17

## Slide 18: مزایای پادها
مزایای پادها
1- صرفه جویی در هزینه های ساخت
2- کاهش بار ترافیکی
3- عدم نیاز به مهارت و تخصص بالا برای ساخت

## Slide 19: حذف ترافیک عبوری از داخل محلات
به کارگیری کوچه های بن بست
Notes: 19

## Slide 20: مزایای کوچه های بن بست
مزایای کوچه های بن بست
1- ایجاد آرامش و امنیت
2- ایجاد روابط دوستانه میان همسایگان
3- ایجاد حس هویت محلی
4- کاهش موقعیت برای انجام جرایم

## Slide 21: معایب کوچه های بن بست
معايب کوچه های بن بست
1- کم شدن ارتباطات با بقیه نقاط به علت جدا شدن از ترافیک شهری
2- ایجاد وابستگی به وسیاه نقلیه
3- افزایش تصادفات بویژه در مدخل ورودی راههای اصلی به فرعی
4- افزایش فرصت برای انجام جرایم
ايجاد حس غربت
-5

## Slide 22: The return to streets

## Slide 23: نقش راهها
راه به عنوان اتصال دهنده میان اجزای شهر -1
philadelphia,pennsylvania
tokyo

## Slide 24: نقش راهها
راه به عنوان یک فضای اجنماعی -2

## Slide 25: نقش راهها
نقش راه به عنوان اتصال دهنده میان اجزا و در عین حال یک فضای اجتماعی در شهر -3

## Slide 26: نقش راهها
برای جلوگیری از کم شدن سرعت ماشین ها,راحتی از عابران پیاده گرفته شده است.

## Slide 27: نقش راهها
راحتی پیاده و سواره هر دو در یک سطح مد نظر بوده است.

## Slide 28: woonerf
این حس باید در رانندگان تقویت شود که گویی بدون اجازه در فضاهایی که برای پیاده در نظر گرفته شده , در حال ترددند.

## Slide 29: woonerf

## Slide 30: woonerf

## Slide 31: آرام سازی ترافیک در اطراف نواحی مسکونی و فضاهای اجتماعی
آرام سازی ترافیک در اطراف نواحی مسکونی و فضاهای اجتماعی

## Slide 32: آرام سازی ترافیک در نواحی مسکونی
راهکارهای آرام سازی ترافیک در نواحی مسکونی
1- جایگزینی سایر روش های حمل و نقل به جای سفرهای با اتومبیل شخصی
2- تلاش برای کاهش سفرهایی که به وسیله اتومبیل شخصی انجام می گردد
3- کوتاه کردن فاصله سفرها
4- استفاده دوباره از فضاهای ذخیره
5- رانندگان به نفع همه استفاده کنندگان از فضا عمل کنند

## Slide 33: Urban block patterns

## Slide 34: تاثیر شکل فضایی بلوک ها بر فرم شهر

## Slide 35: تاثیر شکل فضایی بلوک ها بر فرم شهر

## Slide 36: تاثیر شکل فضایی بلوک ها بر فرم شهر

## Slide 37: تاثیر شکل فضایی بلوک ها بر فرم شهر

## Slide 38: تاثیر شکل فضایی بلوک ها بر فرم شهر
اهمیت شکل و
ساختار بلوک های شهری
تعیین پارامترها برای
توسعه آتی شهر
در تشخیص الگوهای حرکتی

## Slide 39: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
اقلیم مناطق معتدل و مرطوب :مجموعه ساختمان ها به صورت غیر متمرکز و پراکنده
Notes: 39

## Slide 40: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
اقلیم مناطق گرم و خشک :
بافت متراکم و بسیار فشرده
باریک بودن گذرها و بلند بودن دیوارهای دو طرف
یزد
Notes: 40

## Slide 41: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
اقلیم مناطق سرد : استفاده از پلان های متراکم و فشرده
روستای گنگ
روستای ماسوله
Notes: 41

## Slide 42: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
اقلیم مناطق گرم و مرطوب :خیابان های باریک با دیوارهای بلند
بوشهر
Notes: 42

## Slide 43: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
توپوگرافی

## Slide 44: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
ساختمان ها به قصد دریافت آفتاب جهت دهی شده اند.

## Slide 45: تاثیر عوامل محیطی بر شکل و سایز بلوک های شهری
الگوی خیابانی بسیار فشرده سبب جابجایی هوا در ارتفاع بالا می شود.بادها در این گونه نواحی کم تراکم آرام تر می وزند
با فاصله گذاری بیشتر,بادها به پایین کشانده می شوند و فضاهایی باز به وجود می آورند که بالقوه ناراحت اند
این امر با ساختمان های بلند تکی تشدید می شود و گردبادهایی پدید می آید که سبب اتلاف گرما نیز می شود.

## Slide 46: سایز بلوک های شهری
سایز بلوک ها می توانند در متن فضاهای محلی مشخص شوند.

## Slide 47: سایز بلوک های شهری
Notes: 47

## Slide 48
در تعیین اندازه ی بهینه ی بلوک ها باید بین عوامل زیر تعادل برقرار باشد:
سهولت دسترسی
توانایی حفظ تنوع گونه ها و کاربری ها
توانایی تغییر و سازگاری در طی زمان
سایز بلوک های شهری
Notes: 48

## Slide 49
اندازه ی بلوک پیشنهادی اول
یک قاعده ی سر انگشتی مفید این است که اگر پهنای بلوک 80 تا 90 متر باشد،این تعادل در انواع مکان ها و موقعیت های مختلف شهری قابل حصول است و در مراکز شهر این مقدار به 60 تا80 متر تقلیل می یابد.
اندازه پیشنهادی دوم
بلوک بندی مطلوب بین 250 تا 400 متر طول و بین 30 تا 40 متر عرض است.حد فاصل دو قطعه زمین با عرض کلی بلوک ها نیز،بهتر است بین 60 تا 80 متر باشد.
علت رعایت این حدود برای بلوک ها این است که اگر ما بلوک های کوتاه ایجاد کنیم،یعنی مقدار زیادی از فضایی که عملا برای مصرف مسکونی می تواند استفاده شود،به خیابان اختصاص پیدا می کند.و اگر قطعات طویل باشند ساختمان ها بیش از اندازه دراز می شوند و به استثنای اطاق هایی که پشت و جلوی خانه پنجره دارند ،سایر اطاق ها از نور کافی برخوردار نخواهند بود . گرایش های جدید معمولا به جانب قطعه زمین هایی است که دارای عرض کافی و عمق کم باشند و فاصله ی ساختمان ها از یکدیگر نیز کافی باشند.
سایز بلوک های شهری
Notes: 49

## Slide 50: تعادل میان اندازه بلوک ها و تنوع زیستی
بلوک با اندازه بزرگ
نفوذپذيری زياد
نفوذپذيری متوسط
`
حمايت نسبی از حيات وحش و فضای سبز
بلوک با اندازه کوچک
بلوک با اندازه متوسط
حمايت زياد از حيات وحش و فضای سبز
تنوع کم در کاربريها ی استقرار يافته
تنوع متوسط در کاربريها ی استقرار يافته
تنوع زياد در کاربريها ی استقرار يافته
حمايت کم از حيات وحش و فضای سبز
نفوذپذيری کم
35
65
150

## Slide 51: Perimeter block

## Slide 52: شکل بلوک های محيطی

## Slide 53: بلوک های محيطی ویژگی
ویژگی ها :
1- در این بلوک ها نمای بیرونی کاملا عمومی و نمای داخلی آن به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی است.
2- وجود فضای باز در مرکز ساختمان ها , سبب نورگیری و تهویه مناسب ساختمان های پیرامون می گردد.
3- استقرار کاربری های مختلفی در فضاهای باز نظیر پارکینگ,پارک های کوچک همگانی،امکانات تفریحی ورزشی و...
4- انعطاف پذیری بالای این فضا و امکان در نظر گرفتن آن ها به عنوان فضای ذخیره برای مصارف آینده
5- جای دادن تراکم بالا در خود بدون نیاز به مرتفع سازی
6- ایجاد تداوم و پیوستگی در نمای خارجی بلوک , که منجر به ایجاد یک جداره سرزنده و فعال می گردد.
-7 بلوک های محيطی می توانند انواع گونه های ساختمانی و تراکم ها را در خود جای دهند

## Slide 54: بلوک های محيطی ویژگی
بلوک های محيطی می توانند انواع گونه های ساختمانی و تراکم ها را در خود جای دهند
عمق 10 متری بلوک می تواند ساختمان های دو نمايی را با نور مناسب و تهويه کافی فضاهای داخلی در خود جای دهد
10
20

## Slide 55: بلوک های محيطی ویژگی
ایجاد تداوم و پیوستگی در نمای خارجی بلوک , که منجر به ایجاد یک جداره سرزنده و فعال می گردد

## Slide 56: بلوک های محيطی ویژگی
با رعايت سلسله مراتب دسترسی فضای عمومی از فضای نيمه خصوصی و خصوصی جدا شده است