## Slide 1
بررسی مفهوم انتقال حقوق توسعه
Transfer of Development Rights
(TDR)

## Slide 2
رشد و توسعه و افزایش جمعیت و تراکم در شهرها باعث تمایل توسعه گران براي استفاده بیش از پیش از اراضی شهري و درنتیجه فشار روز افزون به فضاهاي باز و اراضی کشاورزي شده است، در نتیجه دستیابی به روشی کارآمد براي حفظ منابع طبیعی ضروري به نظر می رسد.
انتقال حق توسعه یکی از موفق ترین تکنیک های محافظت از فضاهای باز و هدف اصلی آن حفاظت از زمین به وسیله ی انتقال حقوق توسعه از یک منطقه به منطقه ای دیگر است.
این روش یک تکنیک بازار محور می باشد که سعی در تشویق و داوطلب شدن برای انتقال رشد از نواحی کم توسعه (مناطق ارسال)، به نواحی با پتانسیل بیشتر (مناطق دریافت کننده) دارد.
روند تغییرات مفهومی در رویکرد حق توسعه
عدم موفقیت طرحهای توسعه شهری در حفاظت از اراضی
ارائه رویکرد های بازارمحور
Market-Oriented Planning (MOP)
Transfer of Development Rights
(TDR)
مفهوم TDR

## Slide 3
برای نخستین بار، فکر انتقال حق یک پلاک در پلاک مجاور درقانون منطقه بندی سال 1916 شهر نیویورک پیش بینی شده بود. در دهه های بعدی در ایالات متحده، انتقال حق توسعه به نوعی ابزار اجرای خوشه بندی بدل شد. این خوشه بندی به سازندگان اجازه میداد که ساخت وساز را تنها در بخشی از یک قطعه زمین انجام دهند. به این ترتیب امکان حفظ بخش دیگر که دارای ارزش محیطی، کشاورزی یا تاریخی بود میسر میشد.
به طور کلی محافظت از اراضی کشاورزي و مزارع از دهه 1950 به بعد به عنوان یک موضوع اجتماعی و اقتصادي مورد توجه خاص برنامه ریزان قرار گرفته است.
اجرای برنامه TDR در کشورهای در حال توسعه به مراتب دیرتر و در اواخر دهه 1990 آغاز شد. در این کشورهاTDR در برخی موارد مانند شهر کورتیبیا دربرزیل به منظور کنترل جهات توسعه مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی مانند شهر بمبئی در هندوستان برای کنترل ساخت وساز و زاغه نشینی و بهبود وضعیت مسکن به کارگرفته شده است.
ایده انتقال حق توسعه از سال 1968 بر اساس قانون حفاظت نشانه هاي شهري نیویورك، عمدتاً براي حفاظت بناهاي تاریخی در برابر توسعه فیزیکی و سرمایه گذاري ها در بافت هاي مرکزي مورد استفاده برنامه ریزان قرار گرفت. این فکر تا سال 1978 که دادگاه عالی آمریکا مهر تایید بر آن گذاشت، ایده چندان شناخته شده اي در سطح ایالات متحده نبود. از دهه 80 تاسال 2003 ، در 25 ایالت آمریکا، تعداد 125 برنامه محلی حق توسعه، شامل 47 برنامه شهري، 30 برنامه ناحیه اي و 48برنامه مختلط شهري و ناحیه اي براي حفاظت میراث فرهنگی، فضاي باز و سبز و نیز تحقق سیاست هاي برنامه ریزي کاربري اراضی، مورد طراحی و استفاده قرار گرفته است.
پیشینه

## Slide 4
عدم برنامه ریزي صحیح طرح هاي توسعه شهري
فقدان مدیریت یکپارچه و با ثبات شهري بویژه در کنترل بازار زمین
گرایش مالکان به تغییر کاربري اراضی کشاورزي به دلیل ارزش افزوده ایجاد شده
نبود ضوابط شهرسازي صحیح و مدون متناسب با شرایط محدوده
مشکلات مربوط به نحوه مالکیت
مشکلات متنوع اقتصادي
عوامل تاثیر گذار بر ایجاد این رویکرد

## Slide 5
ارزش توسعه
ارزش توسعه ( ساخت و ساز مسکونی و تجاری )+ارزش غیر توسعه( کشاورزی ، جنگلداری و تفریحی )= ارزش بازاری ملک
حق ارتفاقی
حق توسعه
مناطق دریافت ( توسعه )
مناطقی که دارای پتانسیل بیشتر برای توسعه هستند.
TDRبانک
مناطق ارسال ( حفاظت )
اراضی واقع در مناطق دارای اهمیت و ارزشهای ویژه که اهداف اصلی برنامه انتقال حقوق توسعه هستند .
وقتی مالک زمین ارسالی حالت انتقال حق توسعه را انتخاب میکند،مزیتی درمورد حق توسعه همان جایگاه ایجاد میشود. این ابزار ممکن است حفظ مزیت یا حق ارتفاق نامیده شود
هر قطعه زمین به طور معمول داراي حقوقی چون آب ،حق هوا، حق واگذاري و حق استفاده از ملک ، حق اجاره آن، حق فروش می باشد. به همین صورت داراي حقوقی است که می تواند ملک خود را گسترش دهد که به عنوان" حق توسعه" خوانده می شود.
خرید اعتبارات توسعه از مالکان نواحی ارسال، فروش اعتبارات به متقاضیان توسعه در نواحی دریافت ، جلوگیری از بورس بازی، ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری، کنترل و تقویت بازار معاملات حقوق توسعه، تامین آسودگی خاطر برای خریداران و فروشندگان
TDRچارچوب نظری رویکرد

## Slide 6
برنامه ریزی TDR
1. تعيين نواحي گيرنده حق توسعه برحسب ظرفيت، قابليت و مطلوبيت پذيرش تراكم با توجه به اهداف، سياست ها، چشم اندازها و روند مطلوب توسعه
2. تعيين نواحي فرستنده حق توسعه برحسب عدم قابليت پذيرش تراكم بيشتر
3. تعيين اراضي و بافت هاي فرستنده حق توسعه با توجه به ارزش ها يا ويژگي هاي فرهنگي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، خدماتي، عملكردي و زيرساختي موجود در آنها و يا به واسطه ارتباط تعريف شده محافظت از اين اراضي/ نواحي
4. تعيين نواحي شهري كه اعمال مكانيزم حق توسعه در آنها مجاز نيست
5. تعيين حداكثر ميزان مطلوب پذيرش حق توسعه در اراضي/ نواحي گيرنده
6. تعيين ميزان الزامي يا اختياري صدور حق توسعه از اراضي/ نواحي فرستنده
7. تعيين و تنظيم نحوه تبادل حق توسعه و مراجع ناظر (مانند بانك تبادل حق توسعه)
8. تنظيم نحوه ادغام اين مكانيزم با ساير روش هاي افزايش تراكم و با ضوابط و روش هاي نظارت بر نحوه طراحي، توسعه، همجواري و تأثيرات محيطي بناهاي مرتفع

## Slide 7
زمین هاي کشاورزي تالاب ها
دشتهاي سیلابی
محل زندگی گونه هاي کمیاب در معرض خطر
زمین هاي داراي سفره هاي آب زیرزمینی
پارك ها و تفرجگا هها، اسکله ها
داراي یک مشخصه زیبایی شناسانه معماري یا تاریخی
مناطق ارسال (Sending Area)
مناطق دریافت (Receiving Area)
مطابقت با طرح های ناحیه ای و شهری
دارای تقاضای بازار
دارای زیرساخت و منطقه بندی تراکمی
امکان توسعه واقع گرایانه
برای دریافت امکانات توسعه از مناطق ارسال به اندازه کافی بزرگ باشد
تعهد افزایش تراکم فقط از طریق TDR
نحوه انتقال حق توسعه
صاحب زمین یا ساختمان پرارزشی که نمی تواند از حق ساختی که مطابق مقررات طرحهاي تفصیلی و منطقه بندي شهربراي ملک او تعیین شده استفاده کند می تواند حق توسعه خود را به دو صورت استفاده کند :
1- افزایش تراکم درملک دیگر در منطقه ی مجاز
2- فروش به مالک دیگردرمنطقه ی مجاز

## Slide 8
برنامه انتقال حقوق توسعه
ابعاد زیست محیطی
میزان مرغوبیت اراضی کشاورزی
ابعاداقتصادی
ابعاد اجتماعی
ابعاد حقوقی
سطح اراضی کشاورزی در منطقه ارسال
سهم اراضی بایر و فرسوده در منطقه دریافت
برآورد حداقل تراکم پایه در مناطق ارسال
برآورد نمودن حقوق مالکان به ازای هر هکتار اراضی کشاورزی و باغات
برآورد درآمدها
بررسی میزان مشارکت مالکان
بررسی پایگاه اجتماعی مالکان
بررسی جمعیت موجود در منطقه دریافت
دارای مکانیزم جبرانی
در زمان عدم تعادل بازار خصوصی، انجام معاملات TDR توسط بانک تبادل حق توسعه
شاخص ها و مؤلفه هاي مدل TDR

## Slide 9
1. مشخص بودن اهداف برنامه
2. انتخاب مناسب مناطق ارسال و دریافت
3. دادن مشوق های کافی برای مالکان و توسعه دهندگان
4. بهره گیری مناسب از مکانیزم های بازار ساخت
عوامل مؤثر در موفقیت یک برنامه TDR
TDR یک ابزار پیاده سازی طرح جامع است بنابراین باید با دیگر ابزارهای مدیریت رشد شهر همگام باشد. رهبران محلی نیز باید، از اولویت های جامعه برای مناطق واجد حفاظتی که اهمیتشان در طرح جامع نیز منعکس شده است، حمایت کنند
مناطق ارسال باید به روشنی در طرح جامع به عنوان مناطق واجد ارزش و حفاظت مشخص شده باشند.
مناطق دریافت باید در طرح جامع به عنوان مناطق مورد انتظار جهت رشد و توسعه شناسایی شده باشند.
مناطق دریافت باید زیرساخت های مناسب جهت توسعه مازاد را داشته باشد.
انجام این کار نسبتاً آسان باشد.
در بهره گیری از اراضی (کشاورزی و تاریخی و ...) حس تعلق را در ساکنان و مالکان بیدار سازیم .
TDR در جهت تولید درآمد و مزایای مالیاتی گام بردارد.
توسعه یافتن در تراکم های بالاتر با TDR سودآورتر باشد از توسعه یافتن در تراکم های پایین تر بدون TDR
1. خرید TDR زمانی که تقاضای توسعه کم است 2. فروش TDR زمانی که تقاضای توسعه زیاد است

## Slide 10
مزایای بهره گیری از رویکرد TDR
کاهش و مدیریت روند تخریب اراضی کشاورزي و اراضی باارزش طبیعی و محافظت از آنها
حفاظت از بافتها و ساختمانهاي تاریخی با ارزش اجتماعی و فرهنگی
احیاي مجدد پائین شهر و نیز مراکز شهري
کنترل سقف تراکمی نواحی و محلات شهر
نظارت بر تأثیرات محیطی بناهاي مرتفع
سوق دادن توسعه هاي عمودي و پرتراکم شهري به اراضی مناسب و بزرگ در مناطق مطلوب
ایجاد مرز مشخص و حفظ حدود رشد
کاهش فشار نیروهاي عامل توسعه بر کاربریها و ساختمانها و اراضی باارزش

## Slide 11
بهره گیري کارآمد از سرمایه هاي خصوصی موجود براي ساخت وساز شهري
کاهش هزینه مدیریت توسعه شهري، در جهت نیازها و منافع عمومی
حفظ دسترسی بصري به مناظر و نشانه هاي شهري مهم
کاهش نابرابریها و تأمین عادلانه حقوق فردي مالکان
سوق دادن توسعه شهري در جهات مطلوب و به نواحی مناسب
تسهیل تأمین خدمات و تسهیلات عمومی توسط سازندگان بخش خصوصی ساختمانهاي مرتفع
متعادل کردن خسارات و منافع فردي ناشی از وضعیت هاي متفاوت ضوابط شهرسازي از طریق داد و ستد حق توسعه بین مالکان ذي نفع و متضرر
مزایای بهره گیری از رویکرد TDR

## Slide 12
توسعه دهندگانی که در منطقه دریافت TDRرا انتخاب می نمایند اجازه دارند از آستانه تراکم غیرTDR تجاوز کرده و بالاتر ازآن به ساختمان سازي بپردازند که در واقع از لحاظ مادي و نیز از نظر توسعه مفیدتر خواهد بود.
جهت تدقیق مناطق دریافت و ارسال، شناسایی و تعریف شاخصها و مولفه هاي همگون و در عین حال متفاوت و متنوع ضروري میباشد.
TDR یک ابزار پیاده سازي جهت تشویق نمودن زمین داران و توسعه دهندگان است و نه یک طرح
شناخت جنبه هاي اقتصادي توسعه، در هر دو منطقه فرستنده و دریافت کننده حق توسعه، از اهمیت زیادي برخوردار است و واقعیات اقتصادي و شرایط متغیر بازار بایستی در نظر گرفته شود
موفقیت این روش مانند هر ابزار دیگري در مورد نظارت بر توسعه شهري منوط به برنامه ریزي صحیح است
نکات قابل توجه

## Slide 13
TDRافزایش تراکم با

## Slide 14
مشکلات TDR
اختیاری بودن برنامه ها
مشکل انتخاب منطقه دريافت مطلوب
وابستگی زیاد به سرعت معاملات در بازار خصوصی
نیازمند آموزش گسترده و عمومی به شهروندان
نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه از زمان و هزینه و کارکنان
پیچیدگی به لحاظ فنی

## Slide 15
منابع:
عزیزی، محمد مهدی؛ شهاب، سینا؛ کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به عنوان ساز و کار تحقق پذیری طر حهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان)، فصلنامه علمی-پژوهش مطالعات شهر، شماره چهارم، پاییز 1391
محسن زاده، سيد سينا؛ شيخ ها، معصومه؛ انتقال حقوق توسعه اراضي كشاورزي شهر بابلسر راهبرد محوري توسعه پايدار شهري، 1391
داداش پور، هاشم؛ محسن زاده، سینا، امكان سنجي استفاده از الگوي انتقال حقوق توسعه براي حفاظت از اراضي كشاورزي شهر بابلسر
رفیعیان، مجتبی؛ رضایی راد، هادی، مکانیزم های حفاظت از اراضی با ارزش شهری با استفاده از رویکرد TDR در راستای توسعه پایدار شهر، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، 1389
رفیعیان، مجتبی؛ سعیدی رضوانی، نوید، محصیان، زهره، امکان سنجی حفاظت از ارزش هاي محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه
گرجي، بهرام، مكانيزم انتقال حقوق توسعه . راهكاري براي بهينه سازي توزيع تراكم، فصلنامه شهر، پاییز 1382
اسمعیل پور،نجما،جزوه انتقال حقوق توسعه.دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد
8. Designing and ImplementingTransfer of Development Rights Programs , Arthur C. Nelson, Rick Pruetz, and Doug Woodruff,2012
9. American Farmland Trust , Farmland Information Center , 2001
10. Town of Lakeville Draft TDR By-law, 2005
11. Transfer Of Development Rights Feasibility Study , For James City Country
12. Smart Growth / Smart Energy Toolkit, TDR