## Slide 1
به نام خداوند بخشنده و مهربان
موضوع سمینار:
عنوان درس :
سمینارشهری
«مدیریت مواد زاید جامد»

## Slide 2
عبارت مواد زاید جامد (solid wastes) به مجموعه مواد ناشی ازفعالیت های انسان و حیوان كه معمولا جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته می شوند اطلاق می گردد . این مواد در صورتی که به طور ناسب و ایمن دفع نشوند،می توانند باعث مشکلات بهداشتی مشخص و همچنین و موجب زشتی محیط گردند.
مواد زائد جامد

## Slide 3
خطرات مرتبط با مواد زائد
انتقال بیماریها
آلودگی
اثر در روحیه افراد

## Slide 4
منابع و انواع مواد زائد
نوع ماده زائد | ترکیب | منبع
پس مانده مواد غذایی | مواد زائد ناشی از آماده سازی مواد غذایی برای پخت,مواد زائد فروشگاهها,مواد زائد حاصل از جابجایی,انبار سازی و فروش محصولات غذایی | منازل,رستورانها,سازمانهای مختلف فروشگاهها و مراکز تجاری
آشغال | مواد قابل احتراق مانند کاغذ,کارتن ,چوب,مواد باقیمانده تجاری,درخت,شاخه,مواد زائد باغبانی,مواد زائد ناشی از کارگاههای ساخت مبلمان,تخت خواب و ... | منازل,رستورانها,سازمانهای مختلف فروشگاهها و مراکز تجاری
خاکستر | مواد باقیمانده از سوخت حاصل از آشزی,گرم کردن خانه و زباله سوزی | منازل,رستورانها,سازمانهای مختلف فروشگاهها و مراکز تجاری
مواد زائد خیابانی | مواد حاصل از رفتن و تمییز کردن خیابان ها,برگها و سایر آشغالهای خیابانی | خیابانعپیادهرو,کوچه,پارکها و زمین های بایر
اجساد حیوانات | گربه,سگ,اسب,گاو و .... | خیابانعپیادهرو,کوچه,پارکها و زمین های بایر
وسائط نقلیه اسقاطی | انواع ماشینهاو کامین های اسقاطیکه در معابر عمومی رها می شوند | خیابانعپیادهرو,کوچه,پارکها و زمین های بایر
نخاله های ساختمانی | تخته,الوار,لوله,آجرو سایر موادی که از تخریب بناهای کهنه,ساخت و ساختمتنهای جدید باقی می ماند | محل هایی که برای ساختن بناهای جدید و یا تخریب بناهای قدیمی,ساختمان سازی و راه سازی می شود.
طبقه بندی مواد زائد(سازمان خدمات عمومی1966)
مجلسی منیره و نوری جعفر,مکان بابی و مدیریت محل دفن بهداشتی,سازمان بازیافت و تبدیل مواد,1373
توجه به منابع تولید همراه با آگاهی از تركیب و نرخ تولید زباله، اساس مدیریت مواد زاید جامد را تشكیل می دهد. نوع زباله تولید شده در هر شهر و منطقه در ارتباط مستقیم سیستم فعالیت، اماكن تولید و نحوه زندگی مردم است.
منابع تولید زباله های شهری

## Slide 5
طبقه بندی مواد زائد در شهر مشهد
تقسیم بندی که در سطح شهر مشهد مطرح می باشد به قرار زیر می باشد :
زباله های خانگی
زباله های تجاری
زباله های بیمارستانی
زباله های صنعتی
زباله های ناشی از رفت وروب معابر
که نحوه جمع آوری ، حمل و نقل و دفع هر یک به طرق مختلف صورت می گیرد.

## Slide 6
مراحل مدیریت مواد زائد
مشخص کردن نوع زائدات
انتخاب روش دفع مناسب
مشخص کردن منبع زائدات
مشخص کردن مواد خطرناک
تعیین فرکانس جمع آوری مناسب
شناسایی وسایل مناسب جمع آوری
انتخاب محل دفن مناسب

## Slide 7
عناصر موظف در مدیریت مواد زائد
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
تولید زباله
جمع آوری زباله
ذخیره سازی زباله
انتقال و حمل زباله
دفع نهایی زباله
عملیات پردازش و بازیافت
روابط مراحل مختلف کنترل زباله

## Slide 8
تولید
فاکتورهای موثر در کمیت مواد زائد
موقعیت جغرافیایی محل
فصول سال
وضعیت اقتصادی مردم
کاربری زمین و وضعیت ساختمان سازی
آداب و رسوم و فرهنگ و عادات مردم
تولید مواد زاید مرحله ای است که مواد برای صاحب آنها,بی ارزش می شود و تمایل به نگهداری و استفاده از آنها دیگر وجود ندارد.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
Chart: 
| منطقه1 | منطقه2 | منطقه3 | منطقه4 | منطقه5 | منطقه6 | منطقه7 | منطقه8 | منطقه9 | منطقه10 | منطقه11 | منطقه12 | منطقه ثامن
زباله خانگی | 33693620 | 65244860 | 39382360 | 28519770 | 34682080 | 45869140 | 37664340 | 29925310 | 44399480 | 35940410 | 31189770 | 2576790 | 20696580
خاک و نخاله | 2362990 | 7273890 | 2300810 | 342730 | 61710 | 1511510 | 4496140 | 2724420 | 330170 | 1771090 | 293320 | 32550 | 135540
سرجارو و نخاله | 5751300 | 43602700 | 13762700 | 15063500 | 5784500 | 11786630 | 18773300 | 4674300 | 11590000 | 5645610 | 5681100 | 398210 | 82010
لجن و رسوبات | 3487560 | 731200 | 681410 | 45010 | 1689410 | 297420 | 3947730 | 142240 | 52250 | 35190 | 377660 | 29030
شاخه | 28032 | 718320 | 199410 | 85130 | 300 | 19340 | 98230 | 273860 | 52530 | 139640 | 72130 | 13630
Chart: 
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
زباله خانگی | 37342350 | 36773580 | 379285820 | 390074830 | 42767260 | 44629060 | 38479260 | 37658350 | 34359410 | 28950120 | 41711590 | 40322480
خاک و نخاله | 1586190 | 2947540 | 3192420 | 2093820 | 2730310 | 1235040 | 1913950 | 1816920 | 1608440 | 808450 | 593660 | 2110140
سرجارو و نخاله | 10276070 | 9828850 | 9182070 | 10685030 | 11455610 | 11546750 | 11312140 | 12080250 | 10201340 | 5721510 | 7298150 | 12678500
لجن و رسوبات | 1108900 | 9102450 | 661170 | 401300 | 418200 | 265190 | 300660 | 598740 | 722830 | 1577690 | 534950 | 1932990
شاخه | 159670 | 154200 | 162200 | 179070 | 209020 | 203510 | 200290 | 266350 | 169620 | 55420 | 305650 | 163660

## Slide 9
روند افزایش تولید زباله در شهر مشهد از سال 1355 و پیش بینی آن تا سال 1400
وضعیت زباله شهر مشهد
در شهر مقدس مشهد با جمعيت بيش از دو ميليون نفر و حضور سالانه بيش از 12 ميليون زائر ، روزانه بالغ بر 1500 تن زباله توليد مي شود . به عبارتي هر شهروند روزانه بطور متوسط بيش از 580 گرم زباله توليد مي كند
سال | نرخ رشد سالانه | سرانه زباله در مشهد | زباله شهر مشهد در روز ((Kg | جمعیت زوار | زباله در روز (Kg) | کل زباله در روز (Kg)
1355 | 5.01 | 400 | 267000 | 6000000 | 16000 | 274000
1365 | 8.16 | 450 | 659000 | 7000000 | 9000 | 668000
1370 | 3.7 | 470 | 827000 | 8000000 | 11000 | 838000
1375 | 1.7 | 510 | 962000 | 10000000 | 18000 | 980000
1380 | 2.7 | 550 | 1186000 | 12000000 | 23000 | 1209000
1385 | 2.5 | 580 | 1415000 | 14000000 | 27000 | 1443000
1390 | 2.3 | 610 | 1667000 | 15000000 | 29000 | 1696000
1395 | 2.1 | 660 | 2001000 | 16000000 | 33000 | 2034000
1400 | 1.9 | 700 | 2332000 | 18000000 | 35000 | 2367000
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 10
لوازم تاسیساتی که برای بهبود ذخیره در محل از آن ها استفاده می شود:
کانتینر های کوچک
کانتینرهای بزرگ
گودال های کم عمق
دپو همگانی
ذخیره در محل
ذخیره در محل ,سیستمی است که برای نگه داری مواد,بعد از بیرون گذاشتن و قبل از جمع آوری و دفع نهایی است.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 11
جمع آوری
به چگونگی جمع آوری زائدات برای حمل و نقل به محل دفن نهایی جمع اوری گفته می شود.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
در مورد اصول جمع اوری زباله باید به سه مورد زیر توجه نمود:
جمع آوری بهداشتی زباله
حمل و نقل اصولی به صورتی که بهداشتی و اقتصادی باشد.
دفع زباله

## Slide 12
زمان و دفعات جمع آوری زباله در مشهد
از جمله سیاست های شهرداری مشهد در مورد زمان جمع آوری زباله این است که به طور روزانه زباله راس ساعت 20 شب از درب منازل تحویل گرفته شود اما با توجه به تفاوت های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف در سطح شهر ،در پاره ای از مناطق این عملیات زودتر یا دیرتر از موعد مقرر صورت می پذیرد . به طور مثال در مناطقی مانند آزادشهر که تعداد قابل توجهی از ساکنان آن را کارمندان تشکیل می دهند و ساعات اولیه شب را در خارج از منازل خود به سر می برند جمع آوری زباله دیرتر و در مناطق 5 و6 شهرداری ،(شهرک رجایی و گلشهر ) که بیشتر ساکنین جز قشر کارگر هستند و زودتر از افراد شهر به استراحت می پردازند ساعت 5 عملیات جمع آوری زباله انجام می شود و در نقاطی که از نور کافی در شب بهره مند نیستند عملیات مذکور صبح صورت می گیرد.
مسير زباله گيري | ساعت | نوبت زباله گيري | شماره خودرو | نوع خودرو | ناحيه | منطقه | رديف
دانش آموز 1 و 3 | 20 - 20:30 | 1 | 26513 | كمپرسي | 2 | 11 | 1
دانش آموز 5 و 7 | 20:30 - 21 |  |  |  | 2 | 11 | 2
دانش آموز 9 و 11 | 21 - 21:30 |  |  |  | 2 | 11 | 3
دانش آموز 13 و 15 | 21:30 - 22 |  |  |  | 2 | 11 | 4
دانش آموز 17 و 19 | 23:30 - 24 | 2 |  |  | 2 | 11 | 5
دانش آموز 21 ، 23 و 25 | 24 - 00:45 |  |  |  | 2 | 11 | 6
سيدرضي | 00:45 - 1:45 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 | 11 | 7
دانش آموز 2 و 4 | 20 - 20:30 | 1 | 55/116 | مبارز | 2 | 11 | 8
دانش آموز 6 و 8 | 20:30 - 21 |  |  |  | 2 | 11 | 9
دانش آموز 10 ، 12 و 14 | 21 - 21:30 |  |  |  | 2 | 11 | 10
دانش آموز 16 ، 18 و 20 | 21:30 - 22 |  |  |  | 2 | 11 | 11
دانش آموز 22 و 24 | 22 - 22:30 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 | 11 | 12
دانش آموز 26 ، 28 و 30 | 23:30 - 24 | 2 |  |  | 2 | 11 | 13
دانش آموز 32 ، 34 و 36 | 24 - 00:30 |  |  |  | 2 | 11 | 14
دانش آموز 38 ، 40 و 42 | 00:30 - 1 |  |  |  | 2 | 11 | 15
حاشيه دانش آموز و 41 | 1 - 2:15 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 2 | 11 | 16

## Slide 13
وضعیت فعلی جمع آوری زباله در شهر مشهد
خاک و نخاله های ساختمانی
زباله های ناشی از رفت و روب معابر
زباله های خانگی
زباله های بیمارستانی
زباله های صنعتی
زباله های تجاری
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 14
ايستگاههاي انتقال يا ترمينال‌هاي زباله
ايستگاههاي انتقال يا ترمينال‌هاي زباله كه عموماً در شهرهاي بزرگ احداث مي‌شوند فضاهاي مسطح و حصاركشي شده اي هستند كه در اصل براي بارگيري زباله از ماشين آلات كوچك به كاميون‌هاي بزرگ زباله كش مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
اولین ایستگاه خدمات شهری در شهر مشهد در 75 کیلومتری جاده رضوی با 7 دستگاه سیمی تریلر و ظرفیت پذیرش 450 تن زباله در روز و با 6 سکو احداث گردید
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 15
عملیات احداث دومین نیز از سال 1385 در سایتی با مساحت 7000 متر مربع با 4 سکو و ظرفیت پذیرش 400 تن زباله در روز احداث گردید.
از اهداف این پروژه می توان به عوامل زیر اشاره نمود:
کاهش هزینه های انتقال زباله به محل دفن
حفظ بهداشت و جلوگیری از آلودگی های ناشی از تردد خودرو های سبک و کوچک در محل مسیر دفن
کاهش زمان جمع آوری زباله در مناطق شهرداری
افزایش رضایت شهروندان
از علل قرار گیری ایستگاه انتقال در این محل می توان به:
قرارگیری این ایستگاه در مسیر محل جدید دفن زباله
سهولت دسترسی شهرداری سه منطقه 4 و 5 و 6 به این محل
ورود و خروج و دسترسی آسان تریلرها به این مکان اشاره نمود.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 16
حمل و نقل
مرحله ایست که در مواد زاید جامد به محل دفن نهایی,حمل می شوند.
انواع روش ها و وسایل حمل و نقل:
  الف) نیروی انسانی:حمل توسط گاری دستی,حمل دستی سطل زباله,حمل توسط موتورسیکلت سه چرخ(وسیله ای مانند دوچرخه ولی یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب)
  ب)نیروی حیوانی:در این روش حمل گاری,توسط چهارپایان صورت می گیرد.
  ج)موتوریزه:تراکتور,تریلر با وانت کامیون (استاندارد ساخته شده)
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 17
ماشین آلات مورد استفاده در شهرداری مشهد به منظور حمل و نقل مواد زائد.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
ماشین های نیمه مکانیزه
ماشین های مکانیزه
خاور مکانیزه با ظرفیت 3.5 تن
بنز جکی با ظرفیت 10 تن
و نیسان مکانیزه با ظرفیت 1500 تن
خاور کمپرسی با ظرفیت 3.5 تن
نیسان کمپرسی با ظرفیت 1500 تن

## Slide 18
دفع مواد زائد
آخرین مرحله از مدیریت مواد زائد,دفع مطمئن برای کاهش خطرات مرتبط با زباله و زایدات تولیدی می باشد.
روش های دفع مواد زائد وجود دارد:
  1-کمپوست سازی
  2-سوختن یا زباله سوزی
  3-بازیافت(بازیافت از مبدا)
  4-استفاده از زمین
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 19
كمپوست
عبارت است از تجزيه كنترل شده مواد آلي در حرارت و رطوبت مناسب بوسيله باكتري‌ها، قارچ‌ها، كپك‌ها و ساير ميكروارگانيسم‌هاي هوازي و يا غير هوازي
با توجه به اينكه حدود 63 درصد از زباله هاي خانگي در شهر مشهد را مواد آلي تشكيل مي دهد يكي از راههاي مناسب براي دفع و استفاده بهينه از آن تهيه كود آلي ( كمپوست ) براي مصارف كشاورزي و باغداري است كه مزيت اين روش از نظر اقتصادي و بهداشتي در مقايسه با ساير روشها به اثبات رسيده است . بخصوص در استان خراسان كه داراي شرايط اقليمي گرم و خشك بوده بكار گيري اين روش بسيار مفيد خواهد بود
در سال 1375 کارخانه کود آلی در مشهد با ظرفیت 500 تن زباله در روز افتتاح شد.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 20
سوزاندن (Incineration)
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سوزاندن عبارت است از فرآیند اکسیدکردن خشک در دمای بالا که باعث تبدیل ضایعات آلی و قابل سوختن به موادمعدنی و غیرقابل سوختن می‌شود و حاصل کار آن کاهش بسیار زیاد حجم و وزن ضایعات است
در حال حاضر این روش در مشهد به کار گرفته نمی شود.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
محاسن
اين روش موثرترين روش دفع زباله است كه در مقايسه با ساير روش‌هاي دفع به زمين كمتري نياز دارد. خاكستر باقيمانده به علت عاري بودن از مواد آلي و باكتري‌ها از نظر بهداشتي مخاطره آميز نبوده و قابل دفن است.
معايب
اين روش در مقايسه با ساير روش‌ها به سرمايه گذاري و هزينه اوليه بيشتري نياز دارد.
آب و هوا و تغييرات جوي تقريباً تاثير مهمي در اين روش ندارد.
سوزاندن زباله در دستگاه هاي زباله سوز منافع جنبي نظير استفاده از حرارت ايجاد شده براي توليد انرژي بهره دارد.
اين روش ايجاد بو، دود و آلودگي هوا مي‌نمايد كه عموماً مورد اعتراض مردم است.
به پرسنل كارآزموده و افراد مجرب براي بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي زباله سوز نياز است.
هزينه نگهداري و تعميرات در اين روش بيش از ساير روش‌هاي دفع زباله است.
اين روش براي دفع مواد زايد خطرناك نظير مواد راديواكتيو و مواد قابل انفجار روش مناسبي نيست (5).

## Slide 21
بازیافت
اهداف سازمان بازیافت زباله در مشهد در برای بازیافت زباله های خشک به شرح زیر می باشد :
حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی طبیعت
حفظ سرمایه های ملی کشور و ایجاد اشتغال توسعه کمی و کیفی پسماندهای خشک از مبدا با مشارکت بخش خصوصی
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 22
دفن بهداشتي زباله
مزاياي روش دفن بهداشتي :
  1- اقتصادي ترين روش ميباشد البته درصورتي که زمين به مقدار کافي ومناسب باشد. 2- سرمايه گذاري اوليه آن درمقايسه باساير مواد دفع بهداشتي زباله کمتر است . 3- براي دفع نهايي زباله نياز به مراحل ومکمل بعدي ندارد . 4- نياز به جداسازي مواد ندارد . 5- از زمين دفن براي ايجاد فضاي سبز ، پارک ، ... پس از انجام تخليه و پرشدن ظرفيت محل ميتوان استفاده کرد.
معايب روش دفن بهداشتي :
  1- براي جوامع پرتراکم زمين مورد نظر درفاصله مناسب در دسترس نيست . 2- گاهي اوقات در اثر بي توجهي مسئولين مربوطه زباله ها بصورت تلنبار تبديل ميشود. 3- بدليل ايجاد نشت از محل دفن ساختمان سازي مقدورنميباشد ( به صرفه نيست ) . 4- دراثر توليد گاز متان ونشت شيرابه وتوليد گاز Co2 ايجاد خطر انفجار و بالارفتن سختي آبهاي زير زميني وآلوده شدن آنها ميگردد
دفن بهداشتي زباله عبارت است از انتقال مواد زايد جامد به محل ويژه دفن آن‌ها در دل خاك بنحوي كه خطري متوجه محيط زيست نشود
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 23
ویژگی محل دفن
زمین دفن باید خصوصیات زیر را دارا باشد:
دسترسی راحت به همه جاده های موجود
دسترسی به منابع مناسب پوششی
رعایت حداقل فاصله 1/5 متر از بالا ترین تراز فصلی آب زیر زمینی
دسترسی کنترل شده به سایت از طریق حصار کشی
درخت کاری اطراف سایت
دور از وزش بادهای مزاحم
انتخاب زمين مورد نياز مناسب براي دفن زباله هاي شهري، مهمترين عمل در دفن بهداشتي محسوب مي‌شود كه بايد با دقت كافي و همكاري ادارات و موسساتي چون حفاظت محيط زيست، بهداشت محيط، سازمان آب منطقه اي، سرجنگلداري، كشاورزي و منابع طبيعي و نيز با تشريك مساعي شهرداري‌ها انجام شود. محل دفن بهداشتي زباله بايد حداقل به مدت 25 سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. اين امر هم از نظر ايجاد ترافيك ناشي از رفت و آمد كاميون‌هاي زباله كش و هم از نظر مسائلي كه در اجراي عمليات در محل دفن مورد توجه است، حائز اهميت است.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
فواصل زیر در تعیین محل دفن زباله بایستی رعایت گردد:
فاصله از چاههای آب 300 متر
زمین های اداری 300 متر
زمین های مسکونی 300 متر
زمین های تجاری و صنعتی 150 متر
پیکره های آبی دائمی 150 متر
جاده های شهری 150 متر
فاصله از مرز مالکیت 50 متر

## Slide 24
معیار های به کار رفته در مکان یابی زباله
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
نوع فاکتور | پدیده | معیار
هیدرولوژی | آبهای سطحی | حد اقل فاصله از رودخانه فصلی و حداقل فاصله 250 متر از رودخانه دائمی و در یاچه ها
 | سطح آبهای زیر زمینی | حداقل عمق سطح آبهای زیر زمینی 30 متر
اجتماعی | کاربری | اجتناب از کشاورزی و صنعتی و سائر کاربری ها
 | جمعیت | اجتناب از مکان های شهری و روستاها و حذاقل فاصله 500 متر از مکان ها با جمعیت بیش از 2000 نفر
مهندسی | زمین شناسی و گسل ها | حداقل فاصله از گسل 100 متر
 |  | سنگهای آذرین و دگرگونی مناسب می باشد
 | توپوگرافی | شیب < 5%
 | خاک | خاک نفوذ ناپذیر(0.000001متر بر ثانیه),عمیق)بافت سنگین و فرسایش کم تا متوسط
 | جاده ها | حداقل فاصله از جاده های اصلی 80 متر و حداکثر 500 متر و حداقل فاصله از محل تولید زباله 2 کیلومتر و حداکثر 10 کیلومتر

## Slide 25
محل های دفن قدیم زباله در مشهد
حجم و مساحت محل های دفن قدیم زباله مشهد
موقعیت کوره های آجر پزی و محی قدیمی دفن زباله مشهد
موقعیت شهر مشهد و محل دفن زباله و کارخانه کمپوست
ردیف | محل دفن | مساحت (m2) | حجم زباله (m2) | زمان دفن (سال) | کاربری فعلی
1 | امت و فجر | 258200.2 | 1936502 | 11 | پارک امت
2 | مطهر | 42903.9 | 214519.5 | 2 | پارک مطهر
3 | طرق | 391223 | 4439101 | 33 | محلل فعلی دفن زباله

## Slide 26
محل دفن فعلی زباله در مشهد
مرکز دفن زباله شهر مشهد در 5 کیلومتری حاشیه ضلع شمالی جاده آسیایی مشهد _نیشابور واقع شده است که در سال 1354 به صورت تجربی برای این منظور انتخاب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد

## Slide 27
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
انتخاب محل به صورت تجربی
انتخاب محل بدون در نظر گرفتن توسعه و گسترش آینده شهر
عدم وجود ذخیره خاک به توجه به وجود صخره های سنگی و گرانیتی تا حدود یک کیلومتری عمق زمین
واقع شده محل در بین دو شاهراه (جاده اصلی)
تکمیل شدن ظرفیت زمین
واقع شدن مسیر بادهای غالب به طرف شهر
نزدیک بودن محل به مناطق مسکونی و شهر

## Slide 28
فرآیند تاریخی توسعه کالبدی شهر مشهد
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
انتخاب محل به صورت تجربی
انتخاب محل بدون در نظر گرفتن توسعه و گسترش آینده شهر
عدم وجود ذخیره خاک به توجه به وجود صخره های سنگی و گرانیتی تا حدود یک کیلومتری عمق زمین
واقع شده محل در بین دو شاهراه (جاده اصلی)
تکمیل شدن ظرفیت زمین
واقع شدن مسیر بادهای غالب به طرف شهر
نزدیک بودن محل به مناطق مسکونی و شهر

## Slide 29
مقطع زمین شناسی محل دفن فعلی زباله مشهد
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
انتخاب محل به صورت تجربی
انتخاب محل بدون در نظر گرفتن توسعه و گسترش آینده شهر
عدم وجود ذخیره خاک به توجه به وجود صخره های سنگی و گرانیتی تا حدود یک کیلومتری عمق زمین
واقع شده محل در بین دو شاهراه (جاده اصلی)
تکمیل شدن ظرفیت زمین
واقع شدن مسیر بادهای غالب به طرف شهر
نزدیک بودن محل به مناطق مسکونی و شهر

## Slide 30
موقعیت کارخانه کمپوست و محل دفن زباله شهر مشهد
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
انتخاب محل به صورت تجربی
انتخاب محل بدون در نظر گرفتن توسعه و گسترش آینده شهر
عدم وجود ذخیره خاک به توجه به وجود صخره های سنگی و گرانیتی تا حدود یک کیلومتری عمق زمین
واقع شده محل در بین دو شاهراه (جاده اصلی)
تکمیل شدن ظرفیت زمین
واقع شدن مسیر بادهای غالب به طرف شهر
نزدیک بودن محل به مناطق مسکونی و شهر

## Slide 31
حجم و مساحت محل های دفن قدیم زباله مشهد
محل دفن | مساحت (m2) | حجم زباله (m2) | زمان دفن (سال)
طرق | 391223 | 4439101 | 30
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
انتخاب محل به صورت تجربی
انتخاب محل بدون در نظر گرفتن توسعه و گسترش آینده شهر
عدم وجود ذخیره خاک به توجه به وجود صخره های سنگی و گرانیتی تا حدود یک کیلومتری عمق زمین
واقع شده محل در بین دو شاهراه (جاده اصلی)
تکمیل شدن ظرفیت زمین
واقع شدن مسیر بادهای غالب به طرف شهر
نزدیک بودن محل به مناطق مسکونی و شهر

## Slide 32
جهت و سرعت باد در مشهد
مهندسین مشاور فرنهاد,طرح مجموعه شهری مشهد,مرحله 1
تولید
ذخیره در محل
جمع آوری
حمل و نقل
دفع مواد زائد
مشکلات موجود در زمین فعلی دفن
انتخاب محل به صورت تجربی
انتخاب محل بدون در نظر گرفتن توسعه و گسترش آینده شهر
عدم وجود ذخیره خاک به توجه به وجود صخره های سنگی و گرانیتی تا حدود یک کیلومتری عمق زمین
واقع شده محل در بین دو شاهراه (جاده اصلی)
تکمیل شدن ظرفیت زمین
واقع شدن مسیر بادهای غالب به طرف شهر
نزدیک بودن محل به مناطق مسکونی و شهر

## Slide 33
مرکز جدید دفن زباله
محل دفن جدید زباله در مشهد در 30 کیلومتری محور مشهد _سرخس واقع شده است
علل موثر در انتخاب و مکانیابی محل جدید دفن زباله :
دور بودن از مناطق مسکونی و فاصله مناسب از شهر مشهد
مسیر جهت وزش بادهای غالب به طرف شهر نمی باشد
پایین بودن سطح آب های زیرزمینی و عدم امکان آلودگی منابع آب
داشنت ذخیره خاک مناسب و کافی جهت پوشش و دفن بهداشتی مواد زائد جامد
کافی بودن مساحت زمین به منظور فازبندی جهت دفن مجزای زائدات عفونی و احتمالا سمی و خطرناک از سایر زائدات جامد و اجرای پوشش فضای سبز
عدم تاثیر بر محیط های مسکونی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی به دلیل بعد مسافت زیاد
امکان احداث جاده های مناسب در مسیر
مناسب بودن محل مورد نظر از نظر ارزیابی زیست محیطی نسبت به دیگر محورهای شهر مشهد
محل دفن جدید در مجاورت جاده اصلی انتخاب و امکان تردد ماشین های حمل زباله در تمام طول سال و ایام یخبندان با هزینه مناسب مسیر است
محل ذکور دارای توپوگرافی مناسب بوده و در معرض سیلاب ها و مسیل ها قرار ندارد و با توجه به مساحت زمین (494 هکتار)برای دراز مدت و بیش از 15 سال پاسخگوی زباله شهر مشهدد خواهد بود.ر

## Slide 34
بلایای طبیعی
بلایا و مخاطرات طبیعی بخشی از رفتار اطراف محیط ماست که به طور ناگهانی رخ می دهد و موجب خسارت ها و تلفات جانی و مالی به انسان می شود.
از جمله حوادث طبیعی ناگهانی ،می توان به
موارد روبرو اشاره کرد :
گردباد ،طوفان
طوفان های برفی
امواج ایجاد شده به وسیله زلزله طوفان های دریایی
امواج طولانی (خیزاب های جزر و مدی)
سیل های برق آسا
آتش سوزی
زمین لرزه
رانش زمین و سقوط بهمن
فوران آتش فشانی

## Slide 35
تعداد واحدهاي مسكوني تخريب شده = تعداد كل واحدهاي مسكوني × درصد تخريب
560000 = 700000 × 80%
سطح كل تخريب شده=متوسط تراكم ساختماني مشهد × متوسط زيربناي سلختمان هاي مشهد × تعداد واحدهاي مسكوني تخريب شده
140000000 = 2.5 × 100 × 560000
بطور متوسط در ازاي تخريب هر يك مترمربع از ساختمان ، يك متر مكعب نخاله بوجود مي آيد بنابر اين در صورت بروز زلزله اي با قدرتي حدود 6 ريشتر در شهر مشهد با حجمي حدود 140 ميليون مترمكعب نخاله ساختماني مواجه مي شويم.
محاسبه حجم مواد زائد جامد در شرایط بحرانی
ساختمان هاي با عمر كمتر از20 سال | ساختمان هاي با عمر بالاي 20 سال
45% | 55%

## Slide 38
گروه های تخصصی در مدیریت مواد زائد در زمان وقوع بلایای طبیعی
نماینده استانداری و یا فرمانداری
نماینده سازمان حفاظت محیط زیست منطقه
نماینده شهرداری و یا بخشداری محل
نماینده جهاد کشاورزی
نماینده کمیته بهداشت و درمان
نماینده منابع طبیعی
نماینده بهداشت محیط

## Slide 39
ویژگی های مواد زائد جامد در مناطق حادثه دیده
مواد زائد جامدی که در هر حادثه طبیعی،تولید می گردد از قسمت های زیر تشکیل می شود:
مواد ناشی از تخریب ساختمان ها شامل بتن ،آجر ،گچ ،خاک ،آهن ،چوب و ...
مواد زائد جامدی که در اثر ارائه خدمات به گروه های آسیب دیده ایجاد می گردد نظیر زباله های عفونی
مواد رائدی که توسط حادثه دیدگاه پس از حادثه تولید می شود ،مانند مواد زائد فسادپذیر قوطی کنسرو ،بطری نوشابه و ...
مواد زائد حجیم مانند اتومبیل های اسقاطی و یا شاخه و برگ درختان
زائدات ناشی از تخریب ماشین آلات ،خودروها و تاسیسات
لاشه های حیوانات
مواد زائد خطرناک

## Slide 40
مدیریت مواد زائد جامد در شرایط بحرانی
دو عملكرد مديريتي در رابطه با ضايعات زلزله وجود دارد:
  اقدامات پيش از وقوع
  اقدامات پس از وقوع
شامل برنامه ريزي اجرايي، كنترل و پايش حين عمليات، عمليات اجراء، تهيه گزارش نهايي و ارزشيابي است.
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
شامل اقدامات پيش گيرنده براي جلوگيري از توليد ضايعات زياد و پيش بيني و برنامه ريزي اصولي در راستاي ضايعات توليدي مي باشد.

## Slide 41
راهکارهای پیشنهادی قبل و بعد از زلزله
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
آمادگی
اقدام قبل از وقوع زلزله
اقدام بعد از وقوع
(بازسازی و بهبود)
اقدام در حین وقوع(واکنش سریع)
وقوع زلزله

## Slide 42
مدیریت مواد زائد جامد قبل از بلایای طبیعی
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
در اقدامات قبل از وقوع بلایا،دواقدام اساسی را می توان در نظر گرفت:
2.پیش بینی و یا برنامه ریزی اصولی در راستای مدیریت ضایعات تولیدی
1.پیش بینی و یا کاهش تولید ضایعات

## Slide 43
پیشگیری های پیش از بروز بلایا
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
2.پیش بینی و یا برنامه ریزی اصولی در راستای مدیریت ضایعات تولیدی
1.پیش بینی و یا کاهش تولید ضایعات
توجه به ساخت و ساز بناها برروی خطوط گسل زلزله
پایدار کردن بناهای قدیمی و احیا و بازسازی آن ها
رعایت اصول شهرسازی نوین و راه های ارتباطی
تعیین جایگاه های ذخیره ی چند منظوره در شهر (به منظور پناهگاه ها ،خانه های موقت ،تلنبار نخاله های حوادث و ... )
ساخت تاسیسات دفع مواد زائد در اماکنی که آسیب های وارده به جاده و پل های ارتباطی ،تاثیر روی کار آن ها نداشته باشد
تشویق و یا الزام صنایع و کارخانجات تولید کننده مواد و مصالح ساختمانی ، به تولید محصولات استاندارد ،قابل بازیافت و عاری از ترکیبات آلاینده ،مضر و غیر قابل بازیافت

## Slide 44
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
راهکارهای پیشنهادی قبل از وقوع بلایا در ارتباط با مواد زائد
راهکارهای قبل از وقوع بلایا در ارتباط با مواد زائد جامد
هماهنگی و توافق با سایر شهرها
تعیین نوع و مقدار احتمالی ضایعات حاصله
شناسایی منابع تامین مالی
شناسایی نقاط ر خطر شهر
بررسی وضعیت عمومی شهر
بررسی وضعیت موجود مواد زائد جامد شهر
استراتژی اطلاع رسانی و آموزش

## Slide 45
پیش بینی و یا برنامه ریزی اصولی در راستای مدیریت ضایعات تولیدی
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
شناخت مدیریت و تشکیلات ستاد حوادث غیر مترقبه کشور
شناسایی وضعیت کلی منطقه مورد مطالعه
بررسی سوابق بلایای طبیعی در منطقه مورد نظر و تعیین پتانسیل خطرزایی در زمینه مورد نظر
بررسی وضعیت موجود جمع آوری و دفع مواد زائد جامد
تعیین و شناخت دقیق مراکز حساس بر حسب درجه بندی ،حساسیت مراکز از نظر ضایعات تولیدی و خطرات ناشی بعد از وقوع بلایا
اجرای طرح های بهینه سازی مدیریت مواد زائد جامد بر اساس الگوهای ارائه شده
توجه به مشارکت های مردمی
2.پیش بینی و یا برنامه ریزی اصولی در راستای مدیریت ضایعات تولیدی
1.پیش بینی و یا کاهش تولید ضایعات

## Slide 46
موارد مدیریتی مواد زائد جامد هنگام بروز بلایا
تفکیک در مبدا
تصفیه یا احیا
انهدام یا دفن
استفاده و استخراج مجدد
کاهش مقدار
بازیافت

## Slide 47
موارد مدیریتی مواد زائد جامد بعد ازوقوع بلایا
در اقدامات بعد از وقوع بلایا، 4 اقدام اساسی را می توان در نظر گرفت:
برنامه ریزی اجرایی مدیریت زائدات
عملیات اجرا
کنترل و پایش در حین عملیات
تهیه گزارش نهایی ارزشیابی
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد

## Slide 48
برنامه ریزی اجرایی مدیریت زائدات
عملیات اجرا
کنترل و پایش در حین عملیات
تهیه گزارش نهایی ارزشیابی
این کار بلافاصله بعد از حوادث انجام می شود.در این برنامه از پیش طرح های قبل از بروز حادثه کمک گرفته و مورد بررسی و بازبینی قرار میگیرد تا در مراحل اجرایی به طور دقیق و جزئی تر مدون و به مورد اجرا گذاشته شود.
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
تعیین کمیت ضایعات و انواع آن
تعیین نیروی انسانی لازم و تجهیزات مورد نیاز
برآورد هزینه عملیاتی و تامین بودجه
استراتژیئارتباطات و آموزش
انواع زائدات حاصل از حوادث مختلف
 | آسیب ساختمان | مواد ته نشست | زائدات سبز | دارایی اشخاص | خاکستر
تند بادهای دریایی |  |  |  |  | 
زلزله |  |  |  |  | 
سیل |  |  |  |  | 
آتش |  |  |  |  | 

## Slide 49
برنامه ریزی اجرایی مدیریت زائدات
عملیات اجرا
کنترل و پایش در حین عملیات
تهیه گزارش نهایی ارزشیابی
عملیات اجرا طبق برنامه ریزی اجرایی صورت میگیرد.زمان اجرا نیز بعد از اتمام عملیات جست و جو و فعالیت های اورژانس و امداد رسانی میسر است.
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
در طول اجرا این موارد باید مورد توجه قرار بگیرند:
جدا سازی آوار در در روزهای اولیه به طور افقی
مد نظر داشتن دارایی های شخصی
حفظ آرامش ,تعهد و مسئولیت پذیری
حفظ بهداشت فردی و جلوگیری از شیوع بیماری ها
حفظ نظم و ترتیب در انجام کار
توجه به کنترل آلودگی صوتی و سر و صداهای بی مورد
حفظ امنیت و آرامش و عدم مزاحمت برای ساکنین
سمپاشی و ضد عفونی مراکز جمع آوری موقت و دفع در صورت نیاز و حفظ بهداشت محیط آن
توجه به وضعیت رفاهی و آموزش پرسنل اجرایی
اجرای عملیات رعایت جهت کاهش پراکندگی گرد و خاک و ایجاد تمهیداتی برای کنترل آن از جمله آب پاشی
نمونه ای از خرابی ساختمان بصورت پن کیک در زلزله 1999 ایزمیت

## Slide 50
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
اجرای عملیات ویژه مدیریت مواد زائد جامد توسط گروه ها متخصص
جمع آوری اجساد انسانی و حیوانی و پسمانده های عفونت زا
توجه خاص به کانون های ذخیره مواد سمی و خطرناک
بازیابی مواد ،وسایل و دیگر ملزوماتی که به هنگام وقوع حادثه مورد استفاده مجدد قرار نگرفته است
ترتیب مسیرهای جمع آوری جهت حمل ضایعات به ویژه نخاله و پسمانده های ساختمانی
به کارگیری روش های مناسب دفع بهداشتی و اصولی مواد زائد جامد
خلاصه موارد مدیریتی مواد زائد جامد بعد از وقوع بلایا

## Slide 51
اقدامات لازم جهت جمع آوری و حمل زباله پس از بلایا
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
در عملیات جمع آوری مواد زائد جامد,باید موارد ذیل را در نظر گرفت:
دقت شود که افراد سالم ,مجروح یا جسد در زیر نخاله ها نباشد
اشیا نفیس یا با ارزش مجزا شوند و به امین اموال سپرده شوند
آثار باستانی و فرهنگی,حتی قسمت های کوچک آنها حفظ گردد
مصالح ساختمانی قابل استفاده به صورت مجزا جمع آوری گردد
محلی برای نگه داری مواد قابل استفاده در نظر گرفته شود
آهن آلات به طور مجزا جمع آوری گردد
تاسیسات سالم فنی و قابل تعمیر حفظ گردد
درب و پنجره های سالم و مرمت پذیر ,نگهداری شود
مواد مشکوک مانند مواد شیمیایی و یا وسایل پیچیده ناشناخته با احتیاط کامل در محل مناسب نگهداری شوند
از نخاله های ساختمانی برای پر کردن باتلاق ها و لجن زارها و یا تسطیح جاده ها و یا حریم آنها استفاده شود
از انباشت نخاله ها در زمین های قابل کشت و حاصلخیز ,خودداری گردد
در حاشیه مسیل ها,می توان نخاله ها را تخلیه نمود
نخاله های ساختمانی,هیچ گاه در مسیر تاسیسات انتقال نیرو تخلیه نگردد

## Slide 52
مدیریت بازیافت پس از وقوع بلایا
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
عمده ضايعات بجا مانده از زلزله شامل خاك و نخاله هاي ساختماني مثل بتون، آسفالت ،آجر، گچ آهك، كاشي، سراميك، شن، ماسه، و چوب درختان مي باشد كه درصد زيادي از آنها قابل بازيابي هستند . بررسي و تجربيات نشان داده است كه اگر ضايعات را بخوبي بازيافت نماييم، 80 تا 90% كاهش حجم خواهيم داشت. مهمترين نكته اي كه در تمام دنيا در دستور كار استراتژي بازيافت قرار گرفته است تفكيك در مبدا است . هرچه اين اقدام به نقطه و زمان توليد نزديكتر باشد، عمليات بازيافت توفيق كمي و كيفي و نهايتاً ثمره اقتصادي بيشتري خواهد داشت. بنابراين در هنگام جمع آوري بايد سعي شود تا آنجا كه ممكن است مواد يكسان و يكنواخت را با هم جمع آوري كرد، و به مكانهاي بعدي انتقال دهيم .

## Slide 53
اهمیت بازیافت
با اجرای بازیافت ،می توان به مزایای زیر دست یافت :
حفظ منابع طبیعی و صرفه انرژی
جلوگیری از آلودگی محیط زیست
کاهش حجم مواد دفعی
صرفه اقتصادی
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد

## Slide 54
کاربرد مواد بازیافتی
تهیه بتن
نخاله های غیر بتنی
آسفالت
بستر سازی راه ها
ضایعات آهنی,غیر آهنی,شیشه
قطعات چوبی و درختان قطع شده
تولید قطعات آهنی و غیر آهنی و خرده شیشه ی بازیافتی
استفاده در زباله سوزها و ایجاد انرژی حرارتی و تولیدات چوبی
تولید آسفالت جدید
جاده سازی
پر کردن اراضی
تهیه آجر
نخاله های ساختمانی
سدبندی کنار رودخانه
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد

## Slide 55
دستورالعمل بازیافت مواد بعد از وقوع بلایا
قبل از بلایا
بعد از بلایا
مدیریت مواد زائدجامد
بازیافت یا تفکیک مواد غذایی
بازیافت وسایل و لوازم
بازیافت وسایل و لوازم ساختمانی
بازیافت و یا دفع مواد سمی و خطرناک
بازیافت سایر موارد

## Slide 56
محمد، پذیرا،مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری ،انتشارات آذربرزین، زمستان
مجلسی منیره و نوری جعفر,مکان بابی و مدیریت محل دفن بهداشتی,سازمان بازیافت و تبدیل مواد, 1373
مهندسین مشاور فرنهاد,طرح مجموعه شهری مشهد,مرحله 1
حیدر زاده ,نیما (1380),معیارهای مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری,انتشارات سازمان شهرداری های کشور
سعید نیا,احمد(1378),مواد زائد جامد شهری ,مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری
عبدلی,محمد علی(1279),مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری(3 جلد),مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور
عمرانی,قاسم علی(1364),دفن بهداشتی زباله...,انتشارات جهاد دانشگاهی
یغماییان,کامکار(1382),تجزیه,فصلنامه آموزشی-پژوهشی مدیریت پسماند,شماره 1
عشقی، ساسان (1382)، گزارش نهایی پروژه تحقیقی بررسی خرابی ساختمانها و مدیریت آواربرداری در زلزله های بزرگ، تهران، موسسه علمی کاربردی هلال، آذرماه 1382
گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Earthquake Damaged Buildings: An Overview of heavy debris and Victim Extrication, FEMA 158/ September 1988
Post-earthquake solid waste management strategy (for the City of Vancouver and the surrounding area) Wojtarowicz, Margaret, Atwater, James W.
http://www.p30lords.com/forum/showthread.php?t=33046
منابع