## Slide 1
San Nicola
معرفی و بررسی طراحی فنی استادیوم ورزشی
سن نیکولا

## Slide 2
واقع در:باری-ایتالیا
ظرفیت:60000 نفر
طراح:رنزو پیانو
سازه:
Ove Arup & Partners
دوره ی ساخت:1987-1990
استادیوم فوتبال باری که در حومه ی جنوب شرقی شهر قرار دارد به منظور استفاده در جام جهانی 1990ساخته شد.
حجم این سازه که شامل جایگاه تماشاچیان و سقف آن می شد از فاصله ی دور و در دشت باز به خوبی دیده می شود.
فضای گسترده ی اطراف استادیوم در مقایسه با سازه ی
آن به سرعت معماری یادمانی آن را یادآورمیشود. پیانو باهنرمندی کیفیت های تکنیکی ومصالح رابا در نظرگرفتن زمینه های اجتماعی به کار برد واثری هنرمندانه را خلق کرد.

## Slide 3
پیتررایس-کسی که سازه ی استادیوم راطراحی کردمیگوید:
طراحی ساختمان به صورت یک بشقاب پرنده ی مدور درنظرگرفته شده بود.
تضادی که بین حجم ثابت جایگاه ها وفضای تهی زمین بازی وجود دارد مفهوم اثر پیانو را روشن می کند.سازه ای تندیس گونه درتقابل باهندسه ی مسطح زمین بازی.فرم هندسی بنا توسط سکوی تماشاچیان که به وسیله ی قطعات پیش ساخته ی بتن به وجودآمده بودند ودرادامه سقفی مدور ساخته شده از پوسته ای نیمه شفاف به وجود آمد.
در طراحی این بنا پیانو با الهام از تئاترهای یونانی طبقه ی اول سکوها را به گونه ای در نظر گرفت که در انتها روی زمین قرارگرفته و مانند تئاترهای یونانی ناحیه ی ورزشی در فرورفتگی قرارداده می شوند.

## Slide 4
استادیوم فوتبال ”سن نیکولا“ خودش را به صورت سازه ای در خورتوجه معرفی می کند که در مورد مسائل اساسی راه حلهای موثری ارائه میکند:
تنظیم شرایط محیطی وتجهیزات ایمنی
دید و اشرافیت
دید و اشرافیت
استادیوم براساس یک سیستم شعاعی با 26 آکس طراحی شده که هرآکس بریک ورودی منطبق شده است.این نوع طراحی ورودی سبب می شود که بیشترین شفافیت بین خارج استادیوم و طبقه پایین وجود داشته باشد.

## Slide 5
تنظیم شرایط محیطی وتجهیزات ایمنی
کنترل شرایط آب وهوایی
کنترل دما
کنترل شرایط آب وهوایی
برای جلوگیری از آشفتگی هوا درزمین بازی لازم است نسبت طول زمین به ارتفاع آن بیشتراز4
باشد واینکه بادهای مزاحم احتمالی در طراحی لحاظ شود که این موارد پس از طراحی در تونل هوا
موردآزمایش قرارگرفت.
کنترل دما
درفصل های گرم سیستم تهویه ی متقاطع با ایجاد جریان هوای ثابت مانع ازبالا رفتن بیش از اندازه دما در جایگاه تماشاچیان می شود.
که این خودشامل 2 قسمت می شود

## Slide 6
قطاع های ایجادشده شامل بخشهای زیرست:
1.سکوی تماشاچیان(طبقه ی پایین)
2.پله های ورودی
3.سکوی تماشاچیان(طبقه ی بالا)
4.سقف بنا
پله های جداگانه برای هر قطاع علاوه بر عملکردهای امنیتی سبب می شود که تماشاچیان برای
ورود به طبقات دچار ازدحام نشده و شفافیت دید به زمین حفظ شود.
اجزای هر قطاع

## Slide 7
مباحث سازه
استادیوم از یک سیستم شعاعی با 26 آکس تشکیل یافته است.قسمت بالایی از ردیف های صندلی که از زمین بالاتر قرار گرفته از 312 قطعه پیش ساخته بتن مسلح با فرم هندسی شکل ساخته شده است.
زیر این مقطع اتاق های خدماتی ،سرویس ها ،رختکن بازیکنان و راهروهایی جهت نرمش و گرم کردن تعبیه شده اند.در مواقع اضطراری ورودی به این فضاها می تواند به عنوان خروجی های اضطراری عمل کند.

## Slide 8
نمودارمسیربارگذاری
طره عضوی با تکیه گاه ثابت در یک انتها است که به صورت عمودی بر روی محور آن بار گذاری میشود.تا حدی که باعث خمش در آن می گردد.تیر یک طره یک بعدی و دال طره دو بعدی است.ستونی که به زمین ثابت شده و بار جانبی بر آن وارد می شود(مانند باد) مانند تیر طره ای عمودی رفتار می نماید.
یکی از مزایای سازه ای طره قابلیت آن برای پایدار نگه داشتن سقف و در عین حال ایجاد دید بدون مانع به وسیله ی ستون ها در یک سمت می باشد.ساختمان استادیوم فوتبال باری از طره ها به عنوان عوامل اصلی طراحی استفاده کرده است. این استادیوم برای جام جهانی 1990 ساخته شد ،عامل اصلی در طراحی آن هندسه ی تاکید شده متناسب با خطوط سایت و فواصل بصری بود.
سازه طره ای سقف

## Slide 9
تقسیم کردن جایگاه تماشاچیان به دو بخش با استفاده از طره های بالایی و پایینی امکان افزایش تعداد صندلی ها با رعایت فاصله ی دید مناسب را فراهم نمود.به علاوه ،این طرح نیاز به پوشاندن درصد بالایی از جایگاهها با یک سایبان را دارد ،برای رسیدن به این هدف از طره های با مقاومت بالا برای رسیدن به ردیف های بالایی و سایبان بدون ستون های تکیه گاهی در جایگاه که ممکن است خطوط دید را کور کنند ، استفاده شده است.
جزئیات اتصال گیردار در پایه ی تیر سایبان طره شده

## Slide 10
بخش بالایی جایگاه و سایبان بالایی آن از جفت ستون های بتنی حجیم که در پشت ردیف صندلی های پایین تر قرار گرفته اند ،طره شده اند .ابعاد هر ستون 3.3*6فوت (1.8*1متر)است.ردیف بالای صندلی ها به وسیله ی دو سری از تیر های مسلح منحنی شکل نگاه داشته می شوند.این تیر های منحنی شکل ،تیر های بتنی با مقطع تی شکل را نگاه می دارد.(ترکیبی از بتن پیش ساخته شده و بتن اجرا شده در محل)که طره آنسوی هر انتها از تکیه گاه قرار دارد. هر تیر با مقطع تی شکل از سه بخش پیش ساخته که در تکیه گاه تیرهای منحنی به هم متصل شده اند ،پیش ساخته شده است.این اتصال با فولاد تقویتی از هر دو تیر تکیه گاهی شکل گرفته شده است.و مقاطع تی شکل تا اتصال ادامه می یابد که نتیجه ی آن یک اتصال صلب است.سایبان از جنس فولاد سبک و پیش ساخته است . تیر های فولادی تکیه گاهی جعبه هایی با مقطع مخروطی شکل هستند که با اتصال گیردار پیچ و مهره به سمت بالا طره شده اند. تیرهای منحنی مخروطی شکل متناسب با افزایش فاصله تکیه- گاهها و کاهش گشتاور خمشی طراحی شده اند .

## Slide 11
پوشش غشایی سقف
این سازه فولادی به وسیله ی پوسته ی پارچه ای کشیده شده ای پوشانده شده است (فیبر شیشه ای بافته شده از پارچه که با اشعه ی ماورا بنفش مورد استفاده قرار گرفته است،پوشش مقاوم)
سقف غشایی از جنس فایبر گلاس با ضریب نفوذ پذیری کم به همراه روکش تفلون که بر روی فرم طاقی شکل سوار شده است،سرپناه ظریف و آرامی را بر روی ردیف صندلی ها فراهم ساخته است.

## Slide 12
130 تن از فولاد ضد زنگ لوله ای شکل به طول 25 متر برای ساخت فریم نگهدارنده پوشش فایبر گلاس سقف ،بکار گرفته شده است.این فریم ،بین تیر های حمال طره شده جاگذاری شده است.
از بیرونی ترین نقطه این 26 قطعه بتنی ،دو شاه تیر منحنی شکل و باریک شونده ی فولادی به سمت خارج طره می شوند. که دارای طول متفاوتی بین 14 تا 26 متر هستند.
یک تیر حمال خرپایی از لوله فولادی نقاط پایانی شاه تیرهای اصلی را بهم متصل می کند این خرپا نقاط ثابتی جهت نورپردازی استادیوم فراهم می آورد.
فضای بین شاه تیرهای اصلی توسط 3 لوله فولادی ضد زنگ شعاعی که بین تیر حمال خرپایی بیرونی و لوله فولادی قرار گرفته در نقطه ابتدایی فریم سقف جایگذاری شده اند به 4 قسمت تقسیم شده است.
علاوه بر این برای تکمیل شبکه، لوله های فولادی ضدزنگی نیز بصورت افقی دهانه را پوشانده اند. این لوله ها توسط بست هایی متقاطع از جنس میلگردهای فولادی در سطح زیرین انها مهار می شوند.

## Slide 13
جزئیات اتصالات

## Slide 14
در اکثر استادیوم های ورزشی، فولاد متریال انتخاب شده برای فریم سقف است. پیش سازی و مونتاژ سریع در سایت فاکتورهایی هستند که موجب این انتخاب می شوند.علاوه بر این، آزادی در طراحی سازه های بی نیاز از تاق گذاری، که از ترکیب یک سری مدول تشکیل می یابد، دلیل دیگریست.
در استادیوم باری برای ساخت فریم نگه دارنده غشای سقف، تنها یک متریال مورد استفاده قرار گرفته است: فولاد ضدزنگ
غیر از فولاد ضدزنگ هر متریال دیگری احتیاج به رنگ آمیزی و تمیز کردن دارد که برای این کار می بایست صفحات غشایی فایبر گلاس جابجا می شدند که این ممکن بود آسیب های اجتناب ناپذیری به آنها وارد کند.
مزیت دیگر استفاده از آن، این است که پس از تولید اجزای ساخته شده از فولاد ضد زنگ بدلیل عدم نیاز به عملیات اولیه، امکان کاهش دادن زمان ساخت برای استادیوم داشت.
متریال اصلی: فولاد