## Slide 1: بررسی تجربه انگلستان در مرمت شهری : شهرهای بث ،لستر ، چستر ، چی چستر و یورک

## Slide 2: معرفی:
بریتانیا از زمان روی کارآمدن دولت کارگری هارولد ویلسون (1970-1964) گام های عملی گسترده ای را برای احیای مراکز شهری با طرح مفاهیمی مانند محرومیت شهری با اجرای طرح های نواحی مقدم آموزشی ،تهیه برنامه شهری و برنامه توسعه اجتماعات فرعی برداشته است.
به طور کلی شیوه های به کارگرفته شده برای مداخله در بافت کهن شهری و بهسازی و نوسازی در این کشور ،چه در گذشته و چه در حال کاملا محافظه کارانه و انحصاری و متمایز از سایر کشورهای اروپایی است.

## Slide 3: اصول کلی تجارب نوسازی و بهسازی شهری در بریتانیا:
ایجاد محیطی بهداشتی ، سالم ،زیبا از نظر کالبدی و اجتماعی
تقویت ساختار اقتصادی و اجتماعی بافت های قدیم شهری
توجه به ارزش های تاریخی و فرهنگی برای جذب گردشگری و درآمدزایی
انتقال کاربری های مزاحم به خارج از بافت و کاهش تراکم سواره ، ایجاد توقف های لازم در اطراف یا درون بافت
نظارت دقیق بر تامین نیازهای اجتماعی-اقتصادی ساکنین بافت و جذب مشارکت مردمی

## Slide 4: بررسی دیدگاه های دو شخصیت بارز در این دوره در بریتانیا
تری فارل از معماران بسیار موفق اواخر قرن بیستم که دارای تجربه در زمینه طراحی و مرمت شهری در کشورهای بریتانیا و خاور دور می باشد.
اساس فلسفه طراحی و مرمت شهری فارل ،دفاع از بناها ، مجموعه ها و بافت های تاریخی و کهن است.
1- تری فارل Terry Farrell(1938)
نظریات مرمتی فارل :
بناها و مجموعه های تاریخی گنجینه ای از اعتقادات و خاطرات نسل های گذشته
اعتماد به زمان گذشته رهگشای زمان حال است.
طراحی و مرمت شهری = تعمیر
مرمت کاری مردم گرا ست

## Slide 5: در کل هدف فارل از مرمت شهری، تعمیر و اصلاح وضع موجود است. کاربری مورد نظر ضمن انطباق با وضع موجود،معاصرسازی است . شیوه اقدام : بهسازی و نوسازی و روش مداخله به صورت موضعی و موضوعی است.
Greenwich peninsula
Southern gatway

## Slide 6: 2 –ریچارد راجرز Richard Rogers (1933)
ریچارد راجرز از معماران موفق اواخر قرن بیستم ،که پایه تفکراتش در دو مرحله زمانی بررسی شده است .
نظرات مرمتی راجرز در سال های 1990 به بعد :
1 -تقویت چشم اندازها و فضاهای عمومی 2-الویت زمینه بر بافت
اصول تعریفی توسط راجرز: 1- انعطاف پذیری
2-سازگاری با فضای پیرامون
3- انسان محوری و ثبات
4- تداوم زمانی همراه با تاکید بر رگه هایی از گذشته 5-ارتباط میان مردم و فضا
به طور کلی در مقطع دوم زندگی حرفه ای راجرز،وی همچنان تلاش در تحقق طرح های کاملا انعطاف پذیر دارد و کاربری مورد نظر او ، کاربری مختلط و چند عملکردی است .
شیوه اقدام : نوسازی و بازسازی و روش مداخله موضعی-موضوعی است .

## Slide 7: بررسی تجارب اجرایی در شهرهای انگلستان
بث Bath
چستر Chester
یورک York
چی چستر chichester
لستر Leicester

## Slide 8: بث Bath
در شهر بث ، مرمت شهری صرفا به هسته قرون وسطایی آن محدود نماند
بلکه تمامی فضای شهر قدیم و جدید را شامل شد.
مشکلات عمده در این شهر :1-عدم مرمت و بازسازی فضای شهر قدیم
2-مهاجرت جمعیت از بخش مرکزی شهر
3-کمبود امکانات و تاسیسات
اهداف عمده در جهت مرمت شهری : 1-حل مشکلات ترافیکی و ایجاد وحدت در کاربری شهر تاریخی
2-حفظ بافت با ارزش
3-حفظ ارزش های فرهنگی و بومی
اقدامات مرمتی انجام شده : 1-احداث خیابان زیرزمینی جهت تردد وسایل نقلیه شهری
2-درجه بندی بناهای موجود از نظر معماری،تاریخی و باستان شناسی
3-ایجاد تاسیسات و تجهیزات گردی 4 -معاصرسازی بناها

## Slide 9: چستر Chester
از دیگر شهرهای موفق در زمینه مرمت شهری ،شهر چستر است که در سال 60 میلادی توسط رومیان به عنوان یک قلعه نظامی در مصب رودخانه دی day بنا گردید.
هدف اصلی از مرمت شهر چستر محافظت از بافت کهن با اعطای نقش عمده به گردشگری
مشکلات عمده شهر چستر : 1-ازدیاد حجم ترافیک
2-فضای کم پارکینگ در مرکز شهر
3-تخریب وفرسودگی بافت با ارزش
اهداف عمده در مرمت : 1-حل مسایل بدون تغییرات اساسی در شالوده محیط شهری
2-مرمت بافت های با ارزش با تاکید بر توسعه جهانگردی
3-حفظ ارزشهای بومی ،فرهنگی و تاریخی
اقدامات مرمتی انجام شده : 1-تقویت وسایل نقلیه عمومی 2-احداث پارکینگ
3-جداکردن خیابان های مخصوص تردد سواره و پیاده 4-مطالعه شهر قدیم
5-ایجاد امکانات گردشگری

## Slide 10: تلفیق با محیط زیست در شهر چستر
نمایی از چستر (معاصر سازی)
بافت کهن چستر به عنوان هویت شهر
1 of 7

## Slide 11: یورک York
در شهر یورک که در سال 71 میلادی توسط رومیان بر طبق شبکه شطرنجی ، به عنوان قلعه ای نظامی و راهبردی بنا شده ،در سال 560 میلادی رشد ارگانیک جایگزین شبکه شطرنجی ،توسط انگلیسی ها شده است.
مشکلات عمده شهر یورک:1-مهاجرت بی رویه جمعیت از مرکز شهر
2-فرسودگی بناها
3- کندی رشد اقتصادی شهر
4-کمبود امکانات گردشگری
اهداف عمده در مرمت شهر:1-حفظ بافت باارزش
2-تقویت بنیه اقتصادی
3-توسعه تاسیسات گردشگری
اقدامات انجام شده :1-توسعه تاسیسات بهداشتی 2-تقویت امکانات گردشگری

## Slide 12: نقشه یورک ، 1846 میلادی
نقشه بافت کنونی شهر یورک ،رشد ارگانیک

## Slide 13: بافت ارگانیک شهر یورک و توجه به سیمای شهری
ترکیب بافت کهن و جدید ،ضمن توجه به مسیر سواره

## Slide 14: چی چستر chichester
در شهر چی چستر از شهرهای دانشگاهی بریتانیا ،اقدامات مرمتی بسیاری در بافت ها و بناها و مجموعه های آن صورت گرفته است.
مشکلات عمده شهر چی چستر :1-فرسودگی بناها
2-نامناسب بودن سیمای شهر
اهداف عمده در عملیات مرمت شهری : 1-بهبود سیمای شهر
2-رعایت مقررات ساختمان در بافت قدیم
3-محافظت از بخش قدیمی شهر
4-حفظ هویت شهر
اقدامات مرمتی انجام شده :1-ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری
2-تجدید بناهای ساختمان های کهنه با هماهنگی شکلی و محتوایی بافت
3-محافظت از فضای محصور بین دیوار های بخش قدیم
4-احداث تاسیسات بهداشتی

## Slide 15: پلان شهر چی چستر در قدیم
توجه به سیمای شهری در شهر چی چستر

## Slide 16: لستر Leicester
مشکلات عمده شهر لستر :1-عدم ارتباط بافت جدید و قدیم
2-عدم وجود دسترسی مناسب سواره و پیاده
هدف عمده مرمت شهری لستر ایجاد ارتباط منطقی میان مرکز شهر با بافت جدید
اقدامات مرمتی انجام شده : 1-ایجاد خیابان فرعی از مناطق جدید تا نزدیکترین نقطه
به مرکز پیاده شهر
2-ایجاد پارکینگ های طبقاتی
3-جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به بافت تاریخی
4-ایجاد توقفگاه های چند طبقه برای حل مشکل رفت و آمد شهروندان

## Slide 17
توجه به منظر شهری و تلفیق با طبیعت در لستر
رشد ارگانیک شهر لستر

## Slide 18
2-حفظ هویت فرهنگی
نمایی از شهر لستر:
1-تقویت حیات اجتماعی و توجه به منظر شهر

## Slide 19: جمع بندی :
پیامد | اقدامات انجام یافته | اهداف
1- همکاری بخش دولتی و خصوصی در زمینه برنامه ریزی مرمت شهری 2- همگامی دولت و مردم برای فعالیت های مرمت شهری 3- اتکا به نظر مردم و تشکیل گروه های متشکل از تخصص های مختلف در انجام برنامه های مرمت شهری 4- دگرگونی اساسی در سیاست ها بدلیل اثرات نامطلوب اجتماعی ناشی از پاکسازی ها 5- تکامل دیدگاه برنامه ریزی مرمت شهری از پاکسازی زاغه ها و توسعه مجدد به انتخاب رویه جامع مرمت شهری | 1-دخالت در بافت های فرسوده شهری با شیوه متمایز از فرانسه و بهره گیری از قوانین 2 - بهداشتی کردن محله ای قدیمی و ناسالم و ساختن نواحی جدید به صورت کاملا وابسته و مرتبط 3 - تخریب 300 هزار واحد مسکونی در دهه 40-1930 4 - تقسیم کشور به محدو ده های مختلف 5- تهیه یک برنامه عمرانی برای هر محدوده با قابلیت تجدید نظر در هر 5 سال یک بار 6 - اعطای کمک های مالی بلاعوض - تخریب 5/1 میلیون واحد مسکونی از سال 1995 به بعد | 1-بهبود وضعیت مسکن طبقه کم در آمد بویژه کارگران 2- افزایش فعالیت خانه سازی 3-تلاش در جهت ارتقای کیفیت سکونت 4- تخریب مجموعه های نابسامان و ساخت واحد های جدید 5-حداقل مداخله در کالبد با تاکید بر تغییر کاربریها به منظور حذف فرسودگی 6-مرمت بدون تخریب در مقایسه با توسعه مجدد

## Slide 20: منابع:
نظریه های شهر و پیرامون ،پاپلی یزدی،انتشارات سمت
مرمت شهری ،سید محسن حبیبی و ملیحه مقصودی ، انتشارات دانشگاه تهران
بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ،علی شماعی و احمد پوراحمد ،دانشگاه تهران
باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ،محمدمنصور فلامکی ،دانشگاه تهران
سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز ،محمد منصور فلامکی ،نشر فضا
وبلاگ مرمت گر و سایت های اینترنتی