## Slide 1
مکانیابی کابری های شهری
استاد:آقای دکتر عظیمی
دانشجو: ژیلا دهقانی
آذر1397
دانشکده معماری و هنر

## Slide 2
مقدمه
نظريات مكانيابي ابتدايي با توجه به غالب بودن اقتصاد بر پايه كشاورزي، بر اساس كسب بهینه سود در فعالیت هاي كشاورزي پايه ريزي شده بودند. اما به موازات پررنگ شدن نقش صنعت و گسترش تولید صنعتي، تغییر رويكردي در نظريات مكانيابي بوجود آمد، به نحوي كه بتوان با صرف كمترين میزان هزينه بیشترين سود را به دست آورد.
كم بودن تعداد و سادگي سكونتگاههاي انساني قبل از انقلاب صنعتي باعث شده بود تا تشخیص نیاز و تجزيه و تحلیل مسائل اين سكونتگاهها به راحتي قابل انجام باشد. اما بعداز انقلاب صنعتي با پیشرفت دانش و فن آوري معماري و گسترش حجم و تعدد انواع كاربريها و ايجاد كاربريهاي جديد مسائل جديدي در ساختار شهرها بوجود آمد كه باعث خارج شدن شهرها از حالت ارگانیك اولیه شان شد و تفكر شهر به عنوان ماشیني براي زندگي مفهوم اولیه شهر را تغییر داد.

## Slide 3
نظریه پردازان مکان یابی
نظریه | سال | نظریه پرداز
با تاکید بركشاورزي حداقل كردن فاصله از تولید تا بازار | 1827 م | فن تونن
در زمینه مكان يابي مكان هاي صنعتي | 1885-1882م | لانهارد
مكان يابي مكان هاي صنعتي با تأكید بر نظريه حداكثر سود | 1909 م | آلفرد وبر
در خصوص تجزیه و تحلیل بازار | 1933 م | کریستالر و لوش
فرض رقابت کامل بین تولیدکنندگان و فروشندگان و تحرک کامل عوامل تولید | 1948 م | هوور
مکان یابی فعالیتی است که قابلیت ها و توانایی های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری های شهری برای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

## Slide 4
نظریه مکان کشاورزی یوهان هنریك فن تونن
نظریه تونن روشنگر موارد زیر است :
1. استفاده عمقی و متراکم و فشرده از زمین به مـوازات دور شـدن از مـادر شهـرها کـاهش می یابـد .
2. فاصله به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده قیمت تولیـدات و کیفیت جـذب آنـها در بازار شهـرهاست .
اولین نظريه اي كه در مورد كاربري اراضی ارائه گردید توسط فن تونن (VonThunen)در كتاب ايالت منفرد در سال 1826 مطرح شد.
تمایل تولید کننده در تولیدات کشاورزی در صورت حق انتخاب ====> تولیدی با حداکثر سود در واحد هکتار و کمترین تعرفه حمل و نقل را برای رساندن تولیدات خود به بازار شهر .

## Slide 5
نظریه مکان کشاورزی
یوهان هنریك فن تونن
1. در تقسیم بندی دایره های متحدالمرکز تونن، محصولی که از لحاظ بازدهی، بازده خالص آن در هر هکتار بیشتر باشد، نزدیک به مرکز قرار می گیرد .
2. نظریه فن تونن اولین نظریه بهره اقتصادی – بهره مکانی در علم جغرافیاست که با عامل "فاصله گیری از مرکز شهر" تعیین می شود.
3. به عبارتی فاصله اقتصادی مطرح است نه فیزیکی .
4. در این نظریه نوع تولیدات کشاورزی با توجه به هزینه حمل و نقل تغییر می یابد و تفاوت بین اجاره مناطق مختلف فقط با صرفه جویی در هزینه حمل و نقل می باشد .
5. به عبارتی باید هزینه های حمل ونقل را کاهش داد برای سود بیشتر .

## Slide 6
لانهارد در سالهای 1885-1882 میلادی، تئوري مكانيابي صنايع خود را مطرح نمود؛ اما چارچوب علمي اين تئوري توسط وبر آلماني در سال 1909میلادی پايه ريزي شد. سپس لوش و كريستالر با بسط و توسعه اين تئوري، نظريه مكان مركزي را ارائه كردند و در نهايت هوور اين تئوري را به بلوغ و كمال رساند. به طور خلاصه لانهارد با در نظر گرفتن دو موقعیت جغرافیايي عرضه مواد اولیه و يك موقعیت بازار فروش، مدل ساده مثلثي را براي مكانيابي بهینه صنايع، پیشنهاد مي كند. مكان بهینه با در نظر گرفتن هزينه هاي حمل و نقل، بین رئوس مثلث و انجام محاسباتي نه چندان پیچیده حاصل می شود.
تئوری لانهارد

## Slide 7
تحقیقات وبر معطوف به صنایع کارخانه ای بود و جنبه قیاسی داشت.
آلفرد وبر درباره مکان یابی مکان های صنعتی با تاکید بر نظریه حداکثر سود، مواردی را مطرح و در این زمینه نظریاتی را مطرح نمود.
در مدل ساده وبر، سه عامل بر مکان یابی صنعتی تاثیر گذار هستند که شامل دو عامل عمومی منطقه ای یعنی هزینه های نیروی کار و حمل و نقل و نیز عامل امتیازات که تمرکز و یا عدم تمرکز می باشند .
نظریه مکان یابی آلفرد وبر

## Slide 8
نظریه مکان یابی آلفرد وبر
وبر حداقل رساندن هزینه های تولید را مهم ترین عامل مکان یابی صنعتی میدانست.
وبر پایه گذار نظریه تعادل اقتصادی فضایی بود
d = فاصله
w = وزن
M = بازار
P = کمترین هزینه حمل
w(M) = وزن محصول به پایان رسیده
w( و تن مواد رسیده از
هزینه های تولید را شامل تجع گرایی صنعتی + هزینه نیروی کار و حمل و نقل بیان کرد .
در یک وزن محصول نهایی کمتر از وزن مواد خام است که به تولید محصول می انجامد. این از دست دادن وزن یا کاهش وزن،ارزش صنعت است.

## Slide 9
هوور نویسنده کتاب (the location of economic activity) در سال 1948 میلادی تئوری های خود را به مکان یابی های صنعتی با فرض رقابت کامل بین تولیدكنندگان و فروشندگان و تحرک كامل عوامل تولید معطوف كرد. تئوري هوور در مقايسه با تئوري وبر، هزينه ها را با روش واقع گرايانه تري به هزينه هاي حمل و نقل و هزينه هاي تولید (كه هر كدام به اندازه كافي به زير هزينه ها شكسته شده اند) تقسیم مي كند. براي مثال، هزينه هاي حمل و نقل تنها متأثر از وزن و فاصله نبوده و بر اساس طول و جهت حمل و نقل نیز متغیر خواهند بود. .
نظریه مکان یابی ادگار مالون هوور

## Slide 10
نظریه مکان مرکزی کریستالر
و چون مردم با توجه به صرفه اقتصادی به نزدیکترین مرکز مراجعه می کنند، تهیه کنندگان کالا و خدمات از یکدیگر فاصله می گیرند تا مصرف کنندگان بیشتری را جلب کنند .
تهیه کنندگان کالا و خدمات به دنبال
حداکثر سود هستند.
شکل حوزه نفوذ در مدل کریستالر شش ضلعی است .
مدل اصلی کریستالر متکی به اصل بازاریابی است.
نتیجه کاربرد این اصل ==> پدید آمدن روابط متقابل سلسه مراتبی بین مکان های مرکزی است

## Slide 11
آگوست لوش نظریه فضای اقتصادی شهرها را در گسترش و اصلاح نظریه والتر کریستالر مطرح نمود .
اساس نظریه لوش :
فاصله، حمل و نقل و تولیدات به بازار
عقیده لوش :
وجود رابطه بین منحنی قیمت و منحنی تقاضا که بیان کننده میدان عمل و پرتو افشانی بازار شهری است که می تواند تولیداتی را به واحدهای پایین دست خود عرضه کند .
نظریه آگوست لوش

## Slide 12
نظریه آگوست لوش
مقایسه نظریات کریستالر و لوش
تعیین سلسه مراتب بر حسب بخش های تولیدی
عملکرد و نقش ها مستقل اند
شبکه شش ضلعی به روشنی تحلیل شده است
نظریه کریستالر
تعیین سلسه مراتب بر حسب عرضه کالا و خدمات(خرده فروشی)
در نقش و عملکرد مراکز سلسله مراتب رعایت شده است
سیستم شش ضلعی ساده

## Slide 13
شاخص ها و معیارهای مکان یابی
اين شاخص ها هزينه هاي حمل و نقل، توزيع نیروي كار، مكان و توزيع فضايي بازار و شبكه توزيع را دربرمي گیرند . | شاخص هاي مرتبط با هزينه ها | شاخص هايي براي مقايسه و تعیین وضعیت
تسهیلات، دسترسي مالي در نواحي، عرضه انرژي، دسترسي به زمین كافي و ... شاخص هاي ملي و منطقه اي را شامل مي شوند. | شاخص هاي ملي و منطقه اي | 
خصوصیات سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و شرايط و محدوديت هاي حقوقي و قانوني دربرگیرنده اين شاخص ها هستند. | شاخص هاي غیراقتصادي | 
بنابراين برنامه ريزي مؤثر كاربري زمین، به ندرت يك تحقیق يا طراحي محدود يا يك تصمیم سیاسي محسوب مي شود؛ بلكه بیشتر تركیبي از اين سه با همديگر به شمار مي رود.
در يك تقسیم بندي كلي ميتوان نظام كاربري زمین را به چهار عرصه سکونتی، اشتغال، اوقات فراغت و ارتباطات دسته بندي كرد. شبكه ارتباطي خطوط رابط و اتصال بین سه عملكرد ديگر است كه با يكديگر استخوانبندي فیزيكي يك شهر را تشكیل مي دهند.

## Slide 14
عمده ترين تلاش شهرسازي، مكان يابي براي كاربري هاي گوناگون در سطح شهر و جداسازي كاربري هاي ناسازگار از يكدديگر است. كاربري هايي كه دود، بو، صدا و شلوغي تولید مي كنند، بايد از كاربري هاي ديگر، به ويژه كاربري هاي مسكوني، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند.
سازگاری
در استانداردهاي مكان يابي، دو عامل فاصله و زمان، واحدهاي اندازه گیري میزان آسايش و راحتي هستند. سهولت دسترسي به تسهیلات و خدمات شهري مورد نیاز كاربري هاي مختلف و دوري از مزاحمت هاي برخي كاربري هاي پر ازدحام از عوامل آسايش محسوب ميشوند.
آسایش
الگوي قیمت زمین شهري، يكي از مهمترين عوامل اصلي و معیار اساسي تعیین مكان كاربري زمین است. هرنوع كاربري از لحاظ اقتصادي و سرمايه گذاري، برايند قیمت زمین و هزينه هاي آماده سازي و مخارج كه با روش تحلیل هزينه- منفعت مشخص ميشود.
کارایی
عامل دلپذيري و مطلوبیت، يعني كوشش در حفظ عوامل طبیعي، مناظر، گشودگي و ايجاد فضاهاي باز و سبز، چگونگي شكل گرفتن راه ها، ساختمان ها و فضاهاي شهري است.
مطلوبیت
با اعمال ضوابط محیطي و بهداشتي، عوامل مزاحم صنعتي و هر نوع عملكرد تولیدي يا خدماتي و حتي احداث بزرگراه ها، ترمینال ها و فرودگاه ها به طور عملي تحت كنترل درمي آيد و اين استانداردها روز به روز اهمیت بیشتري مي يابد، به طوريكه معیارهاي پاكیزگي و كنترل محیط، از عوامل اصلي و تعیین كننده در هر طرح استفاده از زمین به شمار ميروند.
سلامتی
استانداردهاي امنیتي به طوركلي با هددف حفاظت تأسیسات شهري و دفاع از شهر در مقابل خطرهاي احتمالي شكل گرفته است. خطراتي نظیر بلاياي طبیعي مانند سیل، زلزله، طوفان و آتشفشان و خطرهاي غیر طبیعي مانند حمله هاي احتمالي يا جنگ.
ایمنی
معیارهای مکان یابی عمومی

## Slide 15
مشخصات و ویژگیهای مکان یابی کاربریها
کاربری های مسکونی :
نكته شايان توجه در الگوي مكان یابي كاربري مسكوني اين است كه انتخاب مناطق مسكوني همراه و در تعامل با مكان يابي ديگر فعالیت ها (محل كار، شبكه ترابري و غیره) انجام گیرد، چرا كه هر خانواده در عین حال كه به سر پناه و مايحتاج زندگي نیاز دارد به درآمد لازم براي برآورد آنها نیز نیاز دارد و چون براي كسب درآمد بايد كاركرد بنا براين محل كار و محل سكونت به هم پیوند ميابند.
محل زندگي انسانها مهمترين بخش شهر است و سهم عمده اي از سطوح كاربريها را نیز به خود اختصاص ميدهد؛ به گونه اي كه در شهرهاي كوچك بیش از 60 درصد و شهرهای بزرگ حدود 40 درصد از سطح شهر تحت پوشش کاربری مسکونی است . دلیل وجود الگوي متفاوت مسكن در كشورها و حتي در شهرها و تنوع شرايط استفاده كنندگان، در مكان يابي مناطق مسكوني بايد جوانب مختلفي را در نظر گرفت .

## Slide 16
معیارهای مکان یابی در کاربری های مسکونی
* نواحي مسكوني بايد از مناطق خطرناک مانند مسیل ها و گسل ها، محل هاي طغیان آب دور باشد.
* نواحي مسكوني بايد دورتر از فعالیت هاي ناسازگار صنعتي و حمل و نقل قرار گیرد.
* نواحي مسكوني بايد در جوار فضاهاي باز و سبز احداث شود.
* نواحي مسكوني بايد به نواحي كار و گذران اوقات فراغت نزديك باشد.
* نواحي مسكوني بايد در شیب هاي ملايم و نواحي خوش آب و هواي شهر استقرار يابد.
* با توجه به وضع توپوگرافیك، اراضي مسكوني بايد در زمین هاي مسطح و كم شیب تا شیب متوسط (حداکثر 15 %) توسعه یابند و تا حد امکان از توسعه در اراضی پر شیب با قطعات نامنظم و بويژه با شیب معكوس اجتناب شود .
* مناطق مسكوني بايد به طور مستقیم به سیستم راههاي اصلي-كه مراكز كار و مراكز اصلي شهر را به يكديگر متصل ميكنند - دسترسي داشته باشند
سیستم خیابان بندي داخلي محلات مسكوني بايد با عوارض طبیعي زمین مانند شیب و آبروهاي طبیعي تطبیق داده شود .

## Slide 17
مکان یابی کاربری های تجــــــــــاری
تجارت و خدمات بیش از پیش مستلزم مكان هاي ويژه، سازگار و جذاب است و اين در حالي است كه فعالیت هاي تجاري از ديرباز در ارزش افزوده زمین و رونق شهر سهیم بوده و مكان يابي و دسترسي به آنها همراه با جاي توقف براي مشتري ها و تحويل اجناس،همگي با يك نوع شهرسازي قابل توجه به نام شهرسازي تجاري ارتباط میابد. 2 تا 5 درصد از سطح کاربری شهری به مراکز تجاری اختصاص دارد. این مراکز شامل خرده فروشي ها، عمده فروشي ها، دفاتر خصوصي، خدمات، بانك ها و هتل ها است.
معیارهای مکانیابی مراکز تجاری |  | 
1. دسترسی: يكي از عوامل بسیار مهم در استقرار مراكز تجاري است و چون مراكز محله ها، مناطق و شهرها بالاترين سطح دسترسي را دارند به همین دلیل مراكز تجاري را در مركز اين هسته ها مكان يابي مي كنند.
2. اندازه مکان: وسعت و اندازه زمین مورد نیاز يكي ديگر از عوامل مؤثر در مكانيابي مراكز تجاري است .
3. زمین مناسب: علاوه بر وسعت، شرایط فیزیکی زمین ها-بویژه از نظر ایمنی در مقابل حوادث طبیعی- در استقرار مراكز خريد مؤثر است.
4. دسترسی به تأسیسات زیربنایی: دسترسي به تأسیساتي مانند آب، برق و سیستم دفع فاضلاب در اين كاربري نیز مانند ساير كاربري ها، بويژه در محلات جديدالاحداث، تأثیر مي گذارد.

## Slide 18
در منشور آتن براي بافت فیزيكي شهر چهار نوع كاربري در نظر گرفته شده است كه يكي از مهمترين آنها كاربري گذران اوقات فراغت است. كاربري هاي اوقات فراغت برحسب مقیاس عملكردي در سطح شهر و منطقه آن مشخصات مكاني متفاوتي دارند و به طور كلي از ضوابط مكاني رو به رو پیروی مي كنند.
* بايد در فاصله مناسبي از نواحي مسكوني قرار گیرند و دسترسي به آنها آسان باشد.
* محل انواع فعالیتهاي فرهنگي و تفريحي كه جاذب جمعیت هستند بايد در مراكز شهر قرار گرفته باشد .
* مراكز تفريحي بايد با پارک ها و فضاهاي باز هماهنگ شوند تا بافتي طبیعي يا مصنوعي و متناسب براي كلیه فعالیتهاي تفريحي پديد آورند.
* كنار رودخانه ها، جنگل ها، بیشه ها، كرانه هاي دريا، دامنه ارتفاعات كوهستان هاي نزديك يا اطراف شهر مكان مناسبي براي ايجاد تفرجگاه هاي عمومي است.
* براي احداث تسهیلاتي كه به بنا و پاركینگ نیاز دارند و يا انواع ورزش هاي میداني، شیب زمین باید کمتر از 5درصد باشد تا با هزينه كم بتوان تسطیح كرد. براي فضاهاي باز وسیع و نواحي حفاظت شده عمومي در شیب زمین محدوديتي وجود ندارد و شرايط مناسب محیطي و طبیعي و همچنین تنوع در سیماي زمین رجحان دارد.
* مراكز گذران اوقات فراغت را بايد براساس ظرفیت، وسعت، جاذبه فضايي، میزان استفاده و شعاع دسترسي طبقه بندي كرد و تجهیزات متناسب را فراهم آورد .
* بنابر این اساس تجهیزات اوقات فراغت محله ميتواند شامل فضاي سبز، همانند باغچه هاي كوچك يا امكانات فرهنگي مانند كتابخانه يا ورزشي مانند استخر يا زمین ورزشي باشد.
معیارهای مکان یابی کاربری های
گذران اوقات فراغت
تجهیزات مورد نیاز اوقات فراغت در سطح شهر عبارتند از: استاديوم بزرگ ورزشي، سالن تئاتر بزرگ، موزه ها، سالن هاي كنسرت، میدانهاي اسب دواني و تجهیزات بسیار اختصاصي ديگر كه هر روز توسعه مي يابند.

## Slide 19
معیارهای مکان یابی مراکز کار
اهمیت مراكز كار و فعالیت بخصوص در نواحي شهري بزرگ كاملاً روشن است؛ مهمترين اصول و معیارهاي مكان یابي مراكز كار عبارتند از:
* فاصله بین اماكن كار و سكونت بايد به حداقل برسد.
* مراكز كار بايد نزديك راهها و سیستم حمل و نقل باشد تا دسترسي آنها به ساير مراكز كار و فعالیت شهري به سهولت انجا گیرد .
* مراكز تولید صنعتي بايد به سیستم هاي تأسیساتي (آب، فاضلاب و گاز و...) دسترسي داشته و نزديك خطوط ارتباطي (جاده،راه آهن و بندرگاه) باشد.
* موقعیت مكاني مراكز كار از لحاظ طبیعي و شرايط محیطي بايد مناسب باشد و از خطرهاي ناشي از سوانح طبیعي در امان باشد.
* اندازه زمین محل كار بايد با حجم عملیات آن متناسب بوده، براي توسعه احتمالي در آينده .
*محل هاي كار خصوصي و دولتي بايد با نظا م مراكز شهري (اشتغال) هماهنگ گردد و بر حسب مراتب در سطح شهر توزيع شود.
* استفاده از زمین از لحاظ اقتصادي (هزينه تسطیح، نوع خاک و شیب) مقرون به صرفه باشد.
* بخش هاي صنعتي سنگین و آلوده بايد از بخش هاي سكونتي جدا باشدند و با ايجاد فضاي سبز از يكديگر جدا شوند.

## Slide 20
منابع
1. ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري ، جلد اول ،دكتر شكوئي ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، 1385.
2. مهندسان مشاور DHV ، صفحه 78 الي 83 3. پاکزاد , جهانشاه : جزوه سیر اندیشه ها در شهرسازی , تهران , دانشگاه شهید بهشتی , 1381 4. مهراز , رحمت ا..., جنبه هایی از توسعه اقتصادی و برنامه ریزی , تهران , انتشارات زوار , مرداد 1353 .
5. Hansen, H.S.(2003). A Fuzzy Logic Approach to Urban Land-use Mapping. Proc, scan-GIS 2003. Helsinki, Denmark.