## Slide 1
بررسی دقیق طراحی فنی خرپاها

## Slide 2
خرپا مجموعه ای مثلثی شکل است که بارها را به وسیله ترکیبی مثلثی شکل از اعضا با اتصال مفصلی به تکیه گاه ها منتقل می کند. واحد هندسی خرپا مثلث است.مثلث شکل ثابتی است که فرم آن بدون تغییر طول اعضا حتی با اتصالات مفصلی نیز تغییر نمی کند.اتصالات در بقیه چند ضلعی ها ( مانند مستطیل ) غیر پایدار هستند.
در اعضای خرپا فقط فشار و کشش ( نه برش و خمش ) ایجاد می شود و تمامی نیروهای رانشی به صورت داخلی در ان خنثی می گردد.در عمل ممکن است تنش خمشی در بین اتصالات به میزان کمی در اثر اصطکاک آنها و بارهای وارده و پخش شده در اعضا بوجود آید: این نیروها معمولا با نیروی محوری یکجا در نظر گرفته شده و در عمل در تحلیل نادیده گرفته می شوند.
اعضای بالا و پایین خرپا به ترتیب میله فوقانی و تحتانی خرپا نامیده می شوند.تمامی اعضای بین میله های فوقانی و تحتانی اعضای جان خرپا هستند.در خرپاهای مسطح تمامی اعضا در یک سطح قرار دارند در حالی که خرپاهای فضایی در سه بعد این اعضا را دارند.
تعریف خرپا

## Slide 3
باری که در راس خرپا وارد میشود به وسیله اعضای فشاری به تکیه گاهها منتقل می شود.به هر کدام از تکیه گاهها نیرویی عمودی معادل نیمی از بار ، همچنین رانشهایی به طرف بیرون وارد می شود. که می توان با پشت بندهایی از مصالح فشاری مانند مصالح بنایی ،یا بوسیله یک عنصر کششی مانند میله رابط فولادی یا چوبی رانش ها را جذب کرد.چنین خرپاهای اولیه ، مرکب از چوب و رابط های آهنی ، در قرون وسطی برای نگهداری سقف کلیساها ساخته می شدند.
به طور كلي ويژگي هاي مهم سيستم هاي خرپايي را مي توان بصورت زير بر شمرد:
1- داراي اعضاي كششي و فشاري هستند.
2- از اجزاي مثلثي شكل كه به فرمهاي متنوع با هم تركيب شده اند، تشكيل شده اند.
3-كليه اتصالات مفصلي مي باشد.
4- نيروهاي در اعضا، همگي محوري هستند (كششي و فشار خالص) و هيچ گونه برشي و خمش در اعضا وجود ندارد.
5- زاويه بهينه، براي اتصال اعضا به يكديگر، بين 45 تا 60 درجه مي باشد.
6- اين نوع سيستم، امكان ايجاد دهانه هاي فوق العاده بزرگ را فراهم مي كند.

## Slide 4: شکل گیری خرپا
خرپاهای ساده:
گام اول در ایجاد خرپاها متصل نمودن سه عضو در انتهای یکدیگر و ایجاد شکل مثلث ساده استو توسعه خرپا هر بار با اضافه نمودن یک گره و دو عضو صورت میگیرد.
خرپاهای مرکب:
خرپایی است که از اتصال و ترکیب دو یا چند خرپای ساده ایجاد گردد.

## Slide 5: انواع خرپا
شکل محیطی اکثر خرپا های مثلث و مستطیل قوسی شکل یا کوژ می باشد.این اشکال محیطی به مثلث های کوچکتر تقسیم می شوند.تمامی اعضای کششی و فشاری به وسیله اتصالات مفصلی ( مانند لولای اجرا شده با پیچ ) به هم متصل می شوند.

## Slide 6
Bow string roof truss
خرپای queen post در دهانه های کوچکتر از king post مناسبتر است.
Lenticular truss
شکلی همچون عدسی را بدست می دهد.

## Slide 7: Town's lattice truss در دها نه های با فاصله کم و بار زیاد کاربرد دارد.
Vierendeel truss
اعضا مثلثی نیستند اما اتصالات گیردار هستند.برای جاهای که بازشوهای زیادی لازم است کاربرد دارد.
Town's lattice truss

## Slide 9: Timber truss
خرپاهای چوبی را بطور کل Timber truss می گویند.
خرپای چوبی hammer beam

## Slide 10: انواع Timber truss
Double hammer beam

## Slide 12
اتصالات خرپا
اتصالات خرپاها به جهت کاهش تنش های بر شی و خمشی، درحالت ایده آل می بایست از نوع مفصلی باشد.
اما به دلیل زنگ زدگی، گرد وخاک گرفتگی و سایر عوامل محیطی این اجزا قابلیت مفصلی خود را از دست میدهند.فلذا نگهداری از این قطعات بسیار سخت و پر هزینه میباشد.
به همین دلیل برای اتصالات اعضای کششی و فشاری خرپاها از صفحات فلزی،پیچ و پرچ وجوشکاری استفاده میکنند.

## Slide 14
محاسبات مربوط به خرپاها
معینی یا نا معینی خرپاها:
اگر تعداد میله های خرپا برابر m و تعداد کل گره ها برابر j و r تعداد واکنش های تکیه گاهی باشد داریم:
پایداری هندسی و یا استاتیکس خرپا باید کنترل شود:
2j>m+r ناپایداری استاتیکی
2j=m+r معین استاتیکی
2j<m+r نا معین استاتیکی

## Slide 15
تحلیل نیروها در یک خرپا:
1-همیشه نیروها در خرپا در راستای همان عضو است.
2-لنگر فاصله عمودی نیرو تا آن عضو ضربدر نیروست.
3-برای تعیین کششی یا فشاری بودن یک عضو در خرپاها ابتدا باید عضوهای صفر نیرویی را تعیین کرد که این کار با تمرین براحتی انجام میشود.

## Slide 16
روش های حل خرپا:
روش گره:

## Slide 17
روش برش:

## Slide 18
خرپاهای موازی معمولا در طراحی سازه هایی برای پوشش سالن های بزرگ بکار میروند،خرپاهای سبک که تیرچه هایی با جان باز نامیده میشوند برای پوشاندن دهانه های کوچک چه در سازه کف چه در سقف به کار میروند.
خرپاهای عمودی در ساختمانهای بلند فولادی به کار می روند تا قابهای آنها را در مقابل نیروهای بادو زلزله مقاوم نمایند.
خرپاها در طراحی پلها برای پوشاندن دهانه های به طول دهها متر بکار می روند.آنها ممکن است از یک جفت خرپای طره ای متصل به پایه پل نشکیل شده باشد که به نوبه خود خرپاهای با تکبه گاه ساده را نگه میدارد.
موارد استفاده ی انواع خرپاهای دو بعدی

## Slide 19: مزايا و معايب
مزايا
مقاومت بالا برای دهانه ی بزرگ
انتقال نیرو به نقاط تکیه گاهی
ایجاد فضایی در سقف برای نصب تاسیسات
معايب
هزینه بالا و سنگین فولاد به جهت استفاده فولاد زیاد در این گونه سازه
وزن خود خرپا(بار مرده )
تنشهای برشی و خمشی
اتصالات پیچیده و پر هزینه
بطور کلی این روش امروزه با روش های دیگر سازه ای به صورت مکمل استفاده می شود و مانند دهه های اول قرن 20ام استفاده ندارد.

## Slide 20: نمونه ها

## Slide 21: تالار گاند (gund hall)
از آنجا كه اين تالار براي فارغ التحصيلان مدرسه طراحي هاروارد ساخته شده است،هدف طراح استفاده آموزشي از سيستم هاي مكانيكي وسازه بوده است.
9خرپاي مسطح به عرض 41متر وارتفاع 3.4متر،سازه اصلي سقف را تشكيل مي دهند.قطر ميله فوقاني خرپا،از ميله تحتاني واعضاي جان بيشتر است.اين خرپا داراي داراي يك اتصال صلب در بالا ويك اتصال ساده در پايين مي باشد كه امكان حركت در اثر انبساط و انقباظ حرارتي به آن مي دهد.

## Slide 23: مركز سینبری (sainbury center):
عملكرد اصلي اين ساختمان كه مهندس معمار آن نورمن فوستر و مهندس آنها هانت مي باشد به عنوان يك گالري هنري در انگلستان بوده است ولي يك سوم ساختمان براي، يك مدرسه هنري، اتاق چند منظوره و يك رستوران استفاده مي شود. فرم ساختمان به صورت يك مكعب ساده با دو وجه كاملاً شفاف است اين بخش ها با جزئيات بسيار دقيق براي، حفظ سادگي فرم و سطح در نظر گرفته شده اند، نور روز تحت كنترل بوده و يا پنجره هاي كركره اي پخش مي شود.
سازه اين ساختمان از 37 عدد خرپا با مقطع مستطيل استفاده مي كند كه دهانه اي به عرض 34 متر را مي پوشانند. ستون هاي خرپايي نيز كه با اتصال صلب از زمين طرّه شده اند، با اتصال مفصلي به خرپا هاي سقفي متصل مي شوند.

## Slide 25: كارخانه ساخت ميكروچيپ،اينموس inmos microchip facility
اين كارخانه نيز ،مانند ساير كارخانه ها،احتياج به فضايي انعطاف پذير وبدون ستون دارد.
قاب اصلي ساختمان از سازه خرپايي است كه از لوله هاي فولادي تشكيل شده اند وبراي امكان ساخت سريع ،كليه ي اعضاي سازه،پيش ساخته انتخاب شده اند.
اين خرپاهاي فولادي كه به وسيله عناصر كششي از بالاي ستون هاي اصلي آويزان شده اند،دهانه اي به عرض 36متر را مي پوشانند.ستون هاي اصلي،به شكل مشبك وبا مهار بندي هاي عرضي مضاعف هستند.خرپاهاي فرعي به طول 6متر،بين خرپاهاي اصلي وتكيه گاهاي فولادي را مي پوشانند.در سازه اين ساختمان ،از اتصالات مفصلي استفاده شده است.

## Slide 26: پايانه بين المللي واترلو (waterloo international terminal)
اين پروژه داراي شكلي پيچيده وابعادي محدود بود وبه پنج سكوي قطار احتياج داشت.به همين دليل سازه ي خرپايي كه داراي انعطاف زيادي در فرم است،برا اين پايانه انتخاب شد. سازه اين ساختمان،از 36 قوس خرپايي تشكيل شده است كه داراي دهانه هاي متفاوت،بين 55تا35متر مي باشند.هركدام از قوس ها،از دو خرپاي منحني تشكيل شده اند كه داراي اتصال مفصلي با يكديگر مي باشند.روي خرپاي بزرگتر با شيشه وفولاد ضد زنگ پوشيده است،در حالي كه خرپاي كوچكتر در بيرون ساختمان ودر معرض ديد قرار گرفت است.

## Slide 28: مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
حجم مکعب مستطیل شکل آن طولی برابر 168 متر دارد.
قاب خرپایی سازه اصلی آن است که بر روی سه عضو دیگراثر می گذارد. اتصالات گیردار به طور گسترده ای جهت ایجاد تاثیری مطلوب و پاسخی به بارگذاری مناسب و مقیاس بزرگ و حرکت در اثر دما مورد استفاذه قرار می گیرند.
بخشی از سازه که در بالای زمین قرار دارد از 14 قاب دو بعدی 48 متری و یک بخش الحاقی 7.6 متری در هر طرف تشکیل می شود.

## Slide 29
دهانه خرپا طولی برابر 44.8 متر و ارتفاعی برابر 2.82 متر است. قطر میله فوقانی 42cm وتحتانی 22.5cm است.
این قابها 6 طبقه بوده و ارتفاع هر طبقه برابر 7متر است. قابها بوسیله دالهای کف بهم وصل می شوند.و با استفاده از میله های فولادی متقاطع در برابر نیروهای جانبی مهاربندی می شوند.
قطر ستونهای اصلی 85cm بوده که برای مقابله با آتش شوزی با آب پر شده اند و با اتصالات قاب فولادی
دارای اتصال گیردار می باشند.

## Slide 31: Crosby Kemper-arena
ساختمان چند منظوره با سه خرپای عظیم فضایی روی بام که در مقطع مستطیل شکل می باشند.با دهانه 99 متر و یک ستون فضایی به شکل قاب صلب با دو اتصال گیردار در هر پی سازه ساختمان را تشکیل می دهند.

## Slide 32
هر خرپا 8.23متر ارتفاع دارد و از لوله های فولادی به قطر 122cm در بالا ودو لوله 91.4cm در پایین و اعضای جان به ضخامت 76.2cm ساخته شده است. این حالت خرپا ی فضایی صلبیت و مقاومت بالایی در برابر نیروهای عمودی و افقی و پیچشی دارد.

## Slide 33: استادیوم فوتبال سیدنی
استادیومی برای بازی فوتبال و رگبی با گنجایش 38000 نفر که 65% جایگاه تماشاچی را می پوشاند. برای سایبان فلزی بام از خرپاهای فولادی که طول طره آن 30 متر است تمامی اعضای خرپاها صلب هستند و امکان مقاومت در برابر نیروهای رو به بالای باد و رو به پایین وزن ایجاد می نماید. خرپاها بار را به یک حلقه از ستونها و دیوارهای بتنی که تیرهای نوک تیز را در جایگاه بهم متصل می کند ، انتقال می دهند.

## Slide 35: Hsbc بانک هنگ کنگ شانگهای

## Slide 37: Freidrich-jahn sport park

## Slide 39: Nature activity center

## Slide 41: Matsudai cultural village museum

## Slide 43: Bmw event & delivery center

## Slide 45
روشهای اجرای دهانه های بزرگ
سیستم های خرپایی
خرپاها
سازه های کابلی
سازه های فضا کار
گنبدهای ژئودزیک

## Slide 46
سازه های کابلی
کابل عضو کششی نازکی است که ضمن مقاومت کششی بالا مقاومت فشاری ندارد.سیم های فلزی،طناب د میله های باریک
به عنوان کابل عمل می نمایند.
کابل های منحنی،کابل هایی هستند که بار گسترده و پیوسته بر طول آنها وارد میشوند.
سازه های مهار شده با کابل،معمولا دهانه های افقی در ساختمان ها را بوسیله ی کابل های قطری معلق از یک تکیه گاه بلندتر می پوشانند.

## Slide 47
مرکز علمی پت سنتر:
این ساختمان یک مرکز تحیقات علمی میباشد.
معماری این پروژه توسط ریچارید راجرز و سازه ی آن توسط اوه آروپ در سال 1986درایالت نیوجرسی طراحی شده است.
این سازه شامل بخش ستون فقرات Aشکل مرکزی است به عرض29.5mبا نمای شیشه ای که 9بار تکرار شده،
سیستم های تاسیساتی که به طور مستقیم روی قسمت مرکزی ساختمان روی قاب هایی معلق که از سازه ی اصلی اویزان است،
و دو طرف سازه ی Aشکل که شامل دو سالن در ابعاد 72*22.5m که اززیر بخش تاسیسات به هم مرتبطند.یک سازه ی کابلی خاص و زیبا که از نوک Aآویز است دهانه های کناری را پوشش میدهد.
پایه هایی که سازه ی Aشکل روی آن قرار دارد 7.5mارتفاع دارند.لوله های به هم متصل سازه ی Aشکل نیز 15m ارتفاع دارند.کابل های آویزان از نوک سازه ی Aشکل هر کدام به 4کابل آویزان است که سقف های کناری را نگه میدارند.

## Slide 49
پل آلامیلو
این پل زیبا در سال 1992 توسط کالاتروا در سویل اسپانیا طراحی شد.
بخش سواره ی این پل دهانه ای برابر 200mرا با کابل های مایل موازی که همه ی آنها تز یک طرف دکل بلندی به ارتفاع 142m آویزان هستند،میپوشاند.
اغلب پل های معلق دنیا دارای چند دکل و کابل هایی در دو طرف دکل ها به صورت سهموی یا مایل و موازی هستند.اما این پل دارای یک دکل مایل با زاویه ی 58و کابل هایی در یک طرف آن است که در نوع خود بسیار زیبا و منحصر به فرد است.
ستون فقرات اصلی این پل یک تیر فولادی جعبه ای با مقطع شش ضلعی است که توسط کابل ها مهار میشود.
سطح ماشین روی این پل در طرفین این تیر به طورت طره ای ای اجرا شده است.

## Slide 51
سقف کابلی زین اسبی
زمین ورزشی رالی
این ساختمان به عنوان غرفه ی نمایشگاهی جهت محلی برای کارشناسی چارپایان در سال 1952 در کارولینای شمالی ساخته شده است.معماران این بنا دیتریک و نروی میباشند و سازه ی آن را الستاد و کروکر بر عهده داشته است.
این سازه قوسهایی برای تحمل فشار و سقفی در کشش دارد.کابل های اصلی این سقف دهانه ای به اندازه ی 90mرا میپوشاند.قطر مابل ها 18mm-32mmاست و فاصله ی آنها از هم 1.8mاست.کابل های فرعی 12mm-18mm قطر و از یکدیگر 1.8mفاصله دارند.
کابل ها ی فرعی برای اجتناب از تغییر شکل در هوای گرم پیش تنیده اند.سقف فلزی موجدار فاصله ی بین کابل های اصلی را میپوشاند وبا ملات سختی به ضخامت 3.7cm سقف را پوشانده اند.
قوسها برا ی کاهش وزن دارای مقطع جعبه ای هستند و برای جلوگیری ازبه وجود آمدن لنگرهای بزرگ در محل تقاطعشان دارای اتصالات مفصلی هستند وپایه هایشان از طریق کابل های فولادی زیرزمینی به هم متصلند.

## Slide 53
سقف با کابل مضاعف
ترمینال فرودکاه بین المللی دنور
سقف این فرودکاه بزرگترین سازه ی کششی سقف و بزرگترین فضای یکپارچه در جهان میباشد.
معماران آن فنترس و بردبن ومهندس سازه ی آن سورود میباشد.این ساختمان در سال 1995 ساخته شده است.
سقف پارچه ای به علت سبکی و سرعت ساخت و به دلیل زیبایی آن انتخاب شده است.
قله های این ساختمان توسط 34 ستون اصلی فولادی45mبا فاصله ی 18.3m از یکدیگر ایجاد شده است.انحنای پارچه ها بین قله ها 63mدهانه ی سالن اصلی را میپوشاند.پوشش پارچه ای سقف توسط کابل هایی که از خط الراس ها و خط القعرها که بیشترین بارهای کششی را نیز تحمل مینمایند،مسلح شده اند. کابل های خط الراس معلق بارهای ناشی از وزن ساختمان و برف را تحمل میکنند و کابل های تثبیت کننده ی خط القعر در برابر باد مقاومت می نمایند.سومین سری از کابلها،انتهای کابل های خط الراس و خط القعر را به یکدیگر وصل مینماید که هر کدام 12.2mطول دارد.

## Slide 55
منابع ومؤاخذ
1-درک رفتار سازه ای دکتر محمود گلابچی
2-سیستم های ساختمانی آینده دکتر محمود گلابچی
3-سازه در معماری دکتر محمود گلابچی
4-ایستایی در معماری دکتر رحمت مدندوست
5-معماری تکنولوژیک مهندس علیرضا تقدیری
6-بخش لاتین کتابخانه ی دانشکده ی معماری دانشگاه گیلان
7-سایت google
8-سایت wickipedia