## Slide 1
تحلیل سازه ای ساختمان اپرای سیدنی

## Slide 2
معرفی بنا:
ساختمان اپرای سیدنی (Sydney opera house)
معمار : یورن اتزن – سازه : اوو آروپ و همکاران- سیدنی،استرالیا ،1956-1973
این پروژه هم اکنون یکی از جذابترین طرحهای قرن بیستم به شمار میرود. در این پروژه می توان اوج همکاری مهندس معمار و مهندس سازه را به وضوح دید. این طرح طی مسابقه ای به سال 1956 برای ساختمان اپرای سیدنی انتخاب شد.

## Slide 4
در زمان انتخاب این طرح هنوز هیچ ایده ای برای سازه سقف آن وجود نداشت. در واقع طرح برنده شده در مسابقه ساختمانی بود که معلوم شد ساختن آن امکان پذیر نمی باشد.
ساختمان اپرای سیدنی نمونه ای از ساختمانهایی است که سازه در فرایند طراحی شکل آنها نادیده گرفته شده است و به عنوان بخشی از برنامه های زیبایی شناختی به حساب نیامده و با توجه به مقیاس بزرگش تغییر شکل اولیه آن اجتناب ناپذیر بوده،بنابراین زمان و هزینه زیادی طی چندین سال و در طی چند مرحله تا رسیدن به طرح نهایی صرف شد.

## Slide 5
stage
1
در طرح اولیه یک پوسته بتنی تک لایه با فرم آزاد در نظر گرفته شده بود که با توجه به ابعاد دهانه اجرایی نبود.
همچنین فرم آزاد آن بدون هندسه مشخص بر مشکلات اجرایی آن می افزود.
طرح مسابقه

## Slide 6
stage
2
در این مرحله برای تقویت پوسته بتنی دنده های سهموی به آن اضافه می شود. همچنین خط الراس ها به شکل سهمی در نظر گرفته شد، و بدین ترتیب این طرح دارای هندسه هرچند پیچیده می گردد.دنده ها ، نیروها را از سطح پوسته به یک تکیه گاه گیردار در پایه هر قوس منتقل میکنند.
اما باز هم، پوسته تک لایه نمی توانست جوابگوی وسعت این دهانه باشد.
طرح سهموی ابتدایی

## Slide 7
stage
3
طرح سهموی
در این مرحله علاوه بر حفظ هندسه سهموی دنده ها و خط الراسها ،یک لایه به پوسته سازه ای اضافه شد.همچنین بجای دنده های یک طرفه از دنده های دوطرفه در بین دو پوسته بکار گرفته شد. همچنین تعدادی عناصر فرعی برای ایجاد عملکرد یکپارچه بین طاقی ها قرار داده شد.و برای دیواره های مشبک بین طاقی ها نقش سازه ای درنظر گرفته شده است.

## Slide 8
stage
4
طرح با دنده های قوسی
در این مرحله پوسته بتنی متکی بر سازه فضاکار فلززی بکار گرفته می شود و هندسه سهموی طاقیها به هندسه قوسی تبدیل شده اما خط الراسها به صورت سهموی باقی ماند.
اما باز هم دشواری محاسبات هندسه سهموی وجود داشت.

## Slide 9
stage
5
طرح بیضوی
در این مرحله هندسه طرح بجای هندسه سهموی از هندسه بیضوی استفاده شد.
اما باز هم محاسبه بسیار دشوار و اجرای آن با روشهای پیش ساخته سازی غیر ممکن بود.در نتیجه هزینه بسیار زیادی برای قالب بندی پوسته ها نیاز بود.

## Slide 10
stage
6
طرح کروی نهایی
در نهایت معمار به این نتیجه رسید که بهترین راه برای بهینه کردن محاسبات و هزینه های اجرای ساختمان استفاده از هندسه کروی است.

## Slide 11
فرم تمام پوسته های موجود در این ساختمان مشتق از یک کره به شعاع 75 متر می باشد.
مزیت کره نسبت به احجام دیگر این است که کره قابل تقسیم به قطعات کاملا مشابه به تعداد دلخواه می باشد.به نحوی که با یک مدول واحد پوشش کل سطوح آن امکان پذیراست.
در نتیجه این امکان به وجود آمد تا از قطعات پیش ساخته و قالبهای مشابه برای احداث پوسته ها استفاده شود. که این امر تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های اجرای ساختمان می داشت.

## Slide 12
لبه های این قطاعها از تقسیمات نصف النهاری در جهات مختلف بوجود آمده اند، نه تقسیمات حلقوی.

## Slide 13
هر نیم پوسته سقف یک بخش مثلثی بریده شده از همان کره است.اگرچه بصورت سیستمهای پوسته ای شکل گرفته است اما رفتار آن از نظر استاتیکی کاملا منطبق بر رفتار سازه های قوسی است. پوسته ها با عناصری با مقاطع مثلثی توخالی و قوسهای دنده ای ترکیب شده اند.
قوسهای دنده ای منحنی شکل نقش تقویت پوسته ها را در یک ترکیب قوسی بر عهده دارند.

## Slide 15
قوسهای بتنی در زیر سطوح پوسته ای همگی از یک نقطه منشعب می شوند. که این نقطه یک تکیه گاه گیردار می باشد.و به همین دلیل در مقابل نیروهای جانبی مقاومت می کند.
مقاطع مثلثی قوسها با دور کردن مصالح از تار خنثی و افزایش ممان اینرسی مقطع از نظر سازه ای دارای رفتار بهینه می باشد.

## Slide 16
این دنده های قوسی در خط الراس به یک قوس اصلی متصل می شوند که موجب عملکرد یکپارچه تمامی دنده ها در برابر نیروهای جانبی مانند نیروی باد می گردد.

## Slide 17
قطاعهای کروی بوجود آمده توسط عناصری افقی به یکدیگر متصل می شوند.در نتیجه طاق کوچک برای طاق بزرگ نقش پشت بند عمل می کند.

## Slide 18
در بعضی از قسمتهای تحتانی بنا مانند فضاهای پارکینگ از قابهای سه مفصلی استفاده شده است.

## Slide 19
این قابها دارای مقاطع متغیر بوده ، به طوریکه در کنجها دارای مقطع Uشکل و در مفاصل دارای مقطع T شکل می باشد و به این ترتیب مقاومت خمشی قاب در کنجها حداکثر و در مفاصل تقریبا صفر می باشند .
مقطع T شکل موجب پایداری سازه می شود نه حفظ تعادل استاتیکی آن.

## Slide 20
دنده های قوسی شکل از قطعات بتن مسلح پیش ساخته و در بعضی نقاط از بتن درجا ساخته شده است.

## Slide 21
فاصله بین دنده های قوسی توخالی بتنی بوسیله ضربدری های فلزی مهاربندی شده است. در نتیجه سطح پوسته ها برای نصب تایل های سرامیکی آماده گردیده.

## Slide 23
پوشش نهایی پوسته ها از 3 تیپ تایلهای سرامیکی تشکیل شده است.
نوع A پوشش قطاعهای کروی
نوع D پوشش سطوح پرکننئه مابین این قطاعها
نوع G پوشش فصل مشترک بین دو سطح مذکور که از بقیه ساده تر است.

## Slide 24
این پوششهای سرامیکی به علت هندسه کروی سطوح به راحتی ساخته و در محل نصب می شوند.

## Slide 26
ایراد اساسی این طرح ناهماهنگی بین پوسته خارجی و فضای داخلی آن است زیرا فضای داخلی بر اساس ملاحظات آکوستیکی شکل گرفته اما حجم بیرونی آن برای رفع مشکلات اجرایی نسبت به طرح اولیه تغییر یافته است که علت این امر بی توجهی به ملاحظات سازه ای در هنگام طراحی اولیه بنا می باشد.