## Slide 1: بررسی و تحلیل کامل ساختمان اپرای سیدنی به همراه بررسی پوسته ها در معماری

## Slide 2: بخش اول: شناخت کلی پوسته ها

## Slide 3
انتقال بار به تکیه گاه بوسیله کشش، فشار و برش
مهم ترین ویژگی انحنای پوسته
نازکی خطر ایجاد پانچ
حذف خمش
ظرفیت باربری بستگی به مقاومت برشی

## Slide 4
بنا به دلایل عملی و اجرایی ، بخش های مختلف یک پوسته اغلب در قسمت انتهایی باید ضخیم باشند.
اگرچه پوسته ها از چوب، فلز و مواد پلاستیکی هم ساخته شده اند اما مصالح ایده آل برای ساخت آن ها بتن مسلح است.
تکیه گاه مصالح بنایی
دیوارهای نازک
مشکلات پوسته ها: هزینه بالای ساخت قالب بندی دشوار

## Slide 5
دسته بندی پوسته
بر اساس شکل گیری
بر اساس هندسه
بر اساس منحنی پوسته
دوررانی
انتقالی
سین کلاستیک
آنتی کلاستیک
قابل توسعه
غیرقابل توسعه

## Slide 6
انواع پوسته ها از نظر شکل گیری:
پوسته های دورانی: از دوران یک خط یا منحنی حول یک محور ایجاد می شود.
پوسته های انتقالی: ناشی از انتقال یک خط یا یک منحنی در طول یک خط یا منحنی دیگر هستند
انواع پوسته ها از نظر نوع انحنای پوسته:
سین کلاستیک:کره و گنبدها
آنتی کلاستیک: سهموی_هذلولی شبه هذلولی
پوسته های با فرم آزاد:
انواع پوسته ها از نظر هندسه:
قابل توسعه:مخروط، استوانه، استوانه ای
غیر قابل توسعه:آنتی کلاستیک و فرم آزاد

## Slide 7: کلیسای ارتدکس یونان (greek orthodox church)
نوع سیستم سازه ای: پوسته گنبدی
نحوه مقابله با رانش:بوسیله ضخیم کردن لبه ها مانند یک حلقه کششی عمل می کند
تکیه گاه گنبد:چهار دیوار مقعر
پوشش نهایی گنبد:کاشی آبی

## Slide 8: سالن سخنرانی گرسک (kresge Auditorium)
نوع سیستم سازه ای: پوسته گنبدی
هندسه قطاع: یک هشتم کره
نوع تکیه گاه:سه تکیه گاه مفصلی
نوع پوشش بکار رفته: صفحات مسی

## Slide 10: موزه هنر کیمبل )kimbell Art Museum)
نوع سیستم سازه ای: پوسته استوانه ای
تکیه گاه مجموعه: ستون های مدور بتنی

## Slide 11: رستوران لس مانانتیالس (Los Manantiales Restaurante)
(مکزیکو سیتی ،1957، فلیکس کاندلا)
نوع سیستم سازه ای: پوسته ای متشکل از چهار هایپار متقاطع (سازه این ساختمان رفتار قوسی دارد)
نحوه مقابله با رانش: بوسیله یک نیروی کششی در پی و رانش قوس مجاور

## Slide 12: افلا نمای مک دانل )Mc Donnell Planetarium)
(1963:سنت لوئیز،مونتانا،مهندس معمار : هلموت ،اوباتا و کاسابوم ،مهندس سازه : آ الپر )
نوع سیستم سازه ای: پوسته شبه هزلولی از بتن مسلح
-ضخامت متوسط پوسته در محل حلقه ها برای مقابله با نیروی رانشی افزایش یافته است

## Slide 13: میدان اسب دوانی زارزوئلا (Zarazuela Hipopodrome)
(1935،مادرید ،مهندس معمار ومهندس سازه ،ئی تروجا)
نوع سیستم سازه ای: پوسته چتری شبه هزلولی
-ستون مخروطی پشت سر هر چتر از کج شدن سقف به جلو ممانعت می کند.
-محل اتصال ستون به سقف جهت حرکت طولی در اثر تغییر دما در پوسته ها باریک شده است.(اتصال مفصلی)
-از آنجا که سازه از بتن مسلح با وزن زیاد است، بار ناشی از وزن سازه بار اصلی وارد بر ساختمان است.
-اصلی ترین سازه های تکیه گاهی قاب هایی هستند که در طول ساختمان به صورت پیوسته قرار دارند(مشابه قاب دروازه ای)

## Slide 14: TWAترمینال (TWA Terminal)
(1962:نیویورک ،مهندس معمار : ارو سارنین و همکاران ،مهندس سازه : آمان و ویتنی)
نوع سیستم سازه ای: پوسته با فرم آزاد
-ساختمان اصلی متشکل از چهار پوسته بتنی است که بر روی چهار ستون قرار دارد.
نوع قالب بندی: قالب بندی معکوس

## Slide 15: مرکز صنایع نوین و فناوری )Center of new Industries)
(فرانسه، 1958، ژان میلی)
نوع سیستم سازه ای:پوسته بتنی دو لایه

## Slide 16: سر در دانشگاه تهران (Enterior of Univercity of Tehran)
(تهران، 1348،کوروش فرزامی)
نوع سیستم سازه ای: پوسته بتنی با فرم آزاد

## Slide 17: بخش دوم : بررسی ساختمان اپرای سیدنی

## Slide 18
معرفی:
اپرا هاوس سیدنی(در انگلیسی به معنای "خانه اپرای سیدنی«) که در شهر ساحلی سیدنی و در ایالت نیو سات ولز کشور استرالیا قرار دارد.

## Slide 19: جدول زمان بندی
 | تاریخ | شرح | شماره
 | اواخر دهه40 | آغاز طراحی بنا | 1
 | دهه 50 | کشیدن طرح های ناهماهنگ برای سالن اصلی توسط اتزن | 2
 | 1957 | یورن اوتزان آرشیتکت و معمار دانمارکی اپرا هاوس شهر سیدنی برنده طراحی اپرا هاوس شد. | 3
 | 1959 | آغاز مرحله اول ساخت+تغییر شکل صدف های بام (به علت اجرایی نبودم طرح اولیه) | 4
 | 1967-1962 | مرحله دوم اجرا با آغاز طرح جديد مهندسي سقف هاي صدفي شكل | 5
 | 1966 | ”آتزون“ پساز بروز پا ره اي اختلاف نظرها با دولت جديد ”ساوث ويلز“از ادامه كار استعفا داد. | 6
 |  | مرحله پاياني كار با استفاده از مصالحي كه براي صرفه جويي اقتصادي با مصالح مورد نظر ”آتزون“ متفاوت بود، تكميل شد. | 7
 | 1973 | گشایش توسط ملکه الیزابت دوم | 8
 | 1999 | جشن 25امین سالروز اپرا+افتتاح پنجمين سالن براي اجراي موسيقي، نمايش هاي كوچك و رقص | 9
14سال اجرا
1963-1952 | ساخت بالکن است | مرحله اول
1967-1963 | ساخت پوسته های خارجی | مرحله دوم
1973-1967 | طراحی داخلی | مرحله سوم

## Slide 21
جنبه های اقتصادی وخلاقیت و انقلابی بودن طرح موجب پیروز شدن طرح شدند.

## Slide 22
طرح این ساختمان ا کسپرسیونیست مدرن است .

## Slide 23
معماری این منطقه برونگرا است و اپرای سیدنی هم از آن تبعیت کرده است .
این بنا در 28 جون 2007 به عنوان میراث فرهنگی یونسکو انتخاب شده است.

## Slide 24
ایده اصلی طراحی
صدف هاي دريايي
آينه تمام نماي بادبان هاي كشتي

## Slide 25
مدت زیادی نگذشت که اتزون فهمید، ایده وی در عین اینکه بسیار عالی است، عملی نیست. چرا که این آرشیتکت برای شروع کار برنامه ریزی کرده بود از بتون محکم 10 صدف بزرگ برای سقف بسازد ولی از آنجاییکه ارتفاع آنها بیش از 200 پا بود، صدف‌ها را می‌بایست با طاق‌های بسیار محکم تقویت کنند.
طراحی مجدد سقف باعث شد که سنگین‌ترین سقف در دنیا ساخته شود، وزن آن بدون در نظر گرفتن یک میلیون سفال که روی آن قرار می‌گرفت 26000 تن بود.
پس از استعفای اوتزن مرحله پاياني كار با استفاده از مصالحي كه براي صرفه جويي اقتصادي با مصالح مورد نظر ”آتزون“ متفاوت بود، تكميل شد

## Slide 26: نماد شهر
خانه‌ی اپرای سیدنی به سمبل استرالیا در جهان بدل شد بیش از نیمی از توریست‌هایی که از کشورهای آمریکا، چین، انگلستان و نیوزیلند به استرالیا سفر می‌کنند انگیزه‌ی سفر خود را بازدید خانه‌ی اپرای سیدنی ذکر کرده‌اند.
این بنا سالانه ۱.۴ میلیون نفر را به استرالیا می‌کشاند. سالانه حدود 2 میلیون بازدید کننده دارد همچنین 1500 اجرا در سال دارد

## Slide 27
کانسپت طرح اپرا:
ایده این بنا چند قطاع ازیک کره است, در واقع هر کدام از پوسته های این بنا بخشی از یکی کره است.
هر کدام از پوسته هابخشی از یک کره به شعاع 75.2 متر است که ساختار سقف را تشکیل میدهد

## Slide 28
اپرای سیدنی سالیانه پذیرای ۱۵۰۰ برنامه اجرایی می‌باشد و هزاران تور گردشگری از آن بازدید به عمل می‌آورند. ساختمان اپرای سیدنی دارای ۱۰۰۰ اتاق است و هر سال حدود ۱۵۵۰۰ لامپ آن تعویض می‌شود.
در المپیک ۲۰۰۰ ساختمان اپرای سیدنی سمبل مورد توجه المپیک سیدنی بود.

## Slide 29: مساحت
ساختمان مساحت 1.8 هکتار را اشغال کرده است
مساحت کل زیربنا 4.5 هکتار می باشد.
ابعاد بنا : 183 مترطول در طویل ترین قسمت و 120 متر عرض در عریض ترین قسمت .

## Slide 30: فضاها
۱ سالن پذیرش اصلی
4 رستوران
۵ استدیو تمرین
دفاتر مدیریتی
فروشگاه دارای ۱۰۰۰ مغازه
۱ سالن برای استراحت هنرمندان به نام اتاق سبز
۱ کتابخانه
۶ بار
۶۰ اتاق برای تعویض لباس
تاسیسات
۵ سالن اصلی نمایش

## Slide 33
محوطه داخلی شامل ۲ تالار اصلی در کنار هم و به موازات هم می‌باشند، این دو تالار به مرور شیب نامحسوسی پیدا می‌کنند و تماشاگران را از سمت شمال به جنوب به طرف آمفی‌تئاترها هدایت می‌کند.
سالن غربی : کنسرت هال
سالن شرقی : تئاتر

## Slide 34: فضاها
از بين چهار تالار اين ساختمان، بزرگ ترين آن ها به سالن اپراکنسرت هال اختصاص داده شده است كه گنجايش2679 صندلي را دارد
و بزرگ‌ترین ارگ مکانیکی دنیا که دارای ۱۲۰۰ لوله است در این بنا واقع شده‌ است. ساخت ارگ ۱۰ سال و تنظیم آن ۲ سال به طول انجامیده است.
سه تالار ديگر اين ساختمان به ترتيب به اجراي اپرا، نمايش تئاتر درام و اجراي كارهاي نمايشي اختصاص دارند .

## Slide 35: آکوستیک
ساختمان اپراي سيدني به دليل آكوستيك قوي آن، كه امواج صوتي را در كمتر از2 ثانيه مستهلك مي كند، شهرت دارد .

## Slide 36
ارتفاع زیاد سقف کنسرت هال باعث فقدان بازتاب زود هنگام صدا بر روی صحنه می‌شود که جهت رفع این مشکل ۱۸ حلقه پلی‌کربنات را به سقف آویزان کردند که به بازتاب صدا کمک می‌کند.

## Slide 37
مقیاس سقف‌ها طوری طراحی شده است که نیاز به ارتفاع را در داخل تامین کرده است.

## Slide 38
طراحی این سالن با کشیدن طرح‌های ناهماهنگ آغاز شد، این طرح‌ها را جورن اوتزون اوریل دهه 1950 کشید. او در حالیکه به قصر السینور، محلی که فیلم «هاملت» در آنجا تهیه می شد، خیره شده بود به این ایده دســت یافت

## Slide 40
سالن تئاتر ۱۵۰۷ صندلی دارد، سالن تئاتر کوچکتری هم وجود دارد که ۵۴۴ صندلی دارد

## Slide 41
یک پوسته جدا از ساختمان اصلی در شرق قرار دارد که شامل رستوران است. بالکن توسط فضاهای عمومی احاطه شده است. محل‌های کوچک‌تری هم وجود دارند به نام "دراما تئاتر " و " استودیو " اتاق نمایش" که بعدها به این کاربری تبدیل شدند و این فضاها زیر کنسرت هال قرار گرفته‌اند.

## Slide 42
یا اتاق نمایش دارای 398 صندلی می باشد .Play house
استدیو فضای انعطافپذیری است و حدود 400 نفر گنجایش دارد و بر حسب نیاز می توان از این فضا استفاده کرد.
اتاقی هم به نام اتاق آتزون است که محل اجرای کوچک چند منظوره است و ۲۱۰ نفر ظرفیت دارد.
یک سینما کاملا مجهزنیز وجود دارد که با چوب پوشیده شده است

## Slide 43
نکته بسیار جالب این است که تمام سن‌ها قابل چرخش هستند.
در این بنا از ۶۴۵ کیلومتر سیم استفاده شده است. مصرف برق آن معادل تامین برق شهری ۲۵ هزارنفری است که توسط ۱۲۰ بخش توزیع تامین می‌شود.

## Slide 44: تهویه
۲۶ دستگاه تهویه مطبوع دارد که بیش از ۲۸۵۰۰ مترمکعب هوا را با سرعت ۱۹.۵ کیلومتر در ساعت در داخل کانال‌ها می‌دمد

## Slide 45: مصالح
توضیحات | محل تولید | میزان استفاده | محل استفاده | مصالح
 |  | 2194 قطعه معادل 15تن | بام سازه | بتن
 | فرانسه | 6225متر مربع |  | شیشه
شامل دو رنگ سفید براق و کرم مات | سوئد | 1میلیون و 56هزار تکه | پوسته حلزونی شکل | سنگ گرانیت
 |  |  | فضای داخلی | بتن
جهت زیبایی و آکوستیک شدن | بومی |  | روی بتن فضای داخلی | چوب های تخته چند لایه
 |  |  | . پله ها و کف | چوب سخت تیره
ماده‌ی اصلی ساخت بنا بتن است

## Slide 46: پوشش سقف
فضای بیرونی از مجموعه ای منظم از قطعات پوششی تشکیل شده است به نحوی که استفاده از یک مدول واحد، پوشش کل سقف ها امکان امکان پذیر است .

## Slide 47: پوشش سقف
اپرای سیدنی اولین ساختمانی است که از کامپیوتر برای ساخت و نه فقط برای طراحی در آن بکار گرفته می گردد.
تمام قطعات بصورت پیش ساخته و با لیزر برش خورده می باشند

## Slide 48: مصالح بومی فضای داخلی

## Slide 49: نوع سیستم سازه ای
پوسته گنبدی دندانه دار
(دارای رفتار غالب قوسی)

## Slide 50
پوسته ها از عناصری به شکل بادبزن با مقاطع مثلثی توخالی و قوس های دنده ای ترکیب شده اند.
نقش قوس های دنده ای دنده ها مقاوت پوسته را در برابر کمانش ، تغییر شکل های نامتقارن و پانچ بیشتر می کنند

## Slide 51
ساختمان 161هزار تن وزن دارد. پی بنا شامل 588 ستون بتونی لوله ایشکل است که در عمق 25 متری در زیر دریا فرو رفته است . بالکن روی این پی ها قرارگرفته است .
10 پوسته صدفی شکل همروی این بالکن واقع شده است . هر کدام از این پوسته های صدفی شکل بر روی 32 ستون بتنی به مساحت 2.5 متر مربع قرار دارد.

## Slide 52: سازه سقف
سقف این بنا شامل یک سری سهمی (قوس) است که توسط نوارهای بتنی حمایت می‌شوند برای بتن‌ریزی سقف از قالب استفاده شده است که به دلیل شکل هندسی خاص سقف‌ها باید قالب‌ها را می‌ساختند و چون سقف‌ها در ابعاد مختلف بودند ساخت قالب‌ها بسیار هزینه‌بر بود. بیشترین ارتفاع بنا که روی کنسرت هال است ۶۷ متر از روی دریا است.

## Slide 53
در مدت ساخت بالکن ۱۲ بار طرح پوسته‌ها عوض شد تا شرکت سازنده توانست اقتصا‌دی‌ترین و اجرایی‌ترین روش را پیدا کند. شرکت سازنده ۲۴۰۰ دنده بتنی را ساخت و ۴۰۰۰ قالب سقف ساخت که هرکدام از این قسمت‌های پیش ساخته سقف توسط ۳۵۰ کیلومتر کابل استیل در جای خود نگهداری می‌شود. سقف این بنا از سنگین‌ترین سقف‌های اجرا شده در دنیا تا به حال است که ۲۷۲۳۰ تن وزن دارد

## Slide 55: اجرا
اجرای ساختمان به صورت غلافی شکل در سال 1889 به اوج اعتلای خود رسيد . مقارن همين زمان آسمان خراش ها در شيکاگو ساخته شدند که بازبرای محاسبه آن ها از همين روش محاسبات خطی استفاده شد که تا به امروز رو به پيشرفت و کمال است . حتی محاسبه تيرهای بتنی « از پيش فشرده » تا حدی از شيوه محاسبات خطی قرن نوزدهم متأثر است . در قرن حاضر روش های تازه ای در محاسبات ساختمانی بوجودآمده که تا محاسبات خطی متفاوت است
فن ساختمان به ماورای عرصه محاسبات می رود و به دنيای احساس راه می يابد و چون «ريختن» جای« ساختن » را می گيرد , معماری به مجسمه سازی تقرب می جويد

## Slide 56: اجرا
پيدا است که آهن نمی توانست جوابگوی چنين نحوه ساختمانی باشد و به ماده ای ا حتياج بود که انعطاف پذيری بيشتری داشته باشد . درحدود سال 1900 خواص ساختمانی بتن مسلح به اندازه کافی بر مهندسان معلوم بود که بتوان آن رابه نحوه جديد بکار برد . ساختمان های غلافی که « فری سينه » و « مايار» در حدود سال 1930 ساختند شاهدی بر اين گفته است .

## Slide 57
برای امکان ساخت چنین سقفی، اوتزن مجموعه‌ای از محاسبات سخت و پیچیده‌ی سازه‌ای را برای پوسته‌ی سقف و قطعات پوششی آن انجام داد که در نتیجه فرم پوسته‌ها به شکل سطوحی مشتق از هندسه‌ی یک کره

## Slide 58
تمامی قوس‌های متشکل از پوسته‌های بتنی از نمای ورودی به بندر سیدنی کاملا شبیه به چشم‌هایی است که به‌سوی جهان خارج گشوده شده است.

## Slide 59: مقطع
تالار اپرا، سالن نمایش و کنسرت و نیم طبقه‌ها همه زیر پوشش سقف پوسته‌ای به بلندی ۶۰ متر سازماندهی شد

## Slide 62
تحلیل فضایی ساختمان اپرای سیدنی
در حقیقت ما قبل از وارد شدن به یک ساختمان باید مسیری را طی کنیم تا به ورودی آن برسیم و این اولین مرحله در سیستم سیر کو لاسیون است

## Slide 63
ورودی ساختمان :
پلکان ورودی بنا هم فضای انعطاف‌پذیری است که از این فضا می‌توان برای اجرای وقایع اجتماعی و فضای باز بزرگ استفاده کرد. سرسرای بزرگ شمالی و سالن پذیرش دید مناسبی به اقیانوس دارند که برای مراسم عروسی و یادبود و... استفاده می‌شود.

## Slide 64
ریتم و تکرار در اپرای سیدنی : در ساختمان اپرای سیدنی از تکرار و ریتم استفاده شده است . در اپرای سیدنی از توالی سقف های غلافی شکل برای به وجود آوردن فضا استفاده شده است.
10 طاق غلافی بدون استفاده از چوب بست ساخته شده اند و دیوار های شیشه ای مقعریقسمت های باز غلافی ها را مسدود کرده است

## Slide 65: نورپردازی
نورپردازی خانه اپرای سیدنی با مشکلات زیادی همراه بود اما در نهایت با ساخت ماکت‌های بی‌شمار و آزمون خطا به نتیجه مطلوب دست یافت.

## Slide 67
در عکس بالا ساختمان اپرا را می بینید که سایه ی برجهای اطراف به طور اتفاقی بر روی آن افتاده و زیبایی آن را صد چندان نموده است.(بحث سایه اندازی ها

## Slide 68
تصویر بالا خط آسمان زیبای اپرای سیدنی را به نمایش گذاشته است.

## Slide 69
تصویر بالا از نمای جانبی بنا می باشد که به خو بی بحث ریتم و تکرار را به نمایش گذاشته است

## Slide 70
تصویر زیر نوع متریال استفاده شده را برای پوشش بنا نشان می دهد

## Slide 71: نکات
در ساخت خانه اپرای سیدنی ده هزار کارگر با 90ملیت متفاوت همکاری داشتند.
بالاترین نقطه خانه اپرای سیدنی ۶۷ متر از سطح دریا ارتفاع دارد که برابر با ارتفاع یک ساختمان ۲۲ طبقه است.
خانه اپرای سیدنی در سال ۲۰۰۷ در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.
در این بنا از ۶۴۵ کیلومتر سیم استفاده شده است. مصرف برق آن معادل تامین برق شهری ۲۵ هزارنفری است که توسط ۱۲۰ بخش توزیع تامین می‌شود.
سالن اپرای سیدنی بزرگترین ساختمان مدرن در دنیا به حساب می‌آید

## Slide 72: برآورد هزینه
برآورد هزینه ساخت خانه اپرای سیدنی ۷ میلیون دلار بود اما ساخت خانه اپرای سیدنی ۱۴ سال به طول انجامید و هزینه نهایی ساخت آن نیز ۱۴ برابر برآورد اولیه معادل ۱۰۲ میلیون دلار شد. همچنین این بنای باارزش 55 میلیون پوند هزینه داشته است.

## Slide 73: درآمد سالانه
خانه اپرای سیدنی هر سال 740 میلیون دلار را از طریق فروش بلیط و جذب توریست به اقتصاد استرالیا تزریق می کند. این بنا سالانه 1.4 میلیون نفر را به استرالیا می کشاند.

## Slide 74
منابع
Duek-Cohen, Elias, Utzon and the Sydney Opera House, Morgan Publications, Sydney, 1967–1998. (A small publication intended to gather public opinion to bring Utzon back to the project.)
Hubble, Ava, The Strange Case of Eugene Goossens and Other Tales from The Opera House, Collins Publishers, Australia, 1988. (Ava Hubble was Press Officer for the Sydney Opera House for 15 years.)
Stübe, Katarina and Utzon, Jan, Sydney Opera House: A Tribute to Jørn Utzon. Reveal Books, 2009. ISBN 978-0-9806123-0-1
Stuber, Fritz, "Sydney's Opera House—Not a World Heritage Item? – Open letter to the Hon. John W. Howard, Prime Minister", in: Australian Planner (Sydney), Vol. 35, No. 3, 1998 (p. 116); Architecture + Design (New Delhi), Vol. XV, No. 5, 1998 (pp. 12–14); Collage (Berne), No. 3, 1998, (pp. 33–34, 1 ill.).
Drew, Philip, "The Masterpiece: Jørn Utzon: a secret life", Hardie Grant Books, 1999, ISBN 1-86498-047-8.
Opera House an architectural "tragedy", ABC News Online, 28 April 2005.
Murray, Peter "The Saga of Sydney Opera House: The Dramatic Story of the Design and Construction of the Icon of Modern Australia", Publisher Taylor & Francis, 2004, ISBN 0-415-32522-6, 9780415325226
Watson, Anne (editor), "Building a Masterpiece: The Sydney Opera House", Lund Humphries, 2006, ISBN 0-85331-941-3, ISBN 978-0-85331-941-2.
Woolley, Ken, Reviewing the performance: the design of the Sydney Opera House, The Watermark Press, 2010, ISBN 978-0-949284-92-1.
Webber, Peter, "Peter Hall: The Phantom of the Opera House", The Watermark Press, 2012, ISBN 978-0-949284-95-2.
Watson, Anne, ed. (2013). Building a Masterpiece – The Sydney Opera House – Lessons in Space and Environment (40th Anniversary Edition) (Hardback). Sydney: Powerhouse Publishing. ISBN 978-1-86317-152-6.
ABC, The Opera House Project, http://theoperahouseproject.com/ie/default.htm