## Slide 1
بررسی بناهای دارای سیستم سازه ای نوین
نمونه : استادیوم ورزشی سنت جوردی ، بارسلونا

## Slide 2: فهرست
سازه های فضاکار
تقسیم بندی سیستمهای شبکه فضایی
مصالح سازه های فضایی
مزایای سیستم سازه فضایی
معایب سیستم سازه فضایی
ترکیب بندی شبکه ها
سیستم اورونا سئو
نمونه : استادیوم سنت جوردی – بارسلونا
منابع:
1.سازه مشبک فضایی،جان چیلتون، ترجمه دکتر محمود گلابچی
2.درک رفتار سازه ها، فولر مور، ترجمه دکتر محمود گلابچی

## Slide 3: سازه های فضا کار
سازه فضاکار سیستم خرپای 3 بعدی است که دهانه های آن در 2جهت گسترش یافته و اعضای آن فقط در کشش و فشار است. سازه فضاکار بطور مشترک برای سازه هایی با اتصال مفصلی و صلب بکار می رود. بیشتر سازه های فضاکار از مدولهای یکسان و تکرار شونده با لایه های موازی در بالا و پایین (مشابه عناصر فوقانی و تحتانی خرپا ) تشکیل می گردد. و بیشتر از مدولهای نیمه هشت وجهی تشکیل شده است.
سازه فضاکار برای فضاهای وسیع با سقفهای افقی و شیبدار و یا دارای انحنا و همچنین برای قسمتهایی مانند دیوارها استفاده میشود.
(SPACE FRAME)

## Slide 4: تقسیم بندی سیستمهای شبکه های فضایی: 1.سیستم قطعه کوچک 2.اعضای ممتد 3.مدول پیش ساخته کارخانه ای
تقسیم بندی سیستم قطعه کوچک:
1.گره های کروی
2.استوانه ای
3.منشوری
4.ورقه ای
5.بدون گره
توپر
تو خالی
MERO -KK
ORONA SEO

## Slide 5: مصالح سیستمهای سازه مشبک
بیشتر سیستمهای شبکه فضایی بعنوان سازه ساختمانها از فولاد ساخته می شوند. اگرچه آلومینیوم نیز بصورت نسبتا گسترده ای بکار می رود از چوب و بتن و پلاستیک مسلح هم استفاده می شود.
در سازه های آزمایشی تیرهایی از جنس بامبو مشاهده شده و حتی شیشه هم در خرپای فضایی در مورد مجسمه ها بکار گرفته می شود.
آلومینیوم ممکن است سبکتر باشد ولی تغییر شکل آن بحرانی است.مدول الاستیسیته آن کمتر از فولاد است در نتیجه تغییر شکل آن بیشتر است. هزینه آلیاژ آلومینیوم و ضریب انبساط حرارتی آن بیشتر از فولاد است در نتیجه حرکتهای حرارتی آن بیشتر از فولاد است و جوش دادن آن سخت تر است بهمین دلیل بیشتر از فولاد استفاده می شود.
چوب به 2 صورت در این سیستم استفاده میشود ،یکی بصورت تیر گرد تو پر و دیگری بصورت چوب چند لایه چسبیده (گلولام) مانند سیستم مرو هولز.
بتن از لحاظ بصری و هم از لحاظ وزن واقعی سنگینتر است. در کشورهایی که فولاد نسبتا کمیاب وگران و نیروی کار ارزان است، میتواند یک راه حل اقتصادی باشد(در کشورهای در حال توسعه).
پلاستیک مسلح ( ) در برخی از سازه های مشبک فضایی آزمایشگاهی استفاده می شود. نسبت مقاومت به وزن پلیمرهای مسلح خیلی مطلوبتر از بسیاری از مصالح سنتی است ، اما ویژگیهایی از قبیل ضریب انبساط حرارتی بالاتر ، مدول الاستیسیته بیشتر، خرابی در مقابل نور فرا بنفش و خزش از خود نشان می دهد.
GRP

## Slide 6: مزایای سیستم شبکه فضایی
1.تقسیم باردو طرفه :بار متمرکز را بطور یکنواخت درون سازه و تمامی تکیه گاهها توزیع می کند.در نتیجه هزینه سازه های تکیه گاهی نظیر ستونهای بزرگ و پی ها را کاهش می دهد.یک سازه سه بعدی سبکتر و کم ارتفاعترودارای تغییر شکل کمتر نسبت به سازه های صفحه ای می باشد.
2.نصب تاسیسات : بدلیل وجود فضای باز بین 2 لایه شبکه فضایی ، نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و کانالهای هوا درون ارتفاع سازه بسادگی میسر است.
3.مقاومت : فرو ریختن تعداد معدودی از اعضا – برای مثال کمانش فشاری تحت بارگذاری بیش از حد – لزوما منجر به فروپاشی سازه نمی شود.
4.اجزای مدولار : شبکه فضایی مدولارترین سیستمهای سازه ای هستند که از نصب اجزای پیش ساخته به یکدیگر ساخته شده اند.
5. آ زادی در انتخاب محل تکیه گاه : هر نقطه از پلان و هر گره میتواند محل تکیه گاه باشد.در نتیجه قابلیت طراحی آزاد برای معمار وجود دارد.
6. هندسه منظم : بمنظور سهولت ساخت اغلب شبکه های فضایی شبکه منظمی دارند.
7. سهولت نصب : یکی از مهمترین مزایا نصب سازه سقفها با دهانه وسیع در محلهایی که محدودیت دسترسی وجود دارد است.

## Slide 7: معایب سیستم شبکه فضایی
1.هزینه : در دهانه های کوچک 30-20 متر بهتر است از خرپای مسطح و در دهانه های بزرگتر از شبکه فضایی
استفاده شود.
2. هندسه منظم : نظم سازه فقط در پلان و نما دیده میشود و این نظم ایجاد محدودیت برای طراح می کند
3.زمان نصب : تعداد و پیچیدگی گره ها ممکن است سبب طولانی تر شدن زمان نصب در محل اجرا شود .
4.مقاومت کم در برابر آ تش سوزی : چون در اغلب موارد از سازه نمایان و با مصالح فولاد استفاده می شود مقاومت کمی در برابر آتش دارد ( بعلت مقاومت کم فولاد در برابر آتش )

## Slide 8: ترکیب بندی شبکه ها
1.مربع روی مربع :اعضای بالایی شبکه بطور مستقیم روی اعضای پایین شبکه قرار گرفته اند.
2. مربع روی مربع جابجا شده :اعضای فوقانی شبکه نسبت به اعضای تحتانی به اندازه نصف یک مربع در
هر جهت جابجا شده است. (کاربرد بیشتر)
3.مربع روی مربع قطری : اعضای فوقانی نسبت به اعضای تحتانی 45 درجه می چرخد.
4. مثلث روی مثلث جابجا شده : گره در شبکه تحتانی زیر مرکز مثلثهای متناظر فوقانی قرار دارند.
5. مثلث روی شش ضلعی : شبکه فوقانی (متراکم تر) مثلثی و شبکه تحتانی ( با تراکم کمتر) شش ضلعی
است .

## Slide 9
مربع روی مربع
مربع روی مربع جابجا شده
مربع روی مربع قطری
مثلث روی مثلث جابجا شده

## Slide 10: استفاده از پیش خمیدگی در ایجاد شکل گنبد
بیشتر کاربرد شبکه فضایی برای سازه بام است. بنابراین لازم است آبروی مناسبی برای تخلیه آب باران و یک پیش خمیدگی اضافی برای خنثی کردن تغییر شکل عمودی و ایجاد فرمهای پیچیده مانند قوس و گنبد و سطوح زین اسبی و فرمهای آزاد را با استفاده از تغییر طول اعضای فوقانی و تحتانی ایجاد کرد.
در این ورزشگاه منحنی گنبد توسط کاهش اندکی در تمام اعضای تحتانی در هر 2 جهت شکل می گیرد.

## Slide 11: سیستم اورونا سئو
شبکه فضایی اورونا سئو توسط ”اورونا اس. کوپ“ در سن سباستین اسپانیا براساس سیستم لوله و توپ در دهه 1980 عرضه شد. گره های کروی در این سیستم دارای تعدادی سوراخ رزوه شده با توجه به محل گره در شبکه و هندسه اعضای اتصالی است.تعداد و محل سوراخ ها فقط براساس اعضای اتصالی مجاور محدود شده است.مخروط ناقص قطعات انتهایی با جوش طولی و نورد سرد به اعضای میله ای فولادی جوش شده است. پیچ اتصالی از یک میله شش ضلعی و یک مهره پوششی فاصله بین انتهای عضو وگره را حفظ می کند ، تشکیل شده است.
سوراخ رزوه شده توسط یک روبات طراحی شده است که بصورت دستی قابل برنامه ریزی است.
حسن این سیستم جایگزینی اعضای خراب شده است و حتی می توان ظرفیت باربری شبکه را با قوی کردن اعضایی که تحت بار بحرانی قرار گرفته اند افزایش داد.
( ORONA SEO )
سطح باربر فشاری (مهره)
پیچ نقش انتقال نیروی کششی را دارد

## Slide 12: نمونه: مجموعه ورزشی سنت جوردی . بارسلونا-اسپانیا 1992
مهندس معمار : آراتا ایسوزاکی
مهندس سازه : مامورا کاواگوچی
تاریخ تکمیل پروژه : 1990
یکی از انتقادهای مکرر که به شبکه های فضایی وارد می شود اینست که انها را برای سقفهای مسطح که پلانهای مستطیلی را می پوشانند مناسب اند. و زمانی که برای پلان ساختمانها و سقفهایی با فرم پیچیده بکار می روند ، بسیار غیراقتصادی می باشد. این ایده با اجرای مجموعه ورزشی سنت جوردی رد شد.
ایده طراحان تسخیر تکنولوژی زمان بود. به این دلیل یک سیستم تولید انبوه بشکل مدرن با استفاده از ربات ، می باشد.
CAD
CAM،
NC ،

## Slide 13: پلان :
چهار طرف پلان استادیوم منحنی و مقطع عرضی در طول دو محور اصلی بصورت قوسی است.
ابعاد پلان :
128* 106
ابعاد ناحیه مرکزی :
80* 60
22 ستون در مجموع :
14 ستون در جهت طول
8 ستون در جهت عرض

## Slide 14: پوشش سقف : کاشی سرامیک سیاه
نورگیر
پوشش از ورق فلز روی

## Slide 15: 9190 لوله در دامنه قطر 76 تا 267 میلیمتر تشکیل شده است. همچنین لوله های 406 و 508 میلیمتری در قسمت پیرامونی ان بکار رفته است.قوس ها از خرپای فضایی نیم مدول 8وجهی مربع روی مربع جابجا شده تشکیل شده است.
لوله ها با استفاده از 2403 گره کروی ریخته شده از فولاد با قطرهای از 100 تا 250 میلیمتر به یکدیگر متصل شده اند.
دقت ساخت گره : 0.5 میلیمتر
دقت ساخت لوله : 0.3 متر در طول

## Slide 16: تحلیل نیرو :
اعضای فشاری فوقانی
اعضای مهاری فشاری
اعضای کششی تحتانی
حلقه کششی
اتصال گیردار
اتصالات مفصل برای حرکت حرارتی

## Slide 17: سیستم نصب پانتادوم
نکته قابل توجه در این سیستم حداکثر نواوری در روش نصب بام شبکه فضایی است. این سیستم شامل شبکه فضایی در فرمهای تاشده کوچک است که در ادامه بصورت فرم نهایی گشوده می شود.
( PANTADOME )
نصب فرم پیچیده سقف در یک سطح با ارتفاع مناسب از سطح زمین انجام می شود.در این حالت آسیبهای ناشی از باد شدید و خطرهای مربوط به کار در ارتفاع کاهش می یابد. میتوان پوشش سقف و نصب تاسیسات قسمتی از بام را بدون استفاده از سازه دسترسی ثانویه گرانقیمت ( داربست ) کامل کرد.

## Slide 18: مراحل نصب :
1.نصب قسمت مرکزی:
قسمت مرکزی بام بر روی تکیه گاه موقت در فاصله 6 متری از کف سالن و بطور مستقیم در زیر موقعیت نهایی ان در پلان قرار می گیرد.

## Slide 19
2.نصب و اتصال قابهای کناری و استفاده از جرثقیل و جک های برجی :
16 مقطع پیرامونی قاب فضایی توسط اتصالات مفصلی به ستون پیرامونی و مقطع مرکزی سقف متصل می شوندو
مفصل

## Slide 20
3.کمی بالا بردن شبکه فضایی و نصب تاسیسات :
4.تکمیل بالا بردن :

## Slide 21
5. جابجایی جک های برجی :
بمنظور ساخت سازه عظیم بام ، بدون ایجاد تنش در خرپای فضایی و هماهنگ با انبساط های حرارتی ، تمام ستونهای پیرامونی در بالا و پایین بصورت مفصلی اجرا شده تا امکان حرکت ازاد در یک جهت عمود بر محیط سقف وجود داشته باشد.
برای مقاومت در مقابل نیروهای جانبی از قبیل نیروی باد در سقف یک جفت در ستونهای مجاور در بالا به یکدیگر متصل شد ه اند تا قاب باربر صلب را بوجود اورند.

## Slide 22
جزئیات اورونا سئو