## Slide 1
بررسی و تحلیل فنی برج هرست Hearst tower

## Slide 2: معرفی:
این بنا در محله منهتن نیویورک در بلوار هشتم بین خیابان های 57 و 58 قرار دارد.
این بنا به عنوان دفتر مرکزی شرکت هرست و در سال 2006 میلادی ساخته شده است.
در سال 2001 شرکت هرست ، شرکت فاستر و شرکا و شرکت مهندسین سازه ای wsp cantor seinuk را برای ساخت دفتر جدیدش استخدام کرد.

## Slide 3
ویلیام رادولف هرست در سال 1928 ساخت دفتر مرکزی شرکت را به جوزف اوربان و جورج پست و پسران سپرد.
کمیسیون حفظ نشانه های شهری در سال 1988 این بنا را جز بناهای مهم تاریخی نیویورک معرفی نمود.
زیر بنای این ساختمان 200 در 200 فوت (61 در 61 متر) می باشد و دارای 6 طبقه است.

## Slide 4
ساختمان جدید یگانه است, نه تنها به خاطر اینکه یکی از پاک ترین ساختمانهای شهر از نظر زیست محیطی است, بلکه به دلیل این که یادبودی است از معماری اوایل قرن بیستم. این ساختمان 46 طبقه روی بنایی 6 طبقه سبک "آرت دکو" قرار گرفته که آن موقع هم قرار بود پایه های یک آسمان خراش شود

## Slide 6: برج هِرْسْــت از نورمن فاستر؛ بلند مرتبه ای با رویکرد سبز
این ساختمان جز ساختمان های سبز محسوب میشود .
نخستین ساختمان اداریِ بلند مرتبه ی "سبز" در نیویورک
90% فولادی که در ساخت این پروژه استفاده شد از فولادهای بازیافتی بود.
این بنا 26% کمتر از کدهای استاندارد انرژی مصرف می کند.
این بنا با کم کردن میزان انرژی که مصرف می کند تولید دی اکسید کربن خود را به میزان سالیانه 869 تن کاهش داده که معادل 174 اتومبیل است.
سقف بنا با جمع آوری آب باران از آن برای مصارف ساختمان استفاده می کند

## Slide 9
در عصر ناپایداری ها, برج هرست نماد اعتماد به نفس و رفاه است. اعتماد به ارزشهای خود. و این کم چیزی نیست.

## Slide 10
مهمترین ویژگی طراحی برج هرست حفظ ساختمان قدیمی و الحاق یک برج جدید به آن بوده است.
زیر بنای این برج 120 در 160 فوت (36.5 در 49 متر) می باشد که بر روی پایه های جدید ساخته شده است.
برج جدید با 46 طبقه، و 80000 متر فضای اداری بر پا شده است.
بلوار هشتم
خیابان 58
خیابان 57
همسایه
برج هرست
ساختمان قدیمی

## Slide 11
این برج دارای دو بخش است:
1- بخش اداری (طبقه 10 تا 46 و از ارتفاع 33.5 به بالا) : استفاده از فولاد کامپوزیت و بتن اجازه می دهد که دهانه های 12 متری( 40 فوتی) برای ایجاد فضای اداری باز به وجود آید.
2- بخش ورودی ، لابی ، کافه تریا و سالن در سه طبقه با ارتفاع حدود 24 متر و فضای باز داخلی
مساحت ساختمان 856000 فوت مربع (80،000 مترمربع) و ارتفاع آن 600 فوت (183 متر) می باشد. که 46 طبقه بالا و 2 طبقه آن در زیر زمین ساخته شده است.

## Slide 12: پلان طبقه سوم_طبقه هفتم

## Slide 13: پلان طبقه دهم به بالا

## Slide 14: مقطع

## Slide 15: مقطع

## Slide 16: نگهداری نمای ساختمان قدیمی:
نمای 6 طبقه ساختمان قدیمی باید در سه جبهه خیابان 57، 58 و بلوار هشتم حفظ می شد
با تخریب دیوارهای داخلی نمای قدیمی ساختمان سازه خود را از دست داد و نیاز به سازه جدید برای حفظ ایستایی نماها به وجود آمد.
این کار طی مراحل زیر انجام شد:
1- پشت نماها یک شبکه فولادی افقی و عمودی طراحی شد .

## Slide 17
2- فریم های جدید نگهدارنده نمای قدیمی به قاب بندی طبقه سوم برج وصل شد.
3- نما در طبقه هفتم توسط نورگیر سقفی برج حمایت می شود که این طیقه منطبق بر بالاترین نقطه نمای قدیمی است.

## Slide 18: نگهداری نمای ساختمان قدیمی:
بعد از تخریب دیوارهای داخلی ساختمان قدیمی برای نگهداری از سازه افقی و عمودی محافظ نما تعدادی عنصر بادبندی موقت ایجاد شد. این عناصر تا زمان ساخت سازه برج تا طبقه هفتم در محل باقی ماندند و پس از اتصال سازه افقی و عمودی به سازه برج حذف شدند.

## Slide 20: سازه برج
هسته خدمات ساختمان که در شکل با رنگ قرمز نشان داده شده است در غــرب قرار دارد
چرا که تنها جبهه ای از ساختمان است که به خیابان دید ندارد و دارای همســــایگی است.
موقعیت خارج از مرکز هسته خدماتی ، مزایای سازه های ستون فقراتی (مرکزی) را کاهش می دهد. بنابراین تیم طراحی تصمیم گرفت به سازه های پیرامونی توجه کند.
این موضوع سبب شد که سازه به عنوان کانسپت طراحی برج الویت پیدا کند. و کارآمدی سازه بود که به کانسپت ارزش می داد. و در نهایت سیستم دیاگرید diagrid به عنوان سیستم سازه ای بنا انتخاب گردید.

## Slide 21: سازه دیاگرید diagrid
دیاگرید سازه لوله ای خرپایی مثلثی بسیار کارآمد می باشد.
این سازه از شبکه خرپاهای مثلثی تشکیل شده است که در چهار سمت برج به هم وصل می شود.

## Slide 22: سازه دیاگرید diagrid

## Slide 23: سازه دیاگرید diagrid

## Slide 24: سازه دیاگرید diagrid
این شبکه مسیر های مختلفی برای انتقال بار به وجود می آورد این سیستم (دیاگرید) یک عملکرد با استاندارد بسیار بالا تحت شرایط تنش شدید فراهم می کند که کدهای ملی و بین المللی در تلاش برای رسیدن به آن هستند.
این سیستم 20 % کمتر از سازه های دیگر فولاد مصرف می کند.

## Slide 26: سازه دیاگرید diagrid
بین گره هایی که عناصر مورب ایجاد می کنند چهار طبقه قرار گرفته است.
ابعاد سیستم دیاگرید بر پایه مدول های 40 فوتی (12 متری) قرار دارد.

## Slide 27: سازه دیاگرید diagrid
تکامل سازه باعث شد که گوشه های ساختمان به شکل اریب (chamfer) در بیاید که این ، هم از لحاظ معماری زیبا بود و هم بر شخصیت سازه دیاگرید تاکید می کرد که این شکل به عنوان دهان پرندگان معرفی شد وهمچنین از لحاظ سازه ای از ایجاد کنسول 20 فوتی (6 متری) در 8 طبقه از ساختمان جلوگیری می کرد.

## Slide 28: سازه دیاگرید diagrid
به طور معمول در اعضای سازه دیاگرید از فولادهایی با مقاطع بال پهن استفاده می شود.
گره ها به صورت پیش ساخته در کارگاه ساخته و در سایت توسط اتصالات پیچی نصب می گردد.

## Slide 29: سازه دیاگرید diagrid

## Slide 30: سازه دیاگرید diagrid
گره های داخلی دارای شکلی مسطح هستند گره های گوشه ی سازه، انتقال نیروها را در سه بعد انجام می دهند.
جزییات گره های گوشه
جزییات گره های داخلی

## Slide 31: سازه دیاگرید diagrid

## Slide 33: نمونه های دیگری از ساختمان با سازه دیاگرید:

## Slide 34: نمونه دیگری از ساختمان با سازه دیاگرید: برج cctv

## Slide 35: نمونه دیگری از ساختمان با سازه دیاگرید: برج cctv

## Slide 36: اَبَر ستون ها
ابر ستو ن هایی پیرامون بنا قرار گرفته اند که دیاگرید را در 10 طبقه که دارای 29 متر ارتفاع است حمایت می کنند و تا پی ادامه دارند.

## Slide 37: اَبَر ستون ها

## Slide 39: دیوار برشی
هسته ی قوی مرکب دیوار برشی متشکل از قاب خمشی فولادی پوشیده شده از بتون تقویت شده، یک سیستم سازه ای جانبی نیرومند در زیر این سطح بدست می دهد.
دو قطر بزرگ مقاومت جانبی دیوار را افزایش می دهند.

## Slide 40
4-دیوارهای برشی بتن مسلح
1-دیوار های برشی فولادی
2-دیوارهای برشی مرکب
3- دیوارهای برشی مصالح بنایی

## Slide 41: دیوار برشی

## Slide 42: عکس های داخلی بنا
برای ورود به بنا، شخص باید از نمای اصلی ساختمان وارد می شود و از طریق آسانسوری که در سه طبقه نصب شده به طبقات بالا می رود. تصاویر حک شده از آب به نام “ باران یخ” تا آتریوم های سر به فلک کشیده که کلیه فضا را اشغال می کنند، در تمام 6 طبقه وجود دارد.
این فضای شگرف مانند یک میدان شلوغ شهر است و دسترسی به تمام قسمتهای بنا را فراهم می کند و شامل ورودی اصلی آسانسور، کافه تریای Hearst و تالار اجتماعات و ردیفی از بالکن هایی است که به صورت نیم طبقه برای جلسات و مراسم خاص در نظر گرفته شده اند.

## Slide 43: نمایش آب

## Slide 44: عکس های داخلی بنا
نورگیرهای سقفی چشم انداز زیبایی به سوی بالا به نمای برج و به تکیه گاههای ضربدری ساختار برج دارند .

## Slide 45
از آنجایی که در این برج پنجره ها از کف تا سقف ادامه پیدا می کند لذا میزان نوری که به داخل آن می تابد قادر است 95 درصد فضاهای داخلی را روشن کند.

## Slide 47: اَبَرها قطرها
به منظور ایجاد فضای باز در لابی، دو تا از ستون های داخلی در طبقات بالا از طبقه ی دهم به پایین توسط قطرهای بزرگی به پایین ابرستون های پیرامونی انتقال داده شده است.
بار برج توسط ابر ستون های پیرامونی و یک سری قطرهای بزرگ که از کف طبقه دهم به کف طبقه سوم کشیده می شود می رسد.

## Slide 49: اَبَرقطرها
این قطر ها تحت فشار kips 1100 هستند که از صفحاتی به عرض 42 اینچ (1/05 متر) و با ضخامت 5 تا 7/5 سانتی متر ساخته شده است.
هرکدام از این صفحات از دو یا سه قسمت ساخته شده اند که به یکدیگر جوش شده اند.
وزن هر یک از این اقطار در حدود 75 تن می باشد.

## Slide 50: اَبَرقطرها

## Slide 51: کف طبقه سوم (لابی)
بار قطرها دارای دو مولفه افقی و عمودی است که مولفه عمودی بار توسط ابر ستون ها به پی منتقل می شود و مولفه افقی بار از طریق صفحه حلقه ای تیر های افقی و خرپاهایی که کف طبقه سوم را تشکیل می دهند (که همان کف لابی است) مقاومت می کند.

## Slide 52: کف طبقه سوم (لابی)

## Slide 53: نورگیر سقفی
لوله های HSS که در طبقه ی هفتم برای پشتیبانی نورگیر سقفی شیشه ای استفاده شده است مثال بسیار خوبی برای فولاد اکسپوز معمارانه است.
این قاب ها علاوه بر این که وظیفه نگهداری شیشه های نورگیر سقفی را بر عهده دارند به ایستایی نمای قدیمی نیز کمک می کنند.

## Slide 54: نورگیر سقفی

## Slide 55: نورگیر سقفی

## Slide 56: نورگیر سقفی
در اتصالات اکسپوز پیچ ها که از طبقه پایین نمایان بود و این از نظر معماری ناخوشایند بود. به همین سبب شرکت سازنده فولاد cives جای پیچ ها را در محل اتصال طوری طراحی کرد که از دید پنهان باشند.

## Slide 57: تولید قطعات فولادی
شرکت cives که تولید کننده قطعات فولادی پروژه بود ابعاد و اندازه قطعات را با احتساب تغییر شکل آن ها بعد از بارگذاری تولید می کرد.
استفاده از صفحاتی به ضخامت 25 تا 27 سانتیمتر برای گره های سازه دیاگرید از دیگر نکات قابل توجه قطعات پروژه بود.

## Slide 58
منابع :
www.archdaily.com
مقالات ترجمه شده توسط :
نويسند‌گان :
[ محسن وفامهر ] - دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم وصنعت ايران [ سيده مهسا غمخوار ] - دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي معماري دانشگاه هنر اسلامي تبريز [ سيده مليكا غمخوار ] - دانشجوي كارشناسي دانشكده رياضي وعلوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير