## Slide 1
پوسته های نما
(اجرای نماهای خشک)

## Slide 2
ورق های پلی کربنات
ورقه های پلی کربنات دو یا چند جداره:
در مواردی که خصوصیاتی چون شفافیت و مقاومت ضربه ای بالا در اولویت باشند ،ورقه های پلی کربنات دو یا چند جداره ابعاد گسترده تری از صنعت شیشه را در مصارف مختلف به ما ارائه می دهند . این نوع ورق ها دارای خواص فیزیکی ، مکانیکی ، الکتریکی ، و گرمائی عالی بوده که متضمن اعتبار قابل ملاحظه آنها در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی است . این ورق ها که سهم عمده ای در زیباسازی محیط اطراف ما دارند، در سرتاسر جهان کاربرد داشته و فروش قابل قبولی را دارد. فراگیر بودن و قابلیت تغییر پذیری و انعطاف این محصول ، باعث شده تا در ساخت بناهای مختلفی همچون بیمارستانها ، مدارس ، ورزشگاهها و زیر ساخت های عمومی ، به عنوان یک انتخاب ایده آل ، مورد توجه قرار گیرند.
ابزارها

## Slide 3
2- قابلیت حفظ و نگهداری در مقابل اشعه ماورای بنفش : ورق های پلی کربنات hollow با پوشش یو وی می تواند از انتقال اشعه های مضر ماورای بنفش ، جلوگیری کند به گونه ای که از نفوذ تاثیرات منفی این اشعه در محیط داخلی ، و همچنین تغییر رنگ ورق ، جلوگیری می کنند. 3- وزن سبک : وزن ورق های پلی کربنات hollow بین 6/1 تا 12/1 سبک تر از وزن شیشه با همان ضخامت بوده و به راحتی قابل نصب و یا باز کردن است. 4- نگه داری آسان و بدون هزینه : فقط یک شستشوی ساده و متناوب ( به صورت هر چند وقت یک بار) با آب ، یا استفاده از یک تنظیف مرطوب ، جهت نظافت این ورق ها ، کافی است. 5- نصب آسان : ورقه های پلی کربنات hollow به دلیل برخورداری از خصوصیات ویژه و وزن سبک ، به راحتی قابل نصب و استفاده می باشند. یک ورق پلی کربنات در گرما یا سرما ، به راحتی خم شده و در سقف های هلالی و پنجره ها ، قابل استفاده است. حداقل شعاع خمیدگی یک ورق پلی کربنات 175 بار بیش از ورق های دیگر با ضخامت یکسان میباشد. 6- اقتصادی و مقرون به صرفه بودن : از آنجائی که ورقه های پلی کربنات hollow در مقایسه با شیشه های هم ضخامت خود دارای وزنی به مراتب سبک تر می باشند ، این مزیت ، مصرف کننده را قادر ساخته تا در سیکل جایگزنی این محصول ، هزینه کمتری متقبل شود.
1. مقاومت ضربه ای بالا : 1- ورق های پلی کربنات hollow ( 2 یا چند جداره ) از مقاومت ضربه ای چشمگیری ، بالغ بر 200 برابر مقاومت ضربه ای شیشه معمولی ( و یا تقریبا" 250 برابر بیشتر از مقاومت شیشه معمولی و 30 برابر بیشتر از مقاومت شیشه مورد استفاده در صنعت ساختمان است ) همچنین ، از مقاومت ضربه ای معادل 8 برابر نمونه آکریلیک آن با ضخامت یکسان ، برخوردار می باشد.
مزایا

## Slide 4
7- دوام و پایداری قابل ملاحظه : ورق های پلی کربنات hollow به دلیل دارا بودن مقاومت ضربه ای بالا و خاصیت ضد اشعه ماورای بنفش ، از دوام و بقای طولانی برخوردارند. پوشش یو وی بر روی سطح این ورق ها ، عاملی است برای جلوگیری از فرسایش حاصله از نفوذ اشعه ماورای بنفش ، که باعث ایجاد مقاومتی پایدار و طولانی در این محصول می گردد. یک ورق پلی کربنات در مقابل شرایط جوی نامناسب ، مقاوم بوده و خواص ماندگاری عالی خود را در محدوده حرارتی بین 120 تا 40- درجه سانتی گراد حفظ می کند. 8- قابلیت ذخیره انرژی : قابلیت عایق حرارتی بودن ورقه های پلی کربنات hollow نسبت به سایر ترکیبات شفاف و عبور دهنده نور ، باعث شده تا در برپائی بنای ساختمان ، به عنوان اولین گزینه انتخاب و شناخته شوند، چرا که قادرند حرارت داخلی را کم کرده و باعث ایجاد محیطی آرام گردند. 9- عبور نور بهینه ورق های پلی کربنات hollow ، نور را در حد کاملا" مطلوب و بهینه ، انتقال می دهند. 10- انتقال مطلوب نور : میزان انتقال نور از یک ورق پلی کربناتشش میلیمتر به 80 درصد میرسد hollow .

## Slide 5
کاربردها سایبان برای استادیوم ها و ایستگاه های اتوبوس تامین نور برای ورودی های مترو ، پاساژ ها ، و سرسراها سرپوش باجه های خود پرداز در عایق کاری صوتی و حرارتی ساختمانها از جمله منازل سایبان برای گل خانه ها در صنعت کشاورزی و باغ وحش ها ورق های پلی کربنات به طور عمده در صنعت ساختمان و تزئینات مربوط به آن ، صنعت گل خانه و مواد عایق به کار میروند. دیوار و سقف گل خانه ها ، فروشگاه های زنجیره ای ، مراکز نمایشگاهی ، کیوسک های تلفن و پوشش های عایق برای استفاده در بزرگ راهها ساختمان دفاتر ، هتل ها ، ویلاها، استادیوم ها، مدارس، ایستگاه های اتوبوس، ترمینالها ، بیمارستانها ، ورودی و خروجی های ایستگاه های مترو

## Slide 6
برای اولین بار LiTraCon در سال ۲۰۰۱ توسط یک مهندس مجارستانی به نام Áron Losonczi در دانشگاه مهندسی بوداپست تولید شده است.
ساخت بتن شفاف بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری ™ Litracon محصول نسبتا جدیدی است که در سال 2004 توسط یک معمار 27 ساله مجارستانی به نام آرن لوسونزی ابداع گردید. این محصول با ترکیب 96% بتن معمولی و 4% فیبرهای نوری محصولی منحصر به فرد را برای هزاره جدید به ارمغان آورده است. هم اکنون بتن لیتراکن با دانسیته 2400-2100 کیلو گرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاری 50 نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی 7 نیوتن بر میلیمتر مربع در سه رنگ خاکستری، سیاه و یا سفید و با ابعاد استاندارد 300*600 میلیمتر و با ضخامت 500-25 میلیمتر تولید میگردد. ازنظر تئوری فیبرهای به کار رفته در لیتراکن قادر به انتقال نور در بتنی به ضخامت 20 متر می باشد. همچنین استفاده از فیبر نوری در اجزای باربر سازه ای بدون تاثیر منفی در مقاومت بالای فشاری و کششی آن می تواند اثری خوب با ایجاد فضاهایی روشن و جذاب داشته باشد. بتن عبور دهنده نور (لایتراکان )
بتن شفاف

## Slide 7
محاسن لاتيراكن : مي توان ديوار با هر ضخامتي توسط لاتيراكن ها ساخت ـ مي توان نور را تا 20 متر در سراسر بتن بدون اتلاف روشنايي انتقال دهد ـ اگر از اين ماده بيشتر و بيشتر در ساختمان سازي استفاده شود.
لایتراکان بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این متریال ترکیبی از فیبرهای نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی شده را تشکیل می دهند. به این ترتیب نتیجه کار صرفا ترکیب دو متریال شیشه و بتن نیست، بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کامل همگن است، به دست می آید. فیبر های شیشه باعث نفوذ نور به داخل بلوک ها می شوند. جالب ترین حالت این پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نور خورده است. همچنین رنگ نوری که از پشت این بتن دیده می شود ثابت است به عنوان مثال اگر نور سبز به پشت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده می شوند. هزاران فیبر شیشه ای نوری به صورت موازی کنار هم بین دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار می گیرند. نسبت فیبر ها بسیار کم و حدود 4 درصد کل میزان بلوک ها است. علاوه بر این فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و تبدیل به یک جزء ساختاری می شوند بنابر این سطح بیرونی بتن همگن و یکنواخت باقی می ماند. در تئوری، ساختار یک دیوار ساخته شده با بتن عبور دهنده نور، می تواند تا چند متر ضخامت داشته باشد زیرا فیبر ها تا 20متر بدون از دست دادن نور عمل می کنند و در دیواری با این ضخامت باز هم عبور نور وجود دارد. ساختارهای باربر هم می‌توانند از این بلوک‌ها ساخته شوند. زیرا فیبر های شیشه ای هیچ تاثیر منفی روی مقاومت بتن ندارند. بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها تولید شوند. این متریال در سال 2001 توسط یک معمار مجار به نام «آرون لاسونسزی» اختراع شد و به ثبت رسید. این معمار زمانیکه در سن 27 سالگی در کالج سلطنتی هنر های زیبای استکهلم مشغول به تحصیل بود این ایده را بیان کرد و در سال 2004 شرکت خود را با نام لایتراکان تاسیس کرد و با توجه به نیاز و تمایل جامعه امروز به استفاده از مصالح جدید ساختمانی، از سال 2006 با شرکت های بزرگ صنعتی به توافق رسیده و تولید انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد

## Slide 8
موارد کاربرد دیوار: به عنوان متداول ترین حالت ممکن این بلوک می تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب هر دو سمت و همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهد بود. بنابر این سنگینی و استحکام بتن به عنوان ماده اصلی «لایتراکان» محسوس تر می شود و در عین حال کنتراست بین نور و ماده شدیدتر می شود. این متریال می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد و استحکام سطح در این مورد بسیار مهم است. اگر نور خورشید به ساختار این دیوار می تابد قرار گیری غربی یا شرقی توصیه می شود تا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فیبر های نوری برسد و شدت عبور نور بیشتر شود. بخاطر استحکام زیاد این ماده می توان از آن برای ساختن دیوار های باربر هم استفاده کرد. در صورت نیاز، مسلح کردن این متریال نیز ممکن است، همچنین انواع دارای عایق حرارتی آن نیز در دست تولید است.

## Slide 9
بلکا:
پانل های U.P.V.C بعنوان یکی از مشهورترین و کار آمدترین محصولات برای پوشش دادن دیوارها و سقف ها شناخته شده است . دیوار پوش های بلکا یک راه حل مناسب برای پوشش دادن و تزئین و بازسازی هر نوع دیوار ،بدون نیاز به نازک کای به منظور رسیدن به محیطی دلباز و زیباست. با نصبی راحت در محیط های مسکونی و اداری و عمومی با رنگ های مختلف.

## Slide 10
ابزارها

## Slide 11
قاومت در مقابل عوامل جوی صفحات HPL در مقابل نور خورشد ، باران (باران های اسیدی) و رطوبت مقاوم است و رنگ آن طبق کلاس بندی4 و 5 استاندارد (ISO-150A02) از ثبات مطلوبی بر خوردار است. تغییر ناگهانی دما از 80ºC تا 20ºC- تاثیر بر این صفحات نمی گذارد. نمای HPL در برابر هوای آلوده شهرهای بزرگ پایدار است و گاز های ناشی از آلودگی های محیطی هیچ تغییری در شکل ظاهری آن ایجاد نمی کند.
نمای بی نیاز از شستشو سطح بدون خلل و فرج و خاصیت آنتی الکتروستاتیک HPL مانع خاک گرفتگی و لک شدن آن در نما می گردد.همچنین مواد شیمیایی بکار رفته در تمیز کننده های معمولی بر روی HPL بی تاثیر است.
خاصیت خش ناپذیری وجود لایه ملامینه نهایی در صفحات HPL عامل مقاوم شدن این صفحات در مقابل خش پذیری است.
مقاومت مکانیکی ترکیب مقاومت خمشی و قابلیت ارتجاعی سبب مقاوم شدن ورق های HPL در برابر ضربه های وارده می گردد. از اینرو در نمای ساختمان، سطوح در مقابل فشارهای گوناگون از جمله فشار باد از خود عکس العمل خوبی نشان می دهد.
آتش سوزی ورق های HPL در برابر آتش تا 160ºC مقاوم است، ذوب نمی گردد ، منفجر نمی شود و بخودی خود نمی سوزد (Self extinguish) ،و تنها 5% از گازهای تولید شده در اثر سوختن آن خطر ناک (Toxic) است.
HPL ورق های

## Slide 12
رنگهای ساختمانی بایرامیکس : رنگهای آکرلیک : - دارای پایه آبی میباشد . - برای استفاده در نمای داخل و خارج ساختمان میباشد . - به اسانی سطوح را میپوشاند و رنگ آن به سادگی نمی پرد . - اجازه تنفس به دیوار میدهد و مانع تجمع بخارات در سطح دیوار میشود . - فاقد مواد مضر برای محیط زیست و سلامتی انسان میباشد . رنگهای سیلیکون : دارای پایه ابی میباشد . مورد استفاده در نمای ساختمان خصوصا در محیطهای مرطوب و بارانی . بدلیل وجود سیلیکون مقاوم در مقابل آب در ترکیبات شیمیائی آن . دیوار همیشه
خشک باقی میماند . دارای مقاومت زیاد در مقابل سایش و شستشو میباشد . فاقد مواد مضر برای محیط زیست و سلامتی انسان میباشد .
مزایای استفاده از بایرامیکس\ 1- مقاومت و استحکام زیاد در شرایط مختلف جوی 2- قابلیت اجرا روی سطوح مختلف بتون. سنگ.گچ . تخته . نئوپان . شیشه .پلاستیک. سرامیک و غیره 3- کاهش وزن ساختمان بعلت ضخامت ناچیز در نمای ساختمان 4- انعطاف پذیری زیاد در اجرای طرح های متنوع داخلی و خارجی ساختمان 5- بعنوان پر کننده درزها و ترکهای دیوار عمل مینماید 6- دارای خاصییت آنتی استاتیک و دفع کننده گرد و غبار محیط میباشد 7- دارای تنوع رنگ و دانه بندی زیاد میباشد 8-بعلت عدم وجود حلالهای سمی و مضر و مواد نفتی دوست محیط زیست میباشد 9- کاملا قابل شستشو میباشد 10- دارای مشخصات و تست های فنی و استانداردهای بین المللی میباشد .
بایرامیکس

## Slide 13
بایرامیکس ، آمیزه ای از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی مهندسی پلیمر و مواد )سرامیک) می باشد . سختی و مقاومت مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی مواد تشکیل دهنده بسیار زیاد بوده و در طی مدت زمان طولانی از دوام و میزان پیوستگی ذرات کاسته نمی شود . بایرامیکس را می توان در تمام سطوح صاف ، هموار و خشک نظیر بتون ، سیمان ، سنگ ، گچ ، تخته یا نئوپان ، شیشه و پلاستیک و حتی سرامیک استفاده نمود . محصول حاضر به صورت ملاط بوده و متشکل از مخلوط دانه های گرانیتی و مرمر سرامیزه با تنوع رنگ فراوان و دانه بندی های متعدد ، رزین های طبیعی و مصنوعی و سایر افزودنی ها می باشد . بایرامیکس بعد از اجرا و خشک شدن ، نمای سنگ تزئینی به خود می گیرد . بایرامیکس میکرو و مینرال در چهار نوع بافت، میکرو ، Kalin , Orta , Saten و با بیش از 120 نوع تنوع رنگی عرضه می گردد .
نحوه اجرا
مقدار 1 تا 2 لیتر آب به ظرف 25 کیلوگرمی بایرامیکس اضافه کرده و بخوبی مخلوط نمایید . حالا بایرامیکس آماده اجرا می باشد . وسیله اجرا ماله و پیستوله ( فقط برای نوع میکرو ) است و جنس ماله از نوع استیل ضد زنگ می باشد . زمان خشک شدن 24 الی 48 ساعت است
SKK

## Slide 14
مراحل و شیوه های اجرا انجام عملیات نما سازی به شرایط هر پروژه بستگی دارد. ساختمان ها یا قدیمی هستند یا نیاز به مرمت و بازسازی دارند و یا در حال احداث بوده و نوساز محسوب می شوند . لذا شیوه های اجرایی و مراحل عملیاتی در هر یک از حالات فوق الذکر متفاوت خواهد بود و کسب نتیجه مطلوب و حصول نمایی پایدار و مقاوم منوط به انجام و رعایت مراتب اجرایی و دستور العمل های فنی می باشد که اجمالاً به ان اشاره می گردد:
آماده سازی اولیه باید بستر کار توسط انجام اقدامات لازم با در نظر گرفتن شرایط آماده گردد تا امکان اجرای موفقیت آمیز مصالح فراهم شود . در ساختمان های قدیمی با شستشو و لایه برداری پوسته فاسد شده و ترمیم ترک ها و یا سطوح تخریب شده این کار انجام می پذیرد و در پروژه های در حال ساخت در صورت لزوم با استفاده از مصالح و مواد افزودنی ( primer ) زیرکار محکم ، صاف و مناسب تری به وجود خواهد آمد.
اجرای لایه آستر Base Coat انتخاب نوع آستر نما در ارتباط با انتخاب مصالح (Skk ) تعیین می گردد. این مواد با نفوذ در سطوح معدنی (سیمان ، گچ و ... ) علاوه بر ایجاد پیوستگی و چسبندگی بیشتر ، امکان حفاظت (در مقابل رطوبت ، قارچ و ...) از آنها را نیز فراهم می نماید.
اجرای لایه بافت Texture Coat این لایه شکل وضعیت پرداخت نهایی را در نما تعیین خواهد نمود.
اجرای لایه Finishing Coat و یا Top Coat در این مرحله در ارتباط با نوع بافت لایه نهایی اجرا خواهد شد این لایه در مواردی به صوت رنگ در موارد دیگر به صورت پوشش محافظ و بی رنگ می باشد که بنا به شرایط پروژه جهت جلوگیری از تاثیر عوامل مخرب محیطی بر نما پیشنهاد می گردد.

## Slide 17
نماهای چوبی
ورق های فاین فارست
ورق های فرآوری شده چوبی که از ترکیب چوب طبیعی و مواد رزین دار با درصد های متفاوت تشکیل شده است.
نحوه فرآوری ، مراحل صنعتی و روش های اجرا و برش در فایل ویدِیویی فوق به نمایش گذاشته شده است...

## Slide 18
کامپوزیت
کامپوزیت سیستم پوششی نمای خارجی و پوشش سطوح داخلی ساختمان به وسیله صفحه های کوچک و بزرگ آلومینیوم است . در این سیستم صفحه های آلومینیوم به ضخامت 4 میلیمتر متشکل از دو لایه ورق آلومینیوم با هسته پلی اتیلن یا مواد معدنی ضد حریق روی سازه اصلی قرار می گیرد رویه این پانلها از PVDFاست که علاوه بر زیبایی و درخشندگی نما تنوع رنگ نامحدود دارد و امکانات اجرای انواع قوس و خم در نما و ایزولاسیون کامل صوتی و حرارتی و در برابر تکانهای باد و شوک های حرارتی کاملاً پایدار است .زیبایی فوق العاده و عمر طولانی این نما ازامتیازات ویژه آن به شمار می رود. در مقایسه با انواع مصالح نما وزن فوق العاده سبکی دارد و باعث کاهش قابل توجه در مصالح ساختمانی مصرفی در نما می گردد.

## Slide 19
ویژگیهای اختصاصی ورقهای کامپوزیت:
1- سبکی وزن و تنوع در شکل پذیری 2- دوام و ثبات پوشش رنگ 3-عدم جدا شدن لایه ها از یکدیگر 4-خاصیت ضد حریق 5-مقاوم در برابر تغییرات دما از 50- تا 80+ درجه سانتیگراد 6- دارای خاصیت عایق صوتی 7-سرعت اجرای بالا با استفاده از ابعاد بزرگ و متنوع 8- پایداری در مقابل نیروی باد و خاصیت آنتی استاتیک(ضد گرد و غبار(

## Slide 20
اين قبيل پانل‌ها بر خلاف ديوار‌ه‌هاي متداول بتني در برابر رطوبت هوا و شرايط خورندة محيطي دچار آسيب‌هاي ناشي از خوردگي نمي‌شوند. اين مسئله باعث حداقل شدن هزينة تعميرونگهداري مي‌گردد.
9- بدون نیاز به شستشو
10- مصالح زیر سازی سبک
11-عایق رطوبتی
12- دوست محیط زیست
13- استفاده از فضای خالی بین ورقها به عنوان داکت تاسیساتی

## Slide 21
1-سبکی وزن- ورق های کامپوزیت دارای وزن کمی حدود 8-5 کیلوگرم در هر مترمربع می باشند که در مقایسه با دیگر مصالح از قبیل سنگ، شیشه و سیمان دارای پایین ترین وزن ممکن می باشد. با بررسی های بعمل آمده(طبق جدول) نمای کامپوزیت آلومینیوم حدود 90% سبک تر از سنگ گرانیت، 85% سبک تر از سیمان، 75% سبک تر از شیشه و 50% سبک تر از ورق معمولی است.( کاهش وزن سازه باعث کاهش ضریب زلزله در محاسبات می باشد )
2- خواص آکوستیک- فضای خالی پشت ورق های کامپوزیت باعث ایجاد خاصیت آکوستیک می شود. بعنوان مثال وقتی از یک ورق کامپوزیت در یک ساختمان با دیوارهای ساخته شده از بتن سبک استفاده می شود خاصیت عایق بودن صوت آن دو برابر می شود.
3- شکل پذیری- بوسیله ابزار زوایای مختلف با لبه تیز تا 135 درجه را می توان با این ورقها ایجاد کرد در حالیکه برای مصالح رایج دیگر فاقد سیمان، سنگ و شیشه این امر امکان پذیر نمی باشد.
4- تنوع رنگ- با توجه به وجود تنوع رنگ ورق ها طراحان می توانند از رنگ های بسیار متنوع و مختلف از جمله رنگ های متالیک در طرحهای خود استفاده کنند. برای رنگ کردن پانل ها از سیستمهای بسیار پیشرفته و با کیفیت بالا استفاده شده است تا رنگ مورد نظر بالاترین کیفیت و بهینه ترین مقاومت را در برابر شرایط نامساعد جوی و آلودگی های صنعتی داشته باشد. این خواص به وسیله پوشش های فلورایدی یا PVDF تأمین شده اند.

## Slide 22
5- مقاومت در برابر آتش سوزی- از لحاظ مقاومت در برابر آتش سوزی این مصالح در بسیاری از کشورها بعنوان مصالح ضد احتراق شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد و پس از آتش سوزی نیز برای محیط زیست آلودگی ایجاد نمی کند زیرا تمامی مواد بکار رفته در ساخت آن بدون CFC هستند.
6- عملکرد غیر یکپارچه در زلزله- با توجه به اینکه این ورق ها بصورت ثابت به نمای ساختمان متصل نمی شوند، هنگام وقوع زلزله ورق ها در جای خود حرکت کرده و امکان فرو ریختن آن به حدأقل می رسد.
7- امکان آب بندی نما- از ویژگی های نمای کامپوزیت، امکان آب بندی آن می باشد به گونه ای که امکان نفوذ آب به زیر نما وجود نداشته باشد و آب ناشی از باران و برف پس از هدایت به شیارهای تعبیه شده از محل معینی خارج می شوند. همچنین این ورق ها در مقابل خوردگی ناشی از آب و هوا و باران های اسیدی کاملاً مقاوم است و عوامل جوی هیچگونه تأثیری به زیبائی و کیفیت نما نخواهد داشت.
8- بی نیازی به شستشو- از دیگر ویژگی های این ورق ها تمیز ماندن آن است. دلیل این امر نوع رنگ مصرفی است که در اثر جریان هوا الکتریسیته ساکن در ورق ایجاد نمی شود که گرد و غبار معلق در هوا جذب شود، لذا سطح آن تمیز مانده و هرگونه گرد و غبار احتمالی نیز با اولین باران از روی سطح کاملاً شسته می شود.
9- قابلیت تعویض پانل ها- در صورت بروز هرگونه مشکل در یکی از پانل ها به دلایل مختلف، این قابلیت وجود دارد که بتوان بدون خرابی کل نما تنها پانل آسیب دیده را عوض کرده و یک پانل نو جایگزین آن کرد.

## Slide 23
ورق کامپوزیت آلومینیومی از 3 لایه عمده تشکیل می شود که 2 لایه آلومینیوم در دو طرف ورق و یک لایه از جنس پلی اتیلن به نام pvdf در میان دو ورق آلومینیوم قرار دارد. این لایه نقش عمده ای در انعطاف پذیری وعایق سازی ورق کامپوزیت آلومینیومی در مقابل صدا وحرارت ایجاد می کند .

## Slide 24: مشخصات ورق ها
طول ورقهای آلومینوم 1800 تا 3660 میلیمتر و پهنای 1200 تا 1220 میلیمتر و ضخامت 3 الی 6 میلیمتر می باشد
عرض استاندارد : 1220 میلیمتر و عرض ماکزیمم : 1550 میلیمتر
طول استاندارد : 2440 میلیمتر و طول ماکزیمم : 6000 میلیمتر
ضخامت : از 3 الی 6 میلیمتر
رنگ متناسب با سفارش مشتری می باشد . ( در کل 48 رنگ شناسایی شد )
اندازه نامتعارف بنا به درخواست مشتری قابل تهیه می باشد .
هر مترمربع از پانل آلومینوم فقط 3.5 الی 5.5 کیلوگرم وزن دارد که عامل مهمی در مسائل زلزله و حمل و نقل میباشد .

## Slide 25
جزئیات اتصال
اجرای نماهای آلومینیوم کامپوزیت با سیستم های مختلفی امکان پذیر میباشد که در ایران با دو سیستم اجرا می گردد. که این دو سیستم بصورت زیر است:
1- سیسیتم Hanging
در این سیستم که اقتباسی از سیستم Hanging کمپانی Alcan، تولید کننده ورقهای آلومینیوم کامپوزیت Alucobond می باشد ورق بصورت آویز بر روی بولت های استیل تعبیه شده در این دیتیل قرار می گیرد.
2- سیستم Fixing
در این سیستم ورق بصورت Fix بر روی زیرسازی آلومینیومی نصب می گردد که متاسفانه در ایران جهت کم کردن هزینه های اجرا از پروفیل های آهنی بجای آلومینیوم استفاده می شود.

## Slide 26: جزئیات سیستم Hanging

## Slide 28
جزئیات سیستم Fixing

## Slide 30
نمونه دیتیل گوشه خارجی:
1. ورق کامپوزیت
2. مواد آب بندی
3. نوارلاستیکی
4. نبشی فولادی
5. تسمه فولادی
اجرای ورقهای کامپوزیت و اتصالات:

## Slide 31
دیتایل پوشش ستونی مدور:
1. ورق کامپوزیت
2. نبشی نگهدارنده
3. کمربند آهنی
4. موادآب بندی
5. نوارلاستیکی
6. ریل آلومینیومی
7. پیچ خودکار
8. ستون اصلی تیرآهن
9. نبشی فولادی

## Slide 32
نمونه دیتایل گوشه خارجی:
1. ورق کامپوزیت
2. مواد آب بندی
3. نوارلاستیکی
4. نبشی فولادی
5. تسمه فولادی

## Slide 33
نمونه دیتایل پوشش تیرآهنی
1. ورق کامپوزیت
2. نبشی نگهدارنده
3. نبشی نگهدارنده
4. موادآب بندی
5. نوار لاستیکی
6. ریل آلومینیومی
7. پیچ خودکار
8. ستون اصلی

## Slide 34
فرودگاه کیش
محل: کیش، ایران
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
رنگ: شامپاین متالیک
سطح نما: 4500 متر مربع

## Slide 35
ساختمان شرکت سرمایه گذاری ساختمان
محل: تهران، ایران
رنگ: نقره متالیک
سطح نما: 800 متر مربع

## Slide 36
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل: تهران، ایران
آدرس: خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 16.1
رنگ: شامپاین متالیک
سطح نما: 1200 متر مربع

## Slide 37
هتل استقلال
محل: تهران، ایران
آدرس: چهار راه پارک وی
رنگ: نقره متالیک
سطح نما: 1300 متر مربع

## Slide 38
بيمه آسيا

## Slide 41
منابع و مآخذ:
مجله هنر و معماری ش1/زمستان 82
معمار 46
معمار 31
ساختمانی تیراژه
منابع اینترنتی