## Slide 1
معرفی و بررسی کامل مرکز فرهنگی و آموزشی نابینایان و کم بینایان شهر رشت

## Slide 2: بخش اول:
ارزشهای محیطی
- اقلیم - سایت - بافت و زمینه

## Slide 3: اقلیم
استان گيلان با مساحتي حدود 14711 كيلومتر مربع در ميان رشته كوه‌هاي البرز و تالش در شمال ايران جاي گرفته و حدود 0.9 % از مساحت كل كشور را در برگرفته است. اين استان از شمال با درياي خزر ، از شرق با استان مازندران و از غرب و شمال غربي با استان اردبيل و از جنوب با عبور از رشته‌كوه‌هاي البرز با استان‌هاي زنجان و قزوين ارتباط دارد.
استان گيلان از سه بخش ساحلي ، جلگه‌اي و كوهپايه‌اي تشكيل مي‌شود . پهناي جلگه ساحلي در استان گيلان كم بوده و در بيشتر نقاط بلافاصله پس از خط ساحلي ، ارتفاع زمين به 900 متر افزايش مي‌يابد. شكل جغرافيايي استان گيلان به صورت بدنه‌اي پر حجم شامل البرز غربي و جلگه گيلان در جنوب و گردني استوار و افراشته شامل : كوههاي تالش و جلگه ساحلي به سمت شمال مي‌باشد. با توجه به موقع جغرافيائي آن در جنوب غربي درياي خزر يكي از زيباترين و حاصلخيزترين استانهاي كشور مي‌باشد . آب فراوان ، جنگلهاي پرپشت و متراكم و متنوع ، مراتع وسيع و گسترده و سرانجام جلگه‌اي مستعد ، آبرفتي يا ماسه‌ دريائي ، از نظر مظاهر محيط طبيعي ، استان گيلان را ممتاز ساخته‌اند . تنها ارتباط طبيعي استان با فلات داخلي از طريق درة سفيدرود برقرار مي‌شود در سراسر كوههاي شمالي ايران ، درة زمين‌ساختي سفيدرود ، تنها عارضة مهمي است كه به طور طبيعي ، سد كوهستاني را شكافته و به صورت موهبتي ، بر اهميت و مقام اين استان افزوده است . اين دره علاوه بر سهولت ارتباط ، حجم عظيمي از آبهاي آذربايجان و كردستان را به اين سرزمين هدايت نموده و باروري و سرسبزي بيشتر آنرا تضمين كرده است.

## Slide 4
معماری بومی درگیلان از نمونه های خاصی است که در آن ، معماری از مرکز بنا خارج شده و به حاشیه می پردازد و به همان گونه نیز به چگونگی قرارگیری آن محدوده توجه بیشتری می گردد . به عبارت دیگر می توا ن گفت که این بناها دارای دو تصویر کاملاً متفاوت هستند و این جنبه شاید مهمترین وجه تمایز معماری گیلان .با سایر مناطق ایران باشد
فراهم نمودن شرایط آسایش در این منطقه پر باران و مرطوب، از جمله معضلاتی بوده که ساختمان های سنتی توانسته پاسخگوی آن باشد. متداول ترین نوع ساختمان سنتی در این منطقه به نام گالی پوش خانه معروف است که بام آن با پوشش گالی (نوعی علف که د رکنار مرداب ها می روید.) است و دارای کرسی چینی چوبی در زیر ساختمان می باشد.
مسکن سازی در این منطقه به موازات اشغال تدریجی جنگل و به صورت پراکنده .صورت گرفته است
برخلاف معماری بومی کویر که بیشتر از خشت و آجر بنا شده است، معماری این منطقه از چوب و الیاف گیاهی به صورت عمده بهره برداری کرده است. جنگل های انبوه در کنار مزارع برنج از مهمترین منابع تامین مصالح ساختمانی منطقه می باشند

## Slide 5
نی (نوعی الیاف گیاهی که برای پوشش سقف به کار می رود.) و ساقه های برنج عناصر اصلی تشکیل دهنده پوشش سقف ها هستند. سقف هایی که به علت شدت و تداوم بارندگی همیشه به صورت دو یا چهار شیبه ساخته می شوند. در بعضی از نقاط گیلان که امکان استفاده از سفال موجود است پوششی از سفال بر روی زیر سازی از نی و توفال، وظیفه جمع آوری آب باران از بام و هدایت آن به آبروها و ناودان ها را به عهده دارد. استفاده از تخته های پهن نیز در مناطق جنگلی گیلان برای پوشش سقف و جلوگیری از نفوذ باران مرسوم است. سقف شیبدار بر روی سازه ای چوبی قرار دارد. فاصله کم ستون ها از یکدیگر و استفاده از سازه چوبی به صورت تیر و ستون تناسبات ویژه ای به معماری می بخشد که در نما و پلان به خوبی خود را آشکار می کند.
اشکال ساده سقف شیبدار از بوجود آمدن کنج های برفگیر جلوگیری کرده و مانع نفوذ آب حاصل از ذوب برف به داخل بنا می شود. بعلاوه برای جلوگیری از نفوذ باران به داخل ساختمان توسط باد معمولا سقف شیبدار تا نزدیکی کف زمین در یک یا دو جناح ساختمان که رو به باد قرار دارند ادامه می یابد و معمولا پنجره ای از این دو جناح باز نمی شود.
گونه برخورد دیگر که بیشتر در خانه های شهری دیده می شود، استقرار بالکن دورتادور بنا می باشد. این بالکن علاوه بر آنکه دسترسی اتاق ها به یکدیگر را تامین می نماید، مانع از رسیدن باران به بدنه بنا می شود.

## Slide 6
پوشش های شبیدار در شکل های گوناگون و مصالح مختلف، از ویژگی های مهم نمای خانه های گیلانی است. در بعضی نقاط گیلان مانند اطراف لاهیجان، شیب این پوشش ها خیلی زیاد و در بعضی از نقاط مانند اطراف فومن این شیب کمتر است. رنگ قهوه ای آن همراه با قرار گیری دسته های گالی و کولش، سطح زیبایی را شکل می دهد و خانه گیلانی را با محل خود مانوس می کند.
در تمام ساختمانهای این مناطق ، بدون استثنا از کوران و تهویه طبیعی استفاده می شود به طور کلی ، پلان گسترده و باز و فرم کالبدی آنها بیشتر شکلهای هندسه طویل و باریک است . به منظور حداکثر استفاده از وزش باید در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاقها ، جهت گیری ساختمان ها با توجه به وزش نسیم های دریا تعیین شده است . در نقاطی که با دمای شدید و طولانی می وزد ، قسمتهای رو به بالا ساختمان .کاملاً بسته است
به دلایل اقلیمی ( نیاز به کوران هوا در فضا برای دفع رطوبت و ... ) بافت شهرهای جلگه ای گیلان از نوع بافت باز می باشد . بدین ترتیب خانه ها به صورت خانه باغ طراحی شده و دارای درختان میوه است .

## Slide 7
در شهرهای جلگه ای گیلان تأثیر اقلیم بربافت کاملاً هويدا است . همانگونه که گفته شد اقلیم بر معماری نیز اثر کرده و معماری برون گرا را در این مناطق به وجود آورده است . همچنین از تأثیر اقلیم بر معماری ، معماری بر فرهنگ نیز اثر داشته و به خصوص در مناطق روستایی گیلان شاهد فرهنگی باز هستیم که در مناطق دیگر ایران چنین نیست .
فرم بنا در ارتباط با اقلیم :
با وجود اینکه میزان دمای هوای معتدل در حدی است که انعطاف پذیری پلان ساختمان را ممکن می سازد اما در هر حال گسترش پلان در طول محور شرقی ـ غربی از مناطق دیگر کمتر است . در نتیجه در این مناطق می توان فرم های آزاد کار کرد به شرطی که کشیدگی بنا شرقی ـ غربی باشد . با مطالعه معماری گیلان پیداست که این معماری کاملاً متناسب با اقلیم طراحی شده است و کشیدگی بناها شرقی ـ غربی بوده و بیشتر روزنه ها در جنوب و شمال است تا کوران هوا به خوبی جریان داشته باشد .

## Slide 8: احکام معماری در ارتباط با ویژگی های اقلیمی

## Slide 9
بيرون زدگي شيب سقف از سمت غرب
استفاده از مصالحي با ظرفيت حرارتي زياد در ديواره غربي براي جلوگيري از انتقال گرماي نور خورشید در بعد از ظهر
استفاده از پنجره هاي رو به هم براي ايجاد کوران
استفاده از ديوارهایي با ظرفيت حرارتي کم

## Slide 10
استفاده از سقف شيبدار به دليل بارندگي زياد و جلوگيري از نفوذ رطوبت
استفاده از سايبان متحرک و قابل کنترل تا گرماي خورشيد را به نحو دلخواه در فصول مختلف کنترل کند.

## Slide 11
استفاده از مصالحي که ضريب انعکاس کمي دارند در محوطه (سطوح جنگلي،خاک نرم و سياه و خشک ...)
استفاده از سايبان کم عمق در پنجره هاي جنوب شرقي و جنوب غربي

## Slide 12
بافت براکنده در صورت وجود چند ساختمان برای حرکت باد و ایجاد کوران برای مقابله با رطوبت
کشیدگی ساختمان در جهت شرقی غربی

## Slide 13
عدم وجود زیر زمین در اقلیم معتدل ومرطوب
استفاده از ديوارهاي رنگ روشن

## Slide 14: تحلیل سایت
North

## Slide 15
محل قرارگیری سایت مورد نظر
در جنوب شهر رشت مرکز استان گیلان و در ضلع شمال غربی پارک شهر که پارک اصلی شهر رشت می باشد واقع است. در گذشته بنای استانداری قدیم در آنجا قرار داشت که پس از انتقال تشکیلات استانداری به جای دیگر این سایت در طرح تفصیلی شهر رشت به یک عملکرد فرهنگی اختصاص یافت.
زمین مورد نظر از دو ضلع شرق و جنوب محدود به پارک و از ضلع شمال به بلوار حافظ و از ضلع غرب به خیابان ملت محدود می شود. عرض بلوار حافظ 30 متر و عرض خیابان ملت 24 متر می باشد.
30.0m
24.0 m
حافظ
ملت

## Slide 16
زمین مورد نظرذوزنقه ای شکل است
طول زمین 140 متر در 150متر می باشد مساحت کل زمین 11000 متر مربع است.
140
150
شکل و ابعاد زمین

## Slide 17: توپوگرافی
سایت مورد نظر خالی از هرگونه شیب قابل توجهی است و تقریباً مسطح می باشد.
همجواری زمین با پارک شهر به عنوان یک مکان تاریخی، پر رفت و آمد، تفریحی و جاذب جمعیت به کارایی بیشتر آن کمک می کند
زمین دارای دو بر آزاد است. چنین کیفیتی می تواند در ترتیب ورودی ها و خروجی ها، انتظام فضایی، کنترل نظم، اطفاء حریق، نمود بهتر مرکز فرهنگی و هنری و بهره بیشتر اقتصادی مؤثر باشد.
عریض بودن معابر سواره رو در دو طرف زمین باعث کاهش احتمال ترافیک شده و از دیگر نکات مثبت سایت می باشد
پتانسیل ها

## Slide 18: دید داخلی وخارجی
با توجه به دید خارجی بهتر است جهت قرارگیری ساختمان به سمتی باشد که بهترین دید را برای سایرین داشته باشد.
احجام بزرگ که از نظر ابعاد و شکل تناسب ندارند مثل آمفی تئاتر بهتر است از دید اصلی سایت خارج گردد و یا اینکه با سایر احجام ترکیب شود و از عناصر بومی مثل سقف شیبدار در آن استفاده شود و در هماهنگی کل احجام درآید.
لازم به ذکراست که این احکام برای افراد عادی بازدید کننده ارائه شده است.
1
2
4
3
1
4
5
3
2
دید مناسب داخلی
دید مناسب خارجی
دیدهای مثبت و منفی
نقاط دید منفی نسبت به سایت وجود ندارد . همچنین برعکس آن ، که نقاط منفی دید از سایت نسبت به محوطه های اطراف وجود ندارد ؛ دلیل آن هم می تواند وجود پوشش گیاهی مناسب پارک و خیابانهای موجود که سایت را از . بناهای اطراف جدا می کند ، باشد

## Slide 19: دسترسی ها
در حال حاضر دسترسی به سایت از چهار جهت امکان پذیر است
الف : از طرف شمال از سبزه میدان به بلوار حافظ
ب : از طرف جنوب از میدان گاز به خیابان ملت
ج : از طرف غرب از بلوار آیت الله ضیابری به بلوار حافظ
د : از طرف شرق از چهار راه میکائیل به بلوار حافظ
دسترسی های درجه 1و2 ماشین رو دسترسی درجه 3 دسترسی پیاده و ازداخل پارک است.
اصلی درجه 1
اصلی درجه 2
پیاده

## Slide 20: دسترسی سایت
به چند دلیل بهتر است دو ورودی برای پروژه در نظر بگیریم
1- زیرا تردد وسایل نقلیه در مسیرخیابان حافظ زیاد است و احتمال ایجاد ترافیک وجود دارد.بنابراین ورودی پیاده برای افراد عادی در این خیابان در نظر گرفته شود.بااین کارازایجاد ترافیک نیز جلوگیری به عمل می آید.
2- به دلیل پر رفت وآمد بودن این مسیر، ورودی اول دعوت کنندگی بیشتری مراجعه کنندگان عادی دارد.
3- این ورودی برای افراد نابینا و همچنین پارکینگ مناسب نیست زیرا تردد وسایل نقلیه در این مسیر زیاد است.
بنابراین درخیابان ملت دو ورودی در نظر میگیریم.یکی برای پارکینگ و دیگری برای کاربران نابینا.

## Slide 21: نورگیری
نور نا مناسب
نور مناسب
در سایت مورد نظر نورگیری مناسب از سمت جنوب است.به همین دلیل بهتر است کشیدگی بنا شرقی-غربی باشد وفضایی که نیازبه نور مناسب دارند مانند فضای آموزشی و اداری در این سمت قرار گیرد و فضاهایی که به نورطبیعی احتیاج ندارندو یا درآنها بازشو تعبیه نشده درقسمت غربی واقع شوند.مانند انبار،آمفی تئاتر و...
در صورت تعبیه بازشو در غرب،
می توان ازلوور روی بازشوها استفاده کرد.یا نور را به صورت غیر مستقیم وارد فضا کرد.
زیرا نور مستقیم و خیره کننده باعث آزار و اخلال در دید کم بینایان میشود.

## Slide 22: جهت وزش باد
در این سایت جهت وزش باد مطلوب ازسمت شمال وباد نامطلوب ازسمت غرب وشمال غربی است.بنابراین باید هنگام طراحی به نکات زیر توجه کرد:
ورودی بنا ازسمت شمال باشد،تا سیرکولاسیون هوا به خوبی صورت گیرد.
فضاهایی مانند آمفی تئاتر،سالن ورزشی نیزدرقسمت غربی واقع شوند،چون این فضاها نیاز به بازشو ندارند.
وجود کج باران ها درجبهه غرب
باعث فرسایش مصالح می شوند وجهت گیری شرقی-غربی کمک میکند سطح کمتری در این جهت قرار گیرد.
باد مناسب
باد نا مناسب

## Slide 23
نصب سایه بان با طراحی مناسب ویا ایجاد یک پیش آمدگی در ضلع غربی بنا از برخورد کج باران به بدنه ساختمان جلوگیری میکند و عملا مانع فرسایش مصالح میشود.
کاشت درخت در مسیر باد نامطلوب برای کاهش شدت باد.
کاشت درختان بلند در جبهه شمال وشمال شرق باعث هدایت باد به سمت بنا و ایجاد سیرکولاسیون مطلوب در فضا میشود.انتخاب درختان بلند از این جهت است که مانع جابه جایی هوا نمیشود.

## Slide 24: آلودگی صوتی
آلودگی صوتی درجه1
آلودگی صوتی درجه2

## Slide 25
حوزه پر صدا
حوزه نیمه سکوت
حوزه سکوت
تحلیل سایت بر اساس میزان آلودگی:
به دلیل وجود آلودگی صوتی شدید در ضلع شمالی سایت،فضاهایی مانند کافی شاپ، کارگاه،سالن ورزشی در حوضه پرصدا قرار گیرد.
فضاهایی مثل کلاسهای آموزشی،کتابخانه، اتاق مشاوره باید در حوضه سکوت قرار گیرند.
فضاهایی مانند آمفی تئاتر،سایت، فضای اداری در حوزه نیمه سکوت واقع میشود.
با کاشت دو ردیف درخت پهن برگ در حوزه پرصدا می توان تا حدی آلودگی صوتی را کاهش داد.

## Slide 26: همجواری ها
مسکونی با تراکم متوسط
مسکونی با تراکم بالا
تجاری
زمین مورد نظر
فضای سبز (پارک شهر)
فضای سبز (پارک شهر)

## Slide 27
ضلع غربی به دلیل وجود نور نامناسب و باد نامطلوب ترجیحاٌ باید دارای کمترین شفافیت باشد.یا درصورت تعبیه،بازشوها به صورت عمودی باشد تا نورکمتری به داخل بیاید.
راهکاردوم این است که بازشوها درعمق قرار گیرد تا نوربه صورت غیرمستقیم وارد فضا شود.
همچنین فضاهایی که به نور مستقیم نیاز دارند نباید در این ضلع واقع شوند. مانند فضای اداری.
جبهه غرب
ضلع غربی

## Slide 28: بارندگی
کشیدگی پنجره در جبهه غربی
عایق کردن ساختمان در جبهه غرب برای حفاظت از مصالح
در فضاهای باز و محوطه ها وجود سرپناه برای روزهای بارانی ضروری است.

## Slide 29
ايجاد سايبان یا قاب براي پنجره ها در جبهه غربي که در عین حال دارای طراحی زیبایی نیز باشند.
به علت حجم زیاد باران، آبهای سطحی جریان یافته در محوطه می توانده مشکل ساز باشد که باید برای هدایت آن برنامه ریزی کرد.

## Slide 30: رطوبت
در استـــان گیلان همجواری تمام استان با دریای خزر از طرفی و پوشش گیاهی فوق العاده قوی آن از طرف دیگر باعث می شود که همواره مقدار زیادی بخار آب در هوای استان وجود داشته باد که مهمترین مشخصه اقلیم استان به شمار می رود و خود وجه امتیاز بزرگی در اقلیم گیلان در مقام مقایسه با اقالیم نقاط دیگر ایران محسوب می شود . بخار آبی که به این صورت وارد هوا می شود در عرف هواشناسی به نم یا رطوبت معروف است .

## Slide 31
رطوبت عامل مهمی در اقلیم رشت می باشد که باید راهکار مناسبی برای کنترل آن داده
شود.
استفاده از بادهای محلی به وسیله بازشوهای مناسب برای به جریان در آوردن باد در داخل فضا مورد نیاز است خصوصا پنجره های بزرگ در جبهه شمالی و جنوبی که باعث کوران هوا میشود. در صورت سرمای هوا و یا عدم وزش باد که امکان جریان باد به داخل بنا میسر نیست، برای کنترل رطوبت هوا از تهویه های مناسب استفاده گردد.
عدم ساخت زیرزمین دربنا به
دلیل نفوذ رطوبت وتخریب مصالح

## Slide 32
زمین شناسی و جنس خاک :
استان گیلان در حاشیه دریای خزر قرار دارد از حاصلخیزترین مناطق ایران است . از این جهت شناسایی منابع اراضی و خاکها و ویژگیهای آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . استفاده از اراضی مختلف باید با توجه به استعداد خاکها صورت پذیرد تا ضمن کسب حداکثر عایدی ، محیط نیز برای استفاده آیندگان مورد حفاظت قرار گیرد .
کاشت درخت و ایجاد فضای سبز برای به وجود آمدن محیطی دلچسب ومطلوب برای کاربران عادی

## Slide 33
فضاهای اداری
فضاهای آموزشی
برنامه فیزیکی
فضاهای عمومی

## Slide 34
فضاهای آموزشی
کلاس های آموزشی
کارگاه ها

## Slide 35
فضاهای اداری
مدیریت
معاونت
حسابداری
اتاق جلسه
انتشارات
بایگانی

## Slide 36
عمومی
سایت
کافی شاپ
آمفی تئاتر
سالن ورزشی
گالری
کتابخانه
Audio book

## Slide 37
خدماتی
سرویس بهداشتی
آشپزخانه
بینایی سنجی
مشاوره
اتاق استراحت

## Slide 38: دیاگرام فضایی:
گالری
سالن انتطار
سالن اجتماعات
رستوران
فضای تقسیم
بینایی سنجی
مشاوره
کمکهای
اولیه
سرویس بهداشتی
اطلاعات
بوفه
سالن
ورزشی
کتابخانه
و
Audio book
کلاسهای آموزشی
و
کارگاه
سایت
اداری
ورودی

## Slide 39: نمونه های مشابه
Step up
استفاده از سایبان با طراحی مناسب برای جلوگیری از ورود مستقیم نور
ورودی اصلی بنا تو رفته است.
دارای حجم بسیار ساده

## Slide 40: Step up
در ورودی به صورت کشویی و
دارای چشم الکترونیکی است

## Slide 41: Hazelwood school
استفاده از احجامی با خطوط منحنی ولی با زاویه بیش از 180 درجه که خود باعث سردرگمی می شود
به کار بردن سایبان مناسب
درب کشویی با چشم الکترونیگ

## Slide 42: Hazelwood school
استفاده از پارتیشن برای تقسیم بندی فضایی
تغییر متریال روی دیوار به صورت نواری در ارتفاع دست برای مسیر یابی
ورورد نور به شکل غیر مستقیم به بنا

## Slide 43: پیشنهادات عمومی در طراحی :
كاربري فرهنگي شامل مدارس، مساجد، ‌تكايا، كتابخانه، ‌مركز فرهنگي تربيتي، موزه و گالري، ‌نمايشگاه و… مي‌باشد ‌نزديكي نسبتا زيادي با كاربري آموزشي دارند و اين دو كاربري مي‌توانند به عنوان دو كاربري سازگار در كنار هم و جوار يكديگر استقرار يابند.
قرینه سازی و مشابهت ( در صورت محدود بودن قرینه ها ) امتیازی است که با لحاظ آن نابینا کمتر نیازمند دسته بندی و یا جستجوی اطلاعات حفظی است بنابراین الگوی مناسبی برای طراحی نابینایان می باشد .
سازماندهی فضا به گونهای باشد که دارای مشخصاتی برای ابتدا و انتها ، ورودی و خروجی باشد چون درغیراین صورت نابینا در مکان یابی خود دچار اشکال می گردد .
از تداخل عملکردها و چندگانگی در عملکرد فضا پرهیز شود زیرا تداخل عملکردها نیز موجب گمراهی نابیناست.
از بكار گيري درهاي شيشه‌‌اي پرهيزگردد، ‌مگر شيشه‌هاي ايمني.
مبلمان مدارس بايد عاري از هر گونه ترك خوردگي و يا لبه‌هاي تيز فلزي باشد.

## Slide 44
با استفاده از رنگ ها و بافت های متنوع می توان اختلاف سطح ، دستگیره درها ، کلید روشنایی و سایر اثاثیه ثابت را مشخص نمود .
با استفاده از پرده های توری ، شیشه های انکسار نور یا پنجره های کرکره ای داخلی یا خارجی، تابش خیره کنند ه نور خورشید را کاهش دهید .
نوشته روی تابلوها و تخته های راهنما باید کاملاً خوانا و برجسته یا به خط بریل باشد تا کسانی که مشكل بینایی دارند بتوانند آنها را بخوانند.
بهتر است حروف و نمادها از زمینه تابلو برجسته تر باشد ( 1 ـ 30 میلیمتر ) تا نابینایان با استفاده از نوک انگشتان خود بتوانند اطلاعات آنها را بخوانند .
عدم استفاده ازتابلوهای کم ارتفاع ، درگاهی های کوتاه ، پله و بالکون های بدون حفاظ، پنجره های که 180 درجه باز نمی شوند.زیرا باعث ایجاد مشکل برای یابینا میشود.
محل نیمکت های استراحت را می توان با بلندتر ساختن از پیاده روها که با پا احساس شود و یا تغییر جنس کف زمین مشخص کرد .

## Slide 45: مصالح
تفاوت خواص مذکور که وابستگی به تناسبات مصالح دارد در صورتی که قرار دهی آنها مطابق یک نظم و هدف باشد در درک مکانی نابینا از طریق حس لامسه بسیار مفید است.
برای کف سازی ورودی بنا یا هر ورودی دیگری از مصالح خاص و استاندارد استفاده شود تا نابینا در هنگام احساس آن از طریق تماس کف پا و ارتباط لمسی آن به موقعیت ورودی پی ببرد.
بجز کف سازی می توان در طراحی از مصالح با ابعاد متفاوت ( تفاوت ابعاد انواع آجرها) ویا بافت دیوارها
( تفاوت بــافت سنگ های مختلف ) استفاده کرد.
برای فضاهای مختلف از کف سازی یا دیوارها با مصالح متفاوت استفاده کنید تا نابینا نتواند فضاهای متفاوت را از هم تمییز و تشخیص دهد.

## Slide 46: ضوابط کلی طراحی ساختمان برای نابینایان
ورودی :
با توجه به ضوابط که بایستی موانع حرکت نابینا از مسیر حذف شود احتمال دارد که ورودی پیش آمده نیز خود نوعی مانع گردد . لذا باید توجه داشت که با مطالعه شرایط احتمال دارد که وردی پیش آمده مزاحم حرکت نابینا نباشد و بدیهی است که ورودی عقب رفته به لحاظ ایجاد یک فضای مکث و امن بر روی ورودی مسطح یا پیش آمده ارجح است و پیشنها می گردد.
مکان ورودی می تواند در سطح جلوی بنا قرار بگیرد یا اینکه از مرکز خارج شود و در حد خودش حالت تقارن موضعی ایجاد کند .
ورودی در قسمتی از بنا قرار گیرد که کمترین مسیر پیدا طی شود و دسترسی به بنا به راحتی صورت گیرد.

## Slide 47
در ورودی اصلی باید مشخص و به وضوح قابل شناسایی باشد و به آسانی گشوده شود .
ورودی ساختمان حتماً باید هم سطح پیاده رو باشد و از اختلاف سطح زمین بیرون با کف داخل ساختمان پرهیز شود.
اگر اختلاف دو سطح اجتناب ناپذیر باشد ، باید دست کم یک ورودی با شبراهی که دو طرفش نرده باشد طراحی شود .
استفاده ازنشانه های غیر بصری درمحیط مانند صداهای ویژه موجود در مقدمه ورود به بنا، بافت مصالح زیر پا ( احساس نرمی و ... ) و مختصراً چیزهای صوتی و یا عملکردی مانند وجود صدای آب و یا زنگ در اتوماتیک و یا وجود اختلاف سطح در مسیر حرکت به کمک شیب ملایم و هرگونه ابتکار مناسب دیگر می تواند راهکار مناسبی برای تشخیص مسیر برای نابینا باشد و برای این منظور نیز استفاده شود .
نرده
شیب ملایم

## Slide 48
ورودی به سه روش : 1 ) از جلو و مستقیم 2 ) با زاویه و مستقیم 3 ) به طریق مارپیچی ممکن است انجام شود.
در مکان یابی و دست یابی نابینا رسیدن به بنا با زاویه و مارپیچی به دلیل آنکه در رفت دارای مشخصات و زوایای متفاوتی نسبت به برگشت است احتمال گیج شدن و گم شدن نابینا و یا معطل شدن برای تشخیص مجدد مسیر برای بازگشت را دارد لذا به طور قطع بهترین روش رسیدن به بنا برای نابینا از جلو و مستقیم است تا در هنگام برگشت نیز دارای صراحت و مشخصاتی باشد که در رفت داشته است .
طراحی مسیر برای نابینایان
ایــن موضوع بایستی مورد تــوجه باشد که بسیاری از اشکال و زوایای چرخش مسیرترجمه ای متفاوت در بازگشت خواهند داشت خصوصاً اینکه نابینا از دیوار به عنوان کمک در مسیر یابی استفاده می نماید و مسیرهای با زاویه خاص مانند 130 درجه و یا منحنی ها ترجمه متفاوتی در بازگشت خواهند داشت و این موضوع برای نابینایان ایجاد مشکل می نمایند.در نتیجه باید در طراحی مسیر دقت و توجه خاص مبذول داشت.

## Slide 49: کتابخانه
مهمترین نکته ای که در طراحی اولیه ی کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد، آرامش و سکوت و محیط مطبوع آن است که هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به کار رفته در آن مربوط می شود.
تابش مستقیم نور خورشید از کتابخانه نامطلوب است. لذا حتی المقدور سعی شود نور کتابخانه از طریق جبهه ی شمالی تامین شود و یا نور به صورت غیر مستقیم وار فضا شود.
در بخش کتب مرجع برای هر 1000 جلد کتاب مساحت 10 متر مربع اختصاص داده می شود.
فضای میان قفسه ها باید حداقل 4/1 -3/1 متر عرض داشته باشند.

## Slide 50
همه ی کتابخانه ها به یک انبار کتاب مجهز به قفسه بندی به مساحت 5 متر مربع نیاز دارند.
محل کتابدار در فضایی نزدیک درب ورودی در نظر گرفته شود.
بهتر است میزها در یک ردیف قرار گیرند زیرا در غیر این صورت موجب سردرگمی نابینایان میشود.
رنگ میزها و صندلی ها بهتر است متفاوت باشد
تا کاربران کم بینا بتوانند آن را به راحتی تشخیص
دهند.
به دلیل بزرگتر بودن کتابهای بریل نسبت به
کتابهای معمولی میز مورد مطالعه آنها نیز باید
بزرگتر باشد.

## Slide 51: آموزشی:
در کلاس های آموزشی،درب خروج برخلاف سایر فضاهای عمومی به داخل باز شود تا از ایجاد مانع در داخل راهرو جلوگیری به عمل آید.
بهتر است از عایق صوتی در دیوارها استفاده کرد تا هم مانع ورود آلودگی صوتی محیط خارج کلاس به داخل کلاس شود،هم صدای کلاسها با هم ادغام نشود.
فاصله بین میزها دریک ردیف حدودcm 75-80 باشد
حد فاصل بین هر ردیفcm 90-100
باشد تا سیرکولاسیون فضایی به راحتی
صورت گیرد.
کلاس فاقد تریبون باشد چون خود عاملی است برای
حرکت کاربران نابینا.
90-100
75-80
برای هر نفر کاربر حدودا 1.5 مترمربع فضا در کلاس آموزشی لازم است.

## Slide 52: ابعاد صندلی دسته دار :
ابعاد میز تحریر:
ابعاد صندلي :
ابعاد مبلمان موجود در کلاس ها مطابق فضاهای آموزشی عادی است.

## Slide 53: کارگاه های آموزشی :
بهتر است رنگ میز و صندلی های موجود در کارگاه متفاوت باشد تا برای کاربران کم بینا قابل تشخیص باشد.
میزهای کارگاه باید ثابت باشد تا کاربران برای پیدا کردن مسیر بتوانند از آنها کمک بگیرند.
نور به صورت غیر مستقیم وارد محیط کارگاه شود تا موجب آزار کاربران نشود.
مصالح مورد استفاده برای کف کارگاه باید قابل شستشو باشد..
از تعبیه هر گونه اختلاف سطح پرهیز کنید.
گوشه های میزها باید برش 45 درجه داشته باشد و یا برش منحنی داشته باشد.
فاصله بین صندلی ها از هم 90 سانتی متر است.

## Slide 54: فضاي مشاوره
فضاي مشاوره بايد داراي ورودي جداگانه باشد
دسترسي سريع به اين فضا از ورودي اصلي مجموعه به راحتي انجام گيرد
فضاي مشاوره بايد نزديك فضاي اداري، ‌ولي جدا از آن باشد.
فضا باید به گونه ای طراحی شود که باعث ایجاد حس آرامش در مراجعه کنندگان شود.این احساس آرامش میتواند از طریق موسیقی ملایم به آنها القا شود.
استفاده از مبلمان راحت جهت ایجاد حس آرامش در کاربران.
استفاده از کفپوش هایی نظیر موکت و فرش های با پرزهای بلند برای به وجود آوردن حس آرامش.
ورود نور به شکل ملایم و غیرمستقیم.
این فضا باید در حوضه سکوت قرار گیرد.

## Slide 55: اتاق كمكهاي اوليه
اين فضاها از نظر موقعيت و محل قرار گيري جهت سهولت دسترسي مراجعين، ‌بهتر است نزدیک ورودی ویا در صورت وجود طبقات ،در همکف واقع شود.
Audio Book:
فضایی است شامل سیستم های کامپیوتری که از طریق آن کاربران می توانند از کتابهای
صوتی استفاده کنند.
برای هر شخص یک فضای جداگانه در نظر گرفته شود تا کاربران بتوانند به راحتی از کتابهای صوتی استفاده کنند.
صندلی ها باید قابل تنظیم،چرخدار و روکشدار باشند.
فضاها به وسیله پارتیشن از هم جدا شوند.
فضای مورد نیاز برای هر نفر 2 متر مربع در نظر گرفته شود.(1.2 x 1.6)
از head set برای مطالعه کتابهای صوتی استفاده شود تا کاربر بتوانند بدون ایجاد مزاحمت برای سایر کاربران به مطالعه بپردازد.
بهتر است این فضا در حوزه سکوت واقع شود تا آلودگی صوتی موجود در محیط مانع تمرکز کاربران نشود.

## Slide 56
کاربران قسمت اداری افراد عادی هستند،بنابراین ضوابط آن طبق استانداردهای عادی است.
شرایط قرارگیری فضاهای اداری:
ساختمان باید تا حد امکان در محلی ساخته شود که از روشنایی مفید روز بهره برده و از تابش شدید نور و گرمای خورشید دور باشد. استفاده از سایه بان برای ممانعت از نور خورشید از سمت جنوب آسان می باشد. با این وجود اگر جهت اولیه، شمالی – جنوبی باشد نور خورشید به همه ی اتاقها می رسد.
بهتر است قسمت اداری از ورودی جداگانه برخوردار باشدفتا کارمندان به صورت مستقل وارد محیط کار خود شوند.
قسمت های مختلف اداری به وسیله پارتیشن از هم جدا شود
قسمت اداری شامل مدیریت، معاونت، بایگانی، حسابداری ، اتاق جلسات و انتشارات باشد.
مدیریت باید در جایی واقع شود که به کل مجموعه اشراف داشته باشد.
برای قسمت اداری سرویس بهداشتی جداگانه در نظر گرفته شود.
اداری:

## Slide 57
فاصله میان میزهای تحریر یا میزهای فردی حداقل 1 متر است.
نوع صندلی ها عموماً گردان چرخدار باشد.
میزهای تحریر از نوع بلند، منفرد و U شکل انتخاب شوند.

## Slide 58
اتاق بایگانی باید متمرکز باشد.
قفسه های فایل می تواند به روش مکانیکی حرکت کنند.
استفاده از کابینت های بایگانی متداول ترین روش برای ذخیره برگه های اداری است اما روش های دیگری نیز وجود دارد که شامل فایل های آویزان و جانبی است. این فایل ها ممکن است از نظر صرفه جویی بسیار مفید باشد.
قفسه ها در ابعاد 2 طبقه به ارتفاع 2/10 متر،در مواردی با فایل های آویزان و سطحی برای نوشتن پیش بینی شده به گونه ای که ارتباطی میان محل های کار فردی فراهم آورد.
فضای بایگانی:

## Slide 59: سالن ورزشی:
هدف از پرداختن به ورزش برای نابینایان از یکسو دستیابی به سلامت جسمانی و غلبه بر فشارهای روانی و از سوی دیگر، معرفی مهارتها و توانایی های آنان به جامعه است.از آنجا که برای کسب هرگونه مهارتی به زیر بنای اساسی متناسب با شرایط و موقعیت هر فرد بنا شود.رشته های ورزشی شنا، دو و میدانی و ژیمیناستیک از نظر بسیاری از کارشناسان تربیت بدنی به عنوان ورزشهای مادر و پایه شناخته شده اند.در این ورزش ها علاوه بر انعطاف پذیری لازم، تمامی اعضای بدن (بر خلاف بسیاری از ورزشها ) به تناسب رشد کرده و تقویت میشود.
سالن ورزشی این مجموعه شامل شطرنج، ژیمیناستیک، شنا و کشتی است.
بهتر است سالن ورزشی این مجموعه را در حوزه پر سر و صدا قرار دهیم ، زیرا هم با عث ایجاد مانعی برای انتقال آلودگی صوتی به سایر نقاط می شود و هم خود فضای مربوطه نیاز به سکوت و همچنین نور مناسب ندارد.
سالن ورزشی نیاز به این قسمت ها دارد : رختکن ، سرویس بهداشتی ، دوش
روی درب رختکن میتوان از اعداد یا حروف بریل و برجسته استفاده کرد تا کاربران بتوانند به راحتی کمد خود را تشخیص دهند. برای کاربران کم بینایان می توان از رنگ استفاده کرد.
برای سالن شطرنج از فضای آرام تری استفاده کنید.

## Slide 60: رستوران
آشپزخانه :
  تمام سطوح آشپزخانه باید قابل شستشو باشند.
  سطوح غیر لغزنده و کاشی کاری شوند.
  معمولا سطح آشپزخانه عریض با شیب کمتر از ۱:۲۰ مناسب است.
  کانال های تخلیه کفی در ناحیه آشپزخانه و انبار مورد استفاده قرار گیرند.
  ترجیحا آشپزخانه در معرض دید نباشد.
  از تهویه مناسب برخوردار باشد.
  تجهیزات برقی باید به قطع کن های اضطراری مجهز باشند.
  پنجره ها باید مجهز به توری باشند و چنانچه از تهویه ی مکانیکی استفاده میشود بدون بازشو باشند.
  جهت کاهش صدا باید بین دیوارهای آشپزخانه با غذاخوری عایق کاری صوتی شوند.سطوح جاذب صدا برای این امر مفید هستند

## Slide 61
ملاحظات |  |  | جمع کل مساحت |  |  | مساحت مفید |  |  | اجزاء فضا
 |  |  |  | 100 | 1 | 100 | 60 | 1/5 | سالن غذاخوری
 |  |  |  | 12 | 1 | 12 | 1 |  | صندوق حسابداری
 |  |  |  | 20 | 1 | 20 | - |  | آشپزخانه
 |  |  |  | 20 | 1 | 20 |  |  | بوفه
 | 183 | 1/2 | 152 |  |  |  |  |  | کل فضا
سرانه
ظرفیت
تعداد
جمع
مساحت
مفید
ضریب
زیر بنا
مساحت
زیر بنا

## Slide 62
  میز های رستوران باید بدون لبه باشد.(فاقد لبه های تیز باشد)
  شکل این میزها مربع مستطیل یا گرد است.
  میزهایی رستوران: دو نفره ، چهار نفره ، شش نفره و هشت نفره می باشد.
  چیدمان میزها ساده و به گونه ای باشد که مسیر راه کاملا جدا و مشخص باشد.
  میتوان به کمک متریال کف مسیر راه را از فضای نشیمن قابل تشخیص کرد.
  بهتر است برای ایجاد احساس آرامش در هنگام صرف غذا از موزیک ملایم یا صدای آب در محیط رستوران استفاده کرد .
  فضای دسترسی به صندلی ها از طریق مسیرهای عبوری حداقل عرض یک متر
  فضای باز در پشت هر صندلی حداقل 75 سانتیمتر
رستوران

## Slide 63: فضای اشغال شده توسط میزها

## Slide 64
  پیشخوان غذا خوری

## Slide 65: سالن اجتماعات :
فضاهای تشکیل دهنده این سالن عبارتند از:
سالن انتظار، فضای صحنه، سالن اصلی، اتاق صوت، اتاق های جانبی مانند آماده سازی و سرویس های
بهداشتی.
به دلیل اینکه سالن سخنرانی مورد استفاده تمامی مراجعه کنندگان اعم از نابینایان، کم بینایان و افراد عادی
است بنابراین کلیه ضوابط مربوط به سالن سخنرانی باید رعایت شود.
محل قرارگیری سالن سخنرانی در سایت می تواند در جبهه غرب باشد زیرا نیاز به نور ظبیعی ندارند و همچنین باعث ایجاد مانعی میشود تا از باد نامطلوب غرب جلوگیری به عمل آید.
باید طوری باشد که از تجمع افراد در پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی وارد و خارج شوند.
ورودی بهتر است کاملاً در معرض دید افراد داخل سالن باشد تا جهت یابی به راحتی میسر شود(برای کاربران عادی) و نیز برای افراد نابینا و کم بینا میتوان یا از مسیرهای جداگانه استفاده کرد و یا به شکلی راه را مشخص کرد تا این دسته از کاربران نیز به راحتی بتوانند از این فضا استفاده کنند. برای مثال از کفپوش یا موکت برای مسیر عبوری نابینایان استفاده کرد.

## Slide 66
مسیر ورودی برای نابینایان میتواند از یک یا دو سمت با المان هایی از قبیل باکس گل، میله های جدا کننده مشخص شود تا به راحتی قابل شناسایی باشد .
حداقل دو در خروجی و دو مسیر خروجی با فاصله مناسب از یکدیگر برای سالن نیاز است.
فاصله دورترین صندلی در سالن ها از در خروجی در امتداد مسیر حرکت نباید از 30 متر تجاوز نماید.
درهای سالن مذکور باید به یک معبر با حداقل عرض 200 و حداکثر عرض 350 باز شوند.
تمامی مسیرهای راه باید دارای متریال متفاوت از سایر قسمت ها باشد تا برای نابینایان قابل تشخیص باشد.
اگر برای هر ۳-۴ راهرو یک در خروجی جانبی به عرض ۱ متر در نظر گرفته شود به ازای هر راهرو ۲۵ صندلی مجاز است.
برای هر تماشاچی نشسته باید مساحتی برابر با حداقل ۰/۵ متر مربع در نظر گرفت. این عدد بر گرفته از عرض صندلی ضرب در اصله ی ردیف (حداقل ۰/۴۵ مترمربع برای هر صندلی) به علاوه ی یک حداقل اضافه ۰/۹ متر ضرب در ۰/۵ متر یعنی حدودا ۰/۰۵ متر مربع برای هر صندلی است.

## Slide 68
در سالن کلیه صندلی ها به طور محکم به زمین متصل باشند که لرزش ایجاد نشود.
صندلی ها با کف نشیمن تاشو اختیار شوند.
حداقل فاصله عبوری مابین ردیف های صندلی برای صندلی های ثابت 1 متر در نظر گرفته شود.
حداکثر ارتفاع چشم تماشاگران 95 سانتی متر در نظر گرفته شود.
شیب کف محل قرارگیری صندلی ها در سالن و راهرو بین ردیف ها نباید از 8 درصد بیشتر باشد
در حالت کلی برای آمفی تئاترها فاصله پشت به پشت صندلی ها 1 متر در نظر گرفته
می شود، ولی در این مجموعه به دلیل وجود کاربران نابینا این مقدار به 1.5 متر افزایش
می یابد.

## Slide 69
  اتاق تعویض لباس:
  یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود که این فضا به عنوان یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود. مقدار فضای لازم برای هر نفر ۵ متر مربع و برای ۶ نفر با ۸ کمد ۴۵ متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس است که ۵٫۷ متر مربع می باشد.
  اتاق نور و صدا
  این فضا که بین نور پرداز و صدا بردار مشترک است باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جا نمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار می دهند همانند اتاق آپارات در سینما. حداقل فضا برای نور پرداز با دستگاه پرژکتور و ۴ نور انداز ۶ متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ضبط صدا ۵ متر مربع می باشد همچنین پلکان های ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی ۱۲ متر مربع الزامی است.
اتاق مصاحبه:
  فضای لازم ۱۶ متری است که شامل ۱ میز و ۱۰ صندلی است.
فضاهای خدماتی پشت سن:

## Slide 70
عرض راهروها |  | 
محل رفت و آمد عمومی | سرویس دهی | درب ورودی اصلی
کنار صندلی حداقل 100 سانتیمتر | حداقل 65 سانتیمتر بین پشت صندلی ها | تا حد امکان بزرگ
خط دید هر تماشاچی بایستی 12 سانتیمتر بالاتر از چشم تماشاچی ردیف جلو باشد.
حداکثر فاصله آخرین ردیف از خط جلوی صحنه 24 متر می باشد.
فاصله لبه نشیمن هر صندلی تا پشتی صندلی جلویی برای صندلی های ثابت حداقل 75 سانتیمتر و برای صندلی های تاشو حداقل 65 سانتیمتر باید باشد.

## Slide 71
مشخصات | اندازه
حداقل عرض صندلی از محور تا محور دسته صندلی | 50 سانتی متر
حداقل عمق کف نشیمن | 40 سانتی متر
حداقل محل نشیمن از کف زمین | 42 الی 47 سانتی متر
حداقل ارتفاع شاقولی پشتی صندلی | 85 سانتی متر
حداقل زاویه بین پشتی صندلی و خط افق | 105 سانتی متر
حداکثر زاویه بین پشتی صندلی و خط افق | 115 سانتی متر
حداقل فاصله عبوری مابین ردیف های صندلی برای صندلی های تاشو | 65 سانتی متر
حداقل فاصله عبوری مابین ردیف های صندلی برای صندلی های ثابت | 75سانتی متر
حداکثر تعداد ردیف ها بین دو راهرو عرضی | 10ردیف
مشخصات کلی صندلی های سالن اجتماعات

## Slide 72
مشخصات | اندازه و ابعاد
حداقل سطح سرانه سالن انتظار | 0.35 مترمربع
حداقل حجم سرانه سالن انتظار | 1.5 متر مکعب
حداقل تعداد صندلی های سالن های انتظار | 10 عدد به ازای 100 صندلی
حداقل عرض خروجی اضراری سالن انتظار | 180 سانتی متر
مشخصات سالن انتظار

## Slide 73: گالری
این فضا به منظور به نمایش گذاشتن آثار هنری نابینایان تعبیه شده تا افراد عادی از آن دیدن کرده و از توانایی های آنها مطلع شوند .
متراژ مورد نیاز برای این فضا در حدود 500 مترمربع در نظر گرفته شود.
نور به صورت غیر مستقیم وارد فضای مذکور شود تا باعث ایجاد اختلال در بینایی افراد کم بینا نشود و همچنین فضایی با نور ملایم داشته باشیم.

## Slide 74
برای رسیدن به دو منظور میتوان از پارتیشن استفاده کرد.یکی جداسازی و تقسیم بندی محیط و دیگری ایجاد فضاهای راهرو مانند که افراد نابینا نیز بتوانند به کمک آن و بدون سردرگمی در محیط حرکت کنند و به توضیح آثار خود برای سایرین بپردازند.
ارتفاع قرارگیری تابلوها و آثار موجود : 160 سانتی متر از کف (به موازات چشم انسان )
برای متریال کف از موکت با پرزهای بلند استفاده شود تا به مراجعه کنندگان حس آرامش را القا کند.
از موسیقی ملایم نیز می توان برای ایجاد آرامش در فضا استفاده کرد
این قسمت از ساختمان بهتر است در حوزه نیمه سکوت واقع شود تا یک محیط نسبتا آرام داشته باشیم.
قسمتی از گالری به نشستن و استراحت بازدید کنندگان اختصاص یابد .

## Slide 75
زیبایی شناختی
فرم
فضا
رنگ
معنا

## Slide 76: فرم:
در طراحی فرم این ساختمان نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که فرم تابع عملکرد است و از آن تبعیت میکند .به این معنی که فرم بنا از نظر زیبایی شناسی اهمیت چندانی ندارد بلکه باید به گونه ای طراحی شود که پاسخگوی نیاز کاربران باشد.
در طراحی فرم بنا از خطوط شکسته و گوشه های تیز پرهیز کنید زیرا باعث آزار نابینایان میشود.
می توان از احجام هندسی ساده نظیر مربع ، مستطیل ، دایره و ... و تلفیق آنها در طراحی بنا استفاده کرد
انعطاف پذیری فضا با توجه به الگوی شبکه مسیر طراحی می شود. به این صورت که مسیرهای حرکتی از اولویت خاصی برخوردار بوده و در درجه اول اهمیت قرار دارد
استفاده از المان های مناسب برای مشخص کردن مسیر
  رعایت سلسله مراتب در روابط فضایی در نظر گرفته شود
  مجموعه باید از انعطاف پذیری و روانی کافی بهره مند باشد

## Slide 77
اگر تکرار و ریتم در حد تنوع و ایجاد جاذبه وجود داشتــه باشد ایجاد تجربه ای لذت بخش برای نابینایان مــی نماید ولی اگر تکرار با تعداد زیاد صورت گیرد این تعدد و تشابه موجب سردرگمی، یا گمراهی نابینا خواهد شد.
ترکیب احجام بایدبه گونه طراحی و انجام پذیرد که همچون شیء خارجی از کل سازمان دیده نشود.
رنگ
در چنین فضایی رنگ به عنوان عاملی است جهت تشخیص و جداسازی قسمت های گوناگون توسط کاربران ، نه عامل زیبایی شناختی
می توان با به کارگیری رنگ های مختلف در سطوح به کار رفته، آنها را از سایر قسمتها جدا کرد. برای مثال متفاوت بودن رنگ در نسبت به دیوارها.با این کار افراد کم بینا راحت تر سوژه موزد نظر را تشخیص می دهند.
رنگ آمیزی درهای ورودی باید همیشه تیره تر از زمینه رنگی دیوارهای راهرو باشد. این تیرگی توجه کاربران را بر می انگیزد.

## Slide 78: صوت
حذف شيشه در درب ها
درب هاي فلزي در صورتي قابل استفاده هستند كه با لايه اي از پوشش لاستيكي يا چوبي روكش گردند و رنگ آميزي كفايت نميكند.
استفاده از درزبندهاي لاستيكي نرم، اصلاح يا تعويض قفل مانند آن براي درهائي كه شكاف و درز كمتر از ١% (نسبت به مساحت درب) دارند و تعويض درب براي مواردي كه شكاف آنها بيش از ١% مساحت است.
در پنجرههاي آلومينيومي كشوئي لازم است كارائي نوارهاي لاستيكي براي مسدود نمودن درزها هنگام بسته بودن پنجره كنترل گردد.
تأمين هواي تازه فضا اصولا بايد از طريق يك سيستم تهويه مجزا انجام گيرد و تهويه از طريق بازكردن پنجره ها راه مناسبي نيست.

## Slide 79
هرگونه شكاف، سوراخ يا مجاري بين فضاها ولو جزئي مسدود گردد.
در صورتي كه حد فاصل فضا و يا را هروها از مصالح سبك استفاده شده ، لازم است با ديوار آجري مناسب با ضخامت حداكثر ١٥ سانتيمتر جايگزين شود.
8. براي كاهش زمان انعكاس در کلاسهای آموزشی اقدامات زير انجام شود: - استفاده از پرده پارچه اي ضخيم - تابلوهاي آموزشي حتي الامكان نبايد داراي شيشه باشند. مفروش شدن كف كلاسها با روكشهاي پليمري يكپارچه - كفشك مناسب لاستيكي براي كليه ميزها و نيمكتها استفاده از تمهيدات مناسب مانند كف شناور و ... جهت كنترل ضربه هاي كوبهاي در كلاسها. - ½ تا ⅓ سقف باید از مصالح آکوستیکی باشد. - حداکثر فاصله بین گوینده و شنونده باید 25 متر باشد

## Slide 80: آتش سوزي
فضاهايي كه امكان خطر آتش سوزي در آنها بيشتر از ساير فضاها مي‌باشد، ‌مثل ‌آبدارخانه ها و بعضي كارگاهها از ساير فضاها جدا گردد. اين جدايي توسط ديوارها و درهايي با مقاومت زياد و يا از طريق واسطه قرار دادن فضاهاي ديگر، ‌مثل سرويسهاي بهداشتي يا راهروها صورت مي‌گيرد.
موتور خانه در ساختمان جداگانه پيش بيني گردد و منابع سوخت در بيرون ساختمان و در صورت امكان زير خاك كار گذاشته شوند.
كپسول آتش نشاني در فضاهايي با خطر آتش سوزي زياد پيش بيني شود. همچنين شيرهاي آتش در طبقات تعبيه گردد.
از بكار گيري مصالح صاف و صيقلي در كف پرهيز شود.
از بكار گيري درهاي شيشه‌‌اي پرهيزگردد، ‌مگر شيشه‌هاي ايمني.

## Slide 81: روان شناختی:
فضاها به گونه ای طراحی شود که نابینایان بدون کمک دیگران و به راحتی به فعالیت بپردازند تا احساس استقلال در آنها تقویت شوند و از این طریق بتوانند برای انجام اکثر فعالیت های خارج از این محیط آماده شوند .
در قسمت هایی نظیر اتاق مشاوره ، گالری و... که نیاز به یک آرامش نسبی دارد از موسیقی ملایم و چیزهایی ار این قبیل استفاده کرد .

## Slide 82
منابع :
-ارنست نویفرت ،پیتر نویفرت(1386).نویفرت ( اطلاعات معماری)،چاپ هشتم، ترجمه حسین
مظفری ترشیزی،تهران،انتشارات آزاده
-کسمایی،مرتضی (1383).اقلیم و معماری،چاپ دوم،تهران،نشر خاک
-قبادیان، وحید (1385). بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران،چاپ چهارم،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
-قاضی زاده، بهرام(1367). اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی، تهران ،سازمان نوسازی
-توسعه و تجهیز مدارس ،مرتضوی، شهناز(1376). فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط ،تهران
سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس