## Slide 1
طراحی فنی کلیسای پادره بیو

## Slide 2
مشخصات پروژه :
مکان :سن جیووانی ایتالیا
معمار :رنزو پیانو
سال ساخت :1991
کلیسای زیارتی پادره پیو
رنزو پیانو در مورد این کلیسا می گوید : من تلاش کرده ام فضای بزرگی را سازماندهی کنم که بازدید کنندگان بتوانند بین آسمان،دریا و زمین قرار گیرند.
کلیسای پادرپیو در جنوب ایتالیا (فوجیا) بر روی تپه های سن جیووانی و در محل زندگی پدر پیوساخته شد.
یکی از بزرگترین سقفهای کلیسا در اروپا با استفاده از مصالح طبیعی و پایدار ساخته شد.
طبق برنامه هفت هزار نفر باید در فضای کلیسا زیر یک سقف نشسته و در مجموع باید حدود ده هزار نفر در کل ساختمان قادر به گردهمایی باشند.

## Slide 3
معرفی معماری

## Slide 4
هدف اصلی در پروژه ایجاد کلیسای با فضای بازیست که از هر طرف بتوان به آن وارد شد.
علاوه بر آن مجموعه باید به صورت مکان تفریحی و فرهنگی طراحی شده و دارای 3 آمفی تأتر باشد،به همین منظور دسترسیهای فراوانی به صورت شعاعی برای مجموعه در نظر گرفته شد.
برای ممانعت از ورود اتوموبیل ها به این مرکز تاریخی مسیر جدیدی با دیواری به ارتفاع 25 متر در کنار آن احداث شد و 12 عدد ناقوس برای استفاده کلیسا بر روی آن قرار گرفت.از فاصله دور این دیوار و ناقوسها تنها مشخصه کلیسا هستند.
توده کلیسا در میان طبیعت مخفی شده است.

## Slide 5
دراين کليسا زائران در امتداد مسير پياده رويي مستقيم و طولاني وشيبداربامناطقي تراس بندي شده به صورت باغ هاي گسترده در اطراف آن به محل کليسا هدايت مي شوند.
اين مسير با تاقهای ورودي درجهت کليسا وصليبي بزرگ تقريباً به بلندي 40 متر که به مثابه کانون ورودي به نظر مي رسد؛همسو شده است.
9 ستون اول ميدان جلوي کليسا که ارتفاع آنها به 25 متر مي رسد،بار هشت زنگي را که برجِ زنگ اصليِ کليسا را تشکيل مي دهند،تحمل مي کنند.

## Slide 6
مسیر منحنی ورودی با 9 ستون و 8 ناقوس، به صلیبی با ارتفاع 40 متر ختم می شود.

## Slide 7
در اين طرح رنتزو پيانو ، محل عابدان به شکل حلزوني عظيم-طرحي مرکب ازسه چهارم دايره که شعاع آن به طور يکنواخت کاهش مي يابد-پوشيده شده است.مواد آن که براي بيان سادگي و صلابت انتخاب شده اند،ازسنگ وچوب وشيشه محلي اند.پوسته بسيار بزرگ سقف از جنس ورق مسِ که ازپيش زنگار بسته است،زير ساختاري باربری از چوب و سنگ آهک دارد.

## Slide 8
مسیر ورودی قوسی شکل
فرم صدف مانند با مساحت کلی 6000 متر مربع که به وسیله 3 ربع دایره که مساحت آنها کاهش می یابد ایجاد شده است.

## Slide 9
قوس ورودی شیشه ای
ورودی قوسی شکل به عنوان پنجره درون قوس سنگی نور ورودی کلیسا را فیلتر کرده و با دهانه 50 متر و ارتفاع 16متر بزرگتربن قوس مجموعه است.
منطقه اي که با شکل سه چهارم دايره محصورشده،رأس ميدان مثلثي شکلي را تشکيل مي دهد که رو به پايين به سمت ورودي شيبدارمي شود.

## Slide 10
پياده رو که با اسلب هايي از جنس همان سنگ تاق ها مفروش شده،کليسا وحياط ورودي را به يکديگر متصل مي سازد. اين سنگفرش تا درون سالن ادامه پيدا مي کندوبدين لحاظ تفکيک گذرازحياط ورودي يه فضاي داخلي را ازبين مي برد.حياط ورودي تا 30 هزارنفر رادرخودجاي مي دهد.

## Slide 11
ground floor Plan
First floor Plan
Roof Plan

## Slide 12
نماها

## Slide 13
فضاهای داخلی

## Slide 14
چوب در سقف
عمده مصالح در دیوار، تاق، کف پوش طبقات سنگ است : همگونی با طبیعت، یادآوری گوتیک
شیشه در نورگیرها
پادره پیواز بزرگترین کلیسا های اروپا با مصالح طبیعی و پایدار
آلومینیوم برای خرپاهای سقف گنبدی شکل، ایجاد فرمی خاص میکند وعمق فضای داخلی را افزایش می دهد.
مصالح

## Slide 15
پوشش نهایی سقف از مس است:
رنگ سبز وهمگونی با طبیعت(به علت اکسید شدن مس در مجاورت هوا)
نقش محافظتی لاک لاک پشت
خاصیت انعطاف پذیری
پایداری

## Slide 16
معرفی سازه و فرم هندسی بنا
از آنجا که انداز قوسها به طور ثابت با کاهش شعاع دایره کاهش می یابد در هندسه سقف شکل مارپیچی ایجاد می شود که یادآور یک صدف حلزونی است. از این رو نحوه ترکیب سازه به سه بخش به گونه ای است که شکل آن تا حد ممکن به شکل مورد نظر نزدیک باشد.این بنای قوسی ،با اتصال به سیستم سازه ای دوم مرتبط با تکیه گاههای چوبی بار سقف را تحمل می کند.هم چنین بخش ساخته شده از چوب تعادل قابل قبولی برای سیستم قوسی سنگی عظیم ایجاد کرده است.
ساختار قوسی با سیستم سازه و سقفهای چوبی ترکیب شده است،کابلهای کشید شده بین قوسها برای ایمنی در برابر زلزله و کنترل میزان لرزش مفید هستند.قوسهای بام در مرکز سه ربع احداث شده اند.
است.اين ساختارشعاعي که به بخش هايي با گنجايش 300-400 صندلي تقسيم شده،تجمعِ حتي المقدورنزديک به محراب را موجب مي شود.

## Slide 17
سازه کلی بنا را 27 ستون قوسی شکل سنگی شامل 16قوس همگرا به محراب و 11 قوس منفرد تشکیل می دهد.
قوس های بزرگ با دهانه 50 متری با ارتفاع(خیز) 15 متری وقوس های کوچک دهانه های 30 متری را پوشش می دهند.
فرم کلی هندسی:
اجزای شعاعی متنوع حول مرکز
(همگرایی عناصر)

## Slide 18
بررسی یک قوس
(تحمل فشار)

## Slide 19
علت
1-دو انتها باید مجموع رانش را تحمل کنند،تنش نیروی رانش بر سطح مقطع،با افزایش سطح مقطع ،تنش کاهش میابد.
2-نقش پشت بند را دارد.
فرم قوس
هر قوس از14 قطعه سنگ مکعب مستطیل تشکیل شده که به عبور کابلهای کششی از داخل آنها یک تاق پس تنیده را تشکیل می دهند.طول تمامی سنگها با هم برابر است اما عرض وضخامت آنها با افزایش ارتفاع کوچکتر می شود

## Slide 20
قطعه سنگهای قوس توسط یک نوار بتنی همانند دانه های تسبیح به هم متصل شده اند.دو سر هر قوس نیز بر روی پاشنه ای فلزی قرار گرفته است.
نورگیری علاوه بر پنجره های موجود در سطح دیوار از طریق فاصله بین سقف و دیوار نیز صورت می گیرد.

## Slide 21
هرچه خیز (ماکزیمم ارتفاع قوس)بیشترو طول دهانه کمتر، ایستایی قوس بیشترورانش کمتر
برای اتصال پوشش سقف به قوسها از هر قوس هفت جفت شاخک جدا می شود.این شاخکها در واقع نگهدارنده یک شبکه چوبی با تقسیماتی به طول برابر با فاصله دو شاخک هستند.قسمتهایی از این شاخکها در جهت طولی سنگها در داخل سنگ فرو رفته وبه آن متصل می شوند.اتصال این شاخکها به سنگها و سقف از نوع مفصلی است،به همین علت درون قوسها یک صفحه فلزی u شکل قرار گرفته که امکان حرکت مفصلی را فراهم می کند.

## Slide 22
اتصالات مفصلی روی 7 کابل کششی برای قرار گیری خرپاها روی قوسها واتصال سقف به قوس
لچکی برای ثابت نگه داشتن زاویه بین دو شاخک و ممانعت از حرکتشان در راستایی خاص در برابر باد می باشد.
هریک ازلوله های آلومینیومی ،کابلی اند که به علت اتصال مفصلی V شکل در پایین نقطه نقش خرپاهای فشاری را دارند.

## Slide 23
جزییات اتصال شاخکها به قوس

## Slide 24
شاخکهای لوله ای شکل در جهت عمود بر امتداد سنگها و به صورت دوکی شکل در وسط ضخیمتر و در مفاصل نازکتر هستند.در قسمت اتصال شاخکها به قوس ها نیز ضخامت سنگها بیشتر می شود.زیرا ماکزیمم تنش خمشی در وسط وارد می شود.

## Slide 25
نحوه اتصال قوس های همگرا به فنداسیون مرکزی

## Slide 26
اتصال دیگر قوسها به پی
از طریق پایه های گوه ای شکل سنگی که از اتصال 2 قطعه سنگ تشکیل شده به پاشنه فلزی
در داخل هر قوس یک کلاف بتنی وجود دارد.

## Slide 27
بار وارد شده از سقف از طریق مفصل ها به خرپاهای فشاری منتقل شده از طریق مفصل متصل به کابل کشش یو شکل بر هر قطعه سنگ قوس در کناری رانش ایجاد کرده ،در نهایت به صورت نیروی فشاری از پاشنه فلزی به پی منتقل میشود.
بررسی دیاگرام نیرویی

## Slide 28
نحوه اجرای سقف

## Slide 29
برای ترکیب واتصال سازه سقف به خرپاها،از تکیه گاههای شبکه ای چوبی با تقسیماتی به طول فاصله 2 شاخک ،که با صفحات چوبی پوشیده میشوند استفاده می کنند که هم بار سقف تحمل میکند و هم برای قوس سنگی تعادل ایجاد می کند.

## Slide 30
سقف از دو پوشش با فاصله حدود 1 متر تشکیل شده و به فاصله هر دو متر بین 2 پوشش ،یک اتصال ضربدری ایجاد شده.درپوشش پایینی،دو لایه عایق رطوبتی و حرارتی وجود دارد.در گوشه ها نیز ماهیچه هایی ایجاد شده که با افق زاویه 45 درجه می سازند.

## Slide 31
عایق رطوبتی
عایق حرارتی

## Slide 32
نحوه اجرا قوس