## Slide 1
مبانی و اصول طراحی شهری
مرحله طراحی
3-ارائه طرح و شرح آن
2-ارائه سیاست ها و چارچوب طراحی شهری
1-تجزیه و تحلیل
مرحله شناخت
3-زیست محیطی
3-1 آسایش اقلیمی
3-2 کیفیت اکولوژیک
3-3آلودگی ها
2-تجربی-زیبایی شناختی
2-1 کیفیت محیط کالبدی
2-2 محیط ادراکی-حسی
3-2 محیط ادراکی-ذهنی
1-عملکردی
1-1 کاربری زمین
1-2شبکه حمل و نقل
1-3 فعالیت ها
1-4 ایمنی
1-5 امنیت

## Slide 2
مرحله شناخت

## Slide 3
معرفی محدوده
در این قسمت به معرفی وضعیت کلی محدوده،تاریخچه آن،موقعیت آن در شهر مشهد ونسبت به حرم مطهر به صورت تصویری و نوشتاری پرداخته شده است.

## Slide 4
محدوده مورد مطالعه واقع در حدفاصل چهارراه دانش و میدان برق (میدان بسیج فعلی) می باشد.این محدوده یعنی خیابان تهران قدیم یا امام رضا فعلی در سال 1311 (در دوران رضاخان) به فلکه حضرت مرتبط شد و پیوند حرم را با چهار جهت شهر برقرار کرد.خیابان تهران در آن زمان یکی از زیباترین خیابان های شهر بود که این خیابان از آن جهت که مسیر اصلی مشهد به تهران بوده به این نام خوانده شده است.اکنون نیز زواری که از تهران – شاهرود به مشهد می آیند از این خیابان وارد شهر می شوند. انتهای خیابان تهران فلکه گل ختمی نام داشته که بعدها به دلیل قرار گرفتن کارخانه برق خسروی در این محدوده به فلکه برق و هم اکنون به میدان بسیج معروف گردیده است.این محدوده در بافت سنتی شهر واقع گردیده و ساختمان های موجود در آن اغلب یک یا دو طبقه و با قدمتی بالا هستند .ساختمان های دارای ارزش تاریخی و یا معماری بسیار محدودند.بافت از لحاظ ساختمانی متراکم است که با افزایش فاصله از حرم تراکم کاهش می یابد.درجه اختلاط کاربری تجاری با سایر کاربری ها با نزدیک شدن به حرم افزایش می یابد و معابر با ترکم شدید کاربری تجاری مواجه اند و نوع تجارت اغلب در جهت رفع نیازهای زائرین می باشد. محور امام رضا به ارائه خدمات خاص به زوار و تجمع مسافرخانه ها و هتل ها اختصاص یافته است.در امتداد خیابان امام رضا حرم مطهر و گلدسته ها و گنبد طلایی قابل رؤیت است و تأثیر عمیق درونی را بر ساکنین شهر و همین طور زائرین در گذر از این خیابان دارد به طوری که همواره افرادی را مشاهده می کنیم که در هنگام عبور از این خیابان رو به حرم دارند و سلام گویان از خیابان می گذرند.بدنه خیابان امام رضا را در یک سمت ساختمان های 2 طبقه با ریتمی هماهنگ تعریف کرده است که این بدنه در جهت اجرای سیاست بدنه سازی در زمان پهلوی دوم به صورت جداره کاذبی در حاشیه خیابان بنا شد تا نوعی هماهنگی در طول محور خیابان ایجاد گردد اما در سمت دیگر آن کمتر اثری از این بدنه سازی باقی مانده است و ساختمان های جدید با نمایی مدرن و تعداد طبقات بالا هم چون هتل قصر، هتل فانوس دریا و... احداث شده است.
به منظور بررسی کالبدی محدوده موردنظر برداشت های صورت گرفته به صورت نقشه ونمودار ارائه شده است و نتایج بررسی مذکور در بخش ارزیابی و تدوین اهداف منعکس گردیده است.
معرفی محدوده

## Slide 5
شهرداری منطقه 8
شهرداری منطقه ثامن
شهرداری منطقه 7
معرفی محدوده مورد بررسی
حرم مطهر رضوی
میدان برق
محدوده مورد مطالعه در مناطق 7 و 8 واقع شده است.
مناطق 7و 8 در مشهد و نسبت به منطقه ثامن
موقعیت محدوده نسبت به حرم

## Slide 6
معرفی محدوده مورد بررسی
بلوار امام رضا
میدان برق
دانش
دانش

## Slide 7
معرفی محدوده مورد بررسی
مشهد دردوران قاجار
خیابان تهران قدیم

## Slide 8
معرفی تصویری محدوده
چهارراه دانش
میدان برق

## Slide 9
1- کیفیات عملکردی
FUNCTIONAL QUALITIES
کیفیات عملکردی طراحی شهری، از یکسو در برگیرنده تأمین حرکت و دسترسی سهل و مناسب پیاده ها و سواره ها به مرکز جاذب شهری است و از سوی دیگر در برگیرنده عملکردهای دیگری همچون تفریح، گفتگو، ملاقات با دوستان و... نیز بوده تا ضامن سرزندگی و غنای تجربه فضایی شهر گردند.

## Slide 10
1-1 کاربری زمین
در این قسمت به شناخت وضع موجود پرداخته می شود. علاوه بر کاربری طبقه همکف،کیفیت، قدمت و تعداد طبقات نیز مورد بررسی قرار می گیرد و هرکدام با توضیحات،نمودار و تصاویر مربوط ارائه می گردد.هدف از شناخت در این مرحله سنجش دیگر کیفیت های فضا از این طریق می باشد و هم چنین مقدمه ای بر طراحی است به طوری که شناخت کاربری های وضع موجود به عنوان مثال تا حدودی در مورد سرزندگی فضا به ما آگاهی می دهد.مثلاً اگر کاربری های بدنه یک خیابان غالباً کارگاهی، انبار، بیمارستان، اداری و مانند آن باشد با خیابانی مواجه خواهیم بود که با عدم سرزندگی روبه رو است. و یا اگر گاربری های غالب خیابات مورد بررسی مسکونی باشد با یک خیابان محلی سر وکار خواهیم داشت. هم چنینن اگر کیفیت ساختمان ها غالباً تخریبی و یا مخروبه باشد پروژه های بهسازی و نوسازی پیشنهاد خواهیم داد و بالعکس اگر اغلب ساختمان ها از نظر کیفی قابل قبول و قابل نگهداری باشند با بافتی جدید و نوساز مواجه خواهیم بود.بررسی ساختمان ها از نظر قدمت و تعداد طبقات نیز به دلایلی که در بالا گفته شد ضرورت دارد.

## Slide 11
کاربری عبارتست از تعیین نوع استفاده از زمین بر اساس مطالعات پایه ای برای شناخت و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت های شهری.
کاربری های قطعات محدوده مورد مطالعه شامل: تجاری، اداری، درمانی، کارگاهی، پذیرایی- جهانگردی و مذهبی می باشد.
از آنجایی که این محدوده در حاشیه بافت و در مجاورت با حرم مطهر می باشد بیشترین سطح را کاربری تجاری اشغال کرده که شامل خرده فروشی هایی چون : سوپرها، سوغاتی فروشی ها، عکاسی ها،آبمیوه فروشی ها، اغذیه ها، آژانس های مسافرتی جهت ارائه خدمات به زائرین و هم چنین پمپ بنزین و بانک ها و عمده فروشی هایی چون: قماش فروشی ها و ابزار فروشی ها می باشد .اگر خیابان امام رضا را به عنوان یک خیابان
خرده فروشی ها
عمده فروشی ها
شهری و سرزنده در نظر بگیریم کاربری های تجاری مربوط به فروش ابزارآلات اتومبیل، جوش و برش که تعداد آنها در سراسر خیابان زیاد است تا حدی ناسازگارند و از سرزندگی آن می کاهند.
کاربری همکف

## Slide 12
کاربری درمانی واقع در محدوده بیمارستان و دارالشفاء موسی بن جعفر می باشد که تجمع پیاده و سواره را در مقابل خود دارد.
تنها کاربری مذهبی موجود در محدوده مسجد حضرت حجت می باشد که بیشتر نقش آموزشی و فرهنگی و گذران اوقات فراغت دارد.
به دلیل قدیمی بودن محدوده چند قطعه در حال ساخت نیز مشاهده می گردد.
سطح وسیعی از محدوده نیز توسط کاربری اداری شرکت برق منطقه ای اشغال شده است که وجود یک کاربری درشت دانه هم چون اداره برق نیز تا حدی از سرزندگی خیابان کاسته است.
کاربری پذیرایی- جهانگردی نیز جزء کاربری های شاخص این محدوده می باشد و با توجه به حضور تمام وقت زائرین در این محدوده این کاربری در حال گسترش می باشد و بسیاری از کاربری های موجود تمایل به تغییر کاربری و تبدیل شدن به هتل ها، هتل آپارتمان ها و زائرسراها را دارند به طوری که بسیاری از قطعاتی که در حال ساخت اند با هدف اقامتی ساخته می شوند. هم اکنون هتل های قصر، فانوس دریا، مینو ... و هتل آپارتمان های آذین، سجاد، قدس الرضا... و زائرسرای فرهنگیان در محدوده مورد مطالعه واقع شده و چند هتل نیز در حال ساخت می باشد.این کاربری ها رفتارها و فعالیت های زیادی را به خود اختصاص داده است.

## Slide 13
Chart: مساحت کاربری
| تجاری | اداری | درمانی | در حال ساخت | کارگاهی | پذیرایی-جهانگردی | مذهبی
 | 18037.5977 | 14252.5132 | 4660.2885 | 9792.5672 | 1477.4208 | 6087.2029 | 224.6236
Chart: تعداد کاربری
| تجاری | اداری | درمانی | در حال ساخت | کارگاهی | پذیرایی-جهانگردی | مذهبی
 | 77.9661 | 1.6949 | 1.6949 | 5.0847 | 3.3898 | 8.4746 | 1.6949
Chart: تعداد کاربری
| تجاری | اداری | درمانی | در حال ساخت | کارگاهی | پذیرایی-جهانگردی | مذهبی
 | 77.9661 | 1.6949 | 1.6949 | 5.0847 | 3.3898 | 8.4746 | 1.6949
Chart: مساحت کاربری
| تجاری | اداری | درمانی | در حال ساخت | کارگاهی | پذیرایی-جهانگردی | مذهبی
 | 18037.5977 | 14252.5132 | 4660.2885 | 9792.5672 | 1477.4208 | 6087.2029 | 224.6236
نمودار های بالا تعداد کاربری های موجود را در مقایسه با یکدیگر نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شودبیشترین تعداد مربوط به کاربری های تجاری می باشد پس انتظار می رود که خیابان سرزنده باشد اما در نمودارهای زیر کاربری ها بر اساس مساحت با هم مقایسه شده اند.بعد از کاربری تجاری بیشترین درصد مربوط به کاربری اداری است در حالی که فقط یک کاربری اداری در محدوده موجود است اما چون سطح زیادی را اشغال کرده باعث عدم سرزندگی شده است ،بنابراین هر دو نمودار لحاظ گردیده است.

## Slide 14
در برداشت کیفیت ساختمانی که با توجه به عامل زمان و ظاهر نما صورت گرفته است ساختمان ها به پنج نوع: قابل قبول، قابل نگهداری، تعمیری و مرمتی، تخریبی و مخروبه تقسیم بندی شده اند البته بعضی ساختمان ها در حال ساخت و فاقد بنا بوده اند که از لحاظ کیفیت قابل برداشت نبوده اند و گزینه فاقد بنا به آنها تعلق گرفته است.
با مشاهده نقشه و نمودار کیفیت ابنیه متوجه می شویم که حدود 50% ساختمان های موجود در محدوده از نوع تخریبی می باشد یعنی ساختمان هایی اغلب یک طبقه و یا 2 طبقه مربوط به دوران رضاخان که از تراکم استفاده ای نکرده و دارای نماهای آجری بندکشی شده می باشند وبسیار فرسوده اند واغلب این ساختمان ها فقط طبقه همکفشان فعال است و طبقات بالاترآنها بلا استفاده می باشد به همین دلیل این گونه ساختمان ها با توجه به موقعیت و پتانسیل خیابان تخریبی در نظر گرفته شده اند.
پس از آن بیشترین درصد مربوط به گزینه قابل نگهداری می باشد (20%).ساختمان هایی به عنوان قابل نگهداری برداشت شده اند که تعداد طبقاتشان معمولاً بیشتر از 2 طبقه بوده است و مربوط به دهه های اخیر می باشند و از لحاظ ظاهری نمای قدیمی و فرسوده ندارند اما در حد ساختمان های قابل قبول نیز نمی باشند.
حدود 12% ساختمان های موجود در محدوده تعمیری و مرمتی در نظر گرفته شده اند،این ساختمان ها کیفیتی بالاتر از تخریبی داشته اند و با تعمیر و مرمت می توانند چند سالی دوام آورند.
8% از ساختمان های موجود قابل قبول می باشند،بدین معنی که با توجه به وضعیت و پتانسیل خیابان از نظر تعداد طبقات،استفاده از تراکم،قدمت،مصالح و ... مناسب می باشد و دارای کیفیتی قابل قبول هستند.
کیفیت ابنیه

## Slide 15
8% از ساختمان های موجود مخروبه بوده اند . ساختمان هایی به عنوان مخروبه برداشت شده اند که سکونت و یا فعالیت در آنها وجود ندارد و اغلب فاقد در و پنجره و سقف و ... می باشند.
برداشت کیفیت ساختمانی در تدوین اهداف و سیاست ها و تهیه طرح و ارائه پیشنهادات مؤثر است به عنوان مثال می توان از ساختمان های مخروبه برای انجام طرح ها بهره جست.
Chart: کیفیت بنا
| فاقد بنا | قابل قبول | قابل نگهداری | تعمیری و مرمتی | تخریبی | مخروبه
 | 5.0847 | 8.4746 | 22.0339 | 11.8644 | 44.0678 | 8.4746
Chart: کیفیت بنا
| فاقد بنا | قابل قبول | قابل نگهداری | تعمیری و مرمتی | تخریبی | مخروبه
 | 5.0847 | 8.4746 | 22.0339 | 11.8644 | 44.0678 | 8.4746

## Slide 16
بازه زمانی در نظر گرفته شده برای قدمت اابنیه به صورت زیر می باشد:
5-0 سال ، 15-5 سال، 30-15 سال و 30 سال به بالا
با توجه به نقشه و نمودار قدمت مشاهده می گردد که بیش از نیمی از ساختمان های موجود در محدوده قدمتی بیش از 30 سال دارند و قدمت آنها حداکثر به اواخر پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم باز می گردد.بیشتر این ساختمان ها دارای نمای آجری بندکشی شده و ریتم های افقی و عمودی و کتیبه های مشابه می باشند.پنجره های این ساختمان ها چوبی می باشد و بیشتر این ساختمان ها نوشته های قرآنی بر روی نماهای خود دارند و به طور کلی ساختمان هایی که در این بازه زمانی قرار گرفته اند هماهنگ و مشابه اند.
پس از آن بیشترین درصد مربوط به گزینه 30-15 سال می گردد که این ساختمان ها از لحاظ ظاهری بیشتر دارای نمای سنگ یا سیمانی و پنجره های فلزی می باشند.
حدود 10% از ساختمان های موجود در بازه زمانی 15-5 سال قرار گرفته اند، نمای این ساختمان ها بیشتر آجر سه سانت و یا سنگ گرانیت می باشد.
قدمت ابنیه

## Slide 17
پلاک های نوساز درصد کمی از محدوده را تشکیل می دهند که البته تمایل به نوسازی در این محدوده دارای رشد قابل توجهی است.اکثر این ساختمان ها دارای نماهای مدرن و جدید هستند.
Chart: قدمت بنا
| فاقد بنا | 0-5سال | 5-15سال | 15-30سال | 30سال به بالا
 | 5 | 7 | 10 | 15 | 63
Chart: قدمت بنا
| فاقد بنا | 0-5سال | 5-15سال | 15-30سال | 30سال به بالا
 | 5 | 7 | 10 | 15 | 63

## Slide 18
تعداد طبقاتی که در نقشه ثبت گردیده است و در محدوده موجود بوده است عبارتند از : 1طبقه، 2 طبقه، 3 طبقه، 4 طبقه، 5 طبقه، 6طبقه، 7 طبقه
حدود 50% از ساختمان های موجود در محدوده موردمطالعه 2 طبقه اند.یعنی ساختمان هایی که همکف و یک طبقه بالای آن دارند به عنوان 2طبقه برداشت شده اند.این ساختمانها همان هایی هستند که در اثر اجرای سیاست بدنه سازی در زمان پهلوی دوم ایجاد شده اند.همگی 2 طبقه و با ریتم خاص.
پس از ساختمان های 2 طبقه بیشتر ساختمان ها 3 طبقه اند (یعنی همکف و دو طبقه بالای آن) و حدود 17% ساختمان ها یک طبقه اند.طبقات بالا بیشتر مربوط به ساختمان های اقامتی و هم چنین بیمارستان و ساختمان های نوساز می باشد. به دلیل وجود مجموعه حرم مطهر ساختمان هایی که ارتفاع آنها زیاد است به صورت پلکانی ساخته می شوند تا مانع دید به حرم مطهر نشوند.
Chart: تعداد طبقات
| فاقد بنا | 1طبقه | 2طبقه | 3طبقه | 4طبقه | 5طبقه | 6طبقه | 7طبقه | 7طبقه به بالا
 | 5 | 17 | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0
Chart: تعداد طبقات
| فاقد بنا | 1طبقه | 2طبقه | 3طبقه | 4طبقه | 5طبقه | 6طبقه | 7طبقه | 7طبقه به بالا
 | 5 | 17 | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0
تعداد طبقات
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
بلوار امام رضا

## Slide 19
1-2 شبکه حمل و نقل
از نظر طراحی شهری، خیابان ها و شبکه های اصلی ارتباطی مهم ترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد.زیرا درصد زیادی از سطح شهرها به این فضاها اختصاص یافته است،مهم ترین عنصر اصلی شکل شهر است،محل ارتباط و اتصال فضاها و فعالیت های شهری به یکدیگر است،نماد فرهنگی است و بالاخره مهم ترین ابزار طراحی شهری به شمار می آیند.این بخش به بررسی سلسله مراتب راههای موجود و ارائه یک مقطع عرضی از راه می پردازد.

## Slide 20
سلسله مراتب دسترسی
شبکه دسترسی در این محدوده شامل خیابان های اصلی درجه دو، خیابان های جمع و پخش کننده و خیابان های فرعی می باشد.شناسایی نوع راه ها با توجه به عرض و عملکرد راه می باشد.
طبق تعریف ارائه شده در کتاب ”شبکه ارتباطی در طراحی شهری“ معانی هر کدام از اصطلاحات گفته شده به شرح زیر است:
خیابان اصلی درجه دو: این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگراه و خیابان جمع و پخش کننده و مراکز ثقل و مراکز محلات را برقرار می سازد. در این خیابان امکان دسترسی به کاربری های شهری به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع ها همسطح و با رعایت سلسله مراتب شبکه می باشد. خیابان اصلی درجه دو با عرض حداقل 30 متر قابل شناسایی می باشد.
خیابان جمع و پخش کننده: این خیابان برقراری ارتباط خیابان های اصلی و خیابان های فرعی و یا محله های مجاور را رقرار می سازد. اینگونه خیابان ها ترافیک چند خیابان فرعی را جمع آوری نموده به خیابان اصلی و یا خیابان اصلی درجه یک عبوری منتقل می نماید. امکان دسترسی مستقیم به کاربری های شهری پیرامونی به طور مستقیم وجود دارد. خیابان جمع و پخش کننده با عرض حداقل 18 متر قابل شناسایی می باشد.
خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست: این خیابان برقراری ارتباط بین واحد های همجوار و همچنین امکان دسترسی به مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی یا دیگر اراضی مجاور را فراهم ساخته و به خیابان جمع و پخش کننده و یا خیابان اصلی مربوط می شود. عرض خیابان فرعی 10 تا 18 متر می باشد.
خیابان امام رضا با عرض 44 متر خیابان اصلی درجه دو ، چهار راه دانش با عرض 19 متر خیابان جمع و پخش کننده و سایر معابر با حداکثر عرض 17 متر از جمله معابر فرعی می باشند. همچنین در تعیین نوع راه ها علاوه بر عرض عملکرد راه را نیز در نظر گرفته ایم.

## Slide 21
1-3 فعالیت ها
به طور کلی به تمامی افعال انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او انجام گیرند فعالیت گفته می شود. فعالیت هایی را می توان مرتبط با فضای شهری خواند که به گونه ای حضور فرد و سایر افراد در یک فضای مشترک و عمومی با دیگران در آنها دخیل است.فضا را در ارتباط با فعالیت می توان در سه زمینه مورد بررسی قرار داد:
بستر فضایی مورد نیاز یک فعالیت
تاثیر فضا بر وقوع یا عدم وقوع انواع فعالیت
اثر فعالیت بر کیفیت های فضا و حالتی که فضا در برابر فعالیت اتخاذ می کند.
مواردی که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:
کیفیت قرار گاه های رفتاری( سازگاری فعالیت، زمان، فضا)، انعطاف پذیری فضا و سرزندگی که هر کدام در ادامه توضیح داده خواهند شد.

## Slide 22
رفتارها
نحوه انجام یک فعالیت را رفتار گویند.رفتار انسانی برآیندی از انگیزه ها و نیازهای فرد ، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از دنیای خارج ناشی از ادراک او و مغنیی که ای تصویر برای او دارد، می باشد. بنابراین هر فعالیت تحت تاثیر شرایط فوق می تواند اشکال مختلفی را به خود گیرد و رفتارهای متنوعی را باعث شود. به عنوان مثال روی نیمکت نشستن، چمباتمه زدن، لم دادن و... رفتارهای مرتبط با فعالیت نشستن هستند. فضا به عنوان بخش کالبدی محیط می تواند بر رفتار اثر گذارد و نسبت به رفتار نقش کنترل کننده داشته باشد.یعنی بعضی رفتارهایی را تشویق می نماید.کنترل رفتار در فضا معمولا به دو طریق زیر انجام می گیرد:
- القاء رفتا
- حذف رفتار
رفتار تنها تابع فعالیت نیست بلکه ترکیبی از فعالیت و زمان و مکان می باشد.از طریق رواج دادن برخی رفتارها یا کاستن از بعضی رفتارهای دیگر در فضا می توان احساس خاصی را در افراد ایجاد نمود به طوری که کیفیت ویژه ای را از فضا استنباط نماید.برای مثال فرد فضایی را که انواع رفتارها با تراکم زیاد درآن اتفاق می افتد زنده احساس می کند و به آن کیفیت سرزندگی را مترتب می سازد اما به فضایی که مردم تنها به صورت پراکنده روی نیمکت ها نشسته اند چنین کیفیتی نسبت داده نمی شود یا آن که مردم در فضاهایی که رفتارهای خلاف کمتر در آن اتفاق می افتد احساس امنیت می کنند و فضا را امن می خوانند.پس رفتارها بر کیفیت فضا تاثیرگذار است و لزوم بررسی رفتارها از همین موضوع نشئت می گیرد.
در ادامه انواع رفتارهای موجود در محدوده معرفی می گردد و تراکم این رفتارها نیز نشان داده خواهند شد.بسیاری از رفتارهای موجود در محدوده مورد بررسی مؤثر از موقعیت خیابان و نزدیکی آن به حرم می باشد و خاص این گونه مکان ها می باشد از قبیل رفتار سلام دادن رو به حرم و یا حرکت به سوی حرم و ...

## Slide 23
به طور کلی رفتار های مشاهده شده در محدوده را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
استراحت کردن (نشستن)
انتظار
خرید
سلام دادن
دستفروشی
حمل بار
رفتارها

## Slide 24
تراکم رفتارها
بلوار امام رضا
میدان برق
دانش
دانش
خیابان بهار
همان طور که در نقشه ملاحظه می شود هر چه به سمت حرم نزدیک می شویم تراکم و تنوع رفتارها بیشتر می شود.

## Slide 25
تعریف : مکان هایی که بتوانند برای منظور ها و فعالیت های متنوعی به کار بروند و به کاربران حق انتخاب بیشتری بدهند دارای خاصیتی هستند که انعطاف پذیری نام دارد.
انعطاف پذیری در دو مقیاس کلان و خرد مطرح می باشد که هدف ما در این کار مقیاس کلان می باشد.
الف – انعطاف پذیری مقیاس کلان: در مورد توانایی تغییر پذیری در کاربری کل ساختمان به مثابه یک واحد کلی و یا قسمت های عمده ساختمان است و در دراز مدت می تواند قدرت انتخاب مردم را توسط تغییر کاربری تغییر دهد.
با افزایش عمر ساختمان ها و پایین آمدن قیمتشان برای اینکه انواع کاربری ها را در خود جای دهد توجیه پذیر می گردد.
ب- انعطاف پذیری مقیاس خرد: انعطاف پذیری خرد قابلیت فضا های خاصی را در داخل ساختمان ها را به ترتیبی که بتوان گستره وسیعی از شیوه های استفاده را بر آن مرتبت دانست.
انعطاف پذیری توسط عوامل زیر می تواند تقویت شود:
الف- عمق: اکثریت ساختمان ها به نور و تهویه مناسبی نیاز دارند. ساختمان هایی که عمق یا طول آن ها خیلی زیاد باشد نمی توانند در این راستا به آسانی پاسخگوی تغییرات کاربری ها باشند. شرکت برق منطقه ای خراسان و بیمارستان موسی بن جعفر از این لحاظ مشکلات زیادی برای فضا ایجاد کرده اند.
ب- دسترسی: تمامی کاربران ساختمان ها به برخی ارتباطات و اتصالات با دنیای خارج نیاز دارند. بنابراین تعداد نقاط دسترسی می تواند یکی از عوامل کلیدی ساماندهی جهت سهولت تطبیق تنوع کاربری ها در یک ساختمان باشد.
بدواًباید مطمئن شد که ساختمان طوری جانمایی شده است که بتوان به راحت ترین شکل ممکن از هر جهتی در سطح همکف از بیرون به داخل ساختمان دسترسی پیدا کرد.
انعطاف پذیری
میدان برق
بلوار امام رضا
دانش

## Slide 26
ج- ارتفاع ساختمان: اهمیت دسترسی بر ارتفاع ساختمان نیز تاثیر می گذارد. در ساختمان های بلند مرتبه، هر چه طبقات بالاتر برود محدودیت بیشتری در سهولت دسترسی به خارج به وجود می آید. بنابراین طبقات بالایی از موقعیت نامناسب تری برای گستره وسیعی از کاربری ها برخوردار هستند. البته با توجه به پتانسیل بالای این خیابان تراکم بالاتری برای این بدنه باید در نظز گرفته شود.
نمای غربی خیابان امام رضا
از جمله عوامل دیگری که در ایجاد انعطاف پذیری موثر اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بخش های فعال و غیر فعال: در لبه ساختمان باید فعالیت هایی جای داده شود که از تعامل با قلمرو جمعی بهره بگیرد تا بتواند در ارتقای حیات و حوزه همگانی مشارکت نماید.
در خیابان امام رضا به دلیل وجود بخش تجاری و اقامتی به طوریکه غالب رفت و آمد های مستقیم جاری در این جبهه از عرصه همگانی مشهود و قبل روئت است و از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است. هر چند وجود ساختمان های درشت دانه دولتی با بدنه سلب و همچنین کارگاه ها و ابزار فروشی ها به این ویژگی لطمه زیادی وارد می کنند.

## Slide 27
لبه فضا: عمده فعالیت ها در لبه فضا به وقوع می پیوندد. برای اکثر مردم در اکثر مکان ها لبه فضا، فضا تلقی می شود.
در جهت افزایش انعطاف پذیری ، لبه حد واسط ساختمان ها و فضای همگانی (مرز بین توده و فضا) باید چنان طراحی شود که بتواند گستره وسیعی از فعالیت های عرصه های خصوصی داخلی را با فعالیت های عرصه عمومی در هم آمیزد.
متن فضا: یکی از اصول پشتیبانی انعطاف پذیری آن است که در طراحی چیدمان عناصر متن فضا، تا آنجا که ممکن است طوری عمل شود که تنوعی از فعالیت ها بدون اینکه جای یکدیگر را بگیرند در قلمرو همگانی به بالاترین حد ممکن همزیستی برسند.
اهمیت خرد اقلیم: گستره فعالیت ها و دامنه انعطاف پذیری آنها در یک مکان بیرونی تا حدودی به شرایط خرد اقلیم آن به ویژه وضعیت تابش خورشید و سرعت باد بستگی دارد. مردم غالبا تمایل دارند با تعقیب جریان حرکت خورشید در یک فضا بر حسب شرایط اقلیمی از آن بهره گرفته یا ازآن دوری جویند. به عنوان مثال مردم در طول روز بیشتر از پیاده رو هایی استفاده می کنند که در آن سایه باشد.

## Slide 28
سرزندگی
سرزندگي
كالبد
تنوع در بدنه ها
تنوع در كف سازي
پرهيز ازضرب آهنگ يكنواخت
تنوع در مبلمان و استقرار درخت ها
اختلاط ساختمان ها با تنوع قدمت
تنوع در نورپردازي
حفظ بناهاي قديمي و شاخص
ايجاد سازه هاي مسقف
عملكرد
اختلاط كاربري ها به لحاظ
فواصل زماني
اختلاط كاربري ها به لحاظ جذب
گروه هاي سني مختلف
عدم استقرار كاربري هاي
درشت دانه وغير فعال
ايجاد كاربري هاي خدماتي
امكان ايجاد تداوم جمعيتي
توجه به دانه بندي تجاري
تدارك خرده فروشي و بساطي ها
یعنی اینکه تا چه اندازه شکل شهر حامی عملکرد های حیاتی، نیاز های بیولوژیکی و توانایی های انسان بوده و از همه مهمتر اینکه چگونه بقای همه موجودات را ممکن می سازد.
سرزندگی با معيارهای زير تحقق می يابد :
-فرم شهری مطلوب، حفظ هويت فرهنگی وتداوم تاريخی. -تنظيم کالبدی فضاهای شهری متناسب با الگوهای رفتارجامعه. -تنوع انتخاب وتوانائی در تامين عملکردهای گوناگون شهری. -تامين امکانات وفرصتها برای شادمانی،سرخوشی درگذران اوقات فراغت. -تامين فضاها وامکانات مناسب برای کسب وکار وفعاليتهای توام اجتماعی واقتصادی.
سرزندگی دارای دو بخش مهم است :
عملکرد و کالبد

## Slide 29
وجود کاربری های درشت دانه اداری در حاشیه از سرزندگی خیابان می کاهد. همانطور که مشاهده می شود حتی در ساعات اولیه شب نیز با عدم حضور پیاده مواجهیم.
(اختلاط نا مناسب کاربری ها به لحاظ زمانی)
بخش وسیعی از حاشیه خیابان در ابتدای مسیر مورد بررسی را کاربری های تجاری مربوط به فروش ابزار آلات اتومبیل و تعمیر گاه ها اشغال کرده اند. این کاربری ها با توجه به عدم جذب گروه های سنی و جنسی مختلف برای چنین خیابانی مناسب نیستند.
اختلاط کاربری ها به لحاظ زمانی و جذب گروه های مختلف(عملکردی)
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار

## Slide 30
دکه فروش بلیط
دکه نان رضوی
مبلمان شهری مناسب
دکه روزنامه فروشی
تامین پارکینگ
ایجاد کاربری های خدماتی(عملکردی)
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار

## Slide 31
بلوار امام رضا
میدان برق
تدارک خرده فروشی ها و بساطی ها(عملکردی)
دانش

## Slide 32
بعضی کاربری ها همچون آبمیوه فروشی ها و هتل ها دارای سر ریز جمعیتی هستند که در صورت عدم تعریف فضا، تجمع افراد در پیاده رو ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد. اما در خیابان مورد بررسی عرض مناسب پیاده رو این مشکل را حل کرده و دیگر نیازی به تعریف جلوخان برای این نوع کاربری ها کمتر حس می شود. اما باز هم در مورد کاربری های خاصی همچون مساجد،مهدیه و مکتب الزهرا که جاذب جمعیت بالایی هستند این نیاز وجود دارد که متاسفانه در وضع موجود این کاربری ها فاقد جلو خانند و تنها از فضای پیاده رو استفاده می کنند.
1
2
1
2
امکان ایجاد تداوم جمعیتی(عملکردی)
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 33
در حال حرکت در یک خیابان شهری قطعا با جزئیات بدنه درگیر می شویم بنابراین باید بدنه متنوع باشد که حالت خسته کننده ای ایجاد نشود. وجود کتیبه ها در بدنه خیابان امام رضا و همچنین برخی جزئیات در بدنه برخی هتل ها مانند نرده هاو استفاده از مصالح به خصوص به سرزندگی خیابان کمک شایانی کرده است.
جزئیات نما – مرکز آموزشی فرهنگیان مشهد
جزئیات نما – هتل بین المللی قصر
جزئیات نما – بانک ملت
سرزندگی به لحاظ کالبدی
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 34
کف سازی یک خیابان شهری در حالیکه باید هماهنگ باشد ، باید متوع و مناسب با فعالیت استفاده کنندگان از فضا باشد و جنس آن مستحکم باشد. متاسفانه کف سازی در خیابان امام رضا فرسوده و ناهماهنگ است و با توجه به وجود حرم مطهر امام رضا تداعی گر هیچ حرکت خاصی به این سمت نیست.
همچنین این محدوده مشکلات جدی در زمینه جایگذاری و نوع مبلمان دارد و با توجه به پتانسیل بالایی که این خیبابان دارد مبلمان مناسبی در آن تعبیه نشده است.
قرارگیری ساختمان ها با قدمت های گوناگون و در عین حال هماهنگ با معماری زمینه به غنای فضا و افزایش سرزندگی افزوده است.
نور پردازی در شب به غیر از قسمت هایی از پیاده رو که در مقابل کاربری های اداری قرار گرفته است مناسب است و به سرزندگی فضا کمک می کند.
سرزندگی به لحاظ کالبدی
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 35
جداره غربی نسبت به جداره شرقی از قدمت بالاتری برخوردار است و در نتیجه نوسازی در آن کمتر انجام شده است و به دلیل اینکه اغلب ساختمان ها در یک محدوده طبقاتی می باشند فاقد نقطه عطف در بدنه می باشد و همچنین با توجه به درشت دانه بودن قطعات بدنه ی کسل کننده ای را به وجود آورده است ، در حالیکه در بدنه شرقی عکس این قضیه صادق است و برخی از بنا ها (مانند هتل بین المللی قصر) به عنوان نشانه مطرح می باشند.
قابل به ذکر است که این فضا فاقد فضا های مسقف مانند رواق می باشد که با توجه به حجم بالای تردد زائرین مطلوب نمی باشد و لازم است تمهیدات لازم در این زمینه انجام شود.
سرزندگی به لحاظ کالبدی

## Slide 36
سنجه های سرزندگی
جنب وجوش. پياده راههای شلوغ . حال وهوای محيط. نقاط فعال شاخص که آن نقطه را به گره فعاليتی تبديل کند. وجودعناصر زيست طبيعی شاخص(دید به کوه). تبلورروابط مردمان درفضا. تداعی کنندگی فضای خاص وشاخص. کيفيت حضورمردم درفضا. تنوع کالبدی (عدم يکنواختی )وانعطاف پذيری.
روحيه فضا. تناسبات بصری فضا.
زمان استفاده ازفضا. فرهنگ استفاده کنندگان فضا. حضور کودکان درفضا.
حضور خرده فروشی ها و بساطی ها.
وجود کاربری های جاذب جمعیت مانند آبمیوه فروشی ها، بستنی فروشی ها و ...

## Slide 37
1-4 ایمنی
از آنجایی که اساساً حضور سواره و پیاده راتؤاماً داریم و هردو مجاز به حرکت در مسیرهای خود به صورت دائمی هستند ایمنی پیاده و سواره بسیار مهم می شود.بخصوص در قسمت هایی که پیاده ها در خیابان حرکت عرضی پیوسته و متعددی را دارند. علاوه بر آن کفسازی معابر نیز نقش زیادی را در وجود یا عدم ایمنی دارد به طوری که اختلاف سطح های ناگهانی،تخریب قسمتی از کفسازی چه درسواره رو و چه در پیاده رو ایمنی سواره و پیاده را مختل می سازد. آنچه در این قسمت بررسی می شود کیفیت کفسازی معابر و تداخل سواره و پیاده می باشد.

## Slide 38
در نقاط زیادی از مسیر مورد بررسی با مشکلات کفسازی مواجه ایم. نا مساعد بودن وضعیت کفسازی و وجود اختلاف ارتفاع های نا گهانی از جمله این مشکلات هستند. عدم در نظر گرفتن مسیر های ویژه برای معلولین و نوع کفسازی استفاده شده در مسیر نیز مشکلاتی برای این گروه ایجاد می کند.
کیفیت ایمنی محیط برای فعالیت ها

## Slide 39
مناطقی که در آن تداخل سواره و پیاده اتفاق می افتد به وسیله تغییر در کفسازی مشخص شده اند. از آنجا که این خیابان دارای حجم بسیار بالای عبور عرضی پیاده است، مسیر هایی به فواصل 9 متر در طول خیابان در جزیره میانی در نظر گرفته شده است که شرایط مناسبی برای عبور عرضی ایجاد میکند. اما در حال حاضر به علت ایجاد مسیر ویژه اتوبوس، این گذر کاه ها عملا کارایی خود را از دست داده اند و از تعداد کمتری از آنها استفاده می شود.
کیفیت ایمنی محیط برای فعالیت ها

## Slide 40
1-5 امنیت
امنیت
عملکردی
تمایز بین فضاهای خصوصی و عمومی
پرهیز از گوشه های تاریک
نورپردازی تقاطع ها در شب
امکان ایجاد مراقبت های بصری از طریق بدنه ها
اختلاط مناسب کاربریها
پراکندگی مناسب نقاط فعال و روشن در طول خیابان شهری
امکان استقرار واحدهای مسکونی
کالبدی
امنیت در دو بخش عملکردی و کالبدی بررسی می شود:

## Slide 41
میزان نظارت ساکنین بر فضا
روشنایی معابر عمدتا با نور مغازه ها تامین می شود، لذا در قسمت هایی که کاربری ها در شب فعال نمی باشند مشکل نورپردازی وجود دارد.
در قسمت هایی از محدوده مورد بررسی فضای غیر قابل دفاع وجود دارد. این فضا ها نه از نور کافی برخوردارندو نه نظارت خاصی بر آنها انجام می شود.
امنیت
میدان برق
بلوار امام رضا
دانش
میدان برق
بلوار امام رضا
دانش
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 42
2- کیفیات تجربی- زیبایی شناختی
EXPERIENTIALLY AESTHETIC QUALITIES
کیفیات تجربی- زیبایی شناختی طراحی شهری، به کیفیت محیط کالبدی، محیط ادراکی حسی و محیط ادراکی ذهنی در قبال فضاهای شهری سروکار دارد.

## Slide 43
2-1 کیفیت محیط کالبدی(محیط عینی)
موارد بررسی شده در این قسمت عبارتند از رابطه توده و فضا(نشان دهنده فضاهای شهری مثبت و منفی و رها شده)،دانه بندی و نحوه نفوذپذیری در بافت یا بدنه.مواردی چون استخوان بندی فضایی و مرفولوژی نیز در این قسمت قابل بررسی هستند اما از آنجا که محدوده مورد مطالعه یک مسیر یا خیابان می باشد امکان بررسی این دو مورد وجود ندارد.
با استفاده از نقشه توده وفضا می توان به کیفیت محیط پی برد بدین گونه که هر چه توده ها فشرده تر و متراکم تر باشند و فضاهای خالی کمتر باشد محیط از کیفیتی نامطلوب برخوردار است چون فضاهای باز در حکم مجاری تنفسی یک فضا هستند.تناسبات دانه ها از نظر طول و عرض و ارتفاع نیز از جهات مختلفی بر کیفیت محیط تاثیر می گذارد.هر چه تعداد ورودی های قابل استقرار در پیرامون لبه های فضاهای عمومی و راهها (نفوذپذیری )بیشتر باشد نظارت بالاتر، امنیت بیشتر،دسترسی آسان تر و حتی سرزندگی بیشتر خواهد بود که تمامی موارد بر کیفیت محیط تاثیرگذارند.

## Slide 44
برای بررسی دانه بندی قطعات دو ایتم در نظر گرفته شده است: درشت دانه، ریز دانه
قطعاتی ریز دانه در نظر گرفته شده اند که مساحت آنها کمتر از 200 متر بوده است و درشت دانه ها آن قطعاتی در نظر گرفته شده اند که مساحتشان بیش از 200 متر می باشد.حدود 80% قطعات موجود در محدوده درشت دانه اند و تنها 20% آنها ریزدانه می باشد.
Chart: دانه بندی
| ریزدانه | درشت دانه
 | 22 | 78
Chart: دانه بندی
| ریزدانه | درشت دانه
 | 22 | 78
دانه بندی قطعات
از 200 متر می باشد.حدود 80% قطعات موجود در محدوده درشت دانه اند و تنها 20% آنها ریزدانه می باشد.
لازم به ذکر است در اینجا مساحت کل قطعه در نظر گر فته شده است با وجود اینکه این قطعات همگی به چند قسمت تفکیک شده اند و هر قسمت به فعالیت خاصی اختصاص یافته و مالک خاص خود را دارد اما از آنجا که نقشه دانه بندی با توجه به پلان موجود تهیه شده است این نکته را رعایت نکرده است،در صورت رعایت تفکیک ممکن بود ریزدانه درصد بیشتری را نسبت به درشت دانه به خود اختصاص دهد.

## Slide 45
در صورتی که نسبت سطح اشغال قطعه به ارتفاع ساختمان نا متناسب باشد با قطعه های باریک و بلند و یا برعکس مواجه خواهیم شد که هم از نظر سایه اندازی مشکلاتی رت در پی خواهد داشت و هم سیمای بصری آشفته و نامناسبی به شهر می دهد. زمانی که نسبت ارتفاع قطعات به سطح آنها بسیار زیاد باشد با یک فضای شهری بسیار متراکم و خفقان آور روبه رو هستیم. و زمانی که این نسبت خیلی کم باشد از زمین استفاده بهینه نشده است و با توجه به ارزش بالای زمین و همچنین توسعه مداوم شهر الگوی مناسبی نیست.
تناسبات دانه ها
بلوار امام رضا
بلوار امام رضا

## Slide 46
2-2 محیط ادراکی-حسی(منظر عینی)
هر محیط همچون یک مخزن اطلاعاتی حاوی اطلاعاتی است که مربوط به واقعیت های موجود در آن می باشد و هر فرد در مواجهه با محیط خود با انبوهی از اطلاعات روبروست وانسان تنها می تواند بخشی از آنچه را که واقعاً وجود دارد احساس و ادراک کند و منظر عینی آن بخش از محیط است که بر روی کنش و واکنش شخص و اعمال وی مؤثر است وانسان می تواند آن را ادراک کند.آن چه در این قسمت بررسی می شود عبارتند از: دیدها که شامل دید به-دید از-کریدورهای بصری-دید های متوالی، نماهای شهری که شامل جنس و مصالح-ریتم و ضرباهنگ-خط آسمان-نظم و تابلوها می باشد،و هم چنین مبلمان و کفسازی که هر کدام از آنها در ادامه به طور مفصل توضیح داده خواهند شد.

## Slide 47
بررسی دیدها
بررسی دید ها شامل:
دید به
دید از
کریدورهای بصری
دید های متوالی و کیفیت آنها(serial vision) می باشد.
این دیده شدن ها یا از نقطه ای خاص صورت می پذیرد یا در یک امتداد یا یک پهنه و خود چشم انداز یا مصنوع(ساخته بشر) است یا طبیعی و یا ترکیبی از هردو.
محور های دید خطوط مستقیمی هستند که ارتیاط بصری را بین دو نقطه نسبتاً دور از طریق یک کانال ارتباط بصری و حداقل یک عنصر برجسته برقرار می سازند

## Slide 48
2
1
بلوار امام رضا
1
2
دید به
دید از

## Slide 49
Viewing Corridor (VC)
Lateral Assessment Area (LAA)
Background Assessment Area (BAA)
کریدور بصری
اگر بخواهیم منظر خطی یا کریدور بصری را پهنه بندی کنیم پیش زمینه، بستر میانی و پس زمینه خواهیم داشت .به منظور ثبت عرصه ها و دامنه های حفاظتی در برنامه های توسعه به عنوان حریم و ضابطه نشانه لازم است پیش زمینه و پس زمینه چشم انداز مشخص شود. در اینجا نشانه کلیدی حرم مطهر می باشد که پس زمینه و دیدهای جانبی و محور دید مشخص شده است.

## Slide 50
2
1
3
2
3
1
بلوار امام رضا
میدان برق
دانش
خیابان بهار
کریدور بصری
دید گسترده

## Slide 51
بررسی نماها
سطوح تشکیل دهنده هر بدنه « نما » نامیده می شود. هر نما جزئی است از بدنه که پوسته یا پوسته های ظاهری هر بنا یا ساختمان را تشکیل می دهد.
از آنجا که متولی طراحی نما یا نما های هر ساختمان معماران می باشند و طراح شهری کلیت بدنه را تعیین کرده و به ارائه ضوابط می پردازد، لازم است تدبیری اندیشید که توسط آن بتوان به سطوح همخوان، هماهنگ و یا به عبارتی وحدت یافته در بدنه فضای شهری رسید.
بدین منظور طراح شهری باید ضوابط و یا دستورالعمل هایی را برای طراحی هر نما ارائه دهد. ضوابط با توسل به قانونمندی های ترکیب عناصر و اجزا و همچنین گونه بندی اجزا، بستری مناسب برای طراحی نما توسط معمارها، ارائه می دهد.
طراح شهری برای ارائه ضوابط و دستودالعمل ها به منظور طراحی نما، نیازمند کشف قانونمندی و روابط میان اجزا و عناصر سازنده بدنه می باشد.
بدین منظور طراح شهری باید سطوح تشکیل دهنده بدنه « نما » را شناخته و آنان را بررسی نماید.
هر نما شکلی است در زمینه بدنه ( مجموعه نما های قابل رؤیت ) ، پس هر نما باید از لحاظ ویژگی های بصری مرتبط با زمینه اطراف یعنی بقیه نماها بوده و هماهنگ با آنها طراحی شود.
در این بخش از کاربه ترسیم و بررسی نمای خیابان امام رضا حد فاصل فلکه برق تا چهارراه دانش پرداخته ایم . مطالعه نما محدود به بررسی خط آسمان، جنس نما، ضربآهنگ عمودی و افقی و تابلوهای الحاقی نما می باشد.

## Slide 52
خط آسمان در بررسی یک فضای شهری، خطی است که مرز میان عناصر تعریف کننده یک فضا و آسمان را تشکیل می دهد. خط آسمان شامل مرز توده های ساختمان ها در در اتصال به آسمان می باشد. خط آسمان می تواند در حالت های مختلف به چشم آید :
1- خط بام : منظور از خط بام، فوقانی ترین خطی از ساختمان است که از دید ناظر ( از سطح فضای شهری ) قابل رؤیت است. به عنوان مثال این خط در ساختمان هایی که دارای بام مسطح افقی است، لبه ازاره دست انداز های بام ساختمان ها، و در بام های شیب دار منتهی الیه سطح قابل رؤیت شیروانی (در صورت دیده شدن) می باشد. ”خط بام به خط ظاهری یک بام یا گروهی از بام ها در اتصال با آسمان گفته می شود.“
2- خط ترکیب : از برخورد لبه شکل کلی تمام احجامی که در حوزه دید ناظر قرار دارد با صفحه آسمان حاصل می شود. بنابراین لبه انتهایی ساختمان های بلند پشت جداره اگر در دید ناظر قرار گیرند نیز جزء این خط محسوب می گردند.
خط آسمان موجود در محدوده مورد مطالعه، در حوزه 1 نما ( همکف و طبقه اول) تقریبا یکسان و یکنواخت می باشد، اما در طبقه های بالاتر ( که با عقب نشینی در جرم ساخته شده اند )، به این دلیل که نوسازی به صورت هماهنگ و جز تعداد محدودی از ساختمان ها انجام نشده است ،با خط آسمانی مغشوش و دارای گسست های فراوان مواجه ایم.
لازم به ذکر است خط آسمان بخش هایی از ساختمان ها که دارای عقب نشینی در طبقه های بالاتر هستند، با خطوط با ضخامت کمتر نشان داده شده اند.
خط آسمان

## Slide 53
نمای شرقی
نمای غربی
بررسی خط آسمان
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 54
نمای شرقی
نمای غربی
بررسی خط آسمان
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 55
نمای شرقی
نمای غربی
بررسی خط آسمان
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 56
گاه نحوه ترکیب عناصر سطوح یا احجام مختلف در یک بدنه ، راستا هایی را در چشم ناظر ایجاد می کنند. این راستا ها در واقع خوط القائی بدنه نسبت به ناظر می باشند.این خطوط ممکن است عمودی یا افقی باشند. با تکرار منظم این خطوط ریتم یا ضربآهنگ به وجود می آید.
ریتم یا وزن یا ضربآهنگ در نمای فضاهای شهری، تکرار قوی، منظم و پیوسته گروه عناصر و اجزایی است که موجد یک کل است. در فضاهای شهری ایران، یک دهنه طاق در نما عنصری است ایستا، اما دو یا چند طاق مبین تکرار، حرکت و ریتم است. ردیفی از طاقنما ها یا دهانه ها اگر در تقابل با طاقنماها یا دهانه های متفاوت قرار نگیرند، حاصل یکنواختی است. تقابل شکلی در نماهای شهری موجد ارزش های بصری است.
تکرار اندازه های همانند و یکسان دهانه ها با توجه به تقابل شکلی در ترکیب ورودی ها ریتمی را ایجاد می کند که خود موجد بافت، الگو یا طرحی از خطوط (grain) در سطح نماست. این خصوصیت چارچوب منظمی به وجود می آورد که در آن طرح های معماری متنوع می تواند انتظام پیدا کند. اگر مقیاس یا اندازه دهانه ها نسبت به هم دلبخواه باشد، نتیجه بی شکلی (disfiguration) در بدنه خیابان یا میدان خواهد بود.
در بدنه خیابان امام رضا (ع) وجود کتیبه های عمودی و افقی، ردیف پنجره ها و خطوط عمودی و افقی موجود در نما ها سبب ابجاد ریتم های عمودی و افقی شده است.
ضربآهنگ عمودی و افقی

## Slide 57
ضرباهنگ افقی و عمودی
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 58
نمای شرقی
نمای غربی
ضرباهنگ افقی و عمودی
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 59
نمای شرقی
نمای غربی
ضرباهنگ افقی و عمودی
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 60
جنس نما
هر بدنه متشکل است از سطوحی که هر یک با مصالحی خاص در بدنه جلوه گر شده اند. در بررسی ویژگی های مصالح، هر سطح نمایانگر استفاده از یک نوع مصالح یا یک ترکیب مشخص از مصالح متفاوت می باشد.
مصالح به کار رفته در نما دارای ویژگی های زیر می باشد :
-جنس مصالح
-رنگ مصالح
-بافت مصالح
که در این بررسی به مالعه جنس مصالح به کار رفته در نما بسنده می کنیم.
جنس نمای غالب در این بدنه آجر می باشد و اغلب این ساختمان ها متعلق به یک دوره زمانی می باشند، ساختمان های جدید تر از مصالحی مانند سنگ گرانیت، مرمر، شیشه سکوریت و آلوتایل استفاده نموده اند. در این میان بناهایی با نمای سیمان سفیدنیز به چشم می خورند.
آجر
سنگ گرانیت
سنگ مرمر
آلوتایل
سیمان سفید
شیشه سکوریت

## Slide 61
نمای شرقی
نمای غربی
آجر
مرمر
گرانیت
سیمان سفید
شیشه سکوریت
آلوتایل
مصالح نما
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 62
نمای شرقی
نمای غربی
آجر
مرمر
گرانیت
سیمان سفید
شیشه سکوریت
آلوتایل
مصالح نما
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 63
نمای شرقی
نمای غربی
آجر
مرمر
گرانیت
سیمان سفید
شیشه سکوریت
آلوتایل
مصالح نما
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 64
نظم و تابلو
با توجه به اینکه علائم و تابلوها از یک طرف عامل مهمی در شکل گیری سیما و نماهای شهری بوده و از طرف دیگر نقش تعیین کننده ای در انتقال اطلاعات و بنابراین عملکرد شهر دارند، بنابراین تصمیم گیری در مورد آنها حائز اهمیت می باشد. در این راه باید تلاش نمود یک نظام اطلاعاتی منسجم و منطبق با فرهنگ جامعه تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. از تراکم بیش از حد علائم و ایجاد اغتشاش، استفاده بی رویه از آنها، عدم توجه به مکان و سایر خصوصیات آنها باید جلوگیری به عمل آید. قانونمند کردن استفاده از علائم و تابلوها و در نظر گرفتن آنها به عنوان جزئی از معماری بنا یا فضا می تواند در رفع مشکلات و نارسائی های موجود مؤثر باشد. از آنجائی که بخش اعظم فعالیت ها و فضاهای شهری امروز از طریق اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد، لذا باید سعی شود تابلوها و علائم مربوطه از نظر اندازه، رنگ، جهت، مکان، تعداد، نور و قابلیت رؤیت متتناسب با خصوصیات اتومبیل طراحی و نصب گردد.
تابلوها یکی از عناصر الحاقی نما هستند که موقعیت آنها، نوع آنها، میزان سازگاری با بدنه و ایجاد کیفیت های مطلوب یا نامطلوب مواردی است که باعث ارائه ضابطه برای به کار گیری این دسته عناصر می گردد.
تابلو های الحاقی نما در خیابان امام رضا از هیچ گونه نظمی در شکل، نوع، جنس، رنگ و مکان قرار گیری پیروی نمی کنند.

## Slide 65
نمای شرقی
نمای غربی
نظم تابلوها
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 66
نمای شرقی
نمای غربی
نظم تابلوها
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 67
نمای شرقی
نمای غربی
نظم تابلوها
بلوار امام رضا
میدان برق
خیابان بهار
دانش

## Slide 68
وضعیت کف
آنچه در اینجا به عنوان وضعیت کف برداشت شده است عبارتست از :
پیاده رو : که در دو سمت خیابان پیاده رو به عرض 4 متر با کفسازی موزاییک بتنی در تمامی طول راه وجود دارد.
- جزیره میانی: به عرض 2.5 متر که در طول مسیر به فاصله هر 8.5 متر پوشش گیاهی 1.5 متر گذرگاه عبور پیاده دارد.
- نوار سواره رو: که در سمت چپ 4 نوار سواره رو به عرض 3.25 و در سمت راست 3 نوار سواره رو به عرض 3.25 وجود دارد.
- خط پارک: در هر دو سمت خیابان نوار پارک حاشیه ای در طول مسیر به عرض 2.5 متر وجود دارد.
- خط ویژه اتوبوس: در سمت راست خیابان نوار ویژه حرکت اتوبوس به عرض 3.5 متر وجود دارد.

## Slide 69
خیابان دانش

## Slide 74
مبلمان
در شهرسازی به مجموعه اثاث و دکوراسیون مانند تابلوهای راهنما،سیتم روشنایی،محل استراحت یا پناهگاه،تندیس ها،کیوسک های غذا ،تبلیغاتی،وسایل بازی و تفریح،صندوق های پست و عام المنفعة،کفسازی ها و نماسازی ها،بدنه خیابان ها،تابلو مغازه ها و کلیه عناصر در فضاهای عمومی که در چشم انداز شهری وجود دارند گفته می شود یا به عبارتی مبلمان شهری به مجموعه ی وسیعی از وسایل،اشیا،دستگاهها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که در کوچه و خیابان نصب و ایجاد شده اند تا راحتی و آسایش جسمی و روحی شهروندان تامین شود یا می توان گفت کلیه عناصری که در جهت افزایش میزان ایمنی و سطح آسایش یا برای زیبایی محیط نصب و ساخته می شوند اثاثه شهری نامیده می شوند.مبلمان موجود در محدوده شامل موارد زیر بوده است:
- آبخوری: در محدوده به صورت اشکال گوناگون قابل مشاهده است.
گلجای: پوشش گیاهی در محدوده مورد بررسی گلجاهایی به شکل دایره با فواصل 2 متر با درخت های نارون می باشد.
-ایستگاه اتوبوس

## Slide 75
- سطل زباله:آنچه در اینجا به عنوان سطل زباله برداشت شده است تنها سطل هایی هستند که جایگاه دائم دارند.
- تلفن همگانی: تلفن ها معمولاً درون یک جایگاه قرار می گیرند که جایگاه حفاظی در برابر عوامل طبیعی فراهم می کند.این جایگاه ها ممکن است حالت باز یا بسته داشته باشند.که تلفن موجود در محدوده جایگاه باز دارد.
- صندوق صدقات
- تاسیسات
- تابلو: این گزینه شامل تمامی تابلوهای راهنمای شهری،علایم راهنمایی و رانندگی،تابلوهای هشدار دهنده می باشد.
- تیر برق

## Slide 76
2-3 محیط ادراکی-ذهنی(منظر ذهنی)
بشر به عنوان گیرنده، اطلاعات را از طریق حواس دریافت کرده و در مغز خود به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و آنها را با معانی ذهنی خود تطبیق می دهد.در این تجزیه و تحلیل است که عوامل اجتماعی و روانی مانند شخصیت فردی و تجارب فردی و جمعی نقش اساسی پیدا می کند و منجر به ایجاد تصویریا منظری ذهنی از واقعیت می شود که به آن سیما نیز می گویند.در این قسمت به بررسی عناصر شکل دهنده سیمای شهری یا همان عناصر لینچ یعنی گره، لبه، نشانه،راه وعناصر خاطره انگیز میپردازیم و از بررسی عنصر محله به دلیل ماهیت محدوده مورد بررسی صرف نظر می نماییم.لازم به ذکر است در این قسمت از طریق مصاحبه با مردم و پرکردن فرم و ترسیم کروکی توسط آنها از ادراک و تلقی شهروندان از محیط شهری مطلع می شویم و علاوه بر این خود نیز عناصری را به عنوان عناصر لینچ بدون توجه به نظریات مردم و با نظرات کارشناسانه خود برداشت نموده ایم لذا امکان مقایسه و شناخت نقاط مناسب برای طراحی از این طریق فراهم می آید.

## Slide 77
بررسی تصور ذهنی مردم
برای اطلاع از ادراک و تصور ذهنی مردم از محدوده مورد بررسی و شناخت نقاط مناسب برای طراحی، پرسشنامه ای شامل سؤالات زیر به طور تصادفی در میان حاضرین پخش شد که نتایج آن در صفحات بعدی خواهد آمد:
وقتی نام خیابان تهران یا خیابان اما رضا را می شنوید فوراً چه نکته ای به ذهن شما می رسد؟
اگر بخواهید این محدوده را برای یک زائر یا فر د غریبه توصیف کنید از چه نقاط مهمی برای آدرس دادن استفاده می کنید؟به چه نقاط و مکان های مهمی اشاره می کنید؟
چرا برای مشرف شدن به حرم این مسیر را انتخاب می کنید؟اگر بخواهید پیاده به حرم مشرف شوید آیا باز هم این مسیر را انتخاب می کنید؟اگر قرار باشد با اتومبیل بروید چطور؟چرا؟
آیا نسبت به این خیابان احساس خاصی دارید؟یا خاطره ای دارید؟
مهم ترین راه هایی که به این خیابان می رسند کدامند؟
در تجسم این فضا چه زمانی را به طور ناخودآگاه تصور می کنید؟(صبح، ظهر یا شب)
آیا تصور ذهنی شما از محدوده در طی سال های اخیر دگرگون شده است؟به چه دلیل؟

## Slide 78
بیشتر افراد یعنی بیش از نیمی از آنها از شنیدن نام خیابان امام رضا یا همان خیابان تهران فوراً حرم مطهر امام رضا در ذهنشان نقش می بندد البته پاسخ به این سؤالات تا حدود زیادی به میزان رفت و امد و حضور افراد در محدوده بستگی دارد.افرادی که روزانه و همیشگی به این محدوده رفت و آمد دارند ویا شاغلین این خیابان هستند کمتر به حرم مطهر اشاره می کنند و موضوعاتی که اخیراً با آن سروکار دارند بیشتر به ذهنشان می آید مثلاً نکته ای که به ذهنشان می آید شلوغی، ترافیک، تجمع، ازدحام و... است.
در پاسخ به سؤال دوم که از چه نقاطی برای آدرس دادن و مشخص کردن این محدوده یا توصیف آن برای یک فرد غریبه استفاده می کنید ،اکثراً به هتل های موجود در محدوده اشاره کرده اند یعنی محدوده را این گونه توصیف می کنند :خیابانی مملوء از هتل های گوناگون.تعدادی هم معتقدند که وقتی فرد از همان لحظه ای که وارد شهر مشهد می شود یعنی از همان مقابل ترمینال حرم مطهر را در محور دید خود دارد دیگر نیازی به توصیف نیست و بهترین و مهمترین نقطه همان حرم مطهر است.افرادی که خیابان را به خوبی می شناختند به پمپ بنزین و بیمارستان موسی بن جعفر نیز اشاره کردند.
سؤال چرا برای مشرف شدن به حرم این مسیر را انتخاب می کنید این گونه پاسخ داده شده است که چون رو به حرم دارد و مستقیم است و از هر نقطه خیابان حرم در دید قرارا دارد و علاوه بر اینها تنها خیابان منتهی به حرم که حالت بولوار دارد و عرض آن نیز قابل توجه است همین خیابان امام رضا می باشد.
احساس خاصی که نسبت به این خیابان در بیشتر افراد وجود داشت همان حس معنویت و احترام خاص به امام رضا و شادی روح بود.
طبق نتایج حاصله به ترتیب مهمترین راههایی که به این خیابان می رسد خیابان های بهار، خسروی، عنصری، دانش و نخریسی بوده است.
اگر افراد پاسخ دهنده شاغلین و یا ساکنین در این محدوده بوده اند ارتباط بین این فضا و محدوده زندگی آنها همان محل کار و یا زندگی بوده است ولی اگر به صورت گذرا در این محدوده حضور داشته اند ارتباط بین این خیابان با زندگی آنها همان حرم مطهر بوده است.
بیشتر افراد در تجسم این فضا بیشتر هنگام غروب و شب این خیابان را در ذهن داشتند و اگر زائر بودند و در این محدوده اقامت داشتند به هنگام اذان صبح نیز اشاره کردند.

## Slide 79
تصویر ذهنی افراد از محدوده در طی سال های اخیر به دلیل ساخت و سازها و تغییراتی که در بدنه ایجاد شده است دگرگون گردیده اما خیلی کم و بیشتر معتقدند خود خیابان باز هم به دلیل قرار داشتن حرم در محور دید تغییر چندانی نکرده است.
در آخر از افراد خواسته شد تا کروکی هایی از محدوده یعنی حدفاصل میدان برق و چهارراه دانش ترسیم کنند اما هیچ یک نتوانستند تفکیکی قائل شوند و کروکی های ترسیم شده همان طور که از چند نمونه زیر پیداست از کل محور امام رضا یعنی از ترمینال تا حرم ترسیم گشته اند که در صفحه بعد نقشه ای از مجموع کروکی ها ترسیم شده است.
کروکی فوق توسط فروشنده کیوسک محصولات رضوی با سن 25 سال و تحصیلات سیکل ترسیم شده است .از آنجایی که محل کار او( باجه محصولات رضوی) در محدوده واقع شده در کروکی به باجه نیز اشاره کرده است.
این کروکی توسط خانمی از منتظرین در ایستگاه اتوبوس ترسیم شده است
کروکی فوق توسط راننده تاکسی که سالهاست مسیر رفت و آمدش از این محدوده می گذرد و به خوبی با این خیابان آشناست ترسیم شده است.
کروکی فوق توسط مغازه دار جوانی که فروشنده زعفران و نبات بود رسم شده است.

## Slide 80
آنالیز تصور ذهنی مردم
عناصر موجود در محدوده ( از نظر کارشناس ) | عناصر موجود در محدوده ( از نظر مردم ) | دلایل اهمیت عنصر از نظر مردم
حرم مطهر | حرم مطهر | ارزش های مذهبی
هتل قصر | هتل قصر | نوع خاص معماری، کیفیت هتل و بین اللملی بودن
پمپ بنزین | پمپ بنزین | عملکرد خاص
بیمارستان موسی بن جعفر | بیمارستان موسی بن جعفر | عملکرد خاص و ازدحام جمعیت و شلو غی اطراف بیمارستان
فلکه های آب و برق | فلکه های آب و برق | آدرس دهی و شناخته شده بودن
خیابان بهار | خیابان بهار | آدرس دهی ومنتهی شدن به محدوده
خیابان خسروی | خیابان خسروی | آدرس دهی، شناخته شده بودن و منتهی شدن به محدوده
خیابان 17 شهریور | خیابان 17 شهریور | آدرس دهی و منتهی شدن به محدوده
چهار راه دانش | چهار راه دانش | آدرس دهی و شناخته شده بودن
 | خیابان عنصری | آدرس دهی و شناخته شده بودن

## Slide 81
به نظر می رسد برای هر شهری تصویر و سیمائی کلی موجود باشد که با تصویری که اشخاص مختلف دیگر از آن در ذهن دارند کاملا مطابقت نکند یا شاید بتوان گفت چندین « تصویر کلی » از هر شهر موجود است که هر کدام از آن ها در ذهن شمار زیاری از ساکنین آن به وجود آمده است. اگر شخص بخواهد در محیط خود با موفقیت کار و زندگی کند و ازتعاون همشهریان خود برخوردار گردد، وجود چنین تصاویر کلی لازم است. تصویری که هر فرد از سیمای شهر دارد، منحصر به فرد است و پاره ای از قسمت های هرگز و یا به ندرت به دیگران القاء گشته است. با این همه تا اندازه ای شبیه تصویر کلی از سیمای موجود شهرهاست و ممکن است کم یا بیش جذاب و یا کم یا بیش ناراحت کننده باشد. تجزیه و تحلیل حاضر محدود به تأثیر مظاهر جسمی و رؤیت پذیر شهر است.
سیمای شهر را، بر مبنای عوامل جسمی شهر، می توان بر اساس پنج عامل استوار دانست: « راه »، « لبه »، « محله »، « گره » و « نشانه ». در مطالعه موجود، با توجه به محدوده مورد بررسی عامل « محله » در بر گرفته نمی شود که در اینجا به بررسی آن نمی پردازیم. دیگر عوامل را به شرح زیر تعریف می کنیم:
1- راه : راه عاملی است که معمولا با استفاده از آن حرکت بالفعل یا بالقوه میسر می شود. از این رو راه ممکن است خیابان، پیاده رو، جاده، خطوط زیرزمینی تراموا و یا خطوط راه آهن باشد.راه مهمترین عامل در تصویر شهر هستند. مردم در حالی که در شهر حرکت می کنند به مشاهده آن می پردازند، و در امتداد راه ها است که عوامل محیط های گوناگون قرار می گیرند و با یکدیگر بستگی پیدا می کنند و ارتباط می یابند. طبق نقشه ای که در ادامه ارائه می شود در پروژه حاضر خیابان امام رضا (ع) به عنوان عامل راه در نظر گرفته شده است.
2- لبه : لبه عاملی است خطی که به دیده ناظر با راه تفاوت دارد. مرز بین دو قسمت، شکافی، در امتداد طول و بین دو قسمت پیوسته شهر، حد مجموعه ساختمانی و یا دیوار را می توان به عنوان مثال هایی ار لبه در سیمای شهر را ذکر می کنند. عامل لبه، اگرچه تأثیرش به اندازه عامل راه نیست، اما برای اکثر مردم عاملی است که در سیمای شهر، سامانی به وجود می آورد و خاصه در متصل داشتن اجزاء قسمت هائی نظیر حدود یک شهر با عواملی چون آب و یادیوار، نقش مؤثر دارد. جداره های خیابان امام رضا به عنوان لبه معین شده است.
عوامل سازنده سیمای شهر

## Slide 82
3- گره : گره ها نقاطی حساس در شهر هستند که ناظر می تواند به درون آن ها وارد شود و کانون هائی که مبدأ و مقصد حرکت او را به وجود می آورند. ممکن است صرفا محل تقاطع دو خیابان یا دو جاده باشند، جائی باشند که خطوط حمل و نقل تغییر مسیر می دهند، نقطه ای که چند راه به یکدیگر می رسند یا از کنار یکدیگر می گذرند، لحظاتی هستند که در آن ها تغییر از یک ساختمان به ساختمانی دیگر صورت می پذیرد و یا ممکن است محل تمرکز باشند و اهمیت آنها به سبب تراکم پاره ای از امور و یا خصوصیات در نقطه ای باشند. بسیاری از گره ها هم محل تقاطع دو راه و هم محل تمرکز و تراکم پاره ای از فعالیت ها هستند. گره موجود در فلکه برق و چهار راه دانش از این نوع است.
4- نشانه : نشانه ها نیز عواملی در تشخیص قسمت های مختلف شهر هستند، با این تفاوت که ناظر به درون آن ها راه نمی یابد. معمولا اشیائی که ظاهری مشخص دارند : مانند ساختمان ها، علائم، فروشگاه ها و یا حتی یک کوه می تواند نشانه باشد. خصوصیات نشانه باید چنان باشد که بتوان آن را از میان عوامل بسیار باز شناخت. پاره ای از نشانه ها را که بر پاره ای عوامل کوچک قد بر افراشته ان می توان از دور به زوایای مختلف تمییز داد و در جهت یابی، آن ها را از تمام جوانب مورد استفاده قرار داد. تک برج ها، گنبد های طلائی و تپه های گران پیکر مثال هایی هستند که معرف نشانه در سیمای شهراند. هر چقدر مسیر حرکت برای ناظر آشناتر باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.در محدوده مورد بررسی ، ساختمان هتل قصر، بیمارستان موسی بن جعفر و پمپ بنزین به عنوان نشانه در نظر گفته شده اند.

## Slide 83
3- کیفیات زیست محیطی
ENVIRONMENTAL QUALITIES
کیفیات زیست محیطی طراحی شهری در بعد خرد آن دربرگیرنده مقولاتی همچون حصول اطمینان از آفتاب کافی،جریان هوا، سایه، نور طبیعی، سروصدا، محافظت در مقابل نزولات جوی و .. و در بعد کلان دغدغه پایداری زیست محیطی (اکولوژیک)را داشته و به حفظ و احیای منابع محیطی در چارچوب طرح های شهری می پردازد.

## Slide 84
3-1 آسایش اقلیمی
در این بخش برای بررسی کیفیت اقلیم خرد فضاهای شهری چگونگی آفتاب گیری و سایه اندازی با توجه به زاویه تابش و ارتفاع ساختمان ها و تهیه پلان سایه اندازی، باد و جهت آن، رطوبت، درجه حرارت و بارندگی بررسی شده است.

## Slide 85
برای بررسی اقلیم محدوده مورد مطالعه باید اقلیم شهری که محدوده در آن واقع شده است را بررسی کرد لذا به بررسی اقلیم شهر مشهد می پردازیم:
عوامل تاثیر گذار بر اقلیم مشهد عبارتند از : عرض جغرافیایی ، هوای گرم و خشک ، کویر «قره قوم» واقع در شمال منطقه و وجود دو رشته کوه مرتفع هزار مسجد و بینالود در شمال و جنوب دشت مشهد . مشهد در اقلیم «استپ عرض میانی نیمه خشک وخنک» واقع است . بر اساس طبقه بندی «دمارتن» اقلیم مشهد از نوع «نیمه خشک» است. برای بررسی اقلیم شهر مشهد باید عوامل مؤثر بر اقلیم را بررسی کرد که عبارتند از:
رطوبت نسبی:
جهت بررسی عامل رطوبت می توان از عوامل متعددی که همگی به نحوی بیانگر مقدار بخار آب موجود در جو بوده و قابل تبدیل به یکدیگر می باشند مانند :نم نسبی، نم ویژه، فشار بخار، اشباع و ... استفاده نمود.بر این اساس متوسط رطوبت مشهد 56.4% و متوسط حداقل و حداکثر سالانه آن به ترتیب 36.5 % در تیرماه و 71.9 % در دی ماه است. از نمودار رطوبت نسبی مشهد چنین استنباط می گردد که درصد رطوبت هوا با دمای هوا نسبت عکس داشته و همزمان با کاهش میزان رطوبت نسبی میزان تبخیر افزایش می یابد.
کمبود نسبی رطوبت در مشهد باعث شده که تحمل گرمای تابستان راحت تر باشد و ایجاد سرما در ساختمان ها به وسیله کولرهای آبی امکان پذیر گردد. آمار نشان می دهد که شهر مشهد دارای سه ماه مرطوب ( بهمن، اسفند، فروردین) و دو ماه نیمه خشک ( اردیبهشت و خرداد) و بقیه ماه ها بسیار خشک است. ( تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی)
نمودار ماهانه متوسط رطوبت نسبی در سال 1382
نمودار سالانه متوسط رطوبت دوره آماری(1383-1373)
اقلیم

## Slide 86
تابش آفتاب
درجه حرارت یک منطقه بستگی به میزان گرما و سرمای سطح زمین دارد، گرما و سرما نیز به میزان انرژی خورشیدی و شدت و دوام تابش آفتاب در طول سال وابسته است.از این رو میزان نور خورشید و زاویه تابش آن، هم به لحاظ سنجش علمی انواع نیاز های بهداشتی و روانی و هم برای اطلاع از میزان روشنایی طبیعی ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار است.شدت تابش آفتاب در هر نقطه از زمین بستگی به موقعیت خورشید و زاویه تابش آن دارد.زاویه تابش خورشید در عرض جغرافیایی 37 درجه (مشهد) در ظهر محلی اول تیرماه برابر 90 درجه و در ظهر محلی اول دی ماه برابر 45 درجه است.
با توجه به زوایای تابش خورشیدی در ماه های سال و با بررسی انرژی خورشیدی تایید شده بر سطوح قائم واقع در جهات مختلف در این عرض جغرافیایی نتیجه می شود که در دی ماه که سردترین ماه سال است بیشترین انرژی خورشیدی بر دیواره های جنوبی و در گرم ترین ماه سال یعنی تیر ماه بر دیواره های شرقی یا غربی می تابد.
موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 37 درجه

## Slide 87
باد
شهر مشهد از شهرهای سردسیر ایران است و همین بر اهمیت مطالعه درباره جهت باد و سرعت وزش آن در این شهر افزوده است.بررسی آمار وزش بادها در مشهد حاکی از وجود یک سیستم ضعیف محلی است که از وجود ارتفاعات در سراسر حاشیه غرب این شهرستان ناشی می شود.هنگام صبح جهت وزش بادها یه طور عمده شمالی و شمال غربی و بعدازظهرها جنوب شرقی است.وزش این بادها باعث کاهش تراکم آلودگی هوای سطح شهر، تعدیل دمای هوا و کاهش اختلاف دمای شب و روز نسبت به اقلیم های مشابه و افزایش تبخیر در مشهد می گردد.به طور کلی جهت وزش باد غالب در مشهد با توجه به امار سازمان هواشناسی جنوب و جنوب شرقی است.البته نتایج حاصل از بررسی گل بادهای ده سال شهر مشهد نشان می دهد که با تغییر دمای هوا، جهت، سرعت و میزان وزش بادها تغییر می کند.در فصل زمستان، به طور کلی بادهایی که از شمال غربی به جنوب شرقی یا در خلاف این جهت در جریان هستند و نیز باد جنوبی باد غالب به شمار می روند. اما در تابستان بادهای شرقی، شمال شرقی و تا حدود جنوب شرقی بادهای غالب هستند.مقدار وزش باد در زمستان و در سردترین ساعات به حداقل و در گرم ترین ماه به حداکثر می رسد.تحلیل چنین ترکیبی از نظام بادهای غالب در ناحیه مشهد بر استقرار مراکز صنعتی و صنایع آلوده
کننده محیط زیست در جبهه شمال غرب، غرب و جنوب غربی مراکز جمعیتی و سکونتی تاکید دارد.درصد و سرعت وزش بادهایی که در فصل تابستان می وزند بیشتر از سایر بادهاست.هرچند که بادهای پاییزی و زمستانی کمتر می وزند اما به دلیل سردسیر بودن منطقه و با توجه به اهمیت گرم کردن فضاهای داخلی نسبت به سرد کردن این فضاها، می بایست جهت وزش این بادها به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
گلباد سالیانه

## Slide 88
37 °
باد جنوب شرقی
(بعد از ظهر)
باد شمالی
(صبح)
باد شمال غربی
(صبح)

## Slide 89
درجه حرارت
متوسط درجه حرارت در طی دوره آماری 1382-1330 شمسی ، 4/14 درجه سانتیگراد و اختلاف میانگین درجه حرارت در سردترین ماه و گرم ترین ماه سال حدود 25 درجه سانتیگراد است .
بارندگی
میزان با رشد در شهرستان و ناحیه شهری مشهد تحت تاثیر ارتفاعات بلند هزار مسجد و بینالود و همچنین متاثر از جبهه های متنوعی همچون جبهه مدیترانه ، خزری و سیبری است . متوسط بارندگی در طی دوره آماری 64/259 میلیمتر است.
بارندگی
نمودار ماهانه متوسط درجه حرارت هوا در سال 1382
نمودار سالانه متوسط درجه حرارت هوا دوره آماری (11383-1373)
نمودار ماهانه متوسط بارندگی در سال 1382

## Slide 90
3-2 کیفیت اکولوژیک
کیفیت اکولوژیک در قسمت هایی قابل بررسی است که دارای پوشش گیاهی خاص،رودخانه،مسیل،تپه و از این قبیل کیفیات باشد اما در مشهد با فقر چنین کیفیت هایی مواجه هستیم لذا از بررسی آن صرف نظر می نماییم.

## Slide 91
3-3 کیفیت زیست محیطی
بررسی زیست محیطی شامل آلودگی ها(آب و هواو...)، آلودگی صوتی، تعادل اکوسیستم ها و منابع انرژی می باشد که در اینجا تنها انواع آلودگی های موجود در محدوده معرفی می گردد.

## Slide 92
تعمیر گاه ها و کارگا ه هایی که در حاشیه مسیر قرار دارند، همچنین حجم بالای تردد وسایل نقلیه موجب ایجاد آلودگی صوتی در محدوده می شوند.
ساختمان های متروک، تابلو ها و الحاقات نامنظم و وجود زباله از جمله مواردی هستند که در ایجاد آلودگی بصری نقش دارند.
وجود زباله در سطح معابر علاوه بر صدمه به سیما موجب آلودگی زیست محیطی هم می شود.
آلودگی