## Slide 1: معرفی و بررسی انواع پوشش دیوارهای داخلی

## Slide 2
انواع پوشش های دیوارهای داخلی
پوشش دیوار با مصالح :
1.انواع رنگ ها
2.انواع پوشش های سلولزی
3.انواع کنیتکس ها
4.بایرامیکس
5.کاغذ دیواری
پوشش دیوار با دیوار پوش ها:
1.کامپوزیت
2.Mdf
3.Pvc
4.Hpl
5.سنگ های دکوراتیو
6.دیوارپوش فوم
7.دیوارپوش چوبی

## Slide 3
انواع رنگ
1.رنگهای اکریلیک
2.رنگ های پلاستیک
3.رنگ های روغنی
4.مولتی کالر
1.رنگهای اکریلیک
رنگ های اکریلیک پایه آب نسل جدید از رنگ های ساختمانی می باشند که با توجه به مسائل زیست محیطی و عدم استفاده از حلال های آلی و مواد مضر کاربردی این نوع رنگ ها روبه افزایش است. بطوریکه به تدریج جایگزین مناسبی برای رنگ های روغنی می باشند.
از ویژگی های فنی این محصولات می توان به موارد زیر اشاره نمود :
مقاومت شستشوی بسیار خوب، فقدان بوی نامطبوع و سازگار با محیط زیست به دلیل عدم استفاده از حلال های نفتی وآلی، دارابودن پوشش خوب و داشتن صرفه اقتصادی و اعمال آسان آن ها بر روی سطح .
اين رنگ‌ها بسيار متنوع هستند و براي ايجاد بافت در سطوح مناسبند چون غلظت بالايي دارند و به آهستگي خشک مي‌شوند. رنگ اکريليک انعطاف پذير است و به همين علت روي تمام سطوح قابل استفاده است.خاصیت ویژه این رنگها بدون بو بودن آنهاست.

## Slide 4
انواع رنگ
2.رنگ های پلاستیکی
این نوع رنگ در صورت داشتن غلظت بالا بر روی سطوح پخش نمیشود و پس از خشک شدن اثر قلم یا غلتطک نقاشی بر روی آن به جا میماند.
همچنین در صورت رقیق بودن بیش از حد نیاز به رنگ آمیزی در چند مرحله برای پوشش سطوح میباشد.
این رنگ مناسب برای شستشو نبوده و بیشتر مناسب سقف ها و مکان های دور از دسترس میباشد.
3.رنگ های روغنی
رنگ های روغنی دارای دو نوع مات و براق میباشد و حلال آن مواد نفتی مانند تینر است. به زمان خشک شدن زیادی نیاز دارد و بوی شدید آن تا دو هفته باقی میماند ولی قابل شستشو میباشد.

## Slide 5
انواع رنگ
4.مولتی کالر
مولتی کالر ،رنگی است که پس از اجرا، چندین رنگ به صورت مجزا در آن دیده می‌شود. در واقع یک رنگ زمینه و چند رنگ دیگر به صورت رگه‌های مختلف است . درطرح‌های متنوع و رنگ‌های مختلف موجود است.
ویژگی:
-اجرای سریع و آسان طی یک مرحله و به وسیله اسپری کردن رنگ،توجیه اقتصادی به علت قابلیت پوشش‌دهی زیاد، مقاومت بالا در برابر جذب دوده، غبارو ذرات معلق درهوا که درنتیجه هزینه تمیز کاری ونگه‌داری را تقلیل می دهد وآن را بهداشتی می‌کند.
-قابلیت شستشوی آسان و کامل با آب و سایر شوینده‌های مرسوم خانگی . -این رنگ‌ها خاصیت ضد آب داشته، ضد شوره و باکتری، خزه و رطوبت است. -امکان پوشش‌دهی روی سطوحی که دور از دسترس هستند از جمله لوله‌ها و رادیاتورها. -کم‌بو یا بی‌بو: پس از اجرا، بعد از مدت کوتاهی بو در محیط باقی نمی‌ماند. -ضربه‌پذیر و مقاوم در برابرتغییر حجم سطوح یا قالب‌هاست.
-به علت کشش سطحی بالا در مقابل تغییر حجم سطح زیرین و ترک‌های مویی مقاومت می‌نماید.
-در مدت کوتاهی خشک می‌شود. روی سطوح گچی و سیمانی در کمتر از یک ساعت و پس از گذشت سه روز کاملا خشک ‌شده و قابل شستو است

## Slide 6
انواع پوشش های سلولزی
امروزه پتینه کاری دیوارها و سقف ( یا به عبارتی انواع پوشش های سلولزی - بلکا - زمرد - روپاد ) پدیده ای نو در حوزه تزئینات داخلی ساختمان به عنوان پوشش و جایگزین ارزان قیمت رنگ و کاغذ دیواری بشمار می رود که علاوه بر ایجاد فضایی زیبا و دلپذیر ٬ موجب کاهش مصرف انرژی ٬ سبک سازی و ایجاد سازگاری مناسب با طبیعت بدور از هرگونه مواد و افزودنی های شیمیایی می شود . در این روش تکه های پارچه با تکنیک هایی خاص در کارخانه بصورت پودر درامده و بعد از مخلوط شدن با چسب و افزودنی های کاملا طبیعی بصورت خشک و یا خمیر ( در پک های 10 کیلویی ابریشمی یا ساده ) به بازار عرضه می شود .

## Slide 7
انواع پوشش های سلولزی
این نوع دیوارپوش با مزیت های فراوان: 1- تنوع نامحدود رنگ 2- عایق حرارتی و برودتی 3- عایق صوتی 4- کاهش بازتاب نور 5- عایق رطوبت 6- سرعت اجرای بالا 7- بی نیاز از زیرسازی 8- قابلیت شستشو 9- عدم جذب گرد وغبار ( خاصیت آنتی استاتیک) 10- عدم ترک خوردگی و مقاومت در برابر ضربه 11- صرفه اقتصادی 12- قابلیت ترمیم...

## Slide 8
انواع پوشش های سلولزی
روش اجرا:
به مقدار مورد نیاز مواد را از کیسه خارج کرده درون ظرفی مناسب میریزیم . حدود 5 برابر وزن مواد آب(ترجیحا آب گرم) اضافه میکنیم تا یک خمیری سفت ایجاد شود.به مدت ده دقیقه ورز داده و پس از 30 دقیقه مجددا خمیر را ورز میدهیم.سپس با ماله ی مخصوص میتوان آن را روی دیوار کشید.

## Slide 9
انواع کنیتکس ها
1. كنيتكس روغنی
2. كنيتكس اكریليك روغني
3. كنيتكس حلال آب
كنيتكس های روغنی و اکریلیک روغنی : این کنیتکس ها پوشش و محافظ بسيار زيبائي براي داخل ساختمانها مي باشد . كنيتكس ها بخاطر تركيب شيميائي مخصوص آن واتر پروف بوده و در مقابل عوامل جوي كاملاً مقاوم مي باشد همچنين بعلت سبكي و وزن مخصوص آن بر روي ساختمان بار كمتري وارد میکند و به رنگهاي مختلف براحتي قابل اجراء مي باشد و 8 الی 15 ساعت پس از اسپري شدن خشك و استقامت نهايي آن پس از 1 ماه حاصل مي شود.
كنيتكس حلال آب: كنيتكس حلال آب بعنوان نماي داخلي ساختمان جهت حفاظت و زيبايي و بعنوان آخرين پوشش بكار مي رود كه بصورت خمير دانه دار و بوسيله كمپرسور و پيستوله مخصوص بر روي نماي داخلي ساختمان افشانده مي شود و قادر است سوراخها و تركهايي را كه بر اثر انقباض و انبساط بوجود مي آيد پركرده و نواقص ساختمان را پنهان كند. كنيتكس هاي حلال آب 6 ساعت پس از افشاندن در تماس خشك به نظر مي رسد و استحكام نهايي پس از يك هفته حاصل مي شود. كنيتكس حلال آب مانند كنيتكس اصل و اكروليك بر روي هر چيزي كه ثبات فيزيكي داشته باشد قابل اجرا است.

## Slide 10
انواع بایرامیکس
تفاوت بایرامیکس با مینرال یاتمامی نماهای که با نامهای آرتامیکس،رماتکس،گرانولیت تولیدمیشود در نوع سنگ ریزه آن میباشد. سنگ ریزه های مورد استفاده بایرامیکس از شنهای سیلیس رنگ شده می باشد که درباقی نمونه ها مشابه ازسنگ های طبیعی رنگی استفاده میگردد.
این محصول بصورت ملات آماده بوده و متشكل از مخلوط دانه هاي سنگی با تنوع رنگ فراوان و دانه بنديهاي متعدد، رزينهاي طبيعي ، مصنوعي و ساير افزودنيها مي باشد. بايراميكس مینرال بعد از اجرا و خشك شدن نماي سنگ تزئيني وگرانیتی به خود مي گيرد.
نمونه هایی از بایرامیکس های مختلف

## Slide 11
انواع بایرامیکس
روند اجرای بایرامیکس:

## Slide 12
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری ها به دو گروه تقسیم میشوند:
آنهایی که دارای طرح چاپی یا مواد پوششی هستند که به نوبه خود یک دکوراسیون به شمار می روند و آنهایی که دارای سطح پارچه ای یا طرح برجسته هستند و به طوری طراحی شده اند که بعد از نصب روی دیوار باید رنگ شوند.
کاغذ دیواری های چاپی یک طرح رنگی روی آن چاپ میشود و ممکن است به صورت بافت پارچه یا طرح برجسته نیز باشد.
قوی ترین کاغذ دیواری های چاپی کاغذ دولا نام دارند که در هنگام تولید 2 لایه از کاغذ را به هم می چسبانند. اکثر کاغذ دیواری های چاپی اگر لکه روی آن بیافتد میتوان با دستمال مرطوب آنرا تمیز کرد. به راحتی نیز کنده میشوند.
کاغذ دیواری قابل شستشو همان کاغذ دیواری چاپی هستند که در هنگام تولید یک لایه پلاستیک بسیار نازک و شفاف روی آن میکشند و آنرا ضد آب و ضد لک میکند. کاغذ دیواری قابل شستشو به صورت خود چسب (چسبدار) نیز موجود است. نقطه ضعف اصلی این نوع، کنده شدن بسیار سخت آن است.

## Slide 13
کاغذ دیواری
يك رول واحد تنها داراي 4 متر و 11.5 سانتي‌متر (13.5 فوت) كاغذ ديواري‌ است در حالي كه رول‌هاي دو برابر داراي 8 متر و 23 سانتي‌متر ( 27 فوت) كاغذديواري هستند.
رول‌هاي كاغذ ديواري داراي عرض‌هاي مختلفي نيز هست. انواع اروپايي آنها داراي عرض 52 سانتي‌متر (20.5 اينچ) است در حالي كه رول كاغذديواري‌هاي آمريكايي عرض 68.5 سانتي‌متر (27 اينچ) دارد.
مورد ديگري كه روي قيمت كاغذديواري تاثير مي‌گذارد؛ طرحي است كه انتخاب مي‌كنيد. به طور كلي دو نوع طرح براي كاغذديواري وجود دارد: طرح‌هاي مستقيم و صاف و طرح‌هاي منحني شكل. طرح‌هاي مستقيم و صاف مانند طرح‌های راه راه عمودي و افقي كه بايد در قسمت درزها تنظيم شوند و طرح‌هاي منحني شكل نيز مانند طرح‌هاي گلدار و هندسي هستند كه باز هم بايد در قسمت درزها تنظيم شوند. اين تنظيمات در قسمت درزها به طوري كه دنباله طرح‌ها از رديفي به رديف ديگر رعايت شود، نياز به متراژ بيشتري كاغذديواري.

## Slide 14
پوشش دیوار با دیوار پوش ها
کامپوزیت
تنوع در طرح ورنگ در این دیوارپوشها باعث شده تا در طراحی دکوراسیون داخلی منازل و محل کار و همچنین نمای ساختمان مناسب باشد. این پنل ها در اندازه های cm230 *cm130 در طرح های متنوع و بی نهایت رنگ عرضه می شود.
ویژگیها:
وزن سبک
قابلیت فرم دهی برروی سطوح
مقاوم دربرابراشعه ماورا بنفش
کمترین انبساط و انقباض در برابر دما
بدون نیاز به زیرسازی
مقاوم در برابر ضربه و آسیب
قابلیت شستشو
نصب سریع و آسان
تنوع درطرح و رنگ
بادوام
ضد آب و عایق صوتی و حرارتی
ضدحشرات
رنگ پذیری مجدد

## Slide 15
پوشش دیوار با دیوار پوش ها
کامپوزیت
ورق کامپوزیت آلومینیومی از سه لایه عمده تشکیل میشود که 2 لایه آلومینیوم در دو طرف ورق و یک لایه از جنس پلی اتیلن به نام pvdf در میان دو ورق آلومینیوم قرار داد.این لایه نقش عمده ای در انعطاف پذیری و عایق سازی ورق کامپوزیت آلومینیومی در مقابل صدا و حرارت ایجاد میکند.
1.لایه رنگ آلومینیومی با پوشش pvdf
2.لایه پلی اتیلن
3.لایه آلومینیومی با رنگ محافظ

## Slide 16
پوشش دیوار با دیوار پوش ها
:MDF
ام‌دی‌اف جزو فرآورده‌‌های چوبی محسوب می‌شود. ام‌دی‌اف نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می‌گردد. دانسیته آن بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.
ام‌دی‌اف را پس از تولید می‌توان روکش نمود. روکش‌‌های تزیینی علاوه بر زیبایی به دوام و کاربرد آن در محیط‌‌هایی مانند آشپزخانه کمک می‌کند. روکش ملامینه متداول‌ترین نوع روکش برای ام‌دی‌اف می‌باشد.

## Slide 17
پوشش دیوار با دیوار پوش ها
ویژگی ورق های MDF :
1. تنوع محصول در طرح روکش ٬ نوع ٬ ضخامت ٬ چگالی و تراکم ذرات
2.به راحتی مانند چوب قابل برش ٬ سمباده زنی و ماشین کاری می باشد .
3.ورقه های آن دارای سطحی کاملا صاف و متراکم می باشند .
4.برخلاف چوب هیچ گونه گره ای در داخل انواع فیبر وجود ندارد .
5.قیمت بسیار مناسب نسبت به چوب طبیعی
6.پایداری ابعاد و مقاومت مناسب در برابر پوسیدگی ٬ رشد انواع قارچ ها و حشرات موذی
7.در تمامی سطوح MDF چگالی یکسان می باشد .
8.به راحتی می توان قطعات MDF را توسط چسب چوب به یکدیگر متصل نمود .
9.نسبت به نئوپان از مقاومت بیشتری نسبت به رطوبت برخوردار می باشد
مشخصات کلی این دیوارپوش ها ضخامت (قطر) 8میل و طول (ارتفاع) 2.80 سانت و عرض 20 و 25 سانت میباشد.

## Slide 18: پلی ونیل کلراید (Poly vinyl Chloride)با نام اختصاری پی وی سی (P.V.C)یک نوع پلیمر ترمو پلاستیک است که در صنایع متعددی کاربرد دارد . بعنوان یک ماده ساختمانی مقرون به صرفه و دارای مزایای متعددی می باشد بطوریکه در سالهای اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل خاک رس ،چوب و بتن در بسیاری از مناطق شده است . دیوار پوش های پی وی سی که در صنعت ساختمان استفاده می شود دارای ویژگی های زیر است : -بسیار سبک بوده که خود باعث سبک شدن ساختمان می گردد . -طول عمربالایی داشته که همین سبب حذف هزینه های رنگ آمیزی هرساله می شود. -عایقی مناسب دربرابر حرارت و برودت می باشد . -استحکام بالایی داشته و دربرابر ترک و ضربه مقاوم است . -قابل شستشو .
PVC ها :

## Slide 19: نحوه ی اجرای این نوع دیوار پوش ها : برای نصب پانل پی وی سی بروی دیوار اصلی، تنها در سه حالت خاص به زیر سازی نیاز داریم. نخست وقتی دیوار نا تراز می باشد. دوم زمانیکه سطح دیوار بسیار سفت بوده بطوریکه امکان میخ یا پیچ کردن میسر نیست. سوم زمانیکه دیوار بسیار نمور و رطوبیست. پانل ها را می توان در جهات مختلف (افقی، عمودی، اریب و قوسی شکل) نصب نمود. قابل توجه هست که سمت و جهت پروفیل های زیرسازی در تمامی حالات، عمود بر جهت نصب پانل ها می باشد
PVC ها :

## Slide 20: مزایای نصب دیوارپوش با زیرسازی فلزی: ١- امکان رگلاژ ناترازی تا ٧ سانتی متر ٢- امکان کارگزاری داکت برق و تأسیسات پشت پانل. ٣- ایجاد سطح کاملاً تراز و صاف. ۴-امکان جمع آوری و جابجائی پانل بدون وارد آمدن آسیب به آنها. ۵-امکان استفاده از عایق های صوتی و حرارتی در پشت سطح پانل مراحل نصب پنل ها به شرح زیر است : 1. نصب پیچ و رول پلاک بر اساس الگوی ۵٠ سانتی متر فاصله در خط افق و ۴٠ سانتی متر در خط عمود و یا بالعکس از یکدیگر به منظور نصب براکت
2.نصب شاسی های F37 در قسمت های ابتدا و انتهای دیوار
توجه به خط تراز دیوار و مقدار برآمدگی مورد نظر

## Slide 21: 3.نصب شاسی های F37 به فاصله ی 40 سانتی متر ازیکدیگر روی براکت ها باتوجه به موقعیت نخ ریسمان ترازکه متناسب با بند 2 می باشد.
4.قراردادن اولین پنل برروی شاسی F37هر کجا که پانل گذاری شروع شود.

## Slide 22: 5.نصب کلیپس روی فاق پنل و تثبیت آن توسط پیچ های کوتاه
6. کارگذاری زبانه پانل های ردیف بعدی برروی پانل های قبلی وادامه ی پانل گذاری مطابق بند5

## Slide 23: ها HPL
دیوارپوش های HPL پنل هائی هستند با مقاومت و ماندگاری بالا که برای پوشاندن سقف و دیواره استفاده می شوند. از پنل های HPL همچنین برای ساخت انواع پارتیشن، جداکننده سرویس های دستشوئی و درب استفاده می شود. ساختار دیوارپوش های HPL با ساختار پنل های HPL نما یکسان است با این تفاوت که دیوار پوش ها فاقد لایه محافظ UV می باشد .
موارد مصرف: دیواره و سقف فضاهای داخلی، پروژه های مسکونی اداری تجاری، بیمارستان ها، فرودگاه ها، هتل ها، مراکز آموزشی، سالن های ورزشی، استخر های سرپوشیده ویژگی ها: مقاومت و ماندگاری، تنوع رنگ

## Slide 24
ویژگی‌های سنگ‌های آنتیک:
- مقاوم درمقابل سایش - تنوع رنگ (بیش از 20 رنگ مختلف) - دارای عمر مفید و طولانی - دارای وزن کم - قابلیت تحمل گرمایی بالایی دارند به همین دلیل در ساخت فضای خارجی شومینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند - در فضای داخلی و خارجی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند - مصونیت در مقابل یخ‌زدگی - به سادگی قابلیت برش دارند - این سنگ‌ها در اثر قرارگرفتن در معرض عوامل آلاینده کثیف می‌شوند و به همان کیفیت قابل تمیز شدن می‌باشند - ضد آتش - جاذبه انرژی - در محیط‌های مرطوب و خیس به کارمی‌روند - رنگ بخشی از اجزاء سنگ محسوب می‌شود و در زمان طولانی به صورت ثابت در می‌آید - چسب‌ها یا ملات‌های این محصولات الزاماً نباید رنگ‌آمیزی شوند و رنگ‌آمیزی به انتخاب مصرف‌کننده است و سلیقه‌ای است.

## Slide 25
مقایسه سنگ‌های آنتیک و سنگ‌های طبیعی
- سنگ‌های آنتیک از تنوع بیشتری نسبت به سنگ‌های طبیعی برخوردارند. - از نظر مقاومت، سنگ‌های آنتیک در برابر فشار، انعطاف‌پذیری، یخ‌زدگی و خراش‌برداری از وضعیت بهتری نسبت به سنگ‌های طبیعی برخوردارند. - وزن سنگ‌های آنتیک نسبت به سنگ‌های طبیعی کمتر است به همین دلیل در صنعت ساختمان از مطلوبیت بیشتری برخوردارند. - سنگ‌های آنتیک در ضخامت‌های کم‌تری قابلیت برش و قالب‌گیری دارند. - از نظر قیمت، سنگ‌های آنتیک به علت به کار بردن چسب‌های رزین به عنوان چسباننده ذرات بیشتر از سنگهای طبیعی می‌باشند. - از لحاظ مقدار باطله، سنگ‌های آنتیک ضایعات نداشته چون خود آنها از باطله سنگ‌های طبیعی تولید شده‌اند. - سنگ‌های طبیعی به علت وجود رگه و برش در حمل‌ونقل حدود 15% پرت دارند ولی سنگ‌های آنتیک طوری به هم فیکس می‌شوند که تا هنگام نصب هیچگونه آسیبی نمی‌بینند. - از لحاظ وزنی سنگ‌های آنتیک به طور چشمگیری سبک‌تر از سنگ طبیعی می‌باشند. - از نظر نصب بمراتب آسانتر و راحتر از سنگهای طبیعی نصب می‌شوند.

## Slide 26
دیوار پوش فوم :
دیوارپوش ها مورد تائید وزارت بهداشت بوده و کلیه مهدکودک ها می توانند از دیوارپوش های فوم جهت حفظ امنیت و آرامش کودکان استفاده کنند. دیواپوش رولی با پوشش فلکسی ودر طرح های شاد و متنوع، متناسب و هماهنگ با ذهن کودک و همچنین جهت جلوگیری از صدمه و آسیب در محیط بازی مهدکودک ، کلاس های آموزشی و فضاهای ورزشی می باشد. از مشخصات بارز این دیوار پوش ها قابلیت شستشو ، حمل و نصب آسان و سبکی می باشد. دیوارپوش ها در ضخامت 5 میلی متر الی 7 میلی متر با عرض 113 سانتی متر می باشند
از دیگر موارد مصرف ، بعنوان ضربه گیر در باشگاه ها می باشد .
پوشش دیوار با دیوار پوش ها

## Slide 27
پوشش دیوار با دیوار پوش ها
دیوارپوش چوبی : چوب ترمو
ترمووود یا ترمو چوب حاصل فرآیند خشک کردن چوب با حرارت ۳۲۰ درجه سانتی گراد در معرض بخار آب و گردش هوا می‌باشد. در این فرآیند مغز چوب یا داخلی‌ترین قسمت چوب به دمایی بین ۱۸۵ تا ۲۱5 درجه سانتی گراد می‌رسد. استفاده از بخار در فرآیند ترمووود ویژگی‌های شیمیایی چوب را تغییر می‌دهد. در نتیجه فرایند ترمووود رنگ چوب تیره می‌گردد و توزیع رطوبت در چوب یکنواخت می‌شود و خاصیت عایق حرارتی آن نیز بهبود می یابد. چوب در مقابل پوسیدگی مقاوم می گردد؛ هم‌چنین بیش‌تر ویژگی‌های نامطلوب چوب تا حد زیادی از بین می‌رود. دمای بالایی که به ترمووود اعمال می‌شود باعث خروج عمده رزین چوب می‌شود و محیط را برای رشد حشرات و انواع قارچ و کپک نامناسب می‌سازد.

## Slide 28
پوشش دیوار با دیوار پوش ها
مزایای ترمووود:
-دوام بالا
-ثبات مشخصات ابعادی
-طول عمر بالا
-زیبایی چشمگیر
-ثبات رنگ قهوه ای در سراسر نقاط چوب
-فاقد هر گونه مواد شیمیایی
-فاقد هر گونه رزین
-عایق حرارتی
-مقاوم در برابر پوسیدگی
-کاهش وزن
-آزمایش شده از نظر تاثیر بر سلامتی انسان
-رنگ ترمووود مقاوم در برابر آفتاب

## Slide 29: دیوارپوش های چوبی؛ دیوارپوش تمام چوب
دیوارپوش تمام چوب یک ورق تمام چوب است با ابعاد بزرگ که از آن می توان برای پوشاندن و تزئین دیوار هاو سقف های فضاهای داخلی استفاده نمود. مغز دیوارپوش از پلایوود می باشد و روکش آن از پوسته درختان گوناگون تهیه می شودو از مقاومت بسیار بالائی در مقابل خش و سایش برخوردار است. موارد مصرف: دیوار و سقف فضاهای مسکونی، اداری و تجاری، آپارتمان، رستوران ها، مترو، فرودگاه ها، فروشگاه ها، هتل ها، اماکن ورزشی ویژگی ها: ابعاد بزرگ (1220×2440)، سطح ضد سایش، تنوع رنگ ، سبک بودن
پلایوود :اصطلاح كامپوزیتهای چوبی– پلاستیكی( Wood Plastic Composites) به كامپوزیتهایی اطلاق می شود كه از چوب ( در هر شكلی ) و ترمو پلاستیكها تشكیل شده اند .كامپوزیت های پلاستیك – چوب مواد تركیبی حقیقی بوده و ویژگیهای تمام مواد تركیبی را دارا می باشد. آنها سختی و قدرت را از ویژگیهای چوب و پلاستیك گرفته اند اما تراكم آنها غالباً بالاتر از آن دو است.

## Slide 30
جزییات دیوارپوش های چوبی

## Slide 31
نمونه اجرای دیوارپوش های چوبی

## Slide 32: دیوارپوش های چوبی
این دیوارپوش برای استفاده در فضاهای مرطوب داخلی مانند استخر های سرپوشیده و دیواره های دوش می باشد. دیوارپوش 700 را همچنین می توان در سقف فضاهای مرطوب کار کرد. ساختار دیوارپوش 700 مانند ساختار پنل های نما می باشد بدین معنی که مغز آن از جنس باکلایت بوده وسطح آن از روکش چوب طبیعی می باشد. تنها تفاوت بین این دو پنل در نبود روکش ضد UV در دیوارپوش 700 می باشد. این محصول در فضاهای داخلی به کار می رود و لذا در معرض تابش اشعه UV قرار نمیگیرد و از این رو قیمت آن ارزان تر است. موارد مصرف: دیوار و سقف فضاهای مرطوب (استخر، دوش، دستشوئی و .....) ویژگی ها: ابعاد بزرگ (1220×2440)، سطح ضد سایش، تنوع رنگ بالا، سبک بودن

## Slide 33: جزییات دیوارپوش های چوبی

## Slide 34: نمونه های اجرایی دیوارپوش های چوبی :

## Slide 35: منابع:
http://www.carrington.ir
http://novawood.ir
http:// Sadrstone.fa.namayeshgah.com
http ://www. iriscover.com
http://www.decorang.ir
http://bbepco.com
http://www.choobinehco.com
http://www.bayramix.ir
http://www.hamshahrionline.ir