## Slide 1: انواع سقف های سازه ای

## Slide 2: معرفی انواع سقف ها و روش های اجرای آن
گروه
سقف های
تیرچه دار
گروه
دال های
بتنی
تیرچه بلوک (تیرچه بتنی)
تیرچه کرمیت (تیرچه فلزی)
سقف سیاک
سقفهاي كامپوزيت
سقف عرش فولادی
Roofix سقف با قالب مشبك
گروه سقف های
کامپوزیت
دال بتنی یک طرفه
دال بتنی دو طرفه
دال تخت
دال تخت قارچی
وافل (سقف دال مجوف)
دال بتنی پیش تنیده
سقف کوبیاکس

## Slide 3: سقفهای تیرچه بلوک
1- تیرچه
2-بلوك
3-میلگردهاي حرارتی
4- میلگردهاي ممان منفی وقلاب های اتصال
5- کلاف عرضی (Tai Beam)
6- بتن
اجزای تشکیل دهنده:
یکی از متداول ترین و رایج ترین سقف های موجود در کشور سقف تیرچه بلوک میباشد.در این سیستم از تیرچه ها به عنوان تیر فرعی استفاده میکنند و بلوک ها نقش سازه ای ایفا نمیکنند و پر کننده هستند.

## Slide 4
مراحل اجرا :
1- تکیه گاه های موقت یا شمع ها
- علت شمع کوبی این است که تیرچه ها از تراز افقی خارج نشوند.
- در زیر تیرچه ها می توان از شمع فلزي یا
چوبی استفاده نمود که ترجیحا شمع فلزي بهتر است.
- در هر فاصله 1/20 تا 1/50عمل شمع کوبی زیر سقف صورت می گیرد.
2- گذاشتن تیرچه ها

## Slide 5
انواع تیرچه:
- معمولی
- پیش تنیده

## Slide 6
انواع بلوک
بلوک سفالی
بلوک سیمانی
بلوک پلی استایرن (یونولیت)
50-70 cm

## Slide 7
این میلگردها تنشهاي اتفاقی وهمچنین تنشهاي افت حرارتی را تحمل می نماید.
میلگردهای حرارتی
شبکه ای از میله گردهای عمود برهم که حداکثر فاصله انها cm 30 است
که
باید به کلیه میلگردهاي تیرچه با سیم بسته شوند.
50-70 cm
اگر ازتیرچه پیش فشرده استفاده نماییم باید میلگرد حرارتی حتماً در دو جهت چپ و راست چیده شود ولی در تیرچه هاي معمولی می توان چنین فرض کرد که آهن بالاي تیرچه کار آهن حرارتی را نیز انجام می دهد در این صورت یک ردیف آهن حرارتی عمود برجهت تیرچه کافی می باشد.

## Slide 8
میلگردهاي ممان منفی (قلاب های اتصال)
جهت اتصال بهتر تیرچه به تیر اصلی به کار برده می شود.

## Slide 9
کلاف عرضی (Tai Beam)
اگر دهانه سقفی بیش از سه متر باشد باید درموقع چیدن بلوك درست وسط دهانه عمود بر جهت تیرچه ها فاصله اي
در حدود 10 سانتیمتر ایجاد نمود به این فاصله کلاف عرضی می گویند.
هدف از استفاده کلاف میانی :
-تقویت سقف در امتدا عمود بر تیرچه ها
- توزیع یکنواخت تر بار روي سقف
-یکپارچگی و جلوگیري از لرزش سقف
بتن ریزي روي سقف هاي تیرچه بلوك باید در یک روز و بدون وقفه انجام شود واز بتن با عیار ٣ kg/m350 استفاده می شود.
بتن

## Slide 10: مزایای سقف تیرچه و بلوک :
مقاوم بودن در برابر نیروهای جانبی (زلزله) به دلیل ایجاد یک دیافراگم صلب.
عایق بودن حرارتی و صوتی سقف به علت تو خالی بودن بلوک ها.
- مقاوم بودن در برابر آتش سوزی.
- توزیع بهتر بار و جلوگیری از لرزش.
- به دليل شمع بندي درحين اجرااين سقف لرزش كمتري نسبت به سقفهاي كروميت وكامپوزيت دارد.
- مقرون به صرفه بودن به خصوص در دهانه های کوچک
مطابق آیین نامه حداکثر دهانه ای که می توان با تیرچه بلوک پوشش 8 متراست.منتهی توصیه آیین نامه این است که برای دهانه های 7 الی 8 متر، تیرچه به صورت مضاعف استفاده می شود.
معایب سقف تیرچه و بلوک :
- اجراي آن نسبت به سقف هاي مشابه زمان زيادي نياز دارد.
- شمع بندی زیر سقف که علاوه بر دست و پاگیر بودن هزینه زیادی را بر ساختمان تحمیل می کند.
-عدم کاربري در دهانه هاي بزرگ
- به دلیل توخالی بودن بلوك ها بار مرده سقف کاهش می یابد .

## Slide 11
سقف کرمیت
در سیستم سقف کرومیت از تیرچه های فولادی با جان باز ( تیرچه کرومیت ) در ترکیب با بتن استفاده می شود . برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت) و یا یک پر کننده سبک دیگر استفاده می شود.

## Slide 12
تیرچه های فولادی متشکل از یک نبشی در بال فوقانی و یک تسمه در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده درجان می باشند .
فاصله بین تیرچه ها ۷۳ تا ۱۰۰ سانتی متر و ضخامت بتن روی سقف بین ۴ تا ۱۰ سانتی متر است . تیرچه ها خود ایستا هستند و به نحوی طراحی شده اند که به تنهایی وزن بتن خیس و عوامل اجرایی را تحمل می کنند . لذا اجرای این سقف نیاز به استفاده از شمع ندارد .

## Slide 13
اجزای تشکیل دهنده سقف های کرمیت :
• تیرچه های فولادی • بلوک های پرکننده با توجه به نوع سقف • کلاف عرضی
• • بتن
آرماتور

## Slide 14
در ساختمان های فلزی تسمه تیرچه، بایستی حداقل به طول 5 سانتیمتر به بال تیرآهن جوش شود و در اسکلت بتنی نیز باید توسط میلگرد به تیر بتنی متصل شود.
توصیه می شود حداکثر تا دهانه 8 متر از کرومیت استفاده شود و برای دهانه های بیش از 8 متر بهتر است از ضوابط و طراحی سقف های مرکب استفاده شود.
توصیه می شود برای دهانه های بیش از 6 متر به علت وجود لرزش حین اجرا و عدم گیرش بتن از یک ردیف شمع در وسط تیرچه استفاده شود.
ورق تقویتی با طول کافی در تکیه گاه ها متناسب با طول دهانه تأمین گردد. طول ورق تقویتی به نحوی انتخاب گردد که در دهانه های کمتر از 5 متر حداقل یک چشمه و در دهانه های بزرگتر حداقل دو چشمه را پر کند.
نکات اجرایی سقف کرمیت:

## Slide 15
برای این نوع سقف میلگرد افت و حرارت با قطر 6 میلیمتر كفایت می‌كند كه تعداد این میلگردها در خلاف جهت تیرچه‌ها هر 25 سانتیمتر یك عدد می‌بایستی اجرا گردد. در نشریه 151 به لزوم اجرای میلگردهای افت و حرارت در جهت تیرچه‌ها اشاره‌ای نشده است.
در كلیه دهانه‌های سقفهای كرومیت ، اجرای كلاف میانی (Tie Beam) ضروری می باشد و در دهانه‌های بالای 3 متر كلافهای میانی حتماً می‌بایستی با بتن (بوسیله ایجاد فاصله بین بلوكها) اجرا گردند. در دهانه‌های كوچكتر از 5.30 متر یك كلاف میانی و در دهانه‌های بین 5.30 و 7.80 متر دو كلاف میانی و در دهانه‌های بیش از 7.80 متر سه كلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل میلگرد طولی كلافهای میانی دو عدد میلگرد نمره 12 می‌باشد.
در تیرچه‌های كرومیت استفاده از میلگردهای نوع A3 (با آجهای به شكل هفت و هشت) ممنوع است و فقط می‌بایستی از میلگردهای صاف و یا آجدار نوع A2 (با آجهای فنری شكل) استفاده نمود.

## Slide 16: مزایای سقف کرمیت :
• عدم نياز به شمع بندي
• سرعت وسهولت اجرا
• امکان اجراي همزمان چند سقف
• يکپارچگي سقف و اسکلت به علت جوش شدن تیرچه ها به اسکلت پس از گرفتن بتن ،سقف و اسکلت یکپارچه شده و می تواند مانند یک دیافراگم صلب عمل کند.
• کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف • کاهش مصرف تيرچه • سهولت اجراي داکت و عبور تاسيسات
• سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بزرگ

## Slide 17: انواع سقف های کرمیت
سقف تیرچه کرمیت با بلوک سفالی یا سیمانی:
محاسن : به دلیل اجرای همزمان دو یا سه سقف معمولاً اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
به كاذب كاری نیازی ندارد.
این سقف وزنی نسبتاً متعادل دارد.
نقاط ضعف احتمالی : بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.

## Slide 18
سقف تیرچه کرمیت با بلوک پلی استایرن(یونولیت):
محاسن :.
وزن این سقف از اكثر سقفهای كامپوزیت و نیز سقفهای تیرچه و بلوك سبكتر است.
در مقایسه با سقفهای كامپوزیت هزینه كاذب كاری كمتری دارد زیرا فواصل تیرچه‌ها كم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف كاذب نیست.
نقاط ضعف احتمالی : بدلیل قیمت بالای بلوكه پلی استایرن معمولاً این نوع سقف در ردیف گرانترین سقفها قرار می‌گیرد.
بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
بدلیل اختلاف ضریب انبساط طولی بلوكه‌های پلی استایرن با تیرچه‌ها ، در سقفهایی كه ا ز زیر با گچ پوشش شوند ترك ایجاد می‌شود.
اكثر بلوكه‌های پلی استایرن موجود در بازار بر اثر آتش سوزی آتش می‌گیرند و یا دود زیاد منتشر می‌نمایند بنابراین به لحاظ ایمنی استفاده از این سقف چندان توصیه نمی‌شود.

## Slide 19
3. سقف کامپوزیت کرمیت : از مزایای این سقف ها سرعت بخشیدن به اجرای کار ، میباشد.
قالب های استفاده شده در این سیستم قابل استفاده مجدد می باشد که بعد از گيرش اولیه بتن قالب ها از زیر سقف باز می شود .
با توجه به این که قالب‌ها پس از بتن‌ریزی باز می‌شوند، مشاهده کیفیت بتن اجرا شده امکان پذیر می‌باشد و این امر امکان نظارت بر اجرا را فراهم می‌نماید.
وزن اين سقف از اكثر سقفهاي كامپوزيت و نيز تيرچه بلوك سبكتر است .

## Slide 20
4. سقف ضربی کرمیت:
این نوع سقف ها در مناطقی که هنوز از سیستم طاق ضربی به دلیل سهولت و سرعت اجرای زیاد استفاده می شود مناسب می باشد ، این سیستم می تواند جایگزین مناسبی برای سیستم طاق ضربی سنتی باشد و مشکلاتی از قبیل عدم وجود صلبیت و یکپارچگی کافی در سقف و مصرف بالای فولاد را دارا نمی باشد و در مصرف فولاد صرفه جویی قابل توجهی می شود .

## Slide 21: سقف سیاک :
سقف سياك درواقع يك سقف جديد نيست ، قدمت آن به قبل از سقف تيرچه بلوك می رسد. اما نوآوري انجام گرفته ، در زمينه تكنولوژي قالب بندي اين سقف ميباشد ، كه در عين سادگي ، مشكلات بسياري از خانواده سقف هاي تيرچه بلوك را حل كرده وموجب بهينه شدن اين سقف درزمينه مصرف مصالح ، رفتار سقف ، اجراي سقف و... شده است .
مراحل اجراي سقف سياك
1-بستر سازي درتراز زير سقف با استفاده از قوطيهاي فلزي وجكهاي فلزي با قابليت تنظيم ارتفاع براي ترازنمودن بسترمناسب براي كارگذاري قالبهاي فلزي.

## Slide 22
مراحل اجراي سقف سياك :
2-كارگذاري قالب هاي فلزي در جهت تير ريزي مطابق با نقشه هاي محاسباتي سازه ، لازم به ذكر است قالب ها به گونه اي طراحي وساخته شده اند كه امكان لغزندگي روي هم رادارا ميباشند واين امكان فراهم مي باشد كه دهنه هايي با ابعاد مختلف بدون هيچ محدوديتي در فرم واندازه ( فقط محدويت سازه اي ومحاسباتي براي طول دهنه) ، پوشش كامل راپيدا نمايند.

## Slide 23
3-نصب لقمه هاي بتني پيش ساخته در داخل قالب ها جهت كنترل پوشش كامل و زيرين ميلگرد ها .
4-نصب میله گردهای پایین تیرک
5-نصب میله گردهای حرارتی
3
4
6
5

## Slide 24
6- ميلگردگذاري درداخل قالبها ، مطابق با نقشه ها ومحاسبات سازه اي . وبستن آنها باسيم وبدون استفاده از جوش الكتريكي، كه مسلماً به ازدياد كار آيي ميلگرد كمك شاياني مينمايد وهمچنين اين سيستم ميل گردگذاري كنترل كاملي رادررويت ميلگرد، تا آخرين دقايق قبل ازبتن ريزي براي مهندس ناظر فراهم مينمايد .
لازم به ذكر است ميلگردهاي زيگزاگ كه جهت حمل تيرچه تعبيه ميشوند ،در اين روش حذف ميگردند وتنها ميلگردهايي كه براي كنترل كشش وبرش واحياناً كمانش محاسبه گرديده ، تعبيه ميگردند .
7-نصب يونوليتها ي 7×7‌×10 سانتيمتر جهت ايجاد حفره هاي عبور تاسيسات عمود برتيرچه
8-اجرای بتن ریزی با ویبراسیون
بتن ريزي سقف مطابق با مشخصات فني بتن محاسبه شده دراين مرحله انجام ميگردد. درروش سياك بام بواسطه نبود آرماتورهاي زيگزاگ وهمچنين سطوح صاف قالب ها ، روندگي بتن وويبره نمودن آن مطلوبتر بوده وبواسطه برداشت قالب ها ، ورويت بخش زيرين سقف ، پيمانكار موظف به اجراي بتن ريزي دقيق تر وبهتري ميباشد . و خاصيت ديگري كه بدست ميابد پوشش مطلوب ويكپارچه آرماتورهاي تيرچه در قسمت پايين آن ميباشد.

## Slide 25
9-قالب برداري
قالب هاي فلزي اين امكان را فراهم ميسازد كه بتن كمترين ميزان از دست دادن رطوبت وشيرآبه خود راداشته باشد وهمچنين درزمان آب دادن به بتن ، آب به قسمت هاي زيرين بتن رفته ودر قالب فلزي ماندگار ميگردد كه اين موضوع باعث غرقابي شدن ودر نهايت مانند حالت آزمايشگاهي، بهترين امكان عمل آوري براي بتن ،فراهم ميگردد ، اين روش هم مقاومت بتن راافزايش ميدهد وهم زمان قالب برداري رابسيار كاهش خواهد داد.
3
4
6
5
8

## Slide 26
10-عبور تاسيسات مختلف از میان سقف
توجه : بدليل محدويت امكان تعبيه حفره ها، ‌باید حتي المقدور كوشش شود از لوله هايي با قابليت انعطاف ،مانند لوله هاي سبز ويا سوپر پايپ و... استفاده گردد.
11-نصب هر نوع سقف كاذب دلخواه برای پوشش زیرین سقف.
10
11

## Slide 27
ويژگیهاي سقف سياك :
1-كاهش بار سقف
الف:کاهش بار سقف:حذف بلوك + پوشش زيرين سبك
ب:کاهش بار جانبی : استفاده از کانالهای سیاک جهت عبور تاسیسات + حذف پوكه+ حذف بتن رگلاژ روی پوکه
2- افزايش مقاومت سقف و سازه :
عدم جوشكاري ميلگرد ها وكنترل آنها تا قبل ازبتن ريزي
كيفيت بهتر بتن بدلیل انجام ويبراسيون مناسب ترو همچنین بخاطر استفاده از قالبهای فلزی ،بلوکی وجود ندارد که آب بتن را جذب کند ودر ضمن بخاطر همپوشانی مناسب قالبها، نشت شيرابه بتن از زیر سقف نیز بسیار کمتر شده است.
كنترل كيفي وكمي بتن قبل وبعد از بتن ريزي وبرداشتن قالبها.
يكپارچگي تمام اجزاي سقف
كاهش وزن سازه =كاهش بارهاي جانبي وثقلي = رفتار مناسبتر سازه در برابر نيروهاي افقي مانند زلزله.
مقاومت بسیار مناسب، در برابر خوردگي ها وآتشسوزي بواسطه پوشش يكپارچه وكامل ميلگردها.

## Slide 28
ويژگیهاي سقف سياك :
3-كاهش زمان ساخت يا افزايش سرعت دراجرا :
الف : افزايش سرعت بوسيله تكنولوژي :
قالبهاي فلزي : سبكتر ، سهولت وسرعت در نصب وقالبندي ، حمل ونقل آسان به كارگاه وطبقات ،قالب گشايي آسان ، انبار كردن متراكم وسريع.
-قوطيها وجك بسرعت بستر مناسب اجراي قالب را فراهم مي اورند.
-باداشتن قالب بيشتردر پروژه هاي بزرگ سرعت كاملاً قابل برنامه ريزي بوده وميتوان به حداكثر سرعت دست يافت.
ب: كاهش زمان با عوامل فرعي :
-حذف بلوك ، ساخت تيرچه، حذف پوكه.
-حذف خريد ، ساخت ، حمل ونقل ، انبار داري ، حمل به طبقات و... براي بلوك ، تيرچه ، پوكه.

## Slide 29
ويژگیهاي سقف سياك :
4-افزایش کارایی های جنبی :
تاسیسات آبی , برقی , الکترونیکی
تغییر شکل ظاهری کانالها به منحنی یا چند ضلعی و نوردهی در داخل آنها
استفاده از بتن در نما
امکان ایجاد نورهای مخفی(خطی و صفحه ای) بدون ازدیاد ضخامت سقف.
5-ویژگیهای اقتصادی
حذف خرید یا ساخت وحمل وانبارداری بلوکها وتیرچه ها.
سبکی 25 درصدی سقف نسبت به سقف تیرجه بلوک وکاهش میلگرد تیرچه ها.
حذف فوندوله،جوشکاری وانرژی مربوطه.
حذف پوکه ریزی روی سقف(شامل خرید،حمل ونقل وحمل به طبقات واجرای آن)
درمقایسه باسقف کامپوزیت،بواسطه کانالهای بسته درسیاک و وجود دیواره های بتنی ده سانتیمتری وهمچنین فاصله کوتاهتر تیرکها،فاصله تهی میانی در سقف عملکردمطلوبتری بعنوان ایزوله صوتی دارد.

## Slide 30
ويژگیهاي سقف سياك :
محدودیت ها :
1-نیاز سقف به شمع بندی(خود ایستا نبودن سقف)،باعث عدم توانایی در اجرای همزمان سقف طبقات می شود.
2-انحصاری بودن اجرای سقف سیاک.
سیاک در اندازه ی خاصی محدود نمی شود اما فعلا در دو اندازه سیاک 100 و سیاک 50 عرضه می شود.

## Slide 31: سقف کامپوزیت :
یکی از پرطرفدارترین سقفهای موجود که طراحان سازه و مجریان تمایل زیادی به طرح و اجرای آن دارند سقفهای کامپوزیت می باشند.
سقفهاي كامپوزيت سقفهايي هستند متشكل از فولاد و بتن.
اجزاء تشکیل دهنده سقف کامپوزیت:
- تیرفرعی
- برشگیر
- میلگرد
-بتن

## Slide 32
مراحل اجرای سقف کامپوزیت:
1-قالب بندی سقف بوسیله چهارتراش ، گوه ، تخته روسی، ورق آلومینیوم و پلاستیک
2-
-نصب اسپیسرهای پلاستیکی و لقمه های بتنی

## Slide 33
3مش بندی سقف بوسیله میلگرد با مقاومت تسلیم طراحی
4-شمع بندی و بستن کناره های سقف ، در نظر گرفتن محل تاسیسات و بازشوها
5آماده سازی و بازرسی سقف جهت بتن ریزی
6بتن ریزی و پرداخت سطح
7جدا کردن تخته کوبی ها بعد از گرفتن بتن

## Slide 34
براي اينكه يكپارچگي سقف رعايت شود از برشگير(نبشي) استفاده مي شودكه با بتن درگير مي شود.
ميلگردهايي كه روي سقف كامپوزيت قراردارند، ميلگردهاي حرارتي هستند كه در جهت مخالف با تيرهاي فرعي باعث يكپارچه شدن بتن و درگيري با سقف كامپوزيت مي شوند و با جوش دادن به تيرهاي فرعي مانع ترك خوردن بتن مي گردند.
در قالب بندي اين سقفها معمولا از تخته كوبي استفاده مي شود و بايد ازشمع هاي نگهدارنده در زير قالب ها استفاده گردد.
درصورت نياز مي توان لوله هاي تاسيساتي را اززير سقف كامپوزيت و از تيرهاي لانه زنبوري عبور داد.

## Slide 35: مزایای سقف کامپوزیت :
کاهش مصرف فولاد(بین 20 تا 30 درصد) به علت عملکرد مرکب.
افزایش سختی سیستم سقف.
افزایش ظرفیت باربری نهایی
سبک شدن وزن سازه نسبت به سقف ها با دهانه ی مشابه
* لازم به ذكر است سقف كامپوزيت از برخي سقفهاي تيرچه بلوك، سبكتر و از برخي سنگين تر مي باشد.

## Slide 36: معایب سقف کامپوزیت :
تغییر شکل های دراز مدت به علت پدیده ی خزش در بتن فشاری
عدم امکان عبور لوله های تأسیسات و برق از روی کف در صورتی که کفسازی حذف شود.
الزام استفاده از سقف های کاذب در زیر تیرهای فلزی در اکثر حالات.
مشکلات دسترسی برای تعمیرات احتمالی لوله های تأسیساتی طبقه ی مورد نظر در ساختما های چند طبقه که الزاماً در سقف طبقه زیر خود قرار گرفته است.
سقف های کاذب برای دسترسی سریع و کم هزینه به تعمیرات احتمالی، باید برداشته شوند.

## Slide 37: مقایسه سقف کامپوزیت با سقف کرومیت
کاهش زمان اجرا به دلیل عدم نیاز به شمع بندی بر خلاف سقف های تیرچه بلوک معمولی
عدم نیاز به سقف کاذب در صورت استفاده از بلوک بر خلاف سقف کامپوزیت
در سقف کامپوزیت اجرای تأسیسات در زیر سقف و در سقف کرومیت تأسیسات روی آن اجرا می شود.این امر باعث افزایش وزن سقف کرومیت می شود.
میزان فولاد مصرفی در یک مترمربع سقف کرومیت از سقف کامپوزیت اندکی کمتر است.
از نظر اجرایی عامل انسانی در اجرای سقف کرومیت نقش بیشتری داشته است. ساخت تیرچه فولادی با جوشکاری متنوع و ماشین آلات مختلف در این نوع سقف بسیار بیشتر است. در حالیکه در سقف کامپوزیت از تیرآهن نورد شده در ذوب آهن استفاده می شود که دارای کیفیت بسیار بالاتری می باشد. شاید همین موضوع برای برتری سقف های کامپوزیت کافی بوده و نیازی به انجام مقایسه در سایر موارد نباشد.

## Slide 38: سقف عرشه فولادی ((csd
سقف عرشه فولادی با ورق های گالوانیزه ذوزنقه ای شکل آجدار بدون استفاده از میلگرد و با حذف قالب بندی اجرا می شود.وزن این سقف نسبت به سقف های مشابه حدود30 تا 60 درصدکمتر می باشد و سرعت اجرای این سقف حدود12 برابر بیشتر از سقف های معمولی مانند دال بتنی و تیرچه بلوک می باشد. این سیستم سقف با انواع اسکلت های فلزی (اعم از جوشی یا پیچ مهره ای) همخوانی دارد.
ورق های ذوزنقه ای گالوانیزه نقش قالب دائمی و آرماتورهای کششی دال را به عهده داشته و به تنهایی و بدون نیاز به شمع، بارهای حین اجرا را تحمل می نماید. این روش در واقع نوعی سیستم کامپوزیت معمول است که با استفاده از قالب های دائمی سبک، سهولت، سرعت و کیفیت اجرایی بالا رفته است.

## Slide 39
اجزای اصلی سقف عرشه فولادی :
1) ورق فولادی (Steel Sheet)
ورق فولادی شاخص‌ترین مصالح این نوع سقف می‌باشد که برای ساخت آن ورق فولادی گالوانیزه با ضخامت‌های 0.8تا 1.2 استفاده میشود.
این ورق‌ها می‌بایست در جان خود (قسمت شیبدار ورق) دارای فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی باشند تا درگیری بین فولاد و بتن را ایجاد نمایند. در طی مراحل بارگیری، حمل و دپوی این ورق‌ها می‌بایست دقت لازم برای جلوگیری از تغییر شکل آنها صورت گیرد.
2) برشگیر (Stud Shear Connector)
این گل میخ‌ها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی به بال تیرهای سازه‌ای جوش می‌شود.
قطر این برشگیرها حداکثر ۲۰ میلیمتر و ارتفاع آنها بسته به شکل ورق فولادی متغییر می‌باشد و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ورق زوزنقه‌ای اندازه‌گیری می‌شود نباید کمتر از ۴۰ میلیمتر باشد.

## Slide 40
آرماتوربندی این سقف در صورتی که با استفاده از میلگردهای آجدار مرسوم و موجود در بازار صورت گیرد تا حدودی وقت‌گیر نسبت به سایر مراحل اجرای این نوع سقف خواهد بود اما در صورت استفاده از مش‌های آماده این مرحله از اجرای سقف نیز با سرعت قابل قبولی صورت خواهد پذیرفت
3) میلگرد (Reinforcement)
4) بتن
مقاومت فشاری بتن مورد استفاده با توجه به اینکه از بتن سبک یا بتن معمولی استفاده شود می‌توانداز ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع متغیر باشد که با توجه به نوع بارگذاری و مشخصات دهانه تعیین خواهد شد.
ضخامت دال بتنی در بالای کنگره روق ذوزنقه‌ای نباید از ۵۰ میلیمتر کمتر باشد. با توجه به این موضوع در صورت استفاده از ورق فولادی با ارتفاع حداکثر mm 75 مجموع ضخامت سقف mm125 خواهد بود.

## Slide 41: مراحل اجرا :
1- دپو و انتقال به طبقات : ورق های کامپوزیت پس از انتقال به کارگاه و دپو در یک فضای کوچک ،به کمک نیروی انسانی و بدون نیاز به ماشین آلات و تنها با کمک یک بالابر به تراز های مختلف طبقات منتقل می شود.
2- جا گذاری عرشه های فولادی : این عرشه ها شامل گیره های نر ومادگی هستند که براحتی توسط نیروی انسانی نیمه ماهر در یکدیگر چفت می شوند و پس از این مرحله ، رفت وامد در طبقات بسیار ساده می شود و سرعت کار به طرز قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.
3-نصب برش گیرها

## Slide 42
3- نصب میلگرد : در محلی که عرشه های فولادی برروی تیرها قرار گرفته اند،برای اتصال این دو،از گل میخ استفاده می شود و این عمل باعث کاهش وزن تیرهای فولادی مصرفی می شود.
4- بتن ریزی : پس از اتصال میلگردها، بتن ریزی انجام می شود،ضخامت کم دال و یکنواختی سطح صفحات موجب خروج سریع هوا و ساده تر شدن عمل می شود.

## Slide 43: مزایای سقف عرشه فولادی :
سهولت اجرا ( به علت دائمی بودن و سبکی قالبهای این سیستم)
سبک تر شدن سازه (بدلیل کاهش تعداد تیرچه ها و افزایش دهانه تیرریزی)
با درنظر گرفتن اثرات کاهش ضخامت دال و مصرف بتن، کاهش مصرف فولاد، حذف شمعگذاری و قالب، هزینه اجرایی آن نسبت به سقف کامپوزیت معمولی بیشتر است ولی با در نظر گرفتن موارد فوق به صرفه تر و سریعتر خواهد بود.
-بتن ریزی در این سقف از سطح بسیار صاف ویکپارچه برخوردارست که پس از آن نیاز به کف سازی و پوکه ریزی نمی باشد وبا سرعت بالا آماده عملیات نازک کاری می باشد. -در این سیستم،قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان می باشد،حذف گردیده و اجرای سقف را با سرعت بالا عملی می کند و این امکان وجود دارد که بعد از تکمیل شبکه های تاسیساتی به صورت یکجا نسبت به بتن ریزی تمام سقف وطبقات اقدام نمود. -نصب ورقه ها بدون جوشکاری و فقط بامیخ های فولادی انجام می شود. -در این سیستم امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمان های چند طبقه در یک زمان قابل انجام می باشد.

## Slide 44: معایب سقف عرشه فولادی :
همانند سقف کامپوزیت این سقف نیز، دارای خطرناکترین پتانسیل ها برای آتشسوزی می باشد با این تفاوت که در سقف کامپوزیت میزان فولاد محیطی جاذب گرما بسیار کمتر از این روش بوده و قاعدتاً پایداری آن اندکی بیشتر می باشد.
در ورق های فلزی لعابدار یا ضدزنگ دار یک آسیب کوچک در یک نقطه، از همان نقطه فرآیند خوردگی به شدت هر چه تمامتر گسترش می یابد.

## Slide 45
مقایسه سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت معمولی
• افزایش 10 برابری سرعت اجرا
• بازگشت سریع سرمایه به لحاظ کاهش زمان اجرا • کاهش تعداد تیرهای فرعی • امکان افزایش فاصله بین تیرها تا حدود 3 متر.این فاصله در کامپوزیت معمولی 90 سانتی متر است. • کاهش ضخامت بتن تا 2 سانتی متر • کاهش وزن سقف در حدود 50 کیلوگرم بر متر مربع • کاهش آرماتور مورد نیاز • با کم شدن وزن سقف به دلیل کاهش تعداد تیرهای فرعی و ضخامت بتن وزن کل سازه کاهش یافته که باعث اقتصادی تر شدن طراحی و محاسبات مربوطه می شود . • با کم شدن وزن سازه در ساختمانهای ساخته شده با سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به ساختمانهای کامپوزیت معمولی ، این ساختمانها نیروی کمتری از زلزله را به خود گرفته و باعث کاهش صدمات وارده بر ساختمان در زلزله می شود .

## Slide 46: سیستم سقف بتنی مرکب روفیکس :
اجزای تشکیل دهنده :
تیرهای فرعی
برشگیرها (گل میخ)
صفحات روفیکس
شبکه میله گرد
بتن

## Slide 47
قالب فلزي روفيكس،نوعي قالب درجاست كه مواد اوليه آن ورق روغني يا گالوانيزه به ضخامت 0.7 تا 0.8 میلیمترمي باشد.
درمحلهای قرارگیری ، گل میخ ها نیز قالب را سوراخ نموده و گل میخ را از این سوراخ عبور می دهند،تا تمام قالب بطورکامل درتماس با بال فوقانی تیرهای فرعی قرار گیرد.سپس شبکه آرماتور موردنیاز با فواصل لازم ،براساس نتایج حاصل از محاسبات، روی تیرها قرار گرفته وپس از آن اقدام به بتن ریزی با ضخامت لازم مینمایند ،دراین سیستم نیازی به نصب قالب نمی باشد چراکه صفحه فلزی روفیکس عملکرد یک قالب ثابت را دارد.

## Slide 48
مراحل اجرا
1- نصب روفیکس بر روی تیرهای فرعی
2- جوش دادن برش گیرها روی تیرها.
در این سیستم حداقل تیرهای فرعی که به فاصله 1 متر از یکدیگر قرار گرفته اند بصورت عمودبرتیرهای اصلی (پلها)قرارمیگیرند.

## Slide 49
4- بتن ریزی
3-نصب شبکه میله گرد (بدون نیازبه spacer)
تعیین ضخامت دال بتنی روي قالب روفیکس به فاصله تیرهای فرعی از هم بستگی دارد، چنانچه این فاصله برابر با یک متر تعیین شده باشد ، ضخامت بتنcm 7 است.
بايد تكيه گاه هايموقت مانند شكل (بدون نياز به شمع يا جك) نصب شوند وهنگامي كه بتن به مقاومت سازه اي خود رسيد مي توان آنها را جدا كرده و جمع آوري نمود.

## Slide 50: ویژگی های سقف روفیکس
امكان اجراي عمليات همزمان سقف طبقات و در نتيجه كاهش زمان اجرا
سبكي و سهولت نصب قالب
سهولت حمل و نقل ، و حجم ناچيز ضايعات در بارگیری
ايمني بالا در اجرا
ضخامت كم سقف (حدود10 سانتیمتر بدون در نظر گرفتن ارتفاع تيرهاي فرعي)
نيازبه اجراي سقف كاذب
قابلیت فرم پذیري بی نظیر براي ساخت فرم هاي پیچیده و زیبا متناسب با فرهنگ هر منطقه
حذف قالب بندي به روشهاي متداول
عدم نیاز به شمع یا جک
بدون نیاز به بالابر ویا جرثقیل براي نصب روي طبقات
گنبد مسجد دانشکده افسري، تهران
دهانه = 24 متر ارتفاع = 33 متر

## Slide 51
سقف دال :
دال به نوعی از سقف گفته می شود ، که به صورت یکپارچه وکامل از ترکیب بتن و فولاد اجرا شود. اجزای تشکیل دهنده کلی انواع دال بتنی عبارتند از: میلگرد و بتن اما با توجه به وزن بالا و نیاز به قالب بندی زیر و سرعت پایین اجرا از توجیه اقتصادی در انبوه سازی و ساختمان های اقتصادی برخوردار نمی باشد.
انواع دال :
-دال یک طرفه
-دال دو طرفه
-دال تخت ساده
-دال تخت قارچی
دال مجوف (وافل)
روش کلی اجرا به این صورت است که ابتدا شمع بندی و قالب بندی زیر و دورانجام شده و بسته به نوع یک طرفه یا دو طرفه بودن دال ،میلگردهای پیش بینی شده در نقشه اجرا شده و سقف یا عرشه آماده بتن می شود. دال بتنی یکی از پر طرفدارترین نوع سقف در دنیا می باشد که میتوان از آن در انواع سازه با کاربری متفاوت و ساخت عرشه انواع پل وکف سازی های سخت از این روش استفاده کرد.

## Slide 52
از جمله دال های یکطرفه می توان سقف تیرچه بلوک را نام برد.
دال بتنی یک طرفه:
سقفی است که بارگذاری آن در یک جهت انجام شده و دارای 2 تکیه گاه است. ( شبیه به طاق)

## Slide 53
دال بتنی دو طرفه:
بیشتر در ساختمان های اسکلت بتنی کاربرد دارد، اما به طور کلی در مواردی که طول و عرض فضا با هم برابرند و یا حداکثر نسبت طول به عرض 1به 2 است باید از سقف دال دو طرفه استفاده کرد. این نوع سقف ها دارای 4 تکیه گاه خطی اند. در سقف های دال یکطرفه اگر بار به آن وارد شود شکم دادگی آن به صورت طاق وارونه است، اما دال دو طرفه در صورت اعمال بار تغییر شکل آن به صورت کاسه ای(کروی شکل) است لذا، آرماتور گذاری این نوع سقف ها هم در بالا و هم در پایین است.

## Slide 54
دال تخت :
دال تخت که به صورت مستقیم به ستون وصل می شود وهمچنین در دال های تخت انعطاف پذیری بیشتری در محل قرار دادن ستون ها وجود دارد که دست معمار را برای طراحی باز می کند. همچنین یک نقطه ضعف دال های تخت انعطاف پذیری زیاد آنها و مشکل انتقال لنگر در محل اتصال دال به ستون است به خاطر این هست که دال های تخت نمی تواند سیستم مناسبی برای تحمل نیرو های جانبی به وجود آورد و لذا در ساختمان های چند طبقه (بیش از سه طبقه) با دال تخت معمولاً از سیستم های دیگری مانند دیوار برشی برای مقاومت در مقابل نیرو های جانبی استفاده می شود.
دالهای تخت معمولا برای دهانه های تا 6متر(مناطق مسکونی و مناطق تجاری سبک) بهترین کارایی را دارند که با استفاده از سرستون (دال قارچی) این طول را می توان تا 9متر افزایش داد(برای انبارهای کالا ,پارکینگها و گاراژها).
مطابق آیین نامه زلزله ایران در صورت استفاده از دیوار برشی، با استفاده از تکنیک پیش تنیدگی امکان حذف کامل تیرها در ساختمان های تا 16طبقه با ارتفاع 50 متر از سطح زمین وجود دارد.

## Slide 55
دال قارچی:
یکی روشهای افزایش ضخامت دال دراطراف ستونها استفاده از سرستون یا ماهیچه در انتهای ستون هاست.
استفاده از کتیبه یا سر ستون مقاومت برشی را بهبود بخشیده و سختی دال را افزایـش می دهد. ضمن اینکه سادگی اجرا دال تخت را نیز به همراه دارد. به همین منظور از آن برای دالهایی که باربری بیشتری داشته و یا دهانه بزرگتری دارند استفاده می شوند.

## Slide 57
دال وافل (سقف دال مجوف):
این نوع دال، سازه سختی است که برای بارهای سنگین و دهانه هایـی تا 20 متـر به کارمی رود و در ساخت ساختمانهای صنعتی و ترمینال ها توصیه می گردد. در دهانه های بزرگ برای جلوگیری از ضخامت بالای دال ،آن را به صورت مجوف اجرا می کنند.

## Slide 58
مراحل اجرای دال مجوف :
1- بستن قالب تخت زیرین دال
قالب ها می توانند از جنس چوب و فلز مدولارباشد.
2- بستن شبکه آرماتور پایین دال
3- چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی
دراین مرحله قالب های U-Boot طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها به وسیله بند های تعبیه شده بر روی آنها تنظیم می گردد.

## Slide 59
4- بستن آرماتور بالای دال
5-بتن ریزی لایه ی اول
در اجرای این نوع دال ها بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدودی 5 تا 10 سانتی متر (بسته به اندازه ی پایه ی قالب ها)ریخته می شود که باعث می گردد با انجام عمل ویبره ،بتن تمام سطح زیر قالبها را پر نماید.

## Slide 60
6-تکمیل بتن ریزی
لایه ی دوم بر روی لایه ی اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. باید توجه داشت فاصله ی زمانی بین بتن ریزی لایه اول و دوم نباید به قدری باشد که باعث گیرایی لایه ی اول شود.
7-باز کردن قالب ها
پس از گیرش بتن در زمان تایین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب های زیر دال جمع شده و به طبقه ی دیگر منتقل می شود.

## Slide 61
دلایل انتخاب سیستم دالها :
دالهای تخت معمولا کمترین تلاش را برای اجرا کردن قالبها احتیاج دارند و کمترین هزینه را برای کارگر در بر دارد.
دالهای دوطرفه و دالهای وافل به فولاد کمتری نیاز دارند.
با شبکه شبکه کردن دالهای وافل مقدار بتن مورد نیاز کاهش یافته و وزن نیز کاهش می یابد.
کاربرد دالهای تخت ارتفاع مفید طبقه را افزایش میدهد. به ازای هر 12 طبقه یک طبقه صرفه جویی می شود.
وقتی از دالهای بدون تیر استفاده شود ستونها را در هر جایی می توان قرار داد.
افزایش فضای مفید مسکونی، تجاری، اداری و نیز پارکینگ با استفاده از دهانه های بزرگ.
عملکرد بهتر در زلزله
انعطاف بیشتر در پلان
استفاده از مصالح با مقاومت بالاتر باعث کاهش مصالح مصرفی، قالب بندی ساده تر، حذف تعداد زیادی از عناصر قائم نظیر ستون ها و حذف المانهای افقی نظیر تیرها و در نهایت کمتر شدن نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای پروژه خواهد شد که انجام عملیات ساخت را در زمان کوتاه تری امکان پذیر می سازد.این موارد باعث خواهد شد تا سیکل اجرای هر طبقه 10 تا 20 درصد کاهش یابد که مطلوب نظر کارفرمایان و پیمانکاران می باشد.

## Slide 62
پيش تنيدگی در ساخت دال ها :
با توجه به این که بتن در فشار عملکرد مطلوبی دارد ولی در کشش بسیار ضعیف می باشد، لذا در سازه های بتن آرمه معمولی تحمل کشش عمدتا بر عهده آرماتـورها می باشـد. در بتـن پیش تنیده عملکرد کشش توسط مقاطع فولادی مانند کابل، سیم یا میله هایی انجام می شود که پیش کشش در آنها باعث ایجاد فشار در بتن خواهد شد. بنابراین در بتن قبل از اعمال بارهای خارجی تنش فشاری خارج از مرکز اعمال می شود که در نهایت با بار های ثقلی وارده متعادل خواهند شد. به همین جهت بتن حاصله را بتن پیش تنیده و این عملیات را پیش تنیدگی می نامند.

## Slide 63
دال پیش ساخته تو خالی
دال تی شکل :
لبه های سقف های پیش ساخته غالباً به صورت لبه دار تنظیم شده تا استقرار آنها روی تیر یا در کنار هم به سادگی میسر گردد.
نوعی دال بتنی پیش ساخته پیش تنیده با مقطعی پهن به شکل حرف تی، که غالباً به صورت کشویی به یکدیگر متصل می شوند.
نوعی صفحه بتنی پیش ساخته پیش تنیده که برای کاهش بار مرده به صورت مجوف درآمده است. این نوع دال، برای دهانه های متوسط تا بزرگ و بارهای یکنواخت بام و کف مناسب می باشد.
نوعی صفحه بتنی پیش ساخته و پیش تنیده مناسب برای دهانه های کوچک و بارهای یکنواخت بام و کف.
دال پیش ساخته تو پر :
- دالهای یک طرفه توپر معمولا برای دهانه های کمتر از 5/4 مترمناسبند.
-دالهای تیرچه ای تا دهانه های 10 متر مناسبند.

## Slide 64
مقایسه دال پیش تنیذه و دال بتنی:

## Slide 65
سازه های بتنی پیش تنیده به دلیل مزایای زیر بسیار ارزانتر هستند: • کاهش قابل ملاحظه در آرماتور و بتن مصرفی • کم شدن هزینه های سفت کاری و نازک کاری ، نما و تاسیسات • کاهش ارتفاع طبقات و امکان ایجاد طبقات بیشتر در ارتفاع مجاز • صرفه جویی قابل ملاحظه در زمان ساخت • افزایش طول عمر ساختمان و کاهش هزینه های زمان بهره برداری • کاهش ضخامت دال و در نتیجه کاهش وزن اسکلت و فونداسیون و به تبع آن کاهش قابل توجه مصالح مصرفی • کاهش ارتفاع کل ساختمان و در نتیجه صرفه جویی در هزینه نما و تاسیسات • افزایش فضای مفید مسکونی، تجاری، اداری و نیز پارکینگ با استفاده از دهانه های بزرگ • کاهش هزینه های اجرایی به دلیل کاهش مصالح اسکلت ساختمان که تاثیر مستقیمی بر مقدار نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه دارد • افزایش سر عت اجرا که علاوه بر تاثیر گذاری بر هزینه های حین ساخت، مدت زمان رسیدن پــروژه به بهره برداری را به حداقل می رساند • امکان حذف عملیاتهای اجرایی نازک کاری شامل پلاستر ، سفید کاری و در نتیجه صرفه جویی قابل توجه در زمان ، هزینه مصالح و دستمزدهای نیروی انسانی

## Slide 66
در سیستم Cobiax که نوعی دال تخت می باشد ،اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپی های توخالی پلاستیکی (جنس این گوی ها پلی اتیلن بازیافت یا پلی پروپیلن می باشد) می باشد. توپی های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و یک قفسه مدولار مسلح ایجاد می کند. این توپ ها مابین ۲ لایه آرماتور زیرین و رویین دال قرار گرفته و با حذف بتن غیرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می شود.
سقف کوبیاکس :

## Slide 67
در کوبیاکس نحوه چیدمان گوی های توخالی، اندازه و شکل دال بتنی بر اساس مقتضیات پروژه تعیین می گردند. کوبیاکس را می توان همراه با تکنیک های ساختمانی از قبیل پس کشیدگی و یا سازه های مرکب در دهانه بلندتر از ۱۸ متر مورد استفاده قرار داد.
مدول قفسه ای (گوی های پلاستیکی به همراه خرپای فولادی)
مدول های قفسه ای در دو نوع slim-line , Eco-line بوده که به دو صورت اجرا ، در محل با قالب بندی سنتی و صنعتی(پیش ساخته) اجرا می گردند.مدول های نیمه پیش ساخته جهت انتقال به محل سایت مناسب می باشند که در این صورت مزایایی از قبیل سرعت ساخت و ساز و همچنین صرفه جویی اقتصادی را دارا خواهند بود.

## Slide 68
- کاهش مصرف بتن
- کاهش زمان ساخت
- کاهش هزینه های اجرای تأسیسات (حذف تیرها و مشکلات ناشی از آویز تیرها)
مزایای سیستم کوبیاکس عبارتند از:
- انعطاف پذیری در پلان معماری (کاهش عددی ستون ها)
- امکان اجرای کنسول تا ۷ متر
- امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه در سقف
-(قابلیت اجرای دهانه تا ۱۸ متر بدون اجرای ستون)
- بهینه سازی المان های عمودی مانند ستون ها و دیوارهای برشی (ستون های لاغرتر، کاهش ۴۰ درصدی حجمی و عددی ستون ها)
- بهینه سازی دال و فونداسیون (کاهش بارهای وارد بر پی، دال های تا ۳۰ درصد سبک تر)
- حذف تمام تیرهای اصلی
- مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله (کاهش اثر آسیب های لرزه ای، کاهش ارتفاع و سبک شدن سازه)
-کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاع سقف)

## Slide 69
مراحل اجرا :
قالب بندی
اجرای شبکه آرماتور پایینی
جایگذاری گوی های کوبیاکس
اجرای شبکه آرماتوربالایی
بتن ریزی و ویبره
بازکردن قالب ها
1
2
3
4
5