## Slide 1: طراحی فنی سیستمهای ساخت وساز خشک

## Slide 2: لزوم به كار بردن سيستم نوين سازه اي
1 . با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت آن لازم است روش های ساختمان سازی متناسب با شرایط آن مناطق تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
2 . نظر به اینکه کشورایران روی یکی از کمربندهای فعال زلزله درجهان قرار دارد لذا ایجاد سازه های مقاوم از اولویت خاص برخوردار است.
3 . افزايش نياز به ساختمانهاي جديد :
الف . بررسی نیاز کشور به واحدهای مسکونی نشان می دهد که با توجه به جوان بودن بافت نیروی انسانی هرساله به حدود 600000 واحد مسکونی جدید نیاز است که روشهای سنتی ساخت و ساز جوابگوی بخش محدودی از این نیاز میباشد.
امروزه نيازمند سيستم نويني هستيم كه از سرعت و سهولت اجرايي بالايي برخوردار باشد.
ب . علاوه بر نیازهای جدید،کیفیت ضعیف ساخت باعث استهلاک سریع ساختمانهای موجود شده که این امرباعث افزایش نیاز به ساختمانهای جدید میباشد.

## Slide 3: ساختار پانل های گچی خشک
لبه های انتهائی درعرض پانلها به صورت چهار گوش بریده می شوند. درصورتیکه لبه های طولی پانلها معمولا به شکل ها وفرم های خاص طراحی می شوند این کار برای اتصال بهترقطعات واستفاده از مصالح پرکننده درمحل اتصال انجام می شود.
البته صفحات ساختار گچی خشک با ساختارهای خشک به معنی مصالحی ازقبیل پانل های چوبی، تخته چند لایه نئوپان وصفحات فایبر تفاوت دارد.
تفاوت اساسی مقاومت بسیار خوب پانلهای گچی در برابر آتش
درحال حاضر معنی ساختار خشک عبارتست از : (ساختارصفحات روکش دار گچی )
صفحات روکش دار گچی ازنظر بافت جزو خانواده تولیدات پانلهای ترکیبی است شامل گچ (دارای خواص شیمیایی مخصوص با مقاومت مناسب در برابر آتش سوزی ) که بین دو لایه از ورقهای مقوائی مخصوص قرار می گیرد که ورق روئی قابل استفاده برای اجرای انواع مختلف پوشش نهائی (شامل بتونه کاری، رنگ آمیزی، کاغذ دیواری و ...) و یک ورق قوی به عنوان لایه زیرین استفاده می شود.
این سیستم طوری طراحی شده است تا با پوشش مناسب در درزهای اتصال به یک سیستم یکپارچه تبدیل شود.

## Slide 4: طريقه ساخت وتولید پانل هاي روکش دار گچی
استخراج سنگ گچ از معدن خرد كردن خشك كردن آسياب كردن گرما دادن
تا 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتي گراد) حرارت داده می شود که سه چهارم آب داخل گچ تبخیر و کلسیم گچ (با نام عمومی پلاستر پاریس ) به دست مي آيد.
پلاستر با آب یا افزودنیهای دیگر بصورت دوغاب درآمده وتوسط دستگاههای مخصوص بین لایه های کاغذ ریخته می شود همچنانکه صفحات برروی تسمه نقاله حرکت می کنند سولفات کلسیم مجددا کریستاله یا هیدراته شده وبشکل اولیه سنگ گچ تبدیل می شود.
کاغذ بصورت شیمیائی ومکانیکی بسته می شود پس ازایتکه گچ خودش را گرفت صفحات بطول مورد نیاز طبق استاندارد بریده خشک بسته بندی وآماده برای حمل ونقل می شود.

## Slide 5: مزاياي استفاده ازسيستم ساخت و ساز خشك (Dry Wall )
1 .کاهش وزن آهن و بتن مصرفی به میزان قابل توجه
2 . حذف مرحله گچ وخاک از اجرای ساختمان
3 . افزایش سطح زیر بنای مفید ساختمان
4 . کاهش زمان اجرا به میزان 50درصد
5 . کاهش وزن سازه به میزان قابل ملاحظه
6 . مقاومت در برابر زلزله تا 7 ریشتر
7 . مقاومت در برابر باد تا 400 کیلومتر در ساعت
8 . صرفه جویی گرمایی 50درصد و سرمایی 80 درصد
9 . بهبود خاصیت عایق صوت
10 . قابلیت بازیافت
11 . ایجاد محیط غیرقابل نفوذ و زندگی برای موجودات موذی
12 . کاهش حجم مصالح مصرفی
13 . اجرای همزمان لوله کشی سرد و گرم با اجرای دیوار
14 . اجرای همزمان لوله کشی برق با نصب و اجرای دیوار
15 . حذف نیروی کارگری غیر متخصص
16 . سادگی درپوشش نهایی (نقاشی، کاغذ دیواری و...)
17 . حمل و نقل آسان در ساختمانهای مرتفع به دلیل سبکی
18 . گستردگي استفاده
19 . کنترل و تایید کلیه مراحل کار توسط مهندسین مجرب و تایید توسط مشاور و مجری

## Slide 6: رفتار سازه اي
در ساختمان های با سازه تير و ستون انتقال بار به صورت خطی است يعنی بار هر طبقه از طريق تيرها به ستون و از ستون به فوندانسيون منتقل می شود . اما سيستمهاي Dry Wall رفتار سازه ای جعبه ای شکل (BOX) دارند. در اين نوع ساختمان ها انتقال نيرو به صورت خطی انجام نمی شود، بلکه به صورت سطحی است.
در ساختمان های تير و ستونی در هنگام وقوع زلزله با تخريب سازه ای در هر يک از اجزا اعم از تيرها يا ستون ها، تخريب کلی و فروريزی ناگهانی صورت می گيرد، اما در ساختمان های احداثی با پانل هاي گچي، چنانچه در اتصال يک ديوار يا سقف يا کف تخريبی ايجاد شود ساير اجزاء بار وارده را تحمل می نمايد و مانع از تخريب کلی ساختمان می شوند.
اتصال ساختمان در سازه های اسکلت فلزی يا بتنی پيش ساخته موضعی و محدود است و در اثر نيروی جانبی، در صورت وجود ضعف جزئی، ساختمان در معرض تخريب و آسيب جدی قرار می گيرد، اما در سيستم Dry Wall يکپارچگی اتصالات از مهم ترين ويژگيهاست كه توجه مهندسين ساختمان را به اين روش جلب کرده است.

## Slide 7
انواع مختلف صفحات گچی وجود دارند از قبیل:
صفحات استاندارد – صفحات نوع –x برای مقاومت بسیار زیاد در مقابل آتش سوزی
صفحات تزئینی
صفحات ضد رطوبت
صفحات پوشیده شده از ورق آلومینیومی در پشت
صفحات سقفی با مقاومت بسیار زیاد
صفحات عایق صدا
صفحات ورقه ای برای پوشش بامها
صفحات پوششی برای سازه های فلزی
صفحات مخصوص گچی برای پلاستر.
پانلهای سیستم ساختار گچی خشک
مناسب برای نصب برروی زیر سازی چوبی یا فلزی

## Slide 8: مشخصات صفحات روكش دار گچي
ابعاد طولي صفحات استاندارد معمولی :
اغلب در اندازه های 2400 ، 2500، 2800، 3000 ،3600 ، 4200 و 4600 میلی متر ساخته می شوند.
موارد استفاده عمومی ضخامتهاي متفاوت :
ضخامت 6 میلی متر مدل بازسازی شده دیوارهای با لایه های دوبل پوشش دیوارها وسقفهای قدیمی
ضخامت 8 میلی متر دیوارها وسقف منازل مسکونی
ضخامت 9.5 میلی متر مدل بازسازی شده برای پانلهای سخت دیوارهای دوبل وسقفها
ضخامت 12.5 و15 میلی متر برای همه انواع پوششهای داخلی وبعضی پوششهای خارجی
ضخامت 20و25 میلی متر صفحات با ملات گچی مخصوص با مواد افزودنی برای دیوارهای جداکننده
دیوارهای ضد آتش راه پله ها داکتهای تاسیساتی

## Slide 9
صفحات ساختار گچی خشک نوع x ( مقاوم در برابر آتش )
این نوع دیوار به عنوان سدی در برابر عبور آتش و حرارت ناشی ازآن عمل می کند.
برای بدست آوردن مقاومت بیشتر درمقابل آتش سوزی معمولا در ملات دوغاب گچ، افزودنی شیمیایی خاصی اضافه می گردد. این نوع صفحات نمی سوزد ولی در آن جمع شدگی ایجاد می گردد. در فرمول ملات این نوع صفحات از فایبرهای ضد آتش استفاده می شود تا
یکپارچگی سیستم در زمان از دست دادن حجم آب حفظ
شود و مقاومت بیشتری برای جلوگیری از انتقال حرارت
داده شود ودر زمانی که در یک سمت کانون آتش و
حرارت بسیار بالا وجود دارد دمای سمت دیگر (سمت
ایمن ) از اندازه محدودی تجاوز نمی نماید

## Slide 10
صفحات ساختار گچی خشک با سطح نهائی آماده ( دیوارهای تزئینی )
این صفحات دارای رویه تزئینی هستند این سطوح ممکن است پوششی
چاپی و یا یک لایه نازک پلی اتیلن داشته باشند.
این سیستم با میخهای رنگی مخصوص ویا مواد چسبنده نصب می شوند.
این دیوارها دارای انعطاف معماری بسیار عالی می باشند به همین جهت
می توان طرحهای گوناگون معماری را با استفاده از این ساختار اجرا نمود.
صفحات ساختار گچی خشک مقاوم در مقابل رطوبت (MR یا WR )
این نوع صفحات طی مراحل خاصی تولید می شوند و برای استفاده به عنوان یک پایه سرامیکی یا کاشیکاری در محلهای مرطوب وخیس بکار می روند. این صفحات برای پشت کاشی یا سرامیک استفاده می شوند لذا يک لبه شیب دار در محل اتصالات تعبیه می شود و این درز در زیر کاشیها پنهان می شود و در محل اتصال به خمیر اتصال به خمیر ویا چسب مخصوص نیاز ندارد.

## Slide 11
صفحات ساختار گچی خشک آکوستیک ( ضد صدا )
یک صفحه به ضخامت 6 میلی متر با مشخصات آکوستیکی
یک لایه بسیار عالی برای کنترل صدا ومقاوم در برابر آتش
می باشد. این صفحات آکوستیک هم نسوز است وهم با نصب
آسان باعث یکپارچگی در سازه می شود.
دیوار مقاوم در برابر اشعه ایکس
با نصب یک لایه صفحه سربی در فضای داخل دیوار می توان از عبور اشعه ایکس جلو گیری نمود این نوع دیوارها
در مراکز رادیولوژی استفاده می شود.

## Slide 12
صفحات ساختارگچی خشک دردیوارهای جداکننده داخلی ساختمان
این دیوارها دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می
شود. این ساختار شامل قاب های فولادی سبک ساخته شده با مقاطع Uو C بوده که
صفحات روکش دارگچی در یک یا چند لایه به وسیله پیچ مخصوص برروی آنها نصب می
شوند. درزهای میان این صفحات با نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده به نحوی که در
انتهای کار سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشیکاری یا هر نوع
پوشش نهایی دیگری خواهد داشت حاصل میگردد.
صفحات برای نصب در سطوح خارجی
این نوع صفحات با ورقهای مخصوص و فرمول ملات بخصوص از گچهای نسوز برای سطوح خارجی ساختمان مانند بالکنها پارکینگهای روباز سقف فروشگاهها ویا غرفه های بیرونی وانواع دیگر محلهائی از این قبیل ودر جائی که مستقیما در معرض آب قرار دارند استفاده می شوند.
در این ساختار از صفحات مسلح سیمانی Aquapanel به عنوان لایه خارجی دیوار استفاده می شود سیستم دیوار خارجی آکواپنل به عنوان ساختار کاملا ایمن در برابر زلزله می باشد از دیگر مزایای این ساختار استفاده از عایق پشم سنگ معدنی می باشد که بطور همزمان موجب بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان می شود.

## Slide 13
صفحات ساختار گچی خشک پوششی
دیوارهای پوششی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی پوشش دیوارهای بنائی جدید (نازک کاری ) بهسازی حرارتی وصوتی ساختمانها، ایجاد فضای تاسیساتی در ساختمان ها، ایجاد پوشش های با کد حریق وعایق کاری دیوارها دربرابر رطوبت و بخار به کار می روند .
این گونه صفحات برای حمایت از سازه های زیرین در مقابل آتش سوزی تولید می شوند از قبیل دیوارهای با مصالح چوبی مصالح بنائی پلاسترها مصالح بسیار نازک مانند آزبست و...
این صفحات همچنین سطح سختی را بوجود می آورند که در برابر عبور آب زیاد مقابله می کند و برای غیر قابل نفوذ نمودن آن در برابر آب از ورقهای مخصوص ویا ملات ضد آب استفاده می شود. بعضی از صفحات با پوشش فایبر گلاس برای بوجود آوردن یک سطح مقاوم در مقابل حملات قلیائیها در دسترس می باشند.
ديوار پوششي : ديوار پوششي بدون سازه ديوار پوششي با سازه

## Slide 14
دیوار پوششی بدون سازه
دراین ساختار از یک لایه صفحه روکش دار گچی ساده یا صفحه پوشش شده با لایه عایق پشم معدنی یا پلی استایرن استفاده می شود. این صفحات به وسیله چسب خمیری مخصوص پرلفیکس مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند (پرلفیکس از گچ ویژه ومواد افزودنی خاص ساخته می شود.) درزهای میان این صفحات بوسیله نوار وبتونه مخصوص درزگیری شده به نحوی که درانتهای کار یک سطح یکپارچه و بدون درز حاصل می گردد.
دیوار پوششی با سازه
دراین ساختار صفحات روکش دار گچی برروی زیرسازی فلزی پیچ می شوند. این زیرسازی می تواند به صورت متصل به دیوار یا مستقل از دیوار اجرا شود. دراین ساختار لایه عایق در فاصله آزاد میان صفحه روکش دار گچی ودیوار زمینه قرارداده می شود. وجود فاصله آزاد علاوه بر ایجاد فضای مناسب جهت نصب لایه عایق راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مانند ناشاقول بودن دیوار وحذف شیارزنی جهت عبور تاسیسات مي باشد .
از مزایای دیگر این ساختار امکان اجرا دردیوارهای با شرایط زمینه متفاوت و اجرای پوششهای با ارتفاع 10 مترمی باشد.

## Slide 16: تجهيزات سیستم خشک
اتصالات محکم کننده گوشه ها - اجزاء قابها - کنترل صدا وتولیدات عایقکاری – متصل کننده ها - اجزاء اتصال
و چسبهای کاغذی مسلح .
تجهیزات محکم کننده گوشه شامل : میلگردهای گوشه - انواع نبشی -کنترل اتصالات و قالبهای تزئینی هستند.

## Slide 17: متصل کننده های صفحات ساختار گچی خشک
میخها وپیچها بطور معمول برای اتصال صفحات ساختار گچی خشک بصورت تکی یا دوبل مورد استفاده قرار می گیرند. کلیپس ها ومنگنه ها فقط برای اتصال لایه های پایه دریک ساختار چند لایه استفاده می شوند.
چسب مخصوص دیوار خشک برای اتصال صفحات ساختار گچی خشک به دیوارهای با مصالح بنائی و بتنی استفاده می شوند. محل قرار گیری ادوات اتصال مانند میخها وپیچها درحداقل 9.5 میلی متر از لبه اطراف صفحه گچی می بایست متصل شوند. ادوات اتصال ازوسط صفحه شروع و به ترتیب دراطراف آن می یابد. ادوات اتصال حتی الامکان باید بصورت عمودی به زیر سازی متصل شوند.

## Slide 18: ابزار سیستم ساختار گچی خشک
اين ابزار می تواند درطبقه بندی زیر تقسیم شوند :
ابزار اندازه گیری:
شامل: انواع متر، گونيا، شاقول، ريسمان آغشته به گچ، تراز و ...
براي كنترل صحت عملبات بهتر است اندازه گيري از دو طرف انجام شود.
ابزار نصب :
چاقو، اره، پانچ سازه، قيچي برشكاري، رنده و سمباده و ...
ابزار اتصال :
چكش، ميخ، پيچ گوشتي، دستگاه منگنه، چسبها و پر كننده ها و ...
ابزار پوشش نهائی:
ابزار متفرقه دیوارهای خشک

## Slide 19: روشهاي اجراي ساختار گچي خشك
پانلهاي ساختار گچي خشك مي تواند در يك يا چند لايه اجرا شوند.
لایه های تکی صفحات ساختار گچی خشک اغلب در منازل مسکونی وساختمانهای سبک تجاری استفاده می شوند
استفاده از یک لایه از پانل گچی معمولا برای رسیدن به مقاومت مورد نیاز در مقابل آتش سوزی وکنترل صدا کافی می باشد.
ساختار چند لایه بدین صورت است که لایه پایه برروی زیرسازی چوبی یا فلزی نصب و پانل بعدی برروی پانل قبلی نصب می شود این سیستم مسلما از مقاومت بیشتری در برابر آتش وکنترل صدا برخوردار است و سیستم محکمتري ارائه میکند.
زمانیکه لایه ها برروی هم نصب می شوند درزها بر روی هم و در یک ردیف قرار نمی گیرند که موجب جلوگیری از ترک خوردگی و ایجاد یک دیوار قوی میشود.
در ساختار پانلهای دوبل معمولا کلیه صفحات زیرین در هر اتاق نصب و سپس لایه بعدی پوشش می شود این کار به علت قرار گرفتن یک لایه بر روی دیگری انجام می شود و لذا از تعداد پیچهای کمتری استفاده می شود در نتیجه اتصالات لایه رویی بوسیله لایه زیرین صفحات ساختارگچی خشک مسلح می شوند

## Slide 20: بلوكهاي حمايتي
بلوكهاي حمايتي سيستمي است كه براي كاهش تغيير شكل طبيعي اتصال در ساختار صفحه گچي تك لايه كه در اثر جابجايي كار و شرايط طبيعي اتفاق مي افتد، استفاده مي شود.
اين سيستم شامل يك قطعه بريده شه از صفحه روكش دار گچي است كه در سطح پشتي صفحه گچي، و در محل اتصالات نصب مي گردند تا استحكام و مقاومت خوبي به دست دهند.
ابعاد : عرض 200 ميليمتر و طول لازم
به راحتي در بين قاب زيرسازي جا مي گيرد و خمير
بتونه يا چسب چند منظوره در پشت آن استفاده مي شود.
بلوكهاي حمايتي براي اجرا در طول لبه كناري و انتهايي
صفحه قرار مي گيرد. بعد از اينكه كليه بلوكها در جاي
خود قرار گرفتند، صفحه بعدي نصب مي گردد.

## Slide 21: طرح هاي قوسي يا منحني
پانلهاي ساختار گچي خشك مي توانند با انواع شكلهاي مختلف به صورت استوانه اي
يا منحني اجرا شوند. با توجه به شعاع انحنا در مرحله اجرايي ، پانلها مي توانند به صورت خشك يا خيس مورد استفاده قرار گيرند. براي نصب ساده تر بهتر است كه پانلها به صورت افقي و به آرامي روي قاب زيرسازي خم شده و كاملا محكم بسته شده تا به قوس مطلوب برسد.
حداقل يك ساعت خيساندن در آب (خيس نمودن روكشهاي كاغذ رويي و پشتي صفحات )
قرار دادن روي سطح تخت تا آب جذب ملات گچ شود
پس از تبخير و خشك شدن صفحه، پانل مانند حالت اوليه كاملا سخت
و محكم خواهد بود. صفحه روكش دار
بايد محكم به زيرسازي تكيه كند و با
ادوات اتصال كامل نصب شود.

## Slide 22: درز انبساط ( درزهاي كنترل )
براي انقباض و انبساط طبيعي و مجاز در سطوح لازم است كه درز اتصال كنترل در هر جايي كه انبساط بزرگي در ساختار خشك پديد مي آيد استفاده شود. اين اتصال كنترلي اجازه مي دهد كه سطح ديوار گاه حركت كند و اين امر از ترك خوردن و كمانش صفحه گچي جلوگيري مي كند.
فاصله بين درزهاي انبساط سقف نبايد بيش از 15 متر باشد.
در جايي كه جهت قاب سازي سقف عوض شود نيز،
مي بايست نصب شود.
فاصله در ديوار نيز نبايد از 9 متر بيشتر باشد.

## Slide 23: سيستم ديوار تو خالي
براي سادگي در نصب لوله هاي تاسيساتي، داكت، كار كاهش انتقال صدا از فضايي به فضاي ديگر، مي توان از سيستم ديوار هاي توخالي استفاده كرد. فضاي خالي بين دو لايه ديوار مي تواند براي عبور لوله هاي تاسيساتي، (لوله هاي آب، گرمايش و سرمايش، گاز و ...) سيمها و ادوات برقي بي هيچگونه مزاحمتي مورد استفاده قرار گيرند.
در اين فضاي خالي هيچ بست يا تنظيم كننده ي پر هرينه اي مورد نياز
نيست زيرا نيمه ديوار جدا كننده داراي واحدهاي مجزايي است كه درهر
فاصله مورد نياز براي نصب اتصالات مورد استفاده قرار مي گيرد.
دفن نشدن تاسیسات در داخل دیوار علاوه بر رفع مسئله خوردگی
وکاهش هزینه تعمیرات، دسترسی به تاسیسات و نگهداری را در
مرحله بهره برداری آسان می کند.
1 . نصب قطعات فلزي: رانرهاي بالا و پايين و تيركهاي عمودي 2. عبور لوله هاي تاسيساتي و برقي 3. نصب پانلها

## Slide 24: صفحات ساختار گچي مقاوم در برابر رطوبت (MR) (صفحات سبز)
صفحاتي هستند كه طي مراحل ويژه اي توليد مي شوند و در مكانهاي مرطوب و خيس به كار مي روند. رنگ رويه اين صفحات سبز روشن ايت و به همين رليل به صفحات سبز معروف و از ديگر صفحات قابل تشخيصند.
صفحات (MR) مقاوم رطوبت و صفحات (WR) مقاوم در برابر آب، براي پشت كاشي و سراميك به كار مي روند. لذا يک لبه شیب دار در محل اتصالات تعبیه می شود و این درز در زیر کاشیها پنهان می شود و در محل اتصال به خمیر اتصال به خمیر ویا چسب مخصوص نیاز ندارد.
اين صفحات از محدوديتهايي برخوردارند. استفاده از اين صفحات در محلهايي كه در معرض مستقيم بارندگي، آب يا رطوبت نسبي زياد هستند، پيشنهاد نمي شوند. اين محلها عبارتند از سطوح بيروني، حمام بخار و ...
ملات كندگير كننده بريا چسباندن كاشي به كار نمي رود.
براي سقفهاي خارجي نبايد از اين صفحات استفاده كرد. صفحات مخصوص بالكني براي سقفهاي سطوح بيروني پيشنهاد ميشود.
براي محلهاي با رطوبت زياد و يا خيس، صفحات سيماني به كار مي رود كه با مشخصات صفحات خشك، هماهنگي دارد ولي در اثر مجاورت با آب تاثير منفي ندارد.

## Slide 25
لایه گذاری ودرزبندی
برای لایه گذاری ازصفحات گچی روکش دار مقاوم در مقابل آتش یا صفحات نسوز استفاده می شود صفحات باید روی سازه ها یا اتصالات مربوطه نصب شده ودر کنار یکدیگر قرار گیرند.
در دیوارهای چند لایه اتصالات ودرزهای عمودی نباید برروی هم قرار گیرند.
محل اتصال پانل ها باید طبق استاندارد درزگیری باشد. مصالح اتصال در فلزي : پيچ و در چوبي پيچ يا منگنه

## Slide 26
اتصال دیوارهای سبک صفحات روکش دارگچی
نوارهای عایق بندی باید در راستای اتصال یا بتونه یا به وسیله لایه های بعدی پوشش یابند.
اتصال دیوار سبک به كف

## Slide 27
محل اتصال سقف های کاذب به دیوارها باید بدون روزنه انجام پذیرد.
در اتصال دیوار به سقف کاذب روشهایی مانند اتصال کشویی یا مفصلی برای محافظت در برابر آتش بکار می روند .
این روشها باعث عدم تخریب ساختار سقفی در صورت تخریب دیوار در اثر آتش سوزی می گردد.
اتصال به سقف كاذب
پوشش سازه هاي فلزي
( ستون هاي فلزي – تيرهاي فلزي)
با صفحات گچي محافظ در برابر آتش

## Slide 28: کلید و پریز و جعبه های تقسیم
کلید وپریز ها و جعبه های تقسیم را می توان در دیوار های جداکننده در هر محل و نقطه ای به صورتیکه پشت به پشت هم قرارنگرفته ونکات زیر رعایت شود نصب نمود:
الف- در دیوارهای حاوی عایق حرارتی پشم سنگ (درجه ذوب بیش از 100 سانتی گراد )
میزان ضخامت عایق برای آتش سوزی باید ثابت بماند حداکثر تا حد 30 میلی متر می تواند فشرده باشد
ب- دیوارهای محتوی سایر عایق ها و یا بدون عایق
جعبه کلید وپریزها باید از داخل جداره با حداقل 20 میلی متر ضخامت گچ (یا صفحات گچی ) پوشیده شود برای دیوارهای زون آتش نصب توكار ادوات ممنوع بوده و باید جعبه کلید و پریز بصورت روکار نصب گردند. نصب کلید وپریزهای تک بصورت محدود حداکثر در ارتفاع 25 الی 30 سانتیمتر از كف قابل اجرا است ولی کلیه بازشوها وسوراخ ها باید با ملات گچ پوشیده شود.

## Slide 29: عایقها
به طور معمول در دیوارهای ساخته شده از صفحات گچی استفاده از عایق نسوز بصورت پانلی با درجه ذوب 1000 درجه به بالا برای تامین مقاومت زیاد ساختاردر برابر آتش الزامی است .
ایمنی بیشتر در صورت قراردادن پانل عایق بین سازه ها وفشردن عایق بین شکاف ها به دست می آید.
مناسب ترین حالت قرارگرفتن صفحات عایق بدون درز یا جابه جایی دو یا چند لایه عایق دربین سازه ها به صورتی است که درزهای روی هم قرار نگیرند

## Slide 30: محدودیتها درصفحات روكش دار گچی خشک
جلوگیری از رطوبت زیاد ومتمادی وهمچنین حرارت بسیار زیاد
درصورتیکه از سرامیک یا انواع کاشی دردیوار استفاده شود می بایست یک لایه حمایتی در مقابل رطوبت درنظرگرفت. جداکننده ها نباید در معرض رطوبت دائم قرار بگیرند مگر اینکه کلیه سطوح مورد نظر آب بندی شوند در جزئیات اجرائی پانلهای ساختار گچی خشک برروی عایقهای پشم شیشه یا پشم سنگ باید دقت نمود که پانل به عنوان تکیه گاه عایق در نظر گرفته نشوند.
حداکثر فواصل تیرکهای زیر سازی برای سیستم تک لایه با استفاده از پانلهای با ضخامت 12.5 و 15 میلی متر به اندازه 600 میلی متر مرکز به مرکز می باشد.اگر صفحات ساختار گچی خشک دیواری به ضخامت 9.5 میلی متراستفاده شود. در این صورت باید دردو لایه بکار رود.
مشخصات پانلهای ضخیم تر از 20 میلی متر برای یک زیر سازی چوبی از نوع سخت پیشنهاد نمی شود زیرا میخها دراثر چکش در صفحات ساختار گچی خشک فرو می روند ولی در زیر سازی این نوع چوب دچار مشکل شده وممکن است کج شوند ( ابعاد زیر سازی چوبی باید حداقل 5 * 5 سانتی متر باشد )
در دیوارهای یکسره وبلند کنترل اتصالات در هر 10 متر یا کمتر انجام می شود.
در جائیکه حرکتهای سازه ممکن است باعث وارد آمدن بارهای مستقیم به این سیستمها شود جزئیات مخصوص جهت مقاومت این بارها وجلوگیری از ترک مورد نیاز می باشد.
در نهایت نصب پانلهای ساختار گچی خشک بایدبا دقت و ظرافت خاصی انجام شود تا پس از نقاشی سطح قابل استفاده کاملا رضایت بخش باشد