## Slide 1
ارزیابی و بررسی فضاهای تشخیص آزمایشگاه جهت طراحی در معماری

## Slide 2: مقدمه:
نقش فضاهای تشخیصی در بیمارستان
فضاهای تشخیصی در بیمارستان ها نقش تعیین کننده در بهبود و درمان دارد.پزشک معالج برای نسخه نویسی نیازمند اطلاعات کامل از بیمار است که این اطلاعات را به کمک عکس و آزمایش بدست می آورد.
ارزش هر بیمارستان بستگی به فضاهای تشخیصی آن دارد (و در صورت کامل بودن این فضاها رتبه بیمارستان افزایش میابد.)
فضاهای تشخیصی شامل: آزمایشگاهها،عکسبرداری(رادیولوژی،سونوگرافی)،آنژیوگرافی،سی تی اسکن،MRI
انتظار عمومی
رادیولوژی
سیتی اسکن
آزمایشگاه

## Slide 3: ارتباطات و روابط فضایی
مطلوب آن است که کل فضاهای تشخیصی یعنی رادیولوژی و آزمایشگاه در یک فضا (در ارتباط با هم) واقع شود.
از طرفی لازم است فضای تشخیصی در ارتباط مستقیم با اورژانس بیمارستان واقع شود و علاوه بر یک دسترسی برای مراجعه کنندگان خارجی،دارای یک دسترسی مستقیم از اورژانس نیز باشد.(برای بیماران بستری این دسترسی از طریق آسانسور ها انجام می شود.)
محل قرار گیری آزمایشگاه باید در مناسب ترین موقعیت برای کارکنان بیماران بستری و غیر بستری در نظر گرفت. فضایی در طبقه اول و در کنار آسانسور در منتهی الیه یک بال که تداخل حرکت با بخش های دیگر را دارا نبوده و حداقل دیوارهای محافظت شده را می طلبد ، زیرا بیشترین دیوارهای خارجی را خواهد داشت.
تشخیصی
ورودی
اورژانس
بستری

## Slide 4: آزمایشگاه
وظیفه ی اصلی آزمایشگاه آماده سازی و فراوری نمونه های خون ادرار و مدفوع می باشد. این بخش در بیمارستان اغلب از قسمت های درمان و پرستاری مجزاست . خود آزمایشگاه باید در اتاق بزرگی با سطوح اجرا شده درجا برای کار ایستاده واقع باشد تا سبب انعطاف پذیری زیادی شود.
آزمایشگاه های تخصصی به صورت اتاق های جداگانه ای در نظر گرفته می شوند و در کنار آنها اتاق های دیگری شامل استراحت و سرویس ها و اتاق های شستشو و تی شور ، اتاق ضدعفونی ، اتاق های سرد تعبیه میشود.

## Slide 5: پلان آزمایشگاه

## Slide 6
بخش های تشکیل دهنده ازمایشگاه
بخش فنی
بخش اداری
فضاهای فرعی

## Slide 7
واحد هماتولوژی
واحد پاتولوژی
بخش بیوشیمی
بانک خون
آنالیز ادرار
میکروبیولوژی
ایمنولوژی و سرولوژی
هورمون شناسی
PCR
بخش فنی

## Slide 8: واحد هماتولوژی
در اين بخش خدمات تشخيصی و درمانی بيماران مبتلا به بيماريهای خونی مادرزادی و اکتسابی و همچنين انواع سرطان و بدخيمی های کودکان و نوجوانان انجام می شود. اهم اين بيماريهای شامل موارد زير است: − انواع تالاسمی ها − انواع کم خونی ها − انواع نقائص آنزيمی مادرزادی مانند بيماری فاويسم − انواع بدخيمی ها کودکان مانند انواع لوسمی ها, انواع لنفومها و ساير بدخيمی ها − انواع بيماريهای انعقادی مادرزادی − انواع بيماريهای خونريزی دهنده اکتسابی
نیمی از این واحد به میز آزمایش های هماتولوژی مانند تست هموگلوبین و شستن پیپت ها اختصاص دارد. در نیم دیگر کانتری به ارتفاع 75 سانتی متر با محل هایی برای نشستن تکنسین ها در حین انجام عملیات میکروسکوپی قرار دارد. زیر کانتر کابینت نگهداری لوازم است.
این واحد در نزدیکی اتاق های خون گیری واقع میشود.

## Slide 9: پاتولوژی
پاتولوژي‎ ‎در اصل به معناي آسيب شناسي است.بديهي است در هنگام بروز يک بيماري، تغييراتي در بافت‌هاي مختلف بدن ايجاد مي‌شود که در واقع مطالعه همين تغييرات مبنا و اساس پاتولوژي را تشکيل مي‌دهد. لذا پاتولوژي علمي است که راجع به تغييرات مختلف بدن در هنگام بيماري بحث و گفتگو مي‌نمايد‎.‎‏
این بخش نزدیک اتاق پاتولوژیست قرار دارد،بطوری که تکنسین ها زیر نظارت مستقیم او کار میکنند.

## Slide 10
بیوشیمی
این علوم بر پایه آزمایش‌هایی استوار است که بر اساس آنها در نتیجه تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن، بیماریهای مرتبط با آنها شناخته می‌شود.
در این بخش آزمایش های صرفأ شیمیایی انجام می شود . این بخش می تواند بزرگتر اختیار شده و حتمأ یک هود برای خارج کردن گاز ها و بخارات موجود لازم است.
اتاق بیوشیمی باید دارای دستشویی و سینک مجزا و مناسب باشد و فاضلاب آن به روش بهداشتی دفع گردد.
آزمایشات این بخش روی کانتر های بلند به ارتفاع 90 سانتی متر یا تعدادی کانتر کوتاهتر برای انجام آزمایشات در حالت نشسته یا قرار دادن ابزار آزمایش است.بعضی از تجهیزات شیمیایی مانند دستگاه آنالیز مستقیما روی کف قرار میگرند و قفسه های باز در طبقات بالا و قفسه های دارای حفاظ 17 سانتی متر در قسمت زیرین برای نگهداری وسایل نصب شده اند.

## Slide 11: بانک خون
محل نگهداری خون های اهدا شده و ذخیره سازی خون برای مصرف بیماران
تجهیزات بانک خون شامل یخچال مخصوص بانک خون ، فریزر مخصوص ، یخچال های معمولی و... میباشد و خون ها بصورت ایستاده با رعایت فاصله و بترتیب انقضا و تفکیک گروه باید چیده شوند.
بانک خون باید دارای تهویه و نور مناسب و نظم و نظافت باشد . آلوده بودن واضح محیط و کف به خون و پلاسما و سایر مواد آلاینده و نداشتن نظم در چیدن وسایل و مواد اولیه نامناسب قلمداد میگردد.
تكنيك هاي PCR نقش محوري كه در درك ساختمان و كاركرد ژن دارند و اهميت روزافزوني را در تشخيص بيماري به دست مي آورند .
PCRاتاق

## Slide 12: بخش میکروبیولوژی
(شامل میکروب شناسی ، انگل شناسی ، باکتری شناسی و قارچ شناسی )کشت نمونه ها در این بخش انجام میشود ( کشت زخم ، ادرار ، مدفوع ، مایعات مغزی نخاعی و خون ) نمونه ها در این فضا رشد کرده و اثر آنتی بیوتیک روی آنها بررسی میشود.
این بخش باید کاملا ایزوله باشد و ارتباط دید از طریق طراحی پنجره ای روی در اتاق تامین گردد.
بخش میکروب شناسی باید به لحاظ تهویه هوا کاملا جدا باشد تا هوای بقیه بخش ها مجاور آن آلوده نشود.
همچنین این بخش باید ایزوله باشد تا قارچها و میکروبها هوای محیط خارج نیز روی نمونه دخالتی نداشته باشند.
این اتاق باید مجهز به دستگاه هود همراه با فیلتر باشد.
بیشتر آزمایشات این یونیت نشسته صورت میگرد . کانتر های در ارتفاع 75 سانتی متری و دارای قفسه باز دیواری است.

## Slide 13: بخش اداری
اتاق انتظار و پذیرش
محل جمع آوری نمونه خون و ادرار
اتاق دکتر
اتاق مسئول فنی
این بخش مجزای از فضای فنی می باشد.تا پرسنل غیرتکنیسین ازمایشگاه نیازی به ورود به بخش فنی نداشته باشند. در همین بخش است که جمع اوری نمونه ها و پذیرش بیماران صورت می گیرد.

## Slide 14
اتاق پاتولوژیست
باید دسترسی آسان به بخش فنی آزمایشگاه دارا بوده و حتی الامکان دیواره های شیشه ای داشته باشد تا کارکردن تکنسین ها توسط پاتولوژیست مشاهده گردد.
محل نمونه گیری
این فضا برای خانم ها واقایان بطور جداگانه در نظر گرفته شده و دارای تخت معاینه و پاراوان میباشد.
اتاق نمونه گیری باید در نزدیکی سرویس ها تعبیه شده و دارای ارتباط مستقیم به بخش فنی جهت انتقال نمونه باشد.

## Slide 15: فضاهای فرعی
اتاق استریلیزاسیون:
این فضا شامل تجهیزات شستشو و استریل کردن شیشه می باشد.تجهیزات فضا عبارتند از دستگاه استریل کننده آب پرفشار، کوره استریل و پیپت شورو...کابینت های نگهدارنده لوازم و محلول ها و یک هود که حرارت بخار دستگاه ها را خارج می کند.
در این مکان شیشه های استفاده شده را با مواد استریل شستشو می دهند و برای استفاده دوباره آماده می کنند.

## Slide 16
فضای تی شوی
محل مخصوص نگهداری وسایل نظافت ، جاروی تی ، و سایر وسایل نظافت و قفسه هایی برای نگهداری مواد ضدعفونی کننده میباشد. وسایل نظافت اتاق آزمایشات میکروبی باید اختصاصی بوده و در محل مخصوص به خود نگهداری شود.
فضای استراحت و رختکن پرسنل
به همراه کمد یا کابین تعویض لباس که کمد ها باید دارای سوراخی جهت تبادل هوا باشند. بعلاوه وجود سرویس بهداشتی باعث عدم غیبت پرسنل از بخش میشود.
انبار تجهیزات و انبار ملزومات :
در فضایی انتهای آزمایشگاه و خارج از رفت و آمد و دسترس عموم ، انبار تجهیزات شامل نگهداری وسایل کنترل کیفی و انبار ملزومات جهت نگهداری وسایل مصرفی میباشد.
دوش اسید:
از تجهیزات ایمنی ازمایشگاه دوش اضطراری و دستگاه چشم شویی
است که در صورت بروز سانحه برای کارکنان آب با فشار زیاد از این
دوش ها مورد استفاده قرار میگیرد.

## Slide 17: استانداردها
آزمایشگاه می بایست فضای کافی جهت قرار دادن میزهای ازمایشگاهی و فضای رفت و آمد بین میز ها در نظر گرفته شود .
بطور متوسط هریک از کارکنان به فضایی معادل 1 متر مربع برای کار نیاز دارند.
تعداد پرسنل فنی به ازای هر ده بیمار مراجعه کننده یک پرسنل فنی میباشد .
سطوح کار می بایست در برابر خوردکی ، ضربه و فشار مقاوم باشند. دورتا دور، کابینت هایی از جنس فلز گالوانیزه قرار دارد.
ارتفاع سطوح کار برای حالت نشسته 75 سانتی متر ، برای حالت ایستاده 90 سانتی متر و عمق 75-60 سانتی متر میباشد.
یک میز کار در وسط اتاق ضروری است.
زیر کانترها فضایی برای جای دادن تجهیزات در نظر گرفته میشود.
دستگاه ها به گونه ای قرار بگیرند که نور کافی داشته باشند. سیستم روشنایی آزمایشگاه باید به نحوی باشد که نور یکنواخت وکافی برای انجام فعالیت های مختلف از جمله رویت آسان واکنش ها و رنگ ها فراهم گردد .
سیستم روشنایی اضطراری در آزمایشگاهها باید حداقل در محل پذیرش و مسیر های خروجی موجود باشد.
دیوارها ودرهای آزمایشگاه می بایست قابل شستشو و نظافت باشند و دیوارها باید تا ارتفاع 1.50 (الی 1.80 ) کاشی کاری بوده و بالاتر نیز از رنگ های قابل شستشو و مقاوم مثل رنگ روغنی استفاده شود.
جنس کف نیز باید از جنس سرامیک ضد اسید و متریال مقاوم در برابر خوردگی باشد.

## Slide 18: آزمایشگاه بیمارستان آریا
پذیرش آزمایشگاه
جوابدهی
بیوشیمی
هماتولوژی
مدیریت
انبار
انگل شناسی
استراحت کارکنان
بانک خون پاتولوژی
رختکن
فضای انتظار
نمونه برداری
انبار
W.C
W.C
انبار

## Slide 19
آزمایشگاه دکتر افراه

## Slide 20
عنوان فضا | ابعاد | تعداد | جمع ابعاد (متر مربع) | توضیحات
1- پذیرش | 7 مترمربع | 1 | 7 | 
2- انتظار | 15 متر مربع | 1 | 15 | 
3- نمونه برداری | 20 متر مربع | 2 | 40 | شامل نمونه برداری آقایان و خانم ها به همراه محل استراحت
4- واحد های آزمایشگاهی | 35 متر مربع | 3 | 105 | واحدهای : بیوشیمی – هماتولوژی – پاتولوژی و میکروب شناسی
5- دوش اسید | 5/1*2= 3 متر مربع | 1 | 3 | 
6- اتاق پرسنل | 12 مترمربع | 1 | 12 | 
7- سرویس بهداشتی | هر نفر 3 متر مربع : (2 متر مربع فضای توالت و 1 متر مربع دستشویی) | 4 | 12 | 2 فضا برای آقایان 2 فضا برای خانمها
8- تی شوی | 5/2 مترمربع | 1 | 5/2 | 
9- آبدارخانه | 9 متر مربع | 1 | 9 | 
جمع کل : 205/5 مترمربع |  |  |  |