## Slide 1
بررسی اجمالی ساختار طرح برج نظارت پکن (CCTV)

## Slide 2
موضوعات
- جزئیات کلی پروژه
- معماری
- چالش های سازه ای
- سیستم دایاگرید
- موضوعات متفرقه

## Slide 3
جزئیات کلی پروژه
- تکمیل در زمان مقرر برای المپیک
(بازی های المپیک را در سراسر دنیا پخش کرد)
اجزا:
(برج نظارت و پخش)Cctv - ساختمان
Tvcc - شعبه
( مرکز فرهنگی و هنرهای نمایشی)
- پارک رسانه ( مکان گردهمایی اجتماعی)

## Slide 4
جزئیات کلی پروژه
مکان
از 300 برج ساخته شده، اولین برج ساخته شده در پکن است

## Slide 5
جزئیات کلی پروژه
Project Manager: Dongmei Yao
Partners in Charge: Ole Sheeren & Rem Koolhaas
Architects: Office for Metropolitan Architecture (OMA)
Structural Engineers: Ove Arup & Partners
- سایت آن 10هکتار می باشد0
- از دو برج ال شکل تشکیل شده است که بلندترین آنها 230 متر ارتفاع دارد.
- کل هزینه برآورد این پروژه 600 میلیون دلار محاسبه شده بود.
- طبق پیش بینی ها حدود 10000 نفر در آن استخدام خواهند شد (اشتغال زایی)

## Slide 6
جزئیات کلی پروژه
مقایسه بنا از نظر ارتفاع در آسیا
مقایسه بنا از نظر ارتفاع در جهان
به عبارت دیگر به این ساختمان ها آسمان خراش می گویند.

## Slide 7
جزئیات کلی پروژه
- برج به اندازه 60 درجه لاغر شده (شیب به داخل در قسمت عمودی ) و قسمت بالا به سمت راست پیچ خورده است.
- بخش کنسول شده بعد از طبقه 36 ام است و ارتفاع آن 13 طبقه می باشد.
- طول بیرون زدگی (کنسول ها) 70متر است.
تاریخچه:
- برنده جایزه بهترین طراحی در سال 2002
- آغار پروژه در سال 2003
- در سال 2004 گودبرداری شده
- کنسول ها در اواسط سال 2007 اجرا شده
- قسمت های نهایی برج در اواخر سال 2008 ساخته شده
Notes: Towers constructed at opposite diagonal corners of a 160m x 160m footprint, linked by an L-shaped podium
Co-joined at the top by an L-shaped bridge opposite the podium
Tower footprints are 40mx60m and 52mx42m
Thin concrete cores support internal floors

## Slide 8
جزئیات کلی پروژه
فضاهای استفاده شده
Chart: CCTV Total Area Distribution
| Administration | Program Offices | News Production | Broadcasting | Program Production | Staff Facilities | Parking
 | 0.16129 | 0.13978 | 0.15054 | 0.086022 | 0.25806 | 0.064516 | 0.13978

## Slide 9
جزئیات کلی پروژه
کاربری فضاها
زرد = رستوران یا فروشگاه
آبی پررنگ = استودیو
سبز = استودیو باز
نارنجی = لابی
سبز کم رنگ = صدا و سیما
آبی کم رنگ= ورزش و تفریح
قرمز = VIP
- لابی در همکف و بالاترین طبقه قرار گرفته
- قسمت اعظم برای تفریح در پایین برج قرار گرفته
- آسانسورها در هر دو برج قرار گرفته
vip- قرارگیری لابی و آسانسور مجزا برای بخش
- قرارگیری دو لابی در طبقه همکف
- قرارگیری استودیو اصلی در پایین تریت قسمت

## Slide 10
معماری
کانسپت برج
معمار: رم کولهاس
تمام قسمت های لازم برای تولید و پخش تصاویر تلوزیونی در چین، در این بنا گنجانده شده است.
رم کولهاس علاوه برزیاد کردن ارتفاع برج ها که معمولا در مسابقات صورت می گرفت، به طراحی با یک شکل و شمایل خاص و نمادگونه پرداخت. معمولا هرچه تلاش برای زیاد کردن ارتفاع برج ها زیاد می شود، خلاقیت در طراحی کم می شود. ولی معمار این برج سعی نموده این چنین نباشد.
ایده باید باعث خلق بنایی گردد که نشان دهنده منظر و هویت شهری باشد که این اتفاق در این بنا افتاد درواقع جامعه با هم ترکیب شد نه تفکیک

## Slide 11
Architecture
هندسه پایه
که به صورت یک حلقه پیوسته است Mobius نوار
کنسول های عظیم
سیستم شبکه قطری
شکل l

## Slide 12
چالش های سازه ای

## Slide 13
چالش های سازه ای
این پروژه با چه چالش هایی روبرو شد؟
مصرف زیاد فولاد برای حل مشکل وزن و ایستایی آن
پکن یک منطقه زلزله خیز است
هر ساختمانی باید با بارهای قائم و جانبی مقابله کند
تغییرات درجه حرارت و تغییر شکل مصالح مورد استفاده
شرایط خاک:
  قطعا فونداسیون کم عمق جوابگو نخواهد بود
  خلل و فرج های مملو از آب زیاد
  از ریسک بالایی برخوردار است
نمای شرقی

## Slide 14
چالش های سازه ای
این پروژه با چه چالش هایی روبرو شد؟
نیاز به جای دادن 10000 نفر در خود و تجهیزات سنگین - بار زیادی را باید تحمل کند
- آسیب پذیری در مقابل بلایای طبیعی و یا خطرات به وجود آمده به دست بشر
- چگونه طراحی و ساخته شده است؟

## Slide 15
حرکات سازه
با توجه به نشست های فونداسیون و جابجایی های حرارتی توجه به سازه معلق تا زمانی که ساخت آن کامل می شد بسیار مهم بود
خیز برج زیر بار خودش
تنظیمات به طرف بالا و پشت
نتیجه: هیچ خیزی تحت بار خودش پیدا نمی کند

## Slide 16
شبکه دایاگرید

## Slide 17
شبکه دایاگرید
دایاگرید چیست؟
- سیستم شبکه مورب
- ساختار مدولار مثلثی با تیرهای نگهدارنده مورب
- شبیه قاب خمشی معمولی
- در مفاصل مثلث ها حلقه هایی آنها را قطع می کنند
- ترکیب خوبی از سیستم لوله ای و خرپا
- انتقال بارها از طریق اعضای مورب
Swiss Re, London

## Slide 18
شبکه دایاگرید
دایاگرید پی چیست؟
- این اعضا می تواند از مصالح زیر ساخته شود:
    فولاد
    چوب
    بتن مصلح
- فلز به علت مقاومت کششی و فشاری مناسب ایده آل است
- اساسا ترکیبی است از ستون ها، شبکه های مورب و بادگیرها در یک سیستم
- این یک تکنولوژی جدید نیست و پیش تر در ساختارهای با مقیاس کوچکتر استفاده شده است

## Slide 19
شبکه دایاگرید
مسیر انتقال نیروها
1. بارهای عمودی
2. بارهای جانبی

## Slide 20
شبکه دایاگرید
مسیر انتقال نیروها
- انتقال نیرو در درجه اول در طول شبکه اتفاق می افتد
  - در درجه دوم هسته اصلی مرکزی بارهای گرانشی را انتقال می دهند
  - سطح طبقات متحمل بار نمی شوند
  - تعداد کمتر ستونهای مورد نیاز در داخل = فضای بیشتر
  - پلان طبقات هم متفاوت می باشد
- انتقال بار به صورت مداوم و متوالی صورت می گیرد
- حلقه ها به عنوان کمرکش یا کم کننده طول اعضا در مقابل کمانش بار تمام سیستم را به یک لوله تو خالی بزرگ منتقل می کند

## Slide 21
شبکه دایاگرید
مزایای این سیستم
- ساختاری بسیار قوی
- استفاده از مصالح کمتر( حدود 20 درصد کاهش فولاد برخلاف روش های معمول دیگر)
- ترکیب آنها با هم نمای زیبایی را ایجاد می کند
- استفاده از پلان های آزاد( ایجاد فضای باز بیشتر در داخل)
- فرم مثلثی مناسب برای ایجاد اکثر فرم های آزاد معمارانه
- یک سیستم خود ایستا با ظاهری ساده

## Slide 22
شبکه دایاگرید
مزایای این سیستم
- تکنیک ساختاری ساده
- توانایی ساخت آسمانخراش ها توسط این سیستم بیشتر شده است
- توانایی بهتر نسبت به قاب خمشی در پخش بارها (آسیب در یک قسمت به معنای از بین رفتن کل سازه نیست)

## Slide 23
شبکه دایاگرید
معایب این سیستم
- تاکنون بررسی کامل در مورد سیستم این آسمانخراش صورت نگرفته است
- برای مسایل زیبایی شناختی، پنهان کردن سازه دایاگرید مشکل است
- ایجاد کردن پنجره ای سازگار با این سیستم مشکل است
- اگر امکان تحمل بار زیادی را نداشته باشد، مصالح مورد استفاده نباید بیش از اندازه سنگین باشد
- اگر به درستی اجرا نشود، دستکاری و تغییر شکل آن زیاد است

## Slide 24
موضوعات متفرقه

## Slide 25
موضوعات متفرقه
اتصالات – صفحات پروانه ای
اعضای بحرانی در ساختار این سیستم
دارای اتصالات قوی ( حتی در اعضا ضعیف )
صفحات پروانه ای استفاده شده به انتقال بارهای مستقیم کمک می کنند.

## Slide 26
موضوعات متفرقه
فونداسیون و شمع ها
- برآورد نشست کلی < 100میلی متر
- شمع هایی به قطر 1.2 وطول 35 متر
- شمع های شناور با ضخامت 7 متر
- شمع های کششی برای مقاومت در برابر نیروی
Uplift

## Slide 27
موضوعات متفرقه
فونداسیون و شمع ها
- این اجزا به صورت استوانه ای بودند که قسمت دو متری بالای آن اصلاح شد
- نکته جالب اینجاست که به علت ارزانی کارگر در چین شمع های ساختمان با دست (چکش و قلم) خرد می شدند که البته کاری زمان بر بود.
قطعه کردن شمع ها با دست

## Slide 28
موضوعات متفرقه

## Slide 29
موضوعات متفرقه
- با توجه به اهداف معماری از دید پنهان شده اند
- پیوند دهنده اعضا از طریق مفاصل (اتصال مفصلی)
- زیر قسمت کنسول شده پوشش خرپایی وجود دارد که وظیفه آن گرفتن بارها از طبقات بالا و انتقال آن به سیستم دایاگرید است
- خرپای بزرگی که در پایه ساختمان واقع شده، بار قسمت های بالایی را تحمل می کند
خرپاها

## Slide 30
سطح زیری بخش آویزان شامل 15 خرپای انتقال دهنده بوده که این خرپاها در گوشه بخش معلق دو طرفه هستند. اتصال این بخش ها در ارتفاع 160 متری از سطح زمین انجام شده و نیاز بود که خرپاها از قبل روی زمین به طور دقیق ساخته شوند.

## Slide 31
موضوعات متفرقه
خرپاهایی که به انتقال نیرو کمک می کنند

## Slide 32
موضوعات متفرقه
هسته درونی ساختمان
- سه هسته اصلی که آپارتمان ها را در خود جای داده است
- با وجود شیب ساختمان هسته ها باقی می مانند و تنها صفحات کف شکلشان تغییر می کند
- یک هسته به قسمت اداری اختصاص داده شده و بقیه برای اخبار و فناوری مورد استفاده قرار می گیرد.

## Slide 33
موضوعات متفرقه
روش ساخت وساز

## Slide 34
موضوعات متفرقه
- تجزیه و تحلیل بر اساس رویدادهای مختلف لرزه ای
Level 1: زلزله های مکرر یا کم ریشتر  بدون آسیب های ساختاری
Level 2: زلزله های معمولی  خسارت قابل جبران سازه ای
Level 3: زلزله های نادر نباید فرونشست کند و خسارت های شدید سازه ای مجاز است

## Slide 35
موضوعات متفرقه
در این تصویر نتایج آزمیش یا تحقیقات نمایش داده شده که جابجایی کنسول ها در یک زمان هنگام زلزله را نشان می دهد.
آزمایش همچنین نشان می دهد که برخی از عناصر به حد پلاستیسته در اثر کمانش رسیده اند
هدر رفتن یا آزاد شدن انرژی زلزله ( فیوز سازه ای)
حداکفر جابجایی رو به پایین 700 میلی متر

## Slide 36
موضوعات متفرقه
برخورد باد با بنا
- نسبت به اندازه ای که در آزمایش تونل باد در نظر گرفته شده، می تواند بارباد بیشتری را تحمل کند
- مدل با مقیاس 1.500 می تواند یک پنجم ماکسیمم باد بحرانی منطقه را تحمل نماید.
- باد بحرانی از شمال و جنوب
- باد جنوب شرقی بحرانی ترین باد عمودی

## Slide 37
موضوعات متفرقه
سناریوی اورژانسی
در اتفاقاتی از قبیل آتش سوزی و یا بلایایی که باعث آسیب سازه اصلی می شود، راه های فرار بسیار اهمیت دارد و همچنین مدت زمان خارج شدن از برج نیزمهم است

## Slide 38
موضوعات متفرقه
سناریوی اورژانسی
ساختار پیچ خورده برج یک مزیت است که باعث کاهش زمان فرار و ایمنی بیشتر می شود