## Slide 1
سازه های فضاکار وکاربرد آن در معماری

## Slide 2: فهرست مطالب
سازه های فضا کار
انواع سازه هاي فضاكار
اتصالات
تكيه گاه ها در سازه فضا کار
پایداری خرپای فضایی
مصالح شبکه های فضایی
مزایای استفاده از شبکه های فضایی
محدودیت های شبکه های فضایی
موارد استفاده سازه های فضاکار
Louvre Museum توسعه موزه لوور
مرکز انجمن جاکوب ک . جاویتس
(tensegrities) سازه کش بستی
سالن ژيمناستيك المپيك
)Suncoast Dome ( گنبد سان کاست فلوریدا
(Georgia Dome) گنبد جورجیا
گنبد ژئودزیک
هندسه
غرفه آمريكا در نمايشگاه اكسپو (67)
        باغ گياه شناسي كليماتون ميسوري
        باغ بهشت بریتانیا
        منابع و مآخذ

## Slide 3: سازه های فضا کار
سازه فضاکار سیستم خرپای سه بعدی است که دهانه های آن در دو جهت گسترش یافته اند و اعضای آن فقط در کشش و فشار می باشند. بیشتر سازه های فضاکار از مدول های یکسان و تکرار شونده با لایه های موازی در بالا و پائین (مشابه عناصر فوقانی و تحتانی خرپا ) تشکیل می گردد. سازه فضاکار بطور مشترک برای سازه هایی با اتصالات مفصلی و صلب به کار می رود.
تا زمانی که هندسه سازه فضاکار امکان استفاده از اشکال مختلف را داشته باشد ، از نیمه ی هشت ضلعی ( هرم چهار وجهی) ، چهار ضلعی (هرم سه وجهی ) و کلیه چندضلعی ها بطور گسترده ای در ساختمان ها استفاده می شود.
هرم چهار وجهی
هرم سه وجهی
از این دو، نیمه هشت وجهی دارای تصویر افقی مربع شکل بوده و برای ساختمان های مستقیم الخط مناسب تر می باشد.
تعریف:

## Slide 4
علاوه بر آنکه با استفاده از سازه فضاکار ، فضاهای وسیع با سقف های افقی پوشانده می شود، از این سیستم می توان برای سایر قسمت ها مانند دیوارها و نیز سقف های شیب دار و یا دارای انحنا استفاده کرد. ارتفاع (ضخامت سقف )سازه فضاکار می تواند تا 3درصد طول دهانه می باشد، اگرچه اقتصادی ترین ارتفاع در حدود 5درصد طول دهانه آزاد و برای طره ها 11 درصد طول طره است . بهترین اندازه برای مدول ها از نظر اقتصادی بین 7 تا 14 درصد طول دهانه می باشد. باید توجه داشت که تعداد اعضا (و هزینه دستمزد نیروی انسانی ) با کاهش اندازه مدول به شدت افزایش می یابد.

## Slide 5
معمولا ارتفاع یک سازه فضاکار در مقایسه با سیستم خرپایی (در دهانه های اصلی) و تیرهای فرعی با خرپاهای کوچکتر ( در دهانه های دیگر) کمتر می باشد.
( الف ) سازه ی فضاکار سه بعدی بوده و در دو جهت (یا بیشتر) دارای قابلیت تحمل نیرو ها می باشند.
(ب ) در مقایسه ، ترکیب های خرپا و پرلین اساسا دو بعدی بوده و فقط در یک جهت قابلیت باربری است.
سازه های فضاکار ، سیستم های با بازدهی سازه بالا و ایمن می باشند زیرا هریک از اعضای آن متناسب با مقاومت خود ، بار وارده را تحمل می نمایند. بارهای وارده از طریق کوتاهترین مسیر به تکیه گاه ها ی مختلف و متعدد منتقل می شوند .
بیشترین بارها از طریق مقاومترین اعضا به تکیه گاه ها منتقل می شوند. با حذف تعدادی از اعضا ، ایستایی و پایداری سازه فضاکار از بین نمی رود زیرا این امر باعث تعیین دوباره جریان نیروها می شود و اعضا متناسب با مقاومت یا سختی شان نیروهای اضافی را بطور مشترک تحمل می نمایند.
این افزایش مقاومت ذاتی دلیل تعادل سازه فضاکار است ، حتی هنگامی که بار اضافی بر آنها وارد شود.

## Slide 6
از نظر تاریخی ، سازه ی فضاکار چند لایه بطور مستقیم از خرپاهای مسطح در قرن نوزدهم منتج شدند.
در آگوست سال 1881 فوپل قوانین خود را در مورد سازه ی فضاکار منتشر کرد، که برای تحلیل های گوستاو ایفل در مورد برج پاریس ( گرچه برج ایفل واقعا بر اساس مجموعه ای از خرپا ها شکل گرفته است) بسیار موثر بود . الکساندر گراهام بل به عنوان مخترع سازه فضاکار اعتبار زیادی کسب نمود. سازه های سازه فضاکار اولیه وی شامل کایت ، بادشکن و یک برج بود.
انواع سازه هاي فضاكار
الف - شبكه هاي تخت
شبكه هاي تخت مي توانند داراي يك، دو يا سه و حتي چند لايه باشند، ولي بيشتر به صورت دولايه مورد استفاده قرا ر مي گيرند.
شبكه هاي دولايه از دو صفحه موازي كه بوسيله عناصري به هم متصل گرديده اند تشكيل مي شوند
. يك نمونه استفاده از اين شبكه ها در آشيانه هواپيماها است.
زماني كه اعضا در شبكه دولايه طويل شوند براي جلوگيري از خطر كمانش كردن از شبكه هاي سه لايه استفاده مي شود و با توجه به اينكه نيمي از هزينه هاي سازه هاي فضاكار را پيونده ها تشكيل مي دهند اين نوع سازه ها اغلب غير اقتصادي است . نكته ديگري كه در طراحي شبكه ها ي دولايه و اكثر سازه هاي فضاكار بايد در نظر گرفت اين است كه براي توزيع بهتر نيرو ستون ها در داخل شبكه قرار گيرند و ستون به چند گره متصل شود و بهتر است براي توزيع منظم نيرو در سازه در اطراف كنسول داشته باشيم.

## Slide 7: ب) چلیک
به شبكه اي كه در يك جهت داراي انحنا باشد، چليك مي گويند . اين سازه بيشتر براي پوشش سطوح مستطيلي دالان مانند استفاده شده و بعضا فاقد ستون مي باشند و روي لبه هاي چليك كه به تكيه گاه متصل است، قرار مي گيرند . چليك ها داراي محور مي باشند. چليك ها اغلب به شكل تركيبي استفاده مي شوند و تير كمري نقش تركيب كردن چليك ها به يك ديگر را بازي مي كنند. نكته اي كه در طراحي اين نوع سازه ها بايد در نظر گرفت اين است كه انتهاي چليك بايد قوي باشد و اين تقويت را مي شود بوسيله تير، تير و ستون و شكل خورشيد مانند انجام داد.
انواع چليك ها در شكل نشان داده شده است كه عبارتند از:
چليك اريبي، چليك لَمِلا با مقاطع بيضي گون، سهمي گون، هذلولي گون و...( Lamella)

## Slide 8: ج)گنبد
اگر شبكه اي در دو جهت داراي انحنا باشد، گنبد ناميده مي شود . شايد رويه يك گنبد بخشي از يك كره يا يك مخروط يا اتصال چندين رويه باشد . گنبدها سازه هايي با صلبيت بالا مي باشند و براي دهانه هاي بسيار بزرگ تا حدود 250 متر مورد استفاده قرار مي گيرند . ارتفاع گنبد بايد بزرگتر از 15 % قطر پايه گنبد باشد. گنبدها داراي مركز هستند مثالهايي از اين گنبدها در شكل نشان داده شده است.

## Slide 9: اتصالات
بدلیل ترکیب سه بعدی سیستم در سازه های فضاکار ، گره هایی که اعضا در سه بعد به آنها متصل می شوند بطور ذاتی پیچیده می باشند. برای دهانه های کوچکتر، گره ممکن است از صفحه فولادی ساخته شود و به انتهای اعضا پیچ می شوند این اعضا به طور معمول در مقطع عرضی، مستطیل شکل می باشند که به اتصال ساده تر عناصر پوشش دهنده ی سقف، نورگیر های سقفی ، بخش های شفاف و دیگر اجزا کمک می کنند.
در دهانه های بزرگتر ، استفاده از سیستم مرو که با اعضای لوله ای شکل به گره های کروی توپر و لوله های با قطر و ضخامت مختلف امکان ایجاد مقاومت در برابر نیروهای موجود در هر عضو را می دهد .
به علت هندسه ی پیچیده اتصالات و نیروهای نسبتا بزرگ موجود در سیستم مرو ، فولاد و آلومینیوم موادی هستند که معمولا در سازه های فضاکار بکار می روند . گرچه سازه های فضاکاری هم وجود دارند که از چوب ساخته شده اند ( بعنوان مثال ، سقف مسیر پیاده دانشگاه سیمون فریزیر). سازه فضاکار از جنس پلاستیک در کاربرد های داخلی که نیاز به عملکرد سازه ای ندارند استفاده می شوند.
(الف ) سیستم unistrut ازورق فولادی خم شده ساخته شده است که به یکدیگر پیچ شده اند و برای دهانه های کوچک مناسب است .
(ب) سیستم سه راهی متشکل از گره های آلومینیومی قالب گرفته شده با سوراخ های دندانه دار و لوله های فولادی گالوانیزه که در انتها بشکل کلید هستند و درون سوراخ ها قرار می گیرند.
(ج) سیستم گره کروی مرو متشکل از اعضای لوله ای که به گره های توپر کروی شکل پیچ می شوند و برای دهانه های بزرگ مناسب می باشند.

## Slide 11: تكيه گاه ها در سازه فضا کار
اگر سازه فضاكار به وسيله ستون ها (طره شده از سطح زمين براي پايداري جانبي ) در تعدادي نقاط مشخص نگه داشته شود نيروهاي موجود در اعضايي كه تكيه گاه را احاطه كرده اند به طور قابل توجهي بزرگتر از ديگر اعضا مي شوند اين نيروها را مي توان به وسيله افزايش مقطع اعضا در نزديكي تكيه گاه به طور متناسب طراحي كرد .
سازه فضاكار حداقل به سه تكيه گاه براي پايداري نياز دارد گر چه بيشتر آنها داراي حداقل چهار تكيه گاه هستند معمولاً تعداد بيشتر تكيه گاه هاي يك سازه فضاكار تاثير مثبتي بر پوشش سازه ای خواهند داشت ، بطور مثال حداکثر نیروی اعضا در یک سازه فضاکارمربع شكل با تكيه گاه هاي پيوسته فقط 11 درصد نيروي اعضا در يك طرح مشابه با چهار تكيه گاه گوشه اي خواهد بود به علاوه ، طيف بين حداكثر و حداقل نيروها به صورت متناظري كمتر خواهد شد و به دليل محدوده كوچك تر بين حداكثر و حداقل نيروهاي اعضا در مرحله طراحي ، اعضا اشكال يكنواخت تر و استانداردي به خود مي گيرند بنابراين اتصالات و اندازه اعضا از نظر اقتصادي با صرفه ترين آن خواهد بود (گاگليوتا ، 1980 ) اين صرفه جويي ممكن است با هزينه اضافي در ساخت ستون ها و پي ها تا اندازه اي نقصان يابد. .
(الف) تکیه گاه درگوشه
(ب) تکیه گاه ها ی پیرامونی نیرو را در اعضا کاهش می دهند ولی هزینه ساخت ستون و پی را اضافه می گردد.
تکیه گاه گوشه ای(الف)
تکیه گاه های پیرامونی(ب)

## Slide 12: انواع تکیه گاه ها
تکیه گاه ها در سازه فضاکار :
(الف) تکیه گاه ستونی ( نقطه ای )
(ب) تکیه گاه به شکل هرم معکوس تکیه گاهی
(ج) تکیه گاه به وسیله ی تیر های متقاطع
تکیه گاه های نقطه ای سبب ایجاد نیرو های بزرگ در اعضای نزدیک تکیه گاه می شوند . این نیروها ممکن است با توزیع روی سطح بزرگتر یا بوسیله تکیه گاه های شاخه ای کاهش یابد، همچنین می توان با افزایش اندازه نزدیک ترین اعضا به تکیه گاه مقاومت لازم را ایجاد نمود.
برای سیستم هایی که فقط ازاعضای یکسان با تعداد محدودی ستون استفاده می کنند، تنش در تکیه گاه ها می تواند از طریق پخش نیروی عکس العمل تکیه گاه ها بر روی تعداد بیشتری از اعضا کاهش پیدا کند.
این امر با استفاده از ستون های چند شاخه در انتها بشکل درخت برای نگهداری سازه در چند نقطه ( و نه یک نقطه ) عملی می گردد.
برخی از حالات محل قرارگیری تکیه گاه ها برای بارهای یکنواخت در پلان مربع شکل عبارتند از: 1- شبکه فضایی به شکل مربع روی مربع جا بجا شده با گره های تکیه گاهی در تمام لبه ها . 2- شبکه فضایی به شکل مربع روی مربع جا بجا شده با گره های تکیه گاهی فقط در گوشه ها . 3 - شبکه فضایی به شکل مربع روی مربع جا بجا شده با گره های تکیه گاهی در گوشه ها و وسط لبه ها . 4 - شبکه فضایی به شکل مربع روی مربع جا بجا شده با گره های تکیه گاهی فقط در وسط لبه ها .

## Slide 13
تکیه گاه به وسیله ی تیر های متقاطع
تکیه گاه ستونی
تکیه گاه به شکل هرم معکوس تکیه گاهی

## Slide 14: پایداری خرپای فضایی
برای شکل دادن پایداری یک خرپا با اتصالات مفصلی متشکل از گره ها و اعضای محوری ، لازم است یک سازه مثلثی ساخته شود . در سازه خرپای فضایی مفصلی سه بعدی، شرایط زیر برای پایداری الزاما باید فراهم شود : n=3j – 6 n = تعداد اعضای سازه J = تعداد گره های سازه 6 = کمترین عدد به عنوان عکس العمل های تکیه گاهی
از فرمول فوق می توان نتیجه گرفت اگر سازه ای دارای هندسه کاملا مثلثی نباشد ، با تامین تکیه گاه های خارجی اضافی و کافی میتوان آن را پایدار کرد.
مصالح شبکه های فضایی
بیشتر سیستم های شبکه های فضایی به عنوان سا زه ساختمان ها ، ا ز فولاد ساخته می شوند، اگر چه آلومینیوم نیز به صورت گسترده ای به کار می رود واز چوب ، بتن و پلاستیک مسلح هم استفاده می شود . به صورت خیلی نا متعارف ، در سازه های آ زمایشی تیر هایی از جنس با مبو مشاهده شده وحتی شیشه هم درخرپاهای فضایی وجود داشته است، ولی این موارد فقط د رمورد مجسمه ها به کارگرفته شده است. برای لوله ها و مقاطع ا ز فولاد نرم و فولاد با درجه جاری شدن بالا ، برای اعضا ی شکل داده شده از نوار های فولادی به صورت سرد و برای قسمت های ریخته گری شده از آهن گرافیت کروی استفاده می شود .این اعضا اغلب به صورت گالوانیزه یا رنگ شده هستند .

## Slide 15
مزایای استفاده از شبکه های فضایی
امروزه در سراسر دنيا سازه هاي فضاكار به سرعت در حال پذيرش و مقبوليت در بين طراحان و مهندسين سازه مي باشد ، اين امر را نمي توان فقط مرهون جذابيت و زيبايي بيشتر اين سازه ها دانست ، بلكه دلايل متعددي كه در ذيل به پاره اي از آنها اشاره مي شود در گسترش محبوبيت اين سازه ها موثر بوده است :
1) تقسیم بار :
اولین مزیت سازه های فضایی ، مشارکت اغلب اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار است .
2) نصب تاسیسات :
به دلیل وجود فضای بازبین ۲لایه شبکه های فضایی ، نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی وکانال های هوا درون ارتفاع سازه ساده است .
3) مقاومت :
شبکه های فضایی ، سازه های مقاومی اند ، یعنی به طورکلی ، فروریختن تعداد محدودی ازاعضا ،لزوما منجربه فروپاشی سازه نمی شود . اگر چه در برخی مواقع ، استثنائاتی وجود دارد .
یک نمونه جالب فروریختن خرپای فضایی سقف ساختمان مرکز شهری هارتفورد ،کا لیسئوم ، در ژانویه ۱۹۷۸ است .
سختي و صلبيت زياد اين سقف ها قابليت استثنايي براي حمل بارهاي بزرگ متمركز و غير متقارن بوجود مي آورد.همچنین این سازه ها به دليل داشتن درجات نامعيني بالا ،ذخيره مقاومتي بيشتری در مقايسه با ساير سازه هاي متداول دارند.
4)اجزای مدولار :
شبکه های فضایی مدولارترین سیستم های سازه ای هستند که ازنصب اجزاء پیش ساخته به یکدیگرساخته شده اند. براین اساس اجزای سازه با ابعاد بسیار دقیق و با کیفیت مطلوب تولید می شوند واغلب به راحتی قابل حمل و به جز برپایی به کار بیشتری نیاز ندارد .
5) آزادی در انتخاب محل تکیه گاه ها
6) هندسه منظم :
خرپاهای فضایی تا حدود ۹۹% کاملاً منظم هستند و از هندسه چندوجهی های افلاطونی طرح گیری می شوند .

## Slide 16
7) سهولت نصب
8) دها نه :
سیستم سازه فضاکار قادر به پوشاندن دهانه های بزرگ با حداقل مواد مصرفی می باشد.
(فولاد مصرفی در سازه فضاکار ۳/۱ کمتر از سازه های متداول دیگر می باشد)
9) اقتصادي تر بودن:
اصلي ترين علت گسترش روز افزون سازه هاي فضاكار در جهان ، اقتصادي تر بودن اين سيستم ها است.
10) جذابيت و زيبايي بيشتر و قابليت ساخت انواع فرمهاي دلخواه
محدودیت های شبکه های فضایی
1) هزینه :
هزینه این سازه ها گاهی می تواند در مقایسه با سیستم های سازه ای دیگر مثل قاب مسطح بیشتر باشد . این قضیه بیشتر در سازه های با دهانه کوچک دیده می شود .
2) هندسه منظم :
با وجود اینکه هندسه منظم شبکه های فضایی اغلب به عنوان یکی از مزایای آن ها در نظر گرفته میشود ، ولی از برخی زوایا بسیار پیچیده و در هم به نظر میرسند .
3) زمان نصب :
این خصوصیت نیز از مزایای شبکه های فضایی است ، اگر چه یک نگاه منتقدانه به شکل های فضایی بیان می دارد که تعداد و پیچیدگی گره ها ممکن است سبب طولانی شدن زمان نصب در محل اجرا شود.
4) مقاومت در برابر آتش سوزی :
شبکه های فضایی اغلب در ساخت بام مکان هایی که به مقاومت در برابر حریق نیا زی ندارند ، به کار می روند .
5) ا نتخا ب نا درست قطعا ت مربوطه :
ا نتخاب قطعا ت باید به خوبی انجام شود؛ به خصوص در جوشکاری مخروط ها ، انتخاب پیچ و اسلیو ومهمتر از همه کیفیت گوی میباشد.گوی هایی که به روش فرج ساخته می شوند ، کیفیت بالاتری دارند؛ ولی هزینه آ ن بیشتر است .

## Slide 17
موارد استفاده سازه های فضاکار
مثالهاي متعددي از سازهاي فضاكاري كه در دنيا و ايران ساخته شده است وجود دارد ؛ استاديوم هاي ورزشي ، مراكز فرهنگي ، سالن هاي اجتماعات ، مراكز خريد ، ايستگاه هاي قطار ، آشيانهاي هواپيما ها ، مراكز تفريحي ، برجهاي راديويي و ..... البته این نوع سازه پدیده خیلی جدیدی نیست ، زیرا گراهام بل طرحهایی از شبکه های منظم هندسی که کاربرد ساختمانی داشته باشد تهیه کرده بود . همچنین آلاچیقهای عشایر محلی ایران ، سبکی مانند این نوع سازه ها دارند .
یک نمونه جالب از سازه های دو لایه ، ساختمان نمایشگاه واقع در سائوپولو ، برزیل است که محوطه ای به مساحت 260 در 260 متر مربع را با تکیه بر 25 ستون و با استفاده از 48000 عضو لوله ای آلومینیومی پوشش می دهد . نمونه جالب دیگری از کاربرد سازه های فضاکار قابل جداشدن ، پارکینگ هیترو لندن است . این پارکینگ قابلیت تحمل 325 اتومبیل را داشته و استفاده از آن بسیار اقتصادی است . این نمونه ، تصور اکثر افراد را مبنی بر اینکه شبکه های فضایی فقط برای مسقف کردن محوطه بکار می روند را باطل می سازد . نمونه دیگر ، آشیانه هواپیما در لندن است که دهانه ای به طول 138 متر دارد . این سقف باید لوازمی به وزن حدود 700 تن را تحمل کند که 300 تن آن متحرک و شامل چندین دستگاه جرثقیل است که امکان تعمیرات و نگهداری هواپیما را به سهولت فراهم می آورد.
به عنوان نمونه هایی از این نوع سازه ها در ایران ، پوشش مرقد مطهر امام و سقف چند غرفه نمایشگاه بین اللملی تهران را می توان نام برد .

## Slide 18: Louvre Museum توسعه موزه لوور
بخش الحاقی موزه لوور به عنوان یکی از مشهورترین نمونه های استفاده شده از سازه فضاکار می باشد.(1989:پاریس) در بخش الحاقی که سطحی برابر 60 هزار متر مربع را در زیرزمین اشغال می کند، هرم اصلی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است .
هرم اصلی 21.6 متر ارتفاع دارد و هر ضلع آن برابر 35 متر با شیبی برابر 51 درجه است. سازه فضاکار متشکل از عناصر فشاری به صورت لوله ای (اعضای فوقانی و اعضای جان ) وکابل های کششی (اعضای تحتانی ) می باشد .
عمق سازه ( ضخامت) فضاکار هرم شکل از 1.7 متر در مرکز به صفر در لبه ها می رسد. نتیجه آن انحنا و خمیدگی در عناصر تحتانی است، درحالیکه عناصر فوق به صورت مستقیم اند و سطوح شیشه ای هرم، مسطح می باشد. همچنین با استفاده از کابل ها (مهاربندی ضربدری بین گره ها) مقاومت جانبی افزایش یافته است.
این سازه فضاکار از 600عدد عضو لوله ای با قطری ما بین (10 تا 80 میلیمتر) و بیش از 21هزار گره تشکیل شده است .پوشش آبگینه ی مخصوص آن با قاب شیشه ای فرم الماس را داشته و وزنی برابر (86 تن متریک ) دارد.

## Slide 20
- جزئیات سازه ای :

## Slide 22: مرکز انجمن جاکوب ک . جاویتس
1980،نيويورك مهنس معمار:آي.ام.پي وهمكاران،مهندس سازه:ويدلينگر وهمكاران
این ساختمان با طولی برابر با 315متر در طول خیابان های یازدهم و دوازدهم مانهاتان و با عرض 157 متر در کنار خیابان های سی و چهارم و سی و نهم قرار گرفته است . در مجموع ، مساحت همکف آن 148 هزارمتر مربع است.
ستون هايي كه سازه فضا كار سقف اين ساختمان را نگه مي دارد،سبك هستند ودر محل اتصال،از تكيه گاههاي هرمي شكل بهره مي برند.اين ستون ها،از 4لوله فولادي تشكيل شده اند كه داراي سر ستوني مربعي شكل هستند كه سر ستون هاي قطري را نگه مي دارند.
جداره هاي افقي و عمودي ساختمان متناسب با سازه سقف،با پوشش شيشه اي پوشانده شده است.اين پوشش به شكل پرده اي در جلوي سازه فضا كار نصب شده است.

## Slide 23
پوشش شيشه اي نيمه منعكس كننده ي ساختمان در طول روز،در اثر انعكاس نور آسمان مات به نظر مي رسد.هنگام شب در اثر نورپردازي داخلي،شيشه هاي شفاف شده وديوارها وسقف خرپاي فضايي نمايان مي گردند.ورودي هاي شيشه هاي شفاف داشته و براي نورگيري از سقف(به وسيله پنجره سقفي)به كار رفته،براي ديوارها وفضاهاي نمايشگاه ها از شيشه هاي مات استفاده شده است.

## Slide 25: سازه کش بستی ( (tensegrities
سازه کش بستی نوعی سازه فضاکار سه بعدی متشکل از کابل ها و عناصر فشاری است ، که در آن کابل ها ممتد ولی عناصر فشاری غیرممتد هستند و با یکدیگر اتصالی ندارند . این سیستم بوسیله ی مجسمه سازی به نام کنت اسنلسون در سال 1984 ابداع شد و باک مینستر فولر آن را توسعه داد و حق امتیاز آن را بدست آورد. پایداری این گونه سازه ها در اثر نگهداری میله های فشاری بین یک سری کابل در جهات مختلف بدست می آید . اسنلسون، دانشجو و همکار فولر، چندین قطعه را بر اساس هندسه سازه ی کش بستی تکمیل کرد ه است در سال 1961، فولر امتیاز نوعی سقف سازه ای به نام Aspension که از سازه کش بستی برای تولید سازه ای سبک وزن استفاده میکرد و در برابر جریان باد نیز مقاوم بود ، کسب کرد .
ثبت شده توسط فولر: (الف) تصویر ایزومتریک و (ب) دیاگرام جریان نیروهاAspentsion طرح مربع شکل از سیستم
ثبت شده فولر Aspentsion نقشه گنبد

## Slide 26
پرسپکتیو یک طرح هشت وجهی ساده شده از گنبد کابلی گایگر، دارای سه حلقه کششی است.
مقایسه گنبدهای کش بستی
این نظریه هنگامی به عمل تبدیل شد که دیوید گایگر عناصر اضافی مدل سه وجهی مدل فولر را حذف و این مدل را ساده کرد.
در روش گایگر ، کابل های کششی پیوسته و عناصر فشاری ( برای ساده کردن نیروها و ایجاد یک گنبد کابلی معین از نظر استاتیکی) بصورت شعاعی اجرا می شوند.
با این روش امکان استفاده از فرم های منحنی های با ارتفاع کم عملی گردید و در نتیجه برآیند نیروهای ناشی از باد و و انباشتگی برف کمتر شده و سطح بیرونی ساختمان نیز کمتر می گردد و هزینه ساخت کاهش می یابد

## Slide 27
سازه های کش بستی برخلاف بسیاری از سازه های موجود از هنر وارد سازه شده است. یعنی ابتدا صرفاً جنبه هنری و معماری داشت سپس مورد توجه مهندسین سازه قرار گرفت.

## Slide 29
این سازه ها که به قولی سیستمهای سازه ای آینده هستند تاکنون خیلی کاربرد عملی نداشته است و تعداد پروژه های انجام شده با اصول این سازه ها به انگشتان دست هم نمیرسد!
یکی از محدود سازه های اجرا شده ، پل Kuripla در استرالیا است، این پل بر روي رودخانه Brisbane، براي عبور عابرین پیاده و دوچرخه ساخته شده است.طول این پل 470 متر، عرض آن 6/5 (شش و نیم) متر و بزرگترین دهانه آن 120 متر میباشد.
این پل در اواخر ماه سپتامبر 2009 تمام شود 4 اکتبر 2009 افتتاح شد!

## Slide 31: سالن ژيمناستيك المپيك
گايكر ، دو سقف گنبدي كش بستي را برای المپيك 1988 سئول طراحي كرد نمونه بزرگتر ، سالن ژيمناستيك به عنوان بخشي از تلاش گايگر براي طراحي سقف سالن ورزش سرپوشيده با پوشش غشايي عايق بندي شده كه در حد سازه هاي متكي بر هوا باشد بشمار مي رود ( راستورفر 1988 )
گايگر به سيستمي براي پوشش به دهانه اي برابر 383 فوت ( 120 متر ) با استفاده از كابل هاي كششي ممتد و عناصر فشاري غير ممتد دست يافت بارها از يك حلقه كششي مركزي به يك سري از كابل هاي شعاعي ، حلقه هاي كششي و اقطار مياني سرانجام به يك حلقه فشاري اصلي پيراموني ، منتقل مي شوند گنيد سالن ژيمناستيك به سه سري كابل هاي كششي مدور به صورت حلقه هايي به فاصله 5/47 فوت (5/14 متر ) از يكديگر نياز دارد نمونه كوچكتر اين نوع از گنبدهاي كش بستي كه براي سالن شمشير بازي طراحي گرديد داراي دو حلقه كششي است يكي از مزاياي اين سيستم ان است كه در صورت افزايش دهانه وزن واحد سطح ان (2 پاوند / فوت مربع (8/9 كيلوگرم / متر مربع ) ثابت باقي مي ماند و هزينه ساخت واحد سطح آن نيز به ميزان كمي تغيير مي نمايد.

## Slide 32: )Suncoast Dome گنبد سان کاست فلوریدا (
بزرگترین گنبد کابلی با سیستم گایگر (1989:سن پترزبورگ )
این سالن به قطر 210 متر دارای چهار حلقه است که با زاویه 6 درجه اجرا شده اند تا در ضمن تامین روشنائی حجم دستگاه هواساز را به حداقل برسانند.

## Slide 33: (Georgia Dome)گنبد جورجیا
گنبد جورجیا به عنوان بزرگترین گنبد کابلی ساخته شده تاکنون به شمار می رود. این سازه ی عظیم به علت استفاده از هندسه سه وجهی باک مینستر فولر متفاوت با طرح های گایگر است .سیستم آن به دلیل عدم نیاز به حلقه های مدور مناسب برای زمین فوتبال می باشد و از وزن کمتری برخوردار می باشد و بهتر قادر به تحمل بارهای نا متقارن است.
گنبد جورجیا، نقشه ایزومتریک نحوه قرارگیری کابل ها و عناصر فشاری
گنبد جورجیا، مقاطع

## Slide 34: گنبد ژئودزیک
گنبد ژئودزیک سازه فضاکار کروی است که بارهای وارده را از طریق اعضای خطی که در یک گنبد کروی شکل قرارگرفته اند به تکیه گاه ها منتقل می کند وتمامی اعضا در آن در تنش مستقیم (کشش یا فشار) هستند.معمولا از پوشش نازک (از جنس پلاستیک یا فلز ) برای پوشش گنبد و تبدیل آن به یک فضای محدود استفاده می شود.
گنبد های ژئودزیک بر اساس 5 حجم اصلی افلاطونی شکل می گیرند. چهار ضلعی ، مکعب ، هشت ضلعی ، دوازده ضلعی و بیست ضلعی
در این پنج حجم چند ضلعی ها همگی منتظم بوده و تمامی اضلاع یکسان هستند و تعداد وجوه با تعداد رئوس برابر است.چنین احجامی به هر شکلی که قرار گیرند تمام رئوس با محیط کره در تماس می باشند.
(فشاری) را در پی تعیین می کند.

## Slide 35: هندسه:
گنبدهای ژئودزیک از طریق تقسیمات فرعی به صورت یک یا چند حجم افلاطونی شکل می گیرند.
هشت ضلعی و بیست ضلعی به دلیل آن که از مثلث هایی تشکیل می گردند،به طور ذاتی پایداری بیشتری دارند و به عنوان عناصر اصلی در اکثر گنبدهای مشبک در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.با تعداد تقسیمات بیشتر گنبد های نرم تر و انعطاف پذیرتر به دست می آیند. شناخته ترین شکل چنین گنبدهایی ، توپ فوتبال است که از تقسیمات سه تائی تکرار شونده از یک حجم بیست ضلعی بوجود آمده است.
Aulastrum-triceros مرجان دریایی با نام
هندسه ژئودزیک را می توان در اسکلت مرجام های دریایی پیدا کرد.
Cenosphaera مرجان دریایی با نام

## Slide 36
تقسیمات فرعی یک فرم ژئودزیک : برای رسیدن به منحنی هایی در لبه های یک حجم افلاطونی باید لبه ها را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و نقاط بیشتری را روی محیط آن مشخص کرد .
تقسیمات دو عددی
تقسیمات سه عددی
تقسیمات چهار عددی
گنبدای دندانه ای مهار شده که امکان ابداع گنبد ژئودزیک کروی را فراهم ساختند.
الف : گنبد شودلر ب : گنبد زایس _ دایویداگ
گنبد های ژئودزیک واقعی از طریق توسعه و تکمیل گنبدهای دندانه ای مهار شده بوجود امده اند.
گنبد شودلر متشکل از حلقه ها و اعضای نصف النهاری می باشد که با رابط های قطری برای پایداری بیشتر تقویت گردیده است . سیستم گنبد زایس – دایویداگ اولین بار در سال 1922 بطور آزمایشی در افلاک نمای شرکت زایس بکار برده شد . این سیستم متشکل از ترکیبات مثلثی شکل ، ساخته شده از اعضای بتن مسلح می باشد که با استفاده از بتن تکمیل کننده سیستم یک پوسته ی نازک بتنی بوجود می آید.

## Slide 37
بارها از طریق نیروهای محوری ( کشش و فشار) موجود در اعضای قاب به پی ها منتقل می شوند.تمامی اعضایی که در بالای گنبد نیم کروی قرارگرفته اند ( آنها که بالاتر از زاویه 45 درجه قرار دارند) در زیر بار یکنواخت ، تحت فشار و تمامی اعضای پایینی تحت کشش واعضای نزدیک به خط عمود نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت.
گنبدهای نیمکره در تکیه گاه نزدیک به خط عمود هستند یک خط پایه نزدیک به خط افق دارند و مقدار جزئی نیروی رانشی بیرونی ایجاد می کنند.
گنبدهای ربع دایره (تقریبا نصف ارتفاع یک گنبد نیمکره ) پنچ نقطه اتکا دارند و نیروی رانشی بیرونی قابل توجهی ایجاد می کنند و باید به وسیله ی پشت بندها یا حلقه های کششی در گنبدهای سه – چهارم کره هم دارای پنج نقطه اتکاهستند ولی نیروی رانشی به سمت داخل ایجاد می نمایند.
توزیع بار در گنبدهای ژئودزیک : (الف) تنش های کششی و فشاری
(ب) نیروهای عکس العمل در گنبدهای نیمکره
(ج) در گنبدهای سه – چهارم کره

## Slide 38
بارهای متمرکز وارد بر گنبد از طریق خرپاهایی که به وسیله دو یال مجاور هم تشکیل می شود مقاومت می گردد.
اگر تعداد اعضا در گنبد ژئودزیک افزایش یابد ارتفاع مقطع خرپا و مقاومت آن در برابر بارهای متمرکز کاهش می یابد.
مسئله مقاومت در برابر بارهای متمرکز در گنبدهای بزرگ با ایجاد یک لایه مضاعف جهت افزایش ارتفاع مقطع خرپا حل می گردد.
گنبدهای یک لایه( بدون نیاز به ارتفاع مقطع ) برای دهانه های تا 30 متر مناسب است. در دهانه های بزرگتر گنبدها به دو لایه از سازه فضاکار نیاز دارند.
مقاومت در برابر نیروهای متمرکزبستگی به ارتفاع مقطع خرپا دارد . در گنبد های یک لایه هر قدر تعداد تقسیمات افزایش یابد ارتفاع مقطع خرپا کاهش می یابد.
ارتفاع مقطع خرپا در گنبد های بزرگ را می توان با اضافه کردن یک لایه دوم برای ایجاد ترکیب سازه فضاکار افزایش داد.

## Slide 39: غرفه آمريكا در نمايشگاه اكسپو (67)
اين ساختمان در سال 1967 در مونترال توسط مهندس معمار، فولرو سادائو و مهندس سازه: كامپرتزهيگر براي پذيرفتن تعداد قابل ملاحظه اي از بازديد كنندگان در غرفه ايالات متحده امريكا طراحي شده است. گنبد سه- چهارم گره اي آن بزرگترين گنبد اجرا شده توسط فولر بود و يك نمايشگاه داخلي بدون ستون را در خود جاي داد.
سازه دو لايه ي اين گنبد از سه بخش تشكيل شده: لايه بيروني كه تركيبي مثلثي شكل از اعضاست، لايه داخلي كه از تركيبات 6 ضلعي تشكيل مي گردد و اعضاي جان كه لايه هاي دروني و بيروني را به هم متصل مي كند. پوشش نهايي از آكريليك شفاف به صورت قطعات 6ضلعي است كه به لايه داخلي اتصال دارد.
اين ساختمان در سال 1977 دچار آتش سوزي شد و بقاياي ساختمان در سال 1994 تعمير شد و بعنوان مركز تحقيقات آب در كنار رودخانه سنت لورنس مورد استفاده قرار مي گيرد.

## Slide 40
        باغ گياه شناسي كليماتون ميسوري
این ساختمان خانه ای سبز رنگ بشکل ربع کره با دهانه 53 متر است که جمع آوری و نگهداری گیاهان باغ کلیماتون میسوری می باشد . سازه آن از یک سازه فضاکار دو لایه بر اساس الگوی هشت ضلعی ، از لوله های آلو مینیمی که بوسیله کابل های فولادی تثبیت شده اند و بصورت مستطیل قرار گرفته اند ، تشکیل شده است .
گنبد در 5 نقطه روی شالوده های بتنی اتکا دارد و ارتفاع آن در مرکز 21 متر است .
شیشه های روشن آکریلیک بصورت معلق در زیر قاب گنبد بصورت الگوی مثلثی شکل بدون عملکرد سازه ای درون قاب های آلومینیمی قرار گرفته اند تعداد 3625 پانل آکریلیک به مرور زمان اسیب دیده اند و بوسیله شیشه های ثابت که بشکل پانل های شیشه ای هشت ضلعی به قاب سازه ای متصل می شدند جایگزین شده اند.

## Slide 41
باغ بهشت از مهمترین پروژه های ساختمانی هزاره و همچنین یکی از بزرگترین گلخانه های جهان است که مکانی برای نمایش وابستگی انسانها به گیاهان و گوناگونی بسیار زیاد آنها می باشد.
باغ بهشت بریتانیا

## Slide 42: منابع و مآخذ
مور، فولر،درك رفتار سازه ها - چاپ پنجم سال 1386 (چاپ اول 1380) انتشارات دانشگاه تهران.
www.google.com
www.surrey.ac.uk
www.baam-mag.com
amadeo.blog.com
arshadomran.blogspot.com