## Slide 1: بررسی و ارزیابی اتاق mri جهت طراحی

## Slide 2: مقدمه
  MRIروشی است که می‌توان با کمک گرفتن از آن تصاویر بسیار دقیق و واضحی از اندامهای درون بدن بدست آورد . MRI مخفف کلمه لاتین Magnetic Resonance Imagingبه معنی تصویر برداری با تشدید مغناطیسی می باشد .برای عکسبرداری از صدمات بافت نرم استفاده می شود.
  طرز کار دستگاه ام آر آی: دستگاه MRI لوله‌‌ای است که بوسیله آهنربای دایره‌ای شکلی احاطه شده است. این آهنربا میدان مغناطیسی ایجاد می کند و موج رادیویی بدن را احاطه می کند.
  با قطع میدان از بدن امواج الکترومغناطیسی تابش می شود که توسط سیم پیچی که به آن کویل می گویند، دریافت انجام می‌شود. این سیم امواج دریافتی را به جریان الکتریکی تبدیل می‌کند و به عنوان سیگنالهای MRI به رایانه داده می‌شود.
      آهنربای دایره ای شکل و سیم پیچ درون محفظه ای به نام گنتری قرار دارند. همواره جریان در حرکت است و مقاومت درون آن باید صفر باشد. به همین دلیل برای سرد بودن آن از گاز هلیوم استفاده می شود.

## Slide 3
موقعیت بخش تشخیصی در بیمارستان

## Slide 4
بخش فرعی
بخش اداری
بخش فنی
رختکن
سرویس
ریکاوری
پذیرش
انتظار
رختکن کارکنان
دیاگرام بخش های تشکیل دهنده MRI
MRI
MRIاتاق
اتاق تکنیک
اتاق کنترل

## Slide 5: اتاق MRI
تجهیزات مورد نیاز در این اتاق:
دستگاه ام آر آی
دستگاه اکسیژن
ساکشن
قطع و وصل اضطراری دستگاه
پله متحرک برای بالا رفتن از تخت
کابینت برای قرارگرفتن فانتوم ها

## Slide 6
دستگاه MRI باید در وسط اتاق قرار بگیرد.
برای جلوگیری از ورود امواج بیرون به داخل اتاق دورتادور آن باید به وسیله شبکه سیمی مسی پوشانده شود.(شیمینگ)
درون گنتری جریان باید همیشه در حرکت باشد. اگر جریان قطع شود گاز هلیوم موجب انفجار می شود. به همین دلیل لوله ای تعبیه شده که گاز هلیوم را در این مواقع از سقف خارج می کند.به همین دلیل در طراحی باید مکان این لوله را در نظرگرفت.
این اتاق باید دارای تهویه باشد.
وجود قطع برق اضطراری در کنار در الزامی است.
به دلیل سنگینی این دستگاه پیشنهاد می شود از قراردهی آن در طبقات خودداری شود.

## Slide 7: اتاق تکنیک
این اتاق باید در ارتباط مستقیم با اتاق ام آر آی باشد. زیرا دستگاه هایی که دستگاه ام آر آی را پشتیبانی میکنند در این اتاق قرار دارند.
تجهیزات:
UPS(اگر برق قطع شود این دستگاه تا ده ساعت باعث سرد ماندن هلیوم می شود)
کابینت صنعتی
دو دستگاه رابط خنک کننده
لیترون ارتباط بین هلیوم و کامپیوتر
تاسیسات مربوط به تهویه
قلب دستگاه
ابعاد اتاق تکنیک نمونه ی مورد مطالعه: 6.25 *3.25

## Slide 8
لیترون
UPS
رابط خنک کننده
قلب دستگاه
تهویه

## Slide 9: اتاق کنترل:
در این اتاق سیگنالهای دریافت شده به کامپیوتر داده می شود و توسط پرینتر چاپ می شود.
تجهیزات:
مانیتورهای مخصوص پزشکی، میز کار و میز کامپیوتر، کیبورد کنترل دستگاه، پرینتر صنعتی
از اتاق کنترل به اتاق MRI یک پنجره تعبیه می شود که درون شیشه آن شبکه ی سیمی قرار دارد.

## Slide 10: Recovery :
در این اتاق تجهیزات پزشکی برای کمک به بیمارانی که مشکلات اورژانسی پیدا می کنند در نظرگرفته شده است.
تجهیزات:
کپسول اکسیژن، ساکشن، ترولی اورژانسی، تخت
وجود یک سرویس بهداشتی درون ریکاوری ضروری است.
ابعاد : 3.5* 2.5

## Slide 11: اتاق رختکن:
وجود 2 یا 3 رختکن لازم است. لباس های یک بار مصرف نیز در این اتاق قرار دارد.
ابعاد: 1.5*1.5
اتاق متخصص رادیولوژی:
همه ی عکس های دریافت شده به این اتاق فرستاده می شوند و متخصص رادیولوژی عکس ها را پس از بررسی برای جوابدهی آماده می کند و این اتاق همچون اتاق کنترل مجهز به کامپیوترهای پزشکی و پرینتر است.